Содержание

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

1. Характеристика планируемого развития территории, сведения о плотности и параметрах застройки территории	4

2. Характеристики объектов капитального строительства	4

2.1	Объекты жилого назначения	4

2.2	Объекты производственного назначения	4

2.3	Объекты общественно-делового назначения	4

2.4	Объекты социальной инфраструктуры	4

2.5 Объекты иного назначения	5

2.6	Объекты коммунальной инфраструктуры	5

2.6.1 Водоснабжение	5

2.6.2 Канализация	5

2.6.3 Теплоснабжение	5

2.6.4 Электроснабжение	5

2.6.5 Связь	6

2.7 Объекты транспортной инфраструктуры	6

3. Зоны планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения	6

3.1	Зоны планируемого размещения объектов федерального значения	6

3.2 Зоны планируемого размещения объектов регионального значения	6

3.3 Зоны планируемого размещения объектов местного значения	6

3.4 Информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения	6

4. Технико-экономические показатели проекта	8

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Проект планировки территории представляет собой вид документации по планировке территории, подготовка которого осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

Состав и содержание проекта планировки территории устанавливаются Градостроительным кодексом РФ, законами и иными нормативными правовыми актами.

Настоящее положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов капитального строительства (далее – Положение), представляет собой текстовую часть проекта планировки территории и, состоящую из трех разделов.

В первом разделе Положения закрепляется характеристика планируемого развития территории, сведения о плотности и параметрах застройки территории.

Во втором разделе Положения приводятся характеристики объектов капитального строительства.

В третьем разделе Положения закрепляются зоны планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

##### 1. Характеристика планируемого развития территории, сведения о плотности и параметрах застройки территории

Территория в границах проекта составляет 0,7 га.

Территория в границах проектных красных линий 0,7 га.

Территория проектирования характеризуется следующими показателями:

- проживание населения не предполагается.

- из объектов капитального строительства имеется сохраняемая трансформаторная подстанция, габаритами 5 х 5 метров.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории города Нижневартовска на участке проектирования расположены следующие территориальные зоны:

- ЖЗ 101 - Зона застройки многоэтажными жилыми домами (S зоны в проектных границах 0,7 га);

Реализация проектных решений проекта планировки территории обусловила уточнение размера и состава территориальных зон.

- ЖЗ 101 - Зона застройки многоэтажными жилыми домами (S зоны в проектных границах 0,095 га);

- РЗ 601 - Зона озелененных территорий общего пользования (S зоны в проектных границах 0,605 га);

С учетом градостроительных регламентов указанных территориальных зон, проектом планировки территории предусмотрено следующее планируемое развитие территории:

- в зоне ЖЗ 101 размещается здание трансформаторной подстанции - 25 м2, открытая парковка, площадью 425 м2;

- в зоне РЗ 601 к размещению предусмотрен сквер.

##### 2. Характеристики объектов капитального строительства

### Объекты жилого назначения

Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение объектов жилого назначения.

### Объекты производственного назначения

Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение объектов производственного назначения.

### Объекты общественно-делового назначения

Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение объектов общественно-делового назначения.

### Объекты социальной инфраструктуры

Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение объектов социальной инфраструктуры.

### 2.5 Объекты иного назначения

Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение объектов иного назначения.

### Объекты коммунальной инфраструктуры

На территории проектирования не предполагается размещение перспективных абонентов для подключения к инженерным сетям.

###### 2.6.1 Водоснабжение

Проектные решения не предусматривают размещение объектов и сетей водоснабжения в границах территории проектирования.

При необходимости полива зелёных насаждений необходимо получить технические условия на подключение и разрешения на производство работ у эксплуатирующей организации. Все решения согласовать с эксплуатирующей организацией.

Водопровод рекомендуется выполнить из полиэтиленовых труб. Способ прокладки водопровода подземный.  Рабочим проектом уточнить места подключения и размещения поливочных кранов и трубопроводов.

###### 2.6.2 Канализация

Проектные решения не предусматривают размещение объектов и сетей водоотведения в границах территории проектирования.

###### 2.6.3 Теплоснабжение

Проектные решения не предусматривают размещение объектов и сетей теплоснабжения в границах территории проектирования.

###### 2.6.4 Электроснабжение

Проектные решения не предусматривают размещение объектов и сетей электроснабжения в границах территории проектирования.

Размещение новых абонентов на территории проектирования не предусматривается.

Проектные решения не предусматривают размещение объектов и сетей электроснабжения в границах территории проектирования.

При необходимости дополнительно освещения и декоративной подсветки объектов сквера, необходимо разработать проект, который уточнит трассировку низковольтных сетей и разместит светильники.

Подключение освещения предусмотреть от существующей БКТП-18.

Марку, количество и сечение проектных линий электропередачи необходимо определить после уточнения нагрузок. Трассировку, место подключения, используемые материалы должны уточняться на дальнейших стадиях проектирования.

Суммарное электропотребление необходимо уточнить на дальнейших стадиях проектирования, после уточнения всех параметров.

###### 2.6.5 Связь

Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение объектов и сетей связи в границах территории проектирования.

### 2.7 Объекты транспортной инфраструктуры

Проектные решения проекта планировки не предусматривают размещение объектов улично-дорожной сети в границах территории проектирования.

На территории проектирования находится сохраняемая открытая парковка на 19 машино-мест.

К проектным границам примыкают проектируемые парковки, общим количеством машино-мест 72.

Покрытие проезжей части парковок – асфальтобетонное. Покрытие тротуаров и пешеходных площадей – из тротуарной бетонной плитки.

##### 3. Зоны планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения

### Зоны планируемого размещения объектов федерального значения

Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение объектов федерального значения, в связи с чем, зоны планируемого размещения указанных объектов отсутствуют.

### 3.2 Зоны планируемого размещения объектов регионального значения

Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение объектов регионального значения, в связи с чем, зоны планируемого размещения указанных объектов отсутствуют.

### 3.3 Зоны планируемого размещения объектов местного значения

Проектные решения проекта планировки территории предусматривают размещение следующих объектов местного значения:

- сквер.

### 3.4 Информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения

Проектные решения проекта планировки предусматривают размещение на территории только объекта местного значения (сквер) и не предполагают размещение объектов ни федерального значения, ни объектов регионального значения. В связи с чем, мероприятия по обеспечению сохранения фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения не предусматриваются. Указанные фактические показатели обеспеченности и доступности объектов остаются без изменений.

##### 4. Технико-экономические показатели проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |
| 1.1 | Территория в границах проекта планировки | га | 0,7 | 100 % |
| 1.2 | Площадь территории в границах красных линий | га | 0,7 |
| 1.3 | Зоны планируемого размещения объектов по функциональному назначению: |  |  |
|  | - зона планируемого размещения объектов жилой застройки | га | 0,095 | 13,6% |
|  | - зона озеленения | га | 0,605 | 86,4% |
| 1.4 | Зоны планируемого размещения объектов по статусу: |  |  |
|  | - зона планируемого размещения объектов местного значения | га | 0,605 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |
| 2.1 | Численность населения | чел. | - |
| 2.2 | Плотность населения | чел./га | - |
| 3 | ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |
| 3.1 | Парковка | м2 | 425 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |
| 4.1 | Водоснабжение: | км | - |
| 4.2 | Канализация | км | - |
| 4.3 | Теплоснабжение | км | - |
| 4.4 | Электроснабжение | км | - |
| 4.5 | Связь | км | - |

# Text boxes

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ

9 МИКРОРАЙОНА  Г. НИЖНЕВАРТОВСКА

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ООО «Терпланпроект»

2017