Проект планировки территории и проект межевания территории

для строительства линейного объекта «Газопровод среднего давления

до котельной производственной базы

ООО "Инженерный технологический сервис"

на территории общего пользования вдоль улицы 4ПС

в северном промышленном узле города Нижневартовска

Проект планировки территории и проект межевания территории выполнен для размещения линейного объекта «Газопровод среднего давления до котельной производственной базы ООО "Инженерный технологический сервис" на территории общего пользования вдоль улицы 4ПС в северном промышленном узле города Нижневартовска». Протяженность трубопровода составляет 1130 м. Способ прокладки – подземный.

Территория расположена в северной части города за железнодорожными путями. Транспортные связи осуществляются с Самотлорской автодороги. Согласно генеральному плану города северный промышленный узел предусмотрен под размещение предприятий пищевой промышленности и складов.

Анализ сведений о земельных участках, расположенных на ул. 4ПС в Северном промышленном узле, 12 км Самотлорской дороги, в части установления границ земельного участка улично-дорожной сети под размещение линейного объекта местного значения «Газопровод среднего давления до котельной производственной базы ООО "Инженерный технологический сервис"», проведен на основе сопоставления трех баз данных:

- публичной кадастровой карты (портал Росреестра);

- справочной информации по объектам недвижимости в режиме online (портал Росреестра);

- сведений о границах и площади земельных участков, содержащихся в дежурной карте земель города.

Проектируемый объект расположен в городе Нижневартовске, Ханты-Мансийского автономного округа, Тюменской области, на территории общего пользования вдоль улицы 4ПС в северном промышленном узле.

Территория планировочного квартала, где расположен земельный участок под базу ООО "Инженерный технологический сервис" относится к зоне коммунально-складского назначения. С начала освоения города застройка данной территории в основном осуществлялась стихийно.

Транспортная сеть на территории строительства не развита.

Проект межевания территории разработан с целью установления границ земельного участка улично-дорожной сети, в границах которого предполагается размещение линейного объекта местного значения "Газопровод среднего давления до котельной производственной базы ООО Инженерный технологический сервис".

При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами, техническими регламентами.

Работы по установлению границ вновь образуемого земельного участка улично-дорожной сети проводятся в два этапа.

I этап включает мероприятия по образованию земельных участков:

- ЗУ1 путем раздела земельного участка с кадастровым номером 86:11:0402001:78, являющегося собственностью ООО «Инженерный технологический сервис»,  который сохраняется в измененных границах;

- ЗУ2 из земель, находящихся в государственной собственности.

II этап предусматривает образование земельного участка ЗУ3 путем объединения земельных участков ЗУ1, ЗУ2.

Экспликация вновь образованных земельных участков представлена в таблице №1.

В данном проекте межевания территории запроектированы границы сервитутов под инженерные сети для дальнейшего их оформления.

Экспликация сервитутов под инженерные сети представлена в таблице №2.

Таблица 2

Экспликация сервитутов под инженерные сети

| № п/п | Наименование сервитута | Площадь сервитута, га | Местоположение сервитута |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сервитут под инженерные сети газоснабжения | 0,8230 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нижневартовск г, ул. 4ПС, Северный промышленный узел, 12 км Самотлорской дороги |

Таблица 1

Экспликация земельных участков

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Местоположение земельного участка | Площадь, га | Категория земель | Классификатор видов разрешенного использования земельных участков | Вид территориальной зоны | Вид разрешенного использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения об образуемом земельном участке |
| ЗУ1 | 86:11:0402001:ЗУ1 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нижневартовск г, ул. 4ПС, Северный промышленный узел, 12 км Самотлорской дороги | 0.3261 | Земли поселений (земли населенных пунктов) |  | Территория общего пользования | Газопровод среднего давления до котельной производственной базы ООО "Инженерный технологический сервис" |
| ЗУ2 | 86:11:0402001:ЗУ2 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нижневартовск г, ул. 4ПС, Северный промышленный узел, 12 км Самотлорской дороги | 5.7589 | Земли поселений (земли населенных пунктов) |  | Территория общего пользования | Газопровод среднего давления до котельной производственной базы ООО "Инженерный технологический сервис" |
| ЗУ3 | 86:11:0402001:ЗУ3 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нижневартовск г, ул. 4ПС, Северный промышленный узел, 12 км Самотлорской дороги | 6.0850 | Земли поселений (земли населенных пунктов) | Размещение автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов | Территория общего пользования | Газопровод среднего давления до котельной производственной базы ООО "Инженерный технологический сервис" |
| Сведения о существующих земельных участках |
| ЗУ4 | 86:11:0402001:78 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нижневартовск г, ул. 4ПС, дом 16а в северном промышленном узле города, 12 км Самотлорской дороги | 9.8605 | Земли поселений (земли населенных пунктов) | 143003010100 Для размещения железнодорожных путей и их конструктивных элементов | Зона объектов промышленности (ПР 301) | под подъездные железнодорожные пути №1, 2, подкрановые пути и объект незавершенного строительства |