ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

проекта планировки территории квартала 18 Восточного планировочного района (III очередь строительства)

1. Характеристика планируемого развития территории

Границы проектируемой территории приняты в соответствии с утверждённым в 2007 году «Проектом планировки территории Восточного планировочного района (III очередь строительства)» в части квартала 18, разработанным ООО «ЗапСибСтройПроект» города Новосибирска.

Проектируемая территория ограничена:

- с севера красной линией улицы Профсоюзной;

- с востока красной линией Героев Самотлора;

- с юга красной линией улицы Мира;

- с запада красной линией улицы Романтиков.

При этом площадь территории для подготовки проекта внесения изменений в проект планировки составила 15,6215 га.

В соответствии с техническим заданием по данному проекту, красные линии, ограничивающие территорию квартала 18, приняты в соответствии с утверждённым в 2007 году «Проектом планировки территории Восточного планировочного района (III очередь строительства)», разработанным ООО «ЗапСибСтройПроект» города Новосибирска.

Проект планировки территории разработан в целях размещения:

-  средней общеобразовательной школы на 825 мест в квартале № 18 Восточного планировочного района города Нижневартовска;

- средней общеобразовательной школы на 1725 учащихся в квартале №18 г. Нижневартовска. Блок 3 на 900 учащихся;

- объекта «Застройка Восточного планировочного района г. Нижневартовска. III очередь строительства. Инженерное обеспечение и благоустройство. Квартал №18»;

- внешние внеплощадочные сети технологического присоединения к объекту «Детский сад на 320 мест в мкр. 18 г. Нижневартовска»;

- объектов энергетики ТП 18/1. ТП18/2, ТП18/3, ТП18/4, ТП18/5, ТП18/6, ТП18/7, ТП18/8, ТП18/9.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства на территории проектирования определены градостроительными регламентами, установленными Правилами землепользования и застройки города Нижневартовска.

2. Транспортные условия

Транспортная доступность к участкам осуществляется по внутри-квартальным проездам с магистральными улицами  районного значения – улица Мира, улица Героев Самотлора, улицами  местного значения – улица Профсоюзная, улица Романтиков.

Обслуживание пассажирского потока на данной территории города осуществляется несколькими автобусными маршрутами и такси.

Необходимости осуществления дополнительных мероприятий по развитию системы транспортного обслуживания на данный момент нет.

3. Характеристика развития системы инженерно-технического

обеспечения

На планируемой территории в настоящее время размещаются магистральные сети водоснабжения, теплоснабжения, хоз-бытовой канализации, электроснабжения и телефонизации.

В восточной части проектируемой территории, примыкающей к улице Романтиков, находится существующая понизительная подстанция 35/10 кВ «Городская-5» (ГПП-5).

Также на данной территории предусмотрено размещение объектов и инженерных сетей, которые оказывают влияние на развитие рассматриваемой территории. Среди них:

- с запада на восток — перспективные сети водоснабжения;

- с центра территории от водопроводной камеры ПГ-25 на юго-восток к строящемуся зданию детского сада и к хозяйственной постройке – перспективные сети водоснабжения;

- с юго-востока от строящегося здания детского сада на восток к КНС Восточного планировочного района – перспективные сети бытовой канализации;

- с юго-запада на восток к строящемуся зданию детского сада – перспективные сети теплоснабжения;

- с востока от ТП-18/6 в центр к строящемуся зданию детского сада – перспективные сети электроснабжения;

- с севера территории – предусмотрено размещение ТП-18/3; ТП-18/4; ТП-18/4;

- с центра территории на юг – предусмотрено размещение ТП-18/5; ТП-18/6; ТП-18/7; ТП-18/9.

4. Обоснование планируемой мощности

По данным департамента образования администрации города Нижневартовска численность детей возраста от 7 до 17 лет в городе Нижневартовске составляет 34776. В том числе, детей школьного возраста на 01.01.2016г. составляет 31320 человек, детей, обучающихся в ПТУ и техникуме, составляет 3456 человек.

Нормативная потребность в школах составляет 31 320 учащихся.

В настоящее время в городе Нижневартовске функционируют 34 общеобразовательные школы и 4 специализированные школы.

Обеспеченность города Нижневартовска местами в школах составляет на 01.01.2016г. – 27059 учащихся или 86,40%.

Строительство общеобразовательных школ на 825 и 900 мест в квартале 18 Восточного планировочного района позволит обеспечить:

(27059 + 825 + 900) / 31320 = 91,90%.

5. Размещение объектов местного значения

На расчетный срок предусматривается размещение и строительство объектов местного значения:

-  средней общеобразовательной школы на 825 мест;

- средней общеобразовательной школы на 1725 учащихся. Блок 3 на 900 учащихся;

- объекта «Застройка Восточного планировочного района г. Нижневартовска. III очередь строительства. Инженерное обеспечение и благоустройство. Квартал №18»;

- внешних внеплощадочных сетей технологического присоединения к объекту «Детский сад на 320 мест в мкр. 18 г. Нижневартовска»;

- объекты энергетики ТП-18/1. ТП-18/2, ТП-18/3, ТП-18/4, ТП-18/5, ТП-18/6, ТП-18/7, ТП-18/8, ТП-18/9.

6. Методика  установления границ земельных участков

Проект внесения изменений в проекты межевания территории осуществляется применительно к территориям, расположенным в границах выделенного элемента планировочной структуры.

Проект внесения изменений в проект межевания территории восточного планировочного района (III, IV очереди строительства) устанавливает границы и определяет размеры вновь образуемого земельного участка.

Работы по установлению границ вновь образуемых земельных участков проводятся в три этапа:

I этап

- образование земельного участка ЗУ1 из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности;

- образование земельного участка ЗУ2 из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности;

- образование земельного участка ЗУ3 из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности;

- образование земельного участка ЗУ4 из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности;

- образование земельного участка ЗУ5 путем раздела земельного участка с кадастровым номером 86:11:0201001:360, который сохраняется в измененных границах;

- образование земельного участка ЗУ6 путем раздела земельного участка с кадастровым номером 86:11:0201001:407, который сохраняется в измененных границах;

- образование земельного участка ЗУ7 путем раздела земельного участка с кадастровым номером 86:11:0201001:386, который сохраняется в измененных границах;

- образование земельного участка ЗУ8 путем раздела земельного участка с кадастровым номером 86:11:0201001:388, который сохраняется в измененных границах;

- образование земельного участка ЗУ9 путем раздела земельного участка с кадастровым номером 86:11:0201001:387, который сохраняется в измененных границах;

- образование земельного участка ЗУ10 путем раздела земельного участка с кадастровым номером 86:11:0201001:362, который сохраняется в измененных границах;

- образование земельного участка ЗУ11 путем раздела земельного участка с кадастровым номером 86:11:0201001:366, который сохраняется в измененных границах;

II этап

- образование земельного участка ЗУ12 путем объединения земельного участка ЗУ1 и земельного участка с кадастровым номером 86:11:0201001:448;

III этап

- образование земельного участка ЗУ13 путем объединения земельных участков ЗУ2 и ЗУ12.

Границы и координаты земельных участков определены в системе координат МСК86_Зона_4 (таблица №5).

Виды разрешенного использования для земельных участков устанавливаются в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного Приказом Минэкономразвития России №540 от 01.09.2014 г.

Экспликация вновь образуемых земельных участков представлена в таблице №4.

Для сложившейся застройки границы земельного участка формируются с максимальным учетом всех потребностей, связанных с нормативными условиями эксплуатации линейного объекта местного значения (с учетом сложившейся системы проездов, пешеходных дорог и проходов к зданиям и сооружениям, открытых площадок  для временного хранения автомобилей и т.д.).

Доступ к земельным участкам осуществляется через смежные земельные участки и по существующим улицам Героев Самотлора, Мира, Профсоюзная, Романтиков.

Таблица №4

Экспликация вновь образуемых земельных участков

| № земель-ного участка | Площадь образуемого земельного участка, га | Вид территориальной зоны | Вид разрешенного использования | Категория земель | Доступ к земельному участку | Местоположение земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 3 |  | 2 | 4 |
| ЗУ1 | 0,3303 | зона размещения объектов образования и просвещения (ОДЗ 204) | образование и просвещение | Земли населенных пунктов | квартал 86:11:0201001 | Ханты-Мансийский автономный округ г. Нижневартовск, ул. Романтиков, 18 микрорайон города |
| ЗУ2 | 0,4290 | зона размещения объектов образования и просвещения (ОДЗ 204) | образование и просвещение | Земли населенных пунктов | квартал 86:11:0201001 | Ханты-Мансийский автономный округ г. Нижневартовск, Восточный планировочный район (III очередь строительства), квартал 18 |
| ЗУ3 | 0,8741 | зона размещения объектов образования и просвещения (ОДЗ 204) | земельные участки (территории) общего пользования | Земли населенных пунктов | квартал 86:11:0201001 | Ханты-Мансийский автономный округ г. Нижневартовск, Восточный планировочный район (III очередь строительства), квартал 18 |
| ЗУ4 | 0,0151 | зона размещения объектов образования и просвещения (ОДЗ 204) | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | земельные участки (территории) общего пользования | Ханты-Мансийский автономный округ г. Нижневартовск, Восточный планировочный район (III очередь строительства), квартал 18 |
| ЗУ5 | 0,0152 | зона застройки многоэтажными жилыми домами (ЖЗ 101) | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | 86:11:0201001:360 | Ханты-Мансийский автономный округ г. Нижневартовск, Восточный планировочный район (III очередь строительства), квартал 18 |

| ЗУ6 | 0,0154 | зона застройки многоэтажными жилыми домами (ЖЗ 101) | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | 86:11:0201001:407 | Ханты-Мансийский автономный округ г. Нижневартовск, Восточный планировочный район (III очередь строительства), квартал 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗУ7 | 0,0151 | зона застройки многоэтажными жилыми домами (ЖЗ 101) | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | 86:11:0201001:386 | Ханты-Мансийский автономный округ г. Нижневартовск, Восточный планировочный район (III очередь строительства), квартал 18 |
| ЗУ8 | 0,0158 | зона застройки многоэтажными жилыми домами (ЖЗ 101) | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | 86:11:0201001:388 | Ханты-Мансийский автономный округ г. Нижневартовск, Восточный планировочный район (III очередь строительства), квартал 18 |
| ЗУ9 | 0,0153 | зона застройки многоэтажными жилыми домами (ЖЗ 101) | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | 86:11:0201001:387 | Ханты-Мансийский автономный округ г. Нижневартовск, Восточный планировочный район (III очередь строительства), квартал 18 |
| ЗУ10 | 0,0157 | зона застройки многоэтажными жилыми домами (ЖЗ 101) | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | 86:11:0201001:362 | Ханты-Мансийский автономный округ г. Нижневартовск, Восточный планировочный район (III очередь строительства), квартал 18 |
| ЗУ11 | 0,0156 | зона застройки многоэтажными жилыми домами (ЖЗ 101) | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | 86:11:0201001:366 | Ханты-Мансийский автономный округ г. Нижневартовск, Восточный планировочный район (III очередь строительства), квартал 18 |

| ЗУ12 | 2,1564 | зона размещения объектов образования и просвещения (ОДЗ 204) | образование и просвещение | Земли населенных пунктов | квартал 86:11:0201001 | Ханты-Мансийский автономный округ г. Нижневартовск, Восточный планировочный район (III очередь строительства), квартал 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗУ13 | 2,5854 | зона размещения объектов образования и просвещения (ОДЗ 204) | образование и просвещение | Земли населенных пунктов | квартал 86:11:0201001 | Ханты-Мансийский автономный округ г. Нижневартовск, Восточный планировочный район (III очередь строительства), квартал 18 |