Проект внесения изменений

в проект планировки территории

10В микрорайона города Нижневартовска

в части земельного участка

с кадастровым номером 86:11:0102010:28

Материалы по обоснованию

Пояснительная записка

2019

Содержание

| № п/п | Наименование глав и разделов | № стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 2.1. 2.2. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 7. | Состав проекта Общие данные Основные направления градостроительного развития территории Положения Генерального плана города Нижневартовска, проекта планировки территории 10В микрорайона города Нижневартовска. Уточнение основных направлений градостроительного развития территории Функционально-планировочная организация территории Размещение проектируемого земельного участка в планировочной структуре города, градостроительное зонирование территории Предложение по архитектурно-планировочная организация территории Благоустройство и озеленение территории Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание Существующее состояние улично-дорожной сети и транспортного обслуживания Улично-дорожная сеть и организация движения транспорта Система общественного пассажирского транспорта Хранение индивидуального транспорта Организация пешеходного движения и мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения Инженерная подготовка и защита территории от опасных геологических процессов Инженерная подготовка территории Мероприятия, предусмотренные в проекте Организация рельефа и отведение поверхностных стоков Инженерно-техническое обеспечение территории Водоснабжение и канализация Теплоснабжение Электроснабжение Технико-экономические показатели развития территории | 3 4 6 7 8 8 9 11 11 12 12 13 14 15 15 17 18 18 19 |

Состав проекта

| № п/п | Наименование документа | Шифр | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Том 1. Утверждаемая часть | 11/17 | Книга |
| 1.1. | I. Положение о размещении объектов капитального строительства | 11/17 | Текст |
| 1.2. | II. Чертежи планировки и межевания территории | 11/17 |  |
| 1.2.1. | Схема планировочной организации проектируемой территории (основной чертеж). М 1:1000 | 11/17 | Лист 1 |
| 1.2.2. | Схема архитектурно-планировочной организации территории. М 1:1000 | 11/17 | Лист 2 |
| 2. | Том 2. Материалы по обоснованию Чертежи | 11/17 | Папка |
| 2.1. | Схема размещения проектируемой территории в структуре города Нижневартовска. М 1:10000 | 11/17 | Лист 1 |
| 2.2. | Схема использования территории в период подготовки проекта. М 1:500 | 11/17 | Лист 2 |
| 2.3. | Схема архитектурно-планировочной организации территории. М 1:1000 | 11/17 | Лист 3 |
| 2.4. | Схема организации улично-дорожной сети. Схема движения транспорта и пешеходов. М 1:2000 | 11/17 | Лист 4 |
| 2.5. | Схема размещения инженерных сетей. М 1:500 | 11/17 | Лист 5 |
| 3. | Том 3. Материалы по обоснованию Пояснительная записка | 11/17 | Книга |
| 4. | Том 4. Электронная версия проекта | 11/17 | диск |

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

В соответствии со статьей 41 Градостроительного кодекса Российской федерации выполнен проект внесения изменений в проект планировки территории 10В микрорайона города Нижневартовска в части земельного участка с кадастровым номером 86:11:0102010:28.

Проект внесения изменений подготовлен с целью уточнения положений ранее разработанного ООО «ЦентрГрадПроект» (г. Пенза) проекта планировки территории 10В микрорайона с целью размещения на земельном участке с кадастровым номером 86:11:0102010:28 объекта общественного назначения, а именно спортивно-досугового центра с торговыми помещениями.

Проект выполнен на основании распоряжения администрации города Нижневартовска от 11.07.2019 №891-р «О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки территории и проект межевания территории 10В микрорайона города Нижневартовска в части земельного участка с кадастровым номером 86:11:0102010:28» и технического задания на проектирование градостроительной документации от 31.07.2019.

В соответствии с приложением к распоряжению администрации города от 11.07.2019 №891-р и техническим заданием на подготовку проекта внесения изменений, проектируемая территория находится в 10В микрорайоне города Нижневартовска, составляет 0,8736 га и ограничена:

- с северо-востока и северо-запада – внутриквартальными проездами, ограничивающими жилую многоэтажную застройку. Смежными с рассматриваемым являются земельные участки с кадастровыми номерами 86:11:0102010:108 и 86:11:0102010:34 сформированные под многоквартирными домами №11 по ул. Интернациональной и №17 по ул. Северной;

- с юго-востока – красной линией улицы Северной;

- с юго-востока – красной линией улицы Интернациональной.

Красные линии приняты в соответствии с проектом планировки и проектом межевания улично-дорожной сети города Нижневартовска, утвержденным постановлением администрации города от 14.04.2017 №574.

В соответствии с картой градостроительного зонирования в границах проектируемой территории установлена зона размещения объектов спорта (РЗ 604).

Проектируемая территория свободна от застройки, не включена в градостроительную деятельность. Территория огорожена забором, покрыта древесной и кустарниковой растительностью малоценных пород.

При разработке документации использованы следующие федеральные,  региональные и местные нормативные документы:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка населенных мест»;

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Принят Государственной Думой 4.07.2008 № 123-ФЗ;

- Приказ Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 26.02.2009 №31-НП «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»;

- Решение Думы города от 21.06.2019 года №509 «О местных нормативах градостроительного проектирования города Нижневартовска».

- Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 13.06.2007 №153-п «О составе и содержании проектов планировки территорий, подготовка которых осуществляет на основании документов территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, документов территориального планирования муниципальных образований автономного округа»;

- Правила землепользования и застройки на территории города Нижневартовска, утвержденные решением Думы города от 26.10.2018 №395 (с изменениями);

- Постановление администрации города от 12.03.2009 №315 «Об утверждении Положения о порядке подготовки документации по планировке территории города Нижневартовска» (с изменениями);

- Генеральный план города Нижневартовска, утвержденный в редакции решения Думы города от 21.12.2015 года №953.

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО

РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

2.1. Положения Генерального плана города Нижневартовска,

проекта планировки территории 10В микрорайона

города Нижневартовска

Согласно положений Генерального плана города Нижневартовска утвержденный решением Думы города от 21.12.2015 года №953, проектируемая территория относится к территории многоэтажной жилой застройки.

Ограничивающие проектируемую территорию улицы имеют следующие категории:

- улица Интернациональная - магистральная улица общегородского значения регулируемого движения.

- улица Северная - магистральная улица общегородского значения регулируемого движения.

По расчетам, представленным в проекте планировки ООО «ЦентрГрадПроект» (г. Пенза), разработанному в 2016 году и утвержденному постановлением администрации города от 21.10.2016 №1531 на территории 10В микрорайона выявлен дефицит учреждений спорта, культуры, иных общественно значимых объектов для досуга населения.

2.2. Уточнение основных направлений

градостроительного развития территории

На протяжении восьми лет время участок с кадастровым номером 86:11:0102010:28 находился в аренде у одной из организации города, которая планировала возведение здесь торгового центра. Планы реализовать не удалось и земельный участок был освобожден. После истечения срока аренды, земельный участок будет предоставлен посредством аукциона для реализации с видами и параметрами, предусмотренными настоящим проектом внесения изменений.

Проектная планировочная организация рассматриваемой территории основана на решениях сложившейся планировочной структуры, с учетом ранее принятых градостроительных решений. Основным принципом организации территории в границах проекта планировки является превышение эффективности ее использования. В рамках эффективного использования территории предлагается комплекс мероприятий по ее благоустройству и озеленению.

В августе 2016 года на сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска проведено голосование по определению вида объекта, который может быть размещен на территории 10В микрорайона. Опрос общественного мнения выявил, что наиболее приоритетными для граждан является объект спортивного назначения.

Настоящим проектом предусмотрено размещение на данной территории здания спортивно-досугового центра с торговыми помещениями, открытых автостоянка на 80 машино-мест на территории общего пользования и 29 машино-мест в границах проектируемого земельного участка, благоустройство территории в виде сплошного асфальтирования с элементами озеленения в виде клумб и газонов, внутриплощадочные проезды, внутриплощадочные противопожарные проезды с основными путями пешеходного движения.

Земельный участок с кадастровым номером 86:11:0102010:28 площадью 8 736 кв.м. позволяет разместить объект до 4 этажей и площадью застройки до 4 350 кв.м. (согласно Правилам землепользования и застройки  на территории города Нижневартовска)

3. ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ТЕРРИТОРИИ

3.1. Планировочная структура и зонирование территории

Площадка для проектирования расположена в центральной части города, на пересечении магистральных улиц общегородского значения Интернациональной и Северной.

Такое местоположение территории позволяет выделить объект в качестве функциональной и градостроительной доминанты перекрестка улиц, центра притяжения жителей десятых микрорайонов.

Согласно Правилам землепользования и застройки на территории города Нижневартовска рассматриваемый земельный участок с кадастровым номером 86:11:0102010:28 расположен в территориальной зоне размещения объектов спорта (РЗ 604).

3.2. Архитектурно-планировочное решение территории

Проектом предусмотрено строительство двухэтажного объекта, включающего в себя спортивные зал для игровых видов спорта – 830 кв.м., тренажерный зал 640 кв.м. и обслуживающие их подсобные и административные помещения. На первом этаже предусмотрены торговые залы и предприятие общественного питания.

Ориентировочная площадь застройки объекта в границах земельного участка 3 400 кв.м.

Объект расположен в границах зоны застройки на земельном участке, не превышает установленные Правилами землепользования и застройки на территории города Нижневартовска параметры, а именно: отступы от границ смежных земельных участков, процент застройки и предельную этажность объекта.

Примененные для объекта виды разрешенного использования «спорт», «магазин», «общественное питание» являются основными видами разрешённого использования для территориальной зоны размещения объектов спорта (РЗ 604).

Графическая часть проекта планировки разработана на инженерно-топографическом плане М 1:500, выполненном обществом  ограниченной ответственностью (ООО) «ЦентрГрадПроект» в 2016 году (система координат - местная (МСК-86), система высот —  Балтийская).

Для обслуживания комплекса используется противопожарный проезд шириной 6 м., что допустимо при высоте здания до 13,0 метров включительно (по СП 4.13130.2013, п.8.6). Имеется 2 въезда-выезда с территории на улично-дорожную сеть.

Планирования в границах земельного участка функциональные зоны для реализации потребностей обслуживания и функционирования объекта осложняется наличием в границах земельного участка и на смежной к нему территории улично-дорожной сети существующих инженерных сетей и возникающих от них зон с особыми условиями использования. Частично данные сети  учтены в ЕГРН, зафиксированы в карте Правил землепользования и застройки на территории города Нижневартовска. С учетом ограничений использования территории установлена зона застройки в границах земельного участка с кадастровым номером 86:11:0102010:28.

Принимая данные градостроительные ограничения большинство парковочных мест для посетителей комплекса проектом предусмотрено в границах красных линий – на территории общего пользования.

Возможность размещения открытых парковок в УДС определить в соответствии с постановлением администрации города от 03.12.2014 №2482 «Об утверждении порядка создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования город Нижневартовск».

Для спортивно-досугового центра количество автостоянок открытого типа для временного хранения автомобилей по проекту составило 110 м/м, из них:

- 30 м/м – в границах земельного участка с кадастровым номером 86:11:0102010:28.

- в системе улично-дорожной сети: 50 м/м со стороны улицы Северной и 30 со стороны улицы Интернациональной. Из них 9 м/м для маломобильных групп населения. (10% по СП 59.13330.2012). Норма обеспеченности парковочными местами соблюдается.

| Здания, сооружения и иные объекты | Расчетная единица | Число машино-мест на расчетную единицу |
| --- | --- | --- |
| Универсальные спортивно-зрелищные залы и спортивные сооружения | на 100 мест | 7 |
| Торговые центры, магазины с торговой площадью 200 и более квадратных метров | на 100 квадратных метров торговой площади | 7 |
| Предприятия общественного питания | на 100 мест | 10 |

Площадь залов с функциональным назначением «спорт», 450 мест - 1 466 кв.м., требуемое количество машино-мест 31.

Площадь залов с функциональным назначением «магазин» - 1 000 кв.м., требуемое количество машино-мест 70.

Площадь залов с функциональным назначением «общественное питание» - 350 кв.м., 50 мест, требуемое количество машино-мест 5.

Баланс территории

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Количество | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проектируемая территория под зону размещения объектов спорта всего, в том числе: | га | 0, 8736 | 100 |
| 1. | Площадь застройки | га | 0, 3400 | 38,9 |
| 2. | Площадь озеленения | га | 0 | - |
| 3. | Площадь территории автостоянок | га | 0, 0362 | 4,1 |
| 4. | Площадь прочих территорий | га | 0, 4974 | 56,9 |
| 5. | Основные пути пешеходного движения, на земельном участке общего пользования за границами проекта планировки | м | 65 | - |

3.3. Благоустройство и озеленение территории

Проектное предложение подразумевает, что вся территория проектирования благоустроена. Вдоль проектируемых проездов предусмотрены тротуары с асфальтовым покрытием.

При разработке проекта планировки территорий следует предусматривать мероприятия по регулярному мусороудалению - санитарной очистке (сбор, хранение, транспортировка и утилизация отходов потребления, строительства и производства), летней и зимней уборке территории с вывозом снега и мусора с проезжей части проездов и улиц в места, установленные органами местного самоуправления. Санитарную очистку территорий населенных пунктов следует осуществлять в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88, СП 42.13330.2011.

Отходы от центра должны размещаться в специальных контейнерах на территории и по договору вывозиться на предприятия по переработке или полигон, в зависимости от класса опасности отходов. Проектом предусматривается размещение двух мусорных контейнеров для объекта.

4. УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

И ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

4.1. Существующее состояние улично-дорожной сети
и транспортного обслуживания.

Проектируемая территория расположена на пересечении улиц Интернациональной и Северной, в сложившейся улично-дорожной сети организованной системой общественного пассажирского транспорта.

Окружающие проектируемую территорию улицы имеют следующие категории:

- улица Северная – магистральная улица общегородского значения;

- улица Интернациональная – магистральная улица общегородского значения.

Улица Интернациональная состоит на государственном кадастровом учете, кадастровый номер 86:11:0000000:81066. Ширина линейного объекта в границах красных линий – 40 м. Улица имеет существующую проезжую часть с покрытием из асфальтобетона шириной от 21 до 24,5 м.

Улица Северная состоит на государственном кадастровом учете, кадастровый номер 86:11:0000000:81063. Ширина линейного объекта в границах красных линий – 50 м. Улица имеет существующую проезжую часть с покрытием из асфальтобетона шириной от 16,5 до 24,3 м.

Тротуары имеют существующую твёрдую основу с покрытием из асфальтобетона.

Движение маршрутных автобусов организовано и обеспечивается нормативное расстояние (не более 400 м) между существующими остановочными пунктами.

4.2. Формирование улично-дорожной сети
и организация движения транспорта.

В данном проекте планировки изменения существующей автодороги федерального значения, магистральных улиц общегородского значения и районного значения не предусматривается.

В рамках разработки Проекта планировки решается вопрос транспортного обслуживания объектов капитального строительства в границах проектирования.

Для обслуживания объекта используется противопожарный проезд шириной не менее 6м, что допустимо при высоте здания до 13,0 метров включительно (по СП 4.13130.2013, п.8.6). Имеется 2 въезда-выезда с территории на улично-дорожную сеть со стороны улицы Северной и со стороны улицы Интернациональной.

Проектируемая транспортная сеть состоит из двухполосных проездов шириной не менее 6,0 м, которые предназначены для подъезда автотранспорта на автостоянки открытого типа, а также для обеспечения проезда пожарных машин и мусоровозов.

Покрытие проезжей части – асфальтобетонное или цементобетонное. Покрытие тротуаров и пешеходных площадей – из тротуарной бетонной плитки или асфальтобетонное.

Характеристика проектной внутриквартальной сети.

Таблица 4.1

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность проездов | м | 635 |
| 2. | Ширина проездов | м | 6 |
| 3. | Площадь проездов | м2 | 3810 |
| 4. | Площадь автостоянок | м2 | 1725 в УДС 350 в границах проектируемой площадки |

4.3. Система общественного пассажирского транспорта.

Транспортное обслуживание планируемой территории предусматривается с использованием общественного и личного транспорта.

В качестве общественного транспорта предусматривается использование автобусных маршрутов и маршрутных такси.

В соответствии с генеральным планом города и утверждённым проектом планировки, движение общественного транспорта осуществляется и планируется по магистральным улицам общегородского и районного значения.

Согласно генеральному плану г. Нижневартовска (с изменениями от 21.12.2015 №953), для обслуживания проектируемой территории общественно-пассажирским транспортом используются улицы общегородского значения Интернациональная и Северная.

Остановочные пункты размещены по линиям движения общественного транспорта и оборудованы остановочными карманами и павильонами. Существующая схема размещения остановок обеспечивает нормативные радиусы доступности объекта.

Движение личного транспорта осуществляется по всем элементам уличной сети, а также внутриквартальным проездам. Внутриквартальные проезды

4.4. Хранение индивидуального транспорта.

Для спортивно-досугового центра количество автостоянок открытого типа для временного хранения автомобилей по проекту составило 109 м/м, из них:

- 30 м/м – в границах земельного участка с кадастровым номером 86:11:0102010:28.

- в системе улично-дорожной сети: 50 м/м со стороны улицы Северной и 30 со стороны улицы Интернациональной. Из них 9 м/м для маломобильных групп населения. (10% по СП 59.13330.2012). Норма обеспеченности парковочными местами соблюдается.

Размеры парковочных мест, в соответствии с положениями Региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, для легковых автомобилей без учёта проездов приняты: 2,5 м. х 5 м. (для легковых автомобилей инвалидов, согласно СП 59.13330.2012 – 3,6 м. х 6 м.).

4.5. Организация пешеходного движения и мероприятия

по обеспечению доступа маломобильных групп населения

Согласно проекту планировки, в границах красных линий улиц общегородского значения Северной и Интернациональной, проектом предусмотрены транзитные тротуары шириной не менее 3 м.

В пределах границ проектируемой территории предусмотрены проектом тротуары шириной 6 м.

Тротуары могут использоваться для проезда пожарной техники к пожарным гидрантам и зданиям.

Запроектированные тротуары формируют цельную систему пешеходных связей проектируемой территории, позволяющую пешеходам передвигаться в любом направлении обособленно от транспортного движения.

Мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» и администрации города Нижневартовска, во все входы зданий предусматривается доступ инвалидов и маломобильных групп населения.

При разработке проектов застройки на планируемой территории необходимо обеспечить беспрепятственное передвижение маломобильных групп населения по территории с доступом к местам общего пользования, зонам отдыха, остановочным пунктам пассажирского транспорта, входным узлам объектов проживания и социально-бытового обслуживания населения. Пути движения должны проходить по тротуарам и пандусам с твердым покрытием. Должно обеспечиваться соблюдение нормативных требований по ширине путей передвижения, уклонам и дорожным покрытиям.

Количество парковочных мест для индивидуального автотранспорта инвалидов на открытых стоянках для кратковременного хранения легковых автомобилей около учреждений и предприятий обслуживания принято не менее 10% от общего количества парковочных мест: (109 х 0,1) = 10 машино-мест (принято в проекте 9 машино-мест).

Согласно СП 59.13330.2012, размеры площадки для автомашины инвалида должны быть не менее 3,6 x 6,0 м. Эти места должны выделяться разметкой и обозначаться специальными дорожными знаками. Для автомашин инвалидов следует резервировать места, примыкающие к выходам со стоянок, либо максимально приближенные ко входам в здания.

5. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ
ОТ ОПАСНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

5.1. Инженерная подготовка территории

Проектные решения выполнены на основе требований:

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления».

В соответствии проектом планировки, учитывая сложность природных условий территории, при размещении на ней объектов капитального строительства необходимо предусматривать проведение следующих мероприятий по инженерной подготовке:

- организация поверхностного стока методами вертикальной планировки; устройство ливневой канализации, обеспечивающей сбор и подачу загрязненных порций поверхностного стока на очистные сооружения;

- понижение и поддержание проектного уровня грунтовых вод закрытой системой постоянных горизонтальных дренажей вдоль магистральных сетей, а также внутри кварталов.

Выбор одного или комплекса мероприятий должен производиться на основе технико-экономического анализа с учетом прогнозируемого уровня подземных вод, конструктивных и технологических особенностей, ответственности и расчетного срока эксплуатации проектируемого сооружения, надежности и стоимости водозащитных мероприятий и т.п. Перечисленные мероприятия должны выполняться на стадиях архитектурно-строительного проектирования, строительства и эксплуатации здания.

5.2. Мероприятия, предусмотренные в проекте

Для приведения площадки в состояние, допускающее строительство, инженерной подготовкой предусматриваются следующие мероприятия:

1) Организация  поверхностного стока методами вертикальной планировки (насыпь минерального грунта с уплотнением (К=1,125) на территории.

2) Устройство ливневой канализации, обеспечивающей сбор и подачу загрязненных порций поверхностного стока на очистные сооружения.

3) Понижение и поддержание проектного уровня грунтовых вод закрытой системой постоянных горизонтальных дренажей вдоль магистральных сетей.

Все мероприятия разработаны в объеме, необходимом для ориентировочных подсчетов затрат на освоение планируемой территории, и требуют более детальной проработки на последующих стадиях проектирования.

5.3. Организация рельефа и отведение поверхностных стоков

Рельеф территории расположен на абсолютных отметках от 50.09 до 51,43 м Б.С. Рельеф пологий. Прилегающие территории расположены на сопоставимых отметках, а окружающие улицы — на более низких. Данные условия позволяют организовать естественный сток поверхностных вод с территории района без проведения значительных по объему мероприятий по повышению отметок рельефа.

Организация рельефа решена с целью преобразования и приспособления рельефа к требованиям планировки, застройки и благоустройства осваиваемой территории.

Вертикальная планировка предусматривает высотное решение окружающих улиц (Интернациональной и Северной) с определением проектных отметок по их проезжим частям, а также определение вертикальных отметок пола первого этажа всех жилых и общественных зданий.

Более детальная вертикальная планировка будет выполняться на последующих стадиях проектирования из расчета обеспечения поверхностного стока на прилегающие улицы.

Поперечные профили проезжих частей улиц, в соответствии с утверждённым проектом планировки, приняты односкатные, с 2% поперечным уклоном, покрытие проезжих частей – асфальтобетонное с формированием лотков стока вдоль бетонных бордюров.

Тротуары – в одной плоскости с газонами, односкатные с поперечным уклоном 1% от красных линий в сторону проезжей части.

Проект выполнен в соответствии с требованиями поверхностного водоотвода дорожного строительства при минимально возможных объемах земляных работ.

Вертикальная планировка выполняется и уточняется на этапах проектной документации.

6. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ.

В данном проекте, с целью обеспечения реального строительства в соответствии с нормативной базой Российской Федерации разработана схема размещения инженерных сетей.

6.1. Водоснабжение и канализация.

Данный раздел проекта планировки территории выполнен в соответствии со схемой генплана, согласно действующим нормам СП 31.13330.2012 (СНиП 2.04.02-84*), СП 32.13330.2012 (СНиП 2.04.03-85), СП 30.13330.2012 (СНиП 2.04.01-85*), СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*), СП 18.13330.2011 (СНиП II-89-80*), федеральному закону №123-ФЗ, СП 8.13130.2009, СП 10.13130.2009.

Согласно решениям принятым в разработанном в 2016 году проекте планировки 10В микрорайона города Нижневартовска водоснабжение осуществляется от существующей водопроводной сети, выполненной стальной трубой, диаметром 426мм. Вновь проектируемых источников водоснабжения не предусматривается.

Водоснабжение осуществляется от проектируемой сети холодного водоснабжения.

Вдоль северной границы проектируемого земельного участка проходят существующие сети водоснабжения (ст. 114) L = 84, 6м, от которых  устанавливается охранная зона 10 метров (по 5 метров от оси линейного объекта). Зона допустимого размещения объекта в границах земельного участка уточнена с учетом размещения существующих инженерных сетей.

Проектом предусмотрено к строительству 12,3м сетей водоснабжения в однотрубном исполнении (уточняется на дальнейших стадиях проектирования).

Материал – полиэтилен.

Глубина заложения труб должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры согласно СП 31.13330.2012. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» (далее также – СП 31.13330.2012).

Расчётные расходы воды приняты в соответствии с таблицей 6.1.2.

Таблица 6.1.2

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Кол-во | Норма водопотребления, л/сут. | Общий расход воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | суточный, м3/сут. | часовой, м3/ч | сек. л/с |
| 1. | ФОК | чел. | 730 | 50 | 36,5 | 5,1 | 2,4 |
| 2. | админ. здание | чел. | 30 | 80 | 24 | 3,6 | 1,6 |
| 3. | магазин | чел. | 500 | 450 | 450 | 5,5 | 3,3 |
| 4. | кафе | чел. | 50 | 16 | 1,8 | 1,3 | 0,63 |

Канализация.

Канализование осуществляется в существующую сеть хозяйственно-бытовой канализации, выполненной чугунной трубой, диаметром 250 мм.

Вдоль юго-западной и юго-восточной границ проектируемого земельного участка проходят существующие сети канализации ЧВР 250,  L = 69,8 м, от которых  устанавливается охранная зона 6 метров (по 3 метра от оси линейного объекта). Зона допустимого размещения объекта в границах земельного участка уточнена с учетом размещения существующих инженерных сетей.

Проектом предусмотрено к строительству 54,6 м самотечных сетей водоотведения (уточняется на дальнейших стадиях проектирования).

Объём водоотведения планируемой к размещению комплекса необходимо уточнить на дальнейших стадиях проектирования, после уточнения всех параметров здания.

6.2. Теплоснабжение.

Систему теплоснабжения комплекса предусматривается обеспечить посредствам строительства 12,3 м сетей теплоснабжения (уточняется на дальнейших стадиях проектирования).

Вдоль северной границы проектируемого земельного участка проходят существующие сети канализации 3D 159 мм. L = 84,3 м, от которых устанавливается охранная зона 4 метра (по 2 метра от оси линейного объекта). Зона допустимого размещения объекта в границах земельного участка уточнена с учетом размещения существующих инженерных сетей.

Суммарную тепловую нагрузку на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение планируемого к размещению комплекса необходимо уточнить на дальнейших стадиях проектирования, после уточнения всех параметров здания.

6.3. Электроснабжение.

Вдоль юго-восточной границы проектируемого земельного участка расположен объект электроснабжения - Электросетевой комплекс: «Магистральные линии высокого напряжения жилой зоны, распределительные пункты 10 кВ (РПЖ)».

От объекта электроснабжения установлена и учтена в ЕГРН зона с особыми использования территории  30 м. (по 15 метров от оси линейного объекта). Ограничения использования земель установлены в соответствии с Постановлением правительства РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Проектом предусмотрены строительство кабельной линии 0,4 кВ, L = 45,3 м.

КЛ-0,4 кВ наружного освещения  с опорой – 7 шт. в границах рассматриваемого земельного участка, L = 179,3 м., 7 – в системе улично-дорожной сети, в границах размещения открытых парковок автомобильного транспорта, L = 65,3 м,

Проектом рекомендуется при строительстве и реконструкции линий электропередачи использовать современные технологии и оборудование.

Общая протяженность трассы проектируемых кабельных линий электропередачи 0,4 кВ для подключения комплекса составляет 45,3 м.

Марку, количество и сечение проектных линий электропередачи необходимо определить после уточнения нагрузок. Трассировку, место подключения, используемые материалы должны уточняться на дальнейших стадиях проектирования.

Суммарное электропотребление планируемой к размещению объекта необходимо уточнить на дальнейших стадиях проектирования, после уточнения всех параметров здания.

7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

| № п/п | Наименование показателей | Единица измер. | Cостояние на 2019 г | Расч. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Территория в границах проекта (всего) | га | 0,8736 | 0,8736 |
|  | Зона размещения объектов спорта (РЗ 604) |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1 | Площадь застройки |  | 0,3400 | 0,3400 |
| 1.1.2 | Площадь озеленения |  | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Площадь территории автостоянок |  | 0,0362 | 0,0362 |
| 1.1.4 | Площадь прочих территорий |  | 0,4974 | 0,4974 |
| 2 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 2.1 | Протяженность внутриплощадочных проездов | м | 635 | 635 |
| 2.2 | Протяженность внутриплощадочных противопожарных проездов, основных путей пешеходного движения | м | 635 | 635 |
| 2.3 | Основные пути пешеходного движения, на земельном участке общего пользования за границами проекта планировки | м | 635 | 635 |
| 3.1 | Количество парковочных мест (всего) | машино мест | 0 | 109 |
| 4 | Инженерное оборудование территории |  |  |  |
| 4.1. | В границах проекта: |  |  |  |
| 4.1.1 | Водоснабжение | м | 12,3 | 12,3 |
| 4.1.2 | Канализация | то же | 54,6 | 54,6 |
| 4.1.3 | Теплоснабжение | - // - | 12,3 | 12,3 |
| 4.1.3 | Электроснабжение | - // - | 45,3 65,3 | 45,3 65,3 |
| 4.2 | За границами проекта |  | 107,6 65,3 | 107,6 65,3 |

# Text boxes

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Тюменская область Ханты-Мансийский автономный округ-Югра