Проект внесения изменений

в проект планировки территории

и проект межевания территории

Восточного планировочного района

(IV очередь строительства) города Нижневартовска в части кварталов 31а, 32

Том 3. Материалы по обоснованию

Пояснительная записка

56-31а,32(2019)-ППМ

2019

Содержание

| № п.п. | Наименование глав, разделов | № страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 2.1 2.2 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 7. 8. 8.1 | Состав проекта Авторский коллектив Общие данные Основные направления градостроительного развития территории Положения Генерального плана города Нижневартовска, проекта планировки Восточного планировочного района (IV очередь строительства) и современное использование территории Уточнение основных направлений градостроительного развития Функционально-планировочная организация территории Планировочная структура и зонирование территории Архитектурно-планировочные решения застройки территории Жилой фонд и численность населения Система культурно-бытового обслуживания населения Система озеленения и рекреации Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание Существующее состояние улично-дорожной сети и транспортного обслуживания Формирование улично-дорожной сети и организация движения транспорта Организация пешеходного движения. Мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения Система общественного пассажирского транспорта Хранение и обслуживание индивидуального транспорта Инженерная подготовка и защита территории от опасных геологических процессов Инженерная подготовка территории Осушение болот и заболоченных территорий Методы освоения осушенных территорий Мероприятия, предусмотренные в проекте Организация рельефа и отведение поверхностных стоков Ливневая канализация Инженерно-техническое обеспечение территории Водоснабжение и канализация Теплоснабжение Электроснабжение Системы связи Технико-экономические показатели развития территории Проект межевания территории Показатели развития территории формируемых земельных участков и кварталов | 3 4 5 7 7 9 11 11 12 13 14 16 17 17 18 19 21 22 24 24 25 25 26 26 27 29 29 35 38 46 48 50 56 |

Состав проекта

| № п/п | Наименование документа | Обозначение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Том 1. Утверждаемая часть | 56-31а,32(2019)-ППМ | Книга |
| 1.1 | Положения о размещении объектов капитального строительства | 56-31а,32(2019)-ППМ | Текст |
| 1.2 | Чертежи планировки и межевания территории | 56-31а,32(2019)-ППМ | Графич. часть |
| 1.2.1 | Разбивочный чертеж красных линий. М 1:2000 | 56-31а,32(2019)-ППМ | Лист 1 |
| 1.2.2 | Схема архитектурно-планировочной организации территории. М 1:1000 | 56-31а,32(2019)-ППМ | Лист 2 |
| 1.2.3 | Схема организации транспорта и улично-дорожной сети. М 1:2000 | 56-31а,32(2019)-ППМ | Лист 3 |
| 1.2.4 | Схема размещения инженерных сетей. М :1000 | 56-31а,32(2019)-ППМ | Лист 4 |
| 1.2.5 | План межевания территории. М 1:2000 | 56-31а,32(2019)-ППМ | Лист 5 |
| 2 | Том 2. Материалы по обоснованию Чертежи | 56-31а,32(2019)-ППМ | Папка |
| 2.1 | Схема размещения проектируемой территории в структуре города Нижневартовска. М 1:10 000 | 56-31а,32(2019)-ППМ | Лист 1 |
| 2.2 | Схема использования территории в период подготовки проекта. М 1:2000 | 56-31а,32(2019)-ППМ | Лист 2 |
| 2.3 | Разбивочный чертеж красных линий. М 1:2000 | 56-31а,32(2019)-ППМ | Лист 3 |
| 2.4 | Схема архитектурно-планировочной организации территории. М 1:1000 | 56-31а,32(2019)-ППМ | Лист 4 |
| 2.5 | Схема организации транспорта и улично-дорожной сети. М 1:2000 | 56-31а,32(2019)-ППМ | Лист 5 |
| 2.6 | Схема вертикальной планировки территории. М 1:1000 | 56-31а,32(2019)-ППМ | Лист 6 |
| 2.7 | Схема размещения инженерных сетей. М :1000 | 56-31а,32(2019)-ППМ | Лист 7 |
| 2.8 | План межевания территории. М:2000 | 56-31а,32(2019)-ППМ | Лист 8 |
| 3 | Том 3. Материалы по обоснованию Пояснительная записка | 56-31а,32(2019)-ППМ | Книга |
| 4 | Том 4. Электронная версия проекта | 56-31а,32(2019)-ППМ | э/диск |

Авторский коллектив

| №№ п.п | Фамилия, инициалы | Должность | Подпись ( в арх. экз.) |
| --- | --- | --- | --- |

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Данная документация выполнена на основании Распоряжения главы города от 04.09.2019 года № 1194-Р «О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки территории и проект межевания территории Восточного планировочного района (IV очередь строительства) города Нижневартовска в части кварталов 31а, 32» и технического задания, согласованного управлением архитектуры и градостроительства администрации города Нижневартовска.

Графическая часть проекта планировки разработана на инженерно-топографическом плане М 1:1000, выполненном в январе 2018 года под шифром: 439-18 ИГДИ.Т, система координат МСК-86 – 4 зона,  система высот Балтийская.

Том 3 данной документации содержит описание и обоснование принятых проектных решений по внесению изменений в утверждённый Постановлением Главы города Нижневартовска от 12.10.2018 № 1287 «Проект внесения изменений в проект планировки территории и проект межевания территории Восточного планировочного района (IV очередь строительства) города Нижневартовска в части кварталов 31а, 32».

В границах красных линий кварталов 31а и 32 расположены земельные участки суммарной площадью (62305 + 58721) = 121026 кв.м.

В связи с необходимостью уточнения трассировок магистральных инженерных сетей и разработки схемы организации рельефа, в границы проектируемой территории (в дополнение к земельным участкам) включены примыкающие к кварталам 31а и 32 улицы: №24 (местного значения) и Проезд Восточный (местного значения).

При этом, площадь территории для подготовки проекта внесения изменений в проект планировки  составила 14,0404 га.

Планы, организация рельефа и трассировки магистральных инженерных сетей по остальным примыкающим к кварталам 31а и 32 улицам: Ленина (общегородского значения); Салманова (районного значения); Мира (районного значения) сохраняются в соответствии с рабочей документацией, выполненной  в 2017 году.

При разработке документации использованы следующие федеральные,  региональные и местные нормативные документы:

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изменениями).

Федеральный закон Российской Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправления» от 14.03.2003 № 131-Ф3 (редакция от 29.07.2017 года).

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (редакция от 07.02.2017 года).

Постановление Правительства РФ от 09.06.2006 № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности» (редакция от 01.12.2017 года).

Постановление Правительства РФ от 31.12.2015 N 1532 (ред. от 19.06.2017) "Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 - 13, 15 статьи 32 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости" в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости".

Закон Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 18.04.2007 № 39-оз «О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа- Югры» (редакция от 02.05.2017 года).

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 24.12.2007 № 349-п «Об утверждении схемы территориального планирования Ханты- Мансийского автономного округа-Югры» (редакция от 27.06.2014 года).

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 13.06.2007 № 153-п «О составе и содержании проектов планировки территорий, подготовка которых осуществляет на основании документов территориального планирования Ханты- Мансийского автономного округа-Югры, документов территориального планирования муниципальных образований автономного округа» (редакция от 01.06.2012 года).

Генеральный план города Нижневартовска, утвержденный решением Думы города от 23.05.2006 №31 (редакция от 21.12.2015 года).

Решение Думы города Нижневартовска от 26.10.2018 N 395 «О Правилах землепользования и застройки на территории города Нижневартовска».

Решение Думы города Нижневартовска от  23 ноября 2018 г. N 407 «О Правилах благоустройства территории города Нижневартовска».

Постановление администрации города от 12.03.2009 № 315 «Об утверждении Положения о порядке подготовки документации по планировке территории города Нижневартовска» (редакция от 29.07.2011 года).

Решение Думы города Нижневартовска от 01.08.2016 N 1053 "Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования города Нижневартовска".

Решение Думы города Нижневартовска от 14.04.2017 №574 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания улично-дорожной сети города Нижневартовска».

Все нормативные документы применяются в действующей редакции.

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО

РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

2.1. Положения Генерального плана города Нижневартовска, проекта планировки Восточного планировочного района (IV очередь строительства)

и современное использование территории.

2.1.1. Согласно положений Генерального плана города Нижневартовска (редакция от 21.12.2015 года), проектируемые кварталы 31а и 32 относятся к территориям перспективного развития. Здесь предусмотрено размещение многоэтажной жилой застройки с объектами обслуживания местного значения, а также озеленённых территорий общего пользования  (см. рис. 1).

Рис. 1 - Генеральный план города Нижневартовска, утвержденный решением Думы города от 23.05.2006 №31 (редакция от 21.12.2015 года).

Проектируемая территория кварталов 31а, 32 ограничена: с северо-запада — строящейся улицей Салманова (районного значения), с северо-востока —  ранее запроектированным продолжением улицы Мира (районного значения), с юго-востока — перспективной улицей №24 (местного значения) и с юго-запада — ранее запроектированным продолжением улицы Ленина (общегородского значения).

В границах проектируемой территории (между кварталами 31а и 32) предусмотрено перспективное продолжение Проезда Восточный (улицы местного значения).

2.1.2. Согласно утверждённому в 2013 году «Проекту планировки территории и проекту межевания территории Восточного планировочного района (IV очередь строительства) города Нижневартовска», выполненному на территории района площадью 103 га формируется планировочная структура, состоящая из микрорайонов (межмагистральных территорий) и кварталов:

- кварталы общественно-жилой застройки №№ 25 и 26 в составе общественно-жилого микрорайона I;

- кварталы общественно-жилой застройки №№ 31а, 31б, 32 в составе общественно-жилого микрорайона II;

- квартал общественно-жилой застройки № 33 в составе общественно-жилого микрорайона III;

- квартал общественной застройки № 27.

На территории общественно-жилого микрорайона II, кроме зоны многоэтажной жилой застройки, предусмотрены зоны для размещения объектов школьного и дошкольного образования, подземных автостоянок, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, озеленённых территорий общего пользования.

Кроме того, в северо-восточной части квартала 31б предусмотрено размещение поликлиники, а в юго-восточной части квартала 32 — культурно-досугового и административно-делового центров.

2.1.3. В настоящее время в границах проектируемой территории находится неосвоенная строительством заболоченная и заторфованная территория с угнетенным низкорослым лесом (мощность торфа — от 3,10 до 5,90 м, сосна высотой 3м). Абсолютные вертикальные отметки поверхности составляют от 46.36 до 50.04 м Б.С.

На территории примыкающей улицы Салманова находятся существующие подземные магистральные сети водопровода (диаметром 630 мм), теплоснабжения (диаметром 530 мм) и газопровода высокого давления (диаметром 530 мм).

На территории примыкающей улицы Ленина находятся существующие подземные магистральные сети водопровода (диаметром 426 мм), напорной канализации (диаметром 426 мм) и газопровода высокого давления (диаметром 530 мм).

На прилегающих территориях размещаются следующие объекты, которые оказывают влияние на развитие рассматриваемой территории:  с северо-запада (за ул. Салманова) — существующая многоэтажная жилая застройка кварталов №25 и №26; с северо-востока (за ул. Мира) — перспективная многоэтажная жилая застройка квартала №30; с юго-востока (за ул. №24) — перспективная застройка кварталов №31б и №32; с юго-запада (за ул. Ленина) — перспективная многоэтажная жилая застройка квартала №33.

2.2. Уточнение основных направлений

градостроительного развития территории.

В соответствии с актуальными исходными данными и заданием Заказчика, были уточнены основные градостроительные решения по развитию территории в границах проекта внесения изменений.

Красные линии, ограничивающие территорию проектируемых кварталов 31а, 31б и 32, сохранены в соответствии с кадастровыми выписками о земельных участках № 86:11:0000000:79524 и № 86:11:0000000:79629, приложенным к договорам аренды № 1-АЗТ и № 2-АЗТ от 11.12.2017г. и в соответствии с «Проектом планировки и межевания улично-дорожной сети города Нижневартовска», утвержденным постановлением главы города от 14.04.2017 №574.

Согласно п. 2.4 технического задания: минимальный отступ от красных линий до зданий и сооружений должен составлять не менее 5 метров, минимальный отступ от границ земельных участков до зданий и сооружений должен составлять не менее 3 метров, минимальное расстояние по горизонтали (в свету) от существующего подземного газопровода высокого давления (от 0,6 до 1,2 Мпа) Ø 530 мм по улицам Салманова и Ленина до фундаментов зданий и сооружений должно составлять не менее 20 м.

В связи с временным сохранением воздушной ЛЭП 35 кВ, проходящей по территории микрорайона II вдоль магистральной улицы общегородского значения (Восточный объезд) к понизительной подстанции 35/10 кВ (ГПП-5), территория микрорайона сократилась на 25% по сравнению с утверждённым в 2013 году проектом планировки.

Согласно утверждённому Постановлением Главы города Нижневартовска от 12.10.2018 № 1287 «Проекту внесения изменений в проект планировки территории и проект межевания территории Восточного планировочного района (IV очередь строительства) города Нижневартовска в части кварталов 31а, 32», в границах проектируемой территории формируется планировочная структура, состоящая из двух кварталов 31а и 32, объединённых в один общественно-жилой микрорайон с нормативной обеспеченностью объектами обслуживания местного значения, согласно Местным нормативам градостроительного проектирования города Нижневартовска.

Многоэтажная жилая застройка кварталов 31а и 32 состоит из четырёх 10-13-этажных панельных многосекционных жилых домов 112 серии со встроенно-пристроенными общественными предприятиями обслуживания микрорайонного значения.

По согласованной с Заказчиком и управлением архитектуры и градостроительства Администрации города Нижневартовска «Схеме архитектурно-планировочной организации территории», в границах земельных участков суммарной площадью 12,10 га сохраняется общественно-жилой микрорайон многоэтажной жилой застройки, состоящей из четырёх 10, 13-этажных жилых домов (№1 и №2 в квартале 31а и №1 и №2 в квартале 32) с общим составом объектов обслуживания местного значения, но 4 встроенно-пристроенных детских сада по 37 мест заменены на 2 пристроенных детских сада по 75 мест.

3. ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ТЕРРИТОРИИ

Согласно техническому заданию Заказчика, целями проекта внесения изменений в проект планировки являются:

- установление красных линий, изменение архитектурно-планировочной организации территории кварталов 31а и 32, установление функциональных зон территориального планирования;

- установление границ земельных участков для строительства объектов жилищного и социального назначения, инженерной инфраструктуры и озеленения;

- установление характеристик и параметров объектов капитального строительства.

3.1. Планировочная структура и зонирование территории.

В границах проектируемой территории формируется планировочная структура, состоящая из двух кварталов 31а и 32, объединённых в один общественно-жилой микрорайон с нормативной обеспеченностью объектами обслуживания местного значения, согласно Местным нормативам градостроительного проектирования города Нижневартовска.

Согласно п. 2.3.2 технического задания по данному проекту, в границах проектируемой территории установлена единая территориальная зона застройки многоэтажными жилыми домами (ЖЗ 101) со следующими основными видами разрешенного использования:

- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);

- бытовое обслуживание;

- коммунальное обслуживание;

- земельные участки (территории) общего пользования;

- обслуживание автотранспорта;

- общественное управление;

с возможностью использования решениями проекта планировки территории условно разрешенных видов и параметров использования объектов капитального строительства:

- общественное питание;

- магазины.

3.2. Архитектурно-планировочные решения застройки территории.

Графическая часть проекта планировки разработана на инженерно-топографическом плане М 1:1000, выполненном в январе 2018 года под шифром: 439-18 ИГДИ.Т, система координат МСК-86 – 4 зона,  система высот Балтийская.

В основу архитектурно-планировочной композиции проектируемой территории вошла многоэтажная жилая застройка, сформированная из четырёх 10, 13-этажных жилых домов из изделий 112 серии со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями  и детскими садами на первом этаже.

С целью создания максимально комфортной среды для жителей (по микроклимату и масштабности), а также с целью обеспечения возможной изоляции земельных участков каждого жилого дома от нежелательных автотранспортных и пешеходных потоков, использована максимально возможная блокировка жилых блок-секций и применение угловых блок-секций.

Из 13-15-секционных многоэтажных жилых домов сформированы прямоугольные жилые дворы, изолированные от холодных зимних ветров, от шума и загазованности городского транспорта, транзитных проездов и проходов, на территории которых размещены гостевые стоянки и элементы благоустройства (детские игровыми площадками, площадки для отдыха взрослого населения и физкультурными площадками), в соответствии с требованиями «Местных нормативов градостроительного проектирования города Нижневартовска».

Проектируемые жилые дома размещены на участках с учётом обеспечения нормативной продолжительности инсоляции и естественной освещённости проектируемых квартир, пристроенных детских садов, встроенных нежилых помещений и дворовых площадок. В блок-секциях с ориентацией основных входов на улицы предусмотрены сквозные проходы для сокращения расстояния до автостоянок и дворовых площадок.

Для обеспечения нормативного количества парковочных мест для проектируемых жилых домов, согласно требований п. 11.31 СП 42.13330.2016,  кроме гостевых стоянок в каждом жилом дворе, на отдельных земельных участках между жилыми группами, с соблюдением санитарно-защитных зон, дополнительно размещены два 3-этажных гаража-стоянки (под №№ 4) по 300 машино-мест и две открытых неохраняемых автостоянки (под №№ 3) по 220 машино-мест.

В дополнение ко всем примыкающим к проектируемым кварталам улицам общегородского, районного и местного значения с организованным транзитным пешеходным движением, проектом предусмотрены озеленённые транзитные пешеходные связи внутри каждого квартала, которые обеспечивают пешеходное движение к остановкам общественного транспорта, автостоянкам и предприятиям обслуживания без пересечения дворовых площадок.

Вдоль фасадов всех проектируемых жилых домов предусмотрены проезды или тротуары с возможностью проезда шириной не менее 6 м для обеспечения проезда пожарной техники и доступа пожарных с автолестниц или автоподъёмников в любую квартиру.

Предприятия общественного назначения, встроенные в проектируемые жилые дома, размещены со стороны окружающих улиц для обеспечения удобного подъезда, загрузки и парковки автомобильного транспорта, а также для исключения въездов, загрузки и парковок внутри жилых зон.

Пристроенные детские сады со своими огороженными игровыми площадками размещены в центре каждого квартала вдоль озеленённых пешеходных связей с целью обеспечения минимально возможного расстояния от входов в жилые дома и максимально возможной изоляции от городского транспорта и автостоянок.

3.3. Жилищный фонд и численность населения.

В результате принятого архитектурно-планировочного решения жилой застройки определились следующие технико-экономические показатели:

1. Общая площадь квартир составляет 120684 кв.м.

2. Согласно Техническому заданию на проектирование и в соответствии с таблицей 1 Местных нормативов градостроительного проектирования города Нижневартовска средняя жилищная обеспеченность принята равной минимальному значению — 30 м2/чел.

Численность населения при этом составит: (120684:30) = 4023 человека.

3. Количество квартир составляет 2238 штук.

3.4. Система культурно-бытового обслуживания населения.

На территории проектируемого микрорайона II предусматривается размещение необходимых учреждений культурно-бытового обслуживания населения. Расчетные показатели и размеры земельных участков приняты в соответствии с требованиями:

- Местных нормативов градостроительного проектирования города Нижневартовска;

- СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

На территории IV очереди строительства Восточного планировочного района по утверждённому проекту планировки предусматривается развитие трехуровневой системы обслуживания населения с размещением:

- объектов обслуживания городского уровня (эпизодического обслуживания);

- объектов обслуживания районного уровня (периодического обслуживания в радиусе до 1500 м);

- объектов обслуживания местного уровня (повседневного обслуживания в радиусе от 300 до 500 м).

В границах проектируемой территории размещаются только объекты обслуживания местного уровня (повседневного обслуживания).

Согласно Постановлению администрации города Нижневартовска от 24.10.2014 №2133 «Об утверждении проекта внесения изменений в проект планировки территории и проект межевания территории Восточного планировочного района (IV очередь строительства) города Нижневартовска в границах кварталов №25,№26», на территории соседнего квартала №26 размещено два детских сада по 320 мест на суммарную численность населения кварталов №25 и №26 — 6480 человек, а, в соответствии с новыми требованиями Местных нормативов градостроительного проектирования города Нижневартовска, требуется всего (75 мест х 6,48 тыс. чел.) = 486 мест, т.е. (640 — 486) = 154 места оказались лишними.

При этом, с учётом нормативной пешеходной доступности — не более 300 м, для жителей проектируемых кварталов 31а и 32 можно использовать 154 места в ближайшем детском саду №6 квартала №26.

Расчет учреждений обслуживания для населения микрорайона II (кварталов 31а и 32) численностью 4023 человек приведен в таблице 3.2.

Таблица 3.2

| № п.п. | Наименование учреждений | Единица измер. | Норма на 1000 чел. | Требуется | По проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские сады | мест | 75 | 301 | 150* |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащихся | 170 | 684 | -** |
| 3 | Аптеки | объектов | 1 на 12 тыс. чел. | 1 | 1 |
| 4 | Магазины продовольственных товаров | м2 торг. площади | 205 х 0,7 | 577 | 580 |
| 5 | Магазины непродовольственных товаров | м2 торг. площади | 468 х 0,2 | 377 | 380 |
| 6 | Предприятия общественного питания | мест | 8 | 32 | 40 |
| 7 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 2 | 8 | 10 |
| 8 | Помещения для досуга населения | м2 площ. пола | 60 | 241 | 250 |
| 9 | Жилищно-эксплуатационные организации | объектов | 1 на микрорайон | 1 | 1 |
| 10 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | м2 общ. площади | 80 | 322 | 330 |
| 11 | Отделения банков | окон | 1 на 2-3 тыс. чел. | 1 | 1 |
| 12 | Отделения связи | объектов | 1 на 9 тыс. чел. | 1 | 1 |

*  —  С учётом 154 мест в детском саду №6 квартала №26 на территории проектируемых кварталов 31а и 32, при согласовании с Управлением архитектуры и градостроительства администрации г. Нижневартовска, предусмотрено размещение двух билдинг-садов по 75 мест (суммарной вместимостью 150 мест), пристроенных к проектируемым жилым домам на расстоянии пешеходной доступности от наиболее удалённого входа в проектируемые дома — не более 150 м (при норме — не более 300 м).

**  —  Согласно письму Управления архитектуры и градостроительства администрации г. Нижневартовска № 1030/30-01 от 22.12.2017г. размещение общеобразовательной школы на 1125 учащихся предусмотрено за границами проектируемой территории в соседнем квартале 31б  с учётом нормативной пешеходной доступности — не более 300 м.

Размещение объектов обслуживания.

В соответствии с приведённым выше расчётом все остальные объекты повседневного обслуживания населения размещаются на первых этажах двух 3-этажных гаражей-стоянок №4 по 300 машино-мест, расположенных в центральной части микрорайона II на расстоянии пешеходной доступности от наиболее удалённого входа в проектируемые дома — не более 300 м (при норме — не более 500 м).

На территории каждого квартала 31а и 32, в соответствии с «Местными нормативами градостроительного проектирования города Нижневартовска» на территориях двух открытых неохраняемых автостоянок №3 по 220 машино-мест, предусмотрены две площадки для выгула собак площадью по 200 м2 на нормативном расстоянии — не менее 40 м от окон жилых и общественных зданий на расстоянии пешеходной доступности от наиболее удалённого входа в проектируемые дома — не более 240 м.

3.5. Система озеленения и рекреации.

В настоящее время в границах проектируемой территории находится неосвоенная строительством заболоченная и заторфованная территория с угнетенным низкорослым лесом (мощность торфа — от 3,10 до 5,90 м, лес — сосна высотой 3м).

По инженерно-геологическим условиям проектом предусматривается замещение торфяного слоя, что потребует сноса существующих древостоев и формирование нового почвенного покрова.

Кроме озеленённых пешеходных связей, проходящих транзитом через проектируемые кварталы, систему проектируемой рекреации микрорайона образуют озеленённые территории ограниченного пользования, расположенные на участках жилых домов и объектов социального обслуживания населения.

Площадь территорий озеленения общего пользования достигнет 3,21 га, что обеспечит более 8 м2 на 1 жителя и будет удовлетворять требованиям местных нормативов (не менее 6 м2 на 1 жителя).

Озеленение выполняется с использованием новых посадок лиственных и хвойных пород деревьев, кустарников, разбивкой газонов, цветников. Используются все виды местных, устойчивых в данных условиях, пород деревьев и кустарников (кедр сибирский, черемуха, сосна, лиственница сибирская, береза, рябина, ель, ольха, ивы и др.). Для формирования нового почвенного покрова территории целесообразно использовать разложившийся низинный торф, сбор которого необходимо предусматривать перед проведением инженерной подготовки территории.

4. УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

И ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

При проектировании развития улично-дорожной сети и транспортного обслуживания планируемой территории учитывались следующие документы:

- СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и местных поселений»;

- «Региональные нормативы градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

- «Местные нормативы градостроительного проектирования города Нижневартовска»;

- Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений. ЦНИиПИ Градостроительства;

- положения Генерального плана города Нижневартовска, изменения 2015 г;

- проектные материалы проектов планировок смежных территорий III и IV очередей строительства Восточного планировочного района;

- рабочая документация по улицам Ленина, Салманова, Мира.

4.1. Существующее состояние улично-дорожной сети
и транспортного обслуживания.

Проектируемая территория кварталов 31а и 32 ограничена: с северо-запада — строящейся улицей Салманова (магистральной улицы районного значения), с северо-востока — ранее запроектированным продолжением улицы Мира (магистральной улицы районного значения), с юго-востока — перспективной улицей №24 (местного значения в жилой застройке) и с юго-запада — ранее запроектированным продолжением улицы Ленина (магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения).

В границах проектируемой территории (между кварталами 31а и 32) предусмотрено перспективное продолжение Проезда Восточный (улицы местного значения в жилой застройке).

В настоящее время все эти улицы, примыкающие к проектируемым кварталам отсутствуют, но по улицам Ленина, Салманова и Мира существует рабочая документация, выполненная  в 2017 году.

В данном проекте, в соответствии с рабочей документацией  сохраняются все основные решения, параметры и объёмы работ по этим улицам, а места въездов в проектируемые кварталы изменены в соответствии с новой схемой архитектурно-планировочной организации территории, предварительно согласованной Заказчиком и УАиГ г. Нижневартовска.

4.2. Формирование улично-дорожной сети
и организация движения транспорта.

В соответствии с утверждённым проектом планировки в данном проекте внесения изменений предусмотрено формирование сети городских улиц в следующем составе:

- улица в жилой застройке — продолжение существующей улицы Проезд Восточный;

- улица в жилой застройке — новая улица №24;

- внутриквартальные проезды.

Магистральная улица общегородского значения — Ленина будет пропускать основные транспортные потоки в направлении «вылетных» магистралей из города. Проезжая часть данной улицы предусматривается шириной по 3 полосы движения в каждом направлении с разделительной полосой между ними. Ширина проезжей части улиц районного значения принята по 2 полосы движения в каждом направлении.

Ранее запроектированные магистральные улицы районного значения   -Мира и Салманова предназначены для движения всех видов автомобильного транспорта, в том числе общественного, обслуживающего территорию района и микрорайона. Также они будут использоваться для транзитного движения через территорию района.

Проектируемые улицы местного значения в жилой застройке — Проезд Восточный, №24 и проектируемые внутриквартальные проезды предназначены для движения индивидуального транспорта, а также грузового и специального, обслуживающего территорию кварталов. Ширина проезжей части этих улиц  принята в 2 полосы движения, обеспечивающие по 1 полосе движения в каждом направлении. Радиусы закругления проезжих частей — не менее 12 м.

Внутриквартальная сеть представлена двухполосными проездами шириной не менее 6,0 м для обеспечения проезда спецтехники.  Радиусы закругления проезжих частей — не менее 8 м.

К объектам застройки проезд обеспечивается непосредственно с городских улиц, либо по внутриквартальным проездам. При этом предусматривается возможность размещения не менее двух въездов/выездов с участков общественной и жилой застройки.

Покрытие проезжей части улично-дорожной сети – асфальтобетонное. Покрытие тротуаров и пешеходных площадей – тротуарной бетонной плиткой.

Основные параметры улично-дорожной сети (ширина в красных линиях, ширина проезжей части, ширина тротуаров) приняты в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования города Нижневартовска и СП 42.13330.2016 «Градостроительство...». Основные параметры улично-дорожной сети приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1

| Наименование улиц | Планируемые мероприятия | Длина в границах проектирования, м | Число полос движения | Ширина, м | Площадь проезжей части, кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в красн. линиях | проез-жей части | тротуаров |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Улицы в жилой застройке |
| Проезд Восточный | Новое проектирование и строительство | 280 | 2 | 30 | 8 | 2х3 | 2240 |
| №24 | Новое проектирование и строительство | 360 | 2 | 30 | 8 | 2х3 | 2880 |
| Всего |  | 640 |  |  |  |  | 5120 |

Организация движения транспорта.

Согласно утверждённому проекту планировки, на магистральных улицах планировочного района организуется регулируемое движение транспорта: пересечения магистральных улиц друг с другом, а также с улицами в жилой застройке, выполняются в одном уровне и регулируемыми, пересечения проездов с улицами – саморегулируемыми.

На участках магистральных улицах перед стоп-линией регулируемого пересечения предусматривается устройство уширений проезжей части для увеличения зоны накопления транспорта и улучшения общей пропускной способности.

Скорость движения по улицам местного значения и местным проездам ограничивается средствами организации движения до расчетных значений, составляющих 40 и 20 км/ч соответственно.

Остановка и стоянка автотранспорта предусматривается только в специально оборудованных карманах и полосах. Стоянка на проезжей части магистральных улиц не допускается.

4.3. Организация пешеходного движения и мероприятия

по обеспечению доступа маломобильных групп населения.

В границах красных линий улиц общегородского, районного и местного значения проектом предусмотрены тротуары и велодорожки  шириной по 3 м, но вдоль уличных фасадов жилых домов, с целью обеспечения проезда и установки пожарных машин, предусмотрено уширение тротуаров минимум до 6 м, что значительно увеличивает их пропускную способность.

Внутри микрорайона для пешеходных связей с основными предприятиями обслуживания и остановками общественного транспорта на окружающих улицах общегородского и районного значения запроектированы основные пешеходные связи с тротуарами шириной 6 и 3 м.

Вдоль внутриквартальных проездов со стороны входов в жилые дома для разделения транспортных и пешеходных потоков предусмотрены тротуары шириной 1,5 м.

Переходы через проезжую часть магистральных улиц районного значения располагаются у перекрестков массового тяготения и остановок общественного транспорта,  в одном уровне, в условиях организации регулируемого движения.

На пешеходных переходах через жилые улицы используются нерегулируемые переходы, оборудованные необходимыми дорожными знаками и средствами ограничения скорости движения транспорта.

Запроектированные тротуары формируют цельную систему пешеходных связей проектируемой территории, позволяющую пешеходам передвигаться в любом направлении обособленно от транспортного движения.

Мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения.

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ к объектам обслуживания, размещенным в отдельностоящих зданиях и встроенных в здания жилого и общественного назначения, предусматривается доступ инвалидов и маломобильных групп населения.

При разработке проектов застройки на планируемой территории необходимо обеспечить беспрепятственное передвижение маломобильных групп населения по территории с доступом к местам общего пользования, зонам отдыха, остановочным пунктам пассажирского транспорта, входным узлам объектов проживания и социально-культурного обслуживания населения. Пути движения должны проходить по тротуарам и пандусам с твердым покрытием. Должно обеспечиваться соблюдение нормативных требований по ширине путей передвижения, уклонам и дорожным покрытиям.

В соответствии со Статьёй 15 Федерального закона №181-ФЗ (в редакции от 18.07.2019 года) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», количество парковочных мест для индивидуального автотранспорта инвалидов на открытых стоянках для кратковременного хранения легковых автомобилей при жилых домах, учреждениях и предприятиях обслуживания должно составлять не менее 10% (но не менее одного) от общего количества парковочных мест.

Размеры площадки для автомашины инвалида должны быть не менее 3,6x6,0 м. Эти места должны выделяться разметкой и обозначены специальными дорожными знаками. Для автомашин инвалидов следует резервировать места, примыкающие к выходам со стоянок, либо максимально приближенные ко входам в здания.

4.4. Система общественного пассажирского транспорта.

Транспортное обслуживание планируемой территории предусматривается с использованием общественного и личного транспорта.

В качестве общественного транспорта предусматривается использование автобусных маршрутов и маршрутных такси.

В соответствии с Генеральным планом города и утверждённым проектом планировки, движение общественного транспорта осуществляется и планируется по магистральным улицам общегородского и районного значения.

Для обслуживания проектируемой территории общественно-пассажирским транспортом предусмотрено использование ранее запроектированных магистральных улиц:

- общегородского значения — Ленина;

- районного значения — Салманова;

- районного значения — Мира;

Остановочные пункты, в соответствии с рабочей документацией по улицам Ленина, Салманова и Мира (выполненной  в 2017 году) размещаются по линиям движения общественного транспорта и оборудуются остановочными карманами. Выбранная схема размещения остановок обеспечивает нормативные радиусы доступности до объектов общественной и жилой застройки (не более 400 м), а также удобный доступ к объектам массового посещения и пешеходным переходам.

Длина посадочной площадки рассчитана на остановку 2-х автобусов. Остановки должны оборудоваться крытыми пассажирскими павильонами, при этом по климатическим условиям целесообразно использование теплых (обогреваемых) павильонов.

Движение личного транспорта осуществляется по всем элементам уличной сети, а также внутриквартальным проездам.

4.5. Хранение и обслуживание индивидуального транспорта.

Проектом предусматриваются места для хранения личных транспортных средств жителей микрорайона, а также стоянки временного хранения автотранспорта при объектах общественной застройки (приобъектные стоянки).

Размеры парковочных мест, в соответствии с положениями региональных нормативов градостроительного проектирования ХМАО, а также СП 59.13330.2016 «ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ» для легковых автомобилей без учёта проездов приняты: 2,5 х 5 м (для легковых автомобилей инвалидов — 3,6 х 6 м).

В соответствии с п. 11.31 СП 42.13330.2016, требуемое количество машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей для жилых домов с квартирами эконом-класса следует принимать по 1,2 машино-места на 1 квартиру, но, при наличии региональных и местных нормативов градостроительного проектирования, следует руководствоваться приведенными в них нормативными показателями, которые могут отклоняться от нормативных показателей СП 42.13330.2016 в пределах 30%.

В связи с тем, что по местным нормативам градостроительного проектирования города Нижневартовска этот показатель значительно занижен (почти в 2 раза) относительно СП 42.13330.2016, в данном проекте принят норматив, сокращённый на 30%: (1,2 х 0,7) = 0,84  машино-места на 1 квартиру.

Согласно п. 3.3 данной пояснительной записки, общее количество квартир проектируемых жилых домов в границах проекта внесения изменений составляет 2238 штук.

При этом, расчётное количество машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей для проектируемых жилых домов составит:

(2238 х 0,84) = 1880 машино-мест.

Для обеспечения требуемого количества парковочных мест для проектируемых жилых домов на территории микрорайона предусмотрены автостоянки 3-х типов общей вместимостью 1957 машино-места, что на 77 машино-мест превышает расчётную.

1-й тип — два 3-этажных гаража-стоянки (№4 в квартале 31а и №4 в квартале 32) вместимостью по 300 м/мест  (общей вместимостью 600 машино-мест) размещены на нормативном расстоянии (не менее 35 м) от проектируемых жилых домов, согласно таблице 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

2-й тип — две открытые неохраняемые автостоянки (№3 в квартале 31а и №3 в квартале 32) вместимостью по 220 м/мест, но с разбивкой на группы вместимостью менее 50 машино-мест  (общей вместимостью 440 машино-мест) размещены с учётом нормативного расстояния (не менее 15 м) от проектируемых жилых домов, согласно таблице 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

3-й тип — открытые гостевые стоянки вместимостью менее 50 мест каждая (общей вместимостью 917 машино-мест) размещены вдоль магистральных улиц и внутриквартальных проездов напротив входов в проектируемые жилые дома на расстоянии не менее 10 м от окон жилых домов II степени огнестойкости, согласно п.6.11.2 СП 4.13130.2013.

Расчёт вместимости парковочных мест для встроенных в жилые дома и гаражи-стоянки учреждений и предприятий обслуживания выполнен в соответствии с таблицей 20 Местных нормативов градостроительного проектирования города Нижневартовска и приведён в таблице 4.1.

Парковочные места для пристроенных детских садов не предусмотрены в связи с тем, что они предназначены для посещения жителями тех же домов.

Расчёт парковочных мест

для учреждений и предприятий обслуживания

Таблица 4.1

| № п/п | Наименование учреждений и предприятий | Норма расчёта (мест) | Требуемое количество машино-мест |
| --- | --- | --- | --- |
| Встроенные в жилые дома и гаражи-стоянки |
| 1 | Аптеки на 100 м2 | 2 на 100 м2 | 2 |
| 4 | Магазины на 960 м2 торговой площади | 5 на 100 м2 | 48 |
| 3 | Кафе на 40 посадочных мест | 10 на 100 мест | 4 |
| 5 | Предприятия бытового обслуживания на 10 рабочих мест | 5 на 10 рабочих мест | 5 |
| 6 | Помещения для досуга населения на 250 м2 | 1 на 60 м2 | 4 |
| 7 | ЖЭО на 100 м2 | 2 на 100 м2 | 2 |
| 8 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий на 330 м2 общей площади | 1 на 60 м2 | 6 |
| 9 | Отделение банка на 100 м2 (5 посетителей) | 4 на 10 посетителей | 2 |
| 10 | Отделение связи на 100 м2 (5 посетителей) | 4 на 10 посетителей | 2 |
| 11 | Встроенные нежилые помещения на 1760 м2 | 1 на 60 м2 | 29 |
| 12 | ИТОГО |  | 104 |

В соответствии с расчётом, перед входами в учреждения и предприятия обслуживания проектом предусмотрены парковочные места общей вместимостью 120 машино-мест, (что на 16 машино-мест превышает расчётную).

5. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ
ОТ ОПАСНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

При разработке решений по инженерной подготовке и защите территории от опасных геологических процессов использованы материалы отчета по инженерно-геологическим изысканиям для проекта планировки «Восточный планировочный район (IV очередь строительства) города Нижневартовска», шифр 103-12/ИИ, 2012 г.

В качестве инженерно-топографической основы использован топографический план М 1:500,  выполненный в январе 2018 года под шифром: 439-18 ИГДИ.Т.

Проектные решения выполнены на основе требований:

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;

- СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах».

5.1. Инженерная подготовка территории.

В соответствии с утверждённым проектом планировки, учитывая сложность природных условий территории, при размещении на ней объектов капитального строительства необходимо предусматривать проведение следующих мероприятий по инженерной подготовке:

- мелиоративные работы по осушению болот системой открытых дрен;

- освоение осушенных участков болот;

- организация поверхностного стока методами вертикальной планировки; устройство ливневой канализации, обеспечивающей сбор и подачу загрязненных порций поверхностного стока на очистные сооружения;

- понижение и поддержание проектного уровня грунтовых вод закрытой системой постоянных горизонтальных дренажей вдоль магистральных сетей, а также внутри кварталов.

Выбор одного или комплекса указанных мероприятий должен производиться на основе технико-экономического анализа с учетом прогнозируемого уровня подземных вод, конструктивных и технологических особенностей, ответственности и расчетного срока эксплуатации проектируемого сооружения, надежности и стоимости водозащитных мероприятий и т.п. Перечисленные мероприятия должны выполняться на стадиях архитектурно-строительного проектирования, строительства и эксплуатации зданий и сооружений.

5.2. Осушение болот и заболоченных территорий.

Мелиоративные работы по осушению болот и заболоченных территорий могут выполняться посредством временной открытой дренажной системы, включающей в себя дрены-осушители, собирающие болотные воды и более крупные, дрены-собиратели, отводящие воды в отстойник. Удаление болотных вод из отстойника осуществляется с помощью насосных установок. Дрены-осушители прорезаются в торфе через 40 м с учетом понижения уровня грунтовых вод.

В целях защиты осушаемой территории от болотных вод неосвоенных заболоченных участков, расположенных к северо-востоку, востоку и юго-востоку от проектируемого района, проектом инженерной подготовки должно предусматриваться устройство подпорного сооружения методом пригруза торфа высотой 4,0 м, шириной 8,0 м.

Дрена-осушитель выполняется треугольного сечения с откосами 1:1, глубиной 0,5 - 1,5 м для создания уклона; дрена-собиратель выполняется трапецеидального сечения с откосами 1:1,5, ширина по дну 0,7 м, глубиной 1,5-2,5 м.

5.3. Методы освоения осушенных территорий

Освоение возможно следующими методами:

1. Выторфовывание. При использовании данного метода торф вырабатывается полностью с вывозом в места отвалов и заменяется минеральным грунтом, т.е. осуществляется обратная засыпка до проектных отметок рельефа с учетом уплотнения грунта.

Применение этого метода дает возможность:

- сразу же начать строительство дорог, инженерных коммуникаций, а также жилых и общественных зданий;

- облегчить создание проектного рельефа;

- исключает возможные просадки грунта и послепросадочный ремонт;

- способствует понижению уровня грунтовых вод.

Недостатками применения данного метода являются высокая трудоемкость работ по выторфовыванию и сравнительно большой объем земляных работ.

2. Пригруз торфа. При использовании данного метода происходит уплотнение торфа за счет постоянной пригрузки площадки строительства насыпным грунтом.

Применение этого метода дает возможность:

- отказаться от выполнения трудоемких работ по выторфовыванию;

- значительно сократить объем земляных работ;

- уменьшить глубину промерзания грунтов, что исключает морозное пучение и связанные с ними противопучинистые мероприятия.

Недостатками применения данного метода является длительность времени уплотнения торфяного основания под пригрузом, которое составляет 8-12 месяцев, вероятность выполнения послепросадочных ремонтов, а так же необходимость выторфования коридоров для прокладки магистральных коммуникаций (водопровод, канализация,теплосети, электросети и др.).

Выбор метода освоения территории целесообразно выполнить на основе сравнения технико-экономических показателей на этапе архитектурно-строительного проектировании застройки территории.

5.4. Мероприятия, предусмотренные в проекте.

Для приведения площадки в состояние, допускающее строительство, инженерной подготовкой предусматриваются следующие мероприятия:

1) Освоение участков болот (с мощностью торфа — от 3,10 до 5,90 м) методом выторфовывания с заменой торфа минеральным грунтом с уплотнением (К=1,07) на территории площадью 140404 м2 (объёмом  631818/676045 м3).

2) Организация  поверхностного стока методами вертикальной планировки (насыпь минерального грунта с уплотнением (К=1,07) — 238686 м3.

3) Устройство ливневой канализации, обеспечивающей сбор и подачу загрязненных порций поверхностного стока на очистные сооружения:

- по улице Ленина — выполняется строительство, в соответствии с рабочей документацией;

- по улице Салманова — выполняется строительство, в соответствии с рабочей документацией;

- по улице Мира — выполняется строительство, в соответствии с рабочей документацией;

- по Проезду Восточный — самотечная, диаметром 630 мм, длиной 266 м;

- по улице №24 — самотечная, диаметром 630 мм, длиной 326 м.

4) Понижение и поддержание проектного уровня грунтовых вод закрытой системой постоянных горизонтальных дренажей вдоль магистральных сетей общей протяжённостью 640 м.

Все мероприятия разработаны в объеме, необходимом для ориентировочных подсчетов затрат на освоение планируемой территории, и требуют более детальной проработки на последующих стадиях проектирования.

5.5. Организация рельефа и отведение поверхностных стоков.

Рельеф территории расположен на абсолютных отметках от 46.36 до 50.04 м Б.С. Рельеф пологий, естественные уклоны не превышают 0,6%. Прилегающие территории расположены на сопоставимых отметках. Данные условия не позволяют организовать естественный сток поверхностных вод с территории района без проведения значительных по объему мероприятий по повышению отметок рельефа.

Решения по организации рельефа представлены на «Схеме вертикальной планировки территории», лист 5.

Организация рельефа решена с целью преобразования и приспособления рельефа к требованиям планировки, застройки и благоустройства осваиваемых территорий, а также с целью недопущения повторного заболачивания.

Вертикальная планировка предусматривает высотное решение городских улиц (Проезда Восточный и улицы №24) и внутриквартальных проездов проектируемых кварталов с определением проектных отметок по их проезжим частям, а также определение вертикальных отметок пола первого этажа всех жилых и общественных зданий.

Эти решения приняты с учётом сохранения проектных вертикальных отметок по улицам Ленина, Салманова и Мира, согласно рабочей документации, выполненной  в 2017 году.

Более детальная вертикальная планировка внутри кварталов будет выполняться на последующих стадиях проектирования из расчета обеспечения поверхностного стока на прилегающие улицы.

Поперечные профили проезжих частей улиц, в соответствии с утверждённым проектом планировки, приняты двухскатные, выпуклые с 2% поперечным уклоном, покрытие проезжих частей – асфальтобетонное с формированием лотков стока вдоль бетонных бордюров.

Тротуары – в одной плоскости с газонами, односкатные с поперечным уклоном 1% от красных линий в сторону проезжей части.

Во избежание перемещения большого объема земляных масс продольные уклоны по улицам приняты минимальные — 0,5%.

Проект выполнен в соответствии с требованиями поверхностного водоотвода дорожного строительства при минимально возможных объемах земляных работ.

Вертикальная планировка внутриквартальных территорий выполняется и уточняется на этапе архитектурно-строительного проектирования застройки участков.

5.6. Ливневая канализация.

Проектом предусматривается прокладка закрытых коллекторов ливневой канализации вдоль проектированных улиц —  Проезда Восточный и №24.

Коллекторы  проектируются самотечным диаметром 630 мм, с учетом необходимости приема дренажных вод,  уклон траншеи 0,003. С учетом глубины промерзания грунтов начальная глубина заложения водостоков – 2,5 метра.

Дождеприемные колодцы устанавливаются через 120 м при продольных уклонах проезжих частей — 0,5%. В местах максимального заглубления проектируются автоматические насосные станции подкачки ливнестока.

Материал труб должен быть подобран с учетом агрессивных свойств грунтовых вод.

Сброс воды с проектируемой ливневой канализации предусмотрен в ранее запроектированную ливневую канализацию по улицам Салманова и Мира со сбросом в существующую ливневую канализацию по ул. Ханты-Мансийской, а основной объём — по перспективной магистральной улице Салманова в прибрежную зону города, далее — по предусмотренной Генеральным планом города напорной канализации на очистные сооружения города.

6. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

В границах проектируемой территории выполнено уточнение «Схемы размещения магистральных инженерных сетей», разработанной в утверждённом в 2018 году «Проекте внесения изменений в проект планировки территории и проект межевания территории Восточного планировочного района (IV очередь строительства) города Нижневартовска в части кварталов 31а, 32».

Уточнение выполнено в связи с изменением архитектурно-планировочной организации проектируемой территории а также в соответствии с охранной зоной фактического положения существующего подземного газопровода высокого давления (от 0,6 до 1,2 Мпа) Ø 530 мм по улицам Салманова и Ленина.

С целью обеспечения реального строительства и ускорения последующих этапов проектирования в границах кварталов 31а и 32 дополнительно показаны внутриквартальные инженерные сети с подключением каждого здания.

6.1. Водоснабжение и канализация.

Данный раздел ПП выполнен на основании технического задания заказчика, ТУ №14-09-63/Т от 26.04.2018г,  в соответствии со схемой архитектурно-планировочной организации территории и согласно действующим нормам: СП 31.13330.2012 (СНиП 2.04.02-84*), СП 32.13330.2012 (СНиП 2.04.03-85), СП 30.13330.2016 (СНиП 2.04.01-85*), СП 42.13330.2016 (СНиП 2.07.01-89*), СП 18.13330.2011 (СНиП II-89-80*), СП113.13330.2016, федеральный закон №123-ФЗ, СП 8.13130.2009, СП 10.13130.2009.

Застройка кварталов 31а и 32 планируется жилыми и общественными зданиями, оборудованными централизованными системами водоснабжения и водоотведения. В таблице 1 приведено расчетное число жителей по кварталам.

Численность населения проектируемой застройки, оборудованной внутренним водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением, с удельным среднесуточным водопотреблением (за год) 250 л/сут на одного жителя,  составляет 4023 человек.

Нормами водопотребления учтены расходы на хозяйственно-питьевые нужды жилых и общественных зданий застраиваемой территории. Неучтенные расходы приняты дополнительно в размере 15% к расчетным суточным расходам. Расход воды на механизированную поливку усовершенствованных покрытий проездов и площадей, на поливку вручную усовершенствованных покрытий тротуаров и проездов, на полив городских зеленых насаждений учтен в количестве 60 л/сут на одного жителя.

Водоснабжение.

Расчетные расходы определены согласно нормам СП 31.13330.2012 и сведены в таблицу № 1.

Таблица №1

| Наименование показателей | Квартал 31а | Квартал 32 | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Число жителей в данной застройке Nж, чел | 2053 | 1970 | 4023 |
|  | Принятая норма водопотребления qж, л/сут (табл. 1) | 250 | 250 | 250 |
|  | Расчетный (средний за год) суточный расход воды Qсут.m (формула 1 СП 31.13330.2012) с коэффициентом неучтенных расходов 15% (прим.3 табл.1 СП 31.13330.2012), м3/сут | 581.325 | 557.463 | 1138.79 |
|  | Коэффициенты суточной неравномерности (п. 5.2): |  |  |  |
|  | Ксут.max - | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
|  | Ксут.min - | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
|  | Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления Qсут.max (формула 2), м3/сут | 697.59 | 668.955 | 1366.55 |
|  | Расчетный расход в сутки наименьшего водопотребления Qсут.min (формула 2), м3/сут | 465.06 | 445.97 | 911.03 |
|  | Норма воды на полив территории (прим.1, табл.3), л/сут на человека | 60 | 60 | 60 |
|  | Расход воды на полив территории, м3/сут | 121.32 | 116.34 | 237.66 |
|  | Расчетная поливная площадь усадеб, м2 | - | - | - |
|  | Расчетный расход воды на полив усадеб при норме 4 л/сут/м2 | - | - | - |
|  | Суммарный расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления Qсут.max с учетом поливочного расхода, м3/сут | 818.91 | 785.3 | 1604.21 |
|  | Коэффициент max | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
|  | Коэффициент max (таблица 2) | 1.6956 | 1.7122 | 1.5026 |
|  | Коэффициент максимальной часовой неравно-мерности Кчас.max=maxmax (формула 4) | 2.03472 | 2.05464 | 1.80312 |
|  | Расчетный максимальный общий часовой расход воды на час максимального водопотребления с 1200 до 1300 часов, м3/час. В этот период полива нет. В период выполнения поливных работ суммарный расход на хозяйственно-питьевые нужды и полив меньше приведенного. | 59.142 | 57.269 | 102.669 |
|  | Расчетный максимальный часовой расход горячей воды, м3/час | 29,321 | 28,285 | 53,872 |
|  | Количество тепла на нужды ГВС зданий, Гкал/час | 1,888 | 1,821 | 3,485 |

Застройка территории предусмотрена десяти-, тринадцатиэтажными жилыми зданиями с встроенно-пристроенными объектами общественного назначения и отдельно стоящими зданиями общественного назначения. Приготовление горячей воды планируется в водоподогревателях, располагаемых в помещениях ИТП проектируемых зданий. Потребный напор на нужды холодного, горячего водоснабжения зданий общественного назначения обеспечивается гарантированным напором в сети. Гарантированный напор в сети холодного водоснабжения Старого Вартовска составляет 40 м в ст. Потребный напор на нужды холодного, горячего водоснабжения жилых многоэтажных зданий и противопожарного водоснабжения жилых и общественных зданий обеспечивается повысительными насосными установками. Необходимость их размещения уточняется при разработке рабочих проектов. Для учета общего расхода холодной воды на нужды холодного и горячего водоснабжения в проектируемых зданиях предусматривается установка коммерческих водомерных узлов с электромагнитными расходомерами на вводе водопроводных труб в здание.

Согласно заданию на проектирование  предусматривается обеспечение жителей кварталов централизованными системами хозяйственно-противопожарного водоснабжения и водоотведения,  системами горячего водоснабжения от ИТП. Система водоснабжения проектируется объединенной хозяйственно-противопожарного назначения. Согласно п. 7.4 СП 31.13330.2012 система объединенного хозяйственно-питьевого … водоснабжения, обслуживающая населенный пункт с числом жителей свыше 50 тыс человек, по обеспеченности подачи воды относится к I категории.

Для рассматриваемого участка проектируемой застройки для расчета кольцевого участка внутримикрорайонной водопроводной сети расчетное количество одновременных пожаров определяется в соответствии с п. 5.1 и таблицей 1 СП 8.13130-2009 и составляет 1 пожар. Диаметры кольцевых уличных сетей и их предварительная трассировка определены «Проектом планировки территории Восточного планировочного района (IV очередь строительства) г Нижневартовска».

Максимальные расходы воды на наружное и внутреннее пожаротушение объектов кварталов определены  по  СП 5.113130.2009, СП 8.13130-2009, СП 10.13130-2009. Объектами с наибольшими потребными расходами воды на противопожарные нужды являются трехэтажные гаражи-стоянка на 300 машино-мест (№4 на генплане квартала 31а и №4 в квартале 32), строительным объемом 13600 м3. Потребный расход воды на наружное пожаротушение - 40 л/с. Потребный расход воды на внутреннее водовоздушное автоматическое пожаротушение - 30 л/с. Потребный расход воды на внутреннее водяное неавтоматическое пожаротушение - 10 л/с (2 струи по 5 л/с).

Пожарные гидранты на магистральных и кольцевых сетях размещаются из условия радиуса действия гидранта 150 - 200 м.

Наружное пожаротушение зданий кварталов предусматривается от пожарных гидрантов располагаемых в камерах на существующих и проектируемых кольцевых водопроводных сетях хозяйственно-противопожарного назначения диаметрами 315-400-630-820 мм по улицам Мира, проезд Восточный, Ленина, №24, Салманова. Для визуального определения мест расположения пожарных гидрантов у камер предусматривается размещение указателей плоских со светоотражающим покрытием (последний абзац п.8.6 СП 8.13130.2009). Гидранты располагаются не более 2,5 м от края проезжей части (абзац п.8.6 СП 8.13130.2009), где невозможно выполнить данный норматив предусматриваются площадки для подъезда автомобилей. Места размещения гидрантов определяются из условия пожаротушения каждой точки здания не менее чем от двух гидрантов с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м по дорогам с твердым покрытием (абзац 3 п.8.6 и п.9.11 СП 8.13130.2009).

Предусматривается подключение проектируемых зданий к существующим и проектируемым кольцевым водопроводным сетям располагаемым в границах красных линий улиц.

Водопроводные сети, прокладываемые самостоятельно в земле, проектируются из полиэтиленовых напорных труб питьевых по ГОСТ 18599-2001* ПЭ 100 SDR13,6 S6,3. Места подключений вводов водопровода к кольцевым уличным водопроводным сетям и к проектируемым зданиям решены с учетом очередности этапов строительства. На последующих этапах проектирования возможны уточнения. Расчетный диаметр труб вводов, с учетом пропуска расхода воды на противопожарные нужды, составил 160 мм. Количество вводов определено в соответствии с п.5.4.3 СП 30.13330.2016. Тип основания под трубы, состав и способ обратной засыпки будет определен на последующих проектных стадиях. Согласно проекту планировки ориентировочная глубина заложения трубопроводов от поверхности земли до верха труб принята 3,0 м и уточняется по данным инженерно-геологических изысканий на последующих стадиях проектирования.

Проекты водопроводных камер разрабатываются индивидуально из сборных ж/б элементов, выпускаемых местной строительной промышленностью. Ввиду высокого уровня стояния грунтовых вод выполняется гидроизоляция днища и стенок рабочей части камер на всю глубину.

Проход труб под дорогами и коммуникациями выполняется в футлярах из труб стальных электросварных по ГОСТ10705-80. Предусматривается наружная антикоррозионная гидроизоляция футляров весьма усиленного типа из полимерных липких лент по битумной грунтовке толщиной не менее 1,2 мм. На концах футляров предусматривается устройство защитных сальников.

Канализация.

Согласно заданию на проектирование предусматривается обеспечение жителей централизованной системой хозяйственно-бытовой канализации.

Расчетные расходы определены согласно нормам СП 32.13330.2012 без учета расходов на полив и приведены в таблице №2.

Таблица №2

| Наименование показателей | Квартал 31а | Квартал 32 | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
|  | Число жителей в данной застройке Nж, чел | 2053 | 1970 | 4023 |
|  | Принятая норма водопотребления qж, л/сут (п.5.1 СП 32.13330.2012 и табл. 1 СП 31.13330.2012) | 250 | 250 | 250 |
|  | Расчетный (средний за год) суточный расход воды Qсут.m (формула 1 СНиП 31.13330.2012) с коэффициентом неучтенных расходов 15% (п. 5.1.5 СП 32.13330.2012), м3/сут | 581.325 | 557.463 | 1138.79 |
|  | Коэффициенты суточной неравномерности (п. 5.2 СП 31.13330.2012 |  |  |  |
|  | Ксут.max - | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
|  | Ксут.min - | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
|  | Расчетный расход сточной воды в сутки наибольшего водопотребления Qсут.max (п.5.1.6 СП 32.13330.2012, п.5.2 СП 31.13330.2012), м3/сут | 697.59 | 668.96 | 1366.55 |
|  | Расчетный расход сточной воды в сутки наименьшего водопотребления Qсут.min (п.5.1.6 СП 32.13330.2012, п.5.2 СП 31.13330.2012), м3/сут | 465.06 | 445.97 | 911.03 |

Застройка территории предусмотрена десяти-, тринадцатиэтажными жилыми зданиями с встроенно-пристроенными объектами общественного назначения и отдельно стоящими зданиями общественного назначения. Здания оснащаются внутренними системами санитарно-бытовой канализации и водостока. Отвод дождевой воды с кровли зданий предусматривается на прилегающую территорию. Далее по рельефу вода отводится на магистральные улицы и затем поступает в закрытую систему ливневой канализации.

Схема канализования проектируемых объектов предусматривается в проектируемые самотечные внутримикрорайонные сети с отводом сточных вод в проектируемую канализационную насосную станцию. Перед КНС устанавливается камера с запорной арматурой, после камера с переключающей арматурой. Далее сточная вода по двум напорным трубопроводам из полиэтиленовых технических труб марки ПЭ100 SDR13,6 диаметром 180 мм по ГОСТ 18599-2001* перекачивается по временной схеме в существующий напорный коллектор диаметром 400 мм по ул. Ленина с устройством камеры переключения.

Противодавление в существующей сети, согласно ТУ, составляет 2,0 кгс/см2. Отведение хозяйственно-фекальных стоков от проектируемых кварталов №31а, №32 по постоянной схеме будет решаться при застройке последующей кварталов IV очереди строительства территории Восточного планировочного района. Возможны две схемы канализования по ТУ, напорная и напорно-самотечная. Выбор варианта зависит от планируемого количества потребителей обслуживаемых этой сетью, протяженности сети, проектируемых отметок вертикальной планировки застраиваемых территорий и ряда других факторов. Схему нужно решать в комплексе с прилегающими территориями.

Внутримикрорайонная КНС проектируется с подземной приемной емкостью из стеклопластика с погружными канализационными насосами и надземной отапливаемой бытовкой с грузоподъемным механизмом.

Канализационные внутриквартальные сети проектируются из труб чугунных с шаровидным графитом диаметром 150 - 300 мм выпускаемых по ТУ1461-063-90910065-2013. Тип основания под трубы будет определен на последующих проектных стадиях.

Минимального глубина заложения трубопроводов самотечной сети принята 2,40 м, напорной, как и водопровода, - 3 м до верха трубы.

Колодцы на наружной самотечной сети выполняются в соответствии с ТПР 902-09.22.84 из сборных железобетонных элементов, выпускаемых. Проекты камер напорной канализации разрабатываются индивидуально из сборных ж/б элементов, выпускаемых местной строительной промышленностью. Ввиду высокого уровня стояния грунтовых вод выполняется гидроизоляция днища и стенок колодцев на всю высоту рабочей части. Сверху на колодцах и камерах предусмотрен монтаж канализационных чугунных люков тяжелого типа по ГОСТ3634-99.

Проход труб под дорогами и коммуникациями выполняется в футлярах из труб стальных электросварных по ГОСТ10705-80. Предусматривается наружная антикоррозионная гидроизоляция футляров весьма усиленного типа из полимерных липких лент по битумной грунтовке толщиной не менее 1,2 мм. На концах футляров предусматривается устройство защитных сальников.

6.2. Теплоснабжение.

Настоящий раздел ПП выполнен на основании «Схемы архитектурно-планировочной организации территории» по данному проекту; инженерно-топографического плана, выданного в 2018 году; рабочих чертежей проекта "Восточный планировочный район (IV очередь строительства) г. Нижневартовска. Инженерное обеспечение микрорайона I (кв. №№25,26)"; ТУ от 22.05.18г. за №09-910 г. Нижневартовск.

Климатические данные:

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования

отопления — минус 43°С.

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период —

минус 9,7°С.

Продолжительность отопительного периода — 257 суток.

Территория кварталов 31а, 32 застраивается многоэтажными многоквартирными жилыми домами и общественными зданиями.

Проектом предусматривается система централизованного теплоснабжения.

Основным источником теплоснабжения застройки кварталов 31а, 32, согласно утвержденной схеме теплоснабжения г. Нижневартовска на период 2032г. является перспективная котельная, расположенная в квартале В-5.

Теплоноситель - перегретая вода с параметрами 115-70°С.

Подключение объектов строительства кварталов 31а, 32 решается от существующих тепловых сетей 2Ø530х9 по ул. Салманова.

Согласно ТУ № 09-910 от 22.05.2018 подключение тепловых сетей, питающих кварталы 31а, 32  по временной схеме, решено от существующей городской котельной №3А (№5) с параметрами теплоносителя 130-70°С.

Схема сетей теплоснабжения кварталов 31а, 32 согласована с г. Нижневартовска (документ за №09-911 от 22.05.18г.)

Система теплоснабжения принята закрытая.

В каждый жилой дом запроектировано по два ввода с оборудованием коммерческих узлов учета тепла в каждом ИТП.

Присоединение систем отопления и вентиляции зданий к тепловым сетям принимается по зависимой или независимой схемам в зависимости от этажности здания.

Для приготовления теплоносителя на горячее водоснабжение и отопление, подключенного по независимой схеме, в каждом ИТП устанавливаются водоподогреватели пластинчатого типа.

Схема подключения систем ГВС к тепловым сетям двухступенчатая смешанная.

Определение тепловых нагрузок.

Расчетные часовые расходы тепла на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения определены по аналогам с ранее выпущенными проектами и сведены в таблицу тепловых нагрузок.

Суммарные тепловые нагрузки на кварталы 31а, 32составляют:

Qо+в=8.39791 Гкал/час ,     Qг.в.=3.49Гкал/час

.

Прокладка тепловых сетей.

Прокладка теплосетей принята подземная бесканальная в изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой гидрозащитной трубе-оболочке по ГОСТ30732-2006 с проводниками индикаторов системы ОДК  в заводском исполнении.

На участках теплотрассы при пересечении проезжей части автодорог трубопроводы теплосети прокладываются в футлярах из стальных электросварных труб.

Тепловые удлинения трубопроводов воспринимаются сильфонными  компенсаторами типа СКУ.ТГИ.С. и естественными поворотами трассы. На углах поворотов трубопроводы теплосетей прокладываются в непроходных железобетонных каналах по серии 3.006.1-2/87.

Для монтажа тепловых сетей используются стальные бесшовные горячедеформированные трубы по ТУ 14-3-1128-82, материал труб сталь 09Г2С. соответствующие требованиям "Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды".

Диаметры трубопроводов теплосети выбраны из расчета основного варианта (115-70ºС) с учетом перспективы.

Протяженность вновь проектируемых магистральных тепловых сетей

L=1,06 км.

Таблица тепловых нагрузок.

Таблица №1

| № на генпл. | Наименование | Этаж-ность | Расход тепла в ккал/час | Примеч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на отопление | на вентиляц. | на гор. вод. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Квартал 31а |
| 1 | 15-секц. жилой дом из изд. серии 112 со встроенными нежилыми помещениями (450,4 м2) на 1 этаже. Ввод №1 (от УТ8). Ввод №2 (от УТ6). | 10,13 10,13 | 1084300 896490 | 119450 - | 558310 504180 |  |
| 2 | 15-секц. жилой дом из изд. серии 112 с пристроенным д/садом на 75 мест (1600 м2) . Ввод №1 (от УТ6). Ввод №2 (от УТ6). | 10 10,13 | 816560 1010480 | - 64570 - | 467040 578430 |  |
| 4 | Гараж-стоянка на 300 м/мест с предприятиями обслуживания на 1 этаже. (аптека - 100м2; маг. прод. на 580м2 торг. пл. - 900м2; маг. непрод. на 380м2 торг.пл. - 600м2) | 3 | 63700 | 89810 | 14600 |  |
|  | Итого |  | 3871530 | 273830 | 1780000 |  |
| Квартал 32 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 13-секц. жилой дом из изд. серии 112 со встроенными нежилыми помещениями (900 м2) на 1 этаже. Ввод №1 (от УТ6). Ввод №2 (от УТ4). | 10,13 10,13 | 914580 970360 | 54880 119450 | 491570 489430 |  |
| 2 | 14-секц. жилой дом из изд. серии 112 с пристроенным д/садом на 75 мест (1600 м2) Ввод №1 (от УТ6). Ввод №2 (от УТ6). | 10 10,13 | 814810 1028140 | 64570 - | 469400 591280 |  |
| 4 | Гараж-стоянка на 300 м/мест с предприятиями обслуживания на 1 этаже. (кафе на 40 мест - 500м2; предприятие быт. обслуж. на 10 мест - 150м2; пом. для досуга - 240м2; ЖЭО -100м2; помещ. для физкул.- оздоров. занятий. -320м2; отд. банка - 100м2; отд. связи - 100м2) | 3 | 102110 | 183650 | 200530 |  |
| Итого: | 3830000 | 422550 | 1710000 |  |
| Суммарные расходы тепла на кварталы 31а, 32 составляют: Qо=7.70153 Гкал/час (8.95688мВт) Qв=0.69638 Гкал/час (0.80989мВт) Qгв=3.49 Гкал/час (4.05887мВт) Итого: Qо+в+гв= 11.88791Гкал/час (13.82564мВт) |

6.3. Электроснабжение.

Раздел документации по электроснабжению в границах кварталов 31а,32 Восточного планировочного района г. Нижневартовска выполнен на основании ТУ №22-05-220 от 15.05.2018г., в соответствии с требованиям, РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» .

Разделом предусмотрено определение схемы электроснабжения кварталов 31а,32 на напряжении 10 и 0,4кВ с ориентировочной расстановкой блочных трансформаторных подстанций 10/0,4кВ.

В соответствии с ТУ №22-05-220 от 15.05.2018г:

Максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя составляет:

Квартал №31а - 2045,9 кВт.

Квартал №32 – 1997,3 кВт.

Категория надежности электроснабжения – 2(вторая).

Энергопринимающие устройства заявителя: 2БКТП-2х1000кВА и 2БКТП-2х630кВА.

Точки присоединения кварталов 31а,32  на напряжении 10кВ:

- 1 и 2 с.ш.РУ-10 кВ РПЖ-25.

- 1 и 2 с.ш.РУ-10 кВ БКТП-№26/4.

Электроснабжение 2БКТП на напряжении 10 кВ осуществляется по встречно-двухлучевой схеме, по двум взаиморезервируемым кабельным линиям, прокладываемым в траншеях на расстоянии 2 м друг от друга.

Питающие линии жилого фонда и объектов общественной застройки на напряжение 0,4 кВ предусмотрено кабельным линиям с прокладкой в траншеях.

Кабельные линии на напряжении 10 и 0,4кВ выполняются согласно типового проекта А5-92 «Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях»,  гл. 2.3 и технического циркуляра «О прокладке взаиморезервируемых кабелях в траншеях», выпущенным «Росэлектромонтаж» в 2004г .

Наружное освещение по основным проездам и улицам района выполняется  по заданию городских сетей.

Наружное освещение придомовых территорий выполняется при проектировании   домов.

Определение электрических нагрузок.

Основными потребителями электроэнергии кварталов 31а, 32 являются жилые дома со встроенными нежилыми помещениями, общественные здания, многоэтажные и открытые автостоянки и пр.

Расчет нагрузок по микрорайонам выполнен согласно СП31-110-2003 и РД34.20.185-95.

В жилых домах принято электропищеприготовление.

К потребителям I категории: по степени обеспечения надежности электроснабжения относятся: насосные пожаротушения, системы подпора воздуха, дымоудаления, пожарная сигнализация и оповещение о пожаре, лифты, аварийное освещение, ИТП многоквартирных жилых домов.

Остальные токоприемники жилых и общественных зданий относятся к потребителям II и III категории. Для потребителей I категории предусмотрено автоматическое включение резерва (АВР) на ВРУ у потребителя.

Расчет электрических нагрузок квартала 31а .

| №№ п/п | Наименование потребителей. | Рр на вводе, кВт | Кол-во. | Км Кс | Рр на шинах, кВт | Примечание. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЖД №1 |  |  |  |  |  |
|  | Квартиры с площадью < 90 м2 | 1,231 | 572 |  | 732,4 |  |
|  | Лифты | 10 | 17 | 0,43х0,9 | 65,8 |  |
|  | ИТП, насосные |  |  |  | 20,0 |  |
|  | ОПС, аварийное освещение |  |  |  | 12,0 |  |
|  | Встроенные нежилые помещения | 30+30+25+5 |  |  | 90,0 |  |
|  | Итого по ЖД №1 |  |  |  | 937,2 |  |
| 2 | ЖД №2 |  |  |  |  |  |
|  | Квартиры с площадью < 90 м2 | 1,2356 | 585 |  | 706,8 |  |
|  | Лифты | 10 | 16 | 0,44х0,9 | 63,4 |  |
|  | ИТП, насосные |  |  |  | 20,0 |  |
|  | ОПС, аварийное освещение |  |  |  | 6,0 |  |
|  | Пристроенный детский сад на 75 мест | 0,46х75=17,0 |  |  | 17,0 |  |
|  | Итого по ЖД №2 |  |  |  | 813,2 |  |
| 3 | Открытая а/стоянка на 220м/м | 0,15х8=1,2 |  |  | 1,2 | Освещение |
| 4 | Гараж-стоянка на 300 м/мест с |  |  |  | 250,0 |  |
|  | предприятиями обслуж. на 1 эт.: |  |  |  |  |  |
|  | Аптека-100 кв.м |  |  |  | 25,0 |  |
|  | Прод.магазин - 580 м2 торг.площ. | 0,25х580=145 |  |  | 145,0 |  |
|  | Непрод.магазин - 380 м2 торг.площ | 0,16х380=60,8 |  |  | 60,8 |  |
|  |  |  |  |  | 480,8 |  |
| Расчет электрических нагрузок квартала 31а с распределением по ТП. |
|  | 2БКТП №31/1 (2х1000кВА) |  |  |  |  |  |
| 1 | Жд №1 |  |  |  |  |  |
|  | Квартиры с площадью < 90 м2 | 1,231 | 572 |  | 732,4 |  |
|  | Лифты | 10 | 17 | 0,43х0,9 | 65,8 |  |
|  | ИТП, насосные |  |  |  | 20,0 |  |
|  | ОПС, аварийное освещение |  |  |  | 12,0 |  |
|  | Встроенные нежилые помещения | 90,0 |  | 0,8 | 72,0 |  |
|  | Итого по Жд №1 |  |  |  | 909,0 |  |
|  | Итого по 2БКТП №31/1 |  |  |  | 909,0 | S=957кВА Кз=0,96 |
|  | 2БКТП №31/2 (2х1000кВА) |  |  |  |  |  |
| 2 | ЖД №2 |  |  |  |  |  |
|  | Квартиры с площадью < 90 м2 | 1,2356 | 585 |  | 706,8 |  |
|  | Лифты | 10 | 16 | 0,44х0,9 | 63,4 |  |
|  | ИТП, насосные |  |  |  | 20,0 |  |
|  | ОПС, аварийное освещение |  |  |  | 6,0 |  |
|  | Пристроенный детский сад на 75 мест | 17,0 |  | 0,4 | 6,8 |  |
|  | Итого по Жд №31/2 |  |  |  | 803,0 |  |
| 3 | Открытая а/стоянка на 220м/м | 0,15х8=1,2 |  |  | 1,2 | Освещение |
|  | Итого по 2БКТП №2 |  |  |  | 804,2 | S=846,5ВА Кз=0,85 |
|  | 2БКТП №31/3 (2х630кВА) |  |  |  |  |  |
| 4 | Гараж-стоянка на 300 м/мест с |  |  |  |  |  |
|  | предприятиями обслуж. на 1 эт.: |  |  |  | 250,0 |  |
|  | Аптека-100 кв.м |  |  |  | 25,0 |  |
|  | Прод.магазин - 580 м2 торг.площ. |  |  |  | 145,0 |  |
|  | Непрод.магазин - 380 м2 торг.площ |  |  |  | 60,8 |  |
|  | Итого по 2БКТП №31/3 |  |  |  | 480,8 | S=506ВА Кз=0,8 |
|  | Всего по кварталу 31а |  |  |  |  |  |
|  | Квартиры с площадью < 90 м2 | 1,19 | 1157 |  | 1388,7 |  |
|  | Лифты | 10 | 33 | 0,35х0,9 | 104,0 |  |
|  | ИТП,насосные |  |  |  | 40,0 |  |
|  | ОПС, аварийное освещение |  |  |  | 18,0 |  |
|  | Встроенные нежилые помещения | 90,0 |  | 0,8 | 72,0 |  |
|  | Пристроенный детский сад на 75 мест | 17,0 | 2 | 0,4 | 13,6 |  |
|  | Гараж-стоянка на 300 мест | 250,0 | 1 | 0,9 | 225,0 |  |
|  | Аптека-100 кв.м | 25,0 |  | 0,8 | 20,0 |  |
|  | Прод.магазин - 580 м2 торг.площ. | 0,25х580=145 |  | 0,8 | 116,0 |  |
|  | Непрод.магазин - 380 м2 торг.площ | 0,16х380=60,8 |  | 0,8 | 48,6 |  |
|  | Всего по кварталу 31а |  |  |  | 2045,9 |  |

Согласно расчетам нагрузок для для подключения нагрузок квартала №31а, на напряжении 0,4 кВ установить три 2БКТП:

2БКТП 31/1, 31/2, 31/3, с Ррасч= 2045,9кВт

Расчет электрических нагрузок квартала 32.

| №№ п/п | Наименование потребителей. | Рр на вводе, кВт | Кол-во. | Км Кс | Рр на шинах, кВт | Примечание. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жд №1 |  |  |  |  |  |
|  | Квартиры с площадью < 90 м2 | 1,2446 | 511 |  | 655,9 |  |
|  | Лифты | 10 | 15 | 0,45х0,9 | 60,8 |  |
|  | ИТП, насосные |  |  |  | 20,0 |  |
|  | ОПС, аварийное освещение |  |  |  | 12,0 |  |
|  | Встроенные нежилые помещения |  |  |  | 180,0 |  |
|  | Итого по Жд №1 |  |  |  | 945,7 |  |
| 2 | ЖД №2 |  |  |  |  |  |
|  | Квартиры с площадью < 90 м2 | 1,2424 | 570 |  | 698,2 |  |
|  | Лифты | 10 | 16 | 0,44х0,9 | 63,4 |  |
|  | ИТП, насосные |  |  |  | 20,0 |  |
|  | ОПС, аварийное освещение |  |  |  | 12,0 |  |
|  | Пристроенный детский сад на 75 мест | 0,46х37=17,0 |  |  | 17,0 |  |
|  | Итого по Жд №2 |  |  |  | 810,6 |  |
| 3 | Открытая а/стоянка на 220м/м | 0,15х8=1,2 |  |  | 1,2 | Освещение |
| 4 | Гараж-стоянка на 300 м/мест с |  |  |  | 250,0 |  |
|  | предприятиями обслуж. на 1 эт.: |  |  |  |  |  |
|  | Кафе 40 мест | 40х1,04=41,6 |  |  | 41,6 |  |
|  | КБО 10 раб. мест |  |  |  | 25,0 |  |
|  | ЖЭО |  |  |  | 25,0 |  |
|  | Помещение для досуга 240 кв.м |  |  |  | 70,0 |  |
|  | Отделение банка |  |  |  | 25,0 |  |
|  | Отделение связи |  |  |  | 25,0 |  |
|  |  |  |  |  | 461,6 |  |
| Расчет электрических нагрузок квартала 32 с распределением по ТП. |
|  | 2БКТП №32/1 (2х1000кВА) |  |  |  |  |  |
| 1 | Квартиры с площадью < 90 м2 | 1,2446 | 511 |  | 655,9 |  |
|  | Лифты | 10 | 15 | 0,45х0,9 | 60,8 |  |
|  | ИТП, насосные |  |  |  | 20,0 |  |
|  | ОПС, аварийное освещение |  |  |  | 12,0 |  |
|  | Встроенные нежилые помещения | 180,0 |  | 0,8 | 144,0 |  |
|  | Итого по Жд №1 |  |  |  | 899,5 |  |
|  | Итого по 2БКТП №32/1 |  |  |  | 899,5 | S=947кВА Кз=0,95 |
|  | 2БКТП №32/2 (2х1000кВА) |  |  |  |  |  |
| 2 | ЖД №2 |  |  |  |  |  |
|  | Квартиры с площадью < 90 м2 | 1,2424 | 570 |  | 698,2 |  |
|  | Лифты | 10 | 16 | 0,44х0,9 | 63,4 |  |
|  | ИТП, насосные |  |  |  | 20,0 |  |
|  | ОПС, аварийное освещение |  |  |  | 12,0 |  |
|  | Пристроенный детский сад на 75 мест | 17,0 |  | 0,4 | 6,8 |  |
|  | Итого по Жд №2 |  |  |  | 800,4 |  |
| 3 | Открытая а/стоянка на 220м/м | 0,15х8=1,2 |  |  | 1,2 | Освещение |
|  | Итого по 2БКТП №32/2 |  |  |  | 801,6 | S=844ВА Кз=0,84 |
|  | 2БКТП №32/3 (2х630кВА) |  |  |  |  |  |
| 4 | Гараж-стоянка на 300 м/мест с |  |  |  |  |  |
|  | предприятиями обслуж. на 1 эт.: |  |  |  | 250 |  |
|  | Кафе 40 мест |  |  |  | 41,6 |  |
|  | КБО 10 раб. мест |  |  |  | 25,0 |  |
|  | ЖЭО |  |  |  | 25,0 |  |
|  | Помещение для досуга 240 кв.м |  |  |  | 70,0 |  |
|  | Отделение банка |  |  |  | 25,0 |  |
|  | Отделение связи |  |  |  | 25,0 |  |
|  | Итого по 2БКТП №32/3 |  |  |  | 461,6 | S=486ВА Кз=0,77 |
|  | Всего по кварталу 32 |  |  |  |  |  |
|  | Квартиры с площадью < 90 м2 | 1,19 | 1081 |  | 1295,9 |  |
|  | Лифты | 10 | 31 | 0,35х0,9 | 97,7 |  |
|  | ИТП, насосные |  |  |  | 40,0 |  |
|  | ОПС, аварийное освещение |  |  |  | 24,0 |  |
|  | Встроенные нежилые помещения | 180,0 |  | 0,8 | 144,0 |  |
|  | Пристроенный детский сад на 75 мест | 17,0 | 2 | 0,4 | 13,6 |  |
|  | Гараж-стоянка на 300 мест | 250,0 | 1 | 0,9 | 225,0 |  |
|  | Кафе 40 мест | 41,6 | 1 | 0,7 | 29,1 |  |
|  | КБО 10 раб. мест | 25,0 | 1 | 0,7 | 17,5 |  |
|  | ЖЭО | 25,0 | 1 | 0,7 | 17,5 |  |
|  | Помещение для досуга 240 кв.м | 70,0 | 1 | 0,9 | 63,0 |  |
|  | Отделение банка | 25,0 | 1 | 0,6 | 15,0 |  |
|  | Отделение связи | 25,0 | 1 | 0,6 | 15,0 |  |
|  | Всего по кварталу 32 |  |  |  | 1997,3 |  |

Согласно расчетам нагрузок и в соответствии для подключения нагрузок квартала №32 на напряжении 0,4 кВ, установить три 2БКТП:

БКТП 32/1, 32/2, 32/3  с Ррасч= 1997,3 кВт

Объем работ по проекту электроснабжения квартал 31а

| № п/п | Наименование | Един.измерения | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля ААБ2лУ-10кВ в земляной траншее с покрытием кирпичом сечением 3х150кв.мм | км | 1,5 |  |
| 2 | Блочная трансформаторная подстанция 2БКТП10/0,4кВ с расширенным РУ10кВ | шт | 1 | 2х1000кВА |
| 3 | Блочная трансформаторная подстанция 2БКТП10/0,4кВ | шт | 1 | 2х1000кВА |
| 4 | Блочная трансформаторная подстанция 2БКТП10/0,4кВ | шт | 1 | 2х630кВА |

Объем работ по проекту электроснабжения квартал 32

| № п/п | Наименование | Един.измерения | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля ААБ2лУ-10кВ в земляной траншее с покрытием кирпичом сечением 3х150кв.мм | км | 1,4 |  |
| 2 | Блочная трансформаторная подстанция 2БКТП10/0,4кВ | шт | 2 | 2х1000кВА |
| 3 | Блочная трансформаторная подстанция 2БКТП10/0,4кВ | шт | 1 | 2х630кВА |

Проектные решения по электроснабжению квартала уточняются на стадии рабочего проектирования.

6.4. Системы связи.

При разработке раздела связи учитывались требования:

- ВСН 60-89 «Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий»;

-СП134.13330.2012 « Системы электросвязи зданий и сооружений»;

-СП 133.13330.2012 «Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях»;

- «Руководства по строительству линейных сооружений местных сетей связи» (АООТ СССКТБ-ТОМАС» М.1995г) и ОСТН 600-93 Минсвязи России.».

Телефонизация

В соответствии с техническими условиями № 0506/17/232-18 от 22.05.2018 г., на телефонизацию проектируемых кварталов 31а, 32, проектом предусмотрено размещение кабеля на следующих участках:

- от существующего ККС № 6-25, расположенного у жилого дома № 104 по ул. Мира до проектируемого жилого дома № 1, далее до жилого дома № 2, далее до гаража-стоянки № 4 в квартале 31а;

- от проектируемого жилого дома №2 в квартале 31а до проектируемого жилого дома №2, далее до жилого дома № 1, далее до гаража-стоянки № 4 в квартале 32.

Проектом предусматривается 100% телефонизация жилого и общественного сектора.

Подключение проектируемых домов и объектов общественного назначения будет выполняться согласно техническим условия. Расчет нагрузок см.  таблицу.

Радиофикация.

Согласно Пресс-релиза от 27.02 2009г в г. Нижневартовске прекращено предоставление услуг проводного вещания, поэтому проектом предусматривается радиофикация жилых домов от приемников УКВ вещания, устанавливаемых на кухнях.

Переход на ЧМ вещание позволит обеспечивать население полным комплексом информационных услуг и своевременной информацией о возникновении чрезвычайных ситуаций.

Диспетчеризация лифтов.

В соответствии с техническими условиями № 88-05/2018 от 29.05.2018 г. для диспетчеризации лифтов проектом предусмотрено:

1. Прокладка кабеля марки ТПП 5х2х05 между машинными отделениями лифтов. Прокладка внешних кабельных сетей не требуется.

2. В каждом из машинных отделений лифта устанавливается лифтовой блок марки ЛБ-6.0 системы диспетчерской связи «Обь».

3. В одном  из машинных отделений устанавливается комплект оборудования на каждый дом.

Расчет телефонной нагрузки  по кварталам 31а, 32

| № п/п | Наименование | Этажность | Количество | Кол-во телефонов | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | зданий | квартир | Кв. сект. | Общ. сект. |  |
|  |  |  |  | здания | всего |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Квартал 31а |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилые здания |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 15-секционный жилой дом из изделий серии 112 с встроенными нежилыми помещ. (450,4 кв.м)на первом этаже | 10, 13 | 1 | 572 | 572 | 595 | 4 | 599 |
| 2 | 13-секционный жилой дом из изделий серии 112 с пристроенным детским садом на 75 мест (1600 кв.м) | 10, 13 | 1 | 585 | 585 | 572 | 2 | 574 |
|  | Итого по жилым зданиям |  |  |  |  | 1167 | 6 | 1173 |
|  | Общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Гараж-стоянка на 300 м/мест с предприятиями обслуживания на первом этаже (аптека; магазин прод. на 580 кв.м торг.площ.; магазин непрод. на 380 кв.м торг.площ.) | 3 | 1 | - | - | - | 4 | 4 |
|  | Итого по общественным зданиям |  |  |  |  |  | 4 | - |
|  | Итого по кварталу № 31а |  |  |  |  | 1167 | 10 | 1177 |
|  | Квартал 32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилые здания |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 13-секционный жилой дом из изделий серии 112 с встроенными нежилыми помещ. (900 кв.м) на первом этаже | 10, 13 | 1 | 527 | 527 | 527 | 6 | 533 |
| 2 | 14-секционный жилой дом из изделий серии 112 с пристроенным детским садом на 75 мест (1600 кв.м) | 10, 13 | 1 | 562 | 562 | 562 | 2 | 564 |
|  | Итого по жилым зданиям |  |  |  |  | 1089 | 8 | 1097 |
|  | Общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Гараж-стоянка на 300 м/мест с предприя-тиями обслуживания на первом этаже (кафе на 40 мест; быт. обслуж. на 10 раб. мест; помещ. для досуга; ЖЭО; помещ. для физкультуры; отд. банка; отд. связи) | 3 | 1 | - | - | - | 8 | 8 |
|  | Итого по общественным зданиям |  |  |  |  |  | 8 | - |
|  | Итого по кварталу № 32 |  |  |  |  | 1089 | 16 | 1105 |

7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

| № п/п | Наименование показателей | Единица измер. | Cостояние на 2018 г | Расч. срок 2021 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Территория в границах проекта (всего) | га | 14,04 | 14,04 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1 | Улицы в красных линиях | то же | 1,94 | 1,94 |
| 1.1.2 | Площадь кварталов 31а, 32 в границах развития территории (всего) | - // - | 12,10 | 12,10 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.2.1 | Площадь квартала 31а в границах земельного участка | - // - | 6,23 | 6,23 |
| 1.2.2 | Площадь квартала 32 в границах земельного участка | - // - | 5,87 | 5,87 |
| 1.3 | Объекты внемикрорайонного значения (всего) | - // - | - | - |
| 1.4 | Общественно-жилой микрорайон II (всего) | - // - | - | 12,10 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.4.1 | Общественно-жилой квартал 31а | - // - | - | 6,23 |
| 1.4.2 | Общественно-жилой квартал 32 | - // - | - | 5,87 |
| 01.05.19 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (ЖЗ 101) | - // - | - | 12,1 |
| 1.6 | Озелененные территории общего пользования | га | - | 3,21 |
| 1.7 | Обеспеченность территориями озеленения общего пользования | кв.м / чел | - | 8,11 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел | - | 4023 |
| 2.2 | Плотность населения микрорайона II | чел /га | - | 332 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения площадью квартир | кв.м / чел | - | 30 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда | кв.м | - | 120684 |
| 3.3 | Новое строительство | кв.м | - | 120684 |
|  |  | квартир | - | 2238 |
| 4 | Объекты культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | - | 150 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы | учащ. | - | - |
| 4.3 | Предприятия общественного питания | посад. мест | - | 40 |
| 4.4 | Предприятия торговли всех видов | кв.м торг. пл. | - | 960 |
| 4.4.1 | - в т.ч. повседневного обслуживания | то же | - | 960 |
| 4.5 | Помещения для физкультурно-оздоровит. занятий | кв.м общ. пл. | - | 330 |
| 4.6 | Помещения, клубы досуга населения по месту жительства | то же | - | 250 |
| 4.7 | Всего общественной недвижимости | кв.м общ. пл. | - | 27550 |
| 4.7.1 | в т.ч. - объектов местного значения | то же | - | 27550 |
| 4.7.2 | в т.ч. - коммерческой недвижимости | - // - | - | 24350 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети - всего | п.м | - | 640 |
| 5.1.1 | из них - улицы общегородского значения | - | - | - |
| 5.1.2 | из них - улицы районного значения | - | - | - |
| 5.1.3 | из них - улицы местного значения | - | - | 640 |
| 5.2 | Протяженность линий общественного транспорта | п.м | - | - |
| 5.3 | Парковочных мест всего | машино мест | - | 2077 |
| 5.3.1 | в т.ч. - в многоэтажных гаражах-стоянках | то же | - | 600 |
| 5.3.2 | - на открытых неохраняемых автостоянках | - // - | - | 440 |
| 5.3.3 | - на открытых гостевых стоянках жилых домов | - // - | - | 917 |
| 5.3.4 | - на парковках общественных объектов |  |  | 120 |
| 6 | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление - всего | куб.м /сут | - | 1604,21 |
| 6.2 | Водоотведение | куб.м /сут | - | 1366,55 |
| 6.3 | Потребление электроэнергии | МВт | - | 4,04 |
| 6.4 | Потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал/час | - | 11,89 |

8. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

В соответствии с техническим заданием на проектирование, в составе данного проекта внесения изменений выполнен «Проект межевания территории» в границах развития территории кварталов 31а, 32 с установкой земельных участков всех проектируемых жилых домов, общественных зданий, технических сооружений электроснабжения, открытых автостоянок в соответствии с действующими градостроительными регламентами города Нижневартовска.

Проектом межевания территории устанавливаются границы, номера и площади земельных участков.

«План межевания территории» разработан с учётом обеспечения проектируемых объектов необходимыми элементами благоустройства.

Все точки переломов границ земельных участков пронумерованы и закоординированы, система координат МСК-86 – 4 зона (в соответствии с предоставленным топографическим планом).

В экспликации формируемых земельных участков проекта межевания территории указаны:

- номер земельного участка;

- номера точек поворота границ земельного участка;

- вид разрешённого использования по Градостроительным регламентам города Нижневартовска;

- назначение земельного участка.

В составе проекта межевания территории, в соответствии с Приказом Минстроя России от 25.04.2017 N 741/пр выполнены градостроительные планы земельных участков всех проектируемых жилых домов.

Межевание территории кварталов 31а, 32 города Нижневартовска делится на 2 этапа:

- 1-й этап — сохранение земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и предварительное образование новых земельных участков путём раздела земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности;

- 2-й этап — окончательное образование земельных участков проектируемых объектов путём объединения предварительно образованных земельных участков.

1-й этап межевания.

Квартал 31а:

1. Сохранение земельного участка строящегося жилого дома №1 с кадастровым номером 86:11:0000000:81428 с присвоением условного № 31а-1.

2. Предварительное образование земельного участка под условным № 31а-2/1 путём раздела земельного участка с кадастровым номером 86:11:0202001:6450.

3. Предварительное образование земельного участка под условным № 31а-2/2 путём раздела земельного участка с кадастровым номером 86:11:0202001:6454.

4. Предварительное образование земельного участка под условным № 31а-2/3 путём раздела земельного участка с кадастровым номером 86:11:0202001:6452.

5. Предварительное образование земельного участка под условным № 31а-2/4 путём раздела земельного участка с кадастровым номером 86:11:0202001:6451.

6. Предварительное сохранение земельного участка с кадастровым номером 86:11:0202001:6453 с присвоением условного № 31а-2/5.

7. Предварительное образование земельного участка под условным № 31а-2/6 путём раздела земельного участка с кадастровым номером 86:11:0202001:6454.

8. Предварительное образование земельного участка под условным № 31а-2/7 путём раздела земельного участка с кадастровым номером 86:11:0202001:6452.

9. Окончательное образование земельного участка открытой автостоянки №3 под условным №  31а-3 путём раздела земельного участка с кадастровым номером 86:11:0202001:6451.

10. Сохранение земельного участка гаража-стоянки №4 с кадастровым номером 86:11:0000000:81429 с присвоением условного № 31а-4.

11. Предварительное образование земельного участка под условным № 31а-5/1 путём раздела земельного участка с кадастровым номером 86:11:0202001:6452.

12. Предварительное образование земельного участка под условным № 31а-5/2 путём раздела земельного участка с кадастровым номером 86:11:0202001:6454.

13. Предварительное образование земельного участка под условным № 31а-5/3 путём раздела земельного участка с кадастровым номером 86:11:0202001:6450.

14. Предварительное образование земельного участка под условным № 31а-5/4 путём раздела земельного участка с кадастровым номером 86:11:0202001:6454.

15. Сохранение земельного участка БКТП № 31/1 с кадастровым номером 86:11:0202001:6455 с присвоением условного № 31а-6.

16. Сохранение земельного участка БКТП № 31/2 с кадастровым номером 86:11:0202001:6456 с присвоением условного № 31а-7.

17. Сохранение земельного участка БКТП № 31/3 с кадастровым номером 86:11:0202001:6457 с присвоением условного № 31а-8.

Квартал 32:

18. Предварительное образование земельного участка под условным № 32-1/1 путём раздела земельного участка с кадастровым номером 86:11:0000000:81426.

19. Предварительное образование земельного участка под условным № 32-1/2 путём раздела земельного участка с кадастровым номером 86:11:0202001:6446.

20. Предварительное образование земельного участка под условным № 32-1/3 путём раздела земельного участка с кадастровым номером 86:11:0202001:6443.

21. Предварительное образование земельного участка под условным № 32-1/4 путём раздела земельного участка с кадастровым номером 86:11:0202001:6442.

22. Предварительное образование земельного участка под условным № 32-1/5 путём раздела земельного участка с кадастровым номером 86:11:0202001:6445.

23. Предварительное образование земельного участка под условным № 32-2/1 путём раздела земельного участка с кадастровым номером 86:11:0202001:6442.

24. Предварительное образование земельного участка под условным № 32-2/2 путём раздела земельного участка с кадастровым номером 86:11:0202001:6446.

25. Предварительное сохранение земельного участка с кадастровым номером 86:11:0202001:6444 с присвоением условного № 32-2/3.

26. Предварительное образование земельного участка под условным № 32-2/4 путём раздела земельного участка с кадастровым номером 86:11:0202001:6443.

27. Окончательное образование земельного участка открытой автостоянки №3 под условным №  32-3 путём раздела земельного участка с кадастровым номером 86:11:0202001:6443.

28. Сохранение земельного участка гаража-стоянки №4 с кадастровым номером 86:11:0000000:81427 с присвоением условного № 32-4.

29. Предварительное образование земельного участка под условным № 32-5/1 путём раздела земельного участка с кадастровым номером 86:11:0202001:6445.

30. Предварительное образование земельного участка под условным № 32-5/2 путём раздела земельного участка с кадастровым номером 86:11:0000000:81426.

31. Предварительное образование земельного участка под условным № 32-5/3 путём раздела земельного участка с кадастровым номером 86:11:0202001:6446.

32. Предварительное образование земельного участка под условным № 32-5/4 путём раздела земельного участка с кадастровым номером 86:11:0202001:6442.

33. Сохранение земельного участка БКТП № 32/3 с кадастровым номером 86:11:0202001:6447 с присвоением условного № 32-6.

34. Сохранение земельного участка БКТП № 32/2 с кадастровым номером 86:11:0202001:6448 с присвоением условного № 32-7.

35. Сохранение земельного участка БКТП № 32/1 с кадастровым номером 86:11:0202001:6449 с присвоением условного № 32-8.

2-й этап межевания.

Квартал 31а:

1. Образование земельного участка жилого дома №2 под условным № 31а-2 путём объединения земельных участков под условными  №№ 31а-2/1, 31а-2/2, 31а-2/3, 31а-2/4, 31а-2/5, 31а-2/6, 31а-2/7.

2. Образование земельного участка игровых площадок детского сада под условным № 31а-5 путём объединения земельных участков под условными  №№ 31а-5/1, 31а-5/2, 31а-5/3, 31а-5/4.

Квартал 32:

3. Образование земельного участка жилого дома №1 под условным № 32-1 путём объединения земельных участков под условными  №№ 32-1/1, 32-1/2, 32-1/3, 32-1/4, 32-1/5.

4. Образование земельного участка жилого дома №2 под условным № 31а-2 путём объединения земельных участков под условными  №№ 31а-2/1, 31а-2/2, 31а-2/3, 31а-2/4, 31а-2/5, 31а-2/6, 31а-2/7.

5. Образование земельного участка игровых площадок детского сада под условным № 32-5 путём объединения земельных участков под условными  №№ 32-5/1, 32-5/2, 32-5/3, 32-5/4.

Проектом межевания территории кварталов 31а, 32 устанавливаются границы, номера и площади следующих образуемых земельных участков под размещение следующих объектов:

В квартале 31а:

- участки № (31а-1, 31а-2) — многоквартирные жилые дома № 1 и № 2;

- участок № 31а-3 — открытая автостоянка № 3;

- участок № 31а-4 — гараж-стоянка № 4;

- участок № 31а-5 — игровые площадки детского сада;

- участки № (31а-6, 31а-7, 31а-8) — БКТП №№ 31/1, 31а/2, 31/3.

В квартале 32:

- участки № (32-1, 32-2) — многоквартирные жилые дома № 1 и № 2;

- участок № 32-3 — открытая автостоянка № 3;

- участок № 32-4 — гараж-стоянка № 4;

- участок № 32-5 — игровые площадки детского сада;

- участки № (32-6, 32-7, 32-8) — БКТП №№ 32/3, 32/2, 32/1.

Экспликация образуемых земельных участков.

| Условный номер земельного участка | Площадь земельного участка (м2) | Вид разрешённого использования земельных участков | Местоположение земельного участка | Категория земель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Квартал 31а |
| 31а-1 | 22611 | Многоэтажная жилая застройка | ХМАО–ЮГРА, город Нижневартовск, квартал 31а | Земли населенных пунктов |
| 31а-2 | 26650 | Многоэтажная жилая застройка | ХМАО–ЮГРА, город Нижневартовск, квартал 31а | Земли населенных пунктов |
| 31а-3 | 5873 | Автомобильный транспорт | ХМАО–ЮГРА, город Нижневартовск, квартал 31а | Земли населенных пунктов |
| 31а-4 | 6195 | Автомобильный транспорт | ХМАО–ЮГРА, город Нижневартовск, квартал 31а | Земли населенных пунктов |
| 31а-5 | 862 | Образование и просвещение | ХМАО–ЮГРА, город Нижневартовск, квартал 31а | Земли населенных пунктов |
| 31а-6 | 36 | Коммунальное обслуживание | ХМАО–ЮГРА, город Нижневартовск, квартал 31а | Земли населенных пунктов |
| 31а-7 | 36 | Коммунальное обслуживание | ХМАО–ЮГРА, город Нижневартовск, квартал 31а | Земли населенных пунктов |
| 31а-8 | 42 | Коммунальное обслуживание | ХМАО–ЮГРА, город Нижневартовск, квартал 31а | Земли населенных пунктов |
| Квартал 32 |
| 32-1 | 22276 | Многоэтажная жилая застройка | ХМАО–ЮГРА, город Нижневартовск, квартал 32 | Земли населенных пунктов |
| 32-2 | 23308 | Многоэтажная жилая застройка | ХМАО–ЮГРА, город Нижневартовск, квартал 32 | Земли населенных пунктов |
| 32-3 | 5884 | Автомобильный транспорт | ХМАО–ЮГРА, город Нижневартовск, квартал 32 | Земли населенных пунктов |
| 32-4 | 6230 | Автомобильный транспорт | ХМАО–ЮГРА, город Нижневартовск, квартал 32 | Земли населенных пунктов |
| 32-5 | 909 | Образование и просвещение | ХМАО–ЮГРА, город Нижневартовск, квартал 32 | Земли населенных пунктов |
| 32-6 | 42 | Коммунальное обслуживание | ХМАО–ЮГРА, город Нижневартовск, квартал 32 | Земли населенных пунктов |
| 32-7 | 36 | Коммунальное обслуживание | ХМАО–ЮГРА, город Нижневартовск, квартал 32 | Земли населенных пунктов |
| 32-8 | 36 | Коммунальное обслуживание | ХМАО–ЮГРА, город Нижневартовск, квартал 32 | Земли населенных пунктов |

8.1. Показатели развития формируемых земельных участков и кварталов

| Обозн. квартала, участка | Виды использования территории | Территория, кв.м | Население, чел | Жилой фонд недвижимости | Обществ. недвижимости, кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Площадь, кв.м | Квартир, шт. | всего | в т.ч. коммерческой |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Общественно-жилой микрорайон II | 121026 | 4023 | 120684 | 2238 | 27550 | 24350 |
| 31а | Квартал общественно-жилой застройки | 62305 | 2053 | 61574 | 1157 | 13550 | 11950 |
| 31а-1 | Многоквартирный жилой дом №1 (10-13 этажей с I-м этажом общественного назначения) | 22611 | 1051 | 31534 | 572 | 450 | 450 |
| 31а-2 | Многоквартирный жилой дом №2 (10-13 этажей с I-м этажом общественного назначения) | 26650 | 1002 | 30040 | 585 | 1600 | - |
| 31а-3 | Открытая автостоянка №3 | 5873 | - | - | - | - | - |
| 31а-4 | Гараж-стоянка №4 | 6195 | - | - | - | 11500 | 11500 |
| 31а-5 | Игровые площадки детского сада | 862 | - | - | - | - | - |
| 31а-6 | БКТП № 31/1 | 36 | - | - | - | - | - |
| 31а-7 | БКТП № 31/2 | 36 | - | - | - | - | - |
| 31а-8 | БКТП № 31/3 | 42 | - | - | - | - | - |
| 32 | Квартал общественной застройки | 58721 | 1970 | 59110 | 1081 | 14000 | 12400 |
| 32-1 | Многоквартирный жилой дом №1 (10-13 этажей с I-м этажом общественного назначения) | 22276 | 967 | 29010 | 511 | 900 | 900 |
| 32-2 | Многоквартирный жилой дом №2 (10-13 этажей с I-м этажом общественного назначения) | 23308 | 1003 | 30100 | 570 | 1600 | - |
| 32-3 | Открытая автостоянка №3 | 5884 | - | - | - | - | - |
| 32-4 | Гараж-стоянка №4 | 6230 | - | - | - | 11500 | 11500 |
| 32-5 | Игровые площадки детского сада | 909 | - | - | - | - | - |
| 32-6 | БКТП № 32/3 | 42 | - | - | - | - | - |
| 32-7 | БКТП № 32/2 | 36 | - | - | - | - | - |
| 32-8 | БКТП № 32/1 | 36 | - | - | - | - | - |