| Общество с ограниченной ответственностью «Аззириум» |
| --- |
| 123557, РФ, г. Москва, ул. Грузинская Б, 20, пом IV , ком 1, офис 32, т. +7( 916) 479-24-04 | ОГРН 11557746550719, ИНН 7729464444, КПП 770301001 |

Проект планировки территории

и проект межевания территории

Восточного планировочного  района (IV очередь строительства) города Нижневартовска в границах квартала  27 .

Утверждаемая часть

03/08/18-27К-ППТ

Том 3

Директор                                                                  И.Е. Петров

Главный инженер проекта                                    А.В.Масловский

Главный архитектор проекта                             Н.Ю. Ереемеева

2018

Содержание

| № глав, разд. | Наименование глав и разделов | № стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 2.1 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7. | Состав проекта Авторский коллектив Общие данные Основные направления градостроительного развития территории Положения Генерального плана города Нижневартовска, проекта планировки Старого Вартовска (III очередь) и современное использование территории Функционально-планировочная организация территории Планировочная структура и зонирование территории Архитектурно-планировочные решения застройки Технико-экономические показатели Система озеленения и рекреации Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание Существующее состояние улично-дорожной сети и транспортного обслуживания Система общественного пассажирского транспорта Хранение индивидуального транспорта Организация пешеходного движения и мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения Инженерная подготовка и защита территории от опасных геологических процессов Инженерная подготовка территории Организация рельефа и отведение поверхностных стоков Инженерно-техническое обеспечение территории Водоснабжение и канализация Водоотведение Теплоснабжение Электроснабжение Телефонизация Проект межевания территории | 3 4 5 7 7 9 9 10 10 11 12 12 13 14 14 15 15 16 17 17 17 18 18 19 |

Состав проекта

| № п/п | Наименование документа | Шифр | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Том 1. Утверждаемая часть | 03/08/18-27К-ППТ | Книга |
| 1.1 | I. Положения о размещении объектов капитального строительства | 03/08/18-27К-ППТ | Текст |
| 1.2 | II. Чертежи планировки и межевания территории | 03/08/18-27К-ППТ |  |
| 1.2.1 | Разбивочный чертеж красных линий. М 1:2000 | 03/08/18-27К-ППТ | Лист 1 |
| 1.2.2 | Схема архитектурно-планировочной организации территории. М 1:1000 | 03/08/18-27К-ППТ | Лист 2 |
| 1.2.3 | Схема организации транспорта и улично-дорожной сети. М 1:1000 | 03/08/18-27К -ППТ | Лист 3 |
| 1.2.4 | Схема размещения инженерных сетей. М :1000 | 03/08/18-27К-ППТ | Лист 4 |
| 1.2.5 | План межевания территории. М 1:1000 | 03/08/18-27К-ППТ | Лист 5 |
| 2 | Том 2. Материалы по обоснованию Чертежи | 03/08/18-27К-ППТ | Папка |
| 2.1 | Схема размещения проектируемой территории в структуре города Нижневартовска. М 1:10000 | 03/08/18-27К-ППТ | Лист 1 |
| 2.2 | Разбивочный чертеж красных линий. М 1:2000 | 03/08/18-27К-ППТ | Лист 2 |
| 2.3 | Схема архитектурно-планировочной организации территории. М 1:1000 | 03/08/18-27К-ППТ | Лист 3 |
| 2.4 | Схема организации улично-дорожной сети. М 1:1000 | 03/08/18-27К-ППТ | Лист 4 |
| 2.5 | Схема вертикальной планировки территории. М 1:1000 | 03/08/18-27К-ППТ | Лист 5 |
| 2.6 | Схема размещения инженерных сетей. М 1:1000 | 03/08/18-27К-ППТ | Лист 6 |
| 2.7 | План межевания территории. М 1:1000 | 03/08/18-27К-ППТ | Лист 7 |
| 3 | Том 3. Материалы по обоснованию Пояснительная записка | 03/08/18-27К-ППТ | Книга |
| 4 | Том 4. Альбом демонстрационного материала | 03/08/18-27К-ППТ | Альбом |
| 5 | Том 5. Электронная версия проекта | 03/08/18-27К-ППТ | э/диск |

Авторский коллектив

| № п.п | Фамилия, инициалы | Должность | Подпись ( в арх. экз.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Петров И.Е. | Директор |  |
| 2 | Масловский А.В. | Главный инженер проекта |  |
| 3 | Еремеева Н.Ю. | Главный архитектор проекта |  |
| 4 | Ягельская Т.М. | Ведущий архитектор |  |

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Данная документация выполнена на основании Технического задания ООО «Строительно-финансовая компания «Сургутгазстрой» на выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в проект планировки территории и проект межевания территории Восточного планировочного района (IV очередь строительства) города Нижневартовска  в границах квартала 27

Постановление администрации города «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нижневартовска в 2017-2020 годах» от 18.08.2016 №1214

В соответствии с Постановлением от 18.08.2016 №1214-р и Техническим заданием на выполнение работ  по подготовке  проекта внесения изменений  в проект планировки территории и проект межевания  территории Восточного планировочного района  (IV очередь строительства) города Нижневартовска  в границах квартала 27, составляет 8 га и ограничена:

- с северо-запада — красной линией улицы Героев Самотлора;

- с северо-востока — красной линией улицы Ленина;

- с юга-востока — красной линией улицы Салманова;

- с юго-запада — красной линией улицы Нововартовской.

Красные линии окружающих улиц приняты в соответствии с утвержденным  постановлением администрации  города Нижневартовска  от 14.04.2017 №574 «Об утверждении проекта планировки  и проекта межевания  улично-дорожной сети города Нижневартовска».

Согласно ТЗ  предусмотрены следующие территориальные зоны:

- зона размещения гостинично-делового комплекса

- зона размещения спортивно-зрелищной арены

В состав проектируемой территории входит земельный участок с кадастровым номером 86:11:0501001:1054 для строительства здания католического храма площадью 0,7204 га

Данный проект планировки и межевания территории осуществляется с целью:

- Обеспечение устойчивого развития территории города Нижневартовска.

- Установление параметров планируемого развития территории квартала 27.

- Установление границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства

При разработке документации использованы следующие федеральные,  региональные и местные нормативные документы:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка населенных мест»;

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Принят Государственной Думой 4.07.2008 № 123-ФЗ;

- Приказ Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 26.02.2009 №31-НП «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»;

- Решение Думы города от 01.08.2016 года № 1053 «О местных нормативах градостроительного проектирования города Нижневартовска».

- Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 13.06.2007 №153-п «О составе и содержании проектов планировки территорий, подготовка которых осуществляет на основании документов территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, документов территориального планирования муниципальных образований автономного округа»;

- Правила землепользования и застройки на территории города Нижневартовска от 28.04.2017 №176

- Постановление администрации города от 12.03.2009 №315 «Об утверждении Положения о порядке подготовки документации по планировке территории города Нижневартовска» (с изменениями);

- Генеральный план города Нижневартовска, утвержденный решением Думы города от 18.11.2011 года.

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО

РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

2.1. Положения Генерального плана города Нижневартовска, Восточного планировочного квартала (IV очередь строительства)

и современное использование территории

2.1.1. Согласно решению от 18 ноября 2011 года № 123 О внесении изменений в генеральный план города Нижневартовска, утвержденный решением Думы города от 23.05.2006 N 31, проектируемая территория квартала №27 относится к восточному планировочному району, где согласно пункта  3.3 подпункта 2, таблицы №1 планируется размещение спортивно -зрелищная арена. Пунктом №3.1 данного решения о Мероприятиях по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры территории планируется формирование общественного центра Восточного планировочного района на пересечении ул. Ленина и ул. Ханты-Мансийской, как продолжающую систему общественных комплексов вдоль ул. Ленина. Предполагается создание озелененных бульваров с административно-деловыми, культурно-бытовыми и торговыми зданиями. Проект планировки квартала №27 полностью согласуется с обозначенной в решении о внесении изменений в генеральный план города Нижневартовск концепцией устойчивого развития улицы Ленина как общественно-культурной доминанте в градостроительной структуре Восточного планировочного района.

Рис. 1 - Генеральный план города Нижневартовска, утвержденный решением Думы города от 23.05.2006 №31 (с изменениями от 28.04.2017 №176).

3. ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ТЕРРИТОРИИ

3.1. Планировочная структура и зонирование квартала

1.2. Согласно техническому заданию Заказчика, и Правилам землепользования и застройки на территории города Нижневартовска от 26.10.2018 №395  на территории квартала 27 предусмотрены следующие территориальные зоны:

- зона размещения объектов культового назначения (ОДЗ 208);

- зона размещения объектов спортивного назначения (ОДЗ 206)

В зоне размещения культовых объектов (ОДЗ 208), в соответствии с предпроектными материалами, предоставленными Заказчиком, ведется строительство католического храма.

Проектом планировки территории квартала №27 предполагается изменение всех выше перечисленных территориальных зон  на ОДЗ 206 – спортивно-зрелищная зона.

Проектируемый баланс функционального зонирования территории

Квартала №27 в границах красных линий представлен в табл.3.

Таблица 3.

| № п/п | Наименование показателя | Площадь (га)/% | Проектируемая площадь(га)/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Площадь квартала | 8,0/100 | 7,8/100 |
| 2 | Площадь для размещения объектов спортивного назначения ОДЗ 206 | 7,3/91,25 | 6,7/85,9 |
| 3 | Площадь для размещения объектов культового назначения ОДЗ 208 | 0,7/8,75 | 1/14,1 |

3.2. Архитектурно-планировочные решения застройки

Графическая часть проекта планировки разработана на инженерно-топографическом плане М 1:1000, выполненном Обществом с ограниченной ответственностью (ООО ПСК) «ИНЖГЕОПРОЕКТ»  от 12.11.2018 года (система координат — Московская (МСК-86), система высот —  Балтийская).

В соответствии  с заданием на проектирование на территории квартала №27  проектом предусмотрено размещение гостинично-делового  комплекса вместимостью 650 человек и спортивно-зрелищной арены вместимостью 5000 человек. Все объекты проектирования являются объектами городского значения и запроектированы в соответствии с концепцией развития центра Восточного планировочного района. Посадка зданий выполнена  с учетом всех градостроительных норм и правил, главными фасадами здания обращены на улицу Ленина, которая является градостроительной доминантой,  в границах участка запроектированы озелененные скверы  для отдыха жителей города и посетителей спортивно-зрелищной арены.

3.3.  Технико-экономические показатели.

В результате принятого в проекте планировки архитектурно-планировочного решения застройки определились следующие технико-экономические показатели:

1. Территория квартала 27К в границах красных линий составляет 8 га.

2. Территория отведенная под строительство спортивно-зрелищной арены  составляет 5,55 га.

3. Территория отведенная под строительство гостинично-делового комплекса составляет 1,22 га.

5. Территория озеленённых скверов с бульварами составляет 2,6 га.

3.4. Система озеленения и рекреации.

В настоящее время на планируемой территории квартала №27 свободна от застройки. Вся площадь участка планируемого размещения спортивно-зрелищной арены и гостинично-делового комплекса на данный момент покрыта растительностью  и не разработана.

Инженерно-геологические изыскания  в рамках данного проекта не проводились.

Площадь озеленённой территории квартала 2,6 га, согласно таблице 12 Местных нормативов градостроительного проектирования г. Нижневартовска. Проектом предусматривается создание двух  скверов  в границах красных линий. На пересечении улиц Первопоселенцев и Нововартовской  проектом предусмотрен сквером 0,6 га, с устройством пешеходных дорожек, малых архитектурных форм, и декоративным освещением. 2й проектируемый сквер располагается вдоль улицы Ленина и визуально отделяет гостинично-деловой комплекс от спортивно-зрелищной арены, на территории сквера  предусмотрена парадная пешеходная аллея с применением различных малых архитектурных форм и декоративной подсветки, а также пешеходные дорожки.

Озеленение выполняется с использованием новых посадок лиственных и хвойных пород деревьев, кустарников, разбивкой газонов, цветников. Используются все виды местных, устойчивых в данных условиях, пород деревьев и кустарников (кедр сибирский, черемуха, сосна, лиственница сибирская, береза, рябина, ель, ольха, ивы и др.). Для формирования нового почвенного покрова территории целесообразно использовать разложившийся низинный торф, сбор которого необходимо предусматривать перед проведением инженерной подготовки территории.

4. УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

И ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

4.1. Существующее состояние улично-дорожной сети
и транспортного обслуживания.

Улицы, окружающие квартал 27К, не входят в границы проектируемой территории, но имеют следующие категории и характеристики:

- с северо-запада — красной линией улицы Героев Самотлора – улица местного значения;

- с северо-востока — красной линией улицы Ленина - магистральная улица общегородского значения;

- с юга-востока — красной линией улицы Салманова - магистральная улица районнного значения;

- с юго-запада — красной линией улицы Нововартовской – улица местного значения'.

Проектируемая внутриквартальная транспортная сеть состоит из двухполосных проездов шириной не менее 6,0 м, которые предназначены для подъезда автотранспорта общественным зданиям и открытым автостоянкам, а также для обеспечения проезда пожарных машин и мусоровозов.

Покрытие проезжей части внутриквартальной сети – асфальтобетонное. Покрытие тротуаров и пешеходных площадей – из тротуарной бетонной плитки.

## Характеристика проектной внутриквартальной сети проездов.

Таблица 4.1

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность проездов | п.м | 3211 |
| 2 | Ширина проездов | м | 6 |
| 3 | Площадь проездов | м2 | 19266 |
| 4 | Площадь автостоянок | м2 | 11365 |

4.2. Система общественного пассажирского транспорта.

Транспортное обслуживание планируемой территории предусматривается с использованием общественного и личного транспорта.

В качестве общественного транспорта предусматривается использование автобусных маршрутов и маршрутных такси.

В соответствии с Генеральным планом города и утверждённым проектом планировки, движение общественного транспорта осуществляется и планируется по магистральным улицам общегородского и районного значения.

Согласно проектам 13/14-ТСП-ПП, 16/14-ТСП-ППО, выполненным  ООО ТехноСтройПроект и Гененральному плану г. Нижневартовска утвержденный решением Думы города от 23.05.2006 №31 (с изменениями от 28.04.2017 №176 для обслуживания проектируемой территории общественно-пассажирским транспортом используются следующие улицы планировочного Восточного планировочного района (IV очередь строительства):

- общегородского значения — ул.Ленина;

- районного значения — ул. Салманова.

Остановочные пункты размещены по линиям движения общественного транспорта и оборудованы остановочными карманами и павильонами.

Ширина карманов принята 3,5 м, длина – 20 м с о тгонами п о 2 0 м . П осадочные площадки предусмотрены на всю длину кармана, и сопряжены с проектируемыми тротуарами. Дорожная одежда на посадочных площадках принята как на тротуарах. На посадочных площадках предусмотрена установка автопавильонов на расстоянии 3 м от границ остановочных площадок.

Остановочные пункты размещены по линиям движения общественного транспорта и оборудованы остановочными карманами и павильонами. Существующая схема размещения остановок обеспечивает нормативные радиусы доступности до объектов общественной и жилой застройки (не более 400 м), а также удобный доступ к объектам массового посещения и пешеходным переходам.

Движение личного транспорта осуществляется по всем элементам уличной сети, а также внутриквартальным проездам.

4.3. Хранение индивидуального транспорта.

Согласно Приложения 3 к местным нормативам градостроительного проектирования города Нижневартовска, таблица 20:

Гостинично-деловой комплекс 8 этажей 14000 м2:

Для гостиниц по расчету необходимо 15 маш. мест на 100 мест

Итого: 150 номеров соответственно необходимо 23 маш. мест.

Для офисов (Государственные, административные, общественные организации и учреждения, загсы, дворцы бракосочетания, архивы, информационные центры, общественные объединения и организации, творческие союзы, международные организации )

по расчету  необходимо 15 маш. мест на 100 пос.

Офис на 500 человек соответственно необходимо 75  маш. мест.

Спортивно-зрелищная арена (Комплексы для занятий физкультурой и спортом с местами для зрителей (стадионы, спортивные комплексы), крытые спортивно-зрелищные комплексы)

по расчету необходимо 15 маш. мест на 100 мест

Соответственно  на 5000 необходимо  750 машиномест

Размеры парковочных мест, в соответствии с положениями Региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, для легковых автомобилей без учёта проездов приняты: 2,5 х 5 м (для легковых автомобилей инвалидов, согласно СП 59.13330.2012  — 3,6 х 6 м).

Для обеспечения требуемого количества парковочных мест на территории квартала предусмотрены открытые автостоянки  в количестве соответствующем требуемому

4.4. Организация пешеходного движения и мероприятия

по обеспечению доступа маломобильных групп населения

В границах красных линий квартала №27К запроектированы пешеходные тротуары и дорожки выполненные мощением из тротуарной плитки шириной 1,5, 2, 3м, площадь мощения 5 569 м.кв.

Мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» и администрации города Нижневартовска, во все входы жилых и общественных зданий, а также встроенных объектов обслуживания предусматривается доступ инвалидов и маломобильных групп населения.

При разработке проектов застройки на планируемой территории необходимо обеспечить беспрепятственное передвижение маломобильных групп населения по территории с доступом к местам общего пользования, зонам отдыха, остановочным пунктам пассажирского транспорта, входным узлам объектов проживания и социально-бытового обслуживания населения. Пути движения должны проходить по тротуарам и пандусам с твердым покрытием. Должно обеспечиваться соблюдение нормативных требований по ширине путей передвижения, уклонам и дорожным покрытиям.

В соответствии с примечанием 2 к таблице 20 приложения 3 к Местным нормативам градостроительного проектирования города Нижневартовска количество парковочных мест для индивидуального автотранспорта инвалидов на открытых стоянках для кратковременного хранения легковых автомобилей около учреждений и предприятий обслуживания следует принимать не менее 10% от общего количества парковочных мест: (848 х 0,1) = 85 машино-мест.

Согласно СП 59.13330.2012, размеры площадки для автомашины инвалида должны быть не менее 3,6 x 6,0 м. Эти места должны выделяться разметкой и обозначаться специальными дорожными знаками. Для автомашин инвалидов следует резервировать места, примыкающие к выходам со стоянок, либо максимально приближенные ко входам в здания.

5. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ
ОТ ОПАСНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

5.1. Инженерная подготовка территории

В рамках данного проекта инженерно-геологические изыскания не проводились.

5.2. Организация рельефа и отведение поверхностных стоков

Рельеф территории расположен на абсолютных отметках от 46,20 до 47,4 м рельеф пологий. Решения по организации рельефа представлены на «Схеме вертикальной планировки территории».

Организация рельефа решена с целью преобразования и приспособления рельефа к требованиям планировки, застройки и благоустройства осваиваемых территорий, с учетом проектных отметок дорог ул.Ленина, Салманова и Нововартовской. Рельеф спроектирован таким образом, чтобы обеспечить сток поверхностных  вод  в  запроектированную систему  ливневой канализации по улицам Ленина, Нововартовской и Первопоселенцев. Минимальная отметка красного рельефа - 46.6, максимальная - 47.9

Тротуары запроектированы  – в одной плоскости с газонами, односкатные с поперечным уклоном 1%.

Проект выполнен в соответствии с требованиями поверхностного водоотвода дорожного строительства при минимально возможных объемах земляных работ.

Вертикальная планировка внутриквартальных территорий выполняется и уточняется на этапах проектной документации по отдельным общественным зданиям.

6. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ.

6.1. Водоснабжение.

Проектом предусматривается полное обеспечение системой водоснабжения проектируемой жилой и общественной застройки в квартале 27.

Согласно технических условий МУП «Горводоканал» г. Нижневартовска №14-09-1315/79 от 17.09.2018г. и в соответствии с «Проектом планировки Старого Вартовска. III очередь», в данном проекте предусмотрена прокладка магистральных трубопровода ПЭ400мм по ул.Ленина, от водопроводной камеры (ВК) -ПГ-11 сущ.

Водопроводы предусмотрены из напорных полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 13,6 по ГОСТ 18599-2001 на глубине 3,0 м от поверхности земли до верха трубы.

На пересечениях трубопроводов и в точках подключения объектов квартала установить водопроводные камеры с запорной арматурой в каждую сторону.

6.2. Водоотведение.

Схема канализования проектируемых объектов предусматривается с подключением в проектируемые самотечные внутри квартальные сети с отводом сточных вод в проектируемую канализационную насосную станцию. Врезку напорных трубопроводов предусмотреть в существующей камере переключения КП-6 п ул.Северная. Проектом предусмотрено расширение камеры переключения.

Проектом предусмотрена на врезках установка запорной арматуры и обратных клапанов, а также система опорожнения трубопроводов в мокрый колодец.

Минимального глубина заложения трубопроводов принята 2,40 м.

Канализационные магистральные сети проектируются из труб чугунных с шаровидным графитом по ТУ1461-063-50254094-2004, выпускаемых открытым акционерным обществом Литейно-механический завод «Свободный сокол» или по аналогу

6.3. Теплоснабжение.

Проектом предусматривается система централизованного теплоснабжения.

Источник теплоснабжения — проектируемая котельная В-5.1. Точка подключения УТ-21

Температура теплоносителя в наружных теплосетях принята 105-70 °С.

Тепловая нагрузка составляет-  1,72 Гкал/час

Присоединение к тепловым сетям проектируемых зданий в кварталах решается непосредственно от магистральных тепловых сетей.

Система теплоснабжения принята закрытая.

В каждом здании оборудуется индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП).

Присоединение систем отопления и вентиляции зданий к тепловым сетям принимается по независимой схеме.

Для приготовления теплоносителя на горячее водоснабжение в каждом  ИТП устанавливаются водоподогреватели пластинчатого типа.

6.4. Электроснабжение.

Разделом предусмотрено определение схемы электроснабжения на напряжении 10кВ с расстановкой блочных двухтрансформаторных подстанций 10/0,4кВ.

Источник электроснабжения и питающие сети напряжением 10кВ.

Присоединение проектируемых блочных контейнерных  двухтрансформаторных подстанций 2БКТП)1/0,4кВ  квартала осуществляется на напряжении 10 кВ от 2ЛЭП-10кВ

Источники электроснабжения:

- Основное электроснабжение предусматривается от 2ЛЭП-10кВ по двум взаиморезервируемым кабельным линиям 10кВ, прокладываемым в траншеях, на расстоянии 2 метра друг от друга;

Кабельная линия (КЛ) -10кВ выполняются кабелем марки ААБ2л, сечением 3 х 150кв.мм.

Прокладку кабелей в траншее выполнить согласно типовому проекту А5-92 «Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях», Правила устройства электроустановок (ПУЭ) гл. 2.3 и техническому циркуляру №16/2007 «О прокладке взаиморезервируемых кабелях в траншеях», выпущенным Ассоциацией «Росэлектромонтаж».

6.5. Телефонизация.

Разделом предусмотрено прокладка оптического кабеля от существующего ОШ  №20 оптической магистрали ОМ-004, расположенного в тех.подполье жилого дома по ул.Ленина 39.

Для телефонизации использовать волоконно-оптический кабель ОС-СВ-MINI-ВО12-A500.

Прокладку кабелей производить в соответствии с действующими нормами и правилами.

7. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

В соответствии с техническим заданием на проектирование, в составе данного проекта планировки выполнен «Проект межевания территории» в границах красных линий кватрала 27К  с установкой земельных участков всех проектируемых общественных зданий, в соответствии с действующими градостроительными регламентами города Нижневартовска.

Проектом межевания территории квартала 27К устанавливаются границы и определяются размеры следующих образуемых земельных участков под размещение следующих объектов:

участок № 1— спортивно-зрелищная арена;

участок № 2 — гостинично-деловой комплекс;

участок №3 — территория костела;

«План межевания территории» разработан с учётом обеспечения проектируемых объектов необходимыми элементами благоустройства.

Все точки перелома границ земельных участков пронумерованы и закоординированы в московской системе координат, в соответствии с предоставленным топографическим планом.

В экспликации формируемых земельных участков проекта межевания территории указаны:

- номер земельного участка;

- номера точек поворота границ земельного участка;

- назначение земельного участка.

В составе проекта межевания территории выполнены градостроительные планы земельных участков всех проектируемых объектов.

Экспликация образуемых земельных участков.

| Условный номер земельных участков | Площадь земельных участков (м2) | Вид территориальной зоны по Градостроительным регламентам г.Нижневартовска | Местоположение земельного участка | Категория земель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 55434 | ОДЗ 206 | ХМАО–ЮГРА, город Нижневартовск, квартал 27, Восточный планировочный район IV очередь строительства | земли населенных пунктов |
| 2 | 11988 | ОДЗ 206 | ХМАО–ЮГРА, город Нижневартовск, квартал 27, Восточный планировочный район IV очередь строительства | земли населенных пунктов |
| 3 | 3093 | ОДЗ 208 | ХМАО–ЮГРА, город Нижневартовск, квартал 27, Восточный планировочный район IV очередь строительства | земли населенных пунктов |