от 04.08.2021 №650

Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории Восточного планировочного района (V очередь строительства) города Нижневартовска в части квартала 42

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании письма закрытого акционерного общества "Нижневартовскстройдеталь"                   от 24.05.2021 №03-05/1500:

1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории Восточного планировочного района (V очередь строительства) города Нижневартовска в части квартала 42, разработанные обществом                  с ограниченной ответственностью "СибЗНИИЭП-проект", город Новосибирск, согласно приложениям 1, 2.

2. Департаменту строительства администрации города (В.П. Ситников), департаменту муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города (Т.А. Шилова) при принятии решений, подготовке              и согласовании документации на размещение объектов капитального строительства руководствоваться утвержденными проектом планировки территории и проектом межевания территории Восточного планировочного района (V очередь строительства) города Нижневартовска в части квартала 42.

3. Департаменту строительства администрации города разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска в рубрике "Документация по планировке и межеванию территорий" в течение семи дней со дня его подписания.

4. Департаменту общественных коммуникаций администрации города (С.В. Селиванова) обеспечить опубликование постановления в газете "Варта"               в течение семи дней со дня его подписания.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города, директора департамента строительства администрации города В.П. Ситникова.

Исполняющий обязанности

главы города                                                                                             Т.А. Шилова

Приложение 1 к постановлению

администрации города

от 04.08.2021 №650

Проект

планировки территории и проект межевания территории

Восточного планировочного района (V очередь строительства)

города Нижневартовска в части квартала 42

I. Положение

о размещении объектов капитального строительства

и характеристиках планируемого развития территории

1. Общие положения

Проект планировки территории и проект межевания территории Восточного планировочного района (V очередь строительства) города Нижневартовска в части квартала 42 (далее - Проекты) разработаны с целью обеспечения устойчивого развития территории города Нижневартовска.

Проектируемая территория квартала 42 находится в восточной части города Нижневартовска, ограничена с юго-запада улицей Северной (общегородского значения), с юго-востока перспективным продолжением улицы Героев Самотлора (районного значения), с северо-запада перспективным продолжением улицы Романтиков (местного значения), с северо-востока перспективной улицей №27 (местного значения).

В границах земельного участка площадью 161 221 кв.м с кадастровым номером 86:11:0000000:80942 Проектами предусмотрена многоэтажная жилая застройка со встроенно-пристроенными объектами обслуживания местного значения, с отдельно стоящими зданиями образовательной школы на 1125 мест и детского сада на 320 мест, озелененным бульваром и открытыми автостоянками.

В границах красных линий квартала 42 установлена единая территориальная зона застройки многоэтажными жилыми домами (ЖЗ 101)          со следующими основными видами разрешенного использования:

- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);

- дошкольное, начальное и среднее общее образование;

- оказание социальной помощи населению, оказание услуг связи;

- бытовое обслуживание, банковская и страховая деятельность;

- объекты культурно-досуговой деятельности, государственное управление;

- амбулаторно-поликлиническое обслуживание;

- общественное питание, магазины;

- площадки для занятий спортом;

- обеспечение внутреннего правопорядка;

- предоставление коммунальных услуг;

- административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг;

- хранение автотранспорта;

- земельные участки (территории) общего пользования.

Многоэтажная жилая застройка предусматривает 10- и 17-этажные панельные многосекционные жилые дома 112 серии (со встроенно-пристроенными общественными предприятиями обслуживания) в виде жилых групп с дворами без транспорта. Между территориями многоэтажной жилой застройки и детским садом на 320 мест предусмотрена озелененная территория общего пользования, которая в виде пешеходного бульвара образует прогулочную зону, объединяющую территории жилых кварталов 42 и 43                  в единую архитектурно-планировочную композицию.

В границах проектируемой территории квартала 42 предусмотрены объекты обслуживания местного уровня (повседневного обслуживания), приведенные в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование учреждения | Единица измерения | Норма на 1 000 человек | Требуется | По проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аптеки | объектов | 1 с радиусом обслуживания 300 м | 1 | 1 |
| 2. | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | кв.м общей площади | 80 | 289 | 300 |
| 3. | Универсальные библиотеки | объектов | 1 с радиусом обслуживания 500 м | 1 | 1 |
| 4. | Магазины продовольственных товаров | кв.м торговой площади | 70 | 253 | 260 |
| 5. | Магазины непродовольственных товаров | кв.м торговой площади | 30 | 109 | 120 |
| 6. | Предприятия общественного питания | мест | 8 | 29 | 30 |
| 7. | Предприятия бытового обслуживания населения | рабочих мест | 2 | 8 | 10 |
| 8. | Отделения банков | операционное место | 1 на 2 - 3 тыс. чел. | 2 | 2 |
| 9. | Отделения связи | объектов | 1 на 9 тыс. чел. | 1 | 1 |
| 10. | Жилищно-эксплуатационные организации | объектов | 1 на микрорайон с населением до 20 тыс. чел. | 1 | 1 |

На территории озелененного бульвара в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования города Нижневартовска (далее - МНГП) предусмотрено размещение двух площадок для выгула собак ориентировочной площадью 250 кв.м каждая.

2. Характеристика планируемого развития территории

Проекты выполнены с учетом генерального плана города Нижневартовска, Правил землепользования и застройки на территории города Нижневартовска.

В основу архитектурно-планировочной композиции проектируемой территории вошла многоэтажная жилая застройка.

С целью создания максимально комфортной среды для жителей                        (по микроклимату и масштабности) и изоляции земельных участков каждого жилого дома от нежелательных автотранспортных и пешеходных потоков будут применены многосекционные жилые дома с угловыми блок-секциями.

Из 10-этажных жилых домов запроектированы прямоугольные жилые "дворы без транспорта", в центре которых размещены элементы благоустройства (пешеходные тротуары, детские игровые площадки, площадки для отдыха взрослого населения и физкультурные площадки) в соответствии            с требованиями МНГП.

Из 17-этажных блок-секций запроектированы отдельные жилые дома                 в виде высотных акцентов на важных в градостроительном отношении земельных участках (в центральной части V очереди строительства Восточного планировочного района).

Вдоль фасадов всех проектируемых жилых домов предусмотрены проезды или тротуары с возможностью проезда шириной от 4,2 до 6 м                       на расстоянии от 5 до 10 м от стен зданий для обеспечения проезда пожарной техники и доступа пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру.

Предприятия общественного назначения, встроенные в проектируемые жилые дома, размещены со стороны окружающих улиц для обеспечения удобного подъезда, загрузки и парковки автомобильного транспорта, а также для исключения въездов, загрузки и парковок внутри жилых зон.

В результате принятого архитектурно-планировочного решения квартала 42 определены следующие технико-экономические показатели проектируемой жилой застройки:

- общая площадь квартир - 108 300 кв.м;

- средняя жилищная обеспеченность (для стандартного жилья) -                       30 кв.м/чел.;

- расчетная численность населения - 3 610 человек;

- количество квартир (согласно планировкам типовых блок-секций                  112 серии) - 2 022 штуки.

3. Система озеленения и рекреации

Планируемая площадь озеленения территорий общего пользования составляет 2,9 га, что обеспечит 8,1 кв.м на 1 жителя и будет удовлетворять требованиям МНГП (не менее 6 кв.м/чел.).

Для озеленения планируется использование новых посадок лиственных             и хвойных пород деревьев, кустарников, разбивка газонов, цветников. Будут применяться все виды местных, устойчивых в данных условиях пород деревьев и кустарников (кедр сибирский, черемуха, сосна, лиственница сибирская, береза, рябина, ель, ольха, ива и др.). Для формирования нового почвенного покрова целесообразно использовать разложившийся низинный торф, сбор которого необходимо предусматривать перед проведением инженерной подготовки территории.

4. Формирование улично-дорожной сети

и организация движения транспорта

В соответствии с генеральным планом города Нижневартовска                             в Проектах предусмотрено формирование участков городских улиц, примыкающих к красным линиям квартала 42 со всех его сторон.

В границах красных линий улицы Северной предусмотрены дополнительный перекресток с улицей Романтиков, один въезд                              в проектируемый квартал и дополнительный тротуар вдоль красной линии             с переходами на другую сторону улицы.

Для обеспечения системой транспортной развязки предусмотрены:

- участок продолжения магистральной улицы районного значения - улицы Героев Самотлора (от перекрестка с улицей №25 до перекрестка с улицей №27);

- участок продолжения улицы местного значения в жилой застройке - улицы Романтиков (от перекрестка с улицей Северной до перекрестка с улицей №27);

- новая улица местного значения в жилой застройке - улица №27                  (от перекрестка с улицей Героев Самотлора до перекрестка с улицей Романтиков);

- внутриквартальные проезды.

Ширина улиц Северной и Героев Самотлора - 15 м (по две полосы движения в каждом направлении).

Проектируемые улицы местного значения в жилой застройке - улицы Романтиков и №27 предназначены для движения индивидуального транспорта, а также грузового и специального транспорта, обслуживающего территории кварталов. Планируемая ширина проезжей части составит 10,5 м (в 3 полосы движения), что обеспечит по 1 полосе движения в каждом направлении при условии остановки транспортных средств с одной стороны проезжей части. Радиусы закругления проезжих частей - не менее 12 м.

Внутриквартальная сеть представлена двухполосными проездами шириной не менее 6 м для обеспечения разъезда встречных машин и проезда спецтехники. Радиусы закругления проезжих частей - не менее 8 м.

Проезд к объектам застройки будет осуществляться непосредственно                 с городских улиц либо по внутриквартальным проездам. Предусматривается возможность обеспечения не менее двух въездов/выездов с участков общественной и жилой застройки.

Для проезжей части улично-дорожной сети Проектами предусмотрено асфальтобетонное покрытие, для тротуаров и пешеходных площадей - покрытие тротуарной бетонной плиткой.

Основные параметры улично-дорожной сети представлены в таблице 2.

Таблица 2

Основные параметры улично-дорожной сети

| Наименование улицы | Планируемые мероприятия | Длина в границах проектирования (м) | Число полос движения | Ширина (м) | Площадь проезжей части (кв.м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в красных линиях | проезжей части | тротуаров |  |
| Магистральные улицы общегородского значения |
| Северная | ранее запроектированное строительство | 340 | 4 | 83 | 15 | 3 х 3 | 5 700 |
| Всего |  | 340 |  |  |  |  | 5 700 |
| Магистральные улицы районного значения |
| Героев Самотлора | новое проектирование и строительство | 280 | 4 | 85 | 15 | 2 х 3 | 4 800 |
| Всего |  | 280 |  |  |  |  | 4 800 |
| Итого магистральных улиц | 620 |  |  |  |  | 10 500 |
| Улицы местного значения в жилой застройке |
| Романтиков | новое проектирование и строительство | 700 | 3 | 40 | 10,5 | 2 х 3 | 7 350 |
| №27 | новое проектирование и строительство | 320 | 3 | 40 | 10,5 | 2 х 3 | 3 700 |
| Всего |  | 1 020 |  |  |  |  | 11 400 |
| Итого улиц местного значения | 1 640 |  |  |  |  | 21 900 |

На всех улицах согласно генеральному плану города Нижневартовска Проектами предусматривается регулируемое движение транспорта. Пересечения проездов с улицами - саморегулируемые.

5. Организация пешеходного движения

и мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения

В границах красных линий улиц общегородского, районного и местного значения Проектами предусмотрены тротуары и велодорожки шириной                       не менее 3 м.

Переходы через проезжую часть магистральных улиц общегородского           и районного значения предусмотрены у перекрестков и остановок общественного транспорта.

На пешеходных переходах через жилые улицы предусмотрены нерегулируемые переходы, оборудованные необходимыми дорожными знаками и средствами ограничения скорости движения транспорта.

Для пешеходных связей с основными предприятиями обслуживания                  и остановочными пунктами общественного транспорта предусмотрены тротуары шириной 3, 4,2 и 6 м.

Вдоль внутриквартальных проездов со стороны жилых домов                           для разделения транспортных и пешеходных потоков предусмотрены тротуары шириной 1,5 и 3 м.

Внутри "жилых дворов без транспорта" предусмотрены тротуары                        с твердым покрытием шириной 4,2 и 6 м, обеспечивающие возможность проезда и установки пожарной техники на нормативном расстоянии (от 5 до 8 м               для 10-этажных домов и от 8 до 10 м для 17-этажных домов) от стен зданий.

Проектами предусмотрено обеспечение беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения по территории с доступом                      к местам общего пользования, зонам отдыха, остановочным пунктам пассажирского транспорта, входным узлам объектов проживания и социально-культурного обслуживания населения. Пути движения предусмотрены                       по тротуарам и пандусам с твердым покрытием с соблюдением нормативных требований к ширине путей передвижения, уклонам и дорожным покрытиям     в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 "Доступность зданий                      и сооружений для маломобильных групп населения".

6. Хранение и обслуживание индивидуального транспорта

Проектами предусматриваются открытые парковочные места                        для хранения личных транспортных средств жителей квартала 42, а также               для временного хранения автотранспорта при объектах общественного назначения согласно требованиям пункта 5 раздела III МНГП.

Для хранения личных транспортных средств жителей квартала 42 предусмотрены открытые неохраняемые автостоянки (из расчета не менее 429 машино-мест на 1 000 жителей) в границах земельных участков жилых домов, на территориях примыкающих улиц и открытая охраняемая площадка              для хранения индивидуального автотранспорта, расположенная на отдельном земельном участке в границах красных линий квартала 42 (на резервной территории общественно-деловой зоны) с учетом обеспечения нормативного расстояния доступности не более 580 м от входов в жилые дома.

Для временного хранения автотранспорта при объектах общественного назначения предусмотрены дополнительные открытые парковочные места                 в границах земельного участка закрытого акционерного общества "Нижневартовскстройдеталь" (далее - ЗАО "НСД") (из расчета не менее установленных пунктом 5 раздела III МНГП).

Размеры открытых парковочных мест без учета проездов соответствуют положениям Региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения":                для обычных легковых автомобилей - 2,5 х 5 м, для легковых автомобилей инвалидов - 3,6 х 6 м.

Для обеспечения требуемого количества парковочных мест для проектируемых жилых домов в квартале 42 Проектами предусмотрены автостоянки двух типов общей вместимостью 1 670 машино-мест, что на 2 машино-места превышает расчетную вместимость:

- 1-й тип: открытые неохраняемые автостоянки в границах земельного участка ЗАО "НСД" (общей вместимостью 1 290 машино-мест), которые разделены на участки вместимостью не более 50 машино-мест и размещены вдоль проездов на нормативном расстоянии (не менее 15) от проектируемых жилых домов согласно таблице 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";

- 2-й тип: открытая охраняемая площадка для хранения индивидуального автотранспорта, расположенная на отдельном земельном участке резервной территории общественно-деловой зоны квартала 42 (общей вместимостью              380 машино-мест) (с учетом обеспечения нормативного расстояния доступности - не более 580 м от входов в жилые дома).

Расчет вместимости парковочных мест для учреждений и предприятий обслуживания приведен в таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Наименование учреждения (предприятия) | Норма расчета (мест) | Требуемое количество машино-мест |
| --- | --- | --- | --- |
| Отдельно стоящие |
| 1. | Детский сад на 320 мест | 7 на 100 мест | 23 |
| 2. | Общеобразовательная школа на 1125 мест | 5 на 100 мест | 56 |
| Встроенные в жилые дома |
| 3. | Аптека на 100 кв.м общей площади | 2 на 100 кв.м | 2 |
| 4. | Библиотека на 100 кв.м общей площади | 2 на 100 кв.м | 2 |
| 5. | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий на 300 кв.м общей площади | 1 на 30 кв.м | 10 |
| 6. | Магазины на 380 кв.м торговой площади | 1 на 50 кв.м | 8 |
| 7. | Кафе на 30 посадочных мест | 1 на 5 мест | 6 |
| 8. | Предприятия бытового обслуживания на 10 рабочих мест | 5 на 10 рабочих мест | 5 |
| 9. | Жилищно-эксплуатационная организация на 100 кв.м общей площади | 1 на 40 кв.м | 3 |
| 10. | Отделение банка на 100 кв.м (5 посетителей) | 4 на 10 посетителей | 2 |
| 11. | Отделение связи на 100 кв.м (5 посетителей) | 4 на 10 посетителей | 2 |
|  | Итого |  | 119 |

7. Инженерная подготовка территории

Учитывая сложность природных условий территории квартала 42,                    при размещении на ней объектов капитального строительства необходимо предусмотреть проведение следующих мероприятий по инженерной подготовке:

- мелиоративные работы по осушению болот;

- освоение осушенных участков болот;

- организация поверхностного стока методами вертикальной планировки; устройство ливневой канализации, обеспечивающей сбор и подачу загрязненных порций поверхностного стока на очистные сооружения;

- понижение и поддержание проектного уровня грунтовых вод закрытой системой постоянных горизонтальных дренажей вдоль магистральных сетей,             а также внутри кварталов.

Выбор одного или комплекса указанных мероприятий должен производиться на основе технико-экономического анализа с учетом прогнозируемого уровня подземных вод, конструктивных и технологических особенностей, ответственности и расчетного срока эксплуатации проектируемого сооружения, надежности и стоимости водозащитных мероприятий и т.п. Перечисленные мероприятия должны выполняться                       на стадиях архитектурно-строительного проектирования, строительства                     и эксплуатации зданий и сооружений.

Для приведения площадки в состояние, допускающее строительство, инженерная подготовка территории включает следующие мероприятия:

- освоение участков болот (с мощностью торфа от 0,5 до 2,1 м) методом выторфовывания с заменой торфа минеральным грунтом с уплотнением                  (К = 1,07) на территории площадью 216 000 кв.м (объемом 115 560 куб.м);

- организация поверхностного стока методами вертикальной планировки (насыпь минерального грунта с уплотнением (К = 1,07) на территории площадью 161 221 кв.м - объемом 86 250 куб.м);

- устройство ливневой канализации, обеспечивающей сбор и подачу загрязненных порций поверхностного стока на очистные сооружения по ранее запроектированному участку улицы Северной, по проектируемым участкам улицы Героев Самотлора и улицы Романтиков;

- понижение и поддержание проектного уровня грунтовых вод закрытой системой постоянных горизонтальных дренажей вдоль магистральных сетей общей протяженностью 1 640 метров.

Все мероприятия требуют более детальной проработки на последующих стадиях проектирования.

Рельеф пологий, естественные уклоны не превышают 0,6 процента. Прилегающие территории расположены на сопоставимых отметках. Данные условия не позволяют организовать естественный сток поверхностных вод               с территории квартала 42 без проведения значительных по объему мероприятий                         по повышению отметок рельефа.

Организация рельефа решена с целью преобразования и приспособления рельефа к требованиям планировки, застройки и благоустройства осваиваемых территорий, а также с целью недопущения повторного заболачивания.

Вертикальная планировка проектируемой территории решена с учетом самотечного отвода поверхностных вод с территории квартала 42 на проезжие части окружающих улиц при оптимальных земляных работах и наиболее эффективном решении проектного рельефа.

Решения приняты с учетом сохранения вертикальной планировки            по ранее запроектированному участку улицы Северной согласно рабочей документации, выполненной обществом с ограниченной ответственностью "ТехноСтройПроект" в 2014 году, под шифром 14/14-ТСП-АД.

С учетом устройства закрытой ливневой канализации по проезжим частям улиц предусмотрены пилообразные продольные профили с минимально допустимыми уклонами 5 процентов.

Поперечные профили проезжих частей улиц приняты двухскатные, выпуклые с поперечными уклонами 20 процентов; предусмотрено покрытие проезжих частей из асфальтобетона с формированием лотков стока вдоль бетонных бордюров.

Тротуары - в одной плоскости с газонами, односкатные с поперечным уклоном 10 процентов от красных линий в сторону проезжей части.

Вертикальная планировка квартала 42 предполагает минимально возможную насыпь с учетом уровня грунтовых вод и для обеспечения необходимого уклона для водоотвода. Отвод дождевых и талых вод от зданий предусмотрен по отмостке шириной 1,5 м с поперечным уклоном не менее 30 процентов, с последующим уклоном не менее 20 процентов в лотки внутриквартальных проездов.

Проектируемые внутриквартальные проезды - с односкатным поперечным профилем шириной 6 м и поперечным уклоном 20 процентов, продольные уклоны - не менее 5 процентов.

Сброс воды с проездов предусмотрен на проезжие части улиц Героев Самотлора, Романтиков и №27.

Более детальная вертикальная планировка внутри квартала 42 будет выполняться на последующих стадиях проектирования из расчета обеспечения поверхностного стока на прилегающие улицы.

Проектами предусматривается самотечный отвод поверхностных вод              с территории проектируемого квартала на проезжие части окружающих улиц                и прокладка закрытых коллекторов ливневой канализации вдоль проектируемых участков улиц Северной, Героев Самотлора и Романтиков.

Коллекторы проектируются самотечными с учетом необходимости приема дренажных вод с продольными уклонами от 1 до 3 процентов. С учетом глубины промерзания грунтов начальная глубина заложения водостоков составит 2,5 м.

Дождеприемные колодцы устанавливаются в местах максимального заглубления проезжих частей улиц.

Материал труб должен быть подобран с учетом агрессивных свойств грунтовых вод, диаметр труб будет определен проектными решениями.

Сброс воды с проектируемой ливневой канализации предусмотрен                    в ранее запроектированную ливневую канализацию по улицам Северной, Салманова, Мира со сбросом в существующую ливневую канализацию                       по улице Ханты-Мансийской.

8. Инженерно-техническое обеспечение территории

Водоснабжение и канализация. Застройка территории квартала 42 предусмотрена жилыми и общественными зданиями, оборудованными централизованными системами водоснабжения и водоотведения, представленными в таблице 4.

Таблица 4

| Наименование показателя | Жилые здания до 10 этажей | Жилые здания 11 этажей и выше | На расчетный период окончания строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Число жителей в застройке (Nж) (чел.) | 2 763 | 847 | 3 610 |
| Принятая норма водопотребления (qж) (л/сут.) (приложение 1 к приказу №12-нп) | 243 | 284 | 253 |
| Расчетный (средний за год) суточный расход воды (Qсут.m) (формула 1 СП 31.13330.2012) с коэффициентом неучтенных расходов 15% (примечание 2 таблицы 1 СП 31.13330.2012) (куб.м/сут.) | 773 | 277 | 1 050 |
| Коэффициенты суточной неравномерности: |  |  |  |
| Ксут.max | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Ксут.min | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления (Qсут.max) (куб.м/сут.) | 927,6 | 332,4 | 1 260 |
| Расчетный расход в сутки наименьшего водопотребления (Qсут.min) (куб.м/сут.) | 618,4 | 221,6 | 840 |
| Норма воды на полив территории (примечание 1 таблицы 3) (л/сут. на человека) | 60 | 60 | 60 |
| Расход воды на полив территории (куб.м/сут.) | 165,78 | 5082 | 216,6 |
| Расчетная поливная площадь усадеб (кв.м) | - | - | - |
| Расчетный расход воды на полив усадеб при норме 4 л/сут./кв.м | - | - | - |
| Суммарный расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления с учетом поливочного расхода (куб.м/сут.) | 1 093,38 | 383,22 | 1 476,6 |
| Коэффициент | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Коэффициент | 1,58247 | 2,1224 | 1,526 |
| Коэффициент максимальной часовой неравномерности | 1,89896 | 2,54688 | 1,8312 |
| Расчетный максимальный общий часовой расход воды на час максимального водопотребления с 12.00 до 13.00 часов (куб.м/час). В этот период полива нет. В период выполнения поливных работ суммарный расход на хозяйственно-питьевые нужды и полив меньше приведенного | 73,3948 | 35,2743 | 96,138 |
| Расчетный максимальный часовой расход горячей воды (куб.м/час.) |  |  | 50,016 |
| Количество тепла на нужды горячего водоснабжения зданий (Гкал/час.) |  |  | 3,88015 |

Подключение зданий к системам водоснабжения предусматривается             от проектируемой внутриквартальной кольцевой и магистральной водопроводной сети.

В соответствии с Проектами ориентировочная глубина заложения трубопроводов от поверхности земли до верха труб принята 3 м и уточняется               по данным инженерно-геологических изысканий на последующих стадиях проектирования.

Проекты водопроводных камер разрабатываются индивидуально                        из сборных железобетонных элементов, выпускаемых местной строительной промышленностью. Ввиду высокого уровня грунтовых вод выполняется гидроизоляция днища и стенок рабочей части камер на всю глубину.

Проход труб под дорогами и коммуникациями выполняется в футлярах           из труб стальных электросварных по ГОСТ 10705-80. Предусматривается наружная антикоррозионная гидроизоляция футляров усиленного типа ленточной полимерно-битумной конструкции (ГОСТ 9.602-2016, глава 7, таблица 2). На концах футляров предусматривается устройство защитных сальников.

Расчетные расходы определены согласно региональным нормативам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры без учета расходов на полив     и представлены в таблице 5.

Таблица 5

| Наименование показателя | Жилые здания до 10 этажей | Жилые здания 11 этажей и выше | На расчетный период окончания строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Число жителей в данной застройке (Nж) (чел.) | 2 763 | 847 | 3 610 |
| Принятая норма водоотведения (qж) (л/сут.) (приложение 1 к приказу №12-нп) | 243 | 284 | 253 |
| Расчетный (средний за год) суточный расход воды Qсут.m (формула 1 СНиП 31.13330.2012) с коэффициентом неучтенных расходов 15% (подпункт 5.1.5 СП 32.13330.2018) (куб.м/сут.) | 773 | 277 | 1 050 |
| Коэффициенты суточной неравномерности (пункт 5.2 СП 31.13330.2012) |  |  |  |
| Ксут.max | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Ксут.min | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Расчетный расход сточной воды в сутки наибольшего водопотребления Qсут.max (подпункт 5.1.6 СП 32.13330.2018, пункт 5.2 СП 31.13330.2012) (куб.м/сут.) | 927,6 | 332,4 | 1 260 |
| Расчетный расход сточной воды в сутки наименьшего водопотребления Qсут.min (подпункт 5.1.6 СП 32.13330.2018, пункт 5.2 СП 31.13330.2012) (куб.м/сут.) | 618,4 | 221,6 | 840 |

Застройка квартала 42 предусмотрена жилыми многосекционными зданиями из 10-, 17-этажных блок-секций со встроенными объектами общественного назначения. Здания оснащаются внутренними системами санитарно-бытовой канализации и водостока. Отвод дождевой воды с кровли зданий будет осуществляться на прилегающую территорию. Далее по рельефу вода будет отводиться на магистральные улицы с последующим поступлением           в закрытую систему ливневой канализации.

Канализование проектируемых жилых объектов и общественных зданий предусматривается в проектируемые самотечные внутриквартальные сети                    с отводом сточных вод в проектируемую канализационную насосную станцию (далее - КНС), рассчитанную на прием и отвод хозяйственно-фекальных сточных вод от кварталов 40 - 42.

Перед КНС, расположенной на улице Героев Самотлора, устанавливается камера с запорной арматурой, камера с переключающей арматурой. Сточная вода по двум напорным трубопроводам из полиэтиленовых технических труб марки ПЭ100 SDR13,6 по ГОСТ 18599-2001* перекачивается в существующий напорный канализационный коллектор по улице Северной с устройством монолитной камеры переключения в точке присоединения. Диаметр труб будет определен проектными решениями с учетом перспективы.

Канализационные внутриквартальные сети проектируются из труб чугунных с шаровидным графитом по ТУ1461-063-90910065-2013. Тип основания под трубы и диаметр труб будет определен проектными решениями с учетом перспективы.

Заложение трубопроводов самотечной сети предусмотрено на глубине     2,4 - 6,4 м, напорной и водопроводной трубы - 3 м до верха трубы.

Колодцы на наружной самотечной сети выполняются в соответствии               с ТПР 902-09.22.84 из сборных железобетонных элементов. Ввиду высокого уровня грунтовых вод выполняется гидроизоляция днища и стенок колодцев                 на всю высоту рабочей части. Сверху на колодцах и камерах предусмотрен монтаж канализационных чугунных люков тяжелого типа по ГОСТ 3634-99.

Проход труб под дорогами и коммуникациями выполняется в футлярах   из труб стальных электросварных по ГОСТ 10705-80.

Теплоснабжение. Проектами предусматривается система централизованного теплоснабжения. Основным источником теплоснабжения является котельная №3А.

Теплоснабжение объектов строительства квартала 42 предусмотрено                  от ранее запроектированных магистральных тепловых сетей 2Ø720                     с подключением в тепловом узле ТК 16-3-2 по улице Интернациональной.

Схема подключения систем горячего водоснабжения к тепловым сетям -двухступенчатая смешанная.

Прокладка теплосетей принята подземная бесканальная в изоляции                    из пенополиуретана в полиэтиленовой гидрозащитной трубе-оболочке                         по ГОСТ 30732-2006 с проводниками индикаторов в заводском исполнении.

На участках теплотрассы при пересечении проезжей части автодорог трубопроводы теплосети прокладываются в футлярах из стальных электросварных труб.

Диаметры трубопроводов теплосети выбраны с учетом перспективы.

Протяженность вновь проектируемых магистральных тепловых сетей составляет 1,672 км.

Тепловые нагрузки представлены в таблице 6.

Таблица 6

| № п/п | Наименование показателя | Этажность | Расход тепла (ккал/час.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление | вентиляция | горячая вода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 5-секционный жилой дом из изделий серии 112 | 10 | 616 060 | - | 381 040 |
| 2. | 5-секционный жилой дом из изделий серии 112 | 10 | 616 060 | - | 381 040 |
| 3. | 8-секционный жилой дом из изделий серии 112 со встроенно-пристроенным промышленным ЖЭО | 10 | 1 004 310 | 79 640 | 509 900 |
| 4. | 3-секционный жилой дом из изделий серии 112 со встроенно-пристроенными помещениями для занятий физической культурой | 10 | 987 080 | 61 360 | 509 900 |
| 5. | 8-секционный жилой дом из изделий серии 112 со встроенно-пристроенной аптекой | 10 | 998 560 | 64 220 | 509 900 |
| 6. | 8-секционный жилой дом из изделий серии 112 со встроенно-пристроенной библиотекой и предприятием бытового обслуживания | 10 | 1 007 680 | 60 840 | 509 900 |
| 7. | 3-секционный жилой дом из изделий серии 112 со встроенно-пристроенным магазином продовольственных товаров | 17 | 836 320 | 89 140 | 468 360 |
| 8. | 3-секционный жилой дом из изделий серии 112 со встроенно-пристроенным магазином продовольственных товаров, отделением банка и отделением связи | 17 | 850 950 | 116 080 | 468 360 |
| 9. | Детский сад на 320 мест | 3 | 404 870 | 71 600 | 224 610 |
| 10. | Школа на 1125 мест | 4 | 882 390 | 1 654 420 | 969 460 |
| 11. | Кафе на 30 мест | 1 | 34 870 | 52 620 | 210 080 |
| Итого | 8 239 150 | 2 249 920 | 4 842 550 |

Электроснабжение. Электроснабжение квартала 42 выполнено                            на основании ТУ от 18.11.2020 №22-05-614, выданных акционерным обществом "Городские электрические сети".

Целью Проектов является определение схемы электроснабжения                  10 и 0,4 кВ с ориентировочной расстановкой подстанций.

В качестве источника электроснабжения квартала 42 принята РПЖ-17.

Электроснабжение проектируемых БКТП выполняется от РПЖ-17                   на напряжении 10 кВ по двухлучевой схеме.

Кабельные линии 10 кВ выполнены в земляных траншеях кабелем марки ААБ2л сечением 3 х 150 кв.мм.

Расчет электрических нагрузок квартала 42 с распределением                       по ТП приведен в таблице 7.

Таблица 7

| № п/п | Наименование потребителя | Рр на вводе (кВт) | Количество | Км Кс | Рр на шинах (кВт) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БКТП№10 |
| 1. | Жилой дом №1 (188 кв.) |  |  |  |  |  |
|  | 188 кв. х 1,3768 = 258,8 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Лифты 5 шт. х 10 кВт 5 х 10 х 0,7 х 0,9 = 31,5 кВт |  |  |  |  |  |
|  | ИТП 5 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Насосная 5 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Наружное освещение 5 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 305,3 |  |  | 305,3 |  |
| 2. | Жилой дом №2 (188 кв.) |  |  |  |  |  |
|  | 188 кв. х 1,3768 = 258,8 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Лифты 5 шт. х 10 кВт 5 х 10 х 0,7 х 0,9 = 31,5 кВт |  |  |  |  |  |
|  | ИТП 5 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Насосная 5 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Наружное освещение 5 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 305,3 |  |  | 305,3 |  |
| 3. | Жилой дом №3 (304 кв) |  |  |  |  |  |
|  | 304 кв. х 1,3132 = 399,2 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Лифты 8 шт. х 10 кВт 8 х 10 х 0,575 х 0,9 = 41,4 кВт |  |  |  |  |  |
|  | ИТП 5кВт |  |  |  |  |  |
|  | Насосная 5 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Наружное освещение 5 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Итого по жилой части | 455,6 |  |  | 455,6 |  |
|  | ЖЭУ | 25 |  | 0,8 | 20 |  |
|  | Итого |  |  |  | 475,6 |  |
| 4. | Жилой дом №4 (304 кв.) |  |  |  |  |  |
|  | 304 кв. х 1,3132 = 399,2 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Лифты 8 шт. х 10 кВт 8 х 10 х 0,575 х 0,9 = 41,4 кВт |  |  |  |  |  |
|  | ИТП 5кВт |  |  |  |  |  |
|  | Насосная 5 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Наружное освещение 5 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Итого по жилой части | 455,6 |  |  | 455,6 |  |
|  | Помещение для физических оздоровительных занятий | 25 |  | 0,8 | 20 |  |
|  | Итого |  |  |  | 475,6 |  |
| 5. | Жилой дом №5 (304 кв) |  |  |  |  |  |
|  | 304 кв. х 1,3132 = 399,2 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Лифты 8 шт. х 10 кВт 8 х 10 х 0,575 х 0,9 = 41,4 кВт |  |  |  |  |  |
|  | ИТП 5кВт |  |  |  |  |  |
|  | Насосная 5 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Наружное освещение 5 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Аптека | 25 |  | 0,8 | 20 |  |
|  | Итого |  |  |  | 475,6 |  |
| 6. | Жилой дом №6 (304 кв) |  |  |  |  |  |
|  | 304 кв. х 1,3132 = 399,2 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Лифты 8 шт. х 10 кВт 8 х 10 х 0,575 х 0,9 = 41,4 кВт |  |  |  |  |  |
|  | ИТП 5кВт |  |  |  |  |  |
|  | Насосная 5 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Наружное освещение 5 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Предприятие бытового обслуживания | 15 |  | 0,8 | 12 |  |
|  | Библиотека | 10 |  | 0,8 | 8 |  |
|  | Итого |  |  |  | 475,6 |  |
| 7. | Жилой дом №7 (215 кв.) |  |  |  |  |  |
|  | 215 кв. х 1,35325 = 290,9 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Лифты 6 шт. х 10 кВт 10 х 6 х 0,75 х 0,9 = 40,5 кВт |  |  |  |  |  |
|  | ИТП 5 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Насосная 5 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Наружное освещение 5 кВт |  |  |  |  |  |
|  | ОПС 3кВт |  |  |  |  |  |
|  | Магазин продовольственных товаров 550 кв.м х 0,25 = 137,5 кВт | 137,5 |  | 0,8 | 110 |  |
|  | Итого |  |  |  | 459,4 |  |
| 8. | Жилой дом №8 (215 кв.) |  |  |  |  |  |
|  | 215 кв. х 1,35325 = 290,9 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Лифты 6 шт. х 10 кВт 10 х 6 х 0,75 х 0,9 = 40,5 кВт |  |  |  |  |  |
|  | ИТП 5 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Насосная 5 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Наружное освещение 5 кВт |  |  |  |  |  |
|  | ОПС 3кВт |  |  |  |  |  |
|  | Магазин непродовольственных товаров 550 кв.м х 0,25 = 137,5 кВт | 25 |  | 0,8 | 20 |  |
|  | Отделение связи | 25 |  | 0,8 | 20 |  |
|  | Отделение банка | 25 |  | 0,8 | 20 |  |
|  | Итого |  |  |  | 409,4 |  |
| 9. | Детский сад на 320 мест | 300 | 1 |  | 300 |  |
| 10. | Школа на 1125 мест | 453,5 | 1 |  | 453,5 | по аналогу |
| 11. | Кафе на 30 мест | 30 х 1,04 = 31,2 |  |  | 31,2 |  |
| Расчет электрических нагрузок квартала 42 с распределением по ТП |
| БКТП№13 |
| 12. | Жилые дома №1, 2 (188 + 188 кв.) |  |  |  |  |  |
|  | 376 кв х 1,2565 = 472,4 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Лифты 2 х 5 шт. х 10кВт 10 х 10 х 0,5 х 0,9 = 45 кВт |  |  |  |  |  |
|  | ИТП 5 кВт х 2 = 10,0 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Насосные 5 кВт х 2 = 10,0 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Наружное освещение 10 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 547,4 |  |  | 547,4 | 576,2 кВВ |
| 13. | БКТП№12 |  |  |  |  |  |
|  | Жилые дома №3, 4 (304+304 кв.) |  |  |  |  |  |
|  | 608 кв. х 1,2292 = 747,4 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Лифты 2 х 8шт. х 10 кВт 16 х 10 х 0,44 х 0,9 = 63,4 кВт |  |  |  |  |  |
|  | ИТП 2 х 5 = 10кВт |  |  |  |  |  |
|  | Насосная 2 х 5 = 10 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Наружное освещение 2 х 5 = 10 кВт |  |  |  |  |  |
|  | По жилой части: | 840,8 |  |  | 840,8 |  |
|  | ЖЭУ | 25 |  | 0,8 | 20 |  |
|  | Помещение для физических оздоровительных мероприятий | 25 |  | 0,8 | 20 |  |
|  | Итого (2 х 1000 кВА) |  |  |  | 880,8 | 927,2 кВА |
| 14. | БКТП №14 |  |  |  |  |  |
|  | Жилые дома №5, 6 (304+304 кв.) |  |  |  |  |  |
|  | 608 кв. х 1,2292 = 747,4 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Лифты 2 х 8 шт. х 10 кВт 16 х 10 х 0,44 х 0,9 = 63,4 кВт |  |  |  |  |  |
|  | ИТП 2 х 5 = 10 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Насосная 2 х 5 = 10кВт |  |  |  |  |  |
|  | Наружное освещение 2 х 5 = 10 кВт |  |  |  |  |  |
|  | По жилой части: | 840,8 |  |  | 840,8 |  |
|  | Аптека | 25 |  | 0,8 | 20 |  |
|  | Предприятие бытового обслуживания | 15 |  | 0,8 | 12 |  |
|  | Библиотека | 10 |  | 0,8 | 8 |  |
|  | Итого (2 х 1000 кВА) |  |  |  | 880,8 | 927,2 кВА |
| 15. | БКТП №15 |  |  |  |  |  |
|  | Детский сад на 320 мест | 300 | 1 | 0,8 | 240 |  |
|  | Школа на 1125 мест | 453,5 | 1 | 1 | 453,5 |  |
|  | Итого (2 х 630 кВА) |  |  |  | 693,5 | 730 кВА |
| 16. | БКТП №16 |  |  |  |  |  |
|  | Жилой дом №7 (215 + 215 кв.) |  |  |  |  |  |
|  | 430 кв. х 1,264 = 543,5 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Лифты 12 шт. х 10 кВт 10 х 12 х 0,48 х 0,9 = 51,8 кВт |  |  |  |  |  |
|  | ИТП 2 х 5 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Насосная 2 х 5 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Наружное освещение 2 х 5 кВт |  |  |  |  |  |
|  | ОПС 2 х 3 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Итого по жилой части | 631,3 |  |  | 631,3 |  |
|  | Магазин продовольственных товаров (жилой дом №7) 550 кв.м х 0,25 = 137,5 кВт | 137,5 |  | 0,8 | 110 |  |
|  | Магазин непродовольственных товаров (жилой дом №8) | 25, |  | 0,8 | 20 |  |
|  | Отделение связи (жилой дом №8) | 25 |  | 0,8 | 20 |  |
|  | Отделение банка (жилой дом №8) | 25 |  | 0,8 | 20 |  |
|  | Кафе на 30 мест | 30х1,04=31,2 |  | 0,7 | 21,8 |  |
|  | Итого (2 х 1000 кВА) |  |  |  | 823,1 | 866,4 кВА |
|  | Итого по 42 кварталу |  |  |  |  |  |
| 17. | Жилые дома №1-8 (2022 кв.) |  |  |  |  |  |
|  | 2022 кв. х 1,19 = 2406,2 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Лифты 10 кВт до 12 эт. 54 х 10 х 0,35 х 0,9 = 170,1 кВт |  |  |  |  |  |
|  | ИТП 5 кВт х 8 = 40,0 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Насосные 5 кВт х 8 = 40 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Наружное освещение 40 кВт |  |  |  |  |  |
|  | ОПС 2 х 3 = 6кВт |  |  |  |  |  |
|  | Итого по жилью: | 2702,3 |  | 1 | 2702,3 |  |
|  | Соцкультбыт |  |  |  |  |  |
|  | ЖЭУ | 25 |  | 0,8 | 20 | жилой дом №3 |
|  | Помещение для физических оздоровительных занятий | 25 |  | 0,8 | 20 | жилой дом №4 |
|  | Аптека | 25 |  | 0,8 | 20 | жилой дом №5 |
|  | Предприятие бытового обслуживания | 15 |  | 0,8 | 12 | жилой дом №6 |
|  | Библиотека | 10 |  | 0,8 | 8 | жилой дом №6 |
|  | Магазин продтоваров 550 кв.м х 0,25=137,5кВт | 137 |  | 0,8 | 110 | жилой дом №7 |
|  | Магазин непродовольственных товаров | 25 |  | 0,8 | 20 | жилой дом №8 |
|  | Отделение связи | 25 |  | 0,8 | 20 | жилой дом №8 |
|  | Отделение банка | 25 |  | 0,8 | 20 | жилой дом №8 |
|  | Детский сад на 320 мест | 300 | 1 | 0,4 | 120 |  |
|  | Школа на 1125 мест | 453,5 | 1 | 0,4 | 181,4 | по аналогу |
|  | Кафе на 30 мест | 30х1,04=31,2 |  | 0,7 | 21,8 |  |
|  | Нагрузка соцкультбыта |  |  |  | 573,2 |  |
|  | Итого по 42 кварталу |  |  |  | 3275,5 |  |
|  | S=3275,5:0,95 = 3447,9 кВА |  |  |  |  |  |

Согласно расчетам подключение нагрузок квартала 42 напряжением          0,4 кВ предусмотрено от 4 БКТП.

Суммарная нагрузка БКТП №10, БКТП №11, БКТП №12, БКТП №13 составляет 3,4 МВА.

Объемы по сетям электроснабжения 0,4 кВ представлены в таблице 8.

Таблица 8

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прокладка кабеля ААБ2лУ-10 кВ в земляной траншее с покрытием кирпичом сечением 3 х 150 кв.мм | км | 1,9 | питающие линии от РПЖ-23 - БКТП |
| 2. | Сооружение блочных трансформаторных подстанций БКТП10/0,4 кВ | шт. | 3 | 2 х 1000 кВА |
| 3. | Сооружение блочных трансформаторных подстанций БКТП10/0,4 кВ | шт. | 1 | 2 х 630 кВА |

Системы связи. Проектами предусмотрена прокладка оптического кабеля ВОК-96 от существующей станции УД-12, расположенной в жилом доме №101 по улице Мира, в районе 3 подъезда, далее через ККС 45-8-24                   и 45-7-24 занятым каналом по существующей кабельной канализации до ККС 45-9-24. Протяженность кабельной канализации составляет 0,0861 км.

Отдельным техническим решением определен вариант размещения кабеля на участке, где отсутствует техническая возможность размещения кабеля в кабельной канализации публичного акционерного общества "Ростелеком".

Трасса магистральной кабельной канализации предусмотрена                            в направлении по улице Мира с переходом через улицу Салманова                         с обустройством поворотного колодца, далее трасса телефонной канализации прокладывается вдоль улицы Салманова с необустроенной стороны                     до перекрестка улиц Северной - Салманова, после перехода через улицу Северную предусмотрен переходной колодец с дальнейшей прокладкой кабельной канализации до жилого дома №1 (первоочередного строительства            в квартале 42).

Перед жилым домом предусмотрено смотровое устройство кабельного типа ККТМ-3 с перспективой строительства кабельной канализации в разных направлениях до перспективной застройки кварталов 40-43.

Проектами предусматривается стопроцентная телефонизация жилого                               и общественного секторов квартала 42.

Подключение проектируемых домов и объектов общественного назначения будет выполняться согласно техническим условиям публичного акционерного общества "Ростелеком".

Расчет нагрузки представлен в таблице 9.

Таблица 9

| № п/п | Наименование показателя | Этажность | Количество | Кол-во телефонов | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | зданий | квартир | кварт. сектор | общ. сектор |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Жилые здания |
| 1. | 4-секционный жилой дом из изделий серии 112 | 10 | 1 | 188 | 188 | - | 188 |
| 2. | 3-секционный жилой дом из изделий серии 112 | 10 | 1 | 116 | 116 | - | 116 |
| 3. | 8-секционный жилой дом из изделий серии 112 со встроенно-пристроенным магазином промышленных товаров, ЖЭО, отделением банка | 10 | 1 | 300 | 300 | 6 | 306 |
| 4. | 3-секционный жилой дом из изделий серии 112 встроенно-пристроенным магазином продовольственных товаров, отделением связи | 17 | 1 | 210 | 210 | 4 | 214 |
| 4.1. | 3-секционный жилой дом из изделий серии 112 | 17 | 1 | 150 | 150 | - | 150 |
| 5. | 8-секционный жилой дом из изделий серии 112 со встроенно-пристроенными помещениями для физкультурно-оздоровительных занятий, аптекой | 10 | 1 | 300 | 300 | 4 | 304 |
| 6. | 8-секционный жилой дом из изделий серии 112 | 10 | 1 | 304 | 304 | - | 304 |
| 7. | 2-секционный жилой дом из изделий серии 112 | 17 | 1 | 127 | 127 | - | 127 |
| 8. | 8-секционный жилой дом из изделий серии 112 со встроенно-пристроенной библиотекой, предприятиями бытового обслуживания, магазином продовольственных товаров | 10 | 1 | 300 | 300 | 12 | 312 |
|  | Итого по жилым зданиям |  |  |  | 1995 | 26 | 2021 |
| Общественные здания |
| 9. | Детский сад на 320 мест | 3 | 1 | - | - | 18 | 18 |
| 10. | Кафе на 15 мест | 1 | 2 | - | - | 2 | 2 |
|  | Итого по общественным зданиям |  |  |  |  | 20 | 20 |
|  | Итого по кварталу 42 |  |  |  | 1 995 | 46 | 2 041 |

9. Технико-экономические показатели

развития территории

Технико-экономический показатели развития территории представлены    в таблице 10.

Таблица 10

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Cостояние на 2021 год | Расчетный срок 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Территория |
| 1.1. | Территория в границах проекта, всего, в том числе: | кв.м | 278 567 | 278 567 |
| 1.1.1. | Площадь квартала 42 в границах красных линий, в том числе: | кв.м | 195783 | 195 783 |
|  | площадь земельного участка ЗАО "НСД" |  | 161221 | 161 221 |
|  | площадь общественно-деловой зоны города |  | 34562 | 34 562 |
| 1.1.2. | Площадь улиц в границах проекта | кв.м | 82784 | 82 784 |
| 1.2. | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (ЖЗ 101), всего, в том числе земельные участки со следующими видами разрешенного использования: | кв.м | - | 161 221 |
| 1.2.1. | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | кв.м |  | 120 895 |
| 1.2.2. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | кв.м | - | 36 528 |
| 1.2.3. | Общественное питание, магазины | кв.м | - | 3 438 |
| 1.2.4. | Предоставление коммунальных услуг | кв.м | - | 360 |
| 1.3. | Озелененные территории общего пользования | кв.м | - | 29 240 |
| 1.4. | Обеспеченность территориями озеленения общего пользования | кв.м/чел. | - | 8,1 |
| II. Население |
| 2.1. | Численность населения | чел. | - | 3 610 |
| 2.2. | Плотность населения общественно-жилого квартала | чел./га | - | 224 |
| III. Жилищный фонд |
| 3.1. | Средняя обеспеченность населения площадью квартир | кв.м/чел. | - | 30 |
| 3.2. | Общий объем жилищного фонда | кв.м | - | 108 300 |
| 3.3. | Новое строительство | кв.м | - | 108 300 |
|  |  | квартир | - | 2 022 |
| IV. Объекты культурно-бытового обслуживания населения |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения | мест | - | 320 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы | учащихся | - | 1 125 |
| 4.3. | Предприятия общественного питания | посадочных мест | - | 30 |
| 4.4. | Предприятия торговли всех видов, в том числе повседневного обслуживания | кв.м торговой площади | - | 380 |
| 4.5. | Помещения для физкультурно-оздоровительных. занятий | кв.м общей площади | - | 300 |
| 4.6. | Всего общественной недвижимости, в том числе: | кв.м общей площади | - | 27 500 |
| 4.6.1. | Объектов местного значения | кв.м общей площади | - | 27 500 |
| 4.6.2. | Коммерческой недвижимости | кв.м общей площади | - | 3 500 |
| V. Транспортная инфраструктура |
| 5.1. | Протяженность улично-дорожной сети, всего, из них: | п.м | - | 1 640 |
| 5.1.1. | Улицы общегородского значения | - | - | 340 |
| 5.1.2. | Улицы районного значения | - | - | 280 |
| 5.1.3. | Улицы местного значения | - | - | 1 020 |
| 5.2. | Протяженность линий общественного транспорта | п.м | - | 620 |
| 5.3. | Парковочных мест, всего, в том числе: | машино- мест | - | 1 670 |
| 5.3.1. | На открытых охраняемых автостоянках | машино- мест | - | 380 |
| 5.3.2. | На открытых стоянках жилых домов | машино- мест | - | 1 170 |
| 5.3.3. | На парковках общественных объектов | машино- мест |  | 120 |
| VI. Инженерное оборудование и благоустройство территории |
| 6.1. | Водопотребление | куб.м/сут. | - | 1 476,6 |
| 6.2. | Водоотведение | куб.м/сут. | - | 1260 |
| 6.3. | Потребление электроэнергии | МВт | - | 3,45 |
| 6.4. | Потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал/час. | - | 15,33 |

II. Проект межевания территории

Экспликация образуемых земельных участков представлена в таблице 11.

Таблица 11

Экспликация образуемых земельных участков

| Условный номер земельного участка | Площадь земельного участка (кв.м) | Вид разрешенного использования земельных участков | Местоположение земельного участка | Категория земель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 13975 | многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, квартал 42 | земли населенных пунктов |
| 2 | 11890 | многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, квартал 42 | земли населенных пунктов |
| 3 | 20295 | многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, квартал 42 | земли населенных пунктов |
| 4 | 14568 | многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, квартал 42 | земли населенных пунктов |
| 5 | 17697 | многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, квартал 42 | земли населенных пунктов |
| 6 | 15885 | многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, квартал 42 | земли населенных пунктов |
| 7 | 11114 | многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, квартал 42 | земли населенных пунктов |
| 8 | 15471 | многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, квартал 42 | земли населенных пунктов |
| 9 | 12351 | дошкольное, начальное и среднее общее образование | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, квартал 42 | земли населенных пунктов |
| 10 | 24177 | дошкольное, начальное и среднее общее образование | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, квартал 42 | земли населенных пунктов |
| 11 | 3438 | общественное питание, магазины | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, квартал 42 | земли населенных пунктов |
| 12 | 72 | предоставление коммунальных услуг | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, квартал 42 | земли населенных пунктов |
| 13 | 72 | предоставление коммунальных услуг | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, квартал 42 | земли населенных пунктов |
| 14 | 72 | предоставление коммунальных услуг | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, квартал 42 | земли населенных пунктов |
| 15 | 72 | предоставление коммунальных услуг | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, квартал 42 | земли населенных пунктов |
| 16 | 72 | предоставление коммунальных услуг | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, квартал 42 | земли населенных пунктов |

Приложение 2 к постановлению

администрации города

от 04.08.2021 №650

Схема

использования территории в период подготовки проектов

| Условные обозначения: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | - | красные линии |
|  | - | граница проектируемой территории |
|  | - | граница земельного участка закрытого акционерного общества "Нижневартовскстройдеталь" |
|  | - | подземный водопровод |
|  | - | подземная канализация |
|  | - | подземная теплотрасса |
|  | - | подземный газопровод |
|  | - | ВЛ 110 кВ |
|  | - | ВЛ 10 кВ |
|  | - | охранная зона Вл |
|  | - | нежилые здания и сооружения |
|  | - | многоэтажная жилая застройка |
|  | - | дороги, проезды с твердым проектом |
|  | - | лесной массив, кустарники |
|  | - | заболоченные территории |

Разбивочный чертеж красных линий

Схема архитектурно-планировочной организации территории

| Условные обозначения: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | - | красные линии |
|  | - | граница проектируемой территории |
|  | - | граница земельного участка закрытого акционерного общества "Нижневартовскстройдеталь" |

Схема организации транспорта и улично-дорожной сети

| Условные обозначения: |
| --- |
|  | - | магистральная улица общегородского значения регулируемого движения |
|  | - | магистральная улица районного значения |
|  | - | улица местного значения |
|  | - | проезд |
|  | - | путь пешеходного движения |
|  | - | открытая автостоянка с указанием количества мест |
|  | - | регулируемый перекресток |
|  | - | остановка общественного транспорта |

Схема вертикальной планировки территории

Схема размещения инженерных сетей

Схема межевания территории