ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

«Проект планировки территории кладбища №4 в районе центрального товарного парка города Нижневартовска в части земельного участка с кадастровым номером 86:11:0905001:2027»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

«Проект планировки территории кладбища №4 в районе центрального товарного парка города Нижневартовска в части земельного участка с кадастровым номером 86:11:0905001:2027»

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

| СОДЕРЖАНИЕ |
| --- |
| Раздел | Наименование | Стр. |
|  | Том 1. Основная часть проекта планировки территории |  |
|  | Часть 1. Положение о характеристиках планируемого развития территории |  |
| 1. | Характеристика планируемого развития территории, сведения о плотности и параметрах застройки территории | 6 |
| 2. | Характеристики объектов капитального строительства | 7 |
| 3. | Положения об очередности планируемого развития территории | 8 |
|  | Часть 2. Графическая часть |  |
| 1.2. | Чертеж планировки территории | Лист 1 |
|  | Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |
|  | Часть 1. Графическая часть |  |
|  | Схема расположения элемента планировочной структуры в генеральном плане города Нижневартовск | Лист 1 |
|  | Схема архитектурно-планировочной организации территории | Лист 2 |
|  | Схема размещения инженерных сетей | Лист 3 |
|  | Схема зон с особыми условиями использования территории | Лист 4 |
|  | Часть 2. Пояснительная записка |  |
| 1. | Исходно-разрешительная документация | 3 |
| 2. | Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства | 4 |
| 3. | Решения по инженерной подготовке территории | 5 |
| 4. | Решения по благоустройству территории | 7 |
| 5. | Мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения | 8 |
| 6. | Зоны с особыми условиями использования территории | 8 |
| 7. | Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне | 9 |

Введение

Проект планировки территории представляет собой вид документации по планировке территории, подготовка которого осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

Состав и содержание проекта планировки территории устанавливаются Градостроительным кодексом РФ, законами и иными нормативными правовыми актами.

Настоящее положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов капитального строительства (далее – Положение), представляет собой текстовую часть проекта планировки территории, состоящую из трех разделов.

В первом разделе Положения закрепляется характеристика планируемого развития территории, сведения о плотности и параметрах застройки территории.

Во втором разделе Положения приводятся характеристики объектов капитального строительства.

В третьем разделе Положения закрепляются зоны планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, СВЕДЕНИЯ О ПЛОТНОСТИ И ПАРАМЕТРАХ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ

Проектируемый участок городского кладбища с кадастровым номером

86:11:0905001:2027, расположен в территориальной зоне – кладбищ (СНЗ 801). Площадь земельного участка составляет 194343 м2. Основной  вид разрешенного использования земельного участка – ритуальная деятельность.

В административном отношении площадка расположена в городской черте, южнее 10 км автомобильной дороги Нижневартовск-Мегион и сопряжен с границей действующего городского кладбища.

В геоморфологическом отношении участок изысканий приурочен ко II надпойменной террасе р. Обь.

Красные линии данным проектом не устанавливаются.

В соответствии с действующими правилами землепользования застройки на территории города Нижневартовска, этажность, максимальный процент застройки в границах земельного участка, минимальный отступ от границ земельных участков не подлежат установлению.

Максимальный размер земельного участка - не более 40 га.

Функциональное назначение - объект ритуального  назначения –  кладбище традиционного типа, содержащее места (территории) для погребения умерших или их праха после кремации.

В связи с тем, что на большей части земельного участка расположено существующее кладбище, не подлежащее изменению, за границы проектирования принята свободная территория.

На участке проектирования планируется разместить одноэтажное здание со служебными помещениями для отдыха работников специализированной службы по вопросам похоронного дела и хранения хозяйственного инвентаря (хозяйственный блок) – в капитальном  исполнении, здание общественного  туалета выгребного типа, отдельно-стоящее – в капитальном исполнении.

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Хозяйственный блок расположен на пристроенном участке городского кладбища, предназначен для сотрудников и рабочих, обеспечивающих похоронное обслуживание данного участка кладбища.

Здание относится к нормальному уровню ответственности, II степени огнестойкости, II степени долговечности, Ф4.3 классу функциональной пожарной опасности, С0 классу конструктивной пожарной опасности.

Здание хозяйственного блока в плане имеет прямоугольную форму с

размерами в осях 10,00х8,10 м, одноэтажное, отапливаемое, с неэксплуатируемой скатной кровлей. Высота помещений от пола до потолка 3,0 м. Высота здания от уровня земли до конька кровли 6,30 м.

Туалет расположен на пристроенном участке городского кладбища, который предназначен для сотрудников и рабочих, обслуживающих данный участок кладбища и посетителей данного участка.

Здание относится к нормальному уровню ответственности, II степени огнестойкости, II степени долговечности, Ф4.3 классу функциональной пожарной опасности, С0 классу конструктивной пожарной опасности.

Туалет в плане имеет прямоугольную форму с размерами в осях 3,00х2,20 м, одноэтажное, неотапливаемое, с неэксплуатируемой  односкатной  кровлей.

Высота помещений от пола до потолка переменная - от 2,40 до 3,10 м.

Технико-экономические показатели объекта

Таблица 1

Технико-экономические показатели объекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Характеристика земельного участка |
| 1 | Площадь земельного участка | га | 19,4343 |
| 2 | Площадь участка в границах наружного ограждения | кв.м | 190000,00 |
|  | в том числе в границах проектирования | кв.м | 63700,00 |
| 3 | Площадь участков для захоронения | кв.м | 75094,00 |
|  | в том числе в границах проектирования | кв.м | 27370,00 |
| 4 | Площадь проездов, тротуаров, площадок | кв.м | 56090,00 |
|  | в том числе в границах проектирования | кв.м | 19240,00 |
|  | - асфальтобетонное покрытие проездов | кв.м | 15350,00 |
|  | - асфальтобетонное покрытие тротуаров | кв.м | 3890,00 |
|  | Бортовой камень | п.м. | 5840,00 |
|  | Водоотводная канава Н=2,0м | п.м. | 380,00 |
| 5 | Устройство зоны моральной защиты | кв.м | 20320,00 |
|  | в том числе в границах проектирования | кв.м | 11200,00 |
| 6 | Площадь озеленения | кв.м | 38335,10 |
|  | в том числе в границах проектирования | кв.м | 5729,10 |
| 7 | Количество участков для захоронения |  | 14100 |
|  | в том числе в границах проектирования |  | 3599 |
| 8 | Коэффициент использования территории в границах проектирования | % | 91 |
| 9 | Процент озеленения без зоны моральной защиты в границах проектирования | % | 9 |
| 2. Характеристики зданий, строений, сооружений |
| 10 | Хозяйственный блок |
|  | Строительный объем | куб.м | 496,50 |
|  | Общая площадь здания | кв.м | 156,70 |
|  | Площадь застройки | кв.м | 115,70 |
|  | Количество этажей |  | 1 |
| 11 | Туалет |
|  | Строительный объем | куб.м | 121,70 |
|  | Общая площадь здания | кв.м | 13,00 |
|  | Площадь застройки | кв.м | 27,30 |
| 12 | Ограждение территории | п.м. | 915,00 |
| 3. Потребность объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и электрической энергии |
| 10 | Холодное водоснабжение | куб.м/сут | - |
| 11 | Горячее водоснабжение | куб.м/сут | - |
| 12 | Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод | куб.м/сут | - |
| 13 | Расход тепла | кВт | - |
| 14 | в т.ч. - отопление, вентиляцию | кВт | - |
| 15 | ГВС | кВт | - |
| 16 | Установленная мощность | кВт |  |
| 17 | Расчетная мощность | кВт |  |
| Протяженность инженерных сетей (для производственных и непроизводственных объектов) |
| 18 | Тепловые сети, в т. ч: | м | - |
|  | - внутриплощадочные | м | - |
|  | - внеплощадочные | м | - |
| 19 | Сети водоснабжения, в т. ч: | м | - |
|  | - внутриплощадочные | м | - |
|  | - внеплощадочные | м | - |
| 20 | Сети водоотведения, в т. ч: | м | - |
|  | - внутриплощадочные | м | - |
|  | - внеплощадочные | м | - |
| 21 | Сети электроснабжения, в т. ч: | м | 5020 |
|  | - внутриплощадочные | м | 750 |
|  | - внеплощадочные | м | 4270 |
| 22 | Сети связи, в т. ч: | м | - |
|  | - внутриплощадочные | м | - |
|  | - внеплощадочные | м | - |
| 23 | Сети газоснабжения, в т.ч. | м | - |
|  | - внутриплощадочные | м | - |
|  | - внеплощадочные | м | - |

3.Положения об очередности планируемого развития территории

3.1. Оценка развитости транспортной инфраструктуры

Площадка строительства расположена в городской черте,  южнее 10 км  автомобильной дороги Нижневартовск-Мегион и сопряжен с границей действующего городского кладбища.

Транспортный комплекс Ханты-Мансийского автономного округа – Югры представляет собой совокупность автомобильного, воздушного, железнодорожного, водного транспорта и включает в себя: сеть автомобильных дорог различного значения  – федерального, регионального или  межмуниципального,  местного и частные автомобильные дороги; железные дороги и водные пути; железнодорожные станции и вокзалы;  автовокзалы; аэропорты и вертолетные площадки; речпорты и пристани; различные  организации, осуществляющие деятельность по транспортировке  пассажиров  и  грузов и функционированию транспортного комплекса.

Район  расположения  строительной  площадки  имеет  развитую  транспортную инфраструктуру для перемещения  грузов  и  людских  ресурсов,  представленную действующими круглогодично автомобильными  транспортными  коммуникациями  г.Нижневартовск  Ханты-Мансийского автономного округа.

Доставку  материально-технических  ресурсов  осуществлять  автомобильными  путями сообщения г. Нижневартовск  Ханты-Мансийского автономного округа.

Подъезд технологического транспорта и пожарных машин осуществлять  по существующим проездам г. Нижневартовск  Ханты-Мансийского автономного округа .

Основной въезд и выезд на территорию строительства осуществлять со стороны ул.Молодежная.

Для проезда строительных, пожарных машин и другого автотранспорта в пределах площадки строительства выполнить устройство временной автодороги (ширина автодороги от 3,5м) из сборных дорожных плит (2П 30-18-30) по основанию из песка (Н=0,1м).

Доставку и вывоз материально-технических ресурсов осуществлять автомобильным транспортом согласно транспортной схемы доставки-вывоза материально-технических ресурсов, согласованной с органами местного управления района строительства.

3.2. Организационно-технологическая схема

Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения  технологической последовательности  строительства предусматриваются два периода строительства: подготовительный и основной.

Организационно-технологическая последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций на объекте представлена в таблице 2.

Таблица 2

Организационно-технологическая последовательность возведения зданий и

сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций на объекте

| № п/п | Описание |
| --- | --- |
| I | Подготовительный период |
| I.1 | Устройство временного ограждения строительной площадки |
| I.2 | Устройство зданий и сооружений административного и бытового назначения для нужд строительства |
| I.3 | Устройство обеспечения строительной площадки водой, теплом, электроэнергией и связью на период строительства |
| I.4 | Выполнить расчистку территории от мусора, навалов грунта, мешающих производству работ |
| I.5 | Выполнить работы по устройству защитных и предупреждающих конструкций |
| I.6 | Подготовить к работе грузовую и строительную технику. |
| I.7 | Подготовить к работе строительный инвентарь и средства индивидуальной защиты рабочих |
| I.8 | Инженерная подготовка территории : вырубка зеленых насаждений |
| I.9 | Инженерная подготовка территории : выторфовка грунта |
| I.10 | Выполнить геодезическую основу строительства |
| II | Основной период |
| II.1 | Возведение хозяйственного блока |
| II.2 | Возведение туалета |
| II.3 | Возведение емкости для воды V=50м3 |
| II.4 | Возведение хозяйственной площадки для установки мусорных контейнеров (4шт) |
| II.5 | Возведение стенда с планом кладбища |
| II.6 | Возведение стенда с правилами посещения кладбища |
| II.7 | Возведение стоянка для автотранспорта |
| II.8 | Установка скамьи уличной (55шт) |
| II.9 | Установка урн (55шт) |
| II.10 | Установка табличек с номерами квартала (88шт) |
| II.11 | Возведение наружных инженерных коммуникаций |
| II.12 | Благоустройство и озеленение территории |
| II.13 | Сдача объекта в эксплуатацию |

# Text boxes

Взаи. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Тюменская область Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

г. Нижневартовск 2020 г

| УТВЕРЖДЕН: |
| --- |
| Постановлением администрации города Нижневартовска |
| от «_____» | ____________2020г. №__________ |

Инв. № подл.

Взаи. инв. №

Подп. и дата

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Тюменская область Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

г. Нижневартовск 2020 г