от 18.12.2020 №1095

Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории планировочного района 1 города Нижневартовска

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", учитывая протокол общественных обсуждений по проекту планировки территории и проекту                   межевания территории планировочного района 1 города Нижневартовска                 от 27.10.2020, заключение о результатах проведения общественных обсуждений по проекту планировки территории и проекту межевания территории               планировочного района 1 города Нижневартовска от 27.10.2020:

1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории планировочного района 1 города Нижневартовска, разработанные обществом с ограниченной ответственностью "Институт Территориального Планирования "Град", город Омск, согласно приложениям 1, 2.

2. Департаменту строительства администрации города (В.П. Ситников), департаменту муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города (Т.А. Шилова) при принятии решений, подготовке и согласовании документации на размещение объектов капитального строительства руководствоваться утвержденными проектом планировки территории и проектом межевания территории планировочного района 1 города Нижневартовска.

3. Департаменту строительства администрации города разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска в рубрике "Документация по планировке и межеванию территорий" в течение семи дней со дня его подписания.

4. Департаменту общественных коммуникаций администрации города (С.В. Селиванова) обеспечить опубликование постановления в газете "Варта"        в течение семи дней со дня его подписания.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города, директора департамента строительства администрации города В.П. Ситникова.

Глава города                                                                                            В.В. Тихонов

Приложение 1 к постановлению

администрации города

от 18.12.2020 №1095

Проект планировки территории

и проект межевания территории планировочного района 1

города Нижневартовска

I. Положение

о размещении объектов капитального строительства

и характеристиках планируемого развития территории

1. Общие положения

1.1. Планировочный район 1 города Нижневартовска находится в юго-западной части города Нижневартовска. Площадь планировочного района 1   города Нижневартовска составляет 73,1 га, ограничена с северной стороны          рекой Рязанский Ёган. В состав планировочного района 1 города Нижневартовска входят поселки Дивный и Солнечный.

1.2. Архитектурно-планировочное решение, предусмотренное проектом планировки территории и проектом межевания территории планировочного района 1 города Нижневартовска, основано на решениях генерального плана          города Нижневартовска, сложившейся планировочной структуре с учетом           ранее принятых градостроительных решений, а также ограничивающих территориальное развитие планировочного района 1 города Нижневартовска природных факторов, реки.

1.3. Основными принципами планировочной организации в границах проектируемой территории являются:

- повышение эффективности использования территории в связи с размещением объектов местного значения, объектов коммерческого спроса, многоквартирных жилых домов;

- формирование выразительного архитектурного облика жилой и общественной застройки, компактной планировочной структуры.

1.4. Основными направлениями развития проектируемой территории                являются:

- размещение жилой застройки;

- благоустройство общественных территорий, мест отдыха общего пользования;

- размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения;

- размещение объектов транспортного обеспечения территории;

- организация отвода дождевых и паводковых вод;

- размещение объектов инженерно-технического обеспечения территории.

1.5. В границах элементов планировочной структуры планировочного района 1 города Нижневартовска установлены следующие зоны планируемого размещения объектов капитального строительства:

- среднеэтажной жилой застройки;

- малоэтажной жилой застройки;

- общественно-делового назначения;

- учебно-образовательного назначения;

- спортивного назначения;

- зеленых насаждений общего пользования;

- производственного назначения;

- транспортной инфраструктуры.

1.6. Проектом планировки территории планировочного района 1 города Нижневартовска (далее - проект планировки территории) установлены красные линии, отделяющие жилые, общественные, производственные территории                  от территорий общего пользования.

1.7. Развитие проектируемой территории планируется в два периода            (рисунок):

- 1 период реализации проекта планировки территории - 2020-2025 годы;

- 2 период реализации проекта планировки территории - 2026-2030 годы.

Рисунок

1.8. На 1 период реализации проекта планировки территории фактическая численность населения - 1,4 тыс. человек.

Проектная численность населения на 2 период реализации проекта               планировки территории - 4,2 тыс. человек.

1.9. Проектные предложения отражают целесообразность и удобство           организации среды жизнедеятельности, содержат решения по организации пространственной структуры планировочного района, благоустройства территории, системы культурно-бытового обслуживания населения, систем транспортного     и инженерного обеспечения территории.

2. Положение

о характеристиках планируемого развития территории

2.1. Плотность и параметры застройки территории:

| № п/п | Наименование зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь | Предельная этажность/ предельная высота | Максимальный процент застройки | Максимальный коэффициент плотности застройки | Минимальные отступы от красных линий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зона жилого назначения, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальной жилой застройки | 0,12 га | 3 этажа | 10% | 0,85 кв.м/га | 5 м |
|  | малоэтажной жилой застройки | - | 4 этажа | 15% | 1,25 кв.м/га | 5 м |
|  | среднеэтажной жилой застройки | - | 8 этажей | 20% | 2,9 кв.м/га | 5 м |
| 2. | Зона общественно-делового назначения, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | спортивного назначения | - | 2 этажа | 35% | 5,8 кв.м/га | 3 м |
|  | общественно-делового назначения | - | 5 этажей | 30% | 7,7 кв.м/га | 3 м |
|  | здравоохранения | - | 2 этажа | 50% | 3 кв.м/га | 3 м |
|  | культового назначения | - | 3 этажа | 15% | 0,8 кв.м/га | 3 м |
|  | транспортной инфраструктуры | - | 5 этажей | 50% | 2 кв.м/га | 3 м |
|  | зеленых насаждений общего пользования | - | - | - | - | - |
|  | производственного назначения | - | 3 этажа | 25% | 2,55 кв.м/га | 3 м |

2.2. Основные технико-экономические показатели территории:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. ТЕРРИТОРИЯ |
| 1.1. | Территория в границах проекта планировки, в том числе: | га | 73,1 | 73,1 |
|  |  | % | 100 | 100 |
| 1.1.1. | Зона жилого назначения, в том числе: | га | 40,1 | 32,8 |
|  |  | % | 54,9 | 44,9 |
|  | индивидуальной жилой застройки | га | 27,1 | - |
|  |  | % | 37,1 | - |
|  | малоэтажной жилой застройки | га | 13 | 13 |
|  |  | % | 17,8 | 17,8 |
|  | среднеэтажной жилой застройки | га | - | 19,8 |
|  |  | % | - | 27,1 |
| 1.1.2. | Зона общественно-делового назначения, в том числе: | га | 1,6 | 9,6 |
|  |  | % | 2,2 | 13,1 |
|  | многофункциональная | га | 1,1 | - |
|  |  | % | 1,5 | - |
|  | специализированная общественная застройка | га | 0,5 | - |
|  |  | % | 0,7 | - |
| 1.1.3. | Коммунально-складская зона | га | 15,9 | - |
|  |  | % | 21,8 | - |
| 1.1.4. | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | - | 13,7 |
|  |  | % | - | 18,7 |
| 1.1.5. | Зона инженерной инфраструктуры | га | 0,8 | - |
|  |  | % | 1,1 | - |
| 1.1.6. | Зона транспортной инфраструктуры | га | 6,7 | 2,4 |
|  |  | % | 9,2 | 3,3 |
| 1.1.7. | Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | га | 3,1 | - |
|  |  | % | 4,2 | - |
| 1.1.8. | Иные зоны | га | 4,9 | - |
|  |  | % | 6,6 | - |
| 1.1.9. | Общая площадь проектируемой территории общего пользования, в том числе: | га | 5,4 | 14,4 |
|  |  | % | 7,4 | 20 |
|  | зеленые насаждения общего пользования | га | - | 8,2 |
|  |  | % | - | 11,2 |
|  | улицы, дороги, площади | га | 5,4 | 6,4 |
|  |  | % | 7,4 | 8,8 |
|  | прочие территории общего пользования | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| II. НАСЕЛЕНИЕ |
| 2.1. | Общая численность населения | тыс. чел. | 10,6 | 28,2 |
|  |  | % прироста от существующей численности населения | - | 166 |
| 2.2. | Плотность населения | чел./га | 20 | 63 |
| III. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 3.1. | Средняя обеспеченность населения площадью жилых помещений | кв.м площади жилых помещений на 1 человека | 18,7 | 25,8 |
| 3.2. | Общий объем жилищного фонда, в том числе: | тыс. кв.м площади жилых помещений | 25 | 109 |
|  |  | количество домов | 101 | 230 |
| 3.2.1. | Индивидуальные жилые дома (1-3 этажа) | тыс. кв.м площади жилых помещений | 2 | 3 |
|  |  | количество домов | 51 | 20 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | 9 | 3 |
| 3.2.2. | Малоэтажные многоквартирные жилые дома (1-4 этажа) | тыс. кв.м площади жилых помещений | 23 | 46 |
|  |  | количество домов | 50 | 176 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | 91 | 43 |
| 3.2.3. | Среднеэтажные многоквартирные жилые дома (5-8 этажей) | тыс. кв.м площади жилых помещений | 0 | 60 |
|  |  | количество домов | 0 | 34 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | 0 | 55 |
| 3.3. | Общий объем нового жилищного строительства, в том числе: | тыс. кв.м площади жилых помещений | - | 96 |
|  |  | количество домов | - | 221 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | 88 |
| 3.3.1. | Индивидуальные жилые дома (1-3 этажа) | тыс. кв.м площади жилых помещений | - | 3 |
|  |  | количество домов | - | 20 |
|  |  | % от общего объема нового жилищного строительства | - | 3 |
| 3.3.2. | Малоэтажные многоквартирные жилые дома (1-4 этажа) | тыс. кв.м площади жилых помещений | - | 34 |
|  |  | количество домов | - | 169 |
|  |  | % от общего объема нового жилищного строительства | - | 35 |
| 3.3.3. | Среднеэтажные многоквартирные жилые дома (5-8 этажей) | тыс. кв.м площади жилых помещений | - | 60 |
|  |  | количество домов | - | 34 |
|  |  | % от общего объема нового жилищного строительства | - | 62 |
| 3.4. | Общий объем убыли жилищного фонда, в том числе: | тыс. кв.м | - | 13 |
|  |  | количество домов | - | 94 |
|  |  | % от общего объема существующего жилищного фонда | - | 50 |
| 3.4.1. | Индивидуальные жилые дома (1-3 этажа) | тыс. кв.м площади жилых помещений | - | 2 |
|  |  | количество домов | - | 51 |
|  |  | % от общего объема убыли жилищного фонда | - | 17 |
| 3.4.2. | Малоэтажные многоквартирные жилые дома (1-4 этажа) | тыс. кв.м площади жилых помещений | - | 11 |
|  |  | количество домов | - | 43 |
|  |  | % от общего объема убыли жилищного фонда | - | 83 |
| 3.5. | Общий объем убыли жилищного фонда по техническому состоянию | тыс. кв.м площади жилых помещений | - | 13 |
|  |  | % от общего объема убыли жилищного фонда | - | 100 |
| 3.6. | Существующий сохраняемый жилищный фонд, в том числе: | тыс. кв.м площади жилых помещений | - | 13 |
|  |  | количество домов | - | 7 |
|  |  | % от общего объема существующего жилищного фонда | - | 50 |
| 3.6.1. | Малоэтажные многоквартирные жилые дома (1-4 этажа) | тыс. кв.м площади жилых помещений | - | 13 |
|  |  | количество домов | - | 7 |
|  |  | % от общего объема сохраняемого жилищного фонда | - | 100 |
| 3.7. | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |
|  | централизованным водопроводом | % от общего жилищного фонда | 100 | 100 |
|  | централизованной канализацией | % от общего жилищного фонда | 50 | 100 |
|  | централизованным теплоснабжением | % от общего жилищного фонда | 100 | 100 |
|  | централизованным электроснабжением | % от общего жилищного фонда | 100 | 100 |
|  | централизованным газоснабжением | % от общего жилищного фонда | 0 | 10 |
|  | связью | % от общего жилищного фонда | 100 | 100 |
| 3.8. | Плотность жилой застройки | тыс. кв.м общей площади на га | 0,3 | 0,9 |
| IV. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 4.1. | Образовательные организации: |  |  |  |
| 4.1.1. | Дошкольные образовательные организации (без учета коммерческого сектора) | мест | 0 | 350 |
|  |  | мест на 1 000 человек | 0 | 83 |
| 4.1.2. | Общеобразовательные организации | мест | 0 | 615 |
|  |  | мест на 1 000 человек | 0 | 146 |
| 4.2. | Организации культуры: |  |  |  |
| 4.2.1. | Библиотеки | объектов | 0 | 1 |
| 4.3. | Спортивные сооружения (физкультурно-спортивные залы, плоскостные спортивные сооружения без учета плоскостных спортивных сооружений в жилой застройке) | ЕПС, человек | 0 | 234 |
|  |  | ЕПС, человек на 1 000 человек в возрасте от 3 до 79 лет | 0 | 56 |
| 4.4. | Объекты здравоохранения: |  |  |  |
| 4.4.1. | Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях | объектов | 0 | 1 |
| 4.5. | Учреждения по работе с детьми и молодежью: |  |  |  |
| 4.5.1. | Подростковые клубы по месту жительства | кв.м общей площади | 0 | 120 |
|  |  | кв.м общей площади на 1 000 человек | 0 | 28 |
| 4.6. | Объекты религиозной организации: |  |  |  |
| 4.6.1. | Храмы | объектов | 1 | 1 |
| 4.7. | Объекты благоустройства и общественные пространства: |  |  |  |
| 4.7.1. | Детские площадки | кв.м общей площади | 0 | 110 |
| 4.7.2. | Бульвар | объектов | 0 | 1 |
| 4.8. | Объекты социальной инфраструктуры, рекомендуемые для размещения за счет частных инвестиций: |  |  |  |
| 4.8.1. | Объекты коммерческой недвижимости (отдельно стоящие здания) | тыс. кв.м площади нежилых помещений | 0 | 18,4 |
| 4.8.2. | Объекты коммерческой недвижимости (нежилые помещения, встроенные/пристроенные в жилые дома) | тыс. кв.м площади нежилых помещений | 0 | 3,9 |
| V. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 5.1. | Протяженность улично-дорожной сети, в том числе: | км | 4,2 | 19,27 |
|  | улицы и дороги местного значения | км | - | 0,97 |
|  | проезды | км | - | 18,3 |
| 5.2. | Общая протяженность улично-дорожной сети с капитальным типом покрытия | км | 1,5 | 19,27 |
| 5.3. | Объекты транспортной инфраструктуры, в том числе: |  | 124 | 2938 |
|  | гаражи индивидуального автотранспорта | машино-мест | - | 850 |
|  | стоянки для хранения легковых автомобилей | машино-мест | 124 | 2213 |
| 5.4. | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей/ тыс. жителей | 429 | 605 |
| VI. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |
| 6.1. | Водоснабжение: |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление, в том числе: | тыс. куб.м/сут. | - | 0,837 |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб.м/сут. | - | 0,761 |
|  | на производственные нужды | тыс. куб.м/сут. | - | 0,076 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление на 1 человека, в том числе: | л/сут./чел. | - | 150 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | км | 6,3 | 5,18 |
| 6.2. | Водоотведение (канализация): |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод, в том числе: | тыс. куб м/сут. | - | 0,837 |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб.м/сут. | - | 0,761 |
|  | производственные сточные воды | тыс. куб.м/сут. | - | - |
| 6.2.2. | Протяженность сетей | км | 3,73 | 5,45 |
| 6.3. | Электроснабжение: |  |  |  |
| 6.3.1. | Потребность в электроэнергии, в том числе: | млн. кВт*ч/год | - | 8,73 |
|  | на производственные нужды | - | - | - |
| 6.3.2. | Потребление электроэнергии на 1 человека в год, в том числе: | кВт*ч/год | - | 3200 |
|  | на коммунально-бытовые нужды | кВт*ч/год | - | 3200 |
| 6.3.3. | Протяженность сетей | км | 15,6 | 10,7 |
| 6.4. | Теплоснабжение: |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла, в том числе на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | 65816 |
| 6.4.2. | Производительность централизованных источников теплоснабжения, в том числе: | Гкал/час | 20,6 | 20,6 |
|  | ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | Гкал/час | - | - |
|  | котельные | Гкал/час | 20,6 | 20,6 |
| 6.4.3. | Протяженность тепловых сетей (двухтрубная) | км | 8,86 | 5,45 |
| 6.5. | Газоснабжение: |  |  |  |
| 6.5.1. | Удельный вес газа в топливном балансе населенного пункта | % | 0 | 100 |
| 6.5.2. | Потребление газа, в том числе: | млн. куб.м/год | 0 | 8,2 |
|  | на производственные нужды | млн. куб.м/год | - | - |
|  | на коммунально-бытовые нужды | млн. куб.м/год | - | 8,2 |
| 6.5.3. | Источники подачи газа | млн. куб.м/год | - | - |
| 6.6. | Связь: |  |  |  |
| 6.6.1. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | точек доступа на 1 000 чел. | - | 400 |
| 6.7. | Территории, требующие проведения специальных мероприятий по инженерной подготовке | га | - | - |
| 6.8. | Протяженность сетей ливневой канализации, из них: | км | - | - |
| 6.8.1. | Закрытая сеть | км | - | 1,92 |
| 6.8.2. | Закрытая сеть | км | - | - |
| 6.8.3. | Очистные сооружения | объектов | - | 1 |

3. Положение

о характеристиках и этапах строительства,

реконструкции объектов капитального строительства

и объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур,

необходимых для функционирования таких объектов

и обеспечения жизнедеятельности граждан

3.1. Объекты жилого назначения:

| Элемент планировочной структуры (квартал) | Тип жилой застройки | Номер на чертеже | Общая площадь зданий (тыс. кв.м) | Значение | Статус | Очередность (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:01:01 (панель 25) | индивидуальная жилая застройка | 2.1.1 | 3 | ОИЗ | П | 2030 |
| 01:01:01 (панель 25) | малоэтажная жилая застройка | 2.1.2 | 5,1 | ОИЗ | П | 2025 |
| 01:01:01 (панель 25) | среднеэтажная жилая застройка | 2.1.3 | 84,2 | ОИЗ | П | 2030 |
|  | малоэтажная жилая застройка |  | 27,8 |  |  |  |

Примечание: ОИЗ - объект иного значения; П - планируемый к размещению.

Проектом планировки территории предусмотрено развитие жилой                       застройки за счет сноса существующей индивидуальной жилой застройки                    и строительства новых среднеэтажных многоквартирных жилых домов                  (5-8 этажей) в сочетании с малоэтажной жилой застройкой типа "Таунхаус".                В восточной и западной частях проектируемой территории предлагается размещение квартала малоэтажных многоквартирных жилых домов (3-4 этажа).

Проектом планировки территории предлагается благоустройство берега реки и бульвара.

Комплексы жилых домов предлагается обеспечить парковками для размещения личного автотранспорта, а также многоуровневыми паркингами,            вынесенными на территорию вдоль улицы 2П-2.

3.2. Объекты производственного назначения:

| Элемент планировочной структуры (квартал) | Наименование объекта | Номер на чертеже | Значение | Статус | Очередность (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:01:01 (панель 25) | территория производственных баз | 2.2.1 | ОИЗ | Л | 2030 |

Примечание: ОИЗ - объект иного значения; Л - планируемый к ликвидации.

Проектом планировки территории предусмотрены к ликвидации крестьянско-фермерское хозяйство в квартале 17П и предприятие по разработке торфа в квартале 19П.

3.3. Объекты общественно-делового назначения:

| Элемент планировочной структуры (квартал) | Наименование объекта | Номер на чертеже | Мощность | Значение | Статус | Очередность (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. изм. | значение |  |  |  |
| 01:01:01 (панель 25) | объект общественного, коммерческого назначения | 2.3.1 | тыс. кв.м общей площади здания | 17,2 | ОИЗ | П | 2030 |
| 01:01:01 (панель 25) | объект общественного, коммерческого назначения (объект обслуживания) | 2.3.2 | кв.м торговой площади | 100 | ОИЗ | П | 2030 |
| 01:01:01 (панель 25) | объект общественного, коммерческого назначения (объект обслуживания) | 2.3.3 | кв.м торговой площади | 100 | ОИЗ | П | 2030 |
| 01:01:01 (панель 25) | объект общественного, коммерческого назначения | 2.3.4 | тыс. кв.м общей площади здания | 1,2 | ОИЗ | П | 2030 |

Примечание: ОИЗ - объект иного значения; П - планируемый к размещению.

В восточной части района проектом планировки территории предлагается к размещению спортивный комплекс с бассейном, организация дополнительного образования. Предлагается строительство учебного трансформера (комплекс: школа - детский сад), детских дошкольных организаций и организаций                дополнительного образования на первых этажах жилых домов.

3.4. Объекты социальной инфраструктуры:

| Элемент планировочной структуры (квартал) | Наименование объекта | Номер на чертеже | Мощность | Значение | Статус | Очередность (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. изм. | значение |  |  |  |
| 01:01:01 (панель 25) | дошкольная образовательная организация | 2.4.1 | вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов | 350 | ОМЗ | П | 2030 |
| 01:01:01 (панель 25) | средняя общеобразовательная школа | 2.4.2 | вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов | 615 | ОМЗ | П | 2030 |
| 01:01:01 (панель 25) | универсальная библиотека | 2.4.3 | количество объектов | 1 | ОМЗ | П | 2030 |
| 01:01:01 (панель 25) | подростково-молодежный клуб | 2.4.4 | общая площадь здания, комплекса зданий (кв.м) | 120 | ОМЗ | П | 2030 |
| 01:01:01 (панель 25) | многофункциональная спортивная площадка | 2.4.5 | единовременная пропускная способность (чел.) | 30 | ОМЗ | П | 2030 |
| 01:01:01 (панель 25) | физкультурно-спортивный комплекс с бассейном | 2.4.6 | единовременная пропускная способность (чел.) | 174 | ОМЗ | П | 2030 |
| 01:01:01 (панель 25) | многофункциональная спортивная площадка | 2.4.7 | единовременная пропускная способность (чел.) | 30 | ОМЗ | П | 2030 |
| 01:01:01 (панель 25) | спортивная площадка (в жилой застройке) | 2.4.8 | единовременная пропускная способность (чел.) | 15 | ОИЗ | П | 2030 |
| 01:01:01 (панель 25) | спортивная площадка (в жилой застройке) | 2.4.9 | единовременная пропускная способность (чел.) | 15 | ОИЗ | П | 2030 |
| 01:01:01 (панель 25) | спортивная площадка (в жилой застройке) | 2.4.10 | единовременная пропускная способность (чел.) | 15 | ОИЗ | П | 2030 |
| 01:01:01 (панель 25) | спортивная площадка (в жилой застройке) | 2.4.11 | единовременная пропускная способность (чел.) | 15 | ОИЗ | П | 2030 |
| 01:01:01 (панель 25) | спортивная площадка (в жилой застройке) | 2.4.12 | единовременная пропускная способность (чел.) | 15 | ОИЗ | П | 2030 |
| 01:01:01 (панель 25) | спортивная площадка (в жилой застройке) | 2.4.13 | единовременная пропускная способность (чел.) | 15 | ОИЗ | П | 2030 |
| 01:01:01 (панель 25) | спортивная площадка (в жилой застройке) | 2.4.14 | единовременная пропускная способность (чел.) | 15 | ОИЗ | П | 2030 |
| 01:01:01 (панель 25) | бульвар | 2.4.15 | количество объектов | 1 | ОМЗ | П | 2030 |

Примечание: ОМЗ - объект местного значения; ОИЗ - объект иного значения; П - планируемый к размещению.

Проектом планировки территории предусмотрена реконструкция здания МАДОУ города Нижневартовска детского сада №69 "Светофорчик" с увеличением мощности с 325 до 350 мест и здание МБОУ "Средняя школа №17"              с увеличением мощности с 750 до 1 125 мест.

Для размещения медицинской организации, оказывающей первичную    медико-санитарную помощь, предусмотрено встроенное в проектируемый                жилой дом помещение общей площадью 1,3 тыс. кв.м.

3.5. Объекты транспортной инфраструктуры.

3.5.1. Улично-дорожная сеть:

| Элемент планировочной структуры (квартал) | Категория улиц и дорог | Число полос движения | Ширина проезжей части (м) | Общая протяженность (км) | Общая площадь покрытия (кв.м) | Ширина пешеходной части тротуара (м) | Значение | Статус | Очередность (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:01:01 (панель 25) | улицы и дороги местного значения | 2 | 6 | 0,97 | 5820 | 2,25 | ОМЗ | Р | 2025 |
| 01:01:01 (панель 25) | проезды | 1-2 | 3,5-6 | 16,8 | 104500 | 1 | ОИЗ | П | 2025 |

Примечание: ОМЗ - объект местного значения; ОИЗ - объект иного значения; Р - планируемый к реконструкции; П - планируемый к размещению.

С учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного движения на отдельных участках улично-дорожная сеть разделена на следующие категории:

- улицы и дороги местного значения с шириной проезжей части 6 м;

- проезды основные с шириной проезжей части 6 м;

- проезды второстепенные с шириной проезжей части 3,5 м.

Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части, которая зависит от категории улиц и изменяется от 1                     до 2,25 м.

Общая протяженность улиц и дорог местного значения, планируемых         к реконструкции, составляет 19,27 км, в том числе сохраняемых и планируемых к размещению проездов - 18,3 км.

Движение общественного транспорта в границах планировочного района 1 города Нижневартовска предлагается осуществлять по улицам 2П-2 и Молодежной.

В целях повышения безопасности дорожного движения предлагается размещение пешеходных переходов на одном уровне с проезжей частью.

3.5.2. Транспортное обслуживание:

| Элемент планировочной структуры (квартал) | Наименование объекта | Номер на чертеже | Мощность | Значение | Статус | Очередность (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. изм. | значение |  |  |  |
| 01:01:01 (панель 25) | стоянка (парковка) автомобилей | - | машино-мест | 2939 | ОИЗ | П | 2025 |
| 01:01:01 (панель 25) | станция технического обслуживания | - | объект | 1 | ОМЗ | Л | 2025 |

Примечание: ОИЗ - объект иного значения; ОМЗ - объект местного значения; П - планируемый к размещению; Л - планируемый к ликвидации.

Для хранения индивидуальных легковых автомобилей в застроенных районах города предлагается:

- строительство стоянок транспортных средств - 43 объекта суммарной мощностью 2 089 машино-мест;

- строительство многоуровневых гаражных комплексов - 2 объекта суммарной мощностью 850 машино-мест;

- сохранение стоянок транспортных средств - 4 объекта суммарной мощностью 124 машино-места.

Размещение объектов обслуживания транспортных средств на проектируемой территории не предусмотрено.

На расчетный срок предлагается к ликвидации станция технического         обслуживания - 2 объекта суммарной мощностью 4 поста.

3.6. Объекты коммунальной инфраструктуры:

| Элемент планировочной структуры (район/ квартал) | Наименование объекта | Номер на чертеже | Мощность | Значение | Статус | Очередность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. изм. | значение |  |  |  |
| Водоснабжение |
| 01:01:01 (панель 25) | водопровод диаметром 160 мм | - | км | 0,04 | ОМЗ | Р | 1 период |
| 01:01:01 (панель 25) | водопровод диаметром 160 мм | - | км | 4,5 | ОМЗ | П | 1 период |
| Водоотведение |
| 01:01:01 (панель 25) | канализация самотечная диаметром 150-200 мм | - | км | 4,85 | ОМЗ | П | 1 период |
| Теплоснабжение |
| 01:01:01 (панель 25) | котельная ООО "Карьеравтострой" | - | Гкал/час. | 20,6 | ОМЗ | Р | 1 период |
| 01:01:01 (панель 25) | теплопровод магистральный диаметром 219-325 мм | - | км | 1,09 | ОМЗ | П | 1 период |
| 01:01:01 (панель 25) | теплопровод магистральный диаметром 159-219 мм | - | км | 0,19 | ОМЗ | Р | 1 период |
| 01:01:01 (панель 25) | распределительный теплопровод диаметром 108-159 мм | - | км | 0,78 | ОМЗ | П | 1 период |
| Газоснабжение |
| 01:01:01 (панель 25) | пункт редуцирования газа (ПРГ) | - | объект | 1 | ОМЗ | П | 1 период |
| 01:01:01 (панель 25) | газопровод распределительный среднего давления 110-219 мм | - | км | 1,82 | ОМЗ | П | 1 период |
| Электроснабжение |
| 01:01:01 (панель 25) | кабельные линии электропередачи 6 кВ | - | км | 4,9 | ОМЗ | П | 1 период |
| 01:01:01 (панель 25) | воздушные линии электропередачи 0,4 кВ | - | км | 2,6 | ОМЗ | П | 1 период |
| 01:01:01 (панель 25) | кабельные линии электропередачи 0,4 кВ | - | км | 1,8 | ОМЗ | П | 1 период |
| 01:01:01 (панель 25) | трансформаторная подстанция (ТП) | - | МВА | 0,63-2 | ОМЗ | П | 1 период |
| Связь и информатизация |
| 01:01:01 (панель 25) | линейно-кабельное сооружение электросвязи | - | км | 1,64 | ОМЗ | П | 1 период |

Примечание: ОМЗ - объект местного значения; Р - планируемый к реконструкции; П - планируемый к размещению.

Водоснабжение. В соответствии с решениями генерального плана города Нижневартовска на территории планировочного района 1 города Нижневартовска предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство магистральных водопроводных сетей диаметром 160 мм общей протяженностью 1,84 км;

- реконструкция магистральных водопроводных сетей диаметром 225 мм общей протяженностью 0,04 км.

Водоснабжение предусматривается от существующих, реконструируемых и проектируемых магистральных сетей, расположенных в границах проекта планировки территории.

В связи с планируемым развитием территории планировочного района 1 города Нижневартовска проектом планировки территории предусмотрено   строительство водопроводных сетей диаметром 160 мм общей протяженностью 2,66 км.

Общая протяженность водопроводных сетей (с учетом сохраняемых), находящихся на территории планировочного района 1 города Нижневартовска, составит 5,18 км.

Водоотведение. В соответствии с решениями генерального плана города Нижневартовска на территории планировочного района 1 города Нижневартовска мероприятиями по развитию системы водоотведения предусмотрено строительство самотечных сетей водоотведения диаметром 250 мм общей протяженностью 0,85 км.

Отвод стоков с проектируемой территории предполагается в сторону  проектируемой КНС, планируемой к размещению на улично-дорожной сети             восточнее территории планировочного района 1 города Нижневартовска.

В связи с планируемым развитием территории планировочного района 1 города Нижневартовска проектом планировки территории предусмотрено   строительство самотечных сетей водоотведения диаметром 150-200 мм общей протяженностью 4 км.

Общая протяженность сетей водоотведения (с учетом сохраняемых), находящихся на территории планировочного района 1 города Нижневартовска,          составит 5,45 км.

Теплоснабжение. В связи с планируемым развитием территории планировочного района 1 города Нижневартовска проектом планировки территории предусмотрено строительство распределительных сетей теплоснабжения диаметром 108-159 мм общей протяженностью 0,78 км в двухтрубном исполнении.

Общая протяженность тепловых сетей (с учетом сохраняемых), находящихся на территории планировочного района 1 города Нижневартовска, составит 5,45 км в двухтрубном исполнении.

Газоснабжение. Проектом внесения изменений в генеральный план города Нижневартовска предусматривается строительство газопровода среднего давления диаметром 219 мм протяженностью 5,77 км вдоль улицы 2П-2 до района РЭБ флота с целью газификации промышленных предприятий. От газопровода предусмотрен отвод газа на территорию планировочного района 1 города Нижневартовска.

Электроснабжение. В связи с планируемым развитием территории планировочного района 1 города Нижневартовска проектом планировки территории предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ - 8 объектов;

- строительство воздушных линии электропередачи напряжением 0,4 кВ протяженностью 2,6 км;

- строительство кабельных линии электропередачи напряжением 0,4 кВ протяженностью 1,8 км;

- строительство кабельных линии электропередачи напряжением 6 кВ протяженностью 4,9 км.

Суммарная максимальная электрическая нагрузка (в режиме пикового  потребления энергии) в границах планировочного района 1 города Нижневартовска составляет 3,15 МВт, с учетом потерь при транспортировке электроэнергии - 3,47 МВт.

Связь и информатизация. В связи с планируемым развитием территории планировочного района 1 города Нижневартовска проектом планировки территории предусмотрено строительство линейно-кабельных сооружений электросвязи для прокладки волокно-оптической линии связи протяженностью 1,64 км.

3.7. Рекреация.

Система озеленения планировочного района 1 города Нижневартовска включает озеленение жилых микрорайонов, детских садов и школ, общественно-деловых центров, а также санитарно-защитных зон предприятий.

Проектом планировки территории предлагается предусмотреть непрерывную систему озеленения территорий:

- создание озелененной зоны с размещением объектов спорта и рекреации;

- обустройство бульвара и обустройство набережной вдоль реки Рязанский Ёган.

3.8. Инженерная подготовка и инженерная защита территории:

| Элемент планировочной структуры (квартал) | Наименование объекта | Номер на чертеже | Мощность | Значение | Статус | Очередность (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. изм. | значение |  |  |  |
| 01:01:01 (панель 25) | канализация дождевая самотечная закрытая | - | км | 1,92 | ОМЗ | П | 2025 |
| 01:01:01 (панель 25) | очистные сооружения дождевой канализации | - | объект | 1 | ОМЗ | П | 2025 |

Примечание: ОМЗ - объект местного значения; П - планируемый к размещению.

Проектом планировки территории для обеспечения сбора и отвода               поверхностных сточных вод выполнена вертикальная планировка территории планировочного района 1 города Нижневартовска по проектируемым улицам                и проездам. Сбор поверхностных вод с проектируемой территории предлагается осуществлять в проектируемую ливневую канализацию, расположенную вдоль улиц, c последующим сбросом в водные объекты. Перед выпусками необходимо предусмотреть устройство очистных сооружений.

Основные показатели инженерной подготовки планировочного района 1 города Нижневартовска в границах проектируемой территории:

- строительство канализации дождевой самотечной закрытой общей протяженностью 5,17 км, из них 1,92 км в границах проекта планировки территории;

- строительство очистного сооружения - 4 объекта, из них 1 объект в границах проекта планировки территории.

Проектом планировки территории предлагается строительство сооружений для защиты берегов рек протяженностью 2,1 км.

3.9. Объекты иного назначения:

| Элемент планировочной структуры (квартал) | Наименование объекта | Номер на чертеже | Мощность | Значение | Статус | Очередность (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. изм. | значение |  |  |  |
| 01:01:01 (панель 25) | детская площадка | 2.8.1 | кв.м | 110 | ОМЗ | П | 2030 |
| 01:01:01 (панель 25) | площадка для выгула собак | 2.8.2 | кв.м | 500 | ОМЗ | П | 2030 |

Примечание: ОМЗ - объект местного значения; П - планируемый к размещению.

4. Перечень мероприятий по охране окружающей среды

Градостроительные ограничения и особые условия использования территории:

| № п/п | Назначение объекта | Размер ограничений (м) |
| --- | --- | --- |
| I. Санитарно-защитные зоны |
| 1.1. | Территория производственных баз | 50 |
| II. Санитарные разрывы |
| 2.1. | Стоянка (парковка) автомобилей | 50 |
| III. Охранные зоны |
| 3.1. | Линии электропередачи 6 кВ | 10 |
| 3.2. | Трансформаторные подстанции | 10 |
| 3.3. | Теплопровод | 3 |
| 3.4. | Газопровод | 3; 2 |
| 3.5. | Линии электропередачи 0,4 кВ | 2 |
| 3.6. | Линии электропередачи 6 кВ | 1 |
| IV. Зоны с особыми условиями использования территорий объектов, расположенных за пределами проектируемой территории, накладывающие ограничения на ее использование |
| 4.1. | Санитарно-защитные зоны: |  |
| 4.1.1. | ООО "НРК" Санта-Мария" | 300 |
| 4.1.2. | Деревообрабатывающий цех | 100 |
| 4.1.3. | Растворобетонный узел | 100 |
| 4.1.4. | Территория производственных баз | 50 |
| 4.1.5. | Склады | 50 |
| 4.2. | Водоохранные зоны: |  |
| 4.2.1. | Протока Баграс | 200 |
| 4.2.2. | Река Обь | 200 |
| 4.2.3. | Река Рязанский Ёган | 100 |
| 4.3. | Прибрежные защитные полосы: |  |
| 4.3.1. | Протока Баграс | 50 |
| 4.4. | Береговые полосы водных объектов: |  |
| 4.4.1. | Протока Баграс | 20 |

II. Проект межевания территории

Проект межевания территории планировочного района 1 города Нижневартовска представлен в таблице.

1. Перечень образуемых и уточняемых земельных участков (1 этап)

| Условный номер земельного участка | Адрес/ описание местоположения земельного участка | Способ образования земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка (кв.м) | Разрешенное использование земельного участка в соответствии с решениями проекта планировки территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| :ЗУ1 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 1071 | для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ2 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 1268 | для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ3 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 1393 | для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ4 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 815 | для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ5 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 786 | для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ6 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 809 | для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ7 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 1203 | для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ8 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 505 | для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ9 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 516 | для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ10 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 509 | для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ11 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 506 | для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ12 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 511 | для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ13 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 644 | для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ14 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 652 | для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ15 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 652 | для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ16 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 509 | для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ17 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 244 | для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ18 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 510 | для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ19 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 510 | для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ20 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 1148 | для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ21 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 750 | для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ22 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 1391 | для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ23 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 1128 | для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ24 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 445 | для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ25 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 689 | для индивидуального жилищного строительства |

2. Перечень образуемых земельных участков (2 этап)

| Условный номер земельного участка | Адрес/ описание местоположения земельного участка | Способ образования земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка (кв.м) | Разрешенное использование земельного участка соответствии с решениями проекта планировки территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Границы образуемых земельных участков |
| :ЗУ1 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 377 | блокированная жилая застройка |
| :ЗУ2 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 443 | блокированная жилая застройка |
| :ЗУ3 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 370 | блокированная жилая застройка |
| :ЗУ4 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 423 | блокированная жилая застройка |
| :ЗУ5 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 682 | ведение огородничества |
| :ЗУ6 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 416 | ведение огородничества |
| :ЗУ7 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 1625 | деловое управление |
| :ЗУ8 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 1067 | деловое управление |
| :ЗУ9 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 22923 | деловое управление |
| :ЗУ10 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 240 | для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ11 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 865 | для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ12 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 1934 | для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ13 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 263 | для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ14 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 248 | для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ15 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 326 | для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ16 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 229 | для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ17 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 374 | для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ18 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 557 | для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ19 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 369 | для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ20 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 351 | для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ21 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 290 | для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ22 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 270 | для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ23 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 364 | для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ24 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 234 | для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ25 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 529 | магазины |
| :ЗУ26 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 5395 | обеспечение занятий спортом в помещениях |
| :ЗУ27 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 17642 | предоставление коммунальных услуг |
| :ЗУ28 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 21101 | склады |
| :ЗУ29 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 10316 | склады |
| :ЗУ30 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 21367 | склады |
| :ЗУ31 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 2695 | склады |
| :ЗУ32 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 570 | склады |
| :ЗУ33 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 6880 | склады |
| :ЗУ34 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 21382 | склады |
| :ЗУ35 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 200563 | среднеэтажная жилая застройка |
| Границы образуемых земельных участков, предполагаемых к изъятию для государственных или муниципальных нужд |
| :ЗУ36 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 619 | земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ37 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 999 | земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ38 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 1003 | земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ39 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 808 | земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ40 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 85 | земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ41 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 58 | земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ42 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 283 | земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ43 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 42 | земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ44 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 620 | земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ45 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 392 | земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ46 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 44 | земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ47 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 50 | земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ48 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 30 | земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ49 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 56 | земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ50 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 28 | земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ51 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 1927 | земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ52 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 369 | земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ53 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 510 | земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ54 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 472 | земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ55 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 401 | земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ56 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 625 | земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ57 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 240 | земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ58 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 110 | земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ59 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 212 | земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ60 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 1421 | земельные участки (территории) общего пользования |
| Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к имуществу общего пользования |
| :ЗУ61 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 747 | малоэтажная многоквартирная жилая застройка |
| :ЗУ62 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 401 | малоэтажная многоквартирная жилая застройка |
| :ЗУ63 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 575 | малоэтажная многоквартирная жилая застройка |
| :ЗУ64 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 474 | малоэтажная многоквартирная жилая застройка |
| :ЗУ65 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 565 | малоэтажная многоквартирная жилая застройка |
| :ЗУ66 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 714 | малоэтажная многоквартирная жилая застройка |
| :ЗУ67 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 820 | малоэтажная многоквартирная жилая застройка |
| :ЗУ68 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 385 | малоэтажная многоквартирная жилая застройка |
| :ЗУ69 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 832 | малоэтажная многоквартирная жилая застройка |
| :ЗУ70 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 1169 | малоэтажная многоквартирная жилая застройка |
| :ЗУ71 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 1138 | малоэтажная многоквартирная жилая застройка |
| :ЗУ72 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 1032 | малоэтажная многоквартирная жилая застройка |
| :ЗУ73 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 977 | малоэтажная многоквартирная жилая застройка |
| :ЗУ74 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 874 | малоэтажная многоквартирная жилая застройка |
| :ЗУ75 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 343 | малоэтажная многоквартирная жилая застройка |
| :ЗУ76 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 485 | малоэтажная многоквартирная жилая застройка |
| :ЗУ77 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 579 | малоэтажная многоквартирная жилая застройка |
| :ЗУ78 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 1035 | малоэтажная многоквартирная жилая застройка |
| :ЗУ79 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 630 | малоэтажная многоквартирная жилая застройка |
| :ЗУ80 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 432 | малоэтажная многоквартирная жилая застройка |
| :ЗУ81 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 674 | малоэтажная многоквартирная жилая застройка |
| :ЗУ82 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 572 | малоэтажная многоквартирная жилая застройка |
| :ЗУ83 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 640 | малоэтажная многоквартирная жилая застройка |
| :ЗУ84 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 535 | малоэтажная многоквартирная жилая застройка |
| :ЗУ85 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 768 | малоэтажная многоквартирная жилая застройка |
| :ЗУ86 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 736 | малоэтажная многоквартирная жилая застройка |
| :ЗУ87 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 502 | малоэтажная многоквартирная жилая застройка |
| :ЗУ88 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 1010 | малоэтажная многоквартирная жилая застройка |
| :ЗУ89 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 976 | малоэтажная многоквартирная жилая застройка |
| :ЗУ90 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 412 | малоэтажная многоквартирная жилая застройка |
| :ЗУ91 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 515 | малоэтажная многоквартирная жилая застройка |
| :ЗУ92 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 417 | малоэтажная многоквартирная жилая застройка |
| :ЗУ93 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 976 | малоэтажная многоквартирная жилая застройка |
| :ЗУ94 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 570 | малоэтажная многоквартирная жилая застройка |
| :ЗУ95 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 593 | малоэтажная многоквартирная жилая застройка |
| Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования |
| :ЗУ96 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 579 | земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ97 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 489 | земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ98 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 318 | земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ99 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 663 | земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ100 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 108 | земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ101 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 242 | земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ102 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 9154 | земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ103 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 75 | земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ104 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 940 | земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ105 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 24 | земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ106 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 1474 | земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ107 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 17012 | земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ108 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 5344 | земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ109 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 12314 | земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ110 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 13 | земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ111 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 43 | земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ112 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 9545 | земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ113 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 79410 | земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ114 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 486 | земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ115 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 24325 | земельные участки (территории) общего пользования |

3. Перечень образуемых земельных участков (3 этап)

| Условный номер земельного участка | Адрес/ описание местоположения земельного участка | Способ образования земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка (кв.м) | Разрешенное использование земельного участка в соответствии с решениями проекта планировки территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Границы образуемых земельных участков |
| :ЗУ1 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 1559 | амбулаторно-поликлиническое обслуживание |
| :ЗУ2 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 471 | блокированная жилая застройка |
| :ЗУ3 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 317 | блокированная жилая застройка |
| :ЗУ4 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 321 | блокированная жилая застройка |
| :ЗУ5 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 486 | блокированная жилая застройка |
| :ЗУ6 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 492 | блокированная жилая застройка |
| :ЗУ7 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 545 | блокированная жилая застройка |
| :ЗУ8 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 360 | блокированная жилая застройка |
| :ЗУ9 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 540 | блокированная жилая застройка |
| :ЗУ10 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 540 | блокированная жилая застройка |
| :ЗУ11 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 360 | блокированная жилая застройка |
| :ЗУ12 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 360 | блокированная жилая застройка |
| :ЗУ13 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 540 | блокированная жилая застройка |
| :ЗУ14 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 539 | блокированная жилая застройка |
| :ЗУ15 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 360 | блокированная жилая застройка |
| :ЗУ16 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 585 | блокированная жилая застройка |
| :ЗУ17 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 360 | блокированная жилая застройка |
| :ЗУ18 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 540 | блокированная жилая застройка |
| :ЗУ19 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 540 | блокированная жилая застройка |
| :ЗУ20 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 360 | блокированная жилая застройка |
| :ЗУ21 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 360 | блокированная жилая застройка |
| :ЗУ22 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 540 | блокированная жилая застройка |
| :ЗУ23 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 539 | блокированная жилая застройка |
| :ЗУ24 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 360 | блокированная жилая застройка |
| :ЗУ25 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 585 | блокированная жилая застройка |
| :ЗУ26 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 351 | блокированная жилая застройка |
| :ЗУ27 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 528 | блокированная жилая застройка |
| :ЗУ28 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 528 | блокированная жилая застройка |
| :ЗУ29 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 352 | блокированная жилая застройка |
| :ЗУ30 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 353 | блокированная жилая застройка |
| :ЗУ31 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 529 | блокированная жилая застройка |
| :ЗУ32 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 529 | блокированная жилая застройка |
| :ЗУ33 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 353 | блокированная жилая застройка |
| :ЗУ34 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 575 | блокированная жилая застройка |
| :ЗУ35 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 597 | блокированная жилая застройка |
| :ЗУ36 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 557 | блокированная жилая застройка |
| :ЗУ37 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 492 | блокированная жилая застройка |
| :ЗУ38 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 332 | блокированная жилая застройка |
| :ЗУ39 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 543 | блокированная жилая застройка |
| :ЗУ40 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 306 | блокированная жилая застройка |
| :ЗУ41 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 465 | блокированная жилая застройка |
| :ЗУ42 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 31466 | деловое управление |
| :ЗУ43 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 838 | для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ44 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 695 | для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ45 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 913 | для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ46 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 718 | для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ47 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 747 | для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ48 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 940 | для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ49 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 896 | для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ50 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 548 | для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ51 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 419 | для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ52 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 867 | для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ53 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 1105 | для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ54 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 601 | для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ55 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 614 | для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ56 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 609 | для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ57 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 440 | для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ58 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 485 | для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ59 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 1398 | обеспечение занятий спортом в помещениях |
| :ЗУ60 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 20375 | обеспечение занятий спортом в помещениях |
| :ЗУ61 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 810 | площадки для занятий спортом |
| :ЗУ62 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 13539 | площадки для занятий спортом |
| :ЗУ63 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 643 | предоставление коммунальных услуг |
| :ЗУ64 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 25 | предоставление коммунальных услуг |
| :ЗУ65 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 21367 | склады |
| :ЗУ66 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 9440 | служебные гаражи |
| :ЗУ67 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 2478 | служебные гаражи |
| :ЗУ68 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 232609 | среднеэтажная жилая застройка |
| :ЗУ69 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 331 | среднеэтажная жилая застройка |
| Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования |
| :ЗУ70 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 4063 | земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ71 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 12375 | земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ72 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 240 | земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ73 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 1712 | земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ74 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 1676 | земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ75 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 2068 | земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ76 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 4500 | земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ77 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 1682 | земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ78 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 167 | земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ79 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 1473 | земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ80 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 873 | земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ81 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 511 | земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ82 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 27732 | земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ83 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 27529 | земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ84 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 555 | земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ85 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 113467 | земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ86 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 191 | земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ87 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 320 | земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ88 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 2179 | земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ89 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 2795 | земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ90 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 23429 | земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ91 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 73 | земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ92 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 205 | земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ93 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 344 | земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ94 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 898 | земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ95 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 441 | земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ96 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 559 | земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ97 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 713 | земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ98 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 900 | земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ99 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 961 | земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ100 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 487 | земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ101 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 168 | земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ102 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 18348 | земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ103 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 616 | земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ104 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 43 | земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ105 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 8316 | земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ106 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 1145 | земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ107 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | образование путем раздела, объединения, перераспределения, а также образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | земли населенных пунктов | 907 | земельные участки (территории) общего пользования |

4. Перечень земельных участков,

предполагаемых к изъятию для государственных или муниципальных нужд

| Кадастровый номер земельного участка | Адрес/ описание местоположения земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка (кв.м) | Разрешенное использование земельного участка в соответствии с решениями проекта планировки территории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 86:11:0701001:15506 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | земли населенных пунктов | 1187 | земельные участки (территории) общего пользования |
| 86:11:0701001:13656 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | земли населенных пунктов | 687 | земельные участки (территории) общего пользования |
| 86:11:0702001:404 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | земли населенных пунктов | 761 | земельные участки (территории) общего пользования |
| 86:11:0702001:57 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | земли населенных пунктов | 4591 | земельные участки (территории) общего пользования |
| 86:11:0702001:1090 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | земли населенных пунктов | 4171 | земельные участки (территории) общего пользования |
| 86:11:0702001:19 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | земли населенных пунктов | 6671 | земельные участки (территории) общего пользования |
| 86:11:0702001:1514 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-западный промышленный узел, панель 25 | земли населенных пунктов | 220 | земельные участки (территории) общего пользования |

Приложение 2 к постановлению

администрации города

от 18.12.2020 №1095_

Чертеж планировки территории

Эскизный вариант

планировочных или объемно-пространственных решений застройки территории

в соответствии с проектом планировки территории

Схема границ территорий,

подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций

природного, техногенного характера

Схема границ зон

с особыми условиями использования территорий,

границ территорий объектов культурного наследия

Схема развития инженерной инфраструктуры и связи

Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта

Разбивочный чертеж красных линий

Чертеж межевания территории (1 этап)

Фрагмент 1

Чертеж межевания территории (1 этап)

Фрагмент 2

Чертеж межевания территории (2 этап)

Фрагмент 1

Чертеж межевания территории (2 этап)

Фрагмент 2

Чертеж межевания территории (3 этап)

Фрагмент 1

Чертеж межевания территории (3 этап)

Фрагмент 2

Чертеж межевания территории (1 этап)

Чертеж межевания территории (2 этап)

Чертеж межевания территории (3 этап)

# Text boxes

1 период

2 период