от 19.02.2019 №102

Об утверждении актуализированных схем электроснабжения и газоснабжения муниципального образования город Нижневартовск на период до 2035 года

В соответствии с решением Думы города от 06.12.2018 №417 "О программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нижневартовск на период до 2035 года":

1. Утвердить:

- актуализированную схему электроснабжения муниципального образования город Нижневартовск на период до 2035 года согласно приложению 1;

- актуализированную схему газоснабжения муниципального образования город Нижневартовск на период до 2035 года согласно приложению 2.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города            от 28.03.2017 №459 "Об утверждении схем электроснабжения и газоснабжения муниципального образования город Нижневартовск на период до 2035 года".

3. Департаменту общественных коммуникаций администрации города (С.В. Селиванова) обеспечить опубликование постановления в газете "Варта".

Глава города                                                                                            В.В. Тихонов

Приложение 1 к постановлению

администрации города

от 19.02.2019 №102

Актуализированная схема электроснабжения

муниципального образования город Нижневартовск

на период до 2035 года

Оглавление

| 1. | Характеристика существующего состояния системы электроснабжения | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергосбережения у потребителей | 45 |
| 3. | План развития муниципального образования город Нижневартовск, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы | 47 |
| 3.1. | Перечень перспективных показателей | 47 |
| 3.2. | Количественное определение перспектиных показателей развития муниципального образования | 48 |
| 3.3. | Прогноз спроса на коммунальные ресурсы | 52 |
| 4. | Перечень мероприятий и целевых показателей развития системы электроснабжения муниципального образования город Нижневартовск | 55 |
| 4.1. | Целевые показатели развития системы электроснабжения | 55 |
| 5. | Программа инвестиционных проектов системы электроснабжения | 58 |
| 6. | Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования | 58 |
| 6.1. | Объемы и источники инвестиций по проектам | 58 |
| 6.2. | Краткое описание форм организации инвестиционных проектов | 60 |
| 6.3. | Динамика уровней тарифов, платы (тарифа) за подключение (присоединение) | 60 |
| Заключение | 61 |

1. Характеристика

существующего состояния системы электроснабжения

Функционирование рынка электрической энергии города Нижневартовска включает в себя деятельность организаций на оптовом и розничном рынках электрической энергии. Потребители электрической энергии города Нижневартовска заключают договоры энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии) с гарантирующим поставщиком и энергосбытовыми (энергоснабжающими) организациями.

На территории города Нижневартовска осуществляет деятельность гарантирующий поставщик электрической энергии ООО "Нижневартовская энергосбытовая компания" (ООО "НЭСКО"). Зоной деятельности ООО "НЭСКО"        является границы балансовой принадлежности электрических сетей АО            "Городские электрические сети" города Нижневартовска. Гарантирующий          поставщик приобретает электрическую энергию на оптовом рынке. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 №1172 "Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности" территория Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отнесена к первой         ценовой зоне (зона Европы и Урала) оптового рынка электрической энергии. Поставка электрической энергии (мощности) населению и приравненным                к нему категориям потребителей осуществляется по регулируемым ценам              (тарифам). Продажа остальных объемов электрической энергии (мощности) осуществляется по нерегулируемым ценам.

Гарантирующий поставщик и энергосбытовые (энергоснабжающие) организации в интересах потребителей заключают на розничном рынке договоры  на оплату услуг передачи электрической энергии с сетевыми организациями. Оплата услуг осуществляется по единым котловым тарифам, дифференцированным по уровням напряжения и группам потребителей, и утверждаемым РЭК Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа.

Основными сетевыми организациями города Нижневартовска являются Филиал ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (ФСК ЕЭС) - Магистральные электрические сети (МЭС) Западной Сибири,          АО "Тюменьэнерго" (вышестоящие сетевые организации) и АО "Городские электрические сети" города Нижневартовска (нижестоящая смежная сетевая организация). Деятельность данных организаций для города Нижневартовска имеет стратегическое значение.

Договорная конструкция между субъектами энергетики региона выглядит следующим образом: в соответствии с договорами оказания услуг по передаче электрической энергии, оплата услуг происходит пропорционально объемам электроэнергии (мощности) между сетевыми организациями по индивидуальным тарифам РЭК Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного  округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, установленным на получение своего НВВ всеми участниками с соответствии с принципами соблюдения баланса экономических интересов поставщиков и потребителей электрической энергии.

АО "Городские электрические сети", в свою очередь, осуществляет          покупку потерь электрической энергии в сетях предприятия по договору купли-продажи потерь у гарантирующего поставщика. Оплата услуг между сетевыми организациями осуществляется на основании индивидуальных тарифов,           устанавливаемых РЭК Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа.

Электроснабжение города Нижневартовска осуществляется от Тюменской энергосистемы. Опорным центром питания является понизительная           подстанция ПС 500/220/10 кВ "Сибирская" мощностью 1002 МВА, расположенная в северной части города. Подстанция находится на балансе Филиала ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"            (ФСК ЕЭС) - Магистральные электрические сети (МЭС) Западной Сибири.

С ПС 500/220/10 кВ "Сибирская" по высоковольтным линиям электропередачи напряжением 500 кВ связаны следующие объекты:

- Сургутская ГРЭС-2 (магистраль Сургутская ГРЭС-2 - Сибирская);

- Нижневартовская ГРЭС (магистраль Нижневартовская ГРЭС - Сибирская);

- ПС 500 кВ "Трачуковская" (магистраль Трачуковская - Сибирская).

По линиям электропередачи напряжением 220 кВ осуществляется связь со следующими объектами:

- Нижневартовская ГРЭС;

- ПС 500 кВ "Кирьяновская";

- ПС 500 кВ "Кустовая".

В границах г. Нижневартовска находятся 3 ПС 220 кВ:

- ПС 220/110/10/6 кВ "Мегион";

- ПС 220/110/6 кВ "ГПП-2";

- ПС 220/110/10 кВ "Эмтор".

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Западной Сибири обеспечивает на территории городского округа функционирование электрических подстанций                и системных сетей напряжением 220-500 кВ, являющихся основными системообразующими центрами питания и линиями электропередачи на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Линии электропередачи                  и подстанции напряжением 110 кВ входят в зону обслуживания филиала               АО "Тюменьэнерго" - Нижневартовские электрические сети, линии и объекты 0,4-6-10-35 кВ обслуживаются АО "Городские электрические сети".

Основой формирования электрических сетей напряжением 35-110 кВ            города Нижневартовска являются 13 понизительных подстанций 110 кВ.          Подстанции соединены с действующими ПС 220 кВ по воздушным ЛЭП 110 кВ. От опорных подстанций по воздушным ЛЭП напряжением 35 кВ осуществляется электроснабжение городского округа через 19 ПС 35 кВ. Между              ПС 110/10 кВ "Обская (ГПП-2)" и ПС 110/10 кВ "Южная (ГПП-6)" имеется             линия резервного питания ЛЭП 10 кВ, выполненная в габаритах ЛЭП 110 кВ.

Технические характеристики основных подстанций напряжением 110-500 кВ приведены в таблице 1.

Технические характеристики основных подстанций напряжением              35-110 кВ приведены в таблице 2

Таблица 1 - Технические характеристики основных подстанций напряжением 110-500 кВ

| № п/п | Наименование подстанции | Класс напряжения, кВ | Суммарная мощность трансформаторов, МВА | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сибирская | 500/220/10 | 1002 | - |
| 2. | Мегион | 220/110/10/6 | 455 | - |
| 3. | Эмтор | 220/110/10 | 250 | - |
| 4. | ГПП-2 | 220/110/6 | 200 | - |
| 5. | Центральная | 110/10 | 2х25 | 2008 |
| 6. | Западная | 110/35/10 | 2х40 | 2006 |
| 7. | Нижневартовская | 110/35/6 | 2х40 | 1971-2009 |
| 8. | Индустриальная | 110/10 | 2х40 | 1981 |
| 9. | Восток | 110/35/10 | 2х40 | 1983 |
| 10. | Южная (ГПП-6) | 110/10 | 2х25 | 1985 |
| 11. | ГПП-7 | 110/35/6 | 2х40 | 1986-2008 |
| 12. | ГПП-9А (Колмаковская) | 110/35/10 | 2х25 | 2011 |
| 13. | Медвежья | 110/35/6 | 2х25 | 1974 |
| 14. | ГПП-1 | 110/10 | - | - |
| 15. | Городская-5 | 110/10 | 2х40 | 2001-2007 |
| 16. | Обская (ГПП-2) | 110/10 | 2х32, 2х25 | 1976-2017 |

Таблица 2 - Технические характеристики основных подстанций напряжением 35 - 110 кВ

| Наименование подстанции 35-110 кВ | Количество и мощность трансформаторов | Совмещенный максимум нагрузок на шинах 6-10 кВ (без учета мощности по стороне 35кВ) на 07.01.2017г., 17.00, МВт |
| --- | --- | --- |
|  | Кол-во, шт | Присоединенная мощность, МВА | Максимальная мощность, МВт | Мощность трансформаторов на 2017 г., МВА |  |
| ПС 110/35/6 кВ Нижневартовская | 2 | 95,910/3 820 | 30,686 | 80 | 13,93 |
| ПС 110/10/10 кВ Индустриальная | 2 | 76,180 | 22,089 | 80 | 18,36 |
| ПС 110/35/10 кВ Западная | 2 | 95,203 | 27,831 | 80 | 7,04 |
| ПС 110/10/10 кВ Центральная | 2 | 39,32 | 16,481 | 50 | 9,12 |
| ПС 110/10/10 кВ Обская | 4 | 113,023 | 37,95 | 114 | 26,38 |
| ПС 110/35/10 кВ Восток | 2 | 114,395 | 31,31 | 80 | 9,39 |
| ПС 110/35/10 кВ Колмаковская | 2 | 63 640 | 24 115 | 50 | 3,01 |
| ПС 110/10/10 кВ Городская-5 | 2 | 97,53 | 35,352 | 80 | 23,17 |
| ПС 110/10/10 кВ Южная | 2 | 37 223 | 17 225 | 50 | 10,31 |
| ПС 110/35/6 кВ Савкинская | 2 | 16,6 | 3,15 | 32 | 2,52 |
| ПС 110/35/6 кВ ГПП-7 | 2 | 90,903 | 34,22 | 80 | 2,71 |
| ПС 35/10 кВ Водозабор | 2 |  |  | 20 | 0,08 |
| ПС 35/6 кВ Стройиндустриальная | 2 | 13,549 | 5,12 | 12,6 | 4,14 |
| ПС 35/10 кВ Новая | 2 |  |  | 16,3 | 1,14 |

В зоне деятельности АО "Городские электрические сети" находятся подстанции, трансформаторные подстанции, магистральные и распределительные электрические сети высокого и низкого напряжения (35 кВ, 6-10 кВ, 0,4 кВ), обеспечивающие электроснабжением городские объекты.

В границах города Нижневартовска, согласно территориальной принадлежности, сформировано 26 электросетевых комплексов (далее - ЭСК) объектов электроснабжения. ЭСК представляют собой часть соответствующей сети инженерно-технического обеспечения и являются технологически связанными.

Перечень ЭСК:

1. Электросетевой комплекс "Распределительные линии высокого                  и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 1 микрорайона, квартала "Прибрежный-1", коммунальной зоны, общественного центра (в створе                    ул. Кузоваткина - пр. Победы)".

2. Электросетевой комплекс "Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 2 микрорайона, парковой       зоны, общественного центра (в створе пр. Победы - ул. Нефтяников), больничного комплекса".

3. Электросетевой комплекс "Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 3 микрорайона".

4. Электросетевой комплекс "Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 4 микрорайона".

5. Электросетевой комплекс "Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 5 микрорайона, квартал  "Мира".

6. Электросетевой комплекс "Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 6 микрорайона".

7. Электросетевой комплекс "Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 7 микрорайона, квартала "7А", общественного центра (от ул. Нефтяников до ул. Чапаева)".

8. Электросетевой комплекс "Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 8 микрорайона и 8-А микрорайона".

9. Электросетевой комплекс "Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 9 микрорайона и 9А микрорайона; спортивной зоны, кварталов Прибрежный-3.1, Прибрежный-3.2                (в створе пр. Победы - ул. Чапаева)".

10. Электросетевой комплекс "Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 10 микрорайона и коммунально-складской зоны (КСЗ)".

11. Электросетевой комплекс "Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 10А микрорайона и квартала "Северный".

12. Электросетевой комплекс "Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 10Б микрорайона".

13. Электросетевой комплекс "Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 10В микрорайона и МЖК".

14. Электросетевой комплекс "Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 10Г микрорайона".

15. Электросетевой комплекс "Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 11 микрорайона и общественного центра (от ул. Чапаева до ул. Пермская").

16. Электросетевой комплекс "Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 12 микрорайона".

17. Электросетевой комплекс "Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 13 микрорайона".

18. Электросетевой комплекс "Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 14 микрорайона".

19. Электросетевой комплекс "Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 15 микрорайона и кварталов А по ул. Ленина; "Прибрежный-3 (в створе ул. Чапаева - ул. Дружбы Народов)".

20. Электросетевой комплекс "Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 16 микрорайона и 16-А микрорайона, квартала "Прибрежный-2".

21. Электросетевой комплекс "Распределительные линии высокого и низкого напряжения старой части города, трансформаторные подстанции".

22. Электросетевой комплекс "Распределительные линии высокого и низкого напряжения промышленной зоны, трансформаторные подстанции".

23. Электросетевой комплекс "Магистральные линии высокого напряжения жилой зоны, распределительные пункты 10 кВ (РПЖ)".

24. Электросетевой комплекс "Магистральные линии высокого напряжения 35 кВ промышленной зоны, подстанции 35/6-10 кВ".

25. Электросетевой комплекс "Магистральные линии высокого напряжения 6-10 кВ промышленной зоны, распределительные пункты 6-10 кВ (РПП)".

26. Электросетевой комплекс "Магистральные линии высокого напряжения старой части города, подстанции 35/10 кВ, распределительные пункты 10 кВ (РП)".

Объем существующих объектов электросетевого хозяйства АО "Горэлектросеть", приведен в таблице 3.

Таблица 3 - Объем существующих объектов электросетевого хозяйства            АО "Горэлектросеть" на 31.12.2017

| № п/п | Тип электрооборудования | Ед. изм. | Класс напряжения, кВ | Кол-во (протяженность) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ВЛ | км | 35 | 108,9 |
| 2. |  |  | 10(6) | 176,6 |
| 3. |  |  | 0,4 | 98,6 |
| 4. | КЛ |  | 35 | 17,17 |
| 5. |  |  | 10(6) | 643,9 |
| 6. |  |  | 0,4 | 476,6 |
| 7. | ПС | шт | 35/10(6) | 15 |
| 8. | РП | шт | 10(6)/0,4 | 42 |
| 9. | ТП, БКТП, КТПН | шт | 10(6)/0,4 | 474 |

Существующие сооружения имеют удовлетворительное состояние                     и пригодны для дальнейшей эксплуатации.

Схемы повысительных станций, находящихся во владении АО "Городские электрические сети" представлены на рисунках 1-16

Рисунок 1 - Схема ПС Эмтор

Рисунок 2 - Схема ПС Колмаковская

Рисунок 3 - Схема ПС Восток

Рисунок 4 - Схема ПС Центральная

Рисунок 5 - Схема ПС Городская-5

Рисунок 6 - Схема ПС Юбилейная

Рисунок 7 - Схема ПС Индустриальная

Рисунок 8 - Схема ПС Западная

Рисунок 9 - Схема ПС Обская

Рисунок 10 - Схема ПС Нижневартовская

Рисунок 11 - Схема ПС Савкинская

Рисунок 12 - Схема ПС ГПП-7-Н-Вартовская

Рисунок 13 - Схема ПС Западная-Восток

Рисунок 14 - Схема ПС Мегион

Рисунок 15 - Схема ПС БИНТ

Рисунок 16 - Схема ПС ГПП-1

Технические характеристики линий электропередач, находящихся               во владении АО "Городские электрические сети" на 2017 год, представлены                    в таблице 4.

Таблица 4 - Технические характеристики линий электропередач, находящихся во владении АО "Городские электрические сети"

| Наименование линии электропередачи, диспетчерский номер | Год ввода в эксплуатацию | Тип исполнения (ВЛ/КЛ) | кВ | Длина, км | Техническое состояние по оценке энергосистемы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-цепн. ВЛ-35кВ ф.Очистные - I, Очистные - II | 1977 | ВЛ | 35 | 3,500 | уд. |
| 2-цепн. ВЛ-35кВ ф.3, 4 ГПП-7 | 1978 | ВЛ | 35 | 4,040 | уд. |
| 2-цепн. ВЛ-35кВ ф.5, 6 ГПП-7 | 1990 | ВЛ | 35 | 4,494 | уд. |
| 2-цепн. ВЛ-35кВ ф.1, 2 ГПП-7 | 1989 | ВЛ | 35 | 1,716 | уд. |
| 2-цепн. ВЛ-35кВ ф.2, 3 ГПП-3 (Западная) | 1989 | ВЛ | 35 | 5,138 | уд. |
| 2-цепн. ВЛ-35кВ ф.2, 3 ПС К-203 - ПС Водозабор | 1980 | ВЛ | 35 | 9,000 | уд. |
| 2-цепн. ВЛ-35кВ ф.Восток - Западная, ф.Восток, КОС | 1995 | ВЛ | 35 | 6,037 | уд. |
| 2-цепн. ВЛ-35кВ Восток - Водозабор-1, Восток - Водозабор-2 | 1993 | ВЛ | 35 | 3,946 | уд. |
| 2-цепн. ВЛ-35кВ ф.3, 4 Восток-Котельная 3А | 1995 | ВЛ | 35 | 4,157 | уд. |
| 2-цепн. ВЛ-35кВ ф.2, 4 ПС Савкинская | 1982 | ВЛ | 35 | 9,800 | уд. |
| ВЛ-35кВ ф.2 ПС Савкинская - ПС Рямная | 1984 | ВЛ | 35 | 2,570 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.112 - РПП-5 (каб. выход) | 1994 | КЛ | 10 | 1,02 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.207 - РПП-5 (каб. выход) | 1994 | КЛ | 10 | 1,02 | уд. |
| 2х цеп. ВЛ-10кВ ф.112, 207 ПС-110/10/10 Индустриальная | 1982 | ВЛ | 10 | 0,536 | уд. |
| 2КЛ-10кВ РПП-5 - ВЛ-10кВ ф.112 (каб. ввод) | 1994 | КЛ | 10 | 0,18 | уд. |
| 2КЛ-10кВ РПП-5 - ВЛ-10кВ ф.207 (каб. ввод) | 1994 | КЛ | 10 | 0,18 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.410 - РПЖ-16 | 2005 | КЛ | 10 | 2,596 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.106 - РПЖ-16 | 2005 | КЛ | 10 | 2,596 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.411 - РПЖ-10 | 1992 | КЛ | 10 | 2 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.303 - РПЖ-10 | 1992 | КЛ | 10 | 2 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.305 - РПЖ-14 | 2001 | КЛ | 10 | 2,013 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.211 - РПЖ-14 | 2001 | КЛ | 10 | 2,013 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.109 - РПЖ-2 | 2006 | КЛ | 10 | 3,805 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.203 - РПЖ-2 | 2006 | КЛ | 10 | 3,805 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.105 - РПЖ-1А | 2005 | КЛ | 10 | 2,911 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.414 - РПЖ-1А | 2005 | КЛ | 10 | 2,911 | уд. |
| КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.111 - ТП-3/1 | 1983 | КЛ | 10 | 1,420 | уд. |
| КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.206 - ТП-3/7 | 1983 | КЛ | 10 | 1,160 | уд. |
| КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.204 - ТП-4/1 | 1983 | КЛ | 10 | 1,590 | уд. |
| КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.108 - ТП-4/2 | 1983 | КЛ | 10 | 1,850 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.104 (каб.выход) | 1983 | КЛ | 10 | 0,141 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.403 (каб. выход) | 1983 | КЛ | 10 | 0,141 | уд. |
| 2х цеп. ВЛ-10кВ в габ.110кВ ф.104, 403 ПС-110/10/10кВ Индустриальная | 1983 | ВЛ | 10 | 3,050 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.104 - ТП-6/1 (каб. ввод) | 2011 | КЛ | 10 | 0,034 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.403 - ТП-6/1 (каб. ввод) | 2011 | КЛ | 10 | 0,034 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.110 - ТП-51/з (ПНС) | 1994 | КЛ | 10 | 0,5 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.205 - ТП-51/з (ПНС) | 1994 | КЛ | 10 | 0,5 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ПС Восток ф.113 (каб. выход) | 1992 | КЛ | 10 | 0,25 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ПС Восток ф.234 (каб. выход) | 1992 | КЛ | 10 | 0,25 | уд. |
| 2х цеп. ВЛ-10кВ в габ.110кВ ф.113, 234 ПС-110/35/10кВ Восток | 2003 | ВЛ | 10 | 2,613 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ПС Восток ф.113 - РПЖ-9 (каб. ввод) | 1988 | КЛ | 10 | 0,299 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ПС Восток ф.234 - РПЖ-9 (каб. ввод) | 1988 | КЛ | 10 | 0,299 | уд. |
| КЛ-10кВ ПС Восток ф.101 - РП-2С (каб. выход) | 2013 | КЛ | 10 | 0,334 | хор. |
| КЛ-10кВ ПС Восток ф.226 - РП-2С (каб. выход) | 2013 | КЛ | 10 | 0,334 | хор. |
| 2х цеп. ВЛ-10кВ в габ.35кВ ф.101, 226 ПС-110/35/10кВ Восток | 2007 | ВЛ | 10 | 0,78 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ПС Восток ф.212 (каб. выход) | 1988 | КЛ | 10 | 0,225 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ПС Восток ф.121 (каб. выход) | 1988 | КЛ | 10 | 0,225 | уд. |
| 2х цеп. ВЛ-10кВ ф.212, 121 ПС-110/35/10кВ Восток | 1988 | ВЛ | 10 | 2,8 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ф.1 ПС Южная (каб.выход) | 1988 | КЛ | 10 | 0,16 | уд. |
| ВЛ-10кВ ф.1 ПС-110/10/10 Южная | 1988 | ВЛ | 10 | 2,6 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ф.1 ПС Южная - ТП-56/х | 1996 | КЛ | 10 | 0,1 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ф.29 ПС Южная (каб.выход) | 1988 | КЛ | 10 | 0,16 | уд. |
| ВЛ-10кВ ф.29 ПС-110/10/10 Южная | 1988 | ВЛ | 10 | 2,62 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ф.29 ПС Южная - ТП-56/х | 1996 | КЛ | 10 | 0,1 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ф.20 ПС Южная (каб.выход) | 1989 | КЛ | 10 | 0,1 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ф.27 ПС Южная (каб.вых.) | 1989 | КЛ | 10 | 0,1 | уд. |
| 2х цеп. ВЛ-10кВ ф.20, 27 ПС-110/10/10кВ Южная | 1988 | ВЛ | 10 | 2,005 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ф.8 ПС Южная (каб.выход) | 1989 | КЛ | 10 | 0,1 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ф.11 ПС Южная (каб.выход) | 1989 | КЛ | 10 | 0,1 | уд. |
| 2х цеп. ВЛ-10кВ ф.8, 11 ПС-110/10/10кВ Южная | 1988 | ВЛ | 10 | 1,5 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ф.31 ПС Южная (каб.выход) | 1982 | КЛ | 10 | 0,2 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ф.37 ПС Южная (каб.выход) | 1982 | КЛ | 10 | 0,2 | уд. |
| 2х цеп. ВЛ-10кВ ф.31, 37 ПС-110/10/10кВ Южная | 1982 | ВЛ | 10 | 0,865 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ф.7 ПС Южная (каб.выход) | 1988 | КЛ | 10 | 0,112 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ф.26 ПС Южная (каб.выход) | 1988 | КЛ | 10 | 0,112 | уд. |
| 2х цеп. ВЛ-10кВ ф.7, 26 ПС-110/10/10кВ Южная | 1988 | ВЛ | 10 | 0,75 | уд. |
| КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.109 - ТП-22/5 | 2010 | КЛ | 10 | 0,295 | хор. |
| КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.444 - ТП-22/5 | 2010 | КЛ | 10 | 0,295 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.139 - РПЖ-12 | 2001 | КЛ | 10 | 2,907 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.456 - РПЖ-12 | 2001 | КЛ | 10 | 2,907 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.103 - РПЖ-8 | 2001 | КЛ | 10 | 1,355 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.458 - РПЖ-8 | 2001 | КЛ | 10 | 1,355 | уд. |
| КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.105 - РПЖ-7 | 2004 | КЛ | 10 | 2,462 | уд. |
| КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.452 - РПЖ-7 | 2004 | КЛ | 10 | 2,462 | уд. |
| КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.107 - РПЖ-13 | 2009 | КЛ | 10 | 2,930 | хор. |
| КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.450 - РПЖ-13 | 2009 | КЛ | 10 | 2,930 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.204 - РП-29 (каб.выход) | 2013 | КЛ | 10 | 0,100 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.361 - РП-29 (каб.выход) | 2013 | КЛ | 10 | 0,086 | хор. |
| 2-цеп. ВЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.204,361 - РП-29 | 2002 | ВЛ | 10 | 0,616 | хор. |
| КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.208 - РПЖ-22 | 2011 | КЛ | 10 | 0,226 | хор. |
| КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.323 - РПЖ-22 | 2011 | КЛ | 10 | 0,226 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.206 (каб.выход) | 2013 | КЛ | 10 | 0,217 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.355 (каб.выход) | 2013 | КЛ | 10 | 0,204 | хор. |
| 2-цеп. ВЛ-10кВ ПС Городская-5 Ф-206, 355 до 19 мкр. | 2001 | ВЛ | 10 | 0,970 | хор. |
| КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.206 - РПЖ-22 (каб.ввод) | 2013 | КЛ | 10 | 0,285 | хор. |
| КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.355 - РПЖ-22 (каб.ввод) | 2013 | КЛ | 10 | 0,285 | хор. |
| КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.210 - РПЖ-6 | 2002 | КЛ | 10 | 1,760 | уд. |
| КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.349 - РПЖ-6 | 2002 | КЛ | 10 | 1,760 | уд. |
| 3КЛ-10кВ РПЖ-5 ф.17 - РПЖ-13 | 1989 | КЛ | 10 | 1,274 | уд. |
| 3КЛ-10кВ РПЖ-5 ф.20 - РПЖ-13 | 1989 | КЛ | 10 | 1,274 | уд. |
| КЛ-10кВ ПС Эмтор ф.107 (каб.выход) | 2005 | КЛ | 10 | 1,560 | уд. |
| КЛ-10кВ ПС Эмтор ф.208 (каб.выход) | 2005 | КЛ | 10 | 1,560 | уд. |
| 2-цеп. ВЛ-10кВ ПС Эмтор ф.107,208 - РПЖ-19, РПЖ-20 | 2011 | ВЛ | 10 | 3,119 | хор. |
| КЛ-10кВ ПС Эмтор ф.107 - РПЖ-19 (каб.ввод) | 2013 | КЛ | 10 | 0,160 | хор. |
| КЛ-10кВ ПС Эмтор ф.208 - РПЖ-19 (каб.ввод) | 2013 | КЛ | 10 | 0,160 | хор. |
| КЛ-10кВ ПС Эмтор ф.107 - РПЖ-20 (каб.ввод) | 2012 | КЛ | 10 | 0,114 | хор. |
| КЛ-10кВ ПС Эмтор ф.208 - РПЖ-20 (каб.ввод) | 2012 | КЛ | 10 | 0,114 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ПС Обская ф.108 - РПЖ-4 | 1987 | КЛ | 10 | 2,038 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ПС Обская ф.802 - РПЖ-4 | 1987 | КЛ | 10 | 2,038 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ПС Обская ф.103 - РПЖ-1 | 1999 | КЛ | 10 | 4,200 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ПС Обская ф.804 - РПЖ-1 | 1999 | КЛ | 10 | 4,200 | уд. |
| КЛ-10кВ ПС Обская ф.105 - ТП-10/4 | 1999 | КЛ | 10 | 1,540 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ПС Обская ф.202 (каб.выход) | 1978 | КЛ | 10 | 0,125 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ПС Обская ф.304 (каб.выход) | 1978 | КЛ | 10 | 0,125 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ПС Обская ф.311 - ТП-10/1 | 2010 | КЛ | 10 | 0,638 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ПС Обская ф.408 - ТП-10/1 | 2010 | КЛ | 10 | 0,638 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ПС Обская ф.208 - РПЖ-3 | 1987 | КЛ | 10 | 2,865 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ПС Обская ф.705 - РПЖ-3 | 1987 | КЛ | 10 | 2,865 | уд. |
| КЛ-10кВ ПС Обская ф.304 - БКТП-К-5 (каб.ввод) | 2013 | КЛ | 10 | 0,025 | хор. |
| КЛ-10кВ ПС Обская ф.304 - ТП-17/4 (каб.ввод) | 2008 | КЛ | 10 | 0,124 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ПС Обская ф.510 (каб.выход) | 1994 | КЛ | 10 | 0,038 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ПС Обская ф.604 (каб.выход) | 1994 | КЛ | 10 | 0,038 | уд. |
| 2-цеп. ВЛ-10кВ ПС Обская ф.510,604 - ТП-К/3 | 1994 | ВЛ | 10 | 0,525 | уд. |
| 2-цеп. ВЛ-10кВ ПС Обская ф.510,604 оп.№4 - РПЖ-17 | 2011 | ВЛ | 10 | 0,150 | хор. |
| КЛ-10кВ ПС Обская ф.510 - ТП-К/3 (каб.ввод) | 1994 | КЛ | 10 | 0,209 | уд. |
| КЛ-10кВ ПС Обская ф.604 - ТП-К/3 (каб.ввод) | 1994 | КЛ | 10 | 0,209 | уд. |
| КЛ-10кВ ПС Обская ф.310 - ТП-К/1 | 1987 | КЛ | 10 | 1,150 | уд. |
| КЛ-10кВ ПС Обская ф.803 - ТП-К/1 | 1987 | КЛ | 10 | 1,150 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ПС Обская ф.402 - РПЖ-18 | 1999 | КЛ | 10 | 2,390 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ПС Обская ф.506 - РПЖ-18 | 1999 | КЛ | 10 | 2,390 | уд. |
| КЛ-10кВ ПС Обская ф.809 - ТП-10/5 | 1999 | КЛ | 10 | 1,660 | уд. |
| ВЛ-10кВ ПС Обская ф.302 | 2012 | ВЛ | 10 | 0,540 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ПС Обская ф.302 (каб.выход) | 1994 | КЛ | 10 | 0,075 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ПС Обская ф.105-ТП-10/4 | 2010 | КЛ | 10 | 0,934 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ПС Обская ф.809-ТП-10/5 | 2010 | КЛ | 10 | 0,934 | хор. |
| КЛ-10кВ ПС Обская ф.410 - ПС Котельная-3А (каб.выход) | 1983 | КЛ | 10 | 0,360 | уд. |
| КЛ-10кВ ПС Обская ф.710 - ПС Котельная-3А (каб.выход) | 1983 | КЛ | 10 | 0,360 | уд. |
| 2-х цепная ВЛ-10кВ ПС Обская ф.410,710 - ПС Котельная-3А | 1983 | ВЛ | 10 | 0,450 | уд. |
| КЛ-10кВ ПС Обская ф.410 (ПС Котельная-3А) (каб.ввод) | 1983 | КЛ | 10 | 0,180 | уд. |
| КЛ-10кВ ПС Обская ф.710 (ПС Котельная-3А) (каб.ввод) | 1983 | КЛ | 10 | 0,180 | уд. |
| 2х цеп. ВЛ-10кВ ф.6,5 РП Дагестан - РП-Совхоз | 1978 | ВЛ | 10 | 5,932 | уд. |
| 2х цеп. ВЛ-10кВ ф.202, 304 ПС-110/10/10кВ Обская - РП-29 | 1988 | ВЛ | 10 | 1,729 | уд. |
| КЛ-6кВ ПС Нижневартовская ф.11 - РПП-11 | 2000 | КЛ | 6 | 1,200 | уд. |
| КЛ-6кВ ПС Нижневартовская ф.42 - РПП-11 | 2000 | КЛ | 6 | 1,200 | уд. |
| 2КЛ-6кВ ПС Нижневартовская ф.14 - РПП-2 | 2003 | КЛ | 6 | 1,360 | уд. |
| 2КЛ-6кВ ПС Нижневартовская ф.33 - РПП-2 | 2003 | КЛ | 6 | 1,360 | уд. |
| 2КЛ-6кВ ПС Нижневартовская ф.20 - РПП-12 | 2000 | КЛ | 6 | 1,000 | уд. |
| 2КЛ-6кВ ПС Нижневартовская ф.19 - РПП-12 | 2000 | КЛ | 6 | 1,000 | уд. |
| 2КЛ-6кВ ПС Нижневартовская ф.12 - РПП-3 | 2008 | КЛ | 6 | 1,400 | хор. |
| 2КЛ-6кВ ПС Нижневартовская ф.35 - РПП-3 | 2008 | КЛ | 6 | 1,400 | хор. |
| 2КЛ-6кВ ПС Нижневартовская ф.16 - РПП-1 | 2008 | КЛ | 6 | 1,310 | хор. |
| 2КЛ-6кВ ПС Нижневартовская ф.37 - РПП-1 | 2008 | КЛ | 6 | 1,310 | хор. |
| КЛ-6кВ ПС Нижневартовская ф.13 - ПС ПТВМ-2А | 2008 | КЛ | 6 | 0,182 | хор. |
| КЛ-6кВ ПС Нижневартовская ф.36 - ПС ПТВМ-2А | 2008 | КЛ | 6 | 0,282 | хор. |
| КЛ-6кВ ПС Нижневартовская ф.3 - БКТП-322/з | 2009 | КЛ | 6 | 0,210 | хор. |
| КЛ-6кВ ПС Нижневартовская ф.4 - БКТП-322/з | 2009 | КЛ | 6 | 0,210 | хор. |
| КЛ-6кВ ПС Нижневартовская яч.9 - ПЛУ №1, №2, №3 до оп.14 ВЛ-6кВ ф.АТК-2 | 2008 | КЛ | 6 | 0,480 | хор. |
| КЛ-6кВ ПС Нижневартовская - РПП-11 (каб.переход)-РПП-12 | 2003 | КЛ | 6 | 0,910 | уд. |
| КЛ-6кВ ПС Нижневартовская ф.11 - РПП-11 | 2000 | КЛ | 6 | 0,760 | уд. |
| КЛ-6кВ ПС Нижневартовская ф.42 - РПП-11 | 2000 | КЛ | 6 | 0,760 | уд. |
| КЛ-6кВ ПС Нижневартовская ф.19 - РПП-12 | 2002 | КЛ | 6 | 0,760 | уд. |
| КЛ-6кВ ПС Нижневартовская ф.20 - РПП-12 | 2002 | КЛ | 6 | 0,760 | уд. |
| 2-цеп. ВЛ-10кВ ф.104, 204 ПС-110/10/10кВ Центральная - РПЖ-14 | 1991 | ВЛ | 10 | 0,525 | уд. |
| 2-цеп. ВЛ-10кВ ф.104, 204 ПС-110/10/10кВ Центральная - РПЖ-10 | 1991 | ВЛ | 10 | 0,525 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ПС Центральная ф.104 - РПЖ-14 (каб.ввод) | 1991 | КЛ | 10 | 0,152 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ПС Центральная ф.204 - РПЖ-14 (каб.ввод) | 1991 | КЛ | 10 | 0,152 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ПС Центральная ф.104 - РПЖ-10 (каб.ввод) | 1991 | КЛ | 10 | 0,156 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ПС Центральная ф.204 - РПЖ-10 (каб.ввод) | 1991 | КЛ | 10 | 0,156 | уд. |
| КЛ-10кВ ПС Центральная ф.204 - РПЖ-15 (каб.ввод) | 1991 | КЛ | 10 | 0,310 | уд. |
| КЛ-10кВ ПС Центральная ф.204 - РПЖ-15 (каб.ввод) | 1991 | КЛ | 10 | 0,310 | уд. |
| КЛ-10кВ ПС Центральная ф.104 - РПЖ-9 (каб.ввод) | 2010 | КЛ | 10 | 0,299 | хор. |
| КЛ-10кВ ПС Центральная ф.106 - РПЖ-9 (каб.ввод) | 2010 | КЛ | 10 | 1,360 | хор. |
| КЛ-10кВ ПС Центральная ф.206 - РПЖ-9 (каб.ввод) | 2010 | КЛ | 10 | 1,360 | хор. |
| КЛ-10кВ ПС Центральная ф.309 - РПЖ-5 | 1989 | КЛ | 10 | 1,540 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ПС Центральная ф.309 - РПЖ-5 | 2010 | КЛ | 10 | 3,250 | уд. |
| КЛ-10кВ ПС Центральная ф.409 - РПЖ-5 | 1989 | КЛ | 10 | 1,540 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ПС Центральная ф.409 - РПЖ-5 | 2010 | КЛ | 10 | 3,250 | уд. |
| КЛ-10кВ ПС Колмаковская ф.107 (каб.выход) | 2013 | КЛ | 10 | 0,215 | хор. |
| КЛ-10кВ ПС Колмаковская я ф.207 (каб.выход) | 2013 | КЛ | 10 | 0,215 | хор. |
| 2-цеп. ВЛ-10кВ ф.107,207 ПС Колмаковская - РПЖ-23 | 2013 | ВЛ | 10 | 0,770 | хор. |
| КЛ-10кВ ПС Колмаковская ф.107 - РПЖ-23 (каб.ввод) | 2013 | КЛ | 10 | 0,260 | хор. |
| КЛ-10кВ ПС Колмаковская ф.207 - РПЖ-23 (каб.ввод) | 2013 | КЛ | 10 | 0,260 | хор. |
| 2-цепн. ВЛ-35кВ Западная - ф.1,3 ПС Колмаковская-ПС Котельная-3А | 2013 | ВЛ | 35 | 0,614 0,556 | хор. |
| 2-цепн. ВЛ-35кВ Западная - ф.9,10 ПС Котельная-3А-ПС Юбилейная | 2013 | ВЛ | 35 | 0,669 | хор. |
| 6КЛ-10кВ ф.9,10 ПС Котельная до оп.№1 | 2013 | КЛ | 35 | 0,250 | хор. |
| 4КЛ-10кВ ф.9,10 ПС Котельная от оп.№7 до ПС Юбилейная | 2013 | КЛ | 35 | 4,122 | хор. |
| КЛ-10кВ ПС Колмаковская ф.114 - РПЖ-25 | 2016 | КЛ | 10 | 2,003 | хор. |
| КЛ-10кВ ПС Колмаковская ф.214 - РПЖ-25 | 2016 | КЛ | 10 | 2,003 | хор. |
| 2-цепн. ВЛ-6кВ ф.18, 32 ПС ГПП-1 ГПЗ | 2017 | ВЛ | 6 | 1,740 | уд. |
| 2КЛ-6кВ ф.18, 32 ПС ГПП-1 ГПЗ (кабельные вставки) | 2017 | КЛ | 6 | 0,560 | уд. |
| 2КЛ-6кВ ф.18, 32 ПС ГПП-1 ГПЗ (кабельный выход) | 2017 | КЛ | 6 | 0,090 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ф.31, 37 ПС Южная - БКТП-16П/1 (кабельный ввод) | 2017 | КЛ | 10 | 0,250 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ф.103, 210 ПС Индустриальная - РПП-9 (кабельный ввод) | 2017 | КЛ | 10 | 0,642 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ф.22, 25 ПС Южная - РП Совхоз | 2017 | КЛ | 10 | 0,435 | хор. |

Общая протяженность линий электропередач, находящихся во владении                   АО "Городские электрические сети" - 1521,77 км на 31.12.2017.

Динамика технологических нарушений в электрических сетях 35; 10; 6 кВ            АО "Городские электрические сети", приведена в таблице 5.

Таблица 5 - Динамика технологических нарушений в электрических сетях 35; 10; 6 кВ АО "Городские электрические сети"

| Период | Число аварий | Число инци-дентов | В том числе | Объем недоотпуска электро-энергии, тыс. кВт×ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ошибки | дефекты ремонта | дефекты монтажа, изготовления | воздействия посторонних лиц и организаций | другие причины |  |
| 2009 | 0 | 67 | 1 | 12 | 10 | 39 | 9 | 22,6 |
| 2010 | 0 | 34 | 0 | 9 | 5 | 11 | 9 | 14,3 |
| 2011 | 0 | 50 | 0 | 7 | 6 | 14 | 23 | 19,3 |
| 2012 | 0 | 49 | 0 | 0 | 13 | 18 | 18 | 16,9 |
| 2013 | 0 | 30 | 1 | 3 | 8 | 10 | 8 | 10,0 |
| 2014 | 0 | 26 | 0 | 4 | 4 | 7 | 11 | 13,7 |
| 2015 | 0 | 36 | 1 | 8 | 8 | 12 | 7 | 18,0 |
| 2016 | 0 | 33 | 0 | 5 | 13 | 6 | 9 | 19,932 |
| 2017 | 0 | 26 | 0 | 2 | 9 | 3 | 12 | 10,3 |
| 2018 за 8 мес | 0 | 22 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 | 13,137 |

За период 2009-2018 гг. аварий в электросетевом хозяйстве АО "Городские электрические сети" на зафиксировано. Одновременно с этим, за данный период имеет место устойчивая тенденция к уменьшению числа инцидентов           на объектах электросетевого хозяйства. Наибольшие темпы сокращения числа инцидентов относятся к 2013-2015 гг. Основными причинами инцидентов               являются дефекты монтажа и изготовления, а также воздействие посторонних лиц и организаций. Объем недоотпуска электрической энергии потребителям, вызванный устранением инцидентов на электрических сетях - незначительный, носит устойчивый характер и колеблется в диапазоне 10-23 тыс. кВт×ч в год.

Динамика технологических нарушений в электрических сетях 35кВ            и выше АО "Тюменьэнерго", приведена в таблице 6.

Таблица 6 - Динамика технологических нарушений в электрических сетях 35кВ и выше АО "Тюменьэнерго"

|  | Учётные признаки аварии | Учётные признаки аварии | Итоговый недоотпуск |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе с ошибками персонала | Всего | В том числе с ошибками персонала | Электроэнергии тыс.кВтч |
| 2016 | 0 | 0 | 48 | 0 | 50,133 |
| 2017 | 0 | 0 | 43 | 0 | 75,950 |
| 2018 за 6 мес | 0 | 0 | 15 | 0 | 1,292 |

АО "Городские электрические сети" оказывает услуги по передаче электрической энергии более чем 2200 предприятиям и организациям города Нижневартовска, а также 72 тысячам потребителей бытового сектора экономики.

Фактические балансы электрической энергии и мощности АО "Городские электрические сети" за 2017 год приведены в таблице 7.

Таблица 7 - Объем электроэнергии и мощности, полученной в сеть сетевой организации и объем отпущенной             из сети сетевой организации электрической энергии и мощности потребителям, присоединенным к сетям сетевой организации

| Наименование показателя | Код строки | Всего | В том числе по уровню напряжения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Электроэнергия (тыс. кВт ч) |
| Поступление в сеть из других организаций, в том числе: | 10 | 813 353,4620 |  | 195 134,1180 | 618 219,3440 |  |
| из сетей ФСК | 20 | 14 768,8980 |  |  | 14 768,8980 |  |
| от генерирующих компаний и блок-станций | 30 | 0,0000 |  |  |  |  |
| от смежных сетевых организаций | 40 | 798 584,5640 |  | 195 134,1180 | 603 450,4460 |  |
| Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | 50 | 507 139,4890 |  |  | 144 161,9420 | 362 977,5470 |
| ВН | 60 | 0,0000 |  |  |  |  |
| СН1 | 70 | 144 161,9420 |  |  | 144 161,9420 |  |
| СН2 | 80 | 362 977,5470 |  |  |  | 362 977,5470 |
| НН | 90 | 0,0000 |  |  |  |  |
| Отпуск из сети, в том числе: | 100 | 750 318,0620 |  | 44 688,8570 | 369 039,5310 | 336 589,6740 |
| конечные потребители | 110 | 746 824,2620 |  | 44 688,8570 | 365 545,7310 | 336 589,6740 |
| другие сети, в том числе потребители имеющие статус ТСО | 130 | 3 493,8000 |  |  | 3 493,8000 |  |
| поставщики | 140 | 0,0000 |  |  |  |  |
| Отпуск в сеть других уровней напряжения | 150 | 507 139,4890 |  | 144 161,9420 | 362 977,5470 |  |
| Хозяйственные нужды организации | 160 | 0,0000 |  |  |  |  |
| Генерация на установках организации (совмещение деятельности) | 170 | 0,0000 |  |  |  |  |
| Собственное потребление (совмещение деятельности) | 180 | 0,0000 |  |  |  |  |
| Потери, в том числе: | 190 | 63 035,4000 |  | 6 283,3190 | 30 364,2080 | 26 387,8730 |
| относимые на собственное потребление | 200 | 0,0000 |  |  |  |  |
| Небаланс | 210 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Мощность (МВт) |
| Поступление в сеть из других организаций, в том числе: | 300 | 116,6200 |  | 27,6220 | 88,9980 |  |
| из сетей ФСК | 310 | 3,6000 |  |  | 3,6000 |  |
| от генерирующих компаний и блок-станций | 320 | 0,0000 |  |  |  |  |
| от смежных сетевых организаций | 330 | 113,0200 |  | 27,6220 | 85,3980 |  |
| Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | 340 | 72,3702 |  |  | 20,3254 | 52,0448 |
| ВН | 350 | 0,0000 |  |  |  |  |
| СН1 | 360 | 20,3254 |  |  | 20,3254 |  |
| СН2 | 370 | 52,0448 |  |  |  | 52,0448 |
| НН | 380 | 0,0000 |  |  |  |  |
| Отпуск из сети, в том числе: | 390 | 107,5819 |  | 6,4076 | 52,9135 | 48,2608 |
| конечные потребители | 400 | 107,0809 |  | 6,4076 | 52,4126 | 48,2608 |
| другие сети | 420 | 0,5009 |  |  | 0,5009 |  |
| поставщики | 430 | 0,0000 |  |  |  |  |
| Отпуск в сеть других уровней напряжения | 440 | 72,3702 |  | 20,3254 | 52,0448 |  |
| Хозяйственные нужды организации | 450 | 0,0000 |  |  |  |  |
| Генерация на установках организации (совмещение деятельности) | 460 | 0,0000 |  |  |  |  |
| Собственное потребление (совмещение деятельности) | 470 | 0,0000 |  |  |  |  |
| Потери, в том числе: | 480 | 9,0381 |  | 0,8890 | 4,3651 | 3,7840 |
| относимые на собственное потребление | 490 | 0,0000 |  |  |  |  |
| Небаланс | 500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

АО "Горэлектросеть" является сетевой организацией и основным видом деятельности является передача электрической энергии потребителям ООО "Нижневартовская энергосбытовая компания" (далее - НЭСКО).

АО "Горэлектросеть" производит покупку электрической энергии для компенсации потерь электрической энергии, возникающих в сетях при ее передаче потребителям.

Норматив технологических потерь электроэнергии при ее передаче             по электрическим сетям АО "Горэлектросеть" составляет на 2017 г. 9,19%              от поступления электроэнергии в сеть.

Наибольшие фактические потери электрической энергии в сетях                          АО "Городские электрические сети" приходятся на уровень напряжения                 НН - около 7,2%. Данный показатель является высоким и свидетельствует                 о необходимости модернизации сетей низкого напряжения, непосредственно присоединенным к энергопринимающим установкам бытовых (коммунальных) потребителей электрической энергии.

"НЭСКО":

1. Отпущено электроэнергии всем потребителям за 2017 год - 747 569 тыс.кВтч,  в том числе:  население - 324 158 тыс.кВтч;  бюджетным  потребителям - 57 127 тыс.кВтч; прочим потребителям - 366 284 тыс.кВтч.

2. Фактический объём потерь в сетях - 62 216 тыс.кВтч.

3. Объём электроэнергии реализуемой, по приборам учета - 740 664 тыс.кВтч.

в том числе: население - 320 916 тыс.кВтч; бюджетным потребителям - 57 127 тыс.кВтч; прочим потребителям - 362 621 тыс.кВтч.

4. Численность населения, обеспеченного услугой электроснабжения - 274 575 чел.

В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ                        от 04.05.2012 №442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии" к 100% уровню приближена оснащенность промышленных объектов, бюджетных учреждений приборами учета электрической энергии.

Уровень качества электроэнергии, поставляемой потребителям, определяет надежность, экономичность и безопасность работы электроустановок.

Для оценки качества электроэнергии согласно план-графика АО "Городские электрические сети" выполняются ежемесячные расчеты показателей        качества электрической энергии на ТП, РПЖ от головных источников питания, а также проводятся замеры показателей качества электрической энергии,              составляются протоколы испытаний электрической энергии. Показатели соответствуют допустимым диапазонам по требованиям ГОСТ 32144-2013 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения 15 декабря 2014 г."

Резервы и дефициты мощности по зонам действия источников ресурса. Наличие свободной для технологического присоединения мощности с дифференциацией по уровням напряжения АО "Городские электрические сети" приведено в таблице 8.

Таблица 8 - Наличие свободной для технологического присоединения мощности с дифференциацией по уровням напряжения АО "Городские электрические сети" по состоянию на 01.07.2018 (центры питания 35кВ и ниже)

| № п/п | Наименование центра питания | Uном, кВ | Общая пропускная способность, МВт | Факт.макс. Нагр., МВт | Рмакс. по заключенным договорам тех.присоединения | Профицит/ дефицит мощности, МВт | Источник ГПП | Дата, время максимума |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | РПЖ-1, 2х1000 10/0,4кВ,5мкр. | 10кВ | 10 | 5,107 | 0,342 | 4,551 | Обская, яч.103, 804 | 13.01.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 1,4 | 0,589 | 0,039 | 0,772 |  |  |
| 2. | РПЖ-2, 10/0,4кВ больн. к-с 2мкр. 2х400 | 10кВ | 10 | 2,882 | 0,804 | 6,314 | Индустр., яч109,203 | 20.10.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,56 | 0,507 | 0,005 | 0,048 |  |  |
| 3. | РПЖ-3, 2х630 10/0,4кВ 7мкр. | 10кВ | 10 | 4,493 | 0,258 | 5,249 | Обская, яч.705, 208 | 28.02.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,882 | 0,561 | 1,425 | -1,104 |  |  |
| 4. | РПЖ-4, 2х1000 10/0,4кВ,11мкр. | 10кВ | 10 | 5,008 | 1,653 | 3,339 | Обская, яч.802,108 | 31.12.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 1,4 | 0,458 | 0,000 | 0,942 |  |  |
| 5. | РПЖ-5, 2х1000 10/0,4кВ,12мкр. | 10кВ | 10 | 5,402 | 2,342 | 2,256 | Центральная, яч.309,409 | 06.01.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 1,4 | 0,287 | 0,000 | 1,113 |  |  |
| 6. | РПЖ-6,10/0,4кВ, 15мкр. 2х630 | 10кВ | 10 | 4,949 | 0,000 | 5,051 | Городская-5, яч.349,210 | 31.12.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,882 | 0,21 | 0,000 | 0,672 |  |  |
| 7. | РПЖ-7,10/0,4кВ 9мкр. 2х1000 | 10кВ | 10 | 1,432 | 1,681 | 6,887 | Городская-5,яч.105,452 | 07.06.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 1,4 | 0,191 | 0,000 | 1,209 |  |  |
| 8. | РПЖ-8.10/0,4кВ 2х1000 | 10кВ | 10 | 4,589 | 2,641 | 2,770 | Городская-5, яч.103,458 | 06.01.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 1,4 | 0,633 | 0,015 | 0,752 |  |  |
| 9. | РПЖ-9, 10/0,4кВ,10-А мкр. 2х1000 | 10кВ | 10 | 4,908 | 0,675 | 4,417 | Центр-106, Восток-234 | 31.12.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 1,4 | 0,443 | 0,000 | 0,957 |  |  |
| 10. | РПЖ-10,10/0,4кВ ул.Северная 2х630 | 10кВ | 10 | 2,196 | 2,203 | 5,601 | Индустр.-303, Восток-113 | 12.10.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,882 | 0,083 | 0,000 | 0,799 |  |  |
| 11. | РПЖ-11, 2х630 10/0,4кВ,МЖК | 10кВ | 10 | 2,87 | 0,479 | 6,651 | Западная-яч.9,6 | 10.09.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,882 | 0,258 | 0,000 | 0,624 |  |  |
| 12. | РПЖ-12, 10/0,4кВ, квартал П-3 2х630 | 10кВ | 10 | 4,633 | 1,236 | 4,131 | Городская- 5-139,456 | 10.09.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,882 | 0,426 | 0,000 | 0,456 |  |  |
| 13. | РПЖ-13, 10/0,4кВ,8 мкр. 2х630 | 10кВ | 10 | 5,705 | 2,392 | 1,903 | Городская-5-107,450 | 31.12.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,882 | 0,497 | 0,000 | 0,385 |  |  |
| 14. | РПЖ-14, 10/0,4кВ компл. Мира. 2х1000 | 10кВ | 10 | 5,753 | 3,164 | 1,083 | Центральная-204, Индустриальная-211 | 09.02.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 1,4 | 0,449 | 0,000 | 0,951 |  |  |
| 15. | РПЖ-15,10/0,4кВ, 10-Б мкр. 2х630 | 10кВ | 10 | 4,807 | 0,011 | 5,182 | Западная-9,6 | 31.12.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,882 | 0,529 | 0,015 | 0,338 |  |  |
| 16. | РПЖ-16,10/0,4кВ, 1 мкр. 4х630 | 10кВ | 10 | 3,524 | 1,357 | 5,119 | Индустриальная-410,106 | 13.01.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 1,764 | 0,242 | 0,035 | 1,487 |  |  |
| 17. | РПЖ-17,10/0,4кВ 2х630 | 10кВ | 10 | 2,495 | 2,204 | 5,301 | Обская-510, 604 | 09.01.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,882 | 0,218 | 0,000 | 0,664 |  |  |
| 18. | РПЖ-18, 2х630 10/0,4кВ,Дел.центр | 10кВ | 10 | 3,26 | 1,357 | 5,383 | Обская-506,402 | 11.01.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,882 | 0,007 | 0,000 | 0,875 |  |  |
| 19. | РПЖ-19,10/0,4кВ, квартал 17. 2х1000 | 10кВ | 10 | 3,318 | 0,341 | 6,341 | Эмтор-107,208 | 31.12.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 1,4 | 0,023 | 0,068 | 1,309 |  |  |
| 20. | РПЖ-20, 10/0,4кВ, квартал 20. 2х630 | 10кВ | 10 | 1,905 | -0,427 | 8,522 | яч.107,207 ПС Колмаковская | 16.10.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,882 | 0,146 | 0,000 | 0,736 |  |  |
| 21. | РПЖ-21.10/0,4кВ, Кв. Центральный. 2х1000 | 10кВ | 10 | 2,863 | 1,303 | 5,834 | Восток, Колмаковская | 31.12.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 1,4 | 0,145 | 0,000 | 1,255 |  |  |
| 22. | РПЖ-22, 10/0,4кВ, квартал 22. 2х1000 | 10кВ | 10 | 0,85 | 0,645 | 8,505 | Городская-5-208,323 | 30.12.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 1,4 | 0,15 | 0,245 | 1,005 |  |  |
| 23. | РПЖ-23, 10/0,4кВ, квартал 23. 2х1000 | 10кВ | 10 | 2,86 | 1,376 | 5,764 | яч.103,203 ПС Колмаковская | 31.12.2017 |
|  |  | 0,4кВ | 1,4 | 0,381 | 1,264 | -0,245 |  |  |
| 24. | РПЖ-25(стр), квартал 25. 2х1000 | 10кВ | 10 | 1,02 | 0,677 | 8,303 | Колмаковская яч.114 214 | 25.11.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 1,4 | 0,084 | 0,000 | 1,316 |  |  |
| 25. | РПП-1, 6/0,4кВ, ЗПУ,пан.7. 2х400 | 6кВ | 6 | 3,402 | 0,840 | 1,758 | Нижневартовская-37,16 | 10.01.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,56 | 0,034 | 0,017 | 0,509 |  |  |
| 26. | РПП-2, 6/0,4кВ, ЗПУ, пан.19. 2х630. | 6 кВ | 6 | 2,269 | 0,413 | 3,318 | Нижневартовская-14,33 | 13.12.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,882 | 0,281 | 0,014 | 0,587 |  |  |
| 27. | РПП-3, 6/0,4кВ, 2х630 | 6кВ | 6 | 4,922 | 0,171 | 0,907 | Нижневартовская-35,12 | 13.01.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,882 | 0,339 | 0,040 | 0,503 |  |  |
| 28. | РПП-5,10/0,4кВ ЗПУ,пан.6. 2х630 | 10кВ | 10 | 2,984 | 0,729 | 6,287 | Западная-7,14 | 10.01.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,882 | 0,116 | 0,025 | 0,741 |  |  |
| 29. | РПП-6, 6/0,4кВ, 2х630кВА | 6 кВ | 6 | 1,26 | 0,050 | 4,690 | Нижневартовская-17,22 | 16.01.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,882 | 0,21 | 0,000 | 0,672 |  |  |
| 30. | РПП-7 (РП-1стр.) панель 16, ЗПУ, 10/0,4кВ. 2х630 | 10кВ | 10 | 0,353 | 0,670 | 8,977 | ПС Западная, ф.5,12 | 10.01.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,882 | 0,047 | 0,000 | 0,835 |  |  |
| 31. | РП-10, 10/0,4кВ, СПУ, ОРС. 2х630 | 10кВ | 10 | 2,096 | 1,653 | 6,251 | Восток - 212,121 | 10.01.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,882 | 0,25 | 0,000 | 0,632 |  |  |
| 32. | РПП-12,6/0,4кВ, ЗПУ,пан.18. 2х1000 | 6 кВ | 6 | 3,247 | 0,699 | 2,054 | Н-Варт-19,20 | 04.08.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 1,4 | 0,136 | 0,145 | 1,119 |  |  |
| 33. | 2х630. РП-29, 10/0,4кВ, пос.Энтузиастов | 10кВ | 10 | 2,219 | 1,355 | 6,426 | Городская-5-361,204 | 06.01.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,882 | 0,068 | 0,000 | 0,814 |  |  |
| 34. | РП-СТПС, 10/0,4кВ, Магистраль.630, 400 | 10кВ | 10 | 1,996 | 1,042 | 6,962 | Южная-20,27 | 26.11.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,56 | 0,037 | 0,000 | 0,523 |  |  |
| 35. | РП-Совхоз, 10/0,4кВ, 2х100 | 10кВ | 10 | 3,19 | 0,840 | 5,970 | Южная-25,22 | 06.01.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,14 | 0,106 | 0,000 | 0,034 |  |  |
| 36. | РП-Дагестан, 10/0,4кВ, Ст.Вартовск. 2х1000 | 10кВ | 10 | 2,816 | 1,378 | 5,806 | Южная-1,29 | 19.01.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 1,4 | 0,117 | 1,050 | 0,233 |  |  |
| 37. | РПП-2С, 10/0,4кВ, СПУ. 2х630 | 10кВ | 10 | 1,638 | 3,180 | 5,182 | Восток -101,226 | 26.01.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,882 | 0,274 | 0,000 | 0,608 |  |  |
| 38. | РП-3Х, 10/0,4кВ, кв.17П. 2х400. | 10кВ | 10 | 2,419 | 0,416 | 7,165 | Южная-8,11 | 29.01.2018 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,56 | 0,037 | 0,040 | 0,483 |  |  |
| 39. | ПС-35кв №1 с РПП-4, 35/6/0,4кВ. 2х6300, 2х630 | 35кВ | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | ГПП-7-Ф-6, Н-Варт оч.соор2 | 14.02.2017 |
|  |  | 6 кВ | 6,3 | 2,944 | 0,620 | 2,736 |  |  |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,882 | 0,046 | 0,000 | 0,836 |  |  |
| 40. | ПС-35/6 кВ БИО, ЮЗПУ. 2х6300 | 35кВ | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | ГПП-7-Ф-2,1 | 09.02.2017 |
|  |  | 6кВ | 6,3 | 4,277 | 1,531 | 0,492 |  |  |
| 41. | ПС-35/6кВ. Энергонефть, ЗПУ. 4000, 6300 | 35кВ | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | Западная -Ф-2,3 | 09.02.2017 |
|  |  | 6кВ | 6,3 | 3,894 | 0,551 | 1,855 |  |  |
| 42. | ПС-35/6 кВ Базовая 2х6300 | 35кВ | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | ГПП-7-Ф-3,4 | 14.12.2017 |
|  |  | 6кВ | 6,3 | 2,136 | 2,073 | 2,091 |  |  |
| 43. | 2х10000 ПС-35/10 кВ Котельная c РПЖ-1А (2х630) | 35кВ | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | ГПП-7-Ф-4, ГПП-1-оч.соор-2 | 20.02.2017 |
|  |  | 10кВ | 10 | 4,107 | 1,061 | 4,832 |  |  |
|  |  | 0,4кВ | 0,882 | 0,2 | 0,025 | 0,657 |  |  |
| 44. | ПС-35кВ Татра. 2х4000 | 35кВ | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | Западная-Ф-2,3 | 10.01.2017 |
|  |  | 6кВ | 4 | 2,156 | 1,292 | 0,552 |  |  |
| 45. | 2х4000 ПС-35/6 кВ ПТВМ-2А | 35кВ | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | ГПП-7-Ф-4, ГПП-1-оч.соор-2 | 27.12.2017 |
|  |  | 6кВ | 4 | 1,588 | 0,000 | 2,412 |  |  |
| 46. | 2х6300 ПС-35/6 кВ Литейная | 35кВ | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | ГПП-7-Ф-4, ГПП-1-оч.соор-2 | 27.12.2017 |
|  |  | 6кВ | 6,3 | 2,472 | 0,000 | 3,828 |  |  |
| 47. | ПС-35/10 кВ Тепловая. 2х10000 | 35кВ | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | ГПП-7-Ф-5,6 | 26.09.2017 |
|  |  | 10кВ | 10 | 4,484 | 0,000 | 5,516 |  |  |
| 48. | 2х6300 ПС-35/10 кВ Галина | 35кВ | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | Западная-Ф-2,3 | 15.02.2017 |
|  |  | 10кВ | 6,3 | 2,228 | 0,785 | 3,287 |  |  |
| 49. | 2х4000 ПС-35/6 кВ Дивный | 35кВ | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | ГПП-7-Ф-4,3 | 07.01.2017 |
|  |  | 6кВ | 4 | 1,833 | 1,145 | 1,022 |  |  |
| 50. | 2х6300 ПС-35кВ Совхозная | 35кВ | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | Савкинская-Ф-2,4 | 22.12.2016 |
|  |  | 10кВ | 6,3 | 1,468 | 0,920 | 3,912 |  |  |
| 51. | 2х6300 ПС-35кВ КОС | 35кВ | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | Восток, Западная | 06.01.2017 |
|  |  | 6кВ | 6,3 | 2,159 | 0,268 | 3,873 |  |  |
| 52. | ПС 35/10кВ "Котельная 3А". 2х10000 | 35кВ | 0 | 5,891 | 0,000 | -5,891 | Восток-Ф-3, Колмаковская Ф-3 | 10.11.2017 |
|  |  | 10кВ | 10 | 5,768 | 0,172 | 4,060 |  |  |
| 53. | ПС 35кВ Юбилейная(стр.). 2х16000 | 35кВ | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | Восток, Колмаковская | 31.12.2017 |
|  |  | 10кВ | 16 | 3,891 | 3,199 | 8,910 |  |  |

В общем энергосистема города Нижневартовска по центрам питания АО "Горэлектосеть" по ПС-35/10(6) кВ            составляет 45%, по РП, РПЖ-10(6)/0,4 кв составляет 54%.

Загрузка центров питания АО "Горэлектосеть" на 01.07.18 приведена на рисунке 17.

Рисунок 17 - Загрузка центров питания АО "Горэлектросеть"

Наличие свободной для технологического присоединения мощности                         АО "Тюменьэнерго" приведено в таблице 9.

Таблица 9 - Наличие свободной для технологического присоединения мощности АО "Тюменьэнерго" по состоянию на 29.06.2018 (центры питания 35кВ и выше)

| № п/п | Наименование центра питания | Месторасположение | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Муниципальное образование (город, район, месторождение) | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/ дефицит мощности, МВА | Текущий резерв/ дефицит мощности для технологического присоединения, МВА |
| 1. | ПС 35/10 кВ Новая | г. Нижневартовск | 35 | 1x6.30+1x10.00 | 4,837 | 4,7707 |
| 2. | ПС 35/6 кВ Стройиндустриальная | г. Нижневартовск | 35 | 2x6.30 | 3,727 | 3,727 |
| 3. | ПС 35/10 кВ Водозабор | г. Нижневартовск | 35 | 2x10.00 | 10,37 | 10,37 |
| 4. | ПС 110/10/10 кВ Индустриальная | г. Нижневартовск | 110 | 2x40.00 | 26,267 | 25,9839 |
| 5. | ПС 110/35/10 кВ Восток | г. Нижневартовск | 110 | 2x40.00 | 27,73 | 27,2252 |
| 6. | ПС 110/35/10 ГПП-3 (Западная) | г. Нижневартовск | 110 | 2x40.00 | 29,552 | 29,4857 |
| 7. | ПС 110/35/6 кВ ГПП-7 | г. Нижневартовск | 110 | 2x40.00 | 23,369 | 23,369 |
| 8. | ПС 110/35/6 кВ Нижневартовская | г. Нижневартовск | 110 | 2x40.00 | 28,306 | 28,306 |
| 9. | ПС 110/10/10 ГПП-5 (Городская-5) | г. Нижневартовск | 110 | 2x40.00 | 20,508 | 20,508 |
| 10. | ПС 110/10/10 Обская | г. Нижневартовск | 110 | 2x25.00+2x32.00 | 61,885 | 61,885 |
| 11. | ПС 110/10/10 кВ Центральная | г. Нижневартовск | 110 | 2x25.00 | 15,787 | 15,458 |
| 12. | ПС 110/10/10 кВ Южная | г. Нижневартовск | 110 | 2x25.00 | 17,534 | 17,534 |
| 13. | ПС 110/35/10 кВ Колмаковская | г. Нижневартовск | 110 | 2x25.00 | 19,749 | 19,749 |

Резервируемая мощность - 289,62 МВА.

Генеральным планом определены перспективные расчетные нагрузки             до 2020 года и 2035 года с учетом планового изменения численности населения города Нижневартовска и темпов строительства жилого сектора на соответствующие периоды.

Основные показатели потребления электрической мощности до 2021 года города Нижневартовска приведены в таблице 10 (оптимистический сценарий).

Основные показатели потребления электрической мощности до 2035 года города Нижневартовска приведены в таблице 11 (оптимистический сценарий).

Таблица 10 - Основные показатели потребления электрической мощности до 2021 года города Нижневартовска (оптимистический сценарий)

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2017 (базовый) | I этап |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | (2017-2021) |
| 1. | Cреднегодовая численность населения | тыс. чел. | 274,5 | 276,0 | 277,7 | 279,87 | 282,66 | 282,66 |
| 2. | Общая площадь жилищного фонда | тыс. м2 | 5 287,1 | 5 558 | 5 947 | 6 386 | 6 518 | 6 518 |
| 3. | Обеспеченность населения жилой площадью | м2/чел. | 19,30 | 20,00 | 20,40 | 22,40 | 22,64 | 22,64 |
| 4. | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроснабжением | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Протяженность сетей: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроснабжение | км | 1669,9 | 1711,7 | 1754,5 | 1798,3 | 1843,3 | 1889,4 |
| 6. | Полезный отпуск электрической энергии | млн. кВт.ч | 747,5 | 754,1 | 776,7 | 800,0 | 824,0 | 824,0 |
| 6.1. | Юридические лица, в том числе промышленность | млн. кВт.ч | 423,4 | 423,1 | 435,7 | 448,8 | 462,3 | 462,3 |
| 6.2. | Население и приравненные к нему категории | млн. кВт.ч | 324,1 | 331,1 | 341,0 | 351,2 | 361,8 | 361,8 |
| 7. | Мощность (общая) | МВт | 120,1 | 122,1 | 124,3 | 126,1 | 128,3 | 128,3 |
| 7.1. | Мощность (юридические лица) | МВт | 65,2 | 67,9 | 69,0 | 69,6 | 71,3 | 71,3 |
| 7.2. | Мощность (население и приравненные к нему категории) | МВт | 54,0 | 54,2 | 55,3 | 56,5 | 57,0 | 57,0 |
| 8. | ЧЧИМ (общее) | час | 6250 | 6155 | 6209 | 6289 | 6322 | 6322 |
| 8.1. | ЧЧИМ (юридические лица) | час | 6749 | 6475 | 6573 | 6722 | 6777 | 6777 |
| 8.2. | ЧЧИМ (население и приравненные к нему категории) | час | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |

До 2021 года суммарная максимальная электрическая нагрузка (в режиме пикового потребления энергии) жилого сектора и общественно-деловых объектов в границах города Нижневартовска составляет 128,3 МВт, с учетом потерь при транспортировке - 141,13 МВт.

Таблица 11 - Основные показатели потребления электрической мощности до 2035 года Генерального плана города Нижневартовска (оптимистический сценарий)

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2017 (базовый) | II этап |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | (2022-2035) |
| 1. | Cреднегодовая численность населения | тыс. чел. | 274,5 | 285,4 | 288,2 | 291,0 | 293,9 | 296,7 | 299,6 | 302,6 | 305,5 | 314,3 | 316,8 | 319,2 | 321,4 | 323,4 | 325,0 | 325,0 |
| 2. | Общая площадь жилищного фонда | тыс. м2 | 5 287,1 | 6 652 | 6 787 | 6 925 | 7 065 | 7 206 | 7 350 | 7 496 | 7 644 | 7 795 | 7 933 | 8 069 | 8 203 | 8 330 | 8 470 | 8 470 |
| 3. | Обеспеченность населения жилой площадью | м2/чел. | 19,30 | 22,88 | 23,12 | 23,36 | 23,60 | 23,84 | 24,08 | 24,32 | 24,56 | 24,80 | 25,04 | 25,28 | 25,52 | 25,76 | 26,06 | 26,06 |
| 4. | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроснабжением | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Протяженность сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроснабжение | км | 1629,2 | 1889,4 | 1936,6 | 1985,0 | 2034,6 | 2085,5 | 2137,7 | 2191,1 | 2245,9 | 2302,0 | 2359,6 | 2418,6 | 2479,0 | 2541,0 | 2604,5 | 2604,5 |
| 6. | Полезный отпуск электрической энергии | млн. кВт.ч | 747,5 | 832,3 | 840,6 | 849,0 | 857,5 | 866,1 | 874,7 | 883,5 | 892,3 | 901,2 | 910,2 | 919,3 | 928,5 | 937,8 | 947,2 | 947,2 |
| 6.1. | Юридические лица, в том числе промышленность | млн. кВт.ч | 423,4 | 467,0 | 471,6 | 476,3 | 481,1 | 485,9 | 490,8 | 495,7 | 500,6 | 505,6 | 510,7 | 515,8 | 521,0 | 526,2 | 531,4 | 531,4 |
| 6.2. | Население и приравненные к нему категории | млн. кВт.ч | 324,1 | 365,4 | 369,1 | 372,8 | 376,5 | 380,3 | 384,1 | 387,9 | 391,8 | 395,7 | 399,7 | 403,7 | 407,7 | 411,8 | 415,9 | 415,9 |
| 7. | Мощность (общая) | МВт | 118,5 | 130,6 | 132,1 | 133,8 | 136,4 | 139,1 | 141,4 | 144,4 | 146,6 | 148,7 | 151,4 | 153,4 | 155,8 | 157,4 | 159,3 | 159,3 |
| 7.1. | Мощность (юридические лица) | МВт | 64,8 | 73,0 | 74,0 | 75,1 | 77,1 | 79,2 | 81,0 | 83,4 | 85,0 | 86,5 | 88,7 | 90,2 | 92,2 | 93,4 | 94,9 | 94,9 |
| 7.2. | Мощность (население и приравненные к нему категории) | МВт | 53,7 | 57,6 | 58,1 | 58,7 | 59,3 | 59,9 | 60,4 | 61,0 | 61,6 | 62,2 | 62,7 | 63,2 | 63,6 | 64,0 | 64,4 | 64,4 |
| 8. | ЧЧИМ (общее) | час | 6341 | 6356 | 6426 | 6493 | 6519 | 6544 | 6585 | 6602 | 6658 | 6721 | 6755 | 6824 | 6874 | 6962 | 7040 | 7 040 |
| 8.1. | ЧЧИМ (юридические лица) | час | 6827 | 6830 | 6953 | 7071 | 7108 | 7141 | 7205 | 7222 | 7313 | 7416 | 7463 | 7574 | 7647 | 7790 | 7912 | 7912 |
| 8.2. | ЧЧИМ (население и приравненные к нему категории) | час | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |

До 2035 года суммарная максимальная электрическая нагрузка (в режиме пикового потребления энергии) жилого сектора и общественно-деловых объектов составляет 159,3 МВт, с учетом потерь при транспортировке электроэнергии - 175,23 МВт.

Профицит мощности по центрам питания АО "Горэлектросеть"                      по ПС-35/10(6)кВ составляет 45%, по РП, РПЖ-10(6)/0,4кВ составляет 54%.     Если рассматривать центры питания обособленно, то можно сделать вывод,  что электросетевое хозяйство АО "Тюменьэнерго" располагает свободной      электрической мощностью, которая позволит обеспечить развитие жилищного сектора и общественно-деловых зон до конца действия Программы комплексного развития: профицит мощности центров питания 110 кВ составит 78,0%; ПС 35/10/6 кВ составит 16,5%.

2. Краткий анализ состояния установки приборов учета

и энергосбережения у потребителей

Постановлением администрации города Нижневартовска от 30.09.2010 №1139 в городе Нижневартовске утверждена муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018-2025 годы и на период до 2030            года" с изменениями от 31.08.2018 (далее - Программа).

Особенностью Программы является охват проблематикой и мероприятиями программы не только социальной (бюджетной) инфраструктуры, но и систем коммунальной инфраструктуры, обслуживаемых регулируемыми организациями. При разработке Программы применен комплексный подход, позволяющий охватить процессом энергосбережения все сферы экономики города,         путем объединения действий органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, организаций и населения с привлечением средств внебюджетных источников.

При разработке Программы выявлен круг проблем в системах коммунальной инфраструктуры города Нижневартовска, взаимосвязанных с техническими и технологическими проблемами.

В городе Нижневартовске на розничном рынке полностью налажен учет потребляемой электрической энергии, в том числе оснащены приборами учета энергоресурсов котельные и водоочистные сооружения.

Жилищный фонд не в полном объеме оснащен индивидуальными                 и общедомовыми приборами учета энергоресурсов. Общедомовые приборы учета тепловой энергии, горячей и холодной воды установлены только в отношении 65% зданий. Индивидуальными приборами учета горячей и холодной воды оборудованы 93% квартир жителей города. Рабочие водомеры имеются практически у всех домов, относимых к группе управляющих компаний и товариществ собственников жилья. Общее количество таких домов достигает 85%. По частным домам количество подключений через водомеры достигает 60%. Установка водомеров в частных домах обычно выполняется населением при достижении определенного уровня тарифа, когда возникает экономическая         выгода в экономии воды. Отказ от установки приборов учета связан с меньшим фактическим потреблением ресурса по отношению к нормативному уровню.

В соответствии с пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" до 1 июля 2012 года собственники жилых домов, а также собственники помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии.

В случае неисполнения вышеуказанной обязанности, до 1 июля 2013 года организации, которые осуществляют снабжение водой, природным газом,          тепловой энергией, электрической энергией или их передачу и сети инженерно-технического обеспечения которых имеют непосредственное присоединение           к сетям, входящим в состав инженерно-технического оборудования объектов, подлежащих оснащению приборами учета используемых энергетических               ресурсов, обязаны совершить действия по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми и передачу которых указанные организации осуществляют.

Учет электроэнергии, по точкам поставки электроэнергии в сеть АО          "Городские электрические сети" находится в границах смежных сетевых организаций: АО "Тюменьэнерго" и ОАО "ФСК ЕЭС".

На сегодняшний день в рамках договоров об информационном обмене АО "Городские электрические сети" имеет доступ к данной системе в отношении пограничных точек. Также функционирует система учета перетоков           электроэнергии и мощности на уровне подстанций 35/10(6) кВ, а также распределительных пунктов промышленной и жилой зоны РПП и РПЖ. Учет обеспечивается системой - УЧЕТ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ М04.00064-01 и ОМЬ-2000 - телемеханика и диспетчерское управление (АСДУ).

В 2013 году введена в эксплуатацию система АСКУЭ "Пульсар", к которой подключены общедомовые узлы учета электроэнергии в 600 многоквартирных жилых домах города Нижневартовск и точки учета (коммерческие) предприятий, максимальная мощность объектов электрохозяйства которых превышает 670 кВт.

В целях получения опыта эксплуатации АСКУЭ в частных жилых домах в 2013 году введено 180 домовых узлов учета со счетчиками Матрица, которые позволяют передавать данные о потреблении и команды на включение                   и отключение нагрузки потребителя по силовой сети 0,4 кВ (технология PLC).

Оснащенность энергопринимающих устройств потребителей города Нижневартовска приборами учета электрической энергии является высокой (около 99%).

3. План развития муниципального образования город Нижневартовск,

план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос

на коммунальные ресурсы

3.1. Перечень перспективных показателей.

Перспективные показатели развития систем коммунальной инфраструктуры сформированы по трем сценарным вариантам: реалистичный, оптимистичный, пессимистичный. Основным сценарием является оптимистичный            вариант, соответствующий сценарию Генерального плана.

Выделенные сценарии основываются на долгосрочных демографических, экономических, социальных прогнозах развития города и коррелируются в долгосрочной перспективе - со Стратегией социально-экономического развития города Нижневартовска до 2030 года (принята решением Думы города Нижневартовска от 25.05.2018 №349) и прогнозом социально-экономического развития города Нижневартовска на 2018 год и на период до 2020 года (распоряжение администрации города Нижневартовска от 31.10.2017 года №1698-р).

Соответствие сценарных условий в различных плановых (прогнозных) документах и материалах города Нижневартовска приведено в таблице 12

Таблица 12 - Соответствие сценарных условий в различных плановых (прогнозных) документах и материалах города Нижневартовска

| Сценарий | Прогноз социально-экономического развития города Нижневартовска на 2018 год и на период до 2020 года | Стратегия социально-экономического развития города Нижневартовска до 2030 года | Генеральный план города Нижневартовска | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нижневартовск на период до 2035 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сценарий №1 | Базовый (вариант 1) | Инерционный | --- | Оптимистический |
| Сценарий №2 | Целевой (вариант 2) | Инновационный | Сценарий Генерального плана (без обозначения) | Реалистичный |
| Сценарий №3 | --- | --- | --- | Пессимистический |

Основными принципами прогнозирования являются:

а) на 2017-2020 годы - учтены показатели Прогноза социально-экономического развития города Нижневартовска на 2018 год и на период              до 2020 года, как источника наиболее актуальных прогнозных данных на среднесрочную перспективу;

б) на 2021 год - учтены показатели Стратегии социально-экономического развития города Нижневартовска до 2030 года, как источника данных на долгосрочную перспективу;

в) на 2035 год - учтены показатели Генерального плана города Нижневартовска, как период, соответствующий расчетному периоду и году окончания реализации Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нижневартовск;

г) в остальных периодах реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нижневартовск на период до 2035 года значения показателей определены              на основании соответствующих расчетных моделей, а также с применением   методов экстраполяции, усреднения, пропорционального соответствия (коэффициентов пропорциональности) и др.

Основными показателями в рамках определения долгосрочного развития города Нижневартовска являются:

- среднегодовая численность населения;

- естественный прирост населения;

- миграционный прирост населения;

- общая площадь жилищного фонда;

- снос старого и ветхого жилья;

- капитальный ремонт жилья;

- ввод нового жилья;

- обеспеченность населения жилой площадью;

- доля жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности;

- удельный вес площади ветхого и аварийного жилого фонда в общей площади;

- индекс промышленного производства;

- индекс потребительских цен;

- среднемесячный доход на душу населения;

- обеспеченность  жилищного фонда электроснабжением, теплоснабжением, централизованным водоснабжением, централизованным водоотведением, газоснабжением.

3.2. Количественное определение перспективных показателей развития муниципального образования.

Прогнозные динамики основных показателей схемы электроснабжения          в зависимости от сценария развития, оказывающих влияние на развитие систем коммунальной инфраструктуры, приведены в таблицах 13-15

Таблица 13 - Прогнозная динамика основных показателей схемы электроснабжения, оказывающих влияние       на развитие систем коммунальной инфраструктуры (оптимистический сценарий)

| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм. | 2017 (базовый) | I этап | II этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | (2018-2021) | (2022-2035) |
| 1.1. | Cреднегодовая численность населения | тыс. чел. | 275,0 | 276,0 | 277,7 | 279,87 | 282,66 | 282,66 | 325,0 |
|  | темп прироста относительный | % | 0,84 | 0,25 | 0,62 | 0,79 | 1,0 | 3,9 | 15 |
|  | прирост абсолютный | тыс. чел. | 2,3 | 0,7 | 1,70 | 2,17 | 2,79 | 10,66 | 42,34 |
| 1.2. | Естественный прирост населения | тыс. чел. | 2,1 | 2,61 | 2,63 | 2,66 | 3,09 | 13,59 | 43,26 |
| 1.3. | Миграционный прирост населения | тыс. чел. | -1,26 | -0,82 | -1,03 | -0,49 | -0,35 | -2,98 | -0,87 |
| 1.4. | Общая площадь жилищного фонда | тыс. м2. | 5 287,1 | 5 520 | 5 665 | 6 386 | 6 518 | 6 518 | 8 470 |
|  | темп прироста относительный | % | 2,3 | 2,7 | 2,6 | 12,7 | 2,1 | 24,2 | 29,95 |
|  | прирост абсолютный | тыс.м2 | 123 | 148 | 145 | 721 | 132 | 1268 | 1952 |
|  | в том числе по проценту износа: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | от 0 до 30% | % | 79,72 | 79,72 | 79,73 | 79,74 | 79,74 | 79,74 | 79,80 |
| 1.4.2. | от 31% до 65% | % | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 |
| 1.4.3. | от 66% до 70% | % | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 1.4.4. | свыше 70% | % | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,01 |
| 1.5. | Снос старого и ветхого жилья | тыс. м2. | 8,4 | 10,5 | 9,4 | 10,3 | 10,9 | 41,1 | 28,2 |
| 1.6. | Капитальный ремонт жилья | тыс. м2. | 422,24 | 325,23 | 389,0 | 357,0 | 346,5 | 1417,73 | 3429,7 |
| 1.7. | Ввод нового жилья | тыс. м2. | 124,8 | 100,3 | 104 | 107 | 107,2 | 418,5 | 2194,0 |
| 1.8. | Обеспеченность населения жилой площадью | м2/чел. | 19,40 | 19,5 | 19,7 | 20,0 | 20,2 | 20,2 | 26,06 |
| 1.9. | Доля жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | % | 7,0 | 6,8 | 6,6 | 5,9 | 5,8 | 5,8 | 4,4 |
| 1.10. | Удельный вес площади ветхого и аварийного жилого фонда в общей площади | % | 1,4 | 1,25 | 1,03 | 0,78 | 0,61 | 0,95 | 0 |
| 1.11. | Индекс промышленного производства | % | 101,2 | 99,3 | 99,8 | 103,2 | 103,2 | 107,8 | 155,4 |
| 1.12. | Индекс потребительских цен | % | 103,8 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 121,7 | 173,2 |
| 1.13. | Среднемесячный доход на душу населения | тыс. руб. | 37,1 | 39,7 | 44,8 | 47,4 | 50,2 | 50,2 | 94,4 |
|  | темп прироста относительный | раз | 1,01 | 1,07 | 1,13 | 1,058 | 1,059 | 1,284 | 1,880 |
|  | прирост абсолютный | тыс. руб. | 0,5 | 2,6 | 5,1 | 2,6 | 2,8 | 11,1 | 44,2 |
| 1.14. | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроснабжением | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.15. | Протяженность сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроснабжение | км | 1669,9 | 1711,7 | 1754,5 | 1798,3 | 1843,3 | 1843,3 | 2604,5 |

Таблица 14 - Прогнозная динамика основных показателей Программы, оказывающих влияние на развитие         систем коммунальной инфраструктуры (реалистичный сценарий)

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2017 (базовый) | I этап | II этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | (2018-2021) | (2022-2035) |
| 1.1. | Cреднегодовая численность населения | тыс. чел. | 275,0 | 275,5 | 276,9 | 279,2 | 281,8 | 281,8 | 319,9 |
|  | темп прироста относительный | % | 0,84 | 0,07 | 0,51 | 0,83 | 0,94 | 3,61 | 13,52 |
|  | прирост абсолютный | тыс. чел. | 2,3 | 0,2 | 1,4 | 2,3 | 2,6 | 9,8 | 38,1 |
| 1.2. | Естественный прирост населения | тыс. чел. | 2,1 | 2,57 | 2,57 | 2,63 | 2,98 | 13,3 | 41,72 |
| 1.3. | Миграционный прирост населения | тыс. чел. | -1,26 | -1,08 | -1,18 | -0,33 | -0,38 | -3,5 | -3,67 |
| 1.4. | Общая площадь жилищного фонда | тыс. м2. | 5 287,1 | 5 510 | 5 621 | 5 668 | 5 723 | 5 723 | 6 829 |
|  | темп прироста относительный | % | 2,3 | 2,6 | 2,0 | 0,8 | 1,0 | 9,0 | 19,32 |
|  | прирост абсолютный | тыс.м2 | 119 | 142 | 111 | 47 | 56 | 474 | 1105 |
|  | в том числе по проценту износа: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | от 0 до 30% | % | 79,72 | 79,72 | 79,73 | 79,74 | 79,74 | 79,74 | 79,80 |
| 1.4.2. | от 31% до 65% | % | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 |
| 1.4.3. | от 66% до 70% | % | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 1.4.4. | свыше 70% | % | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,01 |
| 1.5. | Снос старого и ветхого жилья | тыс. м2. | 8,4 | 10,5 | 9,4 | 10,3 | 10,9 | 41,1 | 28,2 |
| 1.6. | Капитальный ремонт жилья | тыс. м2. | 401,28 | 308,96 | 369,55 | 339,15 | 329,17 | 1346,83 | 3258,32 |
| 1.7. | Ввод нового жилья | тыс. м2. | 124,8 | 136,0 | 143,0 | 140,0 | 155,0 | 574 | 1885,0 |
| 1.8. | Обеспеченность населения жилой площадью | м2/чел. | 19,60 | 20,00 | 20,30 | 20,30 | 20,31 | 20,31 | 21,35 |
| 1.9. | Доля жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | % | 7,0 | 6,8 | 6,7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 5,5 |
| 1.10. | Удельный вес площади ветхого и аварийного жилого фонда в общей площади | % | 1,69 | 1,44 | 1,25 | 1,04 | 0,85 | 1 | 0,48 |
| 1.11. | Индекс промышленного производства | % | 101,2 | 96,9 | 97,3 | 102,1 | 102,1 | 97,8 | 133,8 |
| 1.12. | Индекс потребительских цен | % | 103,8 | 104,5 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 123,3 | 173,2 |
| 1.13. | Среднемесячный доход на душу населения | тыс. руб. | 37,1 | 42,0 | 43,8 | 45,8 | 48 | 48 | 87,7 |
|  | темп прироста относительный | раз | 1,01 | 1,13 | 1,043 | 1,046 | 1,048 | 1,228 | 1,827 |
|  | прирост абсолютный | тыс. руб. | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 8,9 | 39,7 |
| 1.14 | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроснабжением | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.15 | Протяженность сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроснабжение | км | 1665,0 | 1701,7 | 1739,1 | 1777,4 | 1816,5 | 1856,4 | 2463,4 |

Таблица 15 - Прогнозная динамика основных показателей Программы, оказывающих влияние на развитие           систем коммунальной инфраструктуры (пессимистический сценарий)

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2017 (базовый) | I этап | II этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | (2018-2021) | (2022-2035) |
| 1.1. | Cреднегодовая численность населения | тыс. чел. | 275,0 | 272,8 | 274,9 | 277,1 | 279,2 | 279,2 | 307,8 |
|  | темп прироста относительный | % | 0,84 | 0,22 | 0,77 | 0,80 | 0,76 | 2,65 | 10,25 |
|  | прирост абсолютный | тыс. чел. | 2,3 | 0,6 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 7,2 | 28,6 |
| 1.2. | Естественный прирост населения | тыс. чел. | 2,1 | 2,53 | 2,54 | 2,60 | 2,70 | 12,9 | 40,88 |
| 1.3. | Миграционный прирост населения | тыс. чел. | -1,26 | -1,93 | -0,41 | -0,46 | -0,54 | -5,7 | -12,33 |
| 1.4. | Общая площадь жилищного фонда | тыс. м2. | 5 287,1 | 5 374 | 5 444 | 5 541 | 5 599 | 5 599 | 6 387 |
|  | темп прироста относительный | % | 1,6 | 0,7 | 1,3 | 1,8 | 1,0 | 6,6 | 14,07 |
|  | прирост абсолютный | тыс.м2 | 86 | 39 | 69 | 98 | 57 | 349 | 788 |
|  | в том числе по проценту износа: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | от 0 до 30% | % | 79,72 | 79,72 | 79,73 | 79,74 | 79,74 | 79,74 | 79,80 |
| 1.4.2. | от 31% до 65% | % | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 |
| 1.4.3. | от 66% до 70% | % | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 1.4.4. | свыше 70% | % | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,01 |
| 1.5. | Снос старого и ветхого жилья | тыс. м2. | 8,4 | 10,5 | 9,4 | 10,3 | 10,9 | 41,1 | 28,2 |
| 1.6. | Капитальный ремонт жилья | тыс. м2. | 381,21 | 293,5 | 351,0 | 322,2 | 312,7 | 1279,4 | 3095,4 |
| 1.7. | Ввод нового жилья | тыс. м2. | 118,2 | 120,0 | 115,0 | 115,0 | 105,0 | 455,0 | 1430,0 |
| 1.8. | Обеспеченность населения жилой площадью | м2/чел. | 19,60 | 19,70 | 19,80 | 20,00 | 20,05 | 20,05 | 20,75 |
| 1.9. | Доля жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | % | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,7 | 5,9 |
| 1.10. | Удельный вес площади ветхого и аварийного жилого фонда в общей площади | % |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.11. | Индекс промышленного производства | % | 101,2 | 96,4 | 96,8 | 99,8 | 101,3 | 93,4 | 119,8 |
| 1.12. | Индекс потребительских цен | % | 103,8 | 105,5 | 105,4 | 105,4 | 105,4 | 131,6 | 208,8 |
| 1.13. | Среднемесячный доход на душу населения | тыс. руб. | 37,1 | 41,5 | 43,0 | 44,7 | 46,7 | 46,7 | 85,3 |
|  | темп прироста относительный | раз | 1,01 | 1,12 | 1,036 | 1,040 | 1,045 | 1,194 | 1,827 |
|  | прирост абсолютный | тыс. руб. | 0,5 | 4,4 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 7,6 | 38,6 |
| 1.14. | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроснабжением | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.15. | Протяженность сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроснабжение | км | 1661,8 | 1695,0 | 1728,9 | 1763,5 | 1798,8 | 1834,7 | 2373,4 |

3.3. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Долгосрочные прогнозы спроса на коммунальные ресурсы в зависимости от сценария развития приведены в таблицах    16-18

Таблица 16 - Долгосрочный прогноз спроса на коммунальные ресурсы (оптимистический сценарий)

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2017 (базовый) | I этап | II этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | (2018-2021) | (2022-2035) |
| 1. | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Полезный отпуск электрической энергии | млн.кВт.ч | 747,5 | 754,1 | 776,7 | 800,0 | 824,0 | 824,0 | 2 915,3 |
|  | темп прироста относительный | % | -0,52 | 0,88 | 3 | 3 | 3 | 9,27 | 119,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Юридические лица, в том числе промышленность | млн.кВт.ч | 423,4 | 423,1 | 435,7 | 448,8 | 462,3 | 462,3 | 2 545,0 |
|  | темп прироста относительный | % | -4,29 | -0,07 | 2,98 | 3,01 | 3,01 | 9,26 | 475,3 |
| 1.1.2. | Население и приравненные к нему категории | млн.кВт.ч | 324,1 | 331,1 | 341,0 | 351,2 | 361,8 | 361,8 | 370,3 |
|  | темп прироста относительный | % | 0,42 | 0,44 | 1,97 | 2,11 | 0,98 | 6,16 | 12,89 |
|  | прирост абсолютный | млн.кВт.ч | 1,3 | 7 | 9,9 | 10,2 | 10,6 | 37,7 | 42,3 |
| 1.2. | Мощность (общая) | МВт | 120,1 | 122,1 | 124,3 | 126,1 | 128,3 | 128,3 | 159,3 |
| 1.3. | ЧЧИМ (общее) | час | 6250 | 6133 | 6067 | 6145 | 6176 | 6176 | 6858 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Мощность (юридические лица) | МВт | 65,2 | 67,9 | 69,0 | 69,6 | 71,3 | 71,3 | 94,9 |
| 1.5. | ЧЧИМ (юридические лица) | час | 6749 | 6328 | 6208 | 6303 | 6327 | 6327 | 7056 |
| 1.6. | Мощность (население и приравненные к нему категории) | МВт | 54,0 | 54,2 | 55,3 | 56,5 | 57,0 | 57,0 | 64,4 |
| 1.7. | ЧЧИМ (население и приравненные к нему категории) | час | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |

Таблица 17 - Долгосрочный прогноз спроса на коммунальные ресурсы (реалистичный сценарий)

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2017 (базовый) | I этап | II этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | (2018-2021) | (2022-2035) |
| 1. | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Полезный отпуск электрической энергии | млн.кВт.ч | 747,5 | 737,9 | 732,5 | 747,6 | 759,5 | 759,5 | 943,8 |
|  | темп прироста относительный | % | -0,15 | -1,65 | -0,73 | 2,06 | 1,59 | 2,93 | 24,27 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Юридические лица, в том числе промышленность | млн.кВт.ч | 423,4 | 427,0 | 415,5 | 424,2 | 433,1 | 433,1 | 579,4 |
|  | темп прироста относительный | % | -0,39 | 0,85 | -2,70 | 2,10 | 2,10 | -2,10 | 33,77 |
| 1.1.2. | Население и приравненные к нему категории | млн.кВт.ч | 324,1 | 310,8 | 317,0 | 323,4 | 326,4 | 326,4 | 364,4 |
|  | темп прироста относительный | % | 0,19 | 0,39 | 1,99 | 2,02 | 0,93 | 5,02 | 11,66 |
|  | прирост абсолютный | млн.кВт.ч | 0,6 | -13,3 | 6,2 | 6,4 | 3 | 15,6 | 38,1 |
| 1.2. | Мощность (общая) | МВт | 120,1 | 117,9 | 114,9 | 114,9 | 114,7 | 114,7 | 141,1 |
| 1.3. | ЧЧИМ (общее) | час | 6250 | 6259 | 6373 | 6506 | 6624 | 6624 | 6 688 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Мощность (юридические лица) | МВт | 65,2 | 63,9 | 59,9 | 58,7 | 57,9 | 57,9 | 77,8 |
| 1.5. | ЧЧИМ (юридические лица) | час | 6749 | 6685 | 6942 | 7226 | 7475 | 7475 | 7448 |
| 1.6. | Мощность (население и приравненные к нему категории) | МВт | 54 | 54,0 | 55,1 | 56,2 | 56,7 | 56,7 | 63,3 |
| 1.7. | ЧЧИМ (население и приравненные к нему категории) | час | 6000 | 5809 | 5880 | 5985 | 6090 | 6016 | 6033 |

Таблица 18 - Долгосрочный прогноз спроса на коммунальные ресурсы (пессимистический сценарий)

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2017 (базовый) | I этап | II этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | (2018-2021) | (2022-2035) |
| 1. | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Полезный отпуск электрической энергии | млн.кВт.ч | 747,5 | 737,9 | 728,7 | 736,6 | 744,5 | 744,5 | 861,6 |
|  | темп прироста относительный | % | -0,15 | -1,65 | -1,25 | 1,08 | 1,07 | 0,89 | 15,72 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Юридические лица, в том числе промышленность | млн.кВт.ч | 440,4 | 427,0 | 415,5 | 420,9 | 426,4 | 426,4 | 510,9 |
|  | темп прироста относительный | % | -0,39 | -9,6 | -2,70 | 1,30 | 1,30 | -3,62 | 19,82 |
| 1.1.2. | Население и приравненные к нему категории | млн.кВт.ч | 324,1 | 310,8 | 313,2 | 315,7 | 318,2 | 318,2 | 350,7 |
|  | темп прироста относительный | % | 0,19 | 0,39 | 0,77 | 0,80 | 0,79 | 2,38 | 10,22 |
|  | прирост абсолютный | млн.кВт.ч | 0,6 | 1,2 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 7,4 | 32,5 |
| 1.2. | Мощность (общая) | МВт | 120,1 | 117,9 | 114,4 | 113,2 | 112,4 | 112,4 | 128,8 |
| 1.3. | ЧЧИМ (общее) | час | 6250 | 6259 | 6373 | 6506 | 6624 | 6624 | 6 688 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Мощность (юридические лица) | МВт | 65,2 | 63,9 | 59,9 | 58,3 | 57,1 | 57,1 | 67,9 |
| 1.5. | ЧЧИМ (юридические лица) | час | 6749 | 6685 | 6935 | 7214 | 7466 | 7466 | 7526 |
| 1.6 | Мощность (население и приравненные к нему категории) | МВт | 54 | 54,0 | 54,4 | 54,9 | 55,3 | 55,3 | 60,9 |
| 1.7. | ЧЧИМ (население и приравненные к нему категории) | час | 6000 | 5809 | 5890 | 5985 | 6016 | 6016 | 6033 |

4. Перечень мероприятий

и целевых показателей развития системы электроснабжения

муниципального образования город Нижневартовск

4.1. Целевые показатели развития системы электроснабжения.

Результаты реализации схемы электроснабжения определяются с учетом достижения уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей развития систем электроснабжения.

Перечень целевых показателей системы электроснабжения:

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества и надежности поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают                 достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг. Охват потребителей            услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения. Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность города Нижневартовска без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть определяет оценку возможности функционирования коммунальных систем без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов электроснабжения характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей); износом   и протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования        ресурсов, характеризуется показателями: удельный расход электроэнергии, расход топлива, воды.

Целевые показатели установлены по коммунальной услуге - электроэнергия и подлежит ежегодной корректировке в соответствии с достигнутыми фактическими значениями.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом  выполнения всех мероприятий схемы электроснабжения в запланированные сроки.

Целевые показатели развития системы электроснабжения приведены            в таблице 19.

Таблица 19 - Целевые показатели развития системы элекстронабжения

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2017 (базовый) | I этап | II этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | (2018-2022) | (2023-2035) |
| 1. | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Спрос на ресурс и показатели эффективности его потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Величина новых нагрузок | МВт | 1,6 | 2 | 2,2 | 1,8 | 2,2 | 10,5 | 28,7 |
| 1.1.2. | Удельный годовой расход электрической энергии на снабжение ОМС и муниципальных учреждений | кВт×ч/м2 | 0,180 | 0,174 | 0,168 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,155 |
| 1.1.3. | Удельный годовой расход электрической энергии в МКД | кВт×ч/м2 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 1.2. | Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории МО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3. | Качество и надежность поставки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Число инцидентов на электрических сетях | ед. | 26 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 1.3.2. | Объем недоотпуска электрической энергии | тыс.кВт×ч | 10,3 | 13,13 | 9,0 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 7,4 |
| 1.3.3. | Средний объем недоотпуска электрической энергии на 1 инцидент | тыс.кВт×ч | 0,40 | 0,60 | 0,41 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,34 |
| 1.4. | Показатели эффективности транспортировки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Нормативные потери | % | 9,19 | 9,17 | 9,15 | 9,13 | 9,11 | 9,11 | 8,83 |
| 1.4.2. | Фактические потери | % | 8,4 | 8,17 | 8,15 | 8,13 | 8,11 | 8,11 | 6,83 |
| 7.1.1. | - однокомнатная квартира (1 чел.) | % | 6,86 | 7,67 | 7,72 | 7,74 | 7,78 | 7,75 | 8,19 |
| 7.1.2. | - двухкомнатная квартира (2 чел., оба работающие) | % | 5,84 | 6,55 | 6,59 | 6,60 | 6,64 | 6,61 | 6,99 |
| 7.1.3. | - трехкомнатная квартира (3 чел., 2 работающих) | % | 5,50 | 6,17 | 6,21 | 6,22 | 6,26 | 6,23 | 6,59 |
| 7.2. | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | % | 94,5 | 94,5 | 95,0 | 95,5 | 96,0 | 95,6 | 97,9 |
| 7.3. | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | % | 17,2 | 17,1 | 16,0 | 15,8 | 15,6 | 15,81 | 13,54 |

К основным значениям целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры города Нижневартовска по контрольным периодам реализации Программы относятся:

Электроснабжение

величина новых нагрузок суммарно за период I-ого этапа реализации Программы - 10,5 МВт, за период II-ого этапа реализации Программы                    28,7 МВт;

сокращение годового удельного потребления электрической энергии           органами местного самоуправления к 2021 году до уровня 0,160 кВт×ч/м2,                к 2035 году - 0,155 кВт×ч/м2;

сокращение годового удельного потребления электрической энергии                 в многоквартирных домах к 2021 году до уровня 0,014 кВт×ч/м2, до 2035 года - сохранение достигнутого уровня;

обеспечение на всех периодах реализации Программы 100% приборного учета потребляемой электрической энергии;

сокращение числа инцидентов на электрических сетях до уровня 22 ед.             в год на протяжении всех периодов реализации Программы;

сокращение нормативных потерь в электрических сетях к 2022 году                  до уровня 9,11%, к 2035 году - до уровня 8,83%, в том числе за счет реализации мероприятий по энергосбережению в сетях низкого напряжения.

## 5. Программа инвестиционных проектов системы электроснабжения

Программа инвестиционных проектов представлена в подразделе 5.1 раздела 5 "Перечень инвестиционных проектов" приложения 1 к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального                 образования город Нижневартовск на период до 2035 года, утвержденной         решением Думы города от 06.12.2018 №417 "О программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нижневартовск на период до 2035 года".

# 6. Анализ фактических и плановых расходов

# на финансирование инвестиционных проектов

# с разбивкой по каждому источнику финансирования

## 6.1. Объемы и источники инвестиций по проектам.

Финансирование инвестиционных проектов осуществляется за счет совокупности источников, к которым относятся: плата за подключение к системе электроснабжения и средства частных инвесторов.

Источники финансирования инвестиционных проектов приведены в таблице 20.

Таблица 20 - Источники финансирования инвестиционных проектов в системе электроснабжения

тыс.руб.

| Наименование источника финансирования | Всего | Периоды схемы электроснабжения |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018-2022 | 2023-2035 |
| Общий объем финансирования программных мероприятий | 11 234 272,82 | 773 624,15 | 850 721,92 | 1 065 891,61 | 587 828,50 | 623 579,75 | 3 901 645,93 | 7 332 626,89 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - плата за подключение | 102 400,00 | 102 400,00 |  |  |  |  |  |  |
| - средства частных инвесторов | 11 131 872,82 | 671 224,15 | 850 721,92 | 1 065 891,61 | 587 828,50 | 623 579,75 | 3 799 245,93 | 7 332 626,89 |

В структуре финансирования инвестиционных проектов в системе электроснабжения 83,6% приходится                                  на строительство объектов коммунальнй инфраструктуры, 16,4% - на реконструкцию и модернизацию.

Структуры финансирования инвестиционных проектов приведена в таблице 21.

Таблица 21 - Структуры финансирования инвестиционных проектов в системе электроснабжения

тыс. руб.

| Наименование источника финансирования | Всего | в том числе по периодам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018-2022 | 2023-2035 |
| Общий объем финансирования программных мероприятий | 11 234 272,82 | 773 624,15 | 850 721,92 | 1 065 891,61 | 587 828,50 | 623 579,75 | 3 901 645,93 | 7 332 626,89 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - строительство | 9 391 119,41 | 619 695,95 | 748 012,18 | 993 255,23 | 584 676,30 | 623 579,75 | 3 569 219,41 | 5 821 900,00 |
| - реконструкция и модернизация | 1 843 153,41 | 153 928,20 | 102 709,74 | 72 636,38 | 3 152,20 | - | 332 426,52 | 1 510 726,89 |

## 6.2. Краткое описание форм организации инвестиционных проектов.

Система организации реализации инвестиционных проектов, отраженных в схеме электроснабжения, включает в себя организационную схему вариантов реализации проектов, в том числе этапы согласования и утверждения инвестиционных проектов, выбор способа их реализации, проведение конкурсных процедур, алгоритм мониторинга реализации проектов, оценку достижения соответствующих целевых индикаторов.

Общий контроль за реализацией проектов осуществляет исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления города Нижневартовска - администрация города Нижневартовска.

Проекты действующих регулируемых организаций, в рамках заявлений на технологическое присоединение к системе электроснабжения, при наличии технической возможности подключения, реализуются на основе заключаемых договоров на технологическое присоединение в установленные законодательством сроки в размере установленной платы за технологическое присоединение в отношении неограниченного круга лиц. Выпадающие доходы от реализации мероприятий по технологическому присоединению подлежат включению                  в инвестиционные программы регулируемых организаций на очередной период регулирования в соответствии со сроками рассмотрения таких программ.

Проекты действующих регулируемых организаций, в рамках заявлений на технологическое присоединение к системе электроснабжения, при отсутствии технической возможности подключения, реализуются на основе заключаемых договоров на технологическое присоединение в установленные законодательством сроки в размере установленной платы за технологическое присоединение в отношении индивидуального проекта, включающего мероприятия по реконструкции, модернизации строительству, обеспечивающие техническую возможность подключения к действующей системе коммунальной инфраструктуры.

Порядок согласования и утверждения инвестиционных программ регулируемых организаций в сфере электроснабжения определяется постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №977 "Об инвестиционных программах               субъектов электроэнергетики".

Исполнение обязательств регулируемыми организациями по заключаемым договорам на технологическое присоединение осуществляется в рамках хозяйственного или подрядного способа в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг                отдельными видами юридических лиц".

## 6.3. Динамика уровней тарифов, платы (тарифа) за подключение            (присоединение).

Оценка величины тарифов на коммунальные услуги для населения приведена в таблице 22.

Таблица 22 - Оценка величины тарифов на коммунальные услуги для населения (на начало года)

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 | 2017 | I этап | II этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | (2018-2022) | (2023-2035) |
| 1. | Тариф на отопление | руб./ Гкал | 1435,22 | 1478,02 | 1560,24 | 1622,65 | 1687,56 | 1755,06 | 1825,26 | 1690,15 | 2427,86 |
| 2. | Тариф на питьевую воду | руб./м3 | 34,01 | 36,39 | 42,44 | 44,14 | 45,90 | 47,74 | 49,65 | 45,97 | 66,04 |
| 3. | Тариф на горячую воду | руб./м3 | 124,86 | 129,95 | 137,30 | 142,79 | 148,50 | 154,44 | 160,62 | 148,73 | 213,64 |
| 4. | Тариф на услуги водоотведения | руб./м3 | 33,68 | 35,08 | 34,67 | 36,06 | 37,50 | 39,00 | 40,56 | 37,56 | 53,95 |
| 5. | Тариф на электрическую энергию | руб./кВт×ч | 1,81 | 1,88 | 1,95 | 2,05 | 2,15 | 2,26 | 2,37 | 2,15 | 3,39 |
| 6. | Тариф на природный газ | руб./м3 | 3,80 | 3,93 | 4,05 | 4,18 | 4,30 | 4,43 | 4,56 | 4,30 | 5,65 |
| 7. | Тариф на вывоз ТКО | руб./м3 | × | × | 102,61 | 128,84 | 155,10 | 161,30 | 167,75 | 143,12 | 223,13 |
| 8. | Индекс изменения платы за коммунальные услуги | × | 1,064 | 1,042 | 1,056 | 1,071 | 1,063 | 1,040 | 1,040 | 1,237 | 1,604 |

Прогноз изменения среднего размера платы за коммунальные услуги                       и оценка платы за подключение, обеспечивающей реализацию инвестиционных проектов, приведены в таблице 23.

Таблица 23. Оценка платы за подключение, обеспечивающей реализацию инвестиционных проектов

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2017 (базовый) | I этап | II этап (2023-2035) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018-2022 |  |
| Электроснабжение |
| 1. | Ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение по мероприятиям, не включающим в себя строительство объектов электросетевого хозяйства (до 150 кВт и свыше 150 кВт) | руб./кВт | 108 | 113,4 | 119,07 | 125,02 | 131,27 | 137,84 | 125,32 | 197,20 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий | руб./кВт | 25,00 | 26,25 | 27,56 | 28,94 | 30,39 | 31,91 | 29,01 | 45,65 |
| 1.2. | Проверка сетевой организацией выполнения технических условий | руб./кВт | 35,00 | 36,75 | 38,59 | 40,52 | 42,54 | 44,67 | 40,61 | 63,91 |
| 1.3. | Участие сетевой организации в осмотре (обследовании) должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств | руб./кВт | 11,00 | 11,55 | 12,13 | 12,73 | 13,37 | 14,04 | 12,76 | 20,09 |
| 1.4. | Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата | руб./кВт | 37,00 | 38,85 | 40,79 | 42,83 | 44,97 | 47,22 | 42,93 | 67,56 |

Заключение

Схемой электроснабжения установлен перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции систем электроснабжения. Сформированный комплекс инвестиционных мероприятий (проектов) направлен            на качественное и бесперебойное обеспечение электроснабжения в отношении действуюших и перспективных объектов жилой застройки, социальной и коммерческой инфраструктур муниципального образования.

Инвестиционные мероприятия полностью корреспондируются с соответствующими программами регулируемых организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципалитета. Инвестиционные мероприятия также направлены на повышение надежности ресурсообеспечения и качества электроэнергии, а также энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав системы электроснабжения.

Приложение 2 к постановлению

администрации города

от 19.02.2019 №102

Актуализированная схема газоснабжения

муниципального образования город Нижневартовск

на период до 2035 года

Оглавление

| Введение | 65 |
| --- | --- |
| 1. | Характеристика состояния и проблем системы газоснабжения | 67 |
| 1.1. | Организационная структура, формы собственности и система договорных отношений | 67 |
| 1.2. | Анализ существующего технического состояния системы | 68 |
| 1.3. | Технические и технологические проблемы системы газоснабжения | 73 |
| 2. | Перечень мероприятий и целевых показателей развития системы газоснабжения в городе Нижневартовске | 74 |
| 2.1. | Целевые показатели развития системы газоснабжения | 74 |
| 2.2. | Программа инвестиционных проектов системы газоснабжения | 75 |
| 3. | Перспективная схема газоснабжения | 76 |
| 3.1. | Существующее положение в системе газоснабжения | 76 |
| 3.2. | Технико-экономические показатели сетей газоснабжения | 110 |
| 3.3. | Схемы распределительных сетей газоснабжения и их параметры с учетом категорий потребителей, перспективные схемы газоснабжения | 113 |
| 3.4. | Проекты по развитию (модернизации) газовых сетей | 128 |
| 3.5. | Стоимость строительства и реконструкции сетей по укрупненным показателям | 146 |
| 4. | Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных схемой газоснабжения | 149 |
| 4.1. | Объемы и источники инвестиций по проектам | 149 |
| 4.2. | Краткое описание форм организации инвестиционных проектов | 149 |
| 4.3. | Динамика уровней тарифов, платы (тарифа) за подключение (присоединение) | 150 |
| 5. | План-график работ по реализации схемы газоснабжения | 151 |
| Заключение | 152 |

Введение

Схема газоснабжения (далее - Схема) представляет собой связанный           по целям, задачам, ресурсам и срокам комплекс исследовательских, проектных, производственных, социально-экономических и других мероприятий с целью строительства, модернизации систем коммунальной инфраструктуры в сфере газоснабжения, обеспечивающих её развитие в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышения качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшения экологической ситуации на территории города Нижневартовска.

Основной целью Схемы является разработка единого комплекса мероприятий, обеспечивающих развитие коммунальных систем в системе газоснабжения в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, обеспечения инвестиционной привлекательности системы газоснабжения, улучшение экологической ситуации на территории муниципального      образования город Нижневартовск.

Задачами Схемы являются:

а) Определение потребности объемов и стоимости строительства и реконструкции сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения;

б) Обеспечение жителей и предприятий города надежными и качественными услугами газоснабжения;

в) Внедрение новейших технологий управления процессами производства, транспортировки и распределения природного сетевого газа;

г) Разработка плана мероприятий по строительству, модернизации                    и реконструкции системы газоснабжения;

д) Инженерно-техническая оптимизация системы электроснабжения;

е) Перспективное планирование развития системы газоснабжения;

ж) Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации системы газоснабжения;

з) Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности системы газоснабжения муниципального образования;

и) Обеспечение сбалансированности интересов субъектов системы газоснабжения и потребителей.

Подзадачами Схемы являются:

- Проведение анализа социально-экономического развития города Нижневартовска, динамики жилищного и промышленного строительства, объектов социальной сферы, потребления природного газа.

- Проведение анализа существующего состояния системы газоснабжения.

- Проведение анализа установки приборов учета потребления природного газа и ресурсосбережения у потребителей.

- Проведение анализа наличия резервных мощностей генерации и транспортировки ресурсов; анализ воздействия объектов и системы газоснабжения на окружающую среду;

- Формирование прогноза обоснованного спроса на природный газ на основании перспективы развития города Нижневартовска в сценарных условиях (оптимистический, реалистичный, пессимистический) с учетом изменения          потребления природного газа по результатам анализа существующего состояния системы газоснабжения.

- Формирование прогноза потребности в увеличении мощностей генерации и транспортировки природного газа, обеспечивающих направления             социально-экономического развития города Нижневартовск с учетом эффективности использования существующих мощностей, по результатам анализа существующего состояния системы газоснабжения.

- Уточнение принятых направлений развития и модернизации системы газоснабжения в соответствии с планами территориального и социально-экономического развития города Нижневартовска.

- Прогноз и ранжирование потребностей развития системы газоснабжения в соответствии с текущими и прогнозными возможностями бюджета города Нижневартовск и других источников финансирования мероприятий Схемы.

- Обоснование перечня и количественного уровня целевых характеристик развития системы газоснабжения.

- Обоснование перечня инвестиционных проектов системы газоснабжения, обеспечивающих достижение целевых показателей её развития.

- Определение источников инвестиций программ, прогноза, динамики              и уровня тарифов на коммунальные услуги в сфере газоснабжения, платы  (арифов) за подключение (присоединение) на весь период Схемы, сравнительный анализ критериев доступности для населения коммунальных услуг в сфере газоснабжения с целевыми показателями критериев доступности на период          реализации Схемы.

Формирование и реализация Схемы базируется на следующих принципах:

1. Целевом - мероприятия Схемы обеспечивают достижение поставленных целей и задач.

2. Системности - рассмотрение субъектов системы газоснабжения, как единой системы с учетом взаимного влияния всех элементов Схемы друг           на друга.

3. Комплексности - формирование Схемы в увязке с различными целевыми Программами (федеральными, областными, муниципальными), реализуемыми на территории города Нижневартовска.

Схема является базовым документом для перспективной разработки               инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса в сфере газоснабжения.

Схема разрабатывается в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004            №190-ФЗ;

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ "Об энергосбережении                  и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений                в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей          среды";

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации             от 10.10.2007 №99 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";

Приказ Госстроя Российской Федерации от 18.04.2001 №81 "Об утверждении Методических указаний по проведению энергоресурсоаудита в жилищно-коммунальном хозяйстве";

Генеральный план города Нижневартовска, утвержденный решением          Думы города Нижневартовска от 23.05.2006 №31 (с изменениями);

Иные действующие нормативные документы в области газоснабжения.

Логика разработки Схемы базируется на необходимости достижения          целевых уровней индикаторов состояния коммунальной инфраструктуры                  в сфере газоснабжения города Нижневартовска, которые одновременно являются индикаторами выполнения производственных и инвестиционных программ организациями коммунального комплекса в сфере газоснабжения при соблюдении ограничений по финансовой нагрузке на семейные и местный бюджеты, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг в сфере газоснабжения для потребителей. Система газоснабжения - капиталоемка и масштабна. Отсюда достижение             существенных изменений параметров её функционирования за ограниченный интервал времени затруднительно. В виду этого Схема рассматривается на длительном временном интервале.

Мероприятия Схемы в отношении системы газоснабжения, которая           используется для предоставления коммунальных услуг в сфере газоснабжения, реализуются в 2 этапа: I этап: с 2017 по 2021 год; II этап: с 2022 по 2035 год.

Показатели и основные целевые индикаторы Схемы определены                 по периодам: 2016 год - базовый; 2017-2021 годы - ежегодно; 2022-2035 годы - в целом за период.

1. Характеристика состояния и проблем системы газоснабжения

1.1. Организационная структура, формы собственности и система  договорных отношений.

Газоснабжение потребителей города Нижневартовска осуществляется природным газом от двух источников газоснабжения:

- газораспределительной станции №2 (ГРС-2);

- Нижневартовского газоперерабатывающего завода (НВГПЗ).

ГРС, находится в собственности ООО "Газпром трансгаз Томск". ООО "Нижневартовскгаз" осуществляет приобретение газа у ПАО "НК "Роснефть". ПАО "НК Роснефть" оплачивает транспортировку газа ООО "Газпром трансгаз Томск". ООО "Нижневартовскгаз" осуществляет продажу газа конечным           потребителям (абонентам).

Приказом ФСТ России от 12.07.2005 №284-э ООО "Нижневартовскгаз" включено в Реестр субъектов естественных монополий, в отношении которых осуществляется государственное регулирование и контроль.

Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа в отношении ООО "Нижневартовскгаз" устанавливаются розничные        цены на природный и сжиженный газ, реализуемый населению, а также              жилищно-эксплуатационным организациям, организациям управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам, товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения.

Природный газ используется для приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения части потребителей среднеэтажной жилой застройки                 и индивидуальной жилой застройки, а также отопления и нужд коммунально-бытовых и промышленных потребителей. Для целей приготовления пищи               в многоквартирной жилой застройке используются электрические плиты.

Сети газоснабжения находятся в собственности администрации города Нижневартовска и переданы ООО "Нижневартовскгаз" по договору аренды,            за исключением ведомственных сетей и газопровода высокого давления                 (от точки врезки в существующий газопровод до газарегуляторного пункта блочного на территории ООО "Сибирский пивоваренный завод" - 3/4 долевой собственности ООО "Нижневартовскгаз").

ООО "Нижневартовскгаз" осуществляет эксплуатацию и капитальный ремонт сетей газоснабжения. В составе ООО "Нижневартовскгаз" созданы                и функционируют: служба ГГХ (эксплуатация наружных сетей и ГРП, эксплуатация ВДГО и газопроводов, доставка газа населению); аварийно-диспетчерская служба (локализация и ликвидацией аварий, плановые осмотры и обслуживание оборудования); ремонтно-строительный участок (строительство систем газопотребления; ремонтные и восстановительные работы на системах газопотребления).

Аварийным источником газоснабжения является узел редуцирования.  Его использование осуществляется два дня в году во время профилактических работ на ГРС. Узел редуцирования принадлежит администрации города Нижневартовска, газ на источник поступает из газопровода "Парабель-Кузбасс".

1.2. Анализ существующего технического состояния системы.

ГРС-2 расположена в северной части города Нижневартовска. ГРС-2 введена в эксплуатацию в 2007 году и имеет проектную производительность 150 000 м3/ч. На ГРС природный газ подается по магистральному газопроводу-отводу диаметром 325 мм от магистрального газопровода высокого давления (МГВД) "Нижневартовский газоперерабатывающий завод (НВГПЗ)-Парабель". ГРС подает газ в город по газопроводам высокого (1,2 МПа) давления 1 категории диаметром 720-530 мм. НВГПЗ подает газ по газопроводу высокого давления 1 категории диаметром 530 мм.

По числу ступеней регулирования давления газа система газораспределения 3-х ступенчатая: от ГРС-2 и НВГПЗ подключены газопроводы высокого давления I категории (1,2 МПа), подводящие газ к котельным и пунктам редуцирования газа (ПРГ); от ПРГ подключены газопроводы среднего давления  (0,3 МПа), так же от ПРГ подключены сети низкого давления (до 0,005 МПа).

Материал газопроводов - сталь, полиэтилен. Прокладка выполнена преимущественно подземным способом прокладки. По принципу построения сети газоснабжения выполнены по тупиковой схеме.

Перечень пунктов редуцирования газа приведён в таблице 1

Таблица 1 - Пункты редуцирования газа

| № п/п | Наименование пункта редуцирования газа | Адрес | Марка регулятора давления | Максимальная пропускная способность м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ГРП-1 | ул. Менделеева (1 микрорайон) | РДУК 2-50/35Н | 2000 |
| 2. | ГРП-2 | ул. Пионерская (2 микрорайон) | РДУК 2-50/35Н | 2000 |
| 3. | ГРП Гостинничного комплекса "Альберта-Хаус" | ул. Интернациональная, 40 | РДБК 1-50Н | 6500 |
| 4. | ПГБ мемориала-памятника "Покорителям Самотлора" | ул. Интернациональная | РДНК-У | 1000 |
| 5. | ГРПБ | ул. Индустриальная, 41а | РДГ-150В | 32000 |
| 6. | ГРП мемориала "Памяти воинам-сибирякам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны" | ул. 60 лет Октября | РД-32М/С6 | 77 |
| 7. | ГРП микрорайона 10П | 10П микрорайон | РДНК-У | 1000 |
| 8. | ПГБ микрорайона 14П | 14П микрорайон | РД-32М/ С6-2-6-1,2 | 300 |
| 9. | ГРП Нижневартовской Детской окружной больницы | ул. Северная, 30 | РДБК 1-50Н | 6500 |

Химический состав газа соответствует требованиям ГОСТ 5542-2014  "Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия", согласно паспорта качества №6                   от 30.06.2015 года, выданного аккредитованной центральной заводской лабораторией ООО "Нижневартовский газоперерабатывающий комплекс".

Характеристика газового хозяйства города Нижневартовска приведена          в таблице 2.

Таблица 2 - Характеристика газового хозяйства города Нижневартовска  по состоянию на 01.01.2018

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уровень газификации |  |  |
| 1.1. | Общее количество квартир | ед. | 95 792 |
| 1.1.1. | из них не подлежащих газификации | ед. | 93 483 |
| 1.2. | Количество газифицированных квартир, в том числе: | ед. | 2 309 |
|  | - природным газом | ед. | 2 184 |
|  | - СПГ | ед. | 0 |
|  | - сжиженным газом | ед. | 125 |
| 1.3. | Уровень газификации природным и сжиженным газом | % | 2,41 |
| 1.4. | Уровень газификации природным газом | % | 2,28 |
| 1.4.1. | Уровень газификации природным газом жилфонда, подлежащего газификации | % | 94,59 |
| 1.5. | Уровень газификации сжиженным газом | % | 0,13 |
| 2. | Характеристика системы газоснабжения природным газом |  |  |
| 2.1. | Наружные газопроводы, обслуживаемые ГРО | км | 78,71 |
| 2.1.1. | По назначению: |  |  |
|  | - распределительные | км | 59,26 |
|  | - газопроводы-вводы | км | 19,46 |
| 2.1.2. | По давлению: |  |  |
|  | - высокого давления 1а категории (свыше1,2 Мпа) | км | 0,00 |
|  | - высокого давления 1 категории (0,6-1,2 Мпа) | км | 44,57 |
|  | - высокого давления 2 категории (0,3-0,6 Мпа) | км | 0,00 |
|  | - среднего давления | км | 16,20 |
|  | - низкого давления | км | 17,94 |
| 2.1.3. | По расположению относительно поверхности земли: |  |  |
|  | - подземные | км | 61,9 |
|  | - надземные | км | 16,81 |
| 2.2. | Протяженность обслуживаемых подземных газопроводов, в том числе: | км | 61,90 |
|  | - полиэтиленовые | км | 1,85 |
|  | в т.ч. полиэтиленовые армированные | км | 0,00 |
|  | - стальные, из них: | км | 60,05 |
|  | санированных | км | 0,00 |
|  | требующих реконструкции | км | 0,15 |
|  | требующих диагностирования | км | 3,56 |
| 2.3 | Протяженность подземных стальных газопроводов, со сроком эксплуатации: |  |  |
|  | - до 15 лет | км | 11,54 |
|  | - от 15 до 30 лет | км | 1,32 |
|  | - от 30 до 35 лет | км | 17,25 |
|  | - от 35 до 39 лет | км | 6,48 |
|  | - 39 лет | км | 3,16 |
|  | - 40 лет | км | 9,79 |
|  | - от 41 до 50 лет | км | 10,52 |
|  | - от 50 до 60 лет | км | 0,00 |
|  | - свыше 60 лет | км | 0,00 |
| 2.4. | Протяженность внутренних газопроводов, всего | км | 6,85 |
|  | - требующих замены | км | 0,00 |
|  | - со сроком эксплуатации 30 и более лет | км | 6,85 |
| 2.5. | Количество газорегуляторных пунктов, установок (ГРП, ГРПБ, ГРУ), из них: | шт. | 43 |
|  | - отработавших более 20 лет | шт. | 5 |
| 2.6. | Количество шкафных распределительных пунктов (ШРП), из них: | шт. | 29 |
|  | - отработавших более 20 лет | шт. | 0 |
| 2.7. | Количество газифицированных промышленных предприятий | шт. | 8 |
|  | в т.ч. объекты теплоэлектроэнергетики (ТЭЦ, ГРЭС, ГТЭС и т.п.) | шт. | 0 |
|  | котельные | шт | 29 |
|  | газифицированное технологическое оборудование (печи, сушилки и пр.) | шт | 10 |
|  | прочие | шт | 10 |
| 2.8. | Количество газифицированных коммунально-бытовых предприятий | шт. | 14 |
| 2.9. | Количество газифицированных сельскохозяйственных объектов | шт. | 0 |
| 2.10. | Количество газифицированных котельных, в том числе: | шт. | 1 |
|  | - крышных (блочных) | шт. | 1 |
|  | - мини-ТЭЦ | шт. | 0 |
|  | -прочие | шт | 13 |
| 2.11. | Количество бытовых газовых плит, из них: | шт. | 2 098 |
|  | - требуют замены | шт. | 72 |
| 2.12. | Количество проточных водонагревателей, из них: | шт. | 6 |
|  | - требуют замены | шт. | 0 |
| 2.13. | Количество водонагревательных и отопительных аппаратов, из них: | шт. | 138 |
|  | - требуют замены | шт. | 0 |
| 2.14. | Количество бытовых газовых счетчиков | шт. | 135 |
| 2.15. | Количество отопительных печей на газовом топливе | шт. | 148 |
| 2.16. | Транспортировка газа по газораспределительным сетям, всего: | тыс. м3 | 379 519,17 |
|  | - транзит | тыс. м3 | 0,00 |
|  | - до конечных потребителей, из них: | тыс. м3 | 379 519,17 |
|  | Промышленным предприятиям | тыс. м3 | 21 035,03 |
|  | коммунально-бытовым предприятиям | тыс. м3 | 356 443,05 |
|  | населению | тыс. м3 | 2 041,10 |
| 2.17. | Расход газа ГРО | тыс. м3 | 1 518,25 |
| 2.18. | Количество резервуаров для хранения СПГ | шт. | 0 |
| 3. | Характеристика системы газоснабжения сжиженным газом (СУГ) |  |  |
| 3.1. | Количество бытовых газовых плит, из них: | шт. | 125 |
|  | - требуют замены | шт. | 66 |
| 3.2. | Объем реализации газа, в том числе: | т | 5,65 |
|  | - промышленность | т | 0,00 |
|  | - коммунально-бытовые потребители | т | 0,00 |
|  | - население | т | 5,65 |
|  | из них в баллонах | т | 5,65 |
| 4. | Состояние защиты стальных газопроводов от коррозии |  |  |
| 4.1. | Протяженность подземных металлических газопроводов, в том числе: | км | 60,05 |
| 4.2. | - природного газа, из них: | км | 60,05 |
|  | требуют активной защиты | км | 0,00 |
|  | - имеют активную защиту | км | 0,00 |
|  | - не имеют активной защиты | км | 0,00 |
|  | не требуют активной защиты | км | 0,00 |
|  | требуют дополнительного обследования | км | 0,00 |
| 4.3. | Количество электроизолирующих соединений | шт. | 150 |
| 5. | Техническая оснащенность ГРО |  |  |
| 5.1. | Производственно-эксплуатационные базы | шт. | 1 |
| 5.2. | Технические кабинеты | шт. | 1 |
| 5.3. | Учебно-тренировочные полигоны | шт. | 1 |
| 6. | Автомобильный транспорт и ремонтно-строительная техника |  |  |
| 6.1.. | Аварийные машины газовых служб | шт. | 2 |
| 6.2. | Грузовые машины | шт. | 1 |
| 6.3 | Служебный автотранспорт | шт. | 2 |
| 6.4. | Транспорт, работающий на сжиженном газе | шт. | 4 |
| 6.5. | Экскаваторы | шт. | 0 |
| 6.6. | Компрессоры | шт. | 0 |
| 7. | Структура и численность предприятия |  |  |
| 7.1. | Предприятия, находящиеся на самостоятельном балансе (перечень предприятий в приложении) | шт. | 1 |
| 7.2. | Численность работающих, в том числе: | чел. | 49 |
|  | - ИТР и служащие | чел. | 13 |
|  | - рабочие, из них: | чел. | 36 |
|  | - слесари по эксплуатации и ремонту газового оборудования (ВДГО) | чел. | 2 |
|  | - слесари по эксплуатации и ремонту газопроводов | чел. | 3 |
|  | - слесари аварийно-восстановительных работ | чел. | 4 |
|  | - рабочие ГНС и ГНП | чел. | 0 |
|  | - прочие | чел. | 27 |
| 8. | Аварийно-диспетчерская служба |  |  |
| 8.1. | Количество АДС | шт. | 1 |
| 9. | Газификация, капитальный ремонт и реконструкция прошедшего года |  |  |
| 9.1. | Количество квартир газифицированных природным газом | шт | 20 |
| 9.2. | Капитальный ремонт газопроводов | км | 0,44 |

Распределительными газопроводами высокого давления охвачена значительная часть территории городского округа. Бесхозяйные газопроводы отсутствуют. Общий износ газопроводов составляет 75%.

Газораспределительная система в целом удовлетворяет потребностям городского округа и обеспечивает необходимый уровень обслуживания.

На протяжении 2013-2017 годов наблюдается устойчивое повышение             потребления природного газа абонентами города Нижневартовска до 4,5%              в год. В 2015 году потребление природного газа снизилось до уровня                   365,9 млн. м3 за счет сокращения объемов по группе промышленных и бюджетных потребителей. Потребление природного газа населением ежегодно увеличивается (в среднем 6,3% в год).

Динамика потребления природного газа приведена в таблице 3.

Таблица 3 - Динамика потребления природного газа, тыс. м3

| Группа потребителей | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | 1 811,4 | 1 873,0 | 1 987,1 | 2 000 | 2 041,096 |
| Муниципальные организации | 2 890,9 | 3 085,0 | 2 823,0 | 3 200 | 1 695,017 |
| Промышленные предприятия | 378 651,5 | 395 662,3 | 360 636,0 | 347 300 | 375 783,061 |
| Собственные нужды |  | 109,3 | 318,7 |  |  |
| Технологические нужды | 57,0 | 12,2 | 104,9 |  |  |
| Итого | 383 410,8 | 400 741,7 | 365 869,6 | 352 500 | 379 519,174 |
| Темп прироста, % | + 0,71 | + 4,52 | - 8,70 | -3,65 | +7,66 |

Сжиженный газ поступает от предприятия производителя ООО "Няганьгазпереработка". Сжиженный газ доставляется абонентам в баллонах автотранспортом по заявкам.

Динамика поставок сжиженного газа населению для бытовых нужд приведена в таблице 4.

Таблица 4 - Динамика поставок сжиженного газа населению для бытовых нужд, тонн

| Группа потребителей | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | 12,441 | 9,625 | 8,552 | 7,161 | 5,654 |
| Темп прироста, % |  | -22,63 | -11,15 | -16,3 | -21 |

В отличии от поставок природного газа объемы поставок сжиженного          газа снижаются из-за сноса деревянного жилого фонда и газификации природным газом частного сектора.

ООО "Нижневартовскгаз" осуществляет регулируемый вид деятельности. Регулирование реализуется посредством ежегодного установления тарифов            на природный и сжиженный газ. За период 2015-2018 годы наблюдается устойчивое увеличение выручки от оказания регулируемых услуг.

Динамика розничных цен на природный газ ООО "Нижневартовскгаз" приведена в таблице 5.

Таблица 5 - Динамика розничных цен на природный газ ООО "Нижневартовскгаз", руб./1000 м3

| Вид продукции | 21.10.2014- 30.06.2015 | 01.07.2015- 31.12.2015 | 01.01.2016- 30.06.2016 | 01.07.2016- 31.12.2016 | 31.12.2017- 30.06.2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Природный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим МКД, ЖСК и ТСЖ для бытовых нужд населения | 3482,29 | 3723,17 | 3723,17 | 3804,57 | 4 050.01 |
| Темп прироста, % | 0,55 | 6,92 | 0,00 | 2,19 | 6.45 |

Динамика розничных цен на сжиженный газ ООО "Нижневартовскгаз" приведена в таблице 6

Таблица 6 - Динамика розничных цен на сжиженный газ ООО "Нижневартовскгаз", руб./кг

| Вид продукции | 01.01.2015- 30.06.2015 | 01.07.2015- 31.12.2015 | 01.01.2016- 30.06.2016 | 01.07.2016- 31.12.2016 | 01.01.2017- 30.06.2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сжиженный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим МКД, ЖСК и ТСЖ для бытовых нужд населения для всех категорий франкирования | 43,14 | 46,38 | 46,38 | 47,31 | 50,82 |
| Темп прироста, % | 0,00 | 7,51 | 0,00 | 2,01 | 7.41 |

1.3. Технические и технологические проблемы системы газоснабжения.

К основным техническим и технологическим проблемам системы газоснабжения относятся:

а) Недостаточный уровень газификации частного жилого фонда природным газом

Основной проблемой в области газоснабжения является низкий уровень газификации частного жилого фонда природным газом (уровень газификации природным газом жилищного фонда, подлежащего газификации, составляет 94,59%, 2184 квартира из 2309 квартиры). Жилищный фонд, не имеющий          доступ к природному газу, обеспечивается сжиженным газом (125 квартир). Использование природного газа в качестве единого энергоносителя для теплогазоснабжения позволит разрешить проблемы обеспеченности теплом и топливом, а также существенно снизить нагрузку на электрические сети.

б) Отсутствие резервов мощности на ГРС-2

ГРС-2 не имеет резерва мощности и запланирована к реконструкции              в Генеральной схеме газоснабжения и газификации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, утвержденной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.04.2014 №231-рп. Система            газоснабжения также имеет высокий процент износа газопроводов - 75%.

2. Перечень мероприятий

и целевых показателей развития системы газоснабжения

в городе Нижневартовске

2.1. Целевые показатели развития системы газоснабжения

Перечень целевых показателей определен в соответствии с Методическими рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденными Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации               от 06.05.2011 №204, в частности:

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества и надежности поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают              достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг. Охват потребителей          услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения. Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует         способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность города Нижневартовска без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть определяет оценку возможности функционирования коммунальных систем без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий           и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся              в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Целевые показатели установлены и подлежат ежегодной корректировке          в соответствии с достигнутыми фактическими значениями.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом   выполнения всех мероприятий в ракмах схемы газоснабжения в запланированные сроки.

Целевые показатели развития системы газоснабжения приведены в таблице 7.

Таблица 7 - Целевые показатели развития систем газоснабжения

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2017 (базовый) | I этап | II этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | (2018-2022) | (2023-2035) |
| 1. | Спрос на ресурс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Величина общего прироста потребления газа | млн.м3 | 7,4 | -2,5 | -0,7 | 11,4 | 11,7 | 27,3 | 249,5 |
| 2. | Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Показатели эффективности производства ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный вес газа в топливном балансе | % | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

2.2. Программа инвестиционных проектов системы газоснабжения.

Программа инвестиционных проектов представлена в подразделе 5.6 раздела 5 "Перечень инвестиционных проектов" приложения 1 к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нижневартовск на период до 2035 года, утвержденной          решением Думы города от 06.12.2018 №417 "О программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нижневартовск на период до 2035 года".

3. Перспективная Схема

3.1. Существующее положение в системе газоснабжения.

Газоснабжение города осуществляется на базе попутного нефтяного          отбензиненного газа, поступающего из магистральных газопроводов                    "Парабель-Кузбасс", "Уренгой-Челябинск", а также с Нижневартовского ГПЗ (НВГПЗ).

Из магистрального газопровода и Нижневартовского газоперерабатывающего завода (НВГПЗ) в городскую распределительную сеть газ подается через газораспределительную станцию (ГРС-2 и, частично, ГРС НВГПЗ).

ГРС-2 располагается в 300 м северо-восточнее перекрестка автодорог "Нижневартовск - Радужный" и "1-й тракторный путь". ГРС введена в эксплуатацию в 2007 году и имеет проектную производительность 150 000 куб. м/ч.         На ГРС природный газ подается по магистральному газопроводу-отводу диаметром 325 мм от магистрального газопровода высокого давления (МГВД) "Нижневартовский газоперерабатывающий завод (НВГПЗ)-Парабель".

По числу ступеней регулирования давления газа система газораспределения 3-х ступенчатая:

от ГРС-2 и НВГПЗ подключены газопроводы высокого давления I категории (1,2 МПа), подводящие газ к котельным и пунктам редуцирования газа  (далее по тексту ПРГ);

от ПРГ подключены газопроводы среднего давления (0,3 МПа), так же от ПРГ подключены сети низкого давления (до 0,005 МПа).

На ГРС осуществляются следующие основные технологические процессы:

- очистка газа от твердых и жидких примесей;

- снижение давления (редуцирование);

- одоризация;

- учет количества (расхода) газа перед подачей его потребителю.

Основное назначение ГРС - снижение давления газа и поддержание его  на заданном уровне. На выходе из ГРС обеспечивается подача заданного количества газа с поддержанием рабочего давления в соответствии с договором между газоснабжающей организацией и потребителем с точностью до 10%.

Надежность и безопасность эксплуатации ГРС обеспечивается:

а) Периодическим контролем состояния технологического оборудования и систем;

б) Поддержанием их в исправном состоянии за счет своевременного       выполнения ремонтно-профилактических работ;

в) Своевременной модернизацией и реновацией морально и физически изношенных оборудования и систем;

г) Соблюдением требований к зоне минимальных расстояний до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий         и сооружений;

д) Своевременным предупреждением и ликвидацией отказов.

В состав газораспределительной станции входят:

I - узлы:

- переключения станции;

- очистки газа;

- предотвращения гидратообразования;

- редуцирования газа;

- подогрева газа;

- коммерческого измерения расхода газа;

- одоризации газа;

- автономного энергопитания;

- отбора газа на собственные нужды;

II - системы:

- контроля и автоматики;

- связи и телемеханики;

- электроосвещения, молниезащиты, защиты от статического электричества;

- электрохимзащиты;

- отопления и вентиляции;

- охранной сигнализации;

- контроля загазованности.

Узел переключения ГРС предназначен для переключения потока газа        высокого давления с автоматического на ручное регулирование давления           по обводной линии, а также для предотвращения повышения давления в линии подачи газа потребителю с помощью предохранительной арматуры.

В узле переключения ГРС установлено следующее оборудование:

- краны с пневмоприводом на газопроводах входа и выхода;

- предохранительные клапаны с переключающими трехходовыми кранами на каждом выходном газопроводе и свечой для сброса газа;

- изолирующие устройства на газопроводах входа и выхода для сохранения потенциала катодной защиты при раздельной защите внутриплощадочных коммуникаций ГРС и внешних газопроводов;

- свеча на входе ГРС для аварийного сброса газа из технологических трубопроводов;

- обводная линия, соединяющая газопроводы входа и выхода ГРС, обеспечивающая кратковременную подачу газа потребителю, минуя ГРС. Обводная оснащена двумя кранами: первый - по ходу газа отключающий кран; второй - для дросселирования кран-регулятор. Обводная линия оснащена приборами контроля параметров газа.

Узел очистки газа ГРС предназначен для предотвращения попадания         механических (твердых и жидких) примесей в технологическое и газорегуляторное оборудование, средства контроля и автоматики ГРС и потребителя.

Узел предотвращения гидратообразований предназначен для предотвращения обмерзания арматуры и образования кристаллогидратов в газопроводных коммуникациях и арматуре.

Узел редуцирования газа предназначен для снижения и автоматического поддержания заданного давления газа, подаваемого потребителю.

Линии редуцирования газа оборудованы сбросными свечами.

Узел учета газа предназначен для учета количества расхода газа с помощью различных расходомеров и счетчиков.

Узел одоризации газа предназначен для добавления в газ веществ с резким неприятным запахом (одорантов). Это позволяет своевременно обнаруживать утечки газа по запаху без специального оборудования. Для одоризации        газа применяется этилмеркаптан (не менее 16 г на 1 000 м3).

Узел одоризации установлен на выходе станции после обводной линии. Подача одоранта производится автоматически.

На ГРС установлены емкости для хранения одоранта. Заправка их производилась не чаще 1 раза в 2 мес.

Давление газа измеряется с помощью манометров, размещенных на входном газопроводе, выходном газопроводе, перед и за фильтром, перед газовым счетчиком, на байпасе, за регулятором давления и на линии редуцирования. Давление газа на входе и выходе регистрируется в регистрационном устройстве.

Дросселирование газа осуществляется в несколько потоков, на каждом           из которых установлен соответствующий регулятор давления.

Снижение давления газа на ГРС приводит к существенному снижению его температуры, что может привести к образованию гидратов, обмерзанию         регулирующих клапанов, запорной арматуры, приборов и трубопроводов.              Поэтому на газораспределительной станции применяется система подогрева природного газа. Подогрев производится перед редуктором, так чтобы температура газа поддерживалась на приемлемом уровне после понижения давления, чтобы исключить эффект гидратообразования в газораспределительной сети.

Принципиальная схема ГРС представлена на рисунке 1.

Один раз в год ГРС останавливается для выполнения ремонтно-профилактических работ.

Здание ГРС оборудовано системами отопления, вентиляции, электротехническими устройствами, средствами телефонной и диспетчерской связи, оборудованием канала телемеханики и системой телемеханики.

ГРС имеет линию электроснабжения, устройства электрохимзащиты, контроля загазованности и охранной сигнализации от несанкционированного вмешательства посторонних лиц в работу ГРС.

Рисунок 1 - Принципиальная схема ГРС

Для подключения непосредственно потребителей в системе газоснабжения МО "Город Нижневартовск" используются либо шкафные газорегуляторные пункты (ШРП), либо газорегуляторные пункты шкафного типа (ГРПШ).          В таблицах 8 и 9 приведены технические характеристики газораспределительных пунктов, установленных в МО "Город Нижневартовск".

ГРС подает газ в город по газопроводам высокого (1,2 МПа) давления          1 категории диаметром 720-530 мм. НВГПЗ подает газ по газопроводу высокого давления 1 категории диаметром 530 мм, среднего и низкого давления. Непосредственно к потребителям газ поступает по газопроводным вводам.

Так же для газоснабжения потребителей предусмотрен аварийный источник газоснабжения - узел редуцирования. Узел редуцирования принадлежит ООО "Нижневартовский ГПК". Газ к нему поступает из газопровода Парабель-Кузбасс.

Узел редуцирования газа и газопровод к нему предназначены для бесперебойного снабжения природным газом потребителей МО "Город Нижневартовск". Подача газа через него производится только в аварийных случаях             и непродолжительное время. Его используют два дня в году во время профилактических работ на ГРС. Узел редуцирования расположен на территории Нижневартовского ГПЗ, на площадке узла замера сухого газа. Точкой врезки является первая линия узла замера газа. Границей раздела является фланец           задвижки №1 Ø530 мм. Производительность узла не менее 150 000 м3/ч.              Давление на входе - рабочее 36,0 кгс/см2, максимальное 55,0 кгс/см2, на выходе 12 кгс/см2. Для удобства обслуживания предусмотрены мостки и площадки. Прокладка трубопроводов надземная на металлических опорах и по существующей эстакаде. Изоляция трубопроводов - минераловатные маты, покрытые оцинкованной сталью.

Описание технологической схемы, контроля и автоматики.

Отбензиненный газ с технологических установок завода давлением             55,0 кгс/см2 поступает на узел редуцирования по трубопроводу Dy300 мм через диафрагму учета газа F-HB1 (бывшая линия газа на Сургут).

Узел редуцирования (УР) состоит из двух линий автоматического регулирования, каждая из которых оснащена регуляторами прямого действия РД-1, РД-2 типа РД-100-64, установленными между двумя отключающими шаровыми кранами.

На узле редуцирования газа шаровые краны:

№9, К-3А, К-3Б, К-5А, К-5Б имеют местное управление;

№К-1, К-2 имеют местное и дистанционное управление с операторной ПОЗиС-2.

В целях бесперебойной работы УР, в случае ремонта или замены регуляторов РД-1, РД-2, предусмотрена линия ручного редуцирования (байпас), снабженная шаровым краном №К-1 и задвижкой №3-1.

В зависимости от потребности газа в работе может находиться одна или две линии редуцирования.

Контроль над давлением и температурой на входе газа в УР осуществляется дистанционно со щита управления в операторной ПОЗиС-2 по приборам: PIR-2011, TIR-1011 и по месту: PI-2001, NI-1001.

Контроль над давлением и температурой на выходе газа из УР осуществляется дистанционно со щита управления в операторной ПОЗиС-2 по приборам: PIR-2021, TIR-1021 и по месту: PI-2002, NI-1002.

На каждой линии редуцирования, в том числе и на байпасе, установлены сигнализирующие манометры: PIA-2031, PIA-2041, PISA-2051 о понижении или повышении давления на УР с выводом звукового и светового сигнала          на щит управления в операторную ПОЗиС-2. При срабатывании сигнализации PISA-2051 происходит автоматическое закрытие шаровых кранов №К-1, К-2.

Для защиты трубопровода от превышения давления на выходе с УР установлены два предохранительных клапана: рабочий (Руст = 12,8 кгс/см2)                     и резервный (Руст = 12,8 кгс/см2), со сбросом давления в факельную систему   завода.

Предусмотрена продувка всех линий редуцирования на свечу.

Отбензиненный газ, пройдя линии редуцирования, объединяется в один трубопровод Dy 500 мм и направляется через узел одоризации к потребителям.

Основными потребителями природного газа являются котельные города.

Транспортировка природного газа от ГРС до газорегуляторных пунктов  и, далее - потребителям, осуществляется по системе газопроводов.

Материал газопроводов - сталь, полиэтилен. Прокладка выполнена преимущественно подземным способом. По принципу построения сети газоснабжения выполнены по тупиковой схеме.

В систему газоснабжения здания входят следующие элементы: ввод, распределительный газопровод, стояки, поэтажные подводки, запорная арматура, газовые приборы, в отдельных случаях - контрольно-измерительные устройства. Внутри здания газопроводы проложены открыто и смонтированы                   из стальных труб на сварке с разъемными резьбовыми или фланцевыми соединениями в местах установки запорной арматуры и газовых приборов, регуляторов давления.

Запорная арматура внутри зданий установлена на вводе, на ответвлениях к каждому газовому прибору или агрегату, перед газовыми горелками и запальниками, на продувочных трубопроводах, внизу каждого стояка.

Газопроводы прикреплены к стенам зданий с помощью хомутов,              крючьев, подвесок, кронштейнов на расстоянии, обеспечивающем монтаж,         ремонт и осмотр трубопроводов.

При подаче газа ввод и распределительный трубопровод располагаются         с внешней стороны здания. В местах пересечения фундаментов, перекрытий, стен, перегородок, лестничных площадок газопроводы заключены в футляры   из стальных труб с кольцевым зазором не менее 5 - 10 мм и с возвышением над уровнем пола не менее чем на 30 мм. Зазор между трубой и футляром заделывают просмоленной паклей, резиновыми втулками или другими эластичными материалами. На этих участках не должно быть стыковых соединений. Длина футляра должна соответствовать полной толщине пересекаемой конструкции. Все газопроводы окрашены масляной водостойкой краской.

Все горизонтальные прокладки газопроводов выполнены на высоте              не менее 2,2 м с креплением труб с помощью скоб, крючьев, хомутов, кронштейнов.

На промышленных предприятиях, где предусматривается оборудование, потребляющее газ высокого давления, прокладка ввода осуществляется непосредственно в помещение, где будет использован газ.

Если требуется редуцирование газа, то газорегуляторные установки размещаются непосредственно на вводе снаружи здания или в помещении предприятия с устройством огнезащитного (металлического) шкафа или изолированного специального помещения.

Для прокладки вводов и газовой сети в зданиях применяют стальные бесшовные трубы по ГОСТ 8731-87 и ГОСТ 11017-80. Трубы соединяют сваркой при тщательном контроле ее качества. Резьбовые и фланцевые соединения применяют только при монтаже газовых и измерительных приборов.

Обеспечение природным газом потребителей осуществляет ООО "Нижневартовскгаз" по распределительным газопроводам, которые находятся на балансе Администрации города Нижневартовск и переданы в аренду ООО "Нижневартовскгаз" по Договорам аренды №54-и 27 октября 2011 года, от №66-и           от 17 апреля 2013 года, №76-и от 03 декабря 2014 года, №92-и, 93-и от 10 августа 2015 года и по газопроводу, который по Договору купли-продажи №24/14 от 02 июля 2015 года между ООО "Сибирский пивоваренный завод" (Продавец) и ООО "Нижневартовскгаз" (Покупатель) принадлежит ООО "Нижневартовскгаз".

Часть газопроводов (в основном, газопроводы-отводы от магистральных сетей) принадлежат абонентам и обслуживаются по договору ООО "Нижневартовскгаз".

Для строительства всех газопроводов выполнен комплекс проектно-изыскательских работ.

Перечень газопроводов, принадлежащих ООО "Нижневартовскгаз", представлен в таблице 10

Таблица 10 - Перечень газопроводов, принадлежащих ООО "Нижневартовскгаз"

| № п/п | Наименование газопровода | Наименование участка газопровода | Условный диаметр, мм | Материал труб | Протяженность, м | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | наружной прокладки | подземной прокладки |  |
| Газопровод высокого давления |
| 1. | Западный промышленный узел, Панель 16 (ООО "Сибирский пивоваренный завод" | Газопровод до ПГБ ООО "Сибирский пивоваренный завод" (ул. Северная № 9П) | 57 | сталь | 501,25 |  | 501,25 | 2011 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 501,25 | 0 | 501,25 |  |
| 2. | Газоперерабатывающий завод (ГПЗ) - газораспределительная станция №2 (ГРС №2) - газораспределительный пункт совхоза "Нижневартовский" (ГРП) - Котельная ПТВМ | Участок газопровода высокого давления ГПЗ - площадка ГРС | 530 | сталь | 9600 |  | 9600 | 1977 |
| 3. |  | Участок газопровода высокого давления площадка ГРС - точка врезки на ГРП котельной №2 | 530 | сталь | 2650 |  | 2650 | 1978 |
| 4. |  | Участок газопровода высокого давления площадка ГРС - ГГРП от ПК-0 до ПК-9+50 | 530 | сталь | 618 | 108 | 510 | 1978 |
| 5. |  | Участок газопровода высокого давления от точки врезки на ГРП котельной №2 до точки врезки на ГГРП | 530 | сталь | 933 |  | 933 | 1982 |
| 6. |  | Участок газопровода высокого давления от точки врезки до ГРП котельной №2 | 325 | сталь | 79 |  | 79 | 1982 |
| 7. |  | Участок газопровода высокого давления от ГРС-2 до точки врезки на котельную №3 | 720 | сталь | 7171 |  | 7171 | 1983 |
| 8. |  | Участок газопровода высокого давления от точки врезки до ГРП-2 котельной №3 | 325 | сталь | 5 | 5 |  | 1983 |
| 9. |  | Участок газопровода высокого давления от ГРС-2 до котельной №3 | 530 | сталь | 252 |  | 252 | 1983 |
| 10. |  | Участок газопровода высокого давления от котельной №3 до котельной совхоза "Нижневартовский" | 530 | сталь | 7025 |  | 7025 | 1986 |
| 11. |  | Участок газопровода высокого давления от котельной №3 до котельной совхоза "Нижневартовский" | 325 | сталь | 10,5 |  | 10,5 | 1986 |
| 12. |  | Участок газопровода высокого давления от котельной №3 до котельной № 8 совхоза "Нижневартовский" | 89 | сталь | 99,4 | 99,4 |  | 1995 |
| 13 |  | Участок газопровода высокого давления от точки врезки до ГРП гостиницы "Альберта Хаус" | 89 | сталь | 57 |  | 57 | 1995 |
| 14. | Газоперерабатывающий завод (ГПЗ) - газораспределительная станция №2 (ГРС №2) - газораспределительный пункт совхоза "Нижневартовский" (ГРП) - Котельная ПТВМ | Участок газопровода высокого давления перемычка от одоризационной установки до ГРС-2 в промзоне | 720 | сталь | 2715 |  | 2715 | 1983 |
| 15. |  | Участок газопровода высокого давления от ГГРП до котельной 1а | 530 | сталь | 1295 |  | 1295 | 1982 |
| 16. |  | Участок газопровода высокого давления от точки врезки до задвижки № 18 | 530 | сталь | 40 |  | 40 | 1980 |
| 17. |  | Участок газопровода высокого давления от задвижки №18 до ГРПБ | 219 | сталь | 25,88 |  | 25,88 | 2008 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 32575,78 | 212,4 | 32363,38 |  |
| Газопровод среднего давления |
| 18. | Газоснабжение завода "Татра" | От ГГРП до котельной № 1а | 325 | сталь | 1295 |  | 1295 | 1980 |
| 19. |  | От ГГРП до котельной № 2 | 325 | сталь | 933 |  | 933 | 1980 |
| 20. |  | От ГРП котельной № 2 до завода "Татра" | 325 | сталь | 1650 |  | 1650 | 1980 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 3878 |  | 3878 |  |
| Газопровод низкого давления |
| 21. | Газопровод низкого давления I микрорайона | Газопровод низкого давления к дому №2а по ул. Менделеева (с вводами) | 50 | сталь | 84,31 |  | 84,31 | 1974 |
| 22. |  | Газопровод низкого давления к домам №2 по ул. Менделеева и № 1 по ул. 60 лет Октября | 150 | сталь | 157,01 |  | 157,01 | 1974 |
| 23. |  | Газопровод низкого давления к домам №2 по ул. Менделеева и № 1 по ул. 60 лет Октября | 125 | сталь | 77,03 |  | 77,03 | 1974 |
| 24. |  | Газопровод низкого давления к домам №2 по ул. Менделеева и № 1 по ул. 60 лет Октября (вводы) | 50 | сталь | 75,48 |  | 75,48 | 1974 |
| 25. |  | Газопровод низкого давления к домам №4 и №4а по ул. Менделеева | 125 | сталь | 53,69 |  | 53,69 | 1974 |
| 26. |  | Газопровод низкого давления к домам №4 и №4а по ул. Менделеева | 100 | сталь | 76,9 |  | 76,9 | 1974 |
| 27. |  | Газопровод низкого давления к домам №4 и №4а по ул. Менделеева (вводы) | 50 | сталь | 14,02 |  | 14,02 | 1979 |
| 28. |  | Газопровод низкого давления к дому №4б по ул. Менделеева (вводы) | 70 | сталь | 83,49 |  | 83,49 | 1974 |
| 29. | Газопровод низкого давления I микрорайона | Газопровод низкого давления к дому №4б по ул. Менделеева (вводы) | 50 | сталь | 24,95 |  | 24,95 | 1974 |
| 30. |  | Газопровод низкого давления к дому №6 по ул. Менделеева (вводы) | 100 | сталь | 155,05 |  | 155,05 | 1974 |
| 31. |  | Газопровод низкого давления к дому №6 по ул. Менделеева (вводы) | 50 | сталь | 49,91 |  | 49,91 | 1974 |
| 32. |  | Газопровод низкого давления к дому №8а по ул. Менделеева (вводы) | 100 | сталь | 51,15 |  | 51,15 | 1974 |
| 33. |  | Газопровод низкого давления к дому №8а по ул. Менделеева (вводы) | 80 | сталь | 123,6 |  | 123,6 | 1974 |
| 34. |  | Газопровод низкого давления к дому №8а по ул. Менделеева (вводы) | 50 | сталь | 48,36 |  | 48,36 | 1974 |
| 35. |  | Газопровод низкого давления от ГРП-1 к дому №5а по ул. 60 лет Октября (перемычка) | 200 | сталь | 67,1 |  | 67,1 | 1973 |
| 36. |  | Газопровод низкого давления к дому №6б по ул. Менделеева (с вводами) | 50 | сталь | 178,74 |  | 178,74 | 1973 |
| 37. |  | Газопровод низкого давления к домам №5а и № 7а по ул. 60 лет Октября | 200 | сталь | 189,68 |  | 189,68 | 1973 |
| 38. |  | Газопровод низкого давления к домам №5а и № 7а по ул. 60 лет Октября (вводы) | 50 | сталь | 78,44 |  | 78,44 | 1973 |
| 39. |  | Газопровод низкого давления к дому №1 по проспекту Победы | 200 | сталь | 119,52 |  | 119,52 | 1974 |
| 40. |  | Газопровод низкого давления к дому №1 по проспекту Победы | 150 | сталь | 47,49 |  | 47,49 | 1974 |
| 41. |  | Газопровод низкого давления к дому №1 по проспекту Победы (вводы) | 50 | сталь | 47,23 |  | 47,23 | 1974 |
| 42. |  | Газопровод низкого давления к дому №5б по ул. 60 лет Октября | 100 | сталь | 214,2 |  | 214,2 | 1973 |
| 43. |  | Газопровод низкого давления к дому №5б по ул. 60 лет Октября (вводы) | 50 | сталь | 36,51 |  | 36,51 | 1973 |
| 44. |  | Газопровод низкого давления к дому №7б по ул. 60 лет Октября | 80 | сталь | 49,35 |  | 49,35 | 1973 |
| 45. |  | Газопровод низкого давления к дому №7б поул. 60 лет Октября (вводы) | 50 | сталь | 23,76 |  | 23,76 | 1973 |
| 46. | Газопровод низкого давления I микрорайона | Газопровод низкого давления к домам №1а и №3а по проспекту Победы | 70 | сталь | 171,15 |  | 171,15 | 1973 |
| 47. |  | Газопровод низкого давления к домам №1а и №3а по проспекту Победы (вводы) | 50 | сталь | 55,63 |  | 55,63 | 1973 |
| 48. |  | Газопровод низкого давления от дома №3а к дому №5а по проспекту Победы (перемычка) | 70 | сталь | 14,4 |  | 14,4 | 1976 |
| 49. |  | Газопровод низкого давления от дома №3а к дому №5а по проспекту Победы (перемычка) | 80 | сталь | 87,65 |  | 87,65 | 1976 |
| 50. |  | Газопровод низкого давления к дому №5а по проспекту Победы | 70 | сталь | 92,55 |  | 92,55 | 1973 |
| 51. |  | Газопровод низкого давления к дому №5а по проспекту Победы (вводы) | 50 | сталь | 25,73 |  | 25,73 | 1973 |
| 52. |  | Газопровод низкого давления к дому №7 по проспекту Победы | 150 | сталь | 112,68 |  | 112,68 | 1973 |
| 53. |  | Газопровод низкого давления к дому №7 по проспекту Победы | 125 | сталь | 26,75 |  | 26,75 | 1973 |
| 54. |  | Газопровод низкого давления к дому №7 по проспекту Победы (вводы) | 50 | сталь | 66 |  | 66 | 1973 |
| 55. |  | Газопровод низкого давления к домам №9 и №11 по проспекту Победы | 100 | сталь | 105,56 |  | 105,56 | 1977 |
| 56. |  | Газопровод низкого давления к домам №9 и №11 по проспекту Победы (вводы) | 50 | сталь | 11,98 |  | 11,98 | 1977 |
| 57. |  | Газопровод низкого давления к домам №7а и №9а по проспекту Победы | 125 | сталь | 132,51 |  | 132,51 | 1973 |
| 58. |  | Газопровод низкого давления к домам №7а и №9а по проспекту Победы | 80 | сталь | 65,1 |  | 65,1 | 1973 |
| 59. |  | Газопровод низкого давления к домам №7а и №9а по проспекту Победы (вводы) | 50 | сталь | 53,49 |  | 53,49 | 1973 |
| 60. |  | Газопровод низкого давления к домам №11а по проспекту Победы и №6а, №4, №4 по ул. Омская | 70 | сталь | 351,96 |  | 351,96 | 1973 |
| 61. | Газопровод низкого давления I микрорайона | Газопровод низкого давления к домам №11а по проспекту Победы и №6а, №4, №4 по ул. Омская (вводы) | 50 | сталь | 110,69 |  | 110,69 | 1973 |
| 62. |  | Газопровод низкого давления от дома №6 к дому №8 по ул. Омская (перемычка) | 100 | сталь | 67,75 |  | 67,75 | 1977 |
| 63. |  | Газопровод низкого давления к дому №8 по ул. Омская | 80 | сталь | 34,1 |  | 34,1 | 1974 |
| 64. |  | Газопровод низкого давления к дому №8 по ул. Омская | 70 | сталь | 108,1 |  | 108,1 | 1974 |
| 65. |  | Газопровод низкого давления к дому №8 по ул. Омская (вводы) | 50 | сталь | 49,28 |  | 49,28 | 1974 |
| 66. |  | Газопровод низкого давления к дому №13 по проспекту Победы | 100 | сталь | 57,95 |  | 57,95 | 1973 |
| 67. |  | Газопровод низкого давления к дому №13 по проспекту Победы | 70 | сталь | 95,2 |  | 95,2 | 1973 |
| 68. |  | Газопровод низкого давления к дому №13 по проспекту Победы (вводы) | 50 | сталь | 53,25 |  | 53,25 | 1973 |
| 69. |  | Газопровод низкого давления к дому №13а по проспекту Победы | 70 | сталь | 77,6 |  | 77,6 | 1973 |
| 70. |  | Газопровод низкого давления к дому №13а по проспекту Победы (вводы) | 50 | сталь | 27,43 |  | 27,43 | 1973 |
| 71. |  | Газопровод низкого давления к КС-14 по проспекту Победы (перемычка) | 80 | сталь | 52,4 |  | 52,4 | 1973 |
| 72. |  | Газопровод низкого давления к КС-14 по проспекту Победы (перемычка) | 150 | сталь | 118,2 |  | 118,2 | 1973 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 4352,06 | 0 | 4352,06 |  |
| 73. | Газопровод низкого давления II микрорайона | Газопровод низкого давления к дому №7 по ул. Пионерской | 200 | сталь | 152,8 |  | 152,8 | 1972 |
| 74. |  | Газопровод низкого давления к домам №7, 5, 3, 2 по ул. Пионерской и к дому №6 по проспекту Победы (вводы) | 50 | сталь | 90,6 |  | 90,6 | 1972 |
| 75. |  | Газопровод низкого давления к домам №5, 3, 1 по ул Пионерской и к дому №6 по проспекту Победы (вводы) | 150 | сталь | 304,17 |  | 304,17 | 1972 |
| 76. | Газопровод низкого давления II микрорайона | Газопровод низкого давления - пермычка между домами №6 по проспекту Победы - вдоль дома №8 по проспекту Победы | 150 | сталь | 84 |  | 84 | 1975 |
| 77. |  | Газопровод низкого давления к дому №8а по проспекту Победы | 70 | сталь | 77,8 |  | 77,8 | 1975 |
| 78. |  | Газопровод низкого давления к домам №8а и №12а по проспекту Победы | 50 | сталь | 78,5 |  | 78,5 | 1973 |
| 79. |  | Газопровод низкого давления к дому №10а по проспекту Победы | 80 | сталь | 53,22 |  | 53,22 | 1973 |
| 80. |  | Газопровод низкого давления к дому №10а по проспекту Победы (вводы) | 50 | сталь | 7,4 |  | 7,4 | 1973 |
| 81. |  | Газопровод низкого давления к дому №8 по проспекту Победы | 50 | сталь | 28 |  | 28 | 1979 |
| 82. |  | Газопровод низкого давления - перемычка вдоль дома №12 по проспекту Победы | 150 | сталь | 150,8 |  | 150,8 | 1976 |
| 83. |  | Газопровод низкого давления - от КС 14 до дома №12 по проспекту Победы | 150 | сталь | 80,3 |  | 80,3 | 1973 |
| 84. |  | Газопровод низкого давления к дому №12 по проспекту Победы | 50 | сталь | 5,8 |  | 5,8 | 1976 |
| 85. |  | Газопровод низкого давления к дому №14 по проспекту Победы | 50 | сталь | 117,2 |  | 117,2 | 1972 |
| 86. |  | Газопровод низкого давления - перемычка вдоль дома №14 по проспекту Победы | 150 | сталь | 107,5 |  | 107,5 | 1972 |
| 87. |  | Газопровод низкого давления к дому №10 по ул. Омской | 150 | сталь | 134,05 |  | 134,05 | 1972 |
| 88. |  | Газопровод низкого давления к дому №10 по ул. Омской (вводы) | 50 | сталь | 55,6 |  | 55,6 | 1972 |
| 89. |  | Газопровод низкого давления к дому №12 по ул. Омской | 80 | сталь | 110,35 |  | 110,35 | 1971 |
| 90. |  | Газопровод низкого давления к дому №12 по ул. Омской (вводы) | 50 | сталь | 18 |  | 18 | 1971 |
| 91. |  | Газопровод низкого давления к дому №14 по ул. Омской | 70 | сталь | 136,51 |  | 136,51 | 1971 |
| 92. |  | Газопровод низкого давления к дому №14 по ул. Омской (вводы) | 50 | сталь | 21 |  | 21 | 1971 |
| 93. |  | Газопровод низкого давления к дому №16 по ул. Омской | 70 | сталь | 187,91 |  | 187,91 | 1972 |
| 94. |  | Газопровод низкого давления к дому №16 по ул. Омской (вводы) | 50 | сталь | 20,3 |  | 20,3 | 1972 |
| 95. |  | Газопровод низкого давления к дому №18 по ул. Омской | 80 | сталь | 152,36 |  | 152,36 | 1972 |
| 96. |  | Газопровод низкого давления к дому №18 по ул. Омской (вводы) | 50 | сталь | 13,2 |  | 13,2 | 1972 |
| 97. |  | Газопровод низкого давления к домам №20, 20а, 18 а по ул. Омской | 50 | сталь | 67,18 |  | 67,18 | 1972 |
| 98. |  | Газопровод низкого давления к дому №20 по ул. Омской | 100 | сталь | 91,1 |  | 91,1 | 1972 |
| 99. |  | Газопровод низкого давления к дому №22а по ул. Омской | 100 | сталь | 160,37 |  | 160,37 | 1974 |
| 100. |  | Газопровод низкого давления к дому №22а по ул. Омской (вводы) | 50 | сталь | 27,5 |  | 27,5 | 1974 |
| 101. |  | Газопровод низкого давления к дому №22 по ул. Омской | 100 | сталь | 65,9 |  | 65,9 | 1974 |
| 102. |  | Газопровод низкого давления к дому №22 по ул. Омской (вводы) | 50 | сталь | 25,8 |  | 25,8 | 1974 |
| 103. |  | Газопровод низкого давления - перемычка между домами №22 и №24 по ул. Омской | 50 | сталь | 37,14 |  | 37,14 | 1973 |
| 104. |  | Газопровод низкого давления к дому №24 по ул. Омской | 100 | сталь | 93,05 |  | 93,05 | 1973 |
| 105. |  | Газопровод низкого давления к дому №24 по ул. Омской (вводы) | 50 | сталь | 19,1 |  | 19,1 | 1973 |
| 106. |  | Газопровод низкого давления к дому №5 по улице Нефтяников | 100 | сталь | 157,45 |  | 157,45 | 1972 |
| 107. |  | Газопровод низкого давления к дому №5 по улице Нефтяников (вводы) | 50 | сталь | 30,5 |  | 30,5 | 1972 |
| 108. |  | Газопровод низкого давления к дому №5а по улице Нефтяников | 150 | сталь | 128,6 |  | 128,6 | 1971 |
| 109. |  | Газопровод низкого давления к дому №5а по улице Нефтяников (вводы) | 50 | сталь | 25,9 |  | 25,9 | 1971 |
| 110. |  | Газопровод низкого давления к дому №5б по улице Нефтяников | 150 | сталь | 144,06 |  | 144,06 | 1970 |
| 111. |  | Газопровод низкого давления к дому №5б по улице Нефтяников (вводы) | 50 | сталь | 25,8 |  | 25,8 | 1970 |
| 112. | Газопровод низкого давления II микрорайона | Газопровод низкого давления к дому №1б по улице Нефтяников | 70 | сталь | 133,85 |  | 133,85 | 1973 |
| 113. |  | Газопровод низкого давления к дому №1б по улице Нефтяников (вводы) | 50 | сталь | 18,9 |  | 18,9 | 1971 |
| 114. |  | Газопровод низкого давления к домам №1а и №3 по улице Нефтяников | 70 | сталь | 120 |  | 120 | 1973 |
| 115. |  | Газопровод низкого давления к дому №1а и 3 по улице Нефтяников (вводы) | 50 | сталь | 62,6 |  | 62,6 | 1973 |
| 116. |  | Газопровод низкого давления к дому №1 по улице Нефтяников | 50 | сталь | 78,2 |  | 78,2 | 1972 |
| 117. |  | Газопровод низкого давления к домам №11а, №13 и №15 по улице Пионерской | 70 | сталь | 255,8 |  | 255,8 | 1972 |
| 118. |  | Газопровод низкого давления к дому №15 по улице Пионерской (вводы) | 50 | сталь | 19,2 |  | 19,2 | 1972 |
| 119. |  | Газопровод низкого давления к дому №13 по улице Пионерской | 80 | сталь | 56,36 |  | 56,36 | 1972 |
| 120. |  | Газопровод низкого давления к дому № 13 по улице Пионерской (вводы) | 50 | сталь | 22,8 |  | 22,8 | 1972 |
| 121. |  | Газопровод низкого давления вдоль дома №11а по ул. Пионерской до ГРП-2 | 200 | сталь | 130,05 |  | 130,05 | 1971 |
| 122. |  | Газопровод низкого давления к дому №11а по улице Пионерской (вводы) | 70 | сталь | 24 |  | 24 | 1971 |
| 123. |  | Газопровод низкого давления перемычка между домами №11а и №13а | 150 | сталь | 130 |  | 130 | 1971 |
| 124. |  | Газопровод низкого давления к дому №13а по улице Пионерской | 100 | сталь | 70,18 |  | 70,18 | 1971 |
| 125. |  | Газопровод низкого давления к дому №13а по улице Пионерской (вводы) | 50 | сталь | 30 |  | 30 | 1971 |
| 126. |  | Газопровод низкого давления к дому №10а по проспекту Победы | 50 | сталь | 102,1 |  | 102,1 | 1973 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 4540,86 | 0 | 4540,86 |  |
| 127. | Газопровод низкого давления к памятнику "Мемориал воинам Великой Отечественной Войны" | Газопровод низкого давления к памятнику "Мемориал воинам Великой Отечественной Войны" | 50 | сталь | 169,5 |  | 169,5 | 1990 |
| 128. |  |  | 32 | сталь | 19,5 |  | 19,5 | 1990 |
| 129. |  |  | 250 | сталь | 3,05 |  | 3,05 | 1990 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 192,05 | 0 | 192,05 |  |
| 130. | Газопровод низкого давления от газораспределительного пункта к памятнику "Покорителям Самотлора" | Газопровод низкого давления от газораспределительного пункта к памятнику "Покорителям Самотлора" | 50 | сталь | 129,1 |  | 129,1 | 1980 |
| 131. |  |  | 50 | сталь | 4,9 | 4,9 |  | 1980 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 134 | 4,9 | 129,1 |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 46174 | 217,3 | 45956,7 |  |

Газоснабжение потребителей г.Нижневартовска осуществляется согласно макетам, изображенным на рисунках 2-5.

Рисунок 2 - Макет существующих сетей газоснабжения в микрорайонах 2 и 3.

Рисунок 3 - Макет части существующего магистрального газопровода

Рисунок 4 - Макет части существующего магистрального газопровода

Рисунок 5 - Макет части существующего магистрального газопровода

Сведения о протяженности внутридомовых газопроводах в многоквартирных домах приведены в таблице 11.

Таблица 11 - Перечень газифицированных многоквартирных домов

| № п/п |  | Адрес | Номер дома | Этажность | диаметр | длина, м | год | надз, м | подз, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Низкого давления | ул. Менделеева (с вводами) | 2а | 5 | 50 | 84,31 | 1974 |  | 84,31 |
| 2. | Низкого давления | к домам №2 по ул. Менделеева и №1 по ул. 60 лет Октября |  | 5 | 125 | 77,03 | 1974 |  | 77,03 |
| 3. | Низкого давления | к домам №2 по ул. Менделеева и №1 по ул. 60 лет Октября (вводы) |  | 5 | 50 | 75,48 | 1974 |  | 75,48 |
| 4. | Низкого давления | ул. Менделеева | 4, 4а | 9 | 125 | 53,69 | 1974 |  | 53,69 |
| 5. | Низкого давления | ул. Менделеева | 4, 4а | 9 | 100 | 76,9 | 1974 |  | 76,9 |
| 6. | Низкого давления | ул, Менделеева (вводы) | 4,4а | 9 | 50 | 14,02 | 1974 |  | 14,02 |
| 7. | Низкого давления | ул. Менделеева | 8а | 5 | 100 | 51,15 | 1974 |  | 51,15 |
| 8. | Низкого давления | ул. Менделеева | 8а | 5 | 80 | 123,6 | 1974 |  | 123,6 |
| 9. | Низкого давления | ул. Менделеева (вводы) | 8а | 5 | 50 | 48,36 | 1974 |  | 48,36 |
| 10. | Низкого давления | к КС-14 по проспекту Победы (перемычка) |  |  | 80 | 52,4 | 1973 |  | 52,4 |
| 11. | Низкого давления | к КС-14 по проспекту Победы (перемычка) |  |  | 150 | 118,2 | 1973 |  | 118,2 |
| 12. | Низкого давления | перемычка между домами № 6 по проспекту Победы - вдоль дома №8 по проспекту Победы |  |  | 150 | 84 | 1975 |  | 84 |
| 13. | Низкого давления | проспект Победы | 8а | 5 | 70 | 77,8 | 1975 |  | 77,8 |
| 14. | Низкого давления | проспект Победы | 8а, 12 | 5 | 50 | 78,5 | 1975 |  | 78,5 |
| 15. | Низкого давления | проспект Победы | 10а | 5 | 80 | 53,22 | 1973 |  | 53,22 |
| 16. | Низкого давления | проспект Победы (вводы) | 10а | 5 | 50 | 7,4 | 1973 |  | 7,4 |
| 17. | Низкого давления | проспект Победы | 8 | 10 | 50 | 28 | 1979 |  | 28 |
| 18. | Низкого давления | перемычка вдоль дома №12 по проспекту Победы |  |  | 150 | 150,8 | 1976 |  | 150,8 |
| 19. | Низкого давления | от КС14 до дома №12 по проспекту Победы |  |  | 150 | 80,3 | 1973 |  | 80,3 |
| 20. | Низкого давления | проспект Победы | 12 | 10 | 50 | 5,8 | 1976 |  | 5,8 |
| 21. | Низкого давления | ул. Омская | 10 | 5 | 150 | 134,05 | 1972 |  | 134,05 |
| 22. | Низкого давления | ул. Омская (вводы) | 10 | 5 | 50 | 55,6 | 1972 |  | 55,6 |
| 23. | Низкого давления | ул. Омская | 12 | 5 | 80 | 110,35 | 1971 |  | 110,35 |
| 24. | Низкого давления | ул. Омская (вводы) | 12 | 5 | 50 | 18 | 1971 |  | 18 |
| 25. | Низкого давления | ул. Омская | 14 | 5 | 70 | 136,5 | 1971 |  | 136,5 |
| 26. | Низкого давления | ул. Омская (вводы) | 14 | 5 | 50 | 21 | 1971 |  | 21 |
| 27. | Низкого давления | ул. Омская | 16 | 5 | 70 | 187,91 | 1972 |  | 187,91 |
| 28. | Низкого давления | ул. Омская (вводы) | 16 | 5 | 50 | 20,3 | 1972 |  | 20,3 |
| 29. | Низкого давления | ул. Омская | 18 | 5 | 80 | 152,36 | 1973 |  | 152,36 |
| 30. | Низкого давления | ул. Омская (вводы) | 18 | 5 | 50 | 13,2 | 1973 |  | 13,2 |
| 31. | Низкого давления | ул. Омская | 18а, 20, 20а | 5 | 50 | 67,18 | 1972 |  | 67,18 |
| 32. | Низкого давления | ул. Омская | 22 | 5 | 100 | 91,13 | 1972 |  | 91,13 |
| 33. | Низкого давления | ул. Омская | 22а | 5 | 100 | 160,37 | 1974 |  | 160,37 |
| 34. | Низкого .давления | ул. Омская (вводы) | 22а | 5 | 50 | 27,5 | 1974 |  | 27,5 |
| 35. | Низкого давления | ул. Омская | 22 | 5 | 100 | 65,9 | 1974 |  | 65,9 |
| 36. | Низкого давления | ул. Омская (вводы) | 22 | 5 | 50 | 25,8 | 1974 |  | 25,8 |
| 37. | Низкого давления | перемычка между домами №22 и 24 по ул. Омской |  |  | 80 | 37,14 | 1973 |  | 37,14 |
| 38. | Низкого давления | ул. Омская | 24 | 5 | 100 | 93,05 | 1973 |  | 93,05 |
| 39. | Низкого давления | ул. Омская (вводы) | 24 | 5 | 50 | 19,1 | 1973 |  | 19,1 |
| 40. | Низкого давления | ул. Нефтяников | 5 | 5 | 100 | 157,45 | 1972 |  | 157,45 |
| 41. | Низкого давления | ул. Нефтяников (вводы) | 5 | 5 | 50 | 30,5 | 1972 |  | 30,5 |
| 42. | Низкого давления | ул. Нефтяников | 5а | 5 | 150 | 128,6 | 1971 |  | 128,6 |
| 43. | Низкого давления | ул. Нефтяников (вводы) | 5а | 5 | 50 | 25,9 | 1971 |  | 25,9 |
| 44. | Низкого давления | ул. Нефтяников | 5Б | 5 | 150 | 144,05 | 1970 |  | 144,05 |
| 45. | Низкого давления | ул. Нефтяников (вводы) | 5Б | 5 | 50 | 25,8 | 1970 |  | 25,8 |
| 46. | Низкого давления | ул. Нефтяников | 1Б | 5 | 70 | 133,85 | 1973 |  | 133,85 |
| 47. | Низкого давления | ул. Нефтяников (вводы) | 1Б | 5 | 50 | 18,9 | 1973 |  | 18,9 |
| 48. | Низкого давления | ул. Нефтяников | 1а, 3 | 5 | 70 | 120 | 1972 |  | 120 |
| 49. | Низкого давления | ул. Нефтяников (вводы) | 1а, 3 | 5 | 50 | 62,6 | 1972 |  | 62,6 |
| 50. | Низкого давления | ул. Нефтяников | 1 | 5 | 50 | 78,2 | 1972 |  | 78,2 |
| 51. | Низкого давления | ул. Пионерская | 11а, 13, 15 | 5 | 70 | 255,8 | 1972 |  | 255,8 |
| 52. | Низкого давления | вдоль дома №11а по ул. Пионерской до ГРП-2 |  |  | 200 | 130,05 | 1971 |  | 130,05 |
| 53. | Низкого давления | ул. Пионерская (вводы) | 11а |  | 70 | 24 | 1971 |  | 24 |
| 54. | Низкого давления | перемычка между домами №11а и №13а Пионерская |  |  | 150 | 130 | 1974 |  | 130 |
| 55. | Низкого давления | проспект Победы | 10а | 5 | 50 | 102,1 | 1973 |  | 102,1 |
| 56. |  | Мемориал ВОВ |  |  | 50 | 169,5 | 1990 |  | 169,5 |
| 57. |  | Мемориал ВОВ |  |  | 32 | 19,5 | 1990 |  | 19,5 |
| 58. |  | Мемориал ВОВ |  |  | 250 | 3,05 | 1990 |  | 3,05 |
| 59. |  | Алеша |  |  | 50 | 4,9 | 1980 |  | 4,9 |
| 60. |  | Алеша |  |  | 50 | 129,1 | 1980 |  | 129,1 |
| 61. | Среднее |  |  |  | 325 | 1650 | 1980 |  | 1650 |
| 62. | Среднее |  |  |  | 325 | 933 | 1980 |  | 933 |
| 63. | Среднее |  |  |  | 325 | 40 | 1980 |  | 40 |
| 64. | Среднее |  |  |  | 325 | 21,8 | 2008 |  | 21,8 |
| 65. | Среднее |  |  |  | 325 | 1409 | 1980 |  | 1409 |
| 66. | Среднее |  |  |  | 219 | 1854,29 | 1973 |  | 1854,29 |
| 67. | Среднее |  |  |  | 50 | 15,03 | 1990 |  | 15,03 |
| 68. |  | Альберта хаус |  |  | 150 | 3,7 | 1995 |  | 3,7 |
| 69. |  | Альберта хаус |  |  | 150 | 86,8 | 1995 |  | 86,8 |
| 70. | Высокое давление |  |  |  | 530 | 9600 | 1977 |  | 9600 |
| 71. | Высокое давление |  |  |  | 530 | 2650 | 1978 |  | 2650 |
| 72. | Высокое давление |  |  |  | 530 | 618 | 1978 | 108 | 510 |
| 73. | Высокое давление |  |  |  | 530 | 933 | 1982 |  | 933 |
| 74. | Высокое давление |  |  |  | 325 | 79 | 1983 |  | 79 |
| 75. | Высокое давление |  |  |  | 720 | 7171 | 1983 |  | 7171 |
| 76. | Высокое давление |  |  |  | 325 | 5 | 1983 | 5 | 0 |
| 77. | Высокое давление |  |  |  | 530 | 252 | 1983 |  | 252 |
| 78. | Высокое давление |  |  |  | 530 | 7025 | 1986 |  | 7025 |
| 79. | Высокое давление |  |  |  | 325 | 10,5 | 1986 |  | 10,5 |
| 80. | Высокое давление |  |  |  | 89 | 99,4 | 1995 | 99,4 | 99,4 |
| 81. | Высокое давление |  |  |  | 89 | 57 | 1995 |  | 57 |
| 82. | Высокое давление |  |  |  | 720 | 2715 | 1983 |  | 2715 |
| 83. | Высокое давление |  |  |  | 530 | 1295 | 1982 |  | 1295 |
| 84. | Высокое давление |  |  |  | 530 | 40 | 1980 |  | 40 |
| 85 | Высокое давление |  |  |  | 219 | 25,88 | 2008 |  | 25,88 |
| 86. | Высокое давление | ОКДБ |  |  | 114 | 127,55 | 2006 |  | 127,55 |
| 87. | Высокое давление | ОКДБ |  |  | 108 | 990,15 | 2006 | 990,15 | 0 |
| 88. | Высокое давление | ОКДБ |  |  | 114 | 277,84 | 2006 |  | 277,84 |
| 89. | Высокое давление | ОКДБ |  |  | 108 | 349,51 | 2006 | 349,51 | 0 |
| 90. | Высокое давление | ОКДБ |  |  | 114 | 1418,95 | 2006 |  | 1418,95 |
| 91. | Высокое давление | ОКДБ |  |  | 108 | 17,9 | 2006 | 17,9 | 0 |
| 92. | Среднее | ОКДБ |  |  | 200 | 10,9 | 2006 |  | 10,9 |
| 93. | Среднее | ОКДБ |  |  | 300 | 192,22 | 2006 | 28,1 | 164,12 |
| 94. | Среднее | ОКДБ |  |  | 300 | 23,3 | 2006 |  | 23,3 |
| 95. | Высокое давление | 10П |  |  | 50 | 182,86 | 2004 | 9,66 | 173,2 |
| 96. | Низкого давления | 10П |  |  |  | 2446,57 | 2004 | 2446,57 | 0 |
| 97. | Низкого давления | 14П |  |  |  | 1244,57 | 2011 | 1244,8 | 0 |
| 98. | Высокое давление | 3П, 4П |  |  | 70 | 229,76 | 2014 | 7,7 | 222,06 |
| 99. | Высокое давление | 3П, 4П |  |  | 25 | 0,3 | 2014 | 0,3 | 0 |
| 100. | Среднее | 3П, 4П (Полиэтилен) |  |  | 160 | 452,83 | 2014 |  | 452,83 |
| 101. | Среднее | 3П, 4П |  |  | 150 | 2 | 2014 | 2 | 0 |
| 102. | Среднее | 3П, 4П |  |  | 100 | 9,15 | 2014 | 9,15 | 0 |
| 103 | Среднее | 3П (полиэтилен) |  |  | 110 | 386,85 | 2014 |  | 386,85 |
| 104. | Среднее | 3П |  |  | 25 | 0,3 | 2014 | 0,3 | 0 |
| 105. | Среднее | 4П |  |  | 100 | 4,35 | 2014 | 4,35 | 0 |
| 106. | Среднее | 4П (полиэтилен) |  |  | 110 | 1013,82 | 2014 |  | 1013,82 |
| 107. | Среднее | 4П |  |  | 25 | 0,3 | 2014 | 0,3 | 0 |
| 108. | Высокое давление | 14П |  |  |  | 579 | 2011 |  | 579 |
| 109. | Высокое давление | СП3 |  |  | 57 | 501,25 | 2011 |  | 501,25 |
| 110. | Высокое давление | 2П |  |  | 57 | 470,82 | 2012 |  | 470,82 |
| 111 | Низкого давления | 2П |  |  | 76 | 55 | 2012 |  | 55 |
| 112. | Низкого давления | 2П |  |  | 76 | 103,34 | 2012 | 103,34 |  |
| 113. | Низкого давления | 2П |  |  | 57 | 354 | 2012 | 354 |  |
| 114. | Низкого давления | 2П |  |  | 89 | 1,5 | 2012 | 1,5 |  |
| Итого |  |  |  |  | 54 707,54 |  | 5 782,02 | 48 925,52 |

Природный газ используется для:

- приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения части потребителей среднеэтажной жилой застройки и индивидуальной жилой застройки;

- отопления и нужд коммунально-бытовых и промышленных потребителей.

Расчеты за потребленный природный газ коммерческими потребителями и коммунально-бытовыми потребителями, проживающими в индивидуальных домах, на 100% осуществляются на основании показаний узлов учета газа, коммунально-бытовыми потребителями, проживающими в МКД - в основном по нормативам потребления природного газа.

Характеристики коммерческих узлов учета газа ООО "Нижневартовскгаз" приведены в таблице 12.

Характеристики коммерческих узлов учета газа, принадлежащих смежным организациям, приведены в таблице 13.

Таблица 12 - Характеристики коммерческих узлов учета газа ООО "Нижневартовскгаз"

| № п/п | Организация | Тип СИ | Зав.№ прибора | Пределы измерения | Погрешность | Дата последней поверки | Дата следующей поверки | Межповерочный интервал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ОАО "НЗРА" | датчик расхода газа ДРГ.М-400 | 04562 | Qmin=10м3/ч Qmax=400м3/ч | ±1,5% от Qmin до 0,1Qmax ±1,0% от 0,1Qmax до 0,9Qmax ±1,5% от 0,9Qmax до Qmax | 18.07.2012г. | 18.07.2015г. | 3 г. |
|  |  | датчик давления 408ДА мод.8063М | 9948 | 0,6МПа | кл.т. 0,5 | 26.06.2015г. | 25.06.2017г. | 2г. |
|  |  | комплект термометров платиновых технических разностный КТПТР-05 | 10117 |  | 100П | 24.07.2012г. | 24.07.2016г. | 1 г. |
|  |  | теплоэнергоконтроллер ИМ2300 | AB615 |  |  | 19.07.2012г. | 19.07.2015г. | 3 г. |
| 2. | ООО "ВТБ-Сервис" | датчик многопараметрический Dymetic-2721-ВН-160-0,6-Г-01-С-К1 (измерение объема, t, давления) | 972 | Qmax=160м3/ч Qnom=80м3/ч Qmin=6м3/ч | δv=±1,0% Δt=±0,5°С ΔР=±0,008×(P+0,1) МПа | 17.09.2015г. | 17.09.2018г. | 3г. |
|  | котельная |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | теплоэнергоконтроллер ИМ2300 | MQ026 |  |  | 03.10.2014г. | 03.10.2017г. | 3г. |
|  |  | счетчик газа ультразвуковой АГАТ-25 (с приведением измеряемого V газа к н.у. по t) | 13255 | Qmin=0,25м3/ч Qnom=25м3/ч Qmax=40м3/ч | ±3,0% от Qmin до 10Qmin ±1,5% от 10Qmin до Qmax | 01.2012г. | 01.2018г. | 6 лет |
|  | цех РММ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ООО "РИМЕРА-Сервис" Нижневартовск | датчик расхода ДРГ.М-160 | 10866 | Qmin=4м3/ч Qmax=160м3/ч | ±1,5% от Qmin до 0,1Qmax ±1% от 0,1Qmax до 0,9Qmax ±1,5% от 0,9Qmax до Qmax | 27.09.2013г. | 27.09.2016г. | 3г. |
|  |  | датчик давления 408ДИ мод.0802 | 2680 | 0,6МПа | кл.т. 0,5 | 26.06.2015г. | 25.06.2017г. | 2г. |
|  |  | термопреобразователь сопротивления ТМ9201 | 0141/02/0 | -50… +150 | 100М/ В | 24.06.2015г. | 24.06.2016г. | 1г. |
|  |  | теплоэнергоконтроллер ИМ2300 | МС095 |  |  | 08.08.2014г. | 02.08.2017г. | 3г. |
| 4. | ООО "Белозерное" | Корректор СПГ741 мод.01 (резерв) Корректор СПГ741 мод.01 | 2354 5055 |  |  | 27.08.2008г. 13.08.2014г. | 27.08.2012г. 13.08.2018г. | 4г. |
|  |  | термометр медный технический ТМТ-1-4 | 4385 | -50… +200 | 100М/ В | 20.07.2015г. | 20.07.2018г. | 3г. |
|  |  | Датчик избыточного давления МИДА-ДИ-13П01 | 08212730 | 0,01МПа | ±0,5% | 30.07.2012г. | 30.07.2015г. | 3г. |
|  |  | счетчик газа турбинный СГ-16М-100-30-С | 3095816 | Qmin=10м3/ч Qmax=100м3/ч | ±2% от 0,2Qmax до 0,1Qmax ±1% от Qmax до 0,2Qmax | 20.07.2012г. | 20.07.2015г. | 3г. |
| 5. | ООО "СибАвтоГазСервис" | Счетчик газа диафрагменный | 18151203 | Qmax=40м3/ч Qnom=25м3/ч Qmin=0,25м3/ч | ±3% Qmin≤Q<Qnom ±1,5% 0,1Qnom≤Q≤Qmax | 30.08.2013г. | 30.08.2023г. | 10 лет |
|  |  | ВК-G25 с to компенсацией (Pt500) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | корректор объема газа ТС-90/К | 36505 |  |  | 30.08.2013г. | 30.08.2018г. | 5л. |
| 6. | ИП ВЛАСЮК О.С. | счетчик газа турбинный СГ-16М-250-40-С | 2073259 | Qmax=250м3/ч Qmin=25м3/ч | ±1% от Qmax до 0,2Qmax ±2% от 0,2Qmax до 0,1Qmax ±4% от 0,1Qmax до 0,05Qmax | 27.09.2013г. | 27.09.2016г. | 3г. |
|  |  | Комплект термометров платиновых технических разностный КТПТР-01 | 826 | 0… +200 | 100П/А | 30.09.2013г. | 30.09.2017г. | 3г. |
|  |  | Датчик давления Метран-55-Ех-ДИ мод.515 | 62443 | 1,0МПа | кл.т. 0,5 | 24.07.2015г. | 23.07.2018г. | 2г.-3г. |
|  |  | теплоэнергоконтроллер ИМ2300 | KL068 |  |  | 07.10.2013г. | 07.10.2016г. | 3г. |

| 7. | ООО "Птицефабрика Нижневартовская" | счетчик газа ротационный RVG-G40 | 23092723 | Qmin=1,3м3/ч Qmax=65м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax ±1% от 0,1Qmax до Qmax | 20.07.2012г. | 20.07.2016г. | 4г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | коректор объема газа электронный ЕК260 | 30300799 |  | при измерении давления ±0,4% | 20.07.2012г. | 20.07.2017г. | 5л. |
|  |  | вкл. в себя: датчик давления | 3102131 |  | при измерении температуры ±0,1% |  |  |  |
|  |  | датчик температуры | 6852 |  | при вычислении объема ±0,5% |  |  |  |
|  |  | комплекс для измерения количества газа СГ-ЭКВз-Р-2.0-65/1,6 | 2309022 |  | ±2,5% от Qmin до 0,1Qmax ±1,5% от 0,1Qmax до Qmax | 20.07.2012г. | 20.07.2017г. | 5л. |
| 8. | ООО "НефтеСервис" | счетчик газа ротационный RVG-G16 | 23072288 | Qmin=1,3м3/ч Qmax=25м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax ±1% от 0,1Qmax до Qmax | 27.09.2013г. | 27.09.2017г. | 4г. |
| 9. | ОАО "ЗСМ" | счетчик газа ротационный RVG-G160 | 25111401 | Qmin=2,5м3/ч Qmax=250м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax ±1% от 0,1Qmax до Qmax | 13.07.2012г | 13.07.2016г. | 3г./4г.? |
|  |  | термопреобразователь сопротивления ДТС035-100М.В3.60 | 8132150507135660 | -50… +150 | 100М/В | 20.06.2015г. | 20.06.2017г. | 2г. |
|  |  | датчик давления КРТ9 | 910159 | 1 МПа | ±0,5% | 02.06.2015г. | 02.06.2017г. | 2г. |
|  |  | теплоэнергоконтроллер ИМ2300 | KS054 |  |  | 20.08.2014г. | 20.08.2017г. | 3г. |
| 10. | ООО "Агрофирма" | счетчик газа ротационный RVG-G40 | 14108295 | Qmin=2м3/ч Qmax=65м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax ±1% от 0,1Qmax до Qmax | 07.10.2014г. | 07.10.2019г. | 5л. |
|  |  | корректор объема газа электронный ЕК270 | 14117665 |  | при измерении давления ±0,35% | 27.02.2015г. | 27.02.2020г. | 5л. |
|  |  | вкл. в себя: датчик давления | 13204785 |  | при измерении температуры ±0,1% |  |  |  |
|  |  | датчик температуры | 14417 |  | при вычислении объема ±0,37% |  |  |  |
|  |  | комплекс для измерения количества газа СГ-ЭК-Вз-Р-0,75-65/1,6 | 1410059 |  | ±2,5% от Qmin до 0,1Qmax ±1,5% от 0,1Qmax до Qmax | 27.02.2015г. | 27.02.2020г. | 5л. |
| 11. | ООО "Реммаш" | счетчик газа диафрагменный BK-G16 | 31229404 | Qmax=25м3/ч Qnom=16м3/ч Qmin=0,16м3/ч | ±3% от Qmin до 0,1Qnom ±1,5% от 0,1Qnom до Qmax | 27.03.2014г. | 27.03.2024г. | 10л. |
| 12. | ОАО "СУ №909" | счетчик газа ротационный RVG-G400 | 75045587 | Qmin=4м3/ч Qmax=650м3/ч | 2% от Qmin до 0,1Qmax 1% от 0,1Qmax до Qmax | 08.04.2011г. | 08.04.2021г. | 10 лет |
|  | общий УУГ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Датчик абсолютного давления Метран-55-Ех-ДИ | 258856 | 0,6МПа | ±0,5% | 15.05.2014г. | 15.05.2017г. | 3г. |
|  |  | термометр медный технический ТМТ-15 | 65 | -50… +200 | 100М | 06.02.2015г. | 06.02.2017г. | 2г. |
|  |  | теплоэнергоконтроллер ИМ2300 | KV160 |  |  | 06.08.2014г. | 06.08.2017г. | 3г. |
|  | водогрейная часть | счетчик газа ротационный RVG-G65 | 26063903 | Qmin=2м3/ч Qmax=100м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax ±1% от 0,1Qmax до Qmax | 27.08.2015г. | 27.08.2019г. | 4г. |
|  |  | Датчик абсолютного давления 415-ДА-Ех | 23597 | 0,6МПа | ±0,5% | 26.06.2015г. | 25.05.2017г. | 2г. |
|  |  | термометр медный технический ТМТ-15 | 64 | -50… +200 | 100М | 06.02.2015г. | 06.02.2017г. | 2г. |
|  |  | теплоэнергоконтроллер ИМ2300 | KV059 |  |  | 07.10.2013г. | 07.10.2016г. | 3г. |
|  | на котле ВК-21 | Счетчик газа вихревой |  |  |  | 20.07.2012г. | 20.07.2015г. | 3г. |
|  |  | "Dymetic-9421-530-0,6-Г-01-С-К1" |  |  |  |  |  |  |
|  |  | состоит из: | 1158 | Q=15-530 м3/ч | δvр=±1,0% |  |  |  |
|  |  | датчик многопараметрический |  |  | Δt=±0,5°С |  |  |  |
|  |  | "Dymetic-2721-530-0,6-Г-01-С-К1" |  | t°=-20… +60°С | ΔР=±0,008×(P+0,1) МПа |  |  |  |
|  |  | устройство микровычислительное | 423-08 | Р=0,2 - 0,6 МПа | δvс=±1,5% |  |  |  |
|  |  | "Dymetic-5121-530-0,6-01-С" |  |  | δт=±0,01% |  |  |  |
| 13. | ООО "СибСеверСтройМонтаж" | счетчик газа ротационный RVG-G65 | 25101080 | Qmin=1м3/ч Qmax=100м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax ±1% от 0,1Qmax до Qmax | 20.07.2012г. | 20.07.2016г. | 4г. |
|  |  | коректор объема газа электронный ЕК260 | 50307974 |  | при измерении давления ±0,4% | 20.07.2012г. | 20.07.2017г. | 5л. |
|  |  | вкл. в себя: датчик давления | DS302 |  | при измерении температуры ±0,1% |  |  |  |
|  |  | датчик температуры | 8915 |  | при вычислении объема ±0,5% |  |  |  |
|  |  | комплекс для измерения количества газа СГ-ЭКВз-Р-0,5-100/1,6 | 2510218 |  | ±2,5% от Qmin до 0,1Qmax ±1,5% от 0,1Qmax до Qmax | 20.07.2012г. | 20.07.2017г. | 5л. |
| 14. | ЗАО "АМК-ВИГАС" | счетчик газа турбинный СГ-16МТ-100-40-С | 3110742 | Qmin=20м3/ч Qmax=400м3/ч |  | 20.07.2012г. | 20.07.2017г. | 3г.-5л. |
|  |  | термометр медный технический ТМТ-2-5 | 4720 | -50… +200 | 100М/ В | 30.09.2013г. | 30.09.2016г. | 3г. |
|  |  | датчик давления "Метран-55-ДИ" | 197009 | 0,6МПа | 0,50% | 09.07.2014г. | 09.07.2017г. | 2г. |
|  |  | теплоэнергоконтроллер ИМ2300 | KY075 |  |  | 07.10.2013г. | 07.10.2016г. | 3г. |
| 15. | ООО "Нижневартовский молочный завод" | счетчик газа ротационный RVG-G65 | 28100710 | Qmin=1м3/ч Qmax=100м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax ±1% от 0,1Qmax до Qmax | 20.09.2013г. | 20.09.2018г. | 5л. |
|  |  | коректор объема газа электронный ЕК260 | 80321655 |  | при измерении давления ±0,4% | 20.09.2013г. | 20.09.2018г. | 5л. |
|  |  | вкл. в себя: датчик давления | 8212565 |  | при измерении температуры ±0,1% |  |  |  |
|  |  | датчик температуры | 14603 |  | при вычислении объема ±0,5% |  |  |  |
|  |  | комплекс для измерения количества газа СГ-ЭКВз-Р-2,0-100/1,6 | 2810096 |  | ±2,5% от Qmin до 0,1Qmax ±1,5% от 0,1Qmax до Qmax | 20.09.2013г. | 20.09.2018г. | 5л. |
| 16. | "Покорителям Самотлора" | Счетчик газа ВК G40 | 15178967 | Qmin=0,4м3/ч Qmax=65м3/ч | ±3% от Qmin до 0,1Qmax ±1,5% от 0,1Qmax до Qmax | 05.04.2011г. | 05.04.2021г. | 10л. |
|  |  | Температурный корректор ТС 215 | 11508145 |  | при измерении температуры ±0,1% при вычислении объема ±0,2% | 27.05.2011г. | 27.05.2016г. | 5л. |
|  |  | Счетчик газа бытовой СГБ G 4 | 53502 | Qmin=0,04м3/ч Qmax=6м3/ч | ±3% от Qmin до 0,1Qmax ±1,5% от 0,1Qmax до Qmax | 19.04.2008г. | 19.04.2016г. | 8л. |
| 17. | ГРП "Альберта Хаус" | датчик расхода газа ДРГ.М-2500 | 27924 | Qmin=125м3/ч Qmax=2500м3/ч | ±1,5% от Qmin до 0,1Qmax и от 0,9Qmax до Qmax ±1% от 0,1Qmax до 0,9Qmax |  |  |  |
|  |  | термометр медный технический ТМТ-6-3 | 1637 | -50… +200 | 100М/ В/2 | 24.06.2015г. | 24.06.2018г. | 3г. |
|  |  | датчик давления МИДА-ДА-13П | 11105734 | 0,16МПа | 0,25% | 28.03.2011г. | 28.03.2014г. | 3г. |
|  |  | теплоэнергоконтроллер ИМ2300 | СА970 |  |  | 06.04.2011г. | 06.04.2014г. | 3г. |
| 18. | коттеджи 10П мкр. | счетчик газа ротационный RVG-G65 | 25090383 | Qmin=5м3/ч Qmax=100м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax ±1% от 0,1Qmax до Qmax | 08.07.2009г. | 08.07.2013г. | 4г. |
| 19. | ООО "Дерть" котельная | счетчик газа ротационный РГС СИГНАЛ-50-G40 | 1527 | Qmin=0,4м3/ч Qmax=65м3/ч | ±2% от Qmin до 0,05Qmax ±1% от 0,05Qmax до Qmax | 07.11.2013г. | 07.11.2019г. | 6л. |
|  |  | Блок коррекции объема газа БК-10А1(1МПА) | 04740 |  | при измерении давления ±0,4% | 15.10.2013г. | 15.10.2017г. | 4г. |
|  |  | вкл. в себя: датчик давления | 11208131 |  | при измерении температуры ±0,15% |  |  |  |
|  |  | датчик температуры | 340811139 |  | при вычислении объема ±0,5% |  |  |  |
|  |  | комплекс для измерения количества газа КИ-СТГ-РС-Б-50/G40-10АIм | 04524 |  | ±2,5% от Qmin до 0,05Qmax ±1,5% от 0,05Qmax до Qmax | 29.11.2013г. | 29.11.2016г. | 3г.. |
|  | цех | Счетчик газа ВК G40 | 15219797 | Qmin=0,4м3/ч Qmax=65м3/ч | ±3% от Qmin до 0,1Qmax ±1,5% от 0,1Qmax до Qmax | 13.09.2013г. | 13.09.2023г. | 10л. |
|  |  | Температурный корректор ТС 220 | 132008160 |  | при измерении температуры ±0,1% при вычислении объема ±0,2% | 08.11.2013г. | 08.11.2018г. | 5л. |
|  |  | Измерительно-вычислительный комплекс СГ-ТК-д-65в |  |  | ±3,2% от Qmin до 0,1Qmax ±1,7% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
|  | цех №2 | Счетчик газа ВК G16T | 30927174 | Qmin=0,16м3/ч Qmax=25м3/ч | ±3% от Qmin до 0,1Qmax ±1,5% от 0,1Qmax до Qmax | 06.11.2013г. | 06.11.2023г. | 10л. |
| 20. | ЗАО "НСД" | счетчик газа турбинный TRZ-G1000 | 12113567 | Qmin=50м3/ч Qmax=1600м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax ±1% от 0,1Qmax до Qmax | 16.11.2012г. | 16.11.2020г. | 8л. |
|  |  | корректор объема газа электронный ЕК270 | 12109253 |  | при измерении давления ±0,4% | 22.11.2012г. | 22.11.2017г. | 5л. |
|  |  | вкл. в себя: датчик давления | 53043479 |  | при измерении температуры ±0,1% |  |  |  |
|  |  | датчик температуры | 17111 |  | при вычислении объема ±0,5% |  |  |  |
|  |  | комплекс для измерения количества газа СГ-ЭК-Вз-Т-0,5-1600/1,6 | 1211133 |  | ±2,2% от Qmin до 0,1Qmax ±1,2% от 0,1Qmax до Qmax | 22.11.2012г. | 22.11.2017г. | 5л. |
| 21. | ИП Малышев | счетчик газа диафрагменный BK-G16Т | 30927131 | Qmax=25м3/ч Qnom=16м3/ч Qmin=0,16м3/ч | ±3% от Qmin до 0,1Qnom ±1,5% от 0,1Qnom до Qmax | 06.11.2013г. | 06.11.2023г. | 10л. |
| 22. | ИП Фоменко | Счетчик газа RVG G65 | 11014275 | Qmin=3м3/ч Qmax=100м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax ±1% от 0,1Qmax до Qmax | 26.01.2011г. | 26.01.2016г. | 5л. |
|  |  | Корректор ТС215 | 11506908 |  | при измерении температуры ±0,1% при вычислении объема ±0,2% | 31.01.2011г. | 31.01.2016г. | 5л. |
|  |  | комплекс для измерения количества газа СГ-ТК2-Р-100 | 4101304 |  | ±2,2% от Qmin до 0,1Qmax ±1,2% от 0,1Qmax до Qmax | 31.01.2011г. | 31.01.2016г. | 5л. |
|  |  | Счетчик газа бытовой СГБ G 4 | 55087 | Qmin=0,04м3/ч Qmax=6м3/ч | ±3% от Qmin до 0,1Qmax ±1,5% от 0,1Qmax до Qmax | 21.04.2008г. | 21.04.2016г. | 8л. |
| 23. | ООО "Теплоресурс-Югра" | счетчик газа ротационный RVG-G40 | 13080635 | Qmin=1,3м3/ч Qmax=65м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax ±1% от 0,1Qmax до Qmax | 09.08.2013г. | 09.08.2018г. | 5л. |
|  |  | корректор объема газа электронный ЕК270 | 13112235 |  | при измерении давления ±0,4% | 09.08.2013г. | 09.08.2018г. | 5л. |
|  |  | вкл. в себя: датчик давления | 13204804 |  | при измерении температуры ±0,1% |  |  |  |
|  |  | датчик температуры | 10761 |  | при вычислении объема ±0,5% |  |  |  |
|  |  | комплекс для измерения количества газа СГ-ЭК-Вз-Р-0,75-65/1,6 | 1308119 |  | ±2,5% от Qmin до 0,1Qmax ±1,5% от 0,1Qmax до Qmax | 09.08.2013г. | 09.08.2018г. | 5л. |
| 24. | ООО "ТК "Система" | счетчик газа ротационный RVG-G40 | 13091517 | Qmin=2м3/ч Qmax=65м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax ±1% от 0,1Qmax до Qmax | 16.09.2013г. | 16.09.2018г. | 5л. |
|  |  | корректор объема газа электронный ЕК270 | 13112853 |  | при измерении давления ±0,4% | 17.09.2013г. | 17.09.2018г. | 5л. |
|  |  | вкл. в себя: датчик давления | 13204846 |  | при измерении температуры ±0,1% |  |  |  |
|  |  | датчик температуры | 10776 |  | при вычислении объема ±0,5% |  |  |  |
|  |  | комплекс для измерения количества газа СГ-ЭК-Вз-Р-0,5-65/1,6 | 1309234 |  | ±2,2% от Qmin до 0,1Qmax ±1,2% от 0,1Qmax до Qmax | 17.09.2013г. | 17.09.2018г. | 5л. |
| 25. | ООО "СплавТехнология" | счетчик газа ротационный RVG-G16 | 13069619 | Qmin=0,8м3/ч Qmax=25м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax ±1% от 0,1Qmax до Qmax | 28.06.2013г. | 28.06.2018г. | 5л. |
|  |  | корректор объема газа электронный ЕК270 | 13111565 |  | при измерении давления ±0,4% | 01.07.2013г. | 01.07.2018г. | 5л. |
|  |  | вкл. в себя: датчик давления | 53062847 |  | при измерении температуры ±0,1% |  |  |  |
|  |  | датчик температуры | 7491 |  | при вычислении объема ±0,5% |  |  |  |
|  |  | комплекс для измерения количества газа СГ-ЭК-Вз-Р-0,75-25/1,6 | 1306285 |  | ±2,2% от Qmin до 0,1Qmax ±1,2% от 0,1Qmax до Qmax | 01.07.2013г. | 01.07.2018г. | 5л. |
| 26. | ООО "НВГ" | счетчик газа ротационный RVG-G40 | 13017167 | Qmin=2м3/ч Qmax=65м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax ±1% от 0,1Qmax до Qmax | 24.01.2013г. | 24.01.2018г. | 5л. |
|  |  | корректор объема газа электронный ЕК270 | 13109980 |  | при измерении давления ±0,4% | 25.01.2013г. | 25.01.2018г. | 5л. |
|  |  | вкл. в себя: датчик давления | 53047096 |  | при измерении температуры ±0,1% |  |  |  |
|  |  | датчик температуры | 20870 |  | при вычислении объема ±0,5% |  |  |  |
|  |  | комплекс для измерения количества газа СГ-ЭК-Вз-Р-0,5-65/1,6 | 1301216 |  | ±2,2% от Qmin до 0,1Qmax ±1,2% от 0,1Qmax до Qmax | 25.01.2013г. | 25.01.2018г. | 5л. |
| 27. | Парк Победы | счетчик газа диафрагменный BK-G6 | 31864274 | Qmax=10м3/ч Qnom=0,6м3/ч Qmin=0,06м3/ч | ±3% от Qmin до 0,1Qnom ±1,5% от 0,1Qnom до Qmax | 05.11.2014г. | 05.11.2024г. | 10л. |
| 28. | ООО "АЛМАЗ" | счетчик газа турбинный СГ-16М-200-30-С | 3052741 | Qmax=… м3/ч Qmin=… м3/ч |  | 22.12.2014г. | 22.12.2017г. | 3г. |
|  |  | корректор объема газа электронный ЕК260 | 60309518 |  | при измерении давления ±0,4% | 13.03.2006г. | 31.08.2016г. | 5л. |
|  |  | вкл. в себя: датчик давления | 6100079 |  | при измерении температуры ±0,1% |  |  |  |
|  |  | датчик температуры | 14942 |  | при вычислении объема ±0,5% |  |  |  |
| 29. | ООО "СМФ "Славутич" | счетчик газа ротационный RVG-G16 | 13069620 | Qmin=0,8м3/ч Qmax=25м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax ±1% от 0,1Qmax до Qmax | 28.06.2013г. | 28.06.2018г. | 5л. |
|  |  | корректор объема газа электронный ЕК270 | 13111569 |  | при измерении давления ±0,4% | 01.07.2013г. | 01.07.2018г. | 5л. |
|  |  | вкл. в себя: датчик давления | 53062876 |  | при измерении температуры ±0,1% |  |  |  |
|  |  | датчик температуры | 7333 |  | при вычислении объема ±0,5% |  |  |  |
|  |  | комплекс для измерения количества газа СГ-ЭК-Вз-Р-0,75-25/1,6 | 1306286 |  | ±2,2% от Qmin до 0,1Qmax ±1,2% от 0,1Qmax до Qmax | 01.07.2013г. | 01.07.2018г. | 5л. |
| 30. | ООО "НБК" | счетчик газа ротационный RVG-G16 | 13069254 | Qmin=0,8м3/ч Qmax=25м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax ±1% от 0,1Qmax до Qmax | 07.06.2013г. | 07.06.2018г. | 5л. |
|  |  | корректор объема газа электронный ЕК270 | 13111725 |  | при измерении давления ±0,4% | 09.07.2013г. | 09.07.2018г. | 5л. |
|  |  | вкл. в себя: датчик давления | 53061493 |  | при измерении температуры ±0,1% |  |  |  |
|  |  | датчик температуры | 7029 |  | при вычислении объема ±0,5% |  |  |  |
|  |  | комплекс для измерения количества газа СГ-ЭК-Вз-Р-0,5-25/1,6 | 1307103 |  | ±2,2% от Qmin до 0,1Qmax ±1,2% от 0,1Qmax до Qmax | 09.07.2013г. | 09.07.2018г. | 5л. |
| 31. | ООО"Сибирский пивоваренный завод" | счетчик газа ротационный RVG-G65 | 10080863 | Qmin=5м3/ч Qmax=100м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax ±1% от 0,1Qmax до Qmax | 23.10.2015г. | 23.10.2020г. | 5л. |
|  |  | корректор объема газа электронный ЕК260 | 10328745 |  | при измерении давления ±0,4% | 27.10.2015г. | 27.10.2020г. | 5л. |
|  |  | вкл. в себя: датчик давления | 1038125 |  | при измерении температуры ±0,1% |  |  |  |
|  |  | датчик температуры | 7026 |  | при вычислении объема ±0,5% |  |  |  |
|  |  | Комплекс для измерения количества газа СГ-ЭК |  |  | ±2,5% от Qmin до 0,1Qmax ±1,5% от 0,1Qmax до Qmax | 27.10.2015г. | 27.10.2020г. | 5л. |
| 32. | ООО СК "РПС" | счетчик газа диафрагменный BK-G16T | 31824319 | Qmax=25м3/ч Qnom=16м3/ч Qmin=0,16м3/ч | ±3% от Qmin до 0,1Qnom ±1,5% от 0,1Qnom до Qmax | 14.10.2014г. | 14.10.2024г. | 10л. |
| 33. | ООО "ВАРИАНТ" котельная 5П мкр-н | Комплекс для измерения количества газа СГ-ЭК-Вз-Р-0,75-65/1,6 | 1509354 |  | ±2,5% от Qmin до 0,1Qmax ±1,5% от 0,1Qmax до Qmax | 28.09.2015г. | 28.09.2020г. | 5л. |
|  |  | корректор объема газа электронный ЕК270 | 15121852 |  | при измерении давления ±0,35% | 28.09.2015г. | 28.09.2020г. | 5л. |
|  |  | вкл. в себя: преобразователь давления | 53097462 |  | при измерении температуры ±0,1% |  |  |  |
|  |  | преобразователь температуры | 12483 |  | при вычислении объема ±0,37% |  |  |  |
|  |  | преобразователь перепада давления | 15304545 |  | при измерении разности давлен ±0,1% |  |  |  |
|  |  | счетчик газа ротационный RVG-G40 | 15093687 | Qmin=0,8м3/ч Qmax=65м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax ±1% от 0,1Qmax до Qmax | 25.09.2015г. | 25.09.2020г. | 5л. |

Таблица 13 - Характеристики коммерческих узлов учета газа, принадлежащих смежным организациям

| № п/п | Организация | Тип СИ | Зав. № прибора | Пределы измерения | Погрешность | Дата последней поверки | Дата следующей поверки | Межповерочный интервал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ЗАО "Нобили" | счетчик газа турбинный | 5010366 | Qmax=400 м3/ч | ±2% от 0,2Qmax до 0,05Qmax | 6.11.2014г. | 06.11.2019г. | 5л. |
|  |  | СГ16МТ-400-40-С-2 |  | Qmin=20 м3/ч | ±1% от Qmax до 0,2Qmax |  |  |  |
|  |  | коректор объема газа электронный ЕК260 вкл. в себя: датчик давления датчик температуры | 90325965 |  | при измерении давления ±0,4% | 25.11.2014г. | 25.11.2019г. | 5л. |
|  |  |  |  |  | при измерении температуры ±0,1% |  |  |  |
|  |  |  |  |  | при вычислении объема ±0,5% |  |  |  |
|  |  | комплекс СГ-ЭК-Вз-Т1-0,5-400/1,6 | 2909466 |  | ±2,5% от 0,2Qmax до 0,05Qmax | 25.11.2014г. | 25.11.2019г. | 5л. |
|  |  |  |  |  | ±1,5% от Qmax до 0,2Qmax |  |  |  |
| 2. | ООО ПКФ "Стор" АЗС | счетчик газа диафрагменный BK-G4 | 02299353 | Qmax=6м3/ч Qnom=4м3/ч Qmin=0,04м3/ч | ±3% от Qmin до 0,1Qnom ±1,5% от 0,1Qnom до Qmax | 31.08.2005г. | 31.08.2015г. | 10л. |
|  | ж/д тупик | счетчик газа турбинный СГ-16МТ-400-Р-2 | 3060833 |  |  | 29.07.2013г. | 29.07.2018г. | 5л. |
|  | старый Вартовск | счетчик газа ротационный RVG-G65 | 13070347 | Qmin=3м3/ч Qmax=100м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax ±1% от 0,1Qmax до Qmax | 29.07.2013г. | 29.07.2018г. | 5л. |
| 3. | ИП Посников В.В. | счетчик газа ротационный RVG-G65 | 28089607 | Qmin=5м3/ч Qmax=100 м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax ±1% от 0,1Qmax до Qmax | 20.09.2013г. | 20.09.2018г. | 5л. |
|  |  | датчик давления Метран-55-Вн-ДИ | 812022 | 1,6МПа | кл.т. 0,5 | 01.09.2014г. | 01.09.2017г. | 2г. |
|  |  | термопреобразователь сопротивления ТСП Метран-256 | 759073 | -50… +500 | 100П/ В | 19.09.2014г. | 19.09.2015г. | 1г. |
|  |  | теплоэнергоконтроллер ИМ2300 | LA155 |  |  | 10.07.2014г. | 10.07.2017г. | 3г. |
| 4. | ООО "СибурТюменьГаз" | счетчик газа турбинный СГ-16МТ-100 | 2010117 | Qmin=10 м3/ч Qmax=100 м3/ч |  | 14.02.2012г. | 14.02.2017г. | 5л. |
|  |  | коректор объема газа электронный ЕК270 | 12106969 |  |  | 04.07.2012г. | 04.07.2017г. | 5л. |
|  |  | вкл. в себя: датчик давления |  |  |  |  |  |  |
|  |  | датчик температуры |  |  |  |  |  |  |
|  |  | комплекс для измерения количества газа СГ-ЭКВз-Т-0,75-100/1,6 | 1207042 |  |  | 04.07.2012г. | 04.07.2017г. | 5л. |
| 5. | ООО "Кварт" | Расходомер-счетчик газа вихревой ВРСГ-1 | 1347 | Qmax=1750нм3/ч Qmin=12 нм3/ч | ±1,3% от Qmin до 0,2Qmax ±1% 0,2Qmax до Qmax | 05.09.2013г. | 09.08.2015г. | 2г. |
| 6. | ЗАО "Автохолдинг" | счетчик газа турбинный | 2071710 | Qmin=40 м3/ч | ±4% от 0,05Qmax до 0,1Qmax | 03.07.2012г. | 03.07.2015г. | 3г. |
|  |  | СГ-16М-400-Р-2 |  | Qmax=400 м3/ч | ±2% от 0,1Qmax до 0,2Qmax |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ±1% от 0,2Qmax до Qmax |  |  |  |
|  |  | Датчик давления ИМ2346ДИ | 1211 | 0,6 Мпа | ±0,25% | 18.12.2014г. | 18.12.2017г. | 3г. |
|  |  | термометр медный ТМТ-15-2 | 3403 | -50… +200 | 100М | 18.12.2014г. | 18.12.2016г. | 2г. |
|  |  | теплоэнергоконтроллер ИМ2300 | СА809 |  |  | 14.02.2014г. | 14.02.2017г. | 3г. |
| 7. | Окружная Детская больница | Датчик многопараметрический "Dymetic-2721-ВИ530-1,6-Г-С-К1" (измерение объема, t, давления) | 0267 | Qmax=530м3/ч Qnom=265м3/ч Qmin=15м3/ч | δv=±1,0% Δt=±0,5°С ΔР=±0,008×(P+0,1) МПа | 29.01.2015г. | 29.01.2018г. | 3г. |
|  |  | устройство микровычислительное "Dymetic-5123.2" | 130-13 | Р=0,2 - 0,6 МПа | δvс=±1,5% δт=±0,01% | 23.05.2013г. | 23.05.2016г. | 3г |
| 8. | ОАО "Сибнефтепровод" ЦРС | счетчик газа турбинный СГ-16М-100-30-С | 3116224 |  |  | 13.08.2012г. | 13.08.2015г. | 3г. |
|  |  | коректор объема газа электронный ЕК260 | 40302176 |  | при измерении давления ±0,4% | 24.08.2012г. | 24.08.2017г. | 5л. |
|  |  | вкл. в себя: датчик давления | 4001994 |  | при измерении температуры ±0,1% |  |  |  |
|  |  | датчик температуры | 1107 |  | при вычислении объема ±0,5% |  |  |  |
|  |  | комплекс для измерения количества газа СГ-ЭКВз-Т-0,75-100/1,6 | 2403033 |  |  | 24.08.2012г. | 24.08.2017г. | 5л. |
| 9. | ЛПДС | Счетчик газа турбинный TRZ G250 | 10061628 |  | ±2,5% от Qmin до 0,1Qmax ±1,5% от 0,1Qmax до Qmax | 07.08.2012г. | 07.08.2020г | 8л. |
|  |  | коректор объема газа электронный ЕК260 вкл. в себя: датчик давления | 10328128 4001994 |  |  | 07.08.2012г. | 07.08.2017г. | 5л. |
|  |  | датчик температуры | 1107 |  |  |  |  |  |
| 10. | ООО "Альфа-Бим" | счетчик газа турбинный | 04325 | Qmin=13 м3/ч | ±2% от Qmin до 0,2Qmax | 18.03.2010г. | 18.03.2016г. | 6л. |
|  |  | СТГ-100-400 |  | Qmax=400 м3/ч | ±1% от 0,2Qmax до Qmax |  |  |  |
|  |  | термопреобразователь сопротивления ТМ-9201 | 0460 | -50 … +150 | гр. 100М/В/2 | 23.09.2015г. | 23.09.2016г. | 1г. |
|  |  | датчик давления DMP 330L 6001-1-100-100-00R | 52033716 | 6 бар | ±0,5%ВПИ | 25.09.2014г. | 25.09.2016г. | 2г. |
|  |  | теплоэнергоконтроллер ИМ2300 | LB255 |  |  | 23.09.2014г. | 23.09.2017г. | 3г. |
| 11. | ООО "Автоуниверсал-Моторс" | счетчик газа турбинный | 7072407 | Qmin=12,5 м3/ч | ±1% от Qmax до 0,2Qmax | 21.09.2012г. | 21.09.2017г. | 5л. |
|  |  | СГ-16МТ-250-40-С-2 |  | Qmax=250 м3/ч | ±2% от 0,2Qmax до 0,05Qmax |  |  |  |
|  |  | термометр медный технический ТМТ-15-2 | 957 | -50… +200 | 100М/ В | 17.10.2013г. | 17.10.2016г. | 2г.??? |
|  |  | Датчик абсолютного давления 415-ДА-Ех, мод.8048М | 22608 | 160кПа | ±0,25% | 05.12.2014г. | 05.12.2017г. | 3г. |
|  |  | теплоэнергоконтроллер ИМ2300 | KZ094 |  |  | 17.10.2013г. | 17.10.2016г. | 3г. |
|  | Цех | счетчик газа ротационный RVG-G65 | 10123933 | Qmin=1м3/ч Qmax=100 м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax ±1% от 0,1Qmax до Qmax | 23.12.2010г. | 23.12.2015г. | 5л. |
| 12. | ИП Макаров Р.Н. | Delta |  | Qmin=1м3/ч Qmax=100м3/ч | ±2% от Qmin до 0,2Qmax ±1% от 0,2Qmax до Qmax | 15.08.2014г. | 15.08.2019г. | 5л. |
|  |  | термопреобразователь сопротивления ДТС035-100М.В3.120 | 8,43E+15 | -50…+180 | 100М/В | 23.09.2015г. | 23.09.2016г. | 1-2г. |
|  |  | датчик избыточного давления 415-ДИ модель 8160 | 16491 | 0,6МПа | ±0,5% | 23.09.2015г. | 22.09.2018г. | 3г. |
|  |  | теплоэнергоконтроллер ИМ2300 | LУ139 |  |  | 29.09.2015г. | 28.09.2018г. | 3г. |
| 13. | ООО "Газпром трансгаз Томск" Общий |  |  | Qmin=1,3м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax |  |  |  |
|  |  | счетчик газа ротационный RVG-G16 | 27071652 | Qmax=25м3/ч | ±1% от 0,1Qmax до Qmax | 08.07.2014г. | 08.07.2019г. | 5л. |
|  |  | Преобразователь давления Метран-100 | 222945 | 0…1,6МПа | ±0,15% | 20.05.2014г. | 20.05.2016г. | 3г. |
|  |  | Термопреобразователь ТПТ-15-2 | 395 | -50…+200 | Кл.А | 20.08.2013г. | 20.08.2017г. | 4г. |
|  |  | Корректор СПГ 761 | 13211 |  | ±0,2% | 23.05.2014г. | 23.05.2018г. | 4г. |
|  | Котел №1 | счетчик газа турбинный СГ-16МТ-100-40-с | 9122416 | Qmin=10м3/ч Qmax=100м3/ч |  | 31.01.2010г. | 31.01.2015г. | 5л. |
|  |  | Датчик давления ДМ5007А | 3092 | 0…0,06МПа | ±0,5% | 08.08.2013г. | 08.08.2015г. | 2г. |
|  |  | Термопреобразователь ТПТ-15-2 | 352 | -50…+200 | Кл.А | 20.08.2013г. | 20.08.2017г. | 4г. |
|  | Котел №2 | счетчик газа турбинный СГ-16МТ-100-40-с | 9122567 | Qmin=10м3/ч Qmax=100м3/ч |  | 31.01.2010г. | 31.01.2015г. | 5л. |
|  |  | Датчик давления ДМ5007А | 3099 | 0…0,06МПа | ±0,5% | 08.08.2013г. | 08.08.2015г. | 2г. |
|  |  | Термопреобразователь ТПТ-15-2 | 198 | -50…+200 | Кл.А | 20.08.2013г. | 20.08.2017г. | 4г. |
| 14. | Филиал "Халлибуртон Интернешнл. Инк" | счетчик газа ротационный RVG-G160 | 1108704 | Qmin=2,5м3/ч Qmax=250м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax ±1% от 0,1Qmax до Qmax | 11.10.2011г. | 11.10.2016г. | 5л. |
|  |  | Датчик давления | 12207141 |  |  | 01.04.2015г. | 31.03.2017г. | 3г. |
|  |  | Термометр сопротивления ТПТ 17/1 | 1246 |  | 100П кл.А | 02.04.2015г. | 02.04.2019г. | 3г. |
|  |  | Корректор СПГ 742 | 198 |  |  | 22.03.2016г. | 22.03.2016г. | 4г. |
| 15. | ОАО "Хлебокомбинат" | счетчик газа турбинный СГ-16МТ-400-30-С | 5052212 | Qmin=20м3/ч Qmax=400м3/ч | ±2% от 0,2Qmax до 0,05Qmax ±1% от Qmax до 0,2Qmax | 27.09.2013г. | 27.09.2018г. | 3г.?? |
|  |  | коректор объема газа электронный ЕК260 | 50307363 |  | при измерении давления ±0,4% | 27.09.2013г. | 27.09.2018г. | 5л. |
|  |  | вкл. в себя: датчик давления | 5308799 |  | при измерении температуры ±0,1% |  |  |  |
|  |  | датчик температуры | 7338 |  | при вычислении объема ±0,5% |  |  |  |
|  |  | комплекс для измерения количества газа СГ-ЭКВз-Т1-0,5-400/1,6 | 2509120 |  | ±1,5% от 0,2Qmax до Qmax ±2,5% от 0,1Qmax до 0,2Qmax ±4,5% от 0,05Qmax до 0,1Qmax | 27.09.2013г. | 27.09.2018г. | 5л. |
| 16. | ИП Бучельников | счетчик газа ротационный RVG-G40 | 11055626 | Qmin=2м3/ч Qmax=65м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax ±1% от 0,1Qmax до Qmax | 03.05.2011г. | 03.05.2016г. | 5л. |
|  |  | корректор объема газа электронный ЕК270 | 11102049 |  | при измерении давления ±0,4% | 27.04.2011г. | 27.04.2016г. | 5л. |
|  |  | вкл. в себя: датчик давления | 11103463 |  | при измерении температуры ±0,1% |  |  |  |
|  |  | датчик температуры | 3702 |  | при вычислении объема ±0,5% |  |  |  |
|  |  | комплекс для измерения количества газа СГ-ЭК-Вз-Р-0,75-65/1,6 | 1105015 |  | ±2,5% от Qmin до 0,1Qmax ±1,5% от 0,1Qmax до Qmax | 04.05.2011г. | 04.05.2016г. | 5л. |
| 17. | ООО "Экспром сервис" | счетчик газа ротационный RVG-G65 | 11129814 | Qmin=3м3/ч Qmax=100м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax ±1% от 0,1Qmax до Qmax | 05.12.2011г. | 05.12.2016г. | 5л. |
|  |  | корректор объема газа электронный ЕК270 | 11104776 |  | при измерении давления ±0,4% | 02.12.2011г. | 02.12.2016г. | 5л. |
|  |  | вкл. в себя: датчик давления | 11315360 |  | при измерении температуры ±0,1% |  |  |  |
|  |  | датчик температуры | 15896 |  | при вычислении объема ±0,5% |  |  |  |
|  |  | комплекс для измерения количества газа СГ-ЭК-Вз-Р-2,0-100/1,6 | 1112037 |  | ±2,5% от Qmin до 0,1Qmax ±1,5% от 0,1Qmax до Qmax | 05.12.2011г. | 05.12.2016г. | 5л. |
| 18. | ООО "Автогигант" | счетчик газа диафрагменный BK-G16 | 31229406 | Qmax=25м3/ч Qnom=16м3/ч Qmin=0,16м3/ч | ±3% от Qmin до 0,1Qnom ±1,5% от 0,1Qnom до Qmax | 27.03.2014г. | 27.03.2024г. | 10л. |
| 19. | ООО "Катобьнефть" второй блок | счетчик газа турбинный TRZ-G65 | 80102102 | Qmin=5м3/ч Qmax=100 м3/ч | ±2% от Qmin до 0,2Qmax ±1% от 0,2Qmax до Qmax | 03.01.2012г. | 03.01.2020г. | 8л. |
|  |  | корректор объема газа электронный ЕК270 | 12106156 |  | при измерении давления ±0,4% | 27.04.2012г. | 27.04.2017г. | 5л. |
|  |  | вкл. в себя: датчик давления | 12104180 |  | при измерении температуры ±0,1% |  |  |  |
|  |  | датчик температуры | 3225 |  | при вычислении объема ±0,5% |  |  |  |
|  |  | комплекс для измерения количества газа СГ-ЭК-Вз-Т-0,5-1600/1,6 | 1204241 |  | ±2,2% от Qmin до 0,1Qmax ±1,2% от 0,1Qmax до Qmax | 27.04.2012г. | 27.04.2017г. | 5л. |
|  | первый блок | счетчик газа турбинный TRZ-G65 | 11022138 | Qmin=5м3/ч Qmax=100 м3/ч | ±2% от Qmin до 0,2Qmax ±1% от 0,2Qmax до Qmax | 20.11.2013г. | 20.11.2021г. | 8л. |
|  |  | корректор объема газа электронный ЕК270 | 11101515 |  | при измерении давления ±0,35% | 20.11.2013г. | 20.11.2017г. | 5л. |
|  |  | вкл. в себя: датчик давления | 11101972 |  | при измерении температуры ±0,1% |  |  |  |
|  |  | датчик температуры | 62 |  | при вычислении объема ±0,37% |  |  |  |
|  |  | комплекс для измерения количества газа СГ-ЭК-Вз-Т-0,5-1600/1,6 | 1102106 |  | ±2,5% от Qmin до 0,1Qmax ±1,5% от 0,1Qmax до Qmax | 20.11.2013г. | 20.11.2017г. | 5л. |

Нормативы потребления природного газа утверждены постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02.02.2018 №23-п "Об утверждении нормативов потребления природного газа населением при отсутствии приборов учета газа".

Нормативы потребления природного газа населением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на бытовые и прочие нужды при          отсутствии приборов учета представлены в таблице 14.

Таблица 14 - Нормативы потребления природного газа населением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на бытовые и прочие нужды при отсутствии приборов учета

| № п/п | Назначение расходуемого газа | Показатель потребления газа (при равномерном распределении по месяцам года) | Среднемесячная норма расхода газа, кубических метров |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | На приготовление пищи и подогрев воды |
| 1.1. | Для газовой плиты при наличии централизованного отопления и централизованного горячего водоснабжения | на 1 человека в месяц | 10,1 |
| 1.2. | Для газовой плиты и газового водонагревателя при отсутствии централизованного горячего водоснабжения | на 1 человека в месяц | 27,0 |
| 1.3. | Для газовой плиты при отсутствии газового водонагревателя и отсутствии централизованного горячего водоснабжения | на 1 человека в месяц | 15,0 |
| 2. | На отопление жилых помещений |
| 2.1. | При наличии газовых приборов | на 1 квадратный метр отапливаемой площади в месяц в течение года | 8,5 |
|  | На отопление нежилых помещений |
| 2.2. | Отопление гаражей | на 1 кубический метр отапливаемого объема в месяц в течение отопительного сезона | 17,1 |
| 2.3. | Отопление теплиц и оранжерей | на 1 квадратный метр отапливаемой площади в месяц в течение отопительного сезона | 29,11 |
| 2.4. | Отопление бань | на 1 кубический метр отапливаемого объема в месяц в течение года | 28,75 |
| 3. | На приготовление кормов и подогрев воды для животных |
| 3.1. | Лошади | на 1 голову в месяц | 5,3 |
| 3.2. | Коровы | на 1 голову в месяц | 11,5 |
| 3.3. | Овцы и козы | на 1 голову в месяц | 2,0 |
| 3.4. | Свиньи | на 1 голову в месяц | 22,0 |
| 3.5. | Куры | на 10 голов в месяц | 1,3 |
| 3.6. | Индейки | на 10 голов в месяц | 1,4 |
| 3.7. | Утки, гуси | на 10 голов в месяц | 1,5 |

В городе Нижневартовске два микрорайона из 26 подключены от внешних газовых сетей, принятых в эксплуатацию в период 1971-1978 гг. Глубина заложения газовых сетей 2,5 - 3 м, вблизи с газовыми сетями расположены инженерные сети тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения и связи. Насыщенность прокладки сетей в данных микрорайонах, а также глубина заложения газовых сетей затрудняет производство аварийного ремонта газовых        сетей. Учитывая то, что сети до конца 2004 года находились в собственности ЗАО "Нордгазсервис", обследования на внешних сетях газоснабжения за годы эксплуатации предприятием не проводились. Согласно "Правилам безопасности систем газораспределения и газопотребления" (ПБ 12-529-03) срок службы наружных подземных газовых сетей к жилым домам составляет 40 лет, по истечению срока службы требуется замена газовых сетей.

В соответствии с требованиями "Положения о диагностировании технического состояния внутренних газопроводов жилых и общественных зданий" МДС 42-1.2000 в течение 2004 года проведено первичное техническое диагностирование внутренних газопроводов, отработавших нормативный срок              службы - 30 лет со дня ввода в эксплуатацию. По результатам экспертизы         сделано заключение о техническом состоянии внутренних газопроводов жилых домов - принимаемый остаточный ресурс 8 лет.

Затраты по обслуживанию внешних и внутренних газовых сетей по двум микрорайонам в 2005 году составили 5 248,6 тыс. руб., в том числе дотация          за счет бюджета города составляла 414,975 тыс. руб.

Учитывая то обстоятельство, что в начале 2005 года внешние газовые         сети были приняты в муниципальную собственность, на выполнение капитального ремонта понадобилось бы выделение дополнительных средств из бюджета города, так как затрат на эти цели, предусмотренные в надбавке к тарифу              на газ, оказалось недостаточно.

В связи с этим Администрацией МО "Город Нижневартовск" совместно              с ООО "Нижневартовскгаз" и АО "Горэлектросеть" для проведения данных           работ в 2016 году была разработана городская целевая программа "Программа реконструкции внутридомового электрооборудования 1 и 2 микрорайонов             на 2006-2010 годы". Программой было предусмотрено с 2006 года по 2010 год провести реконструкцию внутридомового электрооборудования в 64 многоквартирных домах 1 и 2 микрорайонов для перевода с газового на электропищеприготовление. Целями реконструкции являлись:

а) Обеспечение повышения безопасности эксплуатации внутридомовых инженерных сетей, за счет демонтажа газовых сетей, как источника повышенной опасности;

б) Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения квартир;

в) Снижение затрат населения в составе платы за содержание жилья            за счет ликвидации газовых сетей и оборудования.

За период с 2006 года по 2018 год реконструкция проведена в 35 МКД. Всего осталось перевести реконструкцию в 27 жилых домах, в том числе:

в 1 микрорайоне 5 жилых домов по адресу:

- ул. Менделеева д. 2, 2а, 4, 4а, 8а;

во 2 микрорайоне 22 жилых дома по адресам:

- Омская 10, 12, 14, 16, 18, 18а, 20, 20а, 22, 22а, 24;

- пр. Победы 8, 8а, 10а, 12;

- Пионерская 1, 3, 5, 7, 13, 13а, 15;

- Нефтяников 1, 1а, 1б, 3, 5, 5а, 5б.

Распределительными газопроводами высокого давления охвачена значительная часть территории городского округа. Протяженность распределительных газопроводов различного давления составляет 79,61 км.

Объемы газа по данным ООО "Нижневартовскгаз" за 2013-2017 гг. распределялись согласно графикам на рисунках 6-8.

Рисунок 6 - Объемы потребления газа по данным ООО "Нижневартовскгаз"

за 2013-2017 гг., млн. н. м3

Рисунок 7 - Объемы потребления газа промышленными потребителями

за 2013-2017 гг., млн. н. м3

Рисунок 8 - Объемы потребления газа населением и бюджетными организациями

за 2013-2017 гг., млн. н. м3

В течение 2013-2014 гг. происходило увеличение потребления природного газа всеми категориями потребителей. В 2015 году, в связи с экономическим кризисом, произошел спад производства, снижение выработки продукции,         сокращение численности персонала, в связи с чем снизилось потребление природного газа производственными потребителями и бюджетными организациями. Наблюдается только увеличение потребления природного газа населением         в связи с увеличением численности населения и расширением охвата услугой централизованного газоснабжения.

Доли расходов природного газа по направлениям потребления в общем объеме в 2015 году распределились согласно диаграмме на рисунке 9.

Рисунок 9 - Доли расходов природного газа

по направлениям потребления в общем объеме в 2015 году, (%)

В муниципальном образовании город Нижневартовск основную долю (98,57%) составляет потребление природного газа промышленными потребителями.

Химический состав газа соответствует требованиям ГОСТ 5542-2014   "Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия", согласно паспорта качества от 30.06.2015 №6, выданного аккредитованной центральной заводской лабораторией ООО "Нижневартовский газоперерабатывающий комплекс".

Газораспределительная система в целом удовлетворяет потребностям            городского округа и обеспечивает необходимый уровень обслуживания.                  Основной проблемой в области газоснабжения является низкий уровень газификации жилой застройки. Использование природного газа в качестве единого энергоносителя для теплогазоснабжения позволит разрешить проблемы обеспеченности теплом и топливом, а также существенно снизить нагрузку на электросети. ГРС-2 не имеет резерва мощности и запланирована к реконструкции          в "Генеральной схеме газоснабжения и газификации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", утвержденной Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.04.2014 №231-рп.

3.2. Технико-экономические показатели сетей газоснабжения.

Использование природного газа предложено для:

- приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения части                потребителей малоэтажной и индивидуальной жилой застройки;

- нужд коммунально-бытовых потребителей (котельных).

Для определения расходов газа на бытовые нужды приняты укрупненные нормы годового потребления, согласно СП 42-101-2003 "Общие положения            по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб" и РНГП Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Укрупненные показатели потребления газа на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/м³), при наличии централизованного           горячего водоснабжения - 163,2 нм³/год. Расход газа на отопление и горячее         водоснабжение определен исходя из расчетов теплопотребления, представленных в разделе "Теплоснабжение".

Основные показатели газопотребления в целях пищеприготовления города Нижневартовска до 2020 года включительно приведены в таблице 15.

Таблица 15 - Основные показатели газопотребления в целях пищеприготовления города Нижневартовска до 2020 года включительно

| Тип застройки* | Кол-во проживающих, чел. | Часовой расход газа, н.м3/ч | Годовой расход газа, н.м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Квартал 8П |
| Индивидуальной жилой застройки | 375 | 20 | 61200 |
| Квартал 6П |  |  |  |
| Индивидуальной жилой застройки | 431 | 23 | 70339 |
| Квартал 7П |  |  |  |
| Индивидуальной жилой застройки | 199 | 11 | 32477 |
| Квартал 11П |
| Индивидуальной жилой застройки | 442 | 24 | 72134 |
| Квартал 12П |
| Индивидуальной жилой застройки | 442 | 24 | 72134 |
| Квартал 13П |  |  |  |
| Индивидуальной жилой застройки | 396 | 22 | 64627 |
| Квартал 15П |
| Индивидуальной жилой застройки | 369 | 20 | 60221 |
| Квартал 16 П |
| Малоэтажная жилая застройка | 1360 | 74 | 221952 |
| Квартал 17 П |
| Малоэтажная жилая застройка | 363 | 20 | 59242 |
| Всего | 4377 | 238 | 714326 |

Примечание: *Существующие и планируемые наименования планировочных элементов планировочной организации территории города Нижневартовска

Суммарный расход газа на первую очередь для нужд отопления и пищеприготовления составит 8,7 млн. н.м3/год.

Основные показатели газопотребления в целях пищеприготовления города Нижневартовска на конец 2035 года представлены в таблице 16.

Таблица 16 - Основные показатели газопотребления в целях пищеприготовления города Нижневартовска на конец 2035 года

| Тип застройки* | Кол-во проживающих, чел. | Часовой расход газа, н.м3/ч | Годовой расход газа, н.м3/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Микрорайон 02:12 (кварталы В-1; В-2.1; В-2.2; В-2.3; В-2.4; В-2.5; В-2.6; В-2.7; В-2.8; В-3.1 - В-3.7; В-3.8 - В-3.9; В-4.1; В-4.2; В-4.3; В-4.4; В-4.5; В-4.6; В-4.7; В-4.8; В-4.9; В-4.10; В-4.11; В-5; В-6.1; В-6.2; В-6.3; В-6.4; К-1; К-2) |
| Индивидуальной жилой застройки | 724 | 39 | 118157 |
| Малоэтажной жилой застройки | 330 | 18 | 53856 |
| Микрорайон 03:01 (кварталы К-6; В-9.3; В-9.2; В-9.1; В-8.2; В-8.1; В-7.4; В-7.3; В-7.2; В-7.1; В-17.4; В-17.3; В-17.2; В-17.1; В-16; В-15; В-14.3; В-14.2; В-14.1; В-13.2; В-12.3; В-12.2; В-12.1; В-11.4; В-11.3 + В-13.1; В-11.2; В-11.1; В-10.4; В-10.3; В-10.2; В-10.1; 9П) |
| Индивидуальной жилой застройки | 1305 | 71 | 212976 |
| Малоэтажной жилой застройки | 2193 | 119 | 357898 |
| Микрорайон 03:02 (квартал 1П) |
| Малоэтажной жилой застройки | 1256 | 68 | 204979 |
| Микрорайон 03:03 (кварталы К-9; 2П; 3П; 4П; 5П; 16П; 17П) |
| Индивидуальной жилой застройки | 1295 | 70 | 211344 |
| Малоэтажной жилой застройки | 3289 | 179 | 536765 |
| Микрорайон 03:05 (кварталы 34; 35; 36; 37; 38; 39; 8П; Общ.центр южный Эмтор) |
| Индивидуальной жилой застройки | 375 | 20 | 61200 |
| Микрорайон 05:01 (кварталы К3 + П-4.2; П-7.1; П-7.2; П-7.3; П-7.4; П-7.5; П-7.6; П-5.4; П-5.3; П-5.2; П-5.1; П-4.1; П-6; П-10.1; П-10.2; П-10.3; П-10.4; П-11.1; П-11.2; П-11.3; П-12.1; П-12.2; П-13; П-14; П-15; П-16; П-8.1; П-8.2; П-8.3; П-8.4; П-9.1; П-9.2; П-9.3; П-9.4; П5.5 + П5.6) |
| Индивидуальной жилой застройки | 1815 | 99 | 296208 |
| Малоэтажной жилой застройки | 151 | 8 | 24643 |
| Микрорайон 08:01 (кварталы 11П; 12П; 14П; 15П; 18П; 19П; 20П; 21П 22П; 23П; П-17) |
| Индивидуальной жилой застройки | 3934 | 214 | 642029 |
| Микрорайон 09:01 (кварталы 10П; 13П 44; 6П; 7П; К-10; Общ. центр западный Эмтор; Общ. центр южный Эмтор) |
| Индивидуальной жилой застройки | 1368 | 74 | 223258 |
| Всего | 18035 | 979 | 2943313 |

Примечание: *Соответствие существующих и планируемых наименований планировочных элементов и номеров системы планировочной организации территории г. Нижневартовска.

Потребление газа котельными для отопления и горячего водоснабжения на период до 2035 года определено, исходя из расчетов теплопотребления. Основные показатели газопотребления г. Нижневартовска в целях отопления на расчетный срок генерального плана приведены в таблице 17.

Таблица 17 - Основные показатели газопотребления в целях отопления    города Нижневартовска на конец 2035 года

| Потребители | Часовой расход газа, н.м3/ч | Годовой расход газа, н.м3/год |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | 26726,4 | 75479408 |
| Котельная № 2А | 22210,0 | 62935053 |
| Котельная № 3А | 69677,1 | 192380109 |
| Котельная № 5 | 52074,3 | 150533449 |
| Котельная № 8, № 8А, № 8Б | 10010,9 | 27188473 |
| Котельная пос. Рыбзавод | 601,0 | 1759350 |
| Котельная в квартале 5К (проект) | 2857,1 | 8354882 |
| Котельная в квартале В-5 (проект) | 8019,3 | 21307892 |
| Котельная ПС-1С (проект) | 12020,1 | 29790358 |
| Котельная восточная (проект) | 2443,4 | 6560639 |
| Котельные ТКУ-1,8 и ТКУ-30 комплексной застройки квартала 5П (проект) | 11689,1 | 30186832 |
| БУ ХМАО - Югры "Нижневартовская окружная клиническая детская больница" | 936,1 | 2132874 |
| ЗАО "Нижневартовсктрансгидромеханизация" | 826,2 | 1797362 |
| ООО "Нижневартовское НПО" | 461,3 | 1001809 |
| ООО "Сибирский пивоваренный завод" | 366,3 | 795554 |
| Индивидуальное теплоснабжение кварталов* В-2.1, В-2.2, В-2.3, В-2.4, В-2.5, В-2.6, В-2.6, В-2.7, В-2.8, В-4.10, В-4.11, В-4.5, В-4.6, В-4.7, В-4.8, В-4.9, В-6.1, В-6.2, В-6.3, В-6.4, В-7.1, В-7.2, В-7.3, В-7.4, В-8.1, В-8.1, В-8.2, В-8.2, В-9.1, В-9.2, В-9.3, В-10.1, В-10.2, В-10.2, В-10.3, В-10.4, В-12.3, 3П, П-4.1, П-4.2+К-3, 4П, 6П, 7П, 8П, 10П, 11П, 12П, 13П, 15П, 18П, 19П, 20П, 21П ,22П, 23П | 4699,5 | 13962049 |
| Всего | 225618,0 | 626166093 |

Примечание: *Существующие и планируемые наименования планировочных элементов планировочной организации территории г. Нижневартовска.

Годовые расходы газа для каждой категории потребителей определены    на конец 2035 года, с учетом перспективы развития объектов - потребителей  газа. Общее годовое потребление газа составляет 629,1 млн. н.м3/год.

3.3. Схемы распределительных сетей газоснабжения и их параметры с учетом категорий потребителей, перспективые схемы газоснабжения.

Характеристики газорегуляторных пунктов приведены в таблице 18.

Таблица 18 - Характеристики газорегуляторных пунктов

| № п/п | Наименование | Давление газа на входе, кгс/см2 | Давление газа на выходе, кгс/см2 | Производительность нм3/ч (пропускная способность регулятора) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ГРП ЗАО "Автохолдинг" |  |  |  |
| 2. | ГРП ООО "Кварт" | 12 | 3 | 2925 |
| 3. | ГРП ЛПДС АО "Транснефть-Сибирь" | 12 | 0,6 | 900 |
| 4. | ГРП ЦРС АО "Транснефть-Сибирь" | 12 | 1 | 900 |
| 5. | ГРП кот. АО "СибурТюменьГаз" | 12 | 0,5 | до 1000 |
| 6. | ГРП кот. ЗАО "Нобили" |  |  |  |
| 7. | ГРУ кот. АЛПУ МГ ООО "Газпром трансгаз Томск" |  |  |  |
| 8. | ГРУ кот. ИП Макаров Р.Н. | 0,3 | 0,0022 |  |
| 9. | ПГБ ООО "ЛесСтройРеконструкция" | 11,8 | 4 | 2400 |
| 10. | ПГБ ООО "Экспром-Сервис" | 12 | 2,2 | 2 регулятора по 2100 м3/ч. Всего 4200 м3/ч. |
| 11. | ПГБ ИП Рудевич Е.Б. | проектируемый объект | нет данных | нет данных |

Существующую газифицированную среднеэтажную жилую застройку           в центральной части города - микрорайон 01:01 (кварталы 1 и 2) - подлежит    перевести до конца 2035 года с газовых плит на электрические.

В соответствии с решениями СТП Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на территории городского округа предусмотрены следующие мероприятия: реконструкция ГРС-2; строительство магистрального газопровода-отвода г. Нижневартовск- АГРС "г. Мегион" диаметром 426 мм для подачи природного газа в городской округ город Мегион.

Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на повышение уровня газификации, обеспечение бесперебойного функционирования газораспределительной системы и надежного газоснабжения потребителей       г. Нижневартовска. Все мероприятия по развитию газораспределительной            системы предусмотрены в течение срока реализации генерального плана,            с учетом физического износа действующего оборудования и газораспределительных сетей.

С целью обеспечения надежной и бесперебойной подачи газа потребителям в требуемом объеме и заданных параметров для новых планируемых микрорайонов города генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия на первую очередь (до 2020 г. включительно):

строительство ПРГ "Старый Вартовск" производительностью 2 881 н. куб. м/ч с целью газификации старой части города (Старого Вартовска, микрорайонов 02:12, 03:01, 05:01) и подачи газа на реконструируемую котельную пос. Рыбзавод;

строительство газопровода среднего давления от ПРГ "Старый Вартовск" к котельной пос. Рыбзавод диаметром 300 мм, протяженностью 1,8 км;

строительство газопроводов высокого давления для подключения планируемой к размещению котельной ТКУ-1,8 в квартале 5П диаметром 160-90 мм протяженностью 1,3 км, с установкой ПРГ в квартале К-9;

строительство газопровода среднего давления для подключения ФБУ          ИЗ-86/1 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре протяженностью 1,1 км с установкой ПРГ.

С целью обеспечения надежной и бесперебойной подачи газа потребителям в требуемом объеме и заданных параметров для новых микрорайонов города генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия на расчетный срок (на конец 2035 года):

реконструкция ГРС-2 со строительством дополнительного магистрального газопровода-отвода к ГРС-2 от МГВД "Нижневартовский газоперерабатывающий завод (НВГПЗ)-Парабель" диаметром 325 мм, протяженностью 2 км;

строительство магистрального газопровода-отвода г. Нижневартовск- АГРС "г. Мегион" диаметром 426 мм протяженностью в границах городского округа 2,6 км;

строительство газопровода высокого давления первой категории от Нижневартовского газоперерабатывающего завода до проектируемого пункта редуцирования газа (ПРГ) "Старый Вартовск" с целью повышения надежности газоснабжения города диаметром 530 мм, протяженностью 23,9 км;

строительство газопровода высокого давления первой категории вдоль улицы Интернациональной от пересечения улицы Интернациональной и Зимней до памятника "Покорителям Самотлора" с целью газификации промышленных предприятий и МУП г. Нижневартовска "САТУ" диаметром 159 мм, протяженностью 2,2 км;

строительство газопровода высокого давления первой категории вдоль автомобильной дороги г. Нижневартовск-пгт. Излучинск от пересечения улицы Северной до дорожной развязки "Бегущая Лань" с целью закольцовки планируемого газопровода от НВГПЗ, а также с целью газификации промышленных предприятий и дачных участков диаметром 530 мм и протяженностью 1,5 км, диаметром 108 протяженностью 1,7 км;

строительство газопровода высокого давления первой категории вдоль улицы П-2 до района РЭБ Флота с целью газификации промышленных предприятий диаметром 219 мм, протяженностью 5,8 км;

строительство газопровода высокого давления первой категории подключенного к планируемому газопроводу от НВГПЗ до микрорайона 14П с целью газификации дачных участков диаметром 159 мм, протяженностью 6,8 км;

строительство газопроводов высокого давления для подключения планируемых котельных диаметром 160-90 мм протяженностью 1,4 км.

Общая протяженность проектируемых сетей газоснабжения высокого давления составит 44,6 км. Общая протяженность планируемых сетей газоснабжения среднего давления составит 2,9 км.

Прокладка газопроводов предусмотрена подземная, материал газопроводов - сталь и полиэтилен.

Газораспределительная система предусмотрена смешанная, включающая кольцевые и тупиковые газопроводы.

Размещение объектов инженерной инфраструктуры в области газоснабжения населения

В соответствии с решениями Генерального плана, учитывая объекты,            запланированные к строительству и реконструкции, определен перечень предусмотренных к размещению объектов, относящихся к сфере газоснабжения:

регионального значения:

- газораспределительная станция - 1 объект (реконструкция);

- магистральный газопровод-отвод, протяженностью 4,6 км.

местного значения городского округа:

- пункт редуцирования газа - 3 объекта;

- газопроводы высокого давления, протяженностью 44,6 км;

- газопроводы среднего давления, протяженностью 2,9 км.

Размещение на территории г. Нижневартовска вышеперечисленных           объектов регионального и местного значения городского округа позволит:

обеспечить развитие системы газоснабжения городского округа в соответствии с потребностями жилищного строительства;

улучшить надежность работы системы газоснабжения.

Сведения о размещении объектов системы газоснабжения приведены            в таблице 19.

Таблица 19 - Размещение объектов системы газоснабжения

| № п/п | Наименование | Мощность, ед. изм. | Кол-во объектов | Местоположение | Срок реализации | Наименование функциональной зоны | Зоны с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пункт редуцирования газа | 2881 нм3/ч | 1 | Квартал 35 | до 2020 г. | зона улично-дорожной сети | охранная зона - 10 м |
| 2. | Пункт редуцирования газа | - | 1 | квартал К-9 | до 2020 г. | зона среднеэтажной жилой застройки | охранная зона - 10 м |
| 3. | Пункт редуцирования газа | - | 1 | квартал 36 | до 2020 г. | зона улично-дорожной сети | охранная зона - 10 м |
| 4. | Газопроводы высокого давления | 1,3 км | - | территория города Нижневартовска | до 2020 г. | - | охранная зона 2 м |
| 5. | Газопроводы высокого давления | 43,3 км | - | территория города Нижневартовска | 2021-2035 гг. | - | охранная зона 2 м |
| 6. | Газопроводы среднего давления | 2,9 | - | территория города Нижневартовска | до 2020 г. | - | охранная зона 3; 2 м |

Перспективное развитие схемы газоснабжения

Генеральным планом предусматривается строительство газопровода                   в микрорайонах индивидуальной жилой застройки 3П, 4П, 5П г. Нижневартовск по следующим проектам:

1. Инженерное обеспечение микрорайонов индивидуальной жилой                       застройки 3П г. Нижневартовска.

2. Проект (Шифр 0041-13-ГС) выполнен ООО "Гражданпроектстрой",          г. Нижневартовск, на основании технических условий №628 от 10 ноября 2015 года, выданных ООО "Нижневартовскгаз".

3. Газоснабжение микрорайона 4П г. Нижневартовска.

4. Проект (Шифр 017/2015-ТКР) выполнен ООО "Климатэнергоавтоматика" г. Нижневартовск, в 2015 году на основании технических условий №99            от 02.03.2015 года, выданных ОАО "Нижневартовскгаз" и задания на проектирование, выданного генпроектной организацией в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы, СНиП 2.07.01-89*, ГОСТ 216.10-85*, ПБ 12-529-03, СП.42-101-2003, СП.42-102-2004, СП.42-103-2003.

5. Газоснабжение индивидуальной жилой застройки Старого Вартовска          г. Нижневартовск (Три очереди строительства).

6. Проект газоснабжения 43/2016 выполнен ООО "КлиматЭнергоАвтоматика".

Согласно заданию на проектирование, газоснабжение микрорайона         осуществляется в три этапа. Первый этап предполагает газоснабжение ГРП-1, ГРП-2, второй этап охватывает зону действия ГРП-3, третий этап попадает под зону действия ГРП-5. ГРП-4 является существующим.

7. Индивидуальная жилая застройка Старого Вартовска г. Нижневартовска.

Существующая застройка микрорайона представлена в основном жилыми домами усадебного типа. В микрорайоне присутствуют административные, культурно-развлекательные, учебные, коммунально-бытовые и т.д. здания                и сооружения. Существующие виды топлива - дрова, уголь, электричество,           дизельное топливо. Количество жилых домов в микрорайоне - 1 006.

Основные проектные решения

Природный газ используется следующими категориями потребителей микрорайона:

- населением при приготовлении пищи и горячей воды, для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд, стирки белья, приготовления кормов  для домашних животных, отопления индивидуальных домов.

Проектом предполагается 100% охват газоснабжаемых домов.

Принята одноступенчатая схема газоснабжения микрорайона.

Проектом предусмотрено прокладка газопровода среднего (Г3) давления до ГРП.

Прокладка газопроводов принята подземная.

Гидравлический расчет газопроводов среднего (Г3) давления выполнен по формуле 15 п. 3.39 СП42-101-2003 "Общее положение по проектированию             и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб".

Диметры газопроводов определены из условия обеспечения расчетных давлений в конечных точках распределительных газопроводов в часы максимального газопотребления не менее 1,0 МПа.

Схема газоснабжения

Гидравлическая схема предусматривает газоснабжение микрорайона                от существующих ГГРП установленных на окраине микрорайона.

Прокладка распределительных газопроводов - подземная. К прокладке приняты трубы полиэтиленовые и стальные.

Избыточное давление газа в месте врезки - 3,0 МПа.

Комплексная застройка жилого квартала "Квартал 5П. Третья очередь         застройки Старого Вартовска"

Проектная документация газоснабжения комплексной застройки жилого квартала "Квартал 5П. Третья очередь застройки Старого Вартовска" (Шифр 049-1/2014-ТКР), расположенного в г. Нижневартовск, разработана ООО "Климатэнергоавтоматика" г. Нижневартовск, в 2015 году на основании технических условий № 53 от 05.02.2015 года, выданных ОАО "Нижневартовскгаз" и задания на проектирование, выданного генпроектной организацией в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы", СНиП 2.07.01-89*, ГОСТ 21.610-85*, ПБ 12-529-03, СП 42-101-2003, СП 42-102-2004, СП 42-103-2003.

Строительство по этим проектам предполагается выполнять в два этапа:

- по первому этапу предусматривается строительство магистрального          газопровода для газоснабжения микрорайона 3П с установкой газорегуляторного пункта блочного типа ГРПБ с общим максимально-часовым расходом газа 1 268 нм3/ч и газорегуляторного пункта шкафного типа ГРПШ с расчетным расходом газа 650 нм3/ч;

- по второму этапу обеспечивается строительство магистрального газопровода микрорайонов 4П, 5П с установкой газорегуляторного пункта шкафного типа ГРПШ с расчетным расходом газа 618 нм3/ч.

Распределительные газопроводы низкого давления выполняются по локальным проектам. При этом отдельное газорегуляторное оборудование для микрорайона 4П не предусматривается, расчетный расход газа на микрорайон 4П обеспечивается газорегуляторным оборудованием, предназначенным для микрорайонов 3П и 5П. Проектируемая система газоснабжения обеспечит         потребности зданий жилой застройки микрорайонов в природном газе для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи.

Точка подключения проектируемого газопровода - существующий стальной газопровод высокого давления "Котельная №3 - совхоз "Нижневартовский" Ду500 по улице Заводской. Давление в точке подключения 1,2 МПа.

На трассе проектируемого газопровода устанавливаются газораспределительные пункты. Газопровод высокого давления от точки подключения прокладывается подземно вдоль улицы №8* до газорегуляторного пункта блочного типа ГРПБ производства ООО "ЭльтонСпецгаз" г. Саратов. Марка ГРПБ          по обозначению завода-изготовителя - ЭС-ПГБ-139/02(30)/2-У1.

В ГРПБ предусматривается снижение входного высокого давления                    до среднего давления III категории Р = 0,3 МПа. Газопровод среднего давления прокладывается в подземном исполнении от ГРПБ до газорегуляторного                  пункта шкафного типа ГРПШ микрорайона 3П производства ООО "ЭльтонСпецгаз" г. Саратов. Марка ГРПШ по обозначению завода-изготовителя -        ЭС-ГРПШ-139/01 (30)/2-У1, Расчетный расход газа 650 нм3/ч. В ГРПШ предусматривается снижение входного среднего давления до низкого давления             0,003 МПа - 0,002 МПа. ГРПШ расположен на участке микрорайона ЗП в районе улиц №8* и №11*.

Для микрорайонов 4П и 5П газопровод среднего давления от узла трубопроводов УТ-3 прокладывается вдоль улицы №9* на границе микрорайонов    4П и 5П. Расчетный расход газа 618 нм3/ч.

По 1 этапу строительства газопровод высокого давления прокладывается подземно вдоль улицы №8* до газорегуляторного пункта блочного типа ГРПБ (ЭС-ПГБ-139/02(30)/2-У1).

В ГРПБ предусматривается снижение входного высокого давления            до среднего давления 111 категории Р = 0,3 МПа. Газопровод среднего давления прокладывается в подземном исполнении от ГРПБ до газорегуляторного пункта шкафного типа ГРПШ (ЭС-ГРПШ-139/01 (30)/2-У1) микрорайона ЗП.

ГРПБ расположен в зеленой зоне проектируемой библиотеки на расстоянии 54,36 м от автодороги по улице №8*. ГРПШ микрорайона ЗП расположен на расстоянии 21,17 м от автодороги по улице №8* на границе участков индивидуальной жилой застройки №83 и №97.

По 2 этапу строительства газопровод среднего давления от узла трубопроводов УТ-3 прокладывается вдоль улицы №9* в подземном исполнении          до газорегуляторного пункта шкафного типа ГРПШ микрорайона 5П. ГРПШ микрорайона 5П расположен у автодороги улицы №9* на границе существующих участков индивидуальной жилой застройки микрорайона 4П.

Газопровод высокого давления выполнен из стальных труб Ø76x3,5 мм по ГОСТ 8734-75 из стали марки 10Г2 по ГОСТ 8733-74 в заводской изоляции весьма усиленного типа из экструдированного полиэтилена.

Газопровод среднего давления выполнен из полиэтиленовых труб марки ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 диаметром 160x14,6; 110x10,0 мм по ГОСТ Р 50838-95.

Стальной и полиэтиленовые газопроводы прокладываются подземно              на глубине не менее 2,7÷3,0 м, что обеспечивает отсутствие на них сверхнормативных динамических и статических воздействий машин. При пересечении             с подземными коммуникациями газопровод среднего давления III категории   заключается в полиэтиленовые футляры из труб марки ПЭ 80 ГАЗ SDR 11, расстояние по вертикали в свету не менее 0,2 м.

Прокладка стального газопровода высокого давления под существующей автодорогой по ул. Заводской выполняется методом прокола в футляре            из стальных труб Ø219x5,0 мм по ТУ 14-ЗР-1471 -2002 из стали марки 09Г2с    по ГОСТ 19281-89 в заводской изоляции весьма усиленного типа битумной           с покрытием полимерными липкими лентами по ГОСТ 9.602-2005 согласно письму №281/0003т от 06.05.2010 МБУ УКС города Нижневартовска. Прокладка полиэтиленовых газопроводов среднего давления III категории под проектируемыми автодорогами выполняется открытым способом, в полиэтиленовых футлярах из труб марки ПЭ 80 ГАЗ SDR 11. Концы всех футляров выведены           на 3,0 м от края дороги и от края пересекаемых подземных коммуникаций         (существующих и проектируемых) согласно письмам №287/0003т                         от 07.05.2010, №281/0003т от 06.05.2010. МБУ УКС города Нижневартовска.            В каждом футляре в верхней точке предусмотрена контрольная трубка.

В связи с тем, что уровень грунтовых вод находится на глубине 1,5÷3,5 м от поверхности земли, а подземные газопроводы прокладываются на глубине 2,7÷3,0 м, выполнены защитные мероприятия от всплытия газопроводов                    на участках газопроводов выше пересечения улиц №8* и 9* до ГРПШ микрорайона 3П (по 1 этапу) и от участка № 4* микрорайона ЗП до середины микрорайона 4П (по 2 этапу). Проектом предусмотрена балластировка газопроводов мешками с цементно-песочной смесью (соотношение 1:3, плотностью 2000 кг/м3). Шаг укладки пригрузов принят 3 м, масса одного пригруза составляет 30,0 кг. Шаг и масса пригрузов определены расчетом. Также, расчетом выполнена проверка обеспечения допустимой овализации и устойчивости круглой формы поперечного сечения проектируемых газопроводов, в результате которой установлено, что проектируемые газопроводы соответствуют необходимым требованиям по условиям прочности.

В местах перехода подземного газопровода в надземное положение,   устанавливается неразъемное соединение "полиэтилен-сталь". Стальные участки неразъемного соединения защищаются изоляцией "весьма усиленного типа" из экструдированного полиэтилена по ГОСТ 9.602-2005. Выход газопровода          из земли выполняется в защитном футляре. Пространство между трубой              и футляром необходимо заделать просмоленной паклей, резиновыми втулками или другим эластичным материалом.

Электрохимическая защита стального подземного газопровода высокого давления от коррозии выполняется по локальному проекту.

На газопроводах, ГРПБ и ГРПШ предусмотрена установка продувочных газопроводов.

Для каждого газорегуляторного пункта предусмотрена молниезащита. Молниезащита выполнена в соответствии с СО 153-34.21.122-2003 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций" и РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты          зданий и сооружений". Молниезащита выполнена отдельно стоящими молниеотводами, установленными на ГРПБ и площадках ГРПШ. Все газорегуляторные пункты и продувочные газопроводы заземлены.

На расстоянии до 50 м по обе стороны от проектируемых газопроводов обеспечена герметизация вводов и выпусков инженерных коммуникаций              в подвалы и технические подполья зданий. Расчетный срок эксплуатации             проектируемых подземных стальных газопроводов составляет 40 лет, полиэтиленовых газопроводов - 50 лет.

Применяемое в проекте газовое оборудование соответствует требованиям нормативно-технической документации. Конструкция газового оборудования обеспечивает надежность, долговечность и безопасность эксплуатации в течение расчетного ресурса работы, принятого в технических условиях.

Площадь участка застройки под проектируемые газопроводы составляет: по первому этапу - 3 821,2 га, по второму этапу - 3 856,8 га.

Расчетные расходы природного газа приняты в соответствии с исходными данными - "Проект планировки Старого Вартовска" III очередь, шифр                          56-С.В.IIII-ПЗ, выполненный ОАО "АТБ Проект" г. Новосибирск. Общий                максимально-часовой расход природного газа составляет 1268 нм3/ч, в том числе микрорайон 3П - 540 нм3/ч; микрорайон 4П - 220 нм3/ч; 5П -508 нм3/ч.

Схема газоснабжения микрорайонов принята двухступенчатой по давлению - газопроводами высокого давления I категории 1,2 МПа и среднего давления III категории 0,3 МПа.

По первому этапу строительства для снижения давления природного газа с высокого 1,2 МПа до среднего 0,3 МПа предусматривается установка газорегуляторного пункта блочного типа ГРПБ по улице Ленина, производства ООО "ЭльтонСпецгаз"" г. Саратов. Оборудование ГРПБ сертифицировано и имеет разрешение Ростехнадзора на применение. Марка ГРПБ по обозначению завода-изготовителя - ЭС-ПГБ-139/02(30)/2-У1. Расчетный максимально-часовой расход природного газа через ГРПБ составляет 1268 нм/ч.

Для снижения давления природного газа со среднего 0,3 МПа до низкого 0,003 МПа (см. п. 5.6/2 ПБ 12-529-03) на территории микрорайона ЗП предусматривается установка газорегуляторного пункта шкафного типа, производства ООО "ЭльтонСпецгаз" г. Саратов. Оборудование ГРПШ сертифицировано и имеет разрешение Ростехнадзора на применение. Марка ГРПШ по обозначению завода-изготовителя - ЭС-ГРПШ-139/01 (30)/2-У1. Расчетный расход газа через ГРПШ составляет 650 нм3/ч, в том числе микрорайон 3П - 540 нм3/ч; микрорайон 4П - 110 нм3/ч.

По второму этапу строительства газорегуляторный пункт устанавливается на территории микрорайона 4П и обеспечивает снижение давления природного газа со среднего 0,3 МПа до низкого 0,003 МПа (см. п. 5.6.2 ПБ 12-529-03). Предусматривается установка газорегуляторного пункта шкафного типа,           производства ООО "ЭльтонСпецгаз" г. Саратов. Оборудование ГРПШ сертифицировано и имеет разрешение Ростехнадзора на применение. Марка ГРПШ по обозначению завода-изготовителя - ЭС-ГРПШ-139/01 (30)/2-У1. Расчетный расход газа через ГРПШ составляет 618 нм3/ч, в том числе микрорайон             5П - 508 нм3/ч; микрорайон 4П - 110 нм3/ч.

Диаметры проектируемых трубопроводов приняты с учетом требований СП 42-101-2003 п. 3.21-3.40 (расчет диаметра газопровода и допустимых потерь давления).

Общая протяженность газопроводов для 1-го этапа строительства составляет: металлические газопроводы - 184,8 м, полиэтиленовые газопроводы - 770,5 м. Протяженность полиэтиленовых трубопроводов для 2-го этапа строительства составляет - 964,2 м.

Протяженность по диаметрам проектируемых газопроводов приведена            в таблице 20.

Таблица 20 - Ведомость протяженности по диаметрам проектируемых                газопроводов

| Наименование | Протяженность газопроводов, м (по диаметрам Dн×δ) |
| --- | --- |
|  | 76×3,5 | 110×10,0 | 160×14,6 | Всего |
| 1 этап строительства: Газопроводы высокого давления до ГРПБ | 184,8 | - | - | 184,8 |
| Газопроводы среднего давления до ГРПШ микрорайона 3П | - | 303,0 | 467,5 | 770,5 |
| 2 этап строительства: Газопроводы среднего давления до ГРПШ микрорайона 5П | - | 964,2 | - | 964,2 |
| Всего | 184,8 | 1267,2 | 467,5 | 1919,5 |

Состав газа и его характеристики приведены в таблице 21.

Таблица 21 - Состав газа и его характеристики

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Среднемесячный показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Теплота сгорания (низшая) при 20°С и 101,3 кПа | МДж/м3 (ккал/м3) | 34,1 (8140) |
| 2. | Число Воббе (высшее) при 20°С и 101,3 кПа | МДж/м-3 (ккал/м3) | 49,19 (11750) |
| 3. | Массовая концентрация Сероводорода | г/м3 | 0,02 |
| 4. | Массовая концентрация меркаптановой серы | г/м3 | 0,036 |
| 5. | Объемная доля этана | % | 3,31 |
| 6. | Объемная доля метана | % | 94,09 |
| 7. | Объемная доля пропана | % | 0,58 |
| 8. | Объемная доля азота | % | 1,42 |
| 9. | Объемная доля углекислого газа | % | 0,46 |
| 10. | Объемная доля изо-бутана | % | 0,02 |
| 11. | Объемная доля н-бутана | % | 0,03 |
| 12. | Объемная доля изопентана | % | 0,02 |
| 13. | Объемная доля суммы гексанов | % | 0,01 |
| 14. | Плотность | кг/м3 | 0,7097 |

В точке подключения, перед и после газорегуляторных пунктов, а также             в месте ответвления газопровода к микрорайону 5П (узел трубопроводов УТ3) устанавливаются отключающие устройства в надземном исполнении. Установка отключающей арматуры в точке подключения и в УТ3 предусмотрена                 в шкафах для защиты от несанкционированного доступа согласно выданным ООО "Нижневартовскгаз" техническим условиям на проектирование газоснабжения.

Проектная документация на строительство распределительных газопроводов микрорайонов 3П, 4П, 5П г. Нижневартовска (1 и 2 этапы) разработана          с учетом требований Правил, строительных норм и других нормативных документов, согласованных с Ростехнадзором. Карта-схема размещения проектируемого района приведена на рисунке 10.

Рисунок 10 - Карта-схема размещения проектируемого района

Перечень работ на сетях газоснабжения  квартала  3П  приведен  в  таблице 22.

Таблица 22 - Перечень работ на сетях газоснабжения квартала 3П

| Газопровод | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Присоединение трубопроводов диаметром 219 мм к задвижке диаметром 200 мм | присоед. | 1 |
| Монтаж пункта газорегуляторного блочного ПГБ-07-2У1 с РДНК-1000 с основной и резервной линией редуцирования с газовым обогревом, с узлом учета расхода газа | шт. | 1 |
| Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах из труб условным |  |  |
| диаметром: 200 мм | шт. | 1 |
| диаметром: 150 мм | шт. | 1 |
| диаметром: 100 мм | шт. | 3 |
| диаметром: 50 мм | шт. | 8 |
| Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана |  |  |
| диаметр газопровода: 63 мм | м | 2223 |
| диаметр газопровода: 110 мм | м | 201 |
| Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею, |  |  |
| диаметр газопровода: 160 мм | м | 710 |
| диаметр газопровода: 225 мм | м | 466 |

Перечень работ  на сетях  газоснабжения  квартала 8П  приведен в  таблице 23.

Таблица 23 – Перечень работ на сетях газоснабжения квартала 8П

| Газопровод | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Врезка диаметром 57 мм в существующий газопровод высокого | врезка. | 1 |
| давления 1,2 МПа диаметром 530 мм |  |  |
| Монтаж пункта газорегуляторного блочного ПГБ-02-2У1 с |  |  |
| РДНК-У с основной и резервной линией редуцирования с газовым обогревом, с узлом учета расхода газа | шт. | 1 |
| Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах из труб условным |  |  |
| диаметром: 150 мм | шт. | 2 |
| диаметром: 100 мм | шт. | 5 |
| диаметром: 50 мм | шт. | 2 |
| Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, |  |  |
| диаметр газопровода: 63 мм | м | 1893 |
| Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею диаметр газопровода: 110 мм | м | 1117 |
| диаметр газопровода: 160 мм | м | 144 |

Размещение объектов инженерной инфраструктуры в области газоснабжения потребителей на перспективу приведены на макетах.

В ходе разработки Схемы была создана электронная модель системы          газоснабжения в программно-расчетном комплексе ZULU-GAZ компании           "Политерм" г. Санкт-Петербург.

Программно-расчетный комплекс ZuluGaz предназначен для расчета стационарного режима работы тупиковой и кольцевой газовой сети с одним или несколькими ГРС, ГРП.

Расчет газопроводов низкого, среднего и высокого давления в данном комплексе может производиться как для одного вида газа, так и для смеси газов с использованием двух методик:

- с учетом температуры газа принятой для нормальных условий в соответствии с СП 42-101-2003;

- с учетом температуры газа, отличающейся от нормальных условий.

В результате расчетов определяется потокораспределение в газовой сети, давление и плотность газа во всех узловых точках, нарушение режима работы потребителей.

Расчеты работают в тесной интеграции с геоинформационной системой              и выполнены в виде модуля расширения ГИС. Сеть весьма просто и быстро            заноситься в ГИС с помощью мышки или по координатам. При этом сразу формируется расчетная модель. Остается лишь задать расчетные параметры объектов и нажать кнопку выполнения расчета.

Программный комплекс ZuluGaz позволяет рассчитывать газопроводную сеть большого объема и любой сложности. Основой программного комплекса ZuluGaz является географическая информационная система Zulu. ГИС позволяет создать карту города (населенного пункта) и нанести на нее любые инженерные коммуникации.

Состав расчетов:

- Поверочный расчет газовой сети среднего, высокого или низкого давления.

- Конструкторский расчет газовой сети.

- Построение графика падения давления в газовой сети.

- Коммутационные задачи.

- Поверочный расчет газопроводной сети

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов газа на участках газовой сети, давления во всех узловых точках и нарушения режима работы потребителей. Созданная математическая имитационная модель системы газоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический режим работы системы, а также прогнозировать его изменения в случае каких-либо переключений. Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе при отключении отдельных участков газовой сети.

Конструкторский расчет газопроводной сети

Целью конструкторского расчета газопроводной сети является определение диаметров трубопроводов, обеспечивающих пропуск расчетных расходов газа при обеспечении заданных напоров на потребителях.

Под расчетным режимом работы сети понимают такие возможные сочетания отбора газа, при которых имеют место наибольшие нагрузки для отдельных сооружений системы, в частности газопроводной сети.

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые газопроводные сети, работающие от одного или от нескольких источников.

График падения давления

Целью построения графика падения давления по заданному направлению является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета газовой сети.

Для построения графика выбирается направление, указываемое флажками и цветом линии, и запускается задача построения графика.

На рисунке 11 приведён пример пьезометрического графика.

Рисунок 11 - Пример пьезометрического графика

Цвет и стиль линий падения давления задается пользователем.

В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наименование, геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в трубопроводах, потери напора по участкам сети и т.д. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем.

График изменения давления газовой сети является одним из основных инструментов анализа результатов расчетов для газопроводных сетей. Этот график изображает линию изменения давления в узлах сети по выбранному маршруту, например, от регулирующего устройства до потребителя.

Пьезометрический график в системе строится по маршруту. Маршрут указывается автоматически, достаточно определить его начальный и конечный узлы. Если путей от одного узла до другого может быть несколько, то по умолчанию путь выбирается самый короткий, в том случае, если нужен другой путь, то надо указать промежуточные узлы.

Коммутационные задачи

Анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок и т.д.

Система позволяет задать следующие опции протоколирования проведения расчетов:

Выводить сообщения по участкам без узлов - при установке данной          опции при расчете не будут выводить предупреждения об участках не имеющих связи с объектом в начальном или конечном узле;

- Выводить сообщения о нехватке давления на потребителе - если опция установлена, то сообщения о нехватке давления по результатам расчета будут выведены в окно Сообщения;

- Выводить сообщения о превышении максимального давления - если  опция установлена, то сообщения о превышении максимального давления будут выведены в окно Сообщения;

- Очищать поля объектов, не связанных с источниками - при установке данной опции, у объектов, не участвовавших в расчетах, данные во всех полях результатов будут очищены;

- Автоматически изменять направление участков - если установлена данная опция, то при завершении гидравлического расчета будет автоматически изменено направление участков в соответствии с направлением движения газа по трубопроводу

В результате расчета по каждому объекту газопроводной сети будут записаны итоговые данные.

Для просмотра результатов необходимо открыть окно семантической    информации по конкретному объекту и посмотреть результаты:

По регулирующим устройствам

1. Pin, Давление на входе, кПа - в результате расчета определяется давление на входе.

2. Gin, Расход, м3/ч - в результате расчета определяется расход.

3. Ro_t, Плотность, кг/м3

- в результате расчета определяется плотность газа.

По потребителям

1. Pin, Давление на входе, кПа - в результате расчета определяется давление на входе.

2. Ro_t, Плотность, кг/м3

- в результате расчета определяется плотность газа.

По колодцам на газопроводе

1. P, Давление, кПа - в результате расчета определяется давление в узле.

2. Ro_t, Плотность, кг/м3

- в результате расчета определяется плотность газа.

По участкам газопроводной сети

1. Lr, Расчетная длина участка, м - определяется расчетная длина участка.

2. G, Расход при нормальных условиях, м3/ч - в результате расчета определяется расход при нормальных условиях.

3. Gv, Фактический расход, м3/ч - в результате расчета определяется фактический расход газа участке в м3/ч.

4. Pin, Давление в начале участка, кПа - в результате расчета определяется давление в начале участка.

5. Pout, Давление в конце участка, кПа - в результате расчета определяется давление в конце участка.

6. dPfact, Потеря давления, кПа - в результате расчета определяется потеря давления на участке.

7. V, Скорость в начале участка, м/сек - в результате расчета определяется скорость газа в начале участка.

8. Re, Число Рейнольдса - в результате расчета определяется число Рейнольдса.

9. Lamda, Коэффициент гидравлического трения - в результате расчета определяется коэффициент гидравлического трения.

10.Pg, Гидростатическое давление, кПа - в результате расчета определяется гидростатическое давление.

11.Nu, Кинематическая вязкость, м2/сек - в результате расчета определяется кинематическая вязкость.

По запорной арматуре

1. Pin, Давление, кПа - в результате расчета определяется давление в узле.

2. Gin, Расход, м3/ч - в результате расчета определяется расход.

3. Ro_t, Плотность, кг/м3

- в результате расчета определяется плотность газа

Электронная модель Схемы газоснабжения мунциипального образования "город Нижневартовск" является неотъемлемым приложением к данному документу.

3.4. Проекты по развитию (модернизации) газовых сетей.

В городском округе планируется развитие сетей газоснабжения. В связи    с этим Генеральным планом определен ряд инвестиционных проектов:

- Инженерное обеспечение микрорайонов индивидуальной жилой                   застройки 3П г. Нижневартовска. Проект (Шифр 0041-13-ГС) выполнен ООО "Гражданпроектстрой", г. Нижневартовск, на основании технических условий №628 от 10 ноября 2015 года, выданных ООО "Нижневартовскгаз".

- Газоснабжение микрорайона 4П г. Нижневартовска. Проект (Шифр 017/2015-ТКР) выполнен ООО "Климатэнергоавтоматика" г. Нижневартовск,              в 2015 году на основании технических условий №99 от 02.03.2015, выданных ОАО "Нижневартовскгаз" и задания на проектирование, выданного генпроектной организацией в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы, СНиП 2.07.01-89*, ГОСТ 216.10-85*, ПБ 12-529-03, СП.42-101-2003, СП.42-102-2004, СП.42-103-2003.

- Газоснабжение индивидуальной жилой застройки Старого Вартовска          г. Нижневартовск (Три очереди строительства). Проект газоснабжения 43/2016 выполнен ООО "КлиматЭнергоАвтоматика". Согласно заданию на проектирование, газоснабжение микрорайона осуществляется в три этапа. Первый этап предполагает газоснабжение ГРП-1, ГРП-2, второй этап охватывает зону действия ГРП-3, третий этап попадает под зону действия ГРП-5. ГРП-4 является существующим. Индивидуальная жилая застройка Старого Вартовска г. Нижневартовска. Существующая застройка микрорайона представлена в основном жилыми домами усадебного типа.

В микрорайоне присутствуют административные, культурно-развлекательные, учебные, коммунально-бытовые и т.д. здания и сооружения.

Существующие виды топлива - дрова, уголь, электричество, дизельное топливо.

Количество жилых домов в микрорайоне - 1006.

Природный газ используется следующими категориями потребителей микрорайона: населением при приготовлении пищи и горячей воды, для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд, стирки белья, приготовления кормов для домашних животных, отопления индивидуальных домов;

Проектом предполагается 100% охват газоснабжаемых домов.

Принята одноступенчатая схема газоснабжения микрорайона.

Проектом предусмотрено прокладка газопровода среднего (Г3) давления до ГРП.

Прокладка газопроводов принята подземная.

Гидравлический расчет газопроводов среднего (Г3) давления выполнен по формуле 15 п. 3.39 СП42-101-2003 "Общее положение по проектированию         и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб".

Диметры газопроводов определены из условия обеспечения расчетных давлений в конечных точках распределительных газопроводов в часы максимального газопотребления не менее 1,0 МПа.

Гидравлическая схема предусматривает газоснабжение микрорайона            от существующих ГГРП установленных на окраине микрорайона.

К прокладке приняты трубы полиэтиленовые и стальные. Избыточное давление газа в месте врезки - 3,0 МПа.

Комплексная застройка жилого квартала "Квартал 5П. Третья очередь         застройки Старого Вартовска".Проектная документация газоснабжения комплексной застройки жилого квартала "Квартал 5П. Третья очередь застройки Старого Вартовска" (Шифр 049-1/2014-ТКР), расположенного в г. Нижневартовск, разработана ООО "Климатэнергоавтоматика" г. Нижневартовск, в 2015 году на основании технических условий №53 от 05.02.2015 года, выданных ОАО "Нижневартовскгаз" и задания на проектирование, выданного генпроектной организацией в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы", СНиП 2.07.01-89*, ГОСТ 21.610-85*, ПБ 12-529-03, СП 42-101-2003, СП 42-102-2004, СП 42-103-2003.

Строительство по этим проектам предполагается выполнять в два этапа:

- по первому этапу предусматривается строительство магистрального            газопровода для газоснабжения микрорайона 3П с установкой газорегуляторного пункта блочного типа ГРПБ с общим максимально-часовым расходом газа 1 268 нм3/ч и газорегуляторного пункта шкафного типа ГРПШ с расчетным расходом газа 650 нм3/ч;

- по второму этапу обеспечивается строительство магистрального газопровода микрорайонов 4П, 5П с установкой газорегуляторного пункта шкафного типа ГРПШ с расчетным расходом газа 618 нм3/ч.

Распределительные газопроводы низкого давления выполняются по локальным проектам. При этом отдельное газорегуляторное оборудование для микрорайона 4П не предусматривается, расчетный расход газа на микрорайон 4П обеспечивается газорегуляторным оборудованием, предназначенным для микрорайонов 3П и 5П. Проектируемая система газоснабжения обеспечит              потребности зданий жилой застройки микрорайонов в природном газе для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи.

Точка подключения проектируемого газопровода - существующий стальной газопровод высокого давления "Котельная №3 - совхоз "Нижневартовский" Ду500 по улице Заводской. Давление в точке подключения 1,2 МПа.

На трассе проектируемого газопровода устанавливаются газораспределительные пункты. Газопровод высокого давления от точки подключения прокладывается подземно вдоль улицы №8* до газорегуляторного пункта блочного типа ГРПБ производства ООО "ЭльтонСпецгаз" г. Саратов. Марка ГРПБ           по обозначению завода-изготовителя - ЭС-ПГБ-139/02(30)/2-У1.

В ГРПБ предусматривается снижение входного высокого давления             до среднего давления III категории Р=0,3 МПа. Газопровод среднего давления прокладывается в подземном исполнении от ГРПБ до газорегуляторного                 пункта шкафного типа ГРПШ микрорайона 3П производства ООО "ЭльтонСпецгаз" г. Саратов. Марка ГРПШ по обозначению завода-изготовителя -           ЭС-ГРПШ-139/01 (30)/2-У1, Расчетный расход газа 650 нм3/ч. В ГРПШ предусматривается снижение входного среднего давления до низкого давления 0,003 МПа -0,002 МПа. ГРПШ расположен на участке микрорайона ЗП в районе улиц №8* и №11*.

Для микрорайонов 4П и 5П газопровод среднего давления от узла трубопроводов УТ-3 прокладывается вдоль улицы №9* на границе микрорайонов        4П и 5П. Расчетный расход газа 618 нм3/ч.

По 1 этапу строительства газопровод высокого давления прокладывается подземно вдоль улицы №8* до газорегуляторного пункта блочного типа ГРПБ (ЭС-ПГБ-139/02(30)/2-У1).

В ГРПБ предусматривается снижение входного высокого давления               до среднего давления 111 категории Р=0,3 МПа. Газопровод среднего давления прокладывается в подземном исполнении от ГРПБ до газорегуляторного пункта шкафного типа ГРПШ (ЭС-ГРПШ-139/01 (30)/2-У1) микрорайона ЗП.

ГРПБ расположен в зеленой зоне проектируемой библиотеки на расстоянии 54,36 м от автодороги по улице №8*. ГРПШ микрорайона ЗП расположен на расстоянии 21,17 м от автодороги по улице №8* на границе участков индивидуальной жилой застройки №83 и №97.

По 2 этапу строительства газопровод среднего давления от узла трубопроводов УТ-3 прокладывается вдоль улицы №9* в подземном исполнении           до газорегуляторного пункта шкафного типа ГРПШ микрорайона 5П. ГРПШ микрорайона 5П расположен у автодороги улицы №9* на границе существующих участков индивидуальной жилой застройки микрорайона 4П.

Газопровод высокого давления выполнен из стальных труб Ø76x3,5 мм по ГОСТ 8734-75 из стали марки 10Г2 по ГОСТ 8733-74 в заводской изоляции весьма усиленного типа из экструдированного полиэтилена.

Газопровод среднего давления выполнен из полиэтиленовых труб марки ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 диаметром 160x14,6; 110x10,0 мм по ГОСТ Р 50838-95.

Стальной и полиэтиленовые газопроводы прокладываются подземно             на глубине не менее 2,7÷3,0 м, что обеспечивает отсутствие на них сверхнормативных динамических и статических воздействий машин. При пересечении           с подземными коммуникациями газопровод среднего давления III категории         заключается в полиэтиленовые футляры из труб марки ПЭ 80 ГАЗ SDR 11, расстояние по вертикали в свету не менее 0,2 м.

Прокладка стального газопровода высокого давления под существующей автодорогой по ул. Заводской выполняется методом прокола в футляре                  из стальных труб Ø219x5,0 мм по ТУ 14-ЗР-1471-2002 из стали марки 09Г2с           по ГОСТ 19281-89 в заводской изоляции весьма усиленного типа битумной            с покрытием полимерными липкими лентами по ГОСТ 9.602-2005 согласно письму №281/0003т от 06.05.2010 МБУ УКС города Нижневартовска. Прокладка полиэтиленовых газопроводов среднего давления III категории под проектируемыми автодорогами выполняется открытым способом, в полиэтиленовых футлярах из труб марки ПЭ 80 ГАЗ SDR 11. Концы всех футляров выведены           на 3,0 м от края дороги и от края пересекаемых подземных коммуникаций           (существующих и проектируемых) согласно письмам № 287/0003т                      от 07.05.2010, №281/0003т от 06.05.2010. МБУ УКС города Нижневартовска.          В каждом футляре в верхней точке предусмотрена контрольная трубка.

В связи с тем, что уровень грунтовых вод находится на глубине 1,5÷3,5 м от поверхности земли, а подземные газопроводы прокладываются на глубине 2,7÷3,0м, выполнены защитные мероприятия от всплытия газопроводов                   на участках газопроводов выше пересечения улиц №8* и 9* до ГРПШ микрорайона 3П (по 1 этапу) и от участка №4* микрорайона ЗП до середины микрорайона 4П (по 2 этапу). Проектом предусмотрена балластировка газопроводов мешками с цементно-песочной смесью (соотношение 1:3, плотностью 2000 кг/м3). Шаг укладки пригрузов принят 3 м, масса одного пригруза составляет 30,0 кг. Шаг и масса пригрузов определены расчетом. Также, расчетом выполнена проверка обеспечения допустимой овализации и устойчивости круглой формы поперечного сечения проектируемых газопроводов, в результате которой установлено, что проектируемые газопроводы соответствуют необходимым требованиям по условиям прочности.

В местах перехода подземного газопровода в надземное положение, устанавливается неразъемное соединение "полиэтилен-сталь". Стальные участки неразъемного соединения защищаются изоляцией "весьма усиленного типа"             из экструдированного полиэтилена по ГОСТ 9.602-2005. Выход газопровода          из земли выполняется в защитном футляре. Пространство между трубой                  и футляром необходимо заделать просмоленной паклей, резиновыми втулками или другим эластичным материалом.

Электрохимическая защита стального подземного газопровода высокого давления от коррозии выполняется по локальному проекту.

На газопроводах, ГРПБ и ГРПШ предусмотрена установка продувочных газопроводов.

Для каждого газорегуляторного пункта предусмотрена молниезащита. Молниезащита выполнена в соответствии с СО 153-34.21.122-2003 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных          коммуникаций" и РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений". Молниезащита выполнена отдельно стоящими молниеотводами, установленными на ГРПБ и площадках ГРПШ. Все газорегуляторные пункты и продувочные газопроводы заземлены.

На расстоянии до 50 м по обе стороны от проектируемых газопроводов обеспечена герметизация вводов и выпусков инженерных коммуникаций в подвалы и технические подполья зданий. Расчетный срок эксплуатации проектируемых подземных стальных газопроводов составляет 40 лет, полиэтиленовых  газопроводов - 50 лет.

Применяемое в проекте газовое оборудование соответствует требованиям нормативно-технической документации. Конструкция газового оборудования обеспечивает надежность, долговечность и безопасность эксплуатации в течение расчетного ресурса работы, принятого в технических условиях.

Площадь участка застройки под проектируемые газопроводы составляет: по первому этапу - 3 821,2 га, по второму этапу - 3856,8 га.

Расчетные расходы природного газа приняты в соответствии с исходными данными - "Проект планировки Старого Вартовска" III очередь, шифр                     56-С.В.IIII-ПЗ, выполненный ОАО "АТБ Проект" г. Новосибирск. Общий максимально-часовой расход природного газа составляет 1 268 нм3/ч, в том числе микрорайон 3П - 540 нм3/ч; микрорайон 4П - 220 нм3/ч; 5П -508 нм3/ч.

1. Расчет потребности газа для мкр. 3П:

1.1. Максимальный часовой расход тепла на отопление:

средний объем дома V = 250 м3

Qo = 0,92*0,8 * 250 * 0,92 * (21 + 43) = 11 776 ккал/ч

1.2. Среднечасовой расход тепла на отопление:

- на 1 жилой дом:

Qo.ср. = 1 1776 * 21 + 10,4 = 5 777,6 ккал/ч

- на 106 жилых домов:

Qo.ср = 6 847,5 х 106 = 61 2425,6 ккал/ч

1.3. Среднегодовой расход тепла на отопление:

- на 1 жилой дом:

Qo год = 5 777 * 7913 / 1000000 = 45,7 Гкал/год

- на 106 жилых домов:

Qo год = 45,7 х 106 = 4 839,7 Гкал/год

1.4. Среднечасовой расход тепла на технологические нужды (4-х конф. газовая плита):

- на 1 жилой дом:

Qтех 1 кв = QГП. * 7 900 * КПД / 860 = 1,2 * 7 900 * 0,56 / 860 = 5 309 ккал/ч,

где:

QГП = 1,2 м3/ч - расход газа на 1 ПГ;

КПД = 0,56 для газовой плиты;

k - коэффициент одновременности по СНиП.

1.5. Годовой расход тепла на технологические нужды:

Qтг = Qтч * К * Пт * Тт * N,

где:

Qтг - часовой расход тепла теплоагрегата;

Пт - число суток работы агрегатов в году;

Тт - число часов работы агрегатов в сутки;

N - количество агрегатов;

К - коэффициент одновременности.

- на 106 жилых домов:

Qтех год = 5 309 * 106 * 0,21 * 2 100 / 1 000 000 = 248,2 Гкал/год

1.6. Среднечасовой расход тепла на горячее водоснабжение:

QГв.ср. = а * n * (60 - t х.з) / 24 = 60 * 318 * (60 - 5) / 24 =

47 700 ккал/ч = 0,0477 Гкал/ч,

где:

а = 60 л/ч - норматив расхода воды;

n =318 чел. (принимаем по справке);

60° - температура горячей воды;

5° - температура холодной воды зимой.

1.7. Среднегодовой расход тепла на горячее водоснабжение

60 - tхл Q Гв год = [QГв. ср * По + 0,8 * QГв.ср. * (365 - По)] * 24 = 60 - tхз =

[0,0477 * 329 + 0,8 * 0,0477 * (60 - 15) / (60 - 5) * (365 - 329)] * 24 =

403,6 Гкал/год

где:

По = 222дн - продолжительность отопительного периода;

tхл = 15° - температура холодной воды летом;

tхз = 5° - температура холодной воды зимой.

1.8. Суммарный годовой расход тепла с учетом потерь:

Qгод = (Qог + Qвг + Qгг + Qтг) * 1,1 = (4 839,7 + 403,6 + 273) * 1,1 =

5 516,3 * 1,1 = 6 067,9 Гкал/год.

1.9. Годовой расход условного топлива, т.у.т.:

Qо. у.т. = Qгод х 1 000 = 6 067,9 х 1 000 = 963,16 т.у.т = 0,96316 тыс. т.у.т.

7 000 х 0,917.

1.10. Годовой расход природного газа в м3:

Q0 = Q у.т. * 7 000 * 103 = 963,16 * 7 000 * 1 000 = 853,43 тыс. м3

1.11. Часовой максимальный расход природного газа:

- расход газа на отопление:

Q = 11 776 / 7 900 * 0,9 = 1,66 м3/ч, где:

11 776 ккал/ч - максимальный часовой расход тепла на отопление;

0,9 - КПД котла;

- на отопление с коэффициентом одновременности k1 = 0,85 (согласно СП42-101-2003);

Qо = 1,66 х 0,85 = 1,41 м3/ч.

- на плиту 4-конфорочную и водонагреватель k2 = 0,7 (согласно СП              42-101-2003):

Qгв = (1,2 + 2,3) * 0,7 = 2,45 м3/ч

Qч = 1,41 + 2,45 = 3,86 м3/ч.

1.12. Общий часовой расход газа на жилые дома:

G = 106 х 3,86 = 409,2 м3/ч

1.13. Суточный максимальный расход природного газа

Gсут = 409,2 * 24 = 9 820,8 м3/ч

2. Расчет потребности газа мкр-н 8П:

2.1. Максимальный часовой расход тепла на отопление:

Средний объем дома V=250 м3

Qo = 0,92 * 0,8 * 250 * 0,92 * (21 + 43) = 11 776 ккал/ч.

2.2. Среднечасовой расход тепла на отопление:

- на 1 жилой дом:

Qo.ср. = 11 776 * 21 + 10,4 = 5 777,6 ккал/ч 21 + 43;

- на 108 жилых дома:

Qo.ср = 6 847,5 х 108 = 739 530 ккал/ч

2.3. Среднегодовой расход тепла на отопление:

- на 1 жилой дом:

Qo год = 5 777 * 7 913 / 1 000 000 = 45,7 Гкал/год;

- на 108 жилых домов:

Qo год = 45,7 х 108 = 4 935,6 Гкал/год

2.4. Среднечасовой расход тепла на технологические нужды (4-х конф. газовая плита):

- на 1 жилой дом:

Qтех 1 кв = QГП. * 7 900* КПД / 860 = 1,2 * 7 900 * 0,56 / 860 = 5 309 ккал/ч,

где:

QГП = 1,2 м3/ ч - расход газа на 1 ПГ;

КПД = 0,56 для газовой плиты;

k - коэффициент одновременности по СНиП.

2.5. Годовой расход тепла на технологические нужды:

Qтг = Qтч * К * Пт * Тт * N,

где:

Qтг - часовой расход тепла теплоагрегата;

Пт - число суток работы агрегатов в году;

Тт - число часов работы агрегатов в сутки;

N - количество агрегатов;

К - коэффициент одновременности;

- на 108 жилых дома:

Qтех год = 5 309 * 108* 0,21 * 2 100 / 1 000 000 = 252,9 Гкал/год.

2.6. Среднечасовой расход тепла на горячее водоснабжение:

QГв.ср. = а * n * (60 - t х.з) / 24 = 60 * 318 * (60 - 5) / 24 =

47 225 ккал/ч = 0,047225 Гкал/ч,

где:

а = 60 л/ч - норматив расхода воды;

n = 324 чел. (принимаем по справке);

60° - температура горячей воды;

t х.з = 5° - температура холодной воды зимой.

2.7. Среднегодовой расход тепла на горячее водоснабжение:

60 - tхл

Q Гв год = [QГв. ср* По + 0,8 * QГв.ср. * (365 - По)] * 24 = 60 - tхз =

[0,047225 * 329 + 0,8 * 0,047225 * (60 - 15) / (60 - 5) * (365 - 329)] * 24 =

373 Гкал/год,

где:

По = 222дн - продолжительность отопительного периода;

tхл = 15° - температура холодной воды летом;

tхз = 5° - температура холодной воды зимой.

2.8. Суммарный годовой расход тепла с учетом потерь:

Qгод = (Qог + Qвг + Qгг + Qтг) * 1,1 = (4 935,6 + 373 + 252,9) * 1, 1 =

5 561,5 * 1,1 = 6 118 Гкал/год.

2.9. Годовой расход условного топлива, т.у.т.:

Qо.у.т. = Qгод х 1 000 = 6 118 х 1 000 = 953,2 т.у.т.

7 000 х КПД 7 000 х 0,917.

2.10. Годовой расход природного газа в м3:

Q0 = Q у.т. *7 000 * 103 = 953,2 * 7 000 * 1 000 = 844,5 тыс. м3

7 900 7 900 * 1 000

2.11. Часовой максимальный расход природного газа:

- расход газа на отопление:

Q = 11 776 / 7 900 * 0,9 = 1,66 м3/ч,

где:

11 776 ккал/ч - максимальный часовой расход тепла на отопление;

0,9 - КПД котла;

- на отопление с коэффициентом одновременности k1 = 0,85 (согласно СП 42-101-2003):

Qо = 1,66 х 0,85 = 1,41 м3/ч

- на плиту 4-конфорочную и водонагреватель k2 = 0,7 (согласно СП              42-101-2003):

Qгв = (1,2 + 2,3) * 0,7 = 2,45 м3/ч

Qч = 1,41 + 2,45 = 3,86 м3/ч

2.12. Общий часовой расход газа на жилые дома:

G = 108 * 3,86 = 416,88 м3/ч

2.13. Суточный максимальный расход природного газа:

G сут = 397,58 * 24 = 10 005 м3/ч

3. Расчет нагрузок по ГРП №1:

3.1. Жилые дома - 332 шт (1 031 чел.), в т. ч. существующие - 332 шт (861 чел.); перспектива - 0 шт. (170 чел.):

- отопление:

Qот = α * qo * (tвн - tн) * Vзд * n

Qот = 1,17 * 0, 5* 40 * 1 500 * 332 = 11 653 200 ккал/ч = 1 713,7 м3/ч;

- приготовление пищи и подогрев воды:

Qгв = 8 000 * 1 031 = 8 248 000 МДж/год = 289 650 м3/год

Qгв = 144,8 м3/ч

3.2. Количество домашних животных: коровы - 5 гол, в т. ч. 5 гол. перспектива; свиньи - 4 гол. перспектива; лошади - 2 гол. перспектива:

- приготовление кормов:

Qк = 5 * 8 400 + 4 * 4 200 + 2 * 1 700 = 62 200 МДж/год

- подогрев воды:

Qв = (5 + 4 + 2) * 420 = 4 620 МДж/год

ИТОГО: Qживотн = 66 820 МДж/год = 15 957 Мкал/год = 2 347 м3/год

Qживотн = 1,3 м3/ч

Всего по ГРП №1:

Q = 1 859,7 + 59,0 + 105,0 =2 023,7 м3/ч

3.3. Коммунально-бытовые потребители по ГРП №1:

3.3.1. Насосная станция:

Q = α * q * (tвн - tн) * Vзд:

- теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв = 1,17 * 0,30 * (0 - (-20)) * 100 = 702 ккал/ч;

- теплозатраты на отопление:

Qо = 1,17 * 0,10 * (0 - (-20)) * 100 = 234 ккал/ч

Итого: Q = 936 ккал/ч = 0,15 м3/ч. принимаем 1,00 м3/ч

3.3.2. Магазин на 100 м2:

Q = α * q * (tвн - tн) * Vзд

- теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв = 1,17 * 0,00 * (0 - (-20)) * 300 = 0 ккал/ч;

- теплозатраты на отопление:

Qо = 1,17 * 0,38 * (19 - (-20)) * 300 = 5 202ккал/ч

Итого: Q = 5 202 ккал/ч = 0,81 м3/ч. Принимаем 1,00 м3/ч

3.3.3. Детский сад на 120 мест:

Q = α * q * (tвн - tн) * Vзд

- теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв = 1,17 * 0,11 * (20 - (-20)) * 5 070 = 26 100 ккал/ч

- теплозатраты на отопление:

Qо = 1,17 * 0,36 * (20 - (-20)) * 5 070 = 85 419 ккал/ч

Итого: Q = 111 520 ккал/ч = 17,42 м3/ч. Принимаем 18,00 м3/ч

3.3.4. ФОК с баней-сауной на 25 мест:

Q = α * q * (tвн - tн) * Vзд

- теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв = 1,17 * 1,00 * (25 - (-20)) * 3 651 = 192 225 ккал/ч

- теплозатраты на отопление:

Qо = 1,17 * 0,28 * (25 - (-20)) * 3 651 = 53 823 ккал/ч

Итого: Q = 246 048 ккал/ч = 38 45 м3/ч. принимаем 39,00 м3/ч

Итого по листу: 59 м3/ч.

3.4. Коммунально-бытовые потребители:

3.4.1. Школа на 600 учащихся:

Q = α * q * (tвн - tн) * Vзд

- теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв = 1,17 * 0,08 * (18 - (-20)) * 34 258 = 121 847 ккал/ч;

- теплозатраты на отопление:

Qо = 1,17 * 0,36 * (18 - (-20)) * 34 258 = 548 313 ккал/ч

Итого: Q = 670 161 ккал/ч = 104,71 м3/ч. Принимаем 105,00 м3/ч

Итого по листу: 105 м3/ч.

4. Расчет нагрузок по ГРП №2

4.1. Жилые дома - 228 шт (854 чел.), в т. ч. существующие - 228 шт (684 чел.), перспектива - 0 шт. (170 чел.):

- отопление:

Qот = α * qo * (tвн - tн) * Vзд * n

Qот = 1,17 * 0, 5* 40 * 1 500 * 228 = 8 002 800 ккал/ч = 1 176,9 м3/ч;

- приготовление пищи и подогрев воды:

Qгв = 8 000 * 854 = 6 832 000 МДж/год =1 631 482 Мкал/год = 239 924 м3/год

Qгв = 133,3 м3/ч

4.2. Количество домашних животных:

- коровы - 5 гол, в т. ч. 5 гол. перспектива

- свиньи - 4 гол. перспектива

- лошади - 2 гол. перспектива

4.3. Приготовление кормов:

Qк = 5 * 8 400 + 4 * 4 200 + 2 * 1 700 = 62 200 МДж/год

4.4. Подогрев воды:

Qв = (5 + 4 + 2) * 420 = 4 620 МДж/год

ИТОГО: Qживотн = 66 820 МДж/год = 15 957 Мкал/год = 2 347 м3/год

Qживотн = 1,3 м3/ч

Всего по ГРП №2:

Q = 1 311,5 + 146,0 +3,0 = 1 460,48 м3/ч

4.5. Коммунально-бытовые потребители по ГРП №2

4.5.1. Кафе на 20 посадочных мест:

Q = α * q * (tвн - tн) * Vзд:

- теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв = 1,17 * 0,70 * (16 - (-20)) * 3 888 = 114 634 ккал/ч

- теплозатраты на отопление:

Qо = 1,17 * 0,35 * (16 - (-20)) * 3 888 = 57 317 ккал/ч

Итого: Q = 171 951 ккал/ч = 26,87 м3/ч. Принимаем 27,00 м3/ч

4.5.2. Магазин на 150 м2 торговой площади:

Q = α * q * (tвн - tн) * Vзд:

- теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв = 1,17 * 0,00 * (19 - (-20)) * 450 = 0 ккал/ч;

- теплозатраты на отопление:

Qо = 1,17 * 0,38 * (19 - (-20)) * 450 =7 803 кал/ч

Итого: Q = 7 803 ккал/ч = 1,22 м3/ч. принимаем 2,00 м3/ч.

4.5.3. Магазин на 50 м2 торговой площади:

Q = α * q * (tвн - tн) * Vзд:

- теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв = 1,17 * 0,00 * (19 - (-20)) * 500 = 0 ккал/ч;

- теплозатраты на отопление:

Qо = 1,17 * 0,38 * (19 - (-20)) * 500 = 8 670 кал/ч

Итого: Q = 8 670 ккал/ч = 1,35 м3/ч. Принимаем 2,00 м3/ч

4.5.4. Детская спортивная школа:

Q = α * q * (tвн - tн) * Vзд:

- теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв = 1,17 * 0,09 * (18 - (-20)) * 34 260 = 137 088 ккал/ч;

- теплозатраты на отопление:

Qо = 1,17 * 0,39 * (18 - (-20)) * 34 260 = 594 048 ккал/ч

Итого: Q = 731 136 ккал/ч = 114,24 м3/ч. Принимаем 115,00 м3/ч

Итого по листу: 146,00 м3/ч

4.6. Коммунально-бытовые потребители:

4.6.1. Лодочная станция:

Q = α * q * (tвн - tн) * Vзд:

- теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв = 1,17 * 0,14 * (15 - (-20)) * 650 =3 726 ккал/ч;

- теплозатраты на отопление:

Qо = 1,17 * 0,48 * (15 - (-20)) * 650 =12 776 ккал/ч

Итого: Q = 16 503 ккал/ч = 2,58 м3/ч. Принимаем 3,00 м3/ч

Итого по листу: 3,0 м3/ч

5. Расчет нагрузок по ГРП №3:

5.1. Жилые дома - 168 шт (674 чел.), в т. ч. существующие - 168 шт               (504 чел.), перспектива - 0 шт. (170 чел.):

- отопление:

Qот = α * qo * (tвн - tн) * Vзд * n

Qот = 1,17 * 0,5 * 40 * 1 500 * 168 = 5 896 800 ккал/ч = 867,2 м3/ч

- приготовление пищи и подогрев воды:

Qгв = 8 000 * 674 = 5 392 000 МДж/год = 1 287 610 Мкал/год = 189 354 м3/год

Qгв = 105,2 м3/ч

5.2. Количество домашних животных: коровы - 2 гол. перспектива; свиньи - 2 гол. перспектива; лошади - 1 гол. перспектива:

- приготовление кормов:

Qк = 2 * 8 400 + 2 * 4 200 + 1 * 1 700 = 26 900 МДж/год

- подогрев воды:

Qв = (2 + 2 + 1) * 420 =2 100 МДж/год

ИТОГО: Qживотн = 26 900 МДж/год = 6 925 Мкал/год = 1 018 м3/год

Qживотн = 0,6 м3/ч

Всего по ГРП №3:

Q = 972,9 + 15,5 + 26,5 =1 014,9 м3/ч

5.3. Коммунально-бытовые потребители по ГРП №3:

5.3.1. Комплекс повседневного обслуживания:

Q = α * q * (tвн - tн) * Vзд:

- теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв = 1,17 * 0,09 * (18 - (-20)) * 300 = 1 200 ккал/ч;

- теплозатраты на отопление:

Qо = 1,17 * 0,43 * (18 - (-20)) * 300 = 5 735 ккал/ч

Итого: Q = 6 936 ккал/ч = 1,08 м3/ч. принимаем 1,50 м3/ч

5.3.2. Комплекс повседневного обслуживания:

Q = α * q * (tвн - tн) * Vзд:

- теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв = 1,17 * 0,09 * (18 - (-20)) * 300 = 1 200 ккал/ч;

- теплозатраты на отопление:

Qо = 1,17 * 0,43 * (18 - (-20)) * 300 = 5 735 ккал/ч

Итого: Q = 6 936 ккал/ч = 1,08 м3/ч. принимаем 1,50 м3/ч

5.3.3. Детский сад-ясли на 140 мест:

Q = α * q * (tвн - tн) * Vзд:

- теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв = 1,17 * 0,11 * (20 - (-20)) * 2 504 = 12 891 ккал/ч;

- теплозатраты на отопление:

Qо = 1,17 * 0,36 * (20 - (-20)) * 2 504 = 42 187 кал/ч

Итого: Q = 55 078 ккал/ч = 861 м3/ч

5.3.4. Магазины:

Q = α * q * (tвн - tн) * Vзд:

- теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв = 1,17 * 0,00 * (19 - (-20)) * 1 423 = 0 ккал/ч;

- теплозатраты на отопление:

Qо = 1,17 * 0,38 * (19 - (-20)) * 1 423 = 24 674 ккал/ч

Итого: Q = 24 674 ккал/ч = 3,86 м3/ч

Итого по листу: 15,47 м3/ч.

5.4. Коммунально-бытовые потребители:

5.4.1. Столовая на 50 мест:

Q = α * q * (tвн - tн) * Vзд:

- теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв = 1,17 * 0,70 * (16 - (-20)) * 3 840 = 113 219 ккал/ч;

- теплозатраты на отопление:

Qо = 1,17 * 0,35 * (16 - (-20)) * 3 840 = 56 609 ккал/ч

Итого: Q = 169 828 ккал/ч = 26,54 м3/ч

Итого по листу: 26,54 м3/ч

6. Расчет нагрузок по ГРП №4:

6.1. Жилые дома - 172 шт (815 чел.), в т. ч. существующие - 172 шт (645 чел.), перспектива - 0 шт. (170 чел.):

- отопление:

Qот = α * qo * (tвн - tн) * Vзд * n

Qот = 1,17 * 0,5 * 40 * 1500 * 172 = 6 037 200 ккал/ч = 887,8 м3/ч

- приготовление пищи и подогрев воды:

Qгв = 8 000 * 815 = 6 520 000 МДж/год = 1 556 976 Мкал/год = 228 967 м3/год

Qгв = 127,2 м3/ч

6.2. Количество домашних животных: коровы -5 гол. перспектива,             свиньи - 4 гол. перспектива

лошади - 2 гол. перспектива:

- приготовление кормов:

Qк = 5 * 8 400 + 4 * 4 200 + 2 * 1 700 = 62 200 МДж/год;

- подогрев воды:

Qв = (5 + 4 + 2) * 420 = 4 620 МДж/год

ИТОГО: Qживотн = 66 820 МДж/год = 15 957 Мкал/год = 2 347 м3/год

Qживотн = 1,3 м3/ч

Всего по ГРП №4:

Q = 1 016,3 + 57,0 + 38,7 + 58,0 + 25,22 = 1 195,27 м3/ч

6.3. Коммунально-бытовые потребители по ГРП №4:

6.3.1. Рынок "Старовартовский":

Q = α * q * (tвн - tн) * Vзд:

- теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв = 1,17 * 0,27 * (19 - (-20)) * 12 880 = 158 681 ккал/ч

- теплозатраты на отопление:

Qо = 1,17 * 0,31 * (19 - (-20)) * 12 880 = 182 190 ккал/ч

Итого: Q = 340 871 ккал/ч = 53,26 м3/ч. Принимаем 54,0 м3/ч

6.3.2. Административное здание:

Q = α * q * (tвн - tн) * Vзд:

- теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв = 1,17 * 0,09 * (18 - (-20)) * 300 = 1 200 ккал/ч

- теплозатраты на отопление:

Qо = 1,17 * 0,43 * (18 - (-20)) * 300 = 5 735 ккал/ч

Итого: Q = 6 936 ккал/ч = 1,08 м3/ч. Принимаем 1,0 м3/ч

6.3.3. Магазин:

Q = α * q * (tвн - tн) * Vзд:

- теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв = 1,17 * 0,00 * (19 - (-20)) * 300 = 0 ккал/ч;

- теплозатраты на отопление:

Qо = 1,17 * 0,38 * (19 - (-20)) * 300 = 5 202 ккал/ч

Итого: Q = 5 202 ккал/ч = 0,81 м3/ч. Принимаем 1,00 м3/ч

6.3.4. Коммерческий магазин:

Q = α * q * (tвн - tн) * Vзд:

- теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв = 1,17 * 0,00 * (19 - (-20)) * 300 = 0 ккал/ч;

- теплозатраты на отопление:

Qо = 1,17 * 0,38 * (19 - (-20)) * 300 = 5 202 ккал/ч

Итого: Q = 5 202 ккал/ч = 0,81 м3/ч. принимаем 1,00 м3/ч

Итого по листу: 57,00 м3/ч

6.4. Коммунально-бытовые потребители по ГРП №4:

6.4.1 Кафе на 20 посадочных мест:

Q = α * q * (tвн - tн) * Vзд:

- теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв = 1,17 * 0,70 * (16 - (-20)) * 354 = 10 437 ккал/ч

- теплозатраты на отопление:

Qо = 1,17 * 0,35 * (16 - (-20)) * 354 = 5 219 ккал/ч

Итого: Q = 15 656 ккал/ч = 2,45 м3/ч

6.4.2. Административное здание:

Q = α * q * (tвн - tн) * Vзд:

- теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв = 1,17 * 0,41 * (15 - (-20)) * 4 974 = 83 516 ккал/ч;

- теплозатраты на отопление:

Qо = 1,17 * 0,29 * (15 - (-20)) * 4 974 = 59 073 ккал/ч

Итого: Q = 142 589 ккал/ч = 22,28 м3/ч.

6.4.3. Торговый центр на 300 м2 торговой площади:

Q = α * q * (tвн - tн) * Vзд:

- теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв = 1,17 * 0,06 * (19 - (-20)) * 5 033 = 13 779 ккал/ч;

- теплозатраты на отопление:

Qо = 1,17 * 0,33 * (19 - (-20)) * 5 033 = 75 786 ккал/ч

Итого: Q = 89 566 ккал/ч = 13,99 м3/ч

Итого по листу: 38,72 м3/ч

6.5. Расчет нагрузок по ГРП №4:

6.5.1. Жилые дома - 172 шт (815 чел.), в т. ч. существующие - 172 шт               (645 чел.), перспектива - 0 шт. (170 чел.):

- отопление:

Qот = α * qo * (tвн - tн) * Vзд * n

Qот = 1,17 * 0,5 * 40 * 1 500 * 172 = 6 037 200 ккал/ч = 887,8 м3/ч;

- приготовление пищи и подогрев воды:

Qгв = 8 000 * 815 = 6 520 000 МДж/год = 1 556 976 Мкал/год = 228 967 м3/год

Qгв = 127,2 м3/ч

6.5.2. Количество домашних животных: коровы - 5 гол. перспектива;  свиньи - 4 гол. перспектива; лошади - 2 гол. перспектива:

- приготовление кормов:

Qк = 5 * 8 400 + 4 * 4 200 + 2 * 1 700 = 62 200 МДж/год

- подогрев воды:

Qв = (5 + 4 + 2) * 420 = 4 620 МДж/год

ИТОГО: Qживотн = 66 820 МДж/год = 15 957 Мкал/год = 2 347 м3/год

Qживотн = 1,3 м3/ч

Всего по ГРП №4:

Q = 1 016,3 + 57,0 + 38,7 + 58,0 + 25,22 = 1 195,27 м3/ч

6.6. Коммунально-бытовые потребители по ГРП№4:

6.6.1. Административное здание:

Q = α * q * (tвн - tн) * Vзд:

- теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв = 1,17 * 0,70 * (16 - (-20)) * 1 000 = 29 484 ккал/ч

- теплозатраты на отопление:

Qо = 1,17 * 0,35 * (16 - (-20)) * 1 000 = 14 742 ккал/ч

Итого: Q = 44 226 ккал/ч = 6,91 м3/ч. Принимаем 7,0 м3/ч

6.6.2. Административное здание:

Q = α * q * (tвн - tн) * Vзд:

- теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв = 1,17 * 0,70 * (16 - (-20)) * 1 000 = 29 484 ккал/ч;

- теплозатраты на отопление:

Qо = 1,17 * 0,35 * (16 - (-20)) * 1 000 = 14 742 ккал/ч

Итого: Q = 44 226 ккал/ч = 6,91 м3/ч. Принимаем 7,0 м3/ч

6.6.3. Детский ясли-сад:

Q = α * q * (tвн - tн) * Vзд:

- теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв = 1,17 * 0,10 * (20 - (-20)) * 5 070 = 23 728 ккал/ч

- теплозатраты на отопление:

Qо = 1,17 * 0,38 * (20 - (-20)) * 5 070 = 80 674 ккал/ч

Итого: Q = 104 401 ккал/ч = 16,31 м3/ч. Принимаем 17,00 м3/ч;

6.6.4. Столовая на 50 мест:

Q = α * q * (tвн - tн) * Vзд:

- теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв = 1,17 * 0,70 * (16 - (-20)) * 3 840 = 113 219 ккал/ч;

- теплозатраты на отопление:

Qо = 1,17 * 0,35 * (16 - (-20)) * 3 840 = 56 609 ккал/ч

Итого: Q = 169 828 ккал/ч = 26,54 м3/ч. Принимаем 27,00 м3/ч

Итого по листу: 58,00 м3/ч

6.7. Коммунально-бытовые потребители по ГРП №4:

6.7.1. Административное здание:

Q = α * q * (tвн - tн) * Vзд:

- теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв = 1,17 * 0,09 * (18 - (-20)) * 500 = 2 001 ккал/ч;

- теплозатраты на отопление:

Qо = 1,17 * 0,43 * (18 - (-20)) * 500 = 9 559 ккал/ч

Итого: Q = 11 560 ккал/ч = 181 м3/ч

6.7.2. ФОК с баней и сауной на 25 посадочных мест:

Q = α * q * (tвн - tн) * Vзд:

- теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв = 1,17 * 0,70 * (16 - (-20)) * 956 = 28 187 ккал/ч;

- теплозатраты на отопление:

Qо = 1,17 * 0,35 * (16 - (-20)) * 956 = 14 093 ккал/ч

Итого: Q = 42 280 ккал/ч = 6,61 м3/ч

6.7.3. Административные здания:

Q = α * q * (tвн - tн) * Vзд:

- теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв = 1,17 * 0,09 * (18 - (-20)) * 4 650 = 18 607 ккал/ч;

- теплозатраты на отопление:

Qо = 1,17 * 0,43 * (18 - (-20)) * 4 650 = 88 898 ккал/ч

Итого: Q = 107 504 ккал/ч = 16,80 м3/ч

Итого по листу: 25,22 м3/ч

7. Расчет нагрузок по ГРП №5

7.1. Жилые дома - 108 шт (494 чел.), в т. ч. существующие - 108 шт              (324 чел.), перспектива - 0 шт. (170 чел.):

- отопление:

Qот = α * qo * (tвн - tн) * Vзд * n

Qот = 1,17 * 0,5 * 40 * 1 500 * 108 =3 790 800 ккал/ч = 557,5 м3/ч;

- приготовление пищи и подогрев воды:

Qгв = 8 000 * 494 = 3 952 000 МДж/год = 943 738 Мкал/год = 138 785 м3/год

Qгв = 77,1 м3/ч

7.2. Количество домашних животных: коровы - 2 гол. перспектива;            свиньи - 1 гол. перспектива; лошади - 1 гол. Перспектива:

- приготовление кормов:

Qк = 2 * 8 400 + 1 * 4 200 + 1 * 1 700 = 22 700 МДж/год;

- подогрев воды:

Qв = (2 + 1 + 1) * 420 = 1 680 МДж/год

ИТОГО: Qживотн = 24 380 МДж/год = 5 822 Мкал/год = 856 м3/год

Qживотн = 0,5 м3/ч

Всего по ГРП №5:

Q = 635,0 + 37,1 = 672,10 м3/ч

7.3. Коммунально-бытовые потребители по ГРП №5:

7.3.1. Административное здание:

Q = α * q * (tвн - tн) * Vзд:

- теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв = 1,17 * 0,29 * (20 - (-20)) * 3 500 = 47 502 ккал/ч

- теплозатраты на отопление:

Qо = 1,17 * 0,40 * (20 - (-20)) * 3 500 = 65 520 ккал/ч

Итого: Q = 113 022 ккал/ч = 17,66 м3/ч. Принимаем 20,00 м3/ч

7.3.2. Ресторан на 50 мест:

Q = α * q * (tвн - tн) * Vзд:

- теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв = 1,17 * 0,09 * (18 - (-20)) * 3 564 = 14 261 ккал/ч;

- теплозатраты на отопление:

Qо = 1,17 * 0,43 * (18 - (-20)) * 3 564 = 68 136 ккал/ч

Итого: Q = 82 397 ккал/ч = 12,87 м3/ч. Принимаем 15,00 м3/ч

7.3.3. СТО:

Q = α * q * (tвн - tн) * Vзд:

- теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв = 1,17 * 0,25 * (16 - (-20)) * 326 = 3 433 ккал/ч;

- теплозатраты на отопление:

Qо = 1,17 * 0,37 * (16 - (-20)) * 326 = 5 081 кал/ч

Итого: Q = 8 513 ккал/ч = 1,33 м3/ч

7.3.4. РПЖ:

Q = α * q * (tвн - tн) * Vзд:

- теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв = 1,17 * 0,00 * (19 - (-20)) * 265 = 0 ккал/ч;

- теплозатраты на отопление:

Qо = 1,17 * 0,38 * (19 - (-20)) * 265 = 4 595 ккал/ч

Итого: Q = 4 595 ккал/ч = 0,72 м3/ч

Итого по листу: 37,05 м3/ч

Схема газоснабжения микрорайонов принята двухступенчатой по давлению - газопроводами высокого давления I категории 1,2 МПа и среднего давления III категории 0,3 МПа.

По первому этапу строительства для снижения давления природного газа с высокого 1,2 МПа до среднего 0,3 МПа предусматривается установка газорегуляторного пункта блочного типа ГРПБ по улице Ленина, производства ООО "ЭльтонСпецгаз"" г. Саратов. Оборудование ГРПБ сертифицировано и имеет разрешение Ростехнадзора на применение. Марка ГРПБ по обозначению завода-изготовителя - ЭС-ПГБ-139/02(30)/2-У1. Расчетный максимально-часовой расход природного газа через ГРПБ составляет 1268 нм/ч.

Для снижения давления природного газа со среднего 0,3 МПа до низкого 0,003 МПа (см. п. 5.6/2 ПБ 12-529-03) на территории микрорайона ЗП предусматривается установка газорегуляторного пункта шкафного типа, производства ООО "ЭльтонСпецгаз" г.Саратов. Оборудование ГРПШ сертифицировано и имеет разрешение Ростехнадзора на применение. Марка ГРПШ по обозначению завода-изготовителя - ЭС-ГРПШ-139/01 (30)/2-У1. Расчетный расход газа через ГРПШ составляет 650 нм3/ч, в том числе микрорайон 3П - 540 нм3/ч; микрорайон 4П - 110 нм3/ч.

По второму этапу строительства газорегуляторный пункт устанавливается на территории микрорайона 4П и обеспечивает снижение давления природного газа со среднего 0,3 МПа до низкого 0,003 МПа (см. п. 5.6.2 ПБ 12-529-03). Предусматривается установка газорегуляторного пункта шкафного типа, производства ООО "ЭльтонСпецгаз" г. Саратов. Оборудование ГРПШ сертифицировано и имеет разрешение Ростехнадзора на применение. Марка ГРПШ              по обозначению завода-изготовителя - ЭС-ГРПШ-139/01 (30)/2-У1. Расчетный расход газа через ГРПШ составляет 618 нм3/ч, в том числе микрорайон 5П - 508 нм3/ч; микрорайон 4П - 110 нм3/ч.

Диаметры проектируемых трубопроводов приняты с учетом требований СП 42-101-2003 п. 3.21-3.40 (расчет диаметра газопровода и допустимых потерь давления).

Общая протяженность газопроводов для 1-го этапа строительства составляет: металлические газопроводы - 184,8 м, полиэтиленовые газопроводы - 770,5 м. Протяженность полиэтиленовых трубопроводов для 2-го этапа строительства составляет - 964,2 м.

Перечень инвестиционных проектов в системе газоснабжения города Нижневартовска приведён в таблице 24.

Таблица 24 - Перечень инвестиционных проектов в системе газоснабжения города Нижневартовска

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта / мероприятия | Годы реализации | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cтроительство |  |  |
| 1.1. | Строительство пункта редуцирования газа (ПРГ "Старый Вартовск", квартал 35) производительностью 2881 н. куб. м/ч | 2019-2020 | ГП |
| 1.2. | Строительство пункта редуцирования газа (квартал К-9) | 2019-2020 | ГП |
| 1.3. | Строительство пункта редуцирования газа (квартал 36) | 2019-2020 | ГП |
| 1.4. | Строительство газопроводов высокого давления 1,3 км | 2019-2020 | ГП |
| 1.5. | Строительство газопровода высокого давления первой категории от Нижневартовского газоперерабатывающего завода до проектируемого пункта редуцирования газа (ПРГ) "Старый Вартовск" с целью повышения надежности газоснабжения города диаметром 530 мм, протяженностью 23,9 км | 2023-2035 | ГП |
| 1.6. | Строительство газопроводов высокого давления для подключения планируемой к размещению котельной ТКУ-1,8 в квартале 5П диаметром 160-90 мм протяженностью 1,3 км, с установкой ПРГ в квартале К-9 | 2022 | ГП |
| 1.7. | Строительство газопровода среднего давления для подключения ФБУ ИЗ-86/1 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре протяженностью 1,1 км с установкой ПРГ | 2019-2020 | ГП |
| 1.8. | Строительство газопровода среднего давления от ПРГ "Старый Вартовск" к котельной пос. Рыбзавод диаметром 300 мм, протяженностью 1,8 км | 2019-2020 | ГП |
| 1.9. | Строительство дополнительного магистрального газопровода-отвода к ГРС-2 от МГВД "Нижневартовский газоперерабатывающий завод (НВГПЗ)-Парабель" диаметром 325 мм, протяженностью 2 км | 2022 | ГП |
| 1.10. | Строительство магистрального газопровода-отвода г. Нижневартовск- АГРС "г. Мегион" диаметром 426 мм протяженностью в границах городского округа 2,6 км | 2022 | ГП |
| 1.11. | Строительство газопровода высокого давления первой категории вдоль улицы Интернациональной от пересечения улицы Интернациональной и Зимней до памятника "Покорителям Самотлора" с целью газификации промышленных предприятий и МУП г. Нижневартовска "САТУ" диаметром 159 мм, протяженностью 2,2 км | 2022 | ГП |
| 1.12. | Строительство газопровода высокого давления первой категории вдоль автомобильной дороги г. Нижневартовск-пгт. Излучинск от пересечения улицы Северной до дорожной развязки "Бегущая Лань" с целью закольцовки планируемого газопровода от НВГПЗ, а также с целью газификации промышленных предприятий и дачных участков диаметром 530 мм и протяженностью 1,5 км, диаметром 108 протяженностью 1,7 км | 2022 | ГП |
| 1.13. | Строительство газопровода высокого давления первой категории вдоль улицы П-2 до района РЭБ Флота с целью газификации промышленных предприятий диаметром 219 мм, протяженностью 5,8 км | 2022 | ГП |
| 1.14. | Строительство газопровода высокого давления первой категории подключенного к планируемому газопроводу от НВГПЗ до микрорайона 14П с целью газификации дачных участков диаметром 159 мм, протяженностью 6,8 км | 2022 | ГП |
| 1.15. | Строительство газопроводов высокого давления для подключения планируемых котельных диаметром 160-90 мм протяженностью 1,4 км | 2022 | ГП |
| 2. | Реконструкция и модернизация |  |  |
| 2.1. | Реконструкция ГРС-2 | 2022 | ГП |
| 2.2. | Замена участка газопровода среднего давления Ø325×8 мм по ул. 5 П от ПК до ПК (L=250 м в год) | 2016-2018 | план капитального ремонта |
| 2.3. | Ремонт изоляции газопровода высокого давления Ø530 мм и Ø720 мм, среднего давления ø325 мм | 2016-2018 | план капитального ремонта |
| 2.4. | Ремонт и ревизия задвижек на газопроводах высокого, среднего и низкого давлений (126 шт. в год) | 2016-2018 | план капитального ремонта |

3.5. Стоимость строительства и реконструкции сетей по укрупненным показателям.

Данные укрупненной оценки строительства и реконструкции системы        газоснабжения, а также источники финансирования мероприятий, указаны                     на основе предоставленной инвестиционной программы ООО "Нижневартовскгаз". Также мероприятия по прокладке (замене сетей) газоснабжения, представленных в Генеральном плане, оценены по государственным сметным нормативам (укрупненные нормативы цены строительства) НЦС 81-02-15-2014, утвержденным Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 28.08.2014 №506/пр. Укрупненная оценка строительства                  и реконструкции системы газоснабжения города Нижневартовска приведена            в таблице 25.

Таблица 25 - Укрупненная оценка строительства и реконструкции системы газоснабжения города Нижневартовска

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта / мероприятия | Годы реализации | Общий объем финансирования, тыс. руб. с НДС | в том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023-2035 год |
|  | ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, ВСЕГО |  | 686 106,80 | 8 389,80 | 10 334,00 | 10 334,00 | - | 520 102,00 | 136 947,00 |
|  | СТРОИТЕЛЬСТВО |  | 291 017,00 | - | 10 334,00 | 10 334,00 |  | 133 402,00 | 136 947,00 |
|  | МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ |  | 395 089,80 | 8 389,80 | - | - | - | 386 700,00 | - |
| 1. | Cтроительство |  | 291 017,00 | - | 10 334,00 | 10 334,00 |  | 133 402,00 | 136 947,00 |
| 1.1. | Строительство пункта редуцирования газа (ПРГ "Старый Вартовск", квартал 35) производительностью 2881 куб.м/ч | 2019-2020 | 700,00 | - | 350,00 | 350,00 | - | - | - |
| 1.2. | Строительство пункта редуцирования газа (квартал К-9) | 2019-2020 | 700,00 | - | 350,00 | 350,00 | - | - | - |
| 1.3. | Строительство пункта редуцирования газа (квартал 36) | 2019-2020 | 700,00 | - | 350,00 | 350,00 | - | - | - |
| 1.4. | Строительство газопроводов высокого давления 1,3 км | 2019-2020 | 5 460,00 | - | 2 730,00 | 2 730,00 | - | - | - |
| 1.5. | Строительство газопровода высокого давления первой категории от Нижневартовского газоперерабатывающего завода до проектируемого пункта редуцирования газа (ПРГ) "Старый Вартовск" с целью повышения надежности газоснабжения диаметром 530 мм, протяженностью 23,9 км | 2023-2035 | 136 947,00 | - | - | - | - | - | 136 947,00 |
| 1.6. | Строительство газопроводов высокого давления для подключения планируемой к размещению котельной ТКУ-1,8 в квартале 5П диаметром 160-90 мм протяженностью 1,3 км, с установкой ПРГ в квартале К-9 | 2022 | 6 318,00 | - | - | - | - | 6 318,00 | - |
| 1.7. | Строительство газопровода среднего давления для подключения ФБУ ИЗ-86/1 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре протяженностью 1,1 км с установкой ПРГ | 2019-2020 | 4 972,00 | - | 2 486,00 | 2 486,00 | - | - | - |
| 1.8. | Строительство газопровода среднего давления от ПРГ "Старый Вартовск" к котельной пос. Рыбзавод диаметром 300 мм, протяженностью 1,8 км | 2019-2020 | 8 136,00 | - | 4 068,00 | 4 068,00 | - | - | - |
| 1.9. | Строительство дополнительного магистрального газопровода-отвода к ГРС-2 от МГВД "Нижневартовский газоперерабатывающий завод (НВГПЗ)-Парабель" диаметром 325 мм, протяженностью 2 км | 2022 | 12 600,00 | - | - | - | - | 12 600,00 | - |
| 1.10. | Строительство магистрального газопровода-отвода г. Нижневартовск- АГРС "г. Мегион" диаметром 426 мм протяженностью в границах городского округа 2,6 км | 2022 | 16 380,00 | - | - | - | - | 16 380,00 | - |
| 1.11. | Строительство газопровода высокого давления первой категории вдоль улицы Интернациональной от пересечения улицы Интернациональной и Зимней до памятника "Покорителям Самотлора" с целью газификации промышленных предприятий и МУП г. Нижневартовска "САТУ" диаметром 159 мм, протяженностью 2,2 км | 2022 | 13 046,00 | - | - | - | - | 13 046,00 | - |
| 1.12. | Строительство газопровода высокого давления первой категории вдоль автомобильной дороги г. Нижневартовск-пгт. Излучинск от пересечения улицы Северной до дорожной развязки "Бегущая Лань" с целью закольцовки планируемого газопровода от НВГПЗ, а также с целью газификации промышленных предприятий и дачных участков диаметром 530 мм и протяженностью 1,5 км, диаметром 108 протяженностью 1,7 км | 2022 | 17 304,00 | - | - | - | - | 17 304,00 | - |
| 1.13. | Строительство газопровода высокого давления первой категории вдоль улицы П-2 до района РЭБ Флота с целью газификации промышленных предприятий диаметром 219 мм, протяженностью 5,8 км | 2022 | 27 492,00 | - | - | - | - | 27 492,00 | - |
| 1.14. | Строительство газопровода высокого давления первой категории подключенного к планируемому газопроводу от НВГПЗ до микрорайона 14П с целью газификации дачных участков диаметром 159 мм, протяженностью 6,8 км | 2022 | 34 816,00 | - | - | - | - | 34 816,00 |  |
| 1.15. | Строительство газопроводов высокого давления для подключения планируемых котельных диаметром 160-90 мм протяженностью 1,4 км | 2022-2035 | 5 446,00 | - | - | - | - | 5 446,00 | - |
| 2 | Реконструкция и модернизация | 2019-2022 | 395 089,00 | 8 389,80 | - | - | - | 386 700,00 | - |
| 2.1. | Реконструкция ГРС-2 | 2022 | 386 700,00 | - | - | - | - | 386 700,00 | - |
| 2.2. | Замена участка газопровода среднего давления Ø325×8 мм по ул. 5 П от ПК до ПК (L=250 м в год) | 2018 | 4 743,60 | 4 743,60 | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Ремонт изоляции газопровода высокого давления Ø530 мм и Ø720 мм, среднего давления ø325 мм | 2018 | 2 784,80 | 2 784,80 | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Ремонт и ревизия задвижек на газопроводах высокого, среднего и низкого давлений (126 шт. в год) | 2018 | 861,40 | 861,40 | - | - | - | - | - |

4. Анализ фактических и плановых расходов

на финансирование инвестиционных проектов

с разбивкой по каждому источнику финансирования

с учетом реализации мероприятий,

предусмотренных Схемой газоснабжения

4.1. Объемы и источники инвестиций по проектам.

Финансирование инвестиционных проектов осуществляется за счет совокупности источников, к которым относятся: амортизационные отчисления               и бюджетные средства.

Источники финансирования инвестиционных проектов приведены                  в таблице 26.

Таблица 26 - Источники финансирования инвестиционных проектов, тыс. руб.

| Наименование источника финансирования | Всего | Периоды Схемы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2035 |
| Общий объем финансирования программных мероприятий | 686 106,80 | 8 389,80 | 10 334,00 | 10 334,00 | - | 520 102,00 | 136 947,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| амортизационные отчисления | 395 089,80 | 8 389,80 | - | - | - | 386 700,00 | - |
| бюджетные средства | 291 017,00 |  | 10 334,00 | 10 334,00 | - | 133 402,00 | 136 947,00 |

В структуре финансирования инвестиционных проектов 57,6% приходится на строительство объектов газоснабжения, 42,4% - на реконструкцию и модернизацию.

4.2. Краткое описание форм организации инвестиционных проектов.

Система организации реализации инвестиционных проектов, отраженных в Схеме газоснабжения, включает в себя организационную схему вариантов  реализации проектов, в том числе этапы согласования и утверждения инвестиционных проектов, выбор способа их реализации, проведение муниципальных конкурсных процедур, алгоритм мониторинга реализации проектов, оценку        достижения соответствующих целевых индикаторов.

Основным принципом организации реализации проектов является                сбалансированность интересов органов государственных власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, органов местного самоуправления города Нижневартовска, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации проектов Схемы газоснабжения.

Общий контроль за организацией реализации проектов осуществляет          исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления города Нижневартовска - администрация города Нижневартовска.

Состав, предлагаемых к реализации в Схеме газоснабжения проектов включает в себя:

- проекты, реализуемые действующими на территории муниципального образования организациями, в том числе регулируемыми;

- проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов.

4.3. Динамика уровней тарифов, платы (тарифа) за подключение (присоединение).

Оценка величины тарифов на коммунальные услуги для населения приведена в таблице 27.

Таблица 27 - Оценка величины тарифов на коммунальные услуги для населения (на начало года)

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 | 2017 | I этап | II этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | (2018-2022) | (2023-2035) |
| Тариф на природный газ | руб./м3 | 3,80 | 3,93 | 4,05 | 4,18 | 4,30 | 4,43 | 4,56 | 4,30 | 5,65 |

Оценка платы за подключение, обеспечивающей реализацию инвестиционных проектов, приведена в таблице 28.

Таблица 28 - Оценка платы за подключение, обеспечивающей реализацию инвестиционных проектов в системе газоснабжения

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2017 (базовый) | I этап | II этап (2023-2035) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | (2018-2022) |  |
| 1 | Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | максимальный расход газа до 5 м3/ч для собственных нужд, а также собственных производственных или иных хозяйственных нужд | тыс. руб. с НДС | 25,582 | 29,363 | 30,361 | 31,303 | 32,242 | 33,209 | 31,295 | 41,093 |
| 1.2. | максимальный расход газа не более 15 м3/ч для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности | тыс. руб. без НДС | 21,679 | 29,363 | 30,361 | 31,303 | 32,242 | 33,209 | 31,295 | 41,093 |
| 2. | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных с разработкой проектно-сметной документации для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения составляет 150 м и менее | руб./м3 в час без НДС | 351,37 | 59,86 | 61,90 | 63,81 | 65,73 | 67,70 | 63,80 | 83,77 |
| 3. | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных с проверкой выполнения заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения объектов к сети газораспределения и проведением пуска газа для стальных газопроводов диаметром 158 мм и менее | руб. без НДС | 18718 | 20429 | 21124 | 21778 | 22432 | 23105 | 21773 | 28590 |

5. План-график работ по реализации Схемы газоснабжения

План-график работ по реализации Схемы газоснабжения приведен             в таблице 29.

Таблица 29 - План-график работ по реализации Схемы газоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка технических заданий на разработку инвестиционных программ | - | Организация коммунального комплекса |
| 2. | Разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные услуги газоснабжения | в течение календарного года на перспективный период - План-график синхронизации совместного финансирования развития системы газоснабжения | Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; ОАО "Газпром"; ООО "Нижневартовскгаз" |
| 3. | Утверждение тарифов на коммунальные услуги | декабрь (природный газ, сжиженный газ в баллонах, сжиженный емкостной газ) | Региональная служба по тарифам ХМАО - Югры |
| 4. | Принятие решений по выделению бюджетных средств с учетом финансового плана на очередной финансовый год | ноябрь (в составе проекта бюджета города Нижневартовска на очередной год и плановый период) | Дума города Нижневартовска |
| 5. | Подготовка отчетов о реализации мероприятий (инвестиционных программ) и достижении основных показателей Схемы газоснабжения | ежеквартально | Регулируемые организации |
| 6. | Подготовка предложений на корректировку (внесение изменений) в Схему газоснабжение, связанные с изменением сроков реализации мероприятий, объемом финансирования и т.д. | в течение финансового года, но не чаще 1 раза в полугодие | Регулируемые организации |
| 7. | Осуществление контроля за реализацией Схемы газоснабжения, а также ее конечные результаты и эффективное выполнение мероприятий Схемы газоснабжения | оперативный (текущий) контроль - на постоянной основе. Итоговый контроль- полугодовой, ежегодно | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска; Региональная служба по тарифам ХМАО - Югры |

Порядок предоставления отчетности по выполнению Схемы.

Ежегодный отчет о ходе выполнения Схемы подлежит опубликованию   на официальном сайте города Нижневартовска в сроки, соответствующие раскрытию информации об исполнении бюджета города Нижневартовска.

Информация и отчетность об исполнении мероприятий Схемы, входящих в состав инвестиционных программ организаций коммунального комплекса                в сфере газоснабжения города Нижневартовска, подлежит раскрытию в соответствии с требованиями регулирующих органов государственной власти                   к формам и срокам раскрытия, в том числе с использованием ЕИАС.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска один раз в полугодие представляет на аппаратных совещаниях при Главе города Нижневартовска отчет о ходе выполнения Схемы, в случае исполнения Схемы в целом - информацию за весь период реализации.

Порядок и сроки корректировки Схемы.

Корректировка мероприятий Схемы осуществляется в соответствии                 с положением о бюджетном процессе в городе Нижневартовске.

Заключение

Схемой установлен перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции систем газоснабжения. Сформированный комплекс инвестиционных мероприятий (проектов) направлен на качественное и бесперебойное обеспечение газоснабжения в отношении действуюших и перспективных объектов жилой застройки, социальной и коммерческой инфраструктур муниципального образования.

Инвестиционные мероприятия полностью корреспондируются с соответствующими программами регулируемых организаций, осуществляющих деятельность в сфере газоснабжения на территории муниципалитета. Инвестиционные мероприятия также направлены на повышение надежности ресурсообеспечения и качества газоснабжения, а также энергетической эффективности                и технического уровня объектов, входящих в состав систем газоснабжения.

Схема является сбалансированной по источникам финансирования установленных мероприятий.

Схемой определена потребность муниципального образования в природном газе с учетом положений Генерального плана, а также предпроектных            материалов по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем коммунальной инфраструктуры территории в сфере газоснабжения.

Срок действия Схемы соответствует сроку действия Генерального плана муниципального образования.

При разработке Схемы учтены показатели надежности функционирования системы газоснабжения, перспективы её развития, а также показатели качества.

В составе Схемы отражены действующие тарифы на ресурсы, продукцию и услуги организаций, осуществляющих газоснабжение, а также разработан прогноз их роста, исходя из долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) и долгосрочных параметров развития экономики территории.

Схемой в полной мере решены задачи, установленные Техническим заданием на выполнение научно-исследовательской работы.

Схем является базовым документом для дальнейшей перспективной разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса в сфере газоснабжения, осуществляющих деятельность          на территории муниципального образования.