РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Тюменская область

Ханты-Мансийский автономный округ

Комплексная застройка жилого квартала № 22

в Восточном планировочном районе

(III очередь строительства) г. Нижневартовск

Проект планировки

Материалы по обоснованию

(обосновывающая часть)

04-ПДЮ/НВ/18-ПП.О

г. Сургут

2018 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Тюменская область

Ханты-Мансийский автономный округ

Комплексная застройка жилого квартала № 22

в Восточном планировочном районе

(III очередь строительства) г. Нижневартовск

Проект планировки

Материалы по обоснованию

(обосновывающая часть)

04-ПДЮ/НВ/18-ПП.О

г. Сургут

2018 г.

1. СОДЕРЖАНИЕ

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 04-ПДЮ/НВ/18-ПП.О | Проект планировки. Материалы по обоснованию (обосновывающая часть) |  |
|  | Часть 1. Пояснительная записка |  |
|  | 1. Содержание тома |  |
|  | 2. Введение |  |
|  | 3. Природная характеристика территории |  |
|  | 4. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |
|  | 5. Мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности |  |
|  | 6. Предложения по развитию систем транспортного обслуживания территории |  |
|  | 7. Предложения по развитию объектов, входящих в систему социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения, планируемой территории |  |
|  | 8. Мероприятия по охране окружающей среды |  |
|  | Часть 2. Графические материалы. |  |
|  | 1. Схема расположения элемента планировочной структуры в документах территориального планирования |  |
|  | 2. Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории (опорный план). М1:1000 |  |
|  | 3. Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта. М1:1000 |  |
|  | 4. Схема границ зон с особыми условиями использования территории и границ территории, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий. М1:1000 |  |
|  | 5. Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории. М1:1000 |  |
|  | 6. Схема размещения инженерных сетей и сооружений. М1:1000 |  |
|  | 7. Разбивочный чертеж красных линий. М1:2000 |  |
|  | 8. Схема архитектурно-планировочной организации территории. М1:1000 |  |

2. ВВЕДЕНИЕ

Разработка проекта "Комплексная застройка жилого квартала № 22 в Восточном планировочном районе (III очередь строительства) г. Нижневартовск " велась в соответствии с требованиями действующих федеральных законодательных актов, в том числе:

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 21.07.2014);

Лесной кодекс Российской Федерации от 4.12.2006  № 200-ФЗ (ред. от 21.07.2014);

Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 28.06.2014);

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 4.10.2014);

Федеральный закон Российской Федерации «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 21.12.2004  № 172-ФЗ (ред. от 07.06.2013);

Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11. 2007 № 257-ФЗ (ред. от 27.05.2014);

Федеральный закон Российской Федерации «О безопасности дорожного движения» 10.12 1995 № 196-ФЗ (ред. от 28.12.2013);

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 12.03.2014);

Федеральный закон Российской Федерации «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 года № 68-ФЗ (ред. от 21.07.2014);

Федеральный закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 23.06.2014);

Федеральный закон Российской Федерации «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 года № 181-ФЗ (ред. от 21.07.2014);

Федеральный закон Российской Федерации «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12. 2009 № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013);

Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07. 2008 №123-ФЗ (ред. от 23.06.2014);

Федеральный закон «О гражданской обороне» от 12.02.1998 года № 28-ФЗ (ред. от 28.12.2013).

Подготовка Проекта велась с учетом следующих нормативных документов:

СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89*;

СНиП 11–04–2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». Актуализированная редакция СНиП 11–02–96;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

СП 31. 13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» актуализированная редакция СНиП 2.04.02–84;

СП 32. 13330.2012 «Канализация наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.03–85;

СП 124.13330.2011 «Тепловые сети» (взамен СНиП 2.04.07–86*);

СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;

СП 11.13.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны»;

ГОСТ Р 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров»;

ГОСТ 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения».

Региональные нормативы градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (утверждены приказом Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 534-п от 29.12.2014);

Местные нормативы градостроительного проектирования г. Нижневартовска.

3. ПРИРОДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Климат определяется положением города Нижневартовска внутри Азиатского материка и носит черты резкой континентальности.

Зима суровая, с сильными ветрами. Лето непродолжительное, жаркое. Переходные сезоны короткие с резким колебанием температур, поздними весенними и ранними осенними заморозками. Среднегодовая температура -3,1°С. Самый холодный месяц - январь со среднемесячной температурой 22°С. Продолжительность безморозного периода составляет 95 дней, устойчивых морозов – 156 дней.

Расчетная температура воздуха наиболее холодных суток и наиболее холодной пятидневки составляет соответственно – 47°С и – 43°С. Продолжительность отопительного периода составляет 257 суток. Средняя скорость ветра – 5 м/с. Вес снегового покрова – 240 кг/м2.

Преобладающее направление ветра юго-западное. Скоростной напор ветра - 23 кгс/м2.

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ

СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Анализ возможных последствий ЧС природного характера.

Характеристики поражающих факторов источников чрезвычайных ситуаций природного характера приведены в таблице:

| Источник ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- |
| Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции |
| Экстремальные атмосферные осадки (ливень, метель) | Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка, снежные заносы |
| Град | Ударная динамическая нагрузка |
| Морозы | Температурные деформации ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |
| Грозовые разряды, молнии | Электрические разряды |

Климатические воздействия, перечисленные выше, могут нанести ущерб конструкциям строящихся объектов и территории.

Наиболее опасными природными явлениями, которые могут привести к нарушениям условий жизнедеятельности, большому материальному ущербу и в результате возникновению ЧС, являются:

Грозовые разряды, молнии.

Грозовые разряды, молнии.

Молния – это гигантский электрический искровой разряд в атмосфере, характеризующийся токами в десятки тысяч ампер, скоростью до 108 м/сек, температурой более 25000°С и длительностью от десятых до сотых долей секунды.

Как линейная, так и шаровая молния могут быть причиной тяжелых поражений и гибели людей.

Удары молнии иногда сопровождаются разрушениями, вызванными ее термическими и электродинамическими воздействиями, возникающими как  при мощном взрыве, так и от действия электромагнитного и светового излучения.

Возможно также возникновение большой разницы потенциалов и электрических разрядов между отдельными предметами внутри сооружений, что может стать причиной пожаров и поражения людей.

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Цели и задачи по инженерной подготовке и защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера включают основные направления:

инженерная подготовка планируемых к освоению территорий;

снижение риска возникновения и сокращение тяжести последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Цели и задачи по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера направлены на следующее:

-строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований;

-формирование аварийных подразделений, обеспеченных соответствующими машинами и механизмами;

Надежность водоснабжения микрорайона обеспечивается при проведении следующих мероприятий:

- защита источников водоснабжения и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологического заражения;

- замена устаревшего оборудования на новое, применение новых технологий производства.

Для охранной сигнализации объектов электроснабжения необходимо использование концевых выключателей,  реле, вибродатчиков и ультразвуковых датчиков движения.

Для предотвращения развития чрезвычайных ситуаций природного характера необходимо проведение следующих мероприятий:

- ежегодное производство ремонта автомобильных дорог.

Меры противопожарной охраны:

- усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей;

- контроль за соблюдением правил пожарной безопасности;

- установление аншлагов противопожарной тематики;

- проведение разъяснительной и воспитательной работы.

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (далее управление) является структурным подразделением исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления городской округ город Нижневартовск - Администрации города Нижневартовска.

Управление создано в целях реализации следующих вопросов местного значения городского округа:

-	участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

-	обеспечение первичных мер пожарной безопасности;

-	организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

-	организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований;

-	организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений;

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Нижневартовска в повседневной деятельности осуществляет постоянный контроль за выполнением требований федеральных законов РФ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О гражданской обороне» и других нормативных правовых актов во всех организациях, независимо от форм собственности, расположенных как на территории города так и на территории жилого района.

В случае угрозы возникновения или возникновения чрезвычайной ситуации управление осуществляет непосредственное руководство ликвидацией чрезвычайной ситуацией, привлекая силы постоянной готовности городского звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее городское звено РСЧС) и нештатные аварийно-спасательные формирования служб гражданской обороны города, осуществляя руководство и взаимодействие этими силами.  Управление возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Главой города.

На территории 22 квартала и прилегающей к нему территории расположены опасные производственные объекты, аварии на которых могут привести к чрезвычайным ситуациям  с тяжёлыми последствиями для населения:

Важные объекты:

Кабельные линии:  6-10 кВ,  0,4 кВ.

Объекты инженерной инфраструктуры:

-	контрольно-распределительные пункты;

-	трансформаторные подстанции,

-	тепловые сети в двухтрубном исполнении;

-	сети водоснабжения;

-	сети канализации.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 17.04.2006 № 78-п «О территориальной подсистеме Ханты-Мансийского автономного округа - Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» в городе создано городское звено РСЧС, предназначенное для обеспечения безопасности людей, защиты окружающей среды, уменьшения возможного ущерба хозяйственному комплексу города, проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Городское звено РСЧС включает:

Координационные органы - комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее комиссия ЧСПБ):

-	города – 1;

-	организаций — 275

Постоянно действующий орган управления – управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города.

Органы повседневного управления:

-	единая дежурно-диспетчерская служба города – 1;

-	дежурно-диспетчерские службы организаций города — 22.

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

1. Описание и обоснование противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями, проектные решения по устройству наружного противопожарного водоснабжения, устройства проездов и подъездов для пожарной техники

Расстояния между проектируемыми и существующими зданиями соответствуют требованиям ч.1 ст. 69 (табл. 11 приложения) Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

В соответствии с требованиями п.1 ч.1 ст.67, ч.4 ст.98 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, подъезд пожарных автомобилей обеспечен с двух продольных сторон проектируемых зданий и выполнен на расстоянии 8-10 м от внутреннего края подъезда до стены здания, что соответствует п.п.1,2 ч.8 ст.67 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники рассчитана на восприятия нагрузки от пожарной техники, ширина проездов – не менее 6м., что соответствует требованиям ч. 6,9 ст. 67 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

Дислокация подразделений пожарной охраны (Пожарно-спасательная часть №42, ул. Интернациональная, 63), находящаяся 2500 метров от объекта защиты, обеспечивает прибытие первого подразделения к месту вызова в течение 10 минут, что соответствует ч.1 ст.76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

2. Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-

планировочных решений, степени огнестойкости, класса

конструктивной пожарной опасности

Степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности проектируемых зданий принимаются в соответствии с табл.6.8 п. 6.5.1 СП 2.13130.2009 с учетом объемно-планировочных и конструктивных решений.

Согласно ст. 87 (табл. 21,22) Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, все строительные конструкции предусматриваются класса пожарной опасности конструкции К0 со следующими минимальными пределами огнестойкости, приведенными в таблице 1:

Таблица 1

| Элемент конструкции здания | Требуемый предел огнестойкости конструкции |
| --- | --- |
| Несущие элементы здания и элементы, участвующие в обеспечении общей устойчивости здания в случае пожара | R 90 |
| Наружные не несущие стены | E 15 |
| Междуэтажные перекрытия | REI 45 |
| Элементы покрытия (плиты, настилы, в том числе с утеплителем) | RE 15 |
| Внутренние стены лестничных клеток | REI 90 |
| Марши и площадки лестничных клеток | R 60 |
| Противопожарные перегородки 1-го типа | EI 45 |
| Противопожарные перегородки 2-го типа | EI 15 |
| Противопожарные перекрытия 2-го типа | REI 60 |
| Противопожарные перекрытия 3-го типа | REI 45 |
| Ствол мусоропровода | EI 45 |
| Шахты лифтов | EI 45 |

Распространение огня по строительным конструкциям объекта защиты не допускается, что соответствует положениям ст. 87 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ и позволяет отнести здание объекта к  классу конструктивной пожарной опасности здания – С0.

Класс пожарной опасности строительных конструкций соответствует таблице 2.

Таблица 2

| Класс конструктивной пожарной опасности здания | Класс пожарной опасности строительных конструкций, не ниже |
| --- | --- |
|  | Несущие стержневые элементы (колонны, ригели, фермы и др.) | Стены наружные с внешней стороны | Стены, перегородки, перекрытия и бесчердачные покрытия | Стены лестничных клеток и противопожарные преграды | Марши и площадки лестниц в лестничных клетках |
| С0 | К0 | К0 | К0 | К0 | К0 |

В соответствии с п.5.2.3 СП 2.13130.2009, узлы пересечения кабелями и трубопроводами ограждающих конструкций с нормированными пределами огнестойкости или противопожарными преградами (междуэтажные перекрытия, противопожарные перегородки, выделяющие пожароопасные помещения) выполнены не снижающими их пожарно-технические характеристики конструкций (заполнение отверстий строительным раствором, другими огнестойкими материалами, применение сертифицированных кабельных проводок и т.д.).

Межсекционные стены и перегородки, а также стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений, имеют предел огнестойкости не менее EI 45. Межквартирные ненесущие стены и перегородки имеют предел огнестойкости не менее EI 30 и класс пожарной опасности К0. (п. 5.2.4.5 СП 4.13130.2009).

В качестве тепловой изоляции инженерных коммуникаций предусмотрены материалы с показателями пожарной опасности (горючести) не выше чем Г1, Г2, сертифицированные в установленном порядке и отвечающие требованиям 123-ФЗ ст.134 ч.ч.1-3. таб.27, п.5.18 СНиП 41-03-2003.

Узлы сопряжения строительных конструкций с нормируемым пределом огнестойкости предусмотрены с пределом огнестойкости не менее предела огнестойкости конструкции (п. 5.2.1 СП 2.13130.2009).

Ограждающие конструкции шахт и ниш для прокладки коммуникаций выполнены в соответствии с требованиями (п.4.25 СП 4.13130.2013).

Заполнение проемов во всех противопожарных преградах предусмотрено противопожарными дверями, люками в соответствии с ч.2,3 таб.23,24 ст.88 123-ФЗ.

3. Описание и обоснование проектных решений по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара

Обеспечение безопасной эвакуации людей в случае пожара является составной частью системы противопожарной защиты объекта (гл. 14 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

В соответствии с ч.1 ст.53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, каждое сооружение или строение должно иметь объемно-планировочное и конструктивное решение исполнение путей эвакуации, обеспечивающее безопасную эвакуацию людей при пожаре.

В отделке используются отделочные материалы, имеющие Российские сертификаты пожарной безопасности.

Количество и ширина эвакуационных выходов из помещений  определить проектом в зависимости от максимально возможного числа эвакуируемых через них людей и предельно допустимого расстояния от наиболее удаленного места возможного пребывания людей  до ближайшего эвакуационного выхода в соответствии п.п. 8.33; 8.3.4; 4.3.7 СП 1.13130.2009 и ч.8 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

Противодымная защита лестничных клеток жилой части  обеспечить конструктивными и объемно-планировочными решениями согласно в 4.4.8 СП 1.13130.2009 и в соответствии СП 7.13130.2013.

Общие положения по обеспечению безопасной эвакуации из проектируемых зданий:

- открывание дверей на путях эвакуации предусмотрено в соответствии с п. 4.2.6 СП 1.13130.2009

-	высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету не менее 2м., ширина горизонтальных участков путей эвакуации жилой части   по которым могут эвакуироваться из помещений более 15 чел. не менее 1,2 м  (п.5.1.1 СП 1.13130.2009).

-	во всех случаях ширина эвакуационных выходов принята такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком (п.4.2.5  СП 1.13130.2009)

-	ширина лестничных площадок принята не менее ширины лестничных  маршей (п.4.4.3 СП 1.13130.2009)

- в соответствии с п.4.3.1 СП 1.13130.2009 пути эвакуации освещены согласно СНиП 23-085-95*

-	лестничные клетки имеют световые проемы в наружных стенах площадью не менее 1,2 м.кв. на каждом этаже (п.4.4.7 СП 1.13130.2009).

- установка радиаторов отопления на путях эвакуации не выступающими из плоскости стен  на высоте не менее 2 м от пола (п.4.3.3 СП 1.13130.2009 ).

При строительстве необходимо соблюдать требования «Правил противопожарного режима  в Российской Федерации»:

На строительной площадке располагаются временные  блок-контейнерные здания.

КПП, контора прораба, помещение для обогрева рабочих имеют  IV-V степень огнестойкости.

Складское  временное помещение имеет II степень огнестойкости, Ф 5.2 – класс функциональной пожарной опасности.

Временные строения должны располагаться от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 15 м (кроме случаев, когда по другим нормам требуются иные противопожарные расстояния).

Все временные здания должны защищаться системами автоматической пожарной сигнализации с выводом сигналов о пожаре и неисправности в здание (помещение) с круглосуточным пребыванием обслуживающего персонала.

Отдельные блок-контейнерные здания  допускается располагать группами не более 10 в группе и площадью не более 800 м2. Расстояние между группами этих зданий и от них до других строений следует принимать не менее 15 м.

До начала строительства на строительной площадке должны быть снесены все строения и сооружения, находящиеся в противопожарных разрывах.

При сохранении существующих строений должны быть разработаны противопожарные мероприятия.

Расположение производственных, складских и вспомогательных зданий и сооружений на территории строительства должно соответствовать утвержденному в установленном порядке генплану, разработанному в составе проекта организации строительства с учетом требований Правил пожарной безопасности и действующих норм проектирования.

Не допускается размещение сооружений на территории строительства с отступлениями от действующих норм и правил и утвержденного генплана.

На территории строительства должно быть не менее двух въездов с противоположных сторон площадки. Дороги должны иметь покрытие, пригодное для проезда пожарных автомобилей в любое время года. Ворота для въезда должны быть шириной не менее 4 м.

У въездов на стройплощадку должен быть установлен (вывешен) план пожарной защиты с нанесенными строящимися и вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи.

Ко всем строящимся и эксплуатируемым зданиям (в том числе и временным), местам открытого хранения строительных материалов, конструкций и оборудования должен быть обеспечен свободный подъезд. Устройство подъездов и дорог к строящимся зданиям необходимо завершить к началу основных строительных работ. Вдоль зданий шириной более 18 м проезды должны быть с двух продольных сторон, а шириной более 100 м – со всех сторон здания. Расстояние от края проезжей части до стен зданий, сооружений и площадок не должно превышать 25 м.

Территория, занятая под открытые склады горючих материалов, а также под производственные, складские и вспомогательные строения из горючих и трудногорючих материалов, должна быть очищена от сухой травы, бурьяна, коры и щепы.

При хранении на открытых площадках горючих строительных материалов (лесоматериалы, толь, рубероид и др.), изделий и конструкций из горючих материалов, а также оборудования и грузов в горючей упаковке они должны размещаться в штабелях или группами площадью не более 100 м2. Расстояния между штабелями (группами) и от них до строящихся или подсобных зданий и сооружений надлежит принимать не менее 24 м.

В строящихся зданиях по согласованию с органами государственного пожарного надзора разрешается располагать временные мастерские и склады (за исключением складов горючих веществ и материалов, складов дорогостоящего и ценного оборудования, а также оборудования в горючей упаковке, производственных помещений или оборудования, связанных с обработкой горючих материалов) при условии выполнения требований настоящих Правил.

Размещение административно-бытовых помещений допускается в частях зданий, выделенных глухими противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа.

Размещение временных складов (кладовых), мастерских и административно-бытовых помещений в строящихся зданиях из незащищенных несущих металлических конструкций и панелей с горючими полимерными утеплителями не допускается.

При вводе объекта в эксплуатацию очередями строящаяся часть должна быть отделена от действующей противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа. При этом не должны нарушаться условия безопасной эвакуации людей из частей зданий и сооружений.

Допускается на период строительства для защиты от повреждений покрывать негорючие ступени горючими материалами.

Предусмотренные проектом наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах строящихся зданий должны устанавливаться сразу же после монтажа несущих конструкций.

Устройство лесов и подмостей при строительстве зданий должно осуществляться в соответствии с требованиями норм проектирования и требованиями пожарной безопасности, предъявляемыми к путям эвакуации. Леса и опалубка, выполняемые из древесины, должны быть пропитаны огнезащитным составом.

Для лесов и опалубки, размещаемых снаружи зданий, пропитка древесины (поверхностная) огнезащитным составом может производиться только в летний период.

Строительные леса построек на каждые 40 м их периметра необходимо оборудовать одной лестницей или стремянкой, но не менее чем двумя лестницами (стремянками) на все здание. Настил и подмости лесов следует периодически и после окончания работ очищать от строительного мусора, снега, наледи, а при необходимости посыпать песком.

Конструкции лесов закрывать (утеплять) горючими материалами (фанерой, пластиком, плитами ДВП, брезентом и др.) не разрешается.

Производство работ внутри зданий и сооружений с применением горючих веществ и материалов одновременно с другими строительно-монтажными работами, связанными с применением открытого огня (сварка и т. п.), не допускается.

Работы по огнезащите металлоконструкций с целью повышения их предела огнестойкости должны производиться одновременно с возведением здания.

При наличии горючих материалов в зданиях должны приниматься меры по предотвращению распространения пожара через проемы в стенах и перекрытиях (герметизация стыков внутренних и наружных стен и междуэтажных перекрытий, уплотнение в местах прохода инженерных коммуникаций с обеспечением требуемых пределов огнестойкости).

Заполнять проемы в зданиях и сооружениях при временном их утеплении следует негорючими и трудногорючими материалами.

Временные сооружения (тепляки) для устройства полов и производства других работ должны выполняться из негорючих и трудногорючих материалов.

Работы, связанные с монтажом конструкций с горючими утеплителями или применением горючих утеплителей, должны вестись по нарядам-допускам, выдаваемым исполнителям работ и подписанным лицом, ответственным за пожарную безопасность строительства.

В наряде-допуске должно быть указано место, технологическая последовательность, способы производства, конкретные противопожарные мероприятия, ответственные лица и срок его действия.

На местах производства работ должны быть вывешены аншлаги “Огнеопасно – легковоспламеняемый  утеплитель”.

Укладку горючего утеплителя и устройство гидроизоляционного ковра на покрытии, устройство защитного гравийного слоя, монтаж ограждающих конструкций с применением горючих утеплителей следует производить участками площадью не более 500 м2.

На местах производства работ количество утеплителя и кровельных рулонных материалов не должно превышать сменной потребности.

Горючий утеплитель необходимо хранить вне строящегося здания в отдельно стоящем сооружении или на специальной площадке на расстоянии не менее 18 м. от строящихся и временных зданий, сооружений и складов.

По окончании рабочей смены не разрешается оставлять неиспользованный горючий и трудногорючий утеплитель, несмонтированные панели с такими утеплителями и кровельные рулонные материалы внутри или на покрытиях зданий, а также в противопожарных разрывах.

После устройства теплоизоляции в отсеке необходимо убрать ее остатки и немедленно нанести предусмотренные проектом покровные слои огнезащиты. Площадь незащищенной в процессе производства работ горючей теплоизоляции должна быть не более 500 м2.

До начала монтажа панелей с полимерными утеплителями, укладки полимерных утеплителей на покрытие и производства работ по устройству кровель должны быть выполнены все предусмотренные проектом ограждения и выходы на покрытие зданий (из лестничных клеток, по наружным лестницам). Для сообщения о пожаре у выходов на покрытие должны быть установлены телефоны или другие средства связи.

При производстве работ, связанных с устройством гидро- и пароизоляции на кровле, монтажом панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, не разрешается производить электросварочные и другие огневые работы.

Все работы, связанные с применением открытого огня, должны проводиться до начала использования горючих и трудногорючих материалов.

Не допускается заливка битумной мастикой ребер профилированного настила при наклейке пароизоляционного слоя и образование утолщения слоев мастики, не предусмотренных проектом.

Использование агрегатов для наплавления рулонных материалов с утолщенным слоем допускается при устройстве кровель только по железобетонным плитам и покрытиям с применением негорючего утеплителя.

Заправка топливом агрегатов на кровле должна проводиться в специальном месте, обеспеченном двумя огнетушителями и ящиком с песком. Хранение на кровле топлива для заправки агрегатов и пустой тары из-под топлива не допускается.

Для отопления мобильных (инвентарных) зданий, как правило, должны использоваться паровые и водяные калориферы, а также электронагреватели заводского изготовления.

Сушка одежды и обуви должна производиться в специально приспособленных для этих целей помещениях, зданиях или сооружениях с центральным водяным отоплением либо с применением водяных калориферов. Устройство сушилок в тамбурах и других помещениях, располагающихся у выходов из зданий, не допускается.

К началу основных строительных работ на стройке должно быть обеспечено противопожарное водоснабжение от пожарных гидрантов на водопроводной сети или из резервуаров (водоемов).

Меры по антитеррористической защите.

В качестве средств террора могут использоваться взрывные устройства, горючие смеси, отравляющие, радиоактивные и бактериальные вещества (аэрозоли). При этом взрывные устройства могут быть замаскированы под различные бытовые изделия.

Технические, конструктивные и организационные меры по противодействию террористическим актам целесообразно предусматривать на стадии проектирования объектов строительства индивидуально.

Наиболее уязвимые места в зданиях – это подвалы, лифтовые шахты, технические этажи, воздухозаборы систем вентиляции.

Для снижения результативности террористического акта при проектировании рекомендовано предусмотреть, в части касающейся:

размещение воздухозаборов в труднодоступных и скрытых местах и оснащение их прочными решетками;

обеспечение, по возможности, повышенной герметичности сети воздуховодов, оснащение участков сети заслонками с автоматическим приводом для отключения зараженных участков и изменения направления воздушных потоков;

по возможности предусмотреть систему датчиков для обнаружения токсичных веществ вблизи воздухозаборов, на выходе из вентилятора;

обеспечить контроль доступа в технический этаж здания, к просмотровым люкам, вентиляторам, фильтрам, насосам, электропитающим устройствам и т.д.;

при интегрировании систем жизнеобеспечения в единую диспетчерскую компьютерную систему, предусмотреть информационную защиту компьютерных программ от несанкционированного доступа и попыток взлома по телефонной линии или из Интернета.

Учитывая возможность совершения террористических актов в жилых зданиях и объектах с массовым пребыванием людей, перед руководителями организаций (управляющих компаний) встают задачи, как по обеспечению их безопасности, так и по выработке и выполнению плана действий в случае поступления сообщений, содержащих угрозы террористического характера.

6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ

ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Рассматриваемая территория на момент проектирования застроена двумя 8 этажными жилыми домами вдоль ул. Нововартовской и 17-20-этажным жилым домом.

Улично-дорожную сеть на рассматриваемой территории можно охарактеризовать как сложившуюся. Состояние и параметры улиц и дорог удовлетворительны для обслуживания существующей застройки.

Существующая улично-дорожная сеть представлена следующими улицами:

-	магистральные улицы общегородского значения:

- улица Ленина;

-	магистральные улицы районного значения:

- улица Нововартовской,

- улица Ханты-Мансийской,

- улица Героев Самотлора.

Классификация улиц принята в соответствии с Генеральным планом г.Нижневартовска.

Все пересечения внутриквартальных проездов выполнены в одном уровне, перекрестков с организацией регулируемого движения на территории 22 квартала не предусмотрено. Внутриквартальные проезды обеспечивают удобный и безопасный подъезд к жилым и общественным зданиям, при этом исключают транзитное движение через территорию.

Общественный транспорт.

Единственным видом общественного транспорта в настоящее время является пассажирский автобус, в том числе автобус малого и особо малого класса, работающий в режиме маршрутного такси. В соответствии с Генеральным планом введение в действие других видов общественного транспорта на расчетный срок проекта планировки территории не планируется.

Остановочные пункты общественного транспорта размещены на улицах Ханты-Мансийской, Нововартовской, а также на ул. Героев Самотлора.

Санитарно-гигиенические требования к размеру санитарно-защитных зон открытых  автостоянок:

При размещении  открытых  автостоянок на придомовой территории учитывались нормативные разрывы  до фасадов жилых домов:

- при вместимости 10 машино-мест  - расстояние 10 м;

- при вместимости от 11- 50 машино-мест – расстояние 15 м.

Согласно Местным нормативам градостроительного проектирования г. Нижневартовска, обеспеченность парковочными местами должна составлять 320 машиномест на 1000 жителей.

На рассматриваемой части территории квартала 22 проживает 2608 человек.

Для 2608 жителей требуется предусмотреть 834 машиноместа. Проектом планировки предусмотрено размещение 965 машиномест, в том 377 машиномест вдоль красных линий улиц Нововартовской и Ленина.

7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ОБЪЕКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СИСТЕМУ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ПЛАНИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ

В 22 квартале, в настоящий момент, построен и функционирует торговый центр городского значения.

Обеспеченность предприятиями СКБО в целом можно охарактеризовать как невысокую. Предприятия, предоставляющие товары и услуги первой необходимости, расположены на территории 22 квартала, их количество достаточно для обслуживания населения, проживающего в 22 квартале в настоящее время.

Анализ существующей ситуации выявляет заметный дефицит объектов спортивного и досугово-развлекательного характера на территории Восточного планировочного района (III очередь строительства). Предполагается использование таких объектов, расположенных на территории близлежащих районов. Строительство объектов спортивного, досугово-развлекательного и культурного назначения на территории 22 квартала не предусмотрено.

Основные технико-экономические показатели

| Показатели | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| Территория рассматриваемой части квартала 22 |
| Территория рассматриваемой части жилого квартала № 22 в Восточном планировочном районе (III очередь строительства) г.Нижневартовск | га | 4,7623 |
| Плотность населения, в границах рассматриваемой части квартала № 22, при расчетной численности населения - 2608 чел. | чел/га | 548 |
| Жилищный фонд |  |  |
| Общая площадь квартир на рассматриваемой территории | м2 | 78228,26 |
| Количество квартир в жилых домах | шт. | 1455 |
| Население |  |  |
| Количество жителей (при обеспеченности 30 м2/чел.) | чел. | 2608 |
| Количество мест в детских дошкольных учреждениях, общеобразовательных школах |  |  |
| Расчет вместимости детских дошкольных учреждений рассчитан согласно установленному в табл. 2 Местных нормативов градостроительного проектирования г. Нижневартовска нормативу, который составляет 75 мест на 1000 жителей. На 2608 жителей необходимо предусмотреть ДДУ на 196 мест. В проекте планировки принято | мест | 196 |
| Расчетная норма вместимости в общеобразовательных школах принята согласно установленному в табл. 2 Местных нормативов градостроительного проектирования г. Нижневартовска нормативу - 170 учащихся на 1000 жителей. На 2608 жителей необходимо предусмотреть школьных мест на 443 учащихся. В проекте планировки принято | мест | 443 |

Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания

| № п/п | Наименование учреждений обслуживания | Норма на 1 тыс. жителей | Кол-во по расчету | Заложено по проекту | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общеобразова-тельные школы | 170 учащихся | 443 | - | Размещение учащихся принято в МБОУ средняя школа №19 и МБОУ средняя школа №3 в 14 микрорайоне, а также в строящейся школе на 1750 мест в 18 микрорайоне |
| 2 | Детские дошкольные учреждения | 75 мест | 196 | - | Размещение предусмотрено в существующем детском саде №68 «Ромашка» в 21 микрорайоне и детском саде №27 «Филиппок» в 16а микрорайоне, состоящий из двух корпусов |
| 3 | Магазины продовольственных товаров | 205 м2 | 535 | 535 | Существующий гипермаркет на территории 22 квартала |
| 4 | Магазины непродовольственных товаров | 468 м2 | 1221 | 1221 | Существующий гипермаркет на территории 22 квартала |
| 5 | Магазины кулинарии | 4 м2 | 1 | 1 | Существующий гипермаркет на территории 22 квартала |
| 6 | Предприятия общественного питания | 40 мест | 125 | - | Существующие предприятия общепита на территории Восточного планировочного района |
| 7 | Предприятия бытового обслуживания | 9 раб. места | 28 | - | Существующие предприятия бытового обслуживания на территории Восточного планировочного района |
| 8 | Приемный пункт химчистки | 4,0 кг/вещ. | 2 | - |  |
| 9 | Приемный пункт прачечной | 10 кг/сух. белья | 4 | - |  |
| 10 | Отделение связи | 1 объект | 1 | - |  |
| 11 | Отделения банков | 40 м2 | 125 | - |  |
| 12 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | 70 м2 | 219 | - | Спорткомплекс «Триумф» в 13 мкр., СОК «Олимпия» |
| 13 | Медико-профилактический пункт (служба семейного врача) | По заданию на проекти-рование | 1 объект | 1 объект | Городская поликлиника №2 на территории 22 квартала |
| 14 | Подстанция скорой помощи | 1 авт. на 10 тыс. жителей | - | - | Станция скорой помощи |
| 15 | Учреждения культуры и искусства: А. Танцевальные залы (дискотеки) | 3 м2 | - | - | Учреждения культуры и искусства сформированы в общественных комплексах |
|  | Б. Клубы | 1 учр. | - | - |  |
|  | В. Кинотеатры | 1 на 300 тыс. чел. | - | - |  |
|  | Г. Библиотеки | 1 объект | - | - |  |
|  | Д. Залы аттракционов | 3 | - | - |  |
| 16 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства | 1 объект | 1 объект | 1 объект | ПАО «Горэллектросеть», МУП г. Нижневартовска «Горводоканал», МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение» |
| 17 | Жилищно-эксплуатационные организации | 1 объект на 20 тыс. жителей | 1 объект | 1 объект |  |
| 18 | Гостиницы | 6 мест | - | - |  |
| 19 | Пождепо | Радиус обслуживания – 3000 м | - | Существующая пожарная часть №42 |

8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Проектируемые здания должны быть оборудованы всеми видами инженерного обеспечения в соответствии с действующими нормами СНиП и требованиями СЭН и УПО.

Экологическая ситуация на рассматриваемой территории является благоприятной. На рассматриваемой территории и в непосредственной близости от нее нет крупных промышленных источников загрязнения. Основным источником загрязнения является автомобильный транспорт.

Условия градостроительного развития рассматриваемой территории характеризуются наличием планировочных ограничений, к которым относятся:

-	санитарно-защитные зоны,

-	охранные зоны инженерных коммуникаций,

-	зоны загрязнения воздушного бассейна автомобильным транспортом,

-	зона акустического дискомфорта.

План организации рельефа предусматривает отвод ливневых вод с учетом прилегающих территорий.