Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	3

1. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ	4

2. ОсНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ	4

3. Технико-экономические показатели проекта	6

4. проект межевания	7

5. ведомость координат поворотных точек границ земельных участков	9

## ВВЕДЕНИЕ

Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории озера Комсомольского города Нижневартовска (далее также – документация по планировке территории) разрабатывается на основании утвержденного проекта планировки территории и проекта межевания территории озера Комсомольского города Нижневартовска, решений генерального плана города и Правил землепользования и застройки на территории города в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов. Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории включает конкретные мероприятия по размещению социально-значимых объектов.

Состав и содержание проектов планировки территории определены статьей 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13.06.2007 № 153-п «О составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, документов территориального планирования муниципальных образований автономного округа».

Проект межевания территории подготовлен в новой редакции с учетом Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», а также с учетом требований пункта 5.2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Внесение изменений в документацию по планировке территории обусловлено изменением места размещения объекта «Тир». в связи с использованием зарезервированной под него территории для увеличения площади земельного участка под строительство здания городского краеведческого музея с хранилищем музейных и архивных фондов по ул. Мира.

В целях реализации поставленных задач проектом планировки осуществлены следующие работы:

- уточнены позиции экспликации социально-значимых объектов.

- установлены границы земельных участков под строительство объектов «Тир», «Городской краеведческий музей с хранилищем музейных и архивных фондов».

- установлены характеристики и параметры объектов капитального строительства.

Проект внесения изменений в проект планировки предполагает внесение изменений в графические и текстовые материалы проекта в части, касающейся размещения объектов «Тир», «Городской краеведческий музей с хранилищем музейных и архивных фондов».

## 1. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

1. В абзаце 6 подраздела 1.1.4. «Зона рекреационного назначения» слова «Культурно-досуговый объект по улице Мира» заменить словами «Городской краеведческий музей с хранилищем музейных и архивных фондов».

## 2. ОсНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ

1. В подразделе 2.2. «Социальная сфера» слова «клуба на 600 мест» заменить словами «Городской краеведческий музей с хранилищем музейных и архивных фондов».

2. В разделе 2.5.3. «Теплоснабжение»:

2.1. Абзац 9 пункта «Проектные решения» изложить в следующей редакции:

«Для подключения строящихся объектов Центральной больницы, гостиницы и комплекса зданий на берегу озера Комсомольское (оздоровительный комплекс, база отдыха, кафе) предусмотрена прокладка распределительных тепловых сетей диаметром 325-89 мм в двухтрубном исполнении общей протяженностью 1,2 км. Способ прокладки тепловых сетей - подземный. Точка подключения к магистральной теплотрассе 2Ду500 мм по ул. Маршала Жукова принята в соответствии с проектом «Центральная больница на 1100 коек в г. Нижневартовске», разработанным ООО «Анфилада», шифр проекта «5708».

2.2. Абзац 10 пункта «Проектные решения» изложить в следующей редакции:

«Теплоснабжение проектируемого многофункционального комплекса по ул. Маршала Жукова предусмотрено автономное от собственной электрокотельной».

2.3. В таблице 9 пункта «Проектные решения» проектируемые объекты изложить в следующей редакции:

| Проектируемые объекты |
| --- |
| 12 | Городской краеведческий музей | ул. Мира |  | 1 | 2009 | 0,1796 | 0,1141 | 0,0022 | 0,296 | проект. |
| 13 | Тир | ул. Нефтяников |  | 2 | 1721 | 0,11 | 0,1 | - | 0,21 | проект. |
| Итого: | 19,936 |  |
| ВСЕГО | 35,536 |  |

2.4. Абзац 14 пункта «Проектные решения» изложить в следующей редакции:

«Суммарное теплопотребление территории в границах проекта планировки составит 35,536 Гкал/ч (120086 Гкал/год)».

3. В разделе 2.5.6. «Электроснабжение»:

3.1. Абзац 2 пункта «Проектные решения» изложить в следующей редакции:

«С учетом развития структуры планировочного элемента и ожидаемого роста присоединяемых мощностей, предусмотрены следующие мероприятия, направленные на бесперебойное электроснабжение проектируемой общественной застройки:

- реконструкция существующего распределительного пункта РПЖ-14 с увеличением мощности до 2х1000 кВА;

- реконструкция (расширение) РУ-10 кВ на РПЖ-10;

- строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 2х1000 кВА - 2 объекта;

- строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 2х400 кВА;

- строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА;

- строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 2х160 кВА;

- строительство дизельных электростанций (ДЭС) - 2 объекта;

- строительство кабельных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяженностью 4,9 км (с учётом выноса существующих сетей);

- вынос воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ из зоны строительства церкви и рекреационных объектов (северо-западный берег озера) протяженностью 1,2 км;

- вынос кабельных линий электропередачи напряжением 10 кВ из зоны строительства рекреационных объектов (северо-западный берег озера вдоль ограждения территории Окружной клинической детской больницы) протяженностью 1,5 км;

- строительство кабельных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ - для организации уличного освещения в рекреационной зоне на прилегающей к озеру Комсомольское территории - общей протяженностью 5,2 км».

3.2. Абзац 10 пункта «Проектные решения» изложить в следующей редакции:

«Общая протяжённость линий электропередачи в границах планировочного элемента по трассе составляет:

- ЛЭП 10 кВ - 15,9 км;

- ЛЭП 0,4 кВ - 10,1 км».

3.3. В таблице 12 пункта «Проектные решения» проектируемые объекты изложить в следующей редакции:

| Проектируемые объекты |
| --- |
| 16 | Городской краеведческий музей | 1 | 2009 | - | 90,41 | 0,8 | 72,32 |
| Суммарная нагрузка: |  | 8246,96 |

3.4. Абзац 13 пункта «Проектные решения» изложить в следующей редакции:

«Суммарная электрическая нагрузка (в режиме пикового энергопотребления) по планировочному элементу составит 8,25 МВт, с учетом потерь при транспортировке электроэнергии принимаем суммарную электрическую нагрузку 9,07 МВт».

3.5. Абзац 14 пункта «Проектные решения» изложить в следующей редакции:

«В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определен перечень объектов местного значения городского округа, предусмотренных к размещению:

- реконструируемые распределительные пункты РП 10 кВ - 2 объекта;

- проектируемые трансформаторные подстанции ТП 6/0,4 кВ - 5 объектов;

- проектируемые дизельные электростанции - 2 объекта

- кабельные линии электропередачи напряжением 10 кВ – 4,9 км;

- кабельные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ – 5,2 км».

## 3. Технико-экономические показатели проекта

- Подраздел 1.3. «Зона общественно-делового назначения» изложить в следующей редакции:

| 1.3 | Зона общественно-делового назначения | га | 25,8 | 33,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | 23,67 | 30,61 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Культурно-досугового назначения | га | 1,1 | 2,8 |
|  |  | % | 1,04 | 2,6 |
|  | Спортивного назначения | га | 3,3 | 5,9 |
|  |  | % | 3,02 | 5,4 |

- Подраздел 1.5. «Зона рекреационного назначения» изложить в следующей редакции:

| 1.5 | Зона рекреационного назначения в том числе: | га | 1,1 | 25,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | 0,99 | 23,79 |
|  | Озелененных территорий общего пользования | га | 1,1 | 25,2 |
|  |  | % | 0,99 | 23,12 |

- В разделе 4 «Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения» подразделы 4.5., 4.13. изложить соответственно в следующей редакции:

| 4.5 | Дома культуры | место | 198 | 398 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | место/1000 человек | 46 | 92 |
| 4.13 | Городской краеведческий музей с хранилищем музейных и архивных фондов | кв. м. общ. площади | 0 | 2009 |

- Подраздел 6.3 «Теплоснабжение» изложить в следующей редакции:

| 6.3 | Теплоснабжение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Потребление тепла в том числе на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | 120086 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | 120086 |
|  | Протяженность сетей (двухтрубная) | км | 10,9 | 12,1 |

- Подраздел 6.6 «Электроснабжение» изложить в следующей редакции:

| 6.6 | Электроснабжение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт. ч./в год | 4,12 | 5,66 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | 4,12 | 5,66 |
|  | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. | 1600 | 2200 |
|  | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | 1600 | 2200 |
|  | Протяженность сетей (6-0,4 кВ) | км | 21 | 26 |

## 4. проект межевания

1. Подраздел 4.2.2.3 «Принципы образования земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства» изложить в следующей редакции:

«Земельные участки, предоставляемые физическим и юридическим лицам для строительства, должны обеспечивать размещение строений и сооружений с учетом функциональной взаимосвязи с инженерной, транспортной и социальной инфраструктурами города.

В границы земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, должны включаться территории под зданиями и сооружениями; подъезды и проходы к зданиям и сооружениям; территории открытых площадок для временного хранения автомобилей; зеленые насаждения.

Границы и размеры земельного участка определяются в соответствии с требованиями земельного и градостроительного законодательства, градостроительных регламентов, а также с учетом красных линий, границ смежных земельных участков (при их наличии), естественных границ земельного участка.

Вывод:

По результатам проведенного анализа существующих земельных участков и на основе проекта планировки территории подготовлен проект межевания.

В соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, на которых отображаются:

1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;

2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;

3) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, условные номера образуемых земельных участков;

(п. 3 в ред. Федерального закона от 23.06.2014 N 171-ФЗ)

4) - 5) утратили силу с 1 марта 2015 года. - Федеральный закон от 23.06.2014 N 171-ФЗ;

6) границы территорий объектов культурного наследия;

7) границы зон с особыми условиями использования территорий;

8) границы зон действия публичных сервитутов.

В проекте межевания территории также должны быть указаны:

1) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;

2) образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования;

3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.

На основе подготовленного ООО «ИТП «Град» проекта межевания:

- актуализированы сведения ГКН, посредством уточнения и согласования их границ в процессе межевания территории;

- подготовлены сведения о границах земельных участков, ранее не учтенных в ГКН (в том числе под существующими многоквартирными жилыми домами);

- предложены к переформированию 5 существующих земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет (см. Приложение).

На основе подготовленного ООО «Терпланпроект» проекта внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории озера Комсомольского города Нижневартовска:

- были образованы земельные участки под строительство объектов «Тир», «Городской краеведческий музей с хранилищем музейных и архивных фондов»;

- был разработан проект межевания территории в новой редакции, определены виды разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», с учетом требований пункта 5.2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- отражена информация об образуемых земельных участках, включающая площадь и вид разрешенного использования согласно Правилам землепользования и застройки (см. Чертеж межевания);

- приведена ведомость координат поворотных точек образуемых земельных участков (см. раздел 5)».

2. Подраздел 4.3. «Технико-экономические показатели проекта межевания» изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2013 год | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проекта планировки и проекта межевания | га | 109,0 | 109,0 |
| 2 | Территории, подлежащие межеванию |  | 97,3 | 97,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1 | территории жилой застройки | га | 3,8 | 6,3 |
|  | из них: |  |  |  |
| 2.1.1 | территории многоэтажной застройки | га | 3,8 | 6,3 |
| 2.2 | территории объектов социального и культурно- бытового обслуживания | га | 26,2 | 33,6 |
| 2.3 | территории инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 4,9 | 5,3 |
| 2.4 | территории объектов рекреации | га | - | 4,8 |
| 2.5 | иные территории | га | 33,2 | 45,9 |
| 2.5 | внутриквартальные проезды |  | - | 1,3 |
| 3 | Территории, не подлежащие межеванию | га | 11,7 | 11,7 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 3.1 | Зеленые насаждения общего пользования | га | 1,93 | 1,93 |
| 3.2 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 9,77 | 9,77 |
| 3.3 | Прочие территории общего пользования | га | - | - |

## 5. ведомость координат поворотных точек границ земельных участков

- Ведомость координат поворотных точек границ земельных участков изложить в следующей редакции:

«Образуемый земельный участок с условным номером 1

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 119° 35' 45'' | 31.6 | 21061.89 | 21965.96 |
| 2 | 119° 35' 42'' | 3.58 | 21046.29 | 21993.44 |
| 3 | 208° 30' 48'' | 21.84 | 21044.52 | 21996.55 |
| 4 | 208° 30' 45'' | 6.71 | 21025.33 | 21986.12 |
| 5 | 299° 13' 8'' | 35.2 | 21019.43 | 21982.92 |
| 6 | 28° 33' 40'' | 24 | 21036.61 | 21952.2 |
| 7 | 28° 33' 41'' | 4.78 | 21057.7 | 21963.68 |

Образуемый земельный участок с условным номером 2

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 354° 22' 6'' | 11.06 | 21206.84 | 21779.21 |
| 2 | 354° 59' 45'' | 4.82 | 21217.84 | 21778.12 |
| 3 | 355° 3' 3'' | 14.38 | 21222.64 | 21777.7 |
| 4 | 358° 10' 11'' | 7.78 | 21236.97 | 21776.46 |
| 5 | 357° 34' 42'' | 10.43 | 21244.75 | 21776.21 |
| 6 | 357° 34' 16'' | 25.97 | 21255.17 | 21775.77 |
| 7 | 267° 47' 29'' | 6.48 | 21281.12 | 21774.67 |
| 8 | 260° 21' 29'' | 7.34 | 21280.87 | 21768.19 |
| 9 | 266° 20' 46'' | 8.79 | 21279.64 | 21760.95 |
| 10 | 232° 50' 9'' | 3.16 | 21279.08 | 21752.18 |
| 11 | 269° 10' 30'' | 38.21 | 21277.17 | 21749.66 |
| 12 | 268° 27' 33'' | 37.92 | 21276.62 | 21711.46 |
| 13 | 270° 0' 0'' | 2.12 | 21275.6 | 21673.55 |
| 14 | 270° 0' 0'' | 0.53 | 21275.6 | 21671.43 |
| 15 | 258° 1' 26'' | 0.67 | 21275.6 | 21670.9 |
| 16 | 227° 39' 51'' | 1.54 | 21275.46 | 21670.24 |
| 17 | 191° 5' 50'' | 7.63 | 21274.42 | 21669.1 |
| 18 | 265° 52' 59'' | 6.55 | 21266.93 | 21667.63 |
| 19 | 266° 13' 17'' | 8.35 | 21266.46 | 21661.1 |
| 20 | 260° 4' 29'' | 54.13 | 21265.91 | 21652.77 |
| 21 | 258° 41' 48'' | 1.89 | 21256.58 | 21599.45 |
| 22 | 260° 5' 42'' | 2.79 | 21256.21 | 21597.6 |
| 23 | 333° 55' 58'' | 113.1 | 21255.73 | 21594.85 |
| 24 | 333° 56' 15'' | 53.64 | 21357.33 | 21545.15 |
| 25 | 62° 20' 32'' | 19.99 | 21405.52 | 21521.58 |
| 26 | 63° 58' 17'' | 18.73 | 21414.8 | 21539.29 |
| 27 | 64° 14' 25'' | 17.81 | 21423.02 | 21556.12 |
| 28 | 63° 56' 32'' | 43.46 | 21430.76 | 21572.16 |
| 29 | 63° 51' 58'' | 2.29 | 21449.85 | 21611.2 |
| 30 | 63° 57' 38'' | 20.5 | 21450.86 | 21613.26 |
| 31 | 63° 50' 57'' | 19.7 | 21459.86 | 21631.68 |
| 32 | 63° 56' 10'' | 13.38 | 21468.54 | 21649.36 |
| 33 | 64° 2' 16'' | 39.06 | 21474.42 | 21661.38 |
| 34 | 64° 0' 25'' | 120.98 | 21491.52 | 21696.5 |
| 35 | 63° 56' 28'' | 11.11 | 21544.54 | 21805.24 |
| 36 | 180° 15' 36'' | 6.48 | 21549.42 | 21815.22 |
| 37 | 179° 44' 43'' | 110.36 | 21542.94 | 21815.19 |
| 38 | 89° 34' 59'' | 74.26 | 21432.58 | 21815.68 |
| 39 | 178° 31' 44'' | 10.12 | 21433.12 | 21889.94 |
| 40 | 178° 31' 34'' | 57.56 | 21423 | 21890.2 |
| 41 | 269° 11' 33'' | 7.79 | 21365.46 | 21891.68 |
| 42 | 180° 10' 16'' | 43.13 | 21365.35 | 21883.89 |
| 43 | 180° 10' 27'' | 115.22 | 21322.22 | 21883.76 |
| 44 | 270° 0' 0'' | 66.83 | 21207 | 21883.41 |
| 45 | 270° 0' 0'' | 9.92 | 21207 | 21816.58 |
| 46 | 270° 0' 0'' | 15.62 | 21207 | 21806.66 |
| 47 | 269° 12' 32'' | 11.84 | 21207 | 21791.04 |

Образуемый земельный участок с условным номером 3

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 268° 38' 5'' | 36.98 | 21916.14 | 22233.18 |
| 2 | 268° 38' 5'' | 73.4 | 21915.26 | 22196.21 |
| 3 | 268° 38' 5'' | 73.4 | 21913.51 | 22122.83 |
| 4 | 358° 38' 21'' | 24.16 | 21911.76 | 22049.45 |
| 5 | 63° 55' 59'' | 113.05 | 21935.92 | 22048.87 |
| 6 | 130° 0' 2'' | 108.04 | 21985.59 | 22150.42 |

Образуемый земельный участок с условным номером 4

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 114° 54' 51'' | 22.86 | 21422.96 | 22597.1 |
| 2 | 115° 6' 13'' | 28.19 | 21413.34 | 22617.83 |
| 3 | 118° 23' 20'' | 56.65 | 21401.37 | 22643.36 |
| 4 | 208° 53' 3'' | 162.41 | 21374.44 | 22693.2 |
| 5 | 298° 53' 13'' | 106.32 | 21232.23 | 22614.74 |
| 6 | 28° 53' 13'' | 71.36 | 21283.59 | 22521.65 |
| 7 | 28° 53' 13'' | 68.16 | 21346.08 | 22556.12 |
| 8 | 25° 3' 38'' | 18.99 | 21405.76 | 22589.05 |

Образуемый земельный участок с условным номером 5

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 269° 9' 26'' | 51.32 | 21055.57 | 21706.32 |
| 2 | 179° 58' 5'' | 18.01 | 21054.82 | 21655 |
| 3 | 89° 0' 41'' | 113.75 | 21036.81 | 21655.01 |
| 4 | 358° 50' 2'' | 30.01 | 21038.77 | 21768.74 |
| 5 | 269° 0' 6'' | 61.23 | 21068.78 | 21768.13 |
| 6 | 182° 48' 18'' | 12.15 | 21067.71 | 21706.91 |

Образуемый земельный участок с условным номером 6

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28° 17' 42'' | 52.36 | 21082.29 | 22012.82 |
| 2 | 118° 45' 16'' | 68.32 | 21128.39 | 22037.64 |
| 3 | 207° 33' 23'' | 52.81 | 21095.53 | 22097.53 |
| 4 | 299° 29' 17'' | 15.81 | 21048.71 | 22073.1 |
| 5 | 299° 0' 47'' | 53.2 | 21056.49 | 22059.34 |

Образуемый земельный участок с условным номером 7

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 119° 0' 39'' | 29.44 | 21141.18 | 21944.73 |
| 2 | 29° 39' 47'' | 33.58 | 21126.9 | 21970.48 |
| 3 | 118° 45' 14'' | 6.55 | 21156.08 | 21987.1 |
| 4 | 118° 21' 53'' | 5.7 | 21152.93 | 21992.84 |
| 5 | 118° 45' 16'' | 45.37 | 21150.22 | 21997.86 |
| 6 | 208° 17' 42'' | 52.36 | 21128.39 | 22037.64 |
| 7 | 208° 17' 42'' | 40.89 | 21082.29 | 22012.82 |
| 8 | 299° 35' 45'' | 31.6 | 21046.29 | 21993.44 |
| 9 | 299° 3' 37'' | 9.19 | 21061.89 | 21965.96 |
| 10 | 321° 2' 43'' | 19.16 | 21066.35 | 21957.93 |
| 11 | 358° 53' 36'' | 59.94 | 21081.25 | 21945.89 |

Образуемый земельный участок с условным номером 8

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 118° 28' 17'' | 40.85 | 21003.2 | 21996.7 |
| 2 | 208° 53' 20'' | 46.59 | 20983.73 | 22032.61 |
| 3 | 299° 3' 56'' | 40.92 | 20942.94 | 22010.1 |
| 4 | 28° 58' 13'' | 46.16 | 20962.82 | 21974.34 |

Образуемый земельный участок с условным номером 9

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28° 30' 48'' | 21.84 | 21025.33 | 21986.12 |
| 2 | 299° 35' 42'' | 3.58 | 21044.52 | 21996.55 |
| 3 | 28° 17' 42'' | 40.89 | 21046.29 | 21993.44 |
| 4 | 119° 0' 47'' | 53.2 | 21082.29 | 22012.82 |
| 5 | 209° 44' 20'' | 8.14 | 21056.49 | 22059.34 |
| 6 | 210° 18' 30'' | 12.6 | 21049.42 | 22055.3 |
| 7 | 119° 42' 51'' | 12.71 | 21038.54 | 22048.94 |
| 8 | 111° 46' 27'' | 0.86 | 21032.24 | 22059.98 |
| 9 | 120° 31' 21'' | 3.19 | 21031.92 | 22060.78 |
| 10 | 208° 43' 33'' | 35.09 | 21030.3 | 22063.52 |
| 11 | 208° 33' 40'' | 5.95 | 20999.53 | 22046.66 |
| 12 | 298° 16' 3'' | 65.5 | 20994.3 | 22043.82 |

Образуемый земельный участок с условным номером 10

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 130° 0' 2'' | 111.07 | 21552.27 | 22666.83 |
| 2 | 208° 53' 3'' | 107.56 | 21480.87 | 22751.91 |
| 3 | 298° 23' 19'' | 57.78 | 21386.69 | 22699.96 |
| 4 | 294° 58' 44'' | 50.88 | 21414.17 | 22649.12 |
| 5 | 25° 1' 35'' | 6.7 | 21435.65 | 22603.01 |
| 6 | 28° 53' 18'' | 123.19 | 21441.72 | 22605.84 |
| 7 | 28° 44' 20'' | 3.06 | 21549.59 | 22665.36 |

Образуемый земельный участок с условным номером 11

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 38° 31' 24'' | 18.87 | 21012.04 | 21857.41 |
| 2 | 27° 16' 14'' | 4.41 | 21026.8 | 21869.16 |
| 3 | 118° 47' 35'' | 13.58 | 21030.72 | 21871.18 |
| 4 | 119° 6' 10'' | 2.02 | 21024.18 | 21883.08 |
| 5 | 28° 47' 29'' | 6.19 | 21023.2 | 21884.84 |
| 6 | 118° 52' 58'' | 11.72 | 21028.62 | 21887.82 |
| 7 | 34° 48' 40'' | 0.8 | 21022.96 | 21898.08 |
| 8 | 29° 12' 25'' | 13.4 | 21023.62 | 21898.54 |
| 9 | 300° 20' 47'' | 26.17 | 21035.32 | 21905.08 |
| 10 | 300° 1' 46'' | 1.04 | 21048.54 | 21882.5 |
| 11 | 296° 39' 26'' | 0.11 | 21049.06 | 21881.6 |
| 12 | 29° 33' 30'' | 15.92 | 21049.11 | 21881.5 |
| 13 | 119° 26' 51'' | 67.58 | 21062.96 | 21889.36 |
| 14 | 30° 8' 32'' | 7.96 | 21029.73 | 21948.21 |
| 15 | 119° 13' 8'' | 35.2 | 21036.61 | 21952.2 |
| 16 | 119° 15' 7'' | 4.44 | 21019.43 | 21982.92 |
| 17 | 208° 53' 25'' | 95.54 | 21017.26 | 21986.8 |
| 18 | 298° 51' 48'' | 28.07 | 20933.61 | 21940.64 |
| 19 | 299° 6' 24'' | 15.9 | 20947.16 | 21916.06 |
| 20 | 26° 53' 28'' | 1.64 | 20954.89 | 21902.17 |
| 21 | 29° 42' 13'' | 0.48 | 20956.36 | 21902.91 |
| 22 | 29° 0' 44'' | 15.2 | 20956.78 | 21903.15 |
| 23 | 28° 58' 54'' | 7.3 | 20970.07 | 21910.52 |
| 24 | 28° 59' 15'' | 2.33 | 20976.46 | 21914.06 |
| 25 | 28° 56' 9'' | 1.28 | 20978.5 | 21915.19 |
| 26 | 299° 2' 20'' | 35.54 | 20979.62 | 21915.81 |
| 27 | 299° 5' 33'' | 4.26 | 20996.87 | 21884.74 |
| 28 | 298° 57' 33'' | 3.63 | 20998.94 | 21881.02 |
| 29 | 299° 2' 50'' | 4.86 | 21000.7 | 21877.84 |
| 30 | 299° 1' 48'' | 18.51 | 21003.06 | 21873.59 |

Образуемый земельный участок с условным номером 12

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 82° 18' 5'' | 9.78 | 21123.25 | 21647.71 |
| 2 | 82° 38' 35'' | 8.04 | 21124.56 | 21657.4 |
| 3 | 9° 23' 8'' | 11.66 | 21125.59 | 21665.38 |
| 4 | 11° 58' 38'' | 6.16 | 21137.09 | 21667.28 |
| 5 | 87° 15' 51'' | 0.62 | 21143.12 | 21668.56 |
| 6 | 87° 26' 28'' | 35.62 | 21143.15 | 21669.18 |
| 7 | 88° 3' 17'' | 15.32 | 21144.74 | 21704.76 |
| 8 | 88° 12' 27'' | 31.33 | 21145.26 | 21720.07 |
| 9 | 87° 7' 56'' | 5.6 | 21146.24 | 21751.39 |
| 10 | 87° 14' 20'' | 12.04 | 21146.52 | 21756.98 |
| 11 | 87° 19' 19'' | 1.07 | 21147.1 | 21769 |
| 12 | 88° 3' 28'' | 0.89 | 21147.15 | 21770.07 |
| 13 | 87° 18' 5'' | 8.07 | 21147.18 | 21770.96 |
| 14 | 87° 17' 21'' | 10.57 | 21147.56 | 21779.02 |
| 15 | 189° 47' 26'' | 80.32 | 21148.06 | 21789.58 |
| 16 | 269° 0' 6'' | 7.79 | 21068.91 | 21775.92 |
| 17 | 269° 0' 6'' | 61.23 | 21068.78 | 21768.13 |
| 18 | 182° 48' 18'' | 12.15 | 21067.71 | 21706.91 |
| 19 | 269° 9' 26'' | 51.32 | 21055.57 | 21706.32 |
| 20 | 0° 0' 26'' | 18.9 | 21054.82 | 21655 |
| 21 | 352° 58' 23'' | 36.85 | 21073.72 | 21655 |
| 22 | 347° 52' 6'' | 13.25 | 21110.29 | 21650.49 |

Образуемый земельный участок с условным номером 13

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 29° 28' 56'' | 31.05 | 21071.65 | 21873.96 |
| 2 | 118° 44' 40'' | 75.74 | 21098.68 | 21889.24 |
| 3 | 29° 9' 3'' | 4.69 | 21062.26 | 21955.65 |
| 4 | 119° 3' 37'' | 9.19 | 21066.35 | 21957.93 |
| 5 | 208° 33' 40'' | 28.78 | 21061.89 | 21965.96 |
| 6 | 210° 8' 32'' | 7.96 | 21036.61 | 21952.2 |
| 7 | 299° 26' 51'' | 67.58 | 21029.73 | 21948.21 |
| 8 | 299° 26' 52'' | 17.68 | 21062.96 | 21889.36 |
| 1 | 298° 34' 54'' | 43.6 | 21081.25 | 21945.89 |
| 2 | 29° 15' 30'' | 15.59 | 21102.11 | 21907.6 |
| 3 | 300° 33' 56'' | 14.24 | 21115.71 | 21915.22 |
| 4 | 29° 28' 55'' | 17.62 | 21122.95 | 21902.96 |
| 5 | 119° 2' 34'' | 24.47 | 21138.29 | 21911.63 |
| 6 | 29° 14' 53'' | 15.58 | 21126.41 | 21933.03 |
| 7 | 73° 54' 36'' | 4.26 | 21140 | 21940.64 |
| 8 | 178° 53' 36'' | 59.94 | 21141.18 | 21944.73 |

Образуемый земельный участок с условным номером 14

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0° 8' 48'' | 22.98 | 21322.63 | 21914.53 |
| 2 | 89° 22' 21'' | 37.44 | 21345.61 | 21914.59 |
| 3 | 359° 13' 3'' | 32.1 | 21346.02 | 21952.03 |
| 4 | 269° 13' 21'' | 30.19 | 21378.12 | 21951.59 |
| 5 | 358° 36' 14'' | 45.92 | 21377.71 | 21921.4 |
| 6 | 268° 49' 10'' | 30.09 | 21423.62 | 21920.28 |
| 7 | 358° 31' 44'' | 10.12 | 21423 | 21890.2 |
| 8 | 89° 35' 8'' | 60.78 | 21433.12 | 21889.94 |
| 9 | 89° 33' 39'' | 5.23 | 21433.56 | 21950.72 |
| 10 | 90° 0' 0'' | 0.88 | 21433.6 | 21955.95 |
| 11 | 180° 3' 0'' | 111.16 | 21433.6 | 21956.83 |
| 12 | 270° 15' 7'' | 42.2 | 21322.44 | 21956.73 |

Образуемый земельный участок с условным номером 15

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 120° 18' 11'' | 16.26 | 21054.43 | 22523.52 |
| 2 | 181° 30' 27'' | 17.13 | 21046.23 | 22537.56 |
| 3 | 177° 51' 24'' | 17.14 | 21029.1 | 22537.11 |
| 4 | 173° 55' 51'' | 18.22 | 21011.97 | 22537.75 |
| 5 | 177° 19' 18'' | 5.41 | 20993.86 | 22539.67 |
| 6 | 183° 19' 58'' | 6.5 | 20988.45 | 22539.93 |
| 7 | 188° 48' 36'' | 3.25 | 20981.96 | 22539.55 |
| 8 | 188° 17' 18'' | 17.26 | 20978.75 | 22539.05 |
| 9 | 208° 49' 10'' | 6 | 20961.67 | 22536.56 |
| 10 | 298° 42' 18'' | 12.55 | 20956.41 | 22533.67 |
| 11 | 28° 44' 10'' | 11.01 | 20962.44 | 22522.66 |
| 12 | 357° 20' 26'' | 42.92 | 20972.09 | 22527.95 |
| 13 | 357° 19' 5'' | 8.31 | 21014.96 | 22525.96 |
| 14 | 357° 9' 22'' | 6.47 | 21023.26 | 22525.57 |
| 15 | 355° 59' 51'' | 24.77 | 21029.72 | 22525.25 |

Образуемый земельный участок с условным номером 16

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 119° 11' 39'' | 48.06 | 20999.53 | 22046.66 |
| 2 | 207° 57' 35'' | 76.39 | 20976.09 | 22088.61 |
| 3 | 298° 57' 24'' | 42.32 | 20908.62 | 22052.79 |
| 4 | 208° 38' 0'' | 32.35 | 20929.11 | 22015.76 |
| 5 | 298° 56' 15'' | 7.16 | 20900.71 | 22000.26 |
| 6 | 29° 10' 22'' | 24.25 | 20904.18 | 21993.99 |
| 7 | 28° 51' 45'' | 78.73 | 20925.35 | 22005.81 |
| 8 | 28° 33' 37'' | 5.95 | 20994.3 | 22043.82 |

Образуемый земельный участок с условным номером 17

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 207° 57' 35'' | 32.3 | 20908.62 | 22052.79 |
| 2 | 298° 53' 12'' | 42.7 | 20880.08 | 22037.65 |
| 3 | 28° 38' 0'' | 32.35 | 20900.71 | 22000.26 |
| 4 | 118° 57' 24'' | 42.32 | 20929.11 | 22015.76 |

Образуемый земельный участок с условным номером 18

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 118° 54' 51'' | 96.32 | 20965.56 | 22146.36 |
| 2 | 208° 52' 25'' | 56.67 | 20918.99 | 22230.66 |
| 3 | 121° 18' 46'' | 11.56 | 20869.37 | 22203.3 |
| 4 | 121° 7' 26'' | 1.01 | 20863.36 | 22213.18 |
| 5 | 208° 8' 19'' | 15.01 | 20862.84 | 22214.04 |
| 6 | 208° 9' 14'' | 21.62 | 20849.6 | 22206.96 |
| 7 | 208° 6' 26'' | 30.9 | 20830.54 | 22196.76 |
| 8 | 207° 51' 22'' | 2.56 | 20803.28 | 22182.2 |
| 9 | 298° 53' 10'' | 110.74 | 20801.02 | 22181 |
| 10 | 29° 17' 57'' | 127.34 | 20854.51 | 22084.04 |

Образуемый земельный участок с условным номером 19

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 118° 53' 13'' | 106.32 | 21283.59 | 22521.65 |
| 2 | 208° 53' 3'' | 52.07 | 21232.23 | 22614.74 |
| 3 | 298° 53' 10'' | 106.33 | 21186.64 | 22589.59 |
| 4 | 28° 53' 13'' | 52.08 | 21238 | 22496.49 |

# Text boxes

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ОЗЕРА КОМСОМОЛЬСКОГО

ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ООО «Терпланпроект»

2015