от 27.04.2021 №338

Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания              территории Восточного планировочного района (V очередь строительства) города Нижневартовска в части квартала 40

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, на основании письма закрытого акционерного общества "Нижневартовскстройдеталь" от 07.04.2021 №03-05/1075:

1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории Восточного планировочного района (V очередь строительства) города Нижневартовска в части квартала 40, разработанные обществом с ограниченной ответственностью "СибЗНИИЭП-проект", город Новосибирск, согласно приложениям 1, 2.

2. Департаменту строительства администрации города (В.П. Ситников), департаменту муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города (Т.А. Шилова) при принятии решений, подготовке и согласовании документации на размещение объектов капитального строительства руководствоваться утвержденными проектом планировки территории и проектом межевания территории Восточного планировочного района (V очередь строительства) города Нижневартовска в части квартала 40.

3. Департаменту строительства администрации города разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска в рубрике "Документация по планировке и межеванию территорий" в течение семи дней со дня его подписания.

4. Департаменту общественных коммуникаций администрации города (С.В. Селиванова) обеспечить опубликование постановления в газете "Варта"              в течение семи дней со дня его подписания.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города, директора департамента строительства администрации города В.П. Ситникова.

Глава города                                                                                            В.В. Тихонов

Приложение 1 к постановлению

администрации города

от 27.04.2021 №338

Проект

планировки территории и проект межевания территории

Восточного планировочного района (V очередь строительства)

города Нижневартовска в части квартала 40

I. Положение

о размещении объектов капитального строительства

и характеристиках планируемого развития территории

1. Общие положения

Проект планировки территории и проект межевания территории Восточного планировочного района (V очередь строительства) города Нижневартовска в части квартала 40 (далее - Проекты) разработаны с целью обеспечения устойчивого развития территории города Нижневартовска.

Проектируемая территория квартала 40 находится в восточной части города Нижневартовска, ограничена с юго-запада ранее запроектированной улицей Северной (общегородского значения), с северо-запада перспективным продолжением улицы Героев Самотлора (районного значения), с северо-востока и юго-востока перспективной улицей №25 (местного значения).

В границах земельного участка площадью 131 915 кв.м с кадастровым номером 86:11:0202001:6117 Проектами предусмотрена многоэтажная жилая застройка со встроенно-пристроенными объектами обслуживания местного значения, отдельно стоящим зданием детского сада на 320 мест, озелененными бульваром и сквером, открытыми автостоянками.

В границах красных линий квартала 40 установлена единая территориальная зона застройки многоэтажными жилыми домами (ЖЗ 101)             со следующими основными видами разрешенного использования:

- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);

- дошкольное, начальное и среднее общее образование;

- оказание социальной помощи населению, оказание услуг связи;

- бытовое обслуживание, банковская и страховая деятельность;

- объекты культурно-досуговой деятельности, государственное управление;

- амбулаторно-поликлиническое обслуживание;

- общественное питание, магазины;

- площадки для занятий спортом;

- обеспечение внутреннего правопорядка;

- предоставление коммунальных услуг;

- административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг;

- хранение автотранспорта;

- земельные участки (территории) общего пользования.

Многоэтажная жилая застройка предусматривает 10- и 17-этажные панельные многосекционные жилые дома 112 серии (со встроенно-пристроенными общественными предприятиями обслуживания) в виде жилых групп с дворами без транспорта. Между территориями многоэтажной жилой застройки и детским садом на 320 мест предусмотрена озелененная территория общего пользования, которая в виде пешеходного бульвара и сквера представляет собой прогулочную зону, объединяющую территории кварталов 40, 41 с перспективной общественной зоной города в единую архитектурно-планировочную композицию.

В границах проектируемой территории квартала 40 предусмотрены объекты обслуживания местного уровня (повседневного обслуживания), приведенные в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование учреждения | Единица измерения | Норма на 1 000 человек | Требуется | По проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аптеки | объектов | 1 с радиусом обслуживания 300 м | 1 | 1 |
| 2. | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | кв.м общей площади | 80 | 284 | 300 |
| 3. | Универсальные библиотеки | объектов | 1 с радиусом обслуживания 500 м | 1 | 1 |
| 4. | Магазины продовольственных товаров | кв.м торговой площади | 70 | 249 | 260 |
| 5. | Магазины непродовольственных товаров | кв.м торговой площади | 30 | 107 | 120 |
| 6. | Предприятия общественного питания | мест | 8 | 29 | 30 |
| 7. | Предприятия бытового обслуживания населения | рабочих мест | 2 | 8 | 10 |
| 8. | Отделения банков | операционное место | 1 на 2 - 3 тыс. чел. | 2 | 2 |
| 9. | Отделения связи | объектов | 1 на 9 тыс. чел. | 1 | 1 |
| 10. | Жилищно-эксплуатационные организации | объектов | 1 на микрорайон с населением до 20 тыс. чел. | 1 | 1 |

На территории озелененного сквера в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования города Нижневартовска (далее - МНГП) предусмотрена площадка для выгула собак ориентировочной площадью 500 кв.м.

2. Характеристика планируемого развития территории

Проект выполнен с учетом генерального плана города Нижневартовска, Правил землепользования и застройки на территории города Нижневартовска.

В основу архитектурно-планировочной композиции проектируемой территории вошла многоэтажная жилая застройка.

Из 10-этажных жилых домов предусмотрены прямоугольные жилые дворы без транспорта, изолированные от холодных зимних ветров, шума                      и загазованности городского транспорта, транзитных проездов и проходов,            в центре которых размещены элементы благоустройства (пешеходные тротуары, детские игровые площадки, площадки для отдыха взрослого населения и физкультурные площадки) в соответствии с требованиями МНГП.

Из 17-этажных блок-секций запроектированы отдельные жилые дома                в виде высотных акцентов на важных в градостроительном отношении земельных участках (в центральной части V очереди строительства Восточного планировочного района и на замыкании магистральной улицы районного значения - улицы Салманова).

С целью создания максимально комфортной среды для жителей                    (по микроклимату и масштабности) и изоляции земельных участков каждого жилого дома от нежелательных автотранспортных и пешеходных потоков применены многосекционные жилые дома с угловыми блок-секциями.

Вдоль фасадов всех проектируемых жилых домов предусмотрены проезды или тротуары с возможностью проезда шириной от 4,2 до 6 метров             на расстоянии от 5 до 10 метров от стен для обеспечения проезда пожарной техники и доступа пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру.

Предприятия общественного назначения, встроенные в проектируемые жилые дома, размещены со стороны окружающих улиц для обеспечения удобного подъезда, загрузки и парковки автомобильного транспорта, а также для исключения въездов, загрузки и парковок внутри жилых зон.

В результате принятого архитектурно-планировочного решения квартала 40 определились следующие технико-экономические показатели проектируемой жилой застройки:

- общая площадь квартир составляет 106 400 кв.м;

- средняя жилищная обеспеченность (для стандартного жилья) -               30 кв.м/чел.;

- расчетная численность населения - 3 550 человек;

- количество квартир (согласно планировкам типовых блок-секций               112 серии) составляет 1 995 штук.

3. Система озеленения и рекреации

Планируемая площадь территорий озеленения общего пользования составит 3,86 га, что обеспечит 10,9 кв.м на 1 жителя и будет удовлетворять требованиям МНГП (не менее 6 кв.м/чел.).

Озеленение предусмотрено с использованием новых посадок лиственных и хвойных пород деревьев, кустарников, разбивкой газонов, цветников. Используются все виды местных, устойчивых в данных условиях, пород деревьев и кустарников (кедр сибирский, черемуха, сосна, лиственница сибирская, береза, рябина, ель, ольха, ива и др.). Для формирования нового почвенного покрова целесообразно использовать разложившийся низинный торф, сбор которого необходимо предусматривать перед проведением инженерной подготовки территории.

4. Формирование улично-дорожной сети

и организация движения транспорта

В соответствии с генеральным планом города Нижневартовска                   в Проектах предусмотрено формирование участков городских улиц, примыкающих к красным линиям квартала 40 со всех его сторон.

В границах красных линий улицы Северной предусмотрено три въезда            в квартал 40, открытые автостоянки и дополнительный тротуар вдоль красной линии с переходами на другую сторону улицы.

Проектом планировки территории предусмотрен дополнительный участок продолжения магистральной улицы общегородского значения - улицы Северной (от улицы Салманова до улицы №25).

Для обеспечения системой транспортной развязки предусмотрены:

- участок продолжения магистральной улицы районного значения - улицы Героев Самотлора (от перекрестка с улицей Северной до перекрестка с улицей №25);

- новая улица местного значения в жилой застройке - улица №25            (от перекрестка с улицей Северной до перекрестка с улицей Героев Самотлора);

- внутриквартальные проезды.

Ширина улиц Северной и Героев Самотлора - 15 метров (по две полосы движения в каждом направлении).

Проектируемая улица №25 и проектируемые внутриквартальные проезды предназначены для движения индивидуального транспорта, а также грузового              и специального транспорта, обслуживающего территории кварталов. Ширина проезжей части улицы планируется в три полосы движения: по одной полосе движения в каждом направлении при условии остановки транспортных средств с одной стороны проезжей части. Радиусы закругления проезжих частей -              не менее 12 метров.

Внутриквартальная сеть представлена двухполосными проездами шириной не менее 6 метров для обеспечения разъезда встречных машин                   и проезда спецтехники. Радиусы закругления проезжих частей - не менее                      8 метров.

Проезд к объектам застройки предусмотрен непосредственно с городских улиц либо по внутриквартальным проездам. При этом предусматривается возможность обеспечения не менее двух въездов/выездов с участков общественной и жилой застройки.

Проектами предусмотрено асфальтобетонное покрытие проезжей части улично-дорожной сети; тротуаров и пешеходных площадей - тротуарной бетонной плиткой.

Основные параметры улично-дорожной сети представлены в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование улицы | Планируемые мероприятия | Длина в границах проектирования (м) | Число полос движения | Ширина (м) | Площадь проезжей части (кв.м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в красных линиях | проезжей части | тротуаров |  |
| Магистральные улицы общегородского значения |
| Северная | ранее запроектированное строительство | 520 | 4 | 83 | 15 | 3х3 | 7 800 |
| Северная | новое проектирование и строительство | 220 | 4 | 80 | 15 | 2х3 | 3 300 |
| Всего |  | 740 |  |  |  |  | 11 100 |
| Магистральные улицы районного значения |
| Героев Самотлора | новое проектирование и строительство | 380 | 4 | 85 | 15 | 2х3 | 5 700 |
| Всего |  | 380 |  |  |  |  | 5 700 |
| Итого магистральных улиц | 1 120 |  |  |  |  | 16 800 |
| Улицы местного значения в жилой застройке |
| №25 | новое проектирование и строительство | 700 | 3 | 40 | 10,5 | 2х3 | 7 350 |
| Всего |  | 700 |  |  |  |  | 7 350 |
| Итого улиц местного значения | 1 820 |  |  |  |  | 24 150 |

На всех улицах согласно генеральному плану города Нижневартовска Проектами предусматривается регулируемое движение транспорта. Пересечения проездов с улицами - саморегулируемые.

5. Организация пешеходного движения

и мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения

В границах красных линий улиц общегородского, районного и местного значения Проектами предусмотрены тротуары и велодорожки шириной             не менее 3 метров.

Переходы через проезжую часть магистральных улиц общегородского           и районного значения предусмотрены у перекрестков и остановок общественного транспорта в одном уровне в условиях организации регулируемого движения.

На пешеходных переходах через жилые улицы предусмотрены нерегулируемые переходы, оборудованные необходимыми дорожными знаками и средствами ограничения скорости движения транспорта.

Для пешеходных связей с основными предприятиями обслуживания               и остановочными пунктами общественного транспорта предусмотрены тротуары шириной 3 и 6 метров.

Вдоль внутриквартальных проездов со стороны жилых домов для разделения транспортных и пешеходных потоков предусмотрены тротуары шириной 1,5 и 3 метра.

Внутри "жилых дворов без транспорта" предусмотрены тротуары                     с твердым покрытием шириной 4,2 и 6 метров, обеспечивающие возможность проезда и установки пожарной техники на нормативном расстоянии (от 5 до 8 метров для 10-этажных домов и от 8 до 10 метров для 17-этажных домов)                    от стен зданий.

Также Проектами предусмотрено обеспечение беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения по территории с доступом                 к местам общего пользования, зонам отдыха, остановочным пунктам пассажирского транспорта, входным узлам объектов проживания и социально-культурного обслуживания населения. Пути движения предусмотрены                    по тротуарам и пандусам с твердым покрытием с соблюдением нормативных требований по ширине путей передвижения, уклонам и дорожным покрытиям     в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 "Доступность зданий                 и сооружений для маломобильных групп населения".

6. Хранение и обслуживание индивидуального транспорта

Проектами предусматриваются открытые парковочные места для хранения личных транспортных средств жителей квартала 40, а также для временного хранения автотранспорта при объектах общественного назначения согласно требованиям пункта 5 раздела III МНГП.

Для хранения личных транспортных средств жителей квартала 40 предусмотрены открытые неохраняемые автостоянки (из расчета не менее 429 машино-мест на 1 000 жителей) в границах земельных участков жилых домов, на территориях примыкающих улиц и открытые площадки для хранения индивидуального автотранспорта, расположенные на отдельных земельных участках (в том числе муниципальных и коммерческих), с учетом обеспечения нормативного расстояния доступности не более 580 метров от входов в жилые дома.

Для временного хранения автотранспорта при объектах общественного назначения предусмотрены открытые парковочные места на территориях примыкающих улиц (из расчета не менее установленных пунктом 5 раздела III МНГП).

Размеры открытых парковочных мест без учета проездов соответствуют положениям Региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также требованиям              СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения": для обычных легковых автомобилей - 2,5 х 5 метров, для легковых автомобилей инвалидов - 3,6 х 6 метров.

Для обеспечения требуемого количества парковочных мест для проектируемых жилых домов в квартале 40 Проектами предусмотрены автостоянки 3 типов общей вместимостью 1 530 машино-мест, что на 7 машино-мест превышает расчетную вместимость:

- 1-й тип: открытые неохраняемые автостоянки в границах земельных участков жилых домов общей вместимостью 1 280 машино-мест разделены                 на участки вместимостью не более 50 машино-мест и размещены вдоль проездов на нормативном расстоянии (не менее 15 метров) от проектируемых жилых домов согласно таблице 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;

- 2-й тип: открытые неохраняемые автостоянки на территориях примыкающих улиц общей вместимостью 100 машино-мест размещены                      с учетом нормативного расстояния (не менее 15 метров) от проектируемых жилых домов согласно таблице 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;

- 3-й тип: открытая охраняемая площадка для хранения индивидуального автотранспорта, расположенная на отдельном земельном участке соседней общественно-деловой зоны V очереди строительства Восточного планировочного района, общей вместимостью 300 машино-мест рассчитана                 на обслуживание жителей квартала 40 (150 машино-мест) и перспективного квартала 41 (150 машино-мест) (с учетом обеспечения нормативного расстояния доступности - не более 580 метров от входов в жилые дома).

Расчет вместимости парковочных мест для учреждений и предприятий обслуживания представлен в таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Наименование учреждения (предприятия) | Норма расчета (мест) | Требуемое количество машино-мест |
| --- | --- | --- | --- |
| Отдельно стоящие |
| 1. | Детский сад на 320 мест | 7 на 100 мест | 23 |
| Встроенные в жилые дома |
| 2. | Аптека на 100 кв.м общей площади | 2 на 100 кв.м | 2 |
| 3. | Библиотека на 100 кв.м общей площади | 2 на 100 кв.м | 2 |
| 4. | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий на 300 кв.м общей площади | 1 на 30 кв.м | 10 |
| 5. | Магазины на 380 кв.м торговой площади | 1 на 50 кв.м | 8 |
| 6. | Кафе на 30 посадочных мест | 1 на 5 мест | 6 |
| 7. | Предприятия бытового обслуживания на 10 рабочих мест | 5 на 10 рабочих мест | 5 |
| 8. | Жилищно-эксплуатационная организация на 100 кв.м общей площади | 1 на 40 кв.м | 3 |
| 9. | Отделение банка на 100 кв.м (5 посетителей) | 4 на 10 посетителей | 2 |
| 10. | Отделение связи на 100 кв.м (5 посетителей) | 4 на 10 посетителей | 2 |
|  | Итого |  | 63 |

7. Инженерная подготовка территории

Учитывая сложность природных условий территории квартала 40, при размещении на ней объектов капитального строительства необходимо предусмотреть проведение следующих мероприятий по инженерной подготовке:

- мелиоративные работы по осушению болот;

- освоение осушенных участков болот;

- организация поверхностного стока методами вертикальной планировки; устройство ливневой канализации, обеспечивающей сбор и подачу загрязненных порций поверхностного стока на очистные сооружения;

- понижение и поддержание проектного уровня грунтовых вод закрытой системой постоянных горизонтальных дренажей вдоль магистральных сетей,           а также внутри кварталов.

Выбор одного или комплекса указанных мероприятий должен производиться на основе технико-экономического анализа с учетом прогнозируемого уровня подземных вод, конструктивных и технологических особенностей, ответственности и расчетного срока эксплуатации проектируемого сооружения, надежности и стоимости водозащитных мероприятий и т.п. Перечисленные мероприятия должны выполняться                 на стадиях архитектурно-строительного проектирования, строительства                         и эксплуатации зданий и сооружений.

Для приведения площадки в состояние, допускающее строительство, инженерной подготовкой предусмотрены следующие мероприятия:

- освоение участков болот (с мощностью торфа от 0,5 до 2,1 метра) методом выторфовывания с заменой торфа минеральным грунтом                                с уплотнением (К = 1,07) на территории площадью 27 000 кв.м (объемом 27 000/28 890 куб.м);

- организация поверхностного стока методами вертикальной планировки (насыпь минерального грунта с уплотнением (К = 1,07) - 189 200 куб.м);

- понижение и поддержание проектного уровня грунтовых вод закрытой системой постоянных горизонтальных дренажей вдоль магистральных сетей общей протяженностью 1 820 метров.

Все мероприятия требуют более детальной проработки на последующих стадиях проектирования.

Рельеф пологий, естественные уклоны не превышают 0,6%. Прилегающие территории расположены на сопоставимых отметках. Данные условия              не позволяют организовать естественный сток поверхностных вод с территории квартала 40 без проведения значительных по объему мероприятий                       по повышению отметок рельефа.

Организация рельефа решена с целью преобразования и приспособления рельефа к требованиям планировки, застройки и благоустройства осваиваемых территорий, а также с целью недопущения повторного заболачивания.

Вертикальная планировка предусматривает высотное решение городских улиц (проектируемых участков улиц Северной, Героев Самотлора и №25), внутриквартальных проездов проектируемого квартала, а также пола первого этажа всех жилых и общественных зданий.

Вертикальная планировка проектируемой территории решена с учетом самотечного отвода поверхностных вод с территории квартала 40 на проезжие части окружающих улиц при оптимальных земляных работах и наиболее эффективном решении проектного рельефа.

Эти решения приняты с учетом сохранения вертикальной планировки              по ранее запроектированному участку улицы Северной согласно рабочей документации, выполненной обществом с ограниченной ответственностью "ТехноСтройПроект" в 2014 году под шифром 14/14-ТСП-АД.

С учетом устройства закрытой ливневой канализации по проезжим частям улиц предусмотрены пилообразные продольные профили с минимально допустимыми уклонами 5%.

Поперечные профили проезжих частей улиц приняты двухскатные, выпуклые с поперечными уклонами 20%; предусмотрено покрытие проезжих частей из асфальтобетона с формированием лотков стока вдоль бетонных бордюров.

Тротуары - в одной плоскости с газонами, односкатные с поперечным уклоном 10% от красных линий в сторону проезжей части.

Вертикальная планировка квартала 40 предполагает минимально возможную насыпь с учетом уровня грунтовых вод и для обеспечения необходимого уклона для водоотвода. Отвод дождевых и талых вод от зданий предусмотрен по отмостке шириной 1,5 метра с поперечным уклоном не менее 30%, с последующим уклоном не менее 20% в лотки внутриквартальных проездов.

Проектируемые внутриквартальные проезды - с односкатным поперечным профилем шириной 6 метров и поперечным уклоном 20%, продольные уклоны - не менее 5%.

Сброс воды с проездов предусмотрен на проезжие части улиц Северной, Героев Самотлора и №25).

Более детальная вертикальная планировка внутри квартала 40 будет выполняться на последующих стадиях проектирования из расчета обеспечения поверхностного стока на прилегающие улицы.

Проектами предусматривается самотечный отвод поверхностных вод            с территории проектируемого квартала на проезжие части окружающих улиц         и прокладка закрытых коллекторов ливневой канализации вдоль проектируемых участков улиц Северной, Героев Самотлора и №25.

Коллекторы проектируются самотечными с учетом необходимости приема дренажных вод с продольными уклонами от 1% до 3%. С учетом глубины промерзания грунтов начальная глубина заложения водостоков составит 2,5 метра.

Дождеприемные колодцы устанавливаются в местах максимального заглубления проезжих частей улиц.

Материал труб должен быть подобран с учетом агрессивных свойств грунтовых вод, диаметр труб будет определен проектными решениями.

Сброс воды с проектируемой ливневой канализации предусмотрен                в ранее запроектированную ливневую канализацию по улицам Северной, Салманова, Мира со сбросом в существующую ливневую канализацию                    по улице Ханты-Мансийской.

8. Инженерно-техническое обеспечение территории

Водоснабжение и канализация. Застройка территории квартала 40 предусмотрена жилыми и общественными зданиями, оборудованными централизованными системами водоснабжения и водоотведения, представленными в таблице 4.

Таблица 4

| Наименование показателя | Жилые здания до 10 этажей | Жилые здания 11 этажей и выше | На расчетный период окончания строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Принятая норма водопотребления qж, л/сут. (приложение 1, приказ №12-нп) | 243 (пункт 2) | 284 (пункт 4) | 254 |
| Расчетный (средний за год) суточный расход воды Qсут.m (формула 1 СП 31.13330.2012) с коэффициентом неучтенных расходов 15% (примечание 2 таблицы 1 СП 31.13330.2012) (куб.м/сут.) | 716 | 324 | 1 040 |
| Коэффициенты суточной неравномерности (пункт 5.2): |  |  |  |
| Ксут.max | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Ксут.min | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления Qсут. max (формула 2) (куб.м/сут.) | 859,2 | 388,8 | 1 248 |
| Расчетный расход в сутки наименьшего водопотребления Qсут. min (формула 2) (куб.м/сут.) | 572,8 | 259,2 | 832 |
| Норма воды на полив территории (примечание 1 таблицы 3) (л/сут. на человека) | 60 | 60 | 60 |
| Расход воды на полив территории (куб.м/сут.) | 153,6 | 59,4 | 213 |
| Расчетная поливная площадь усадеб (кв.м) | - | - | - |
| Расчетный расход воды на полив усадеб при норме 4 л/сут./кв.м) | - | - | - |
| Суммарный расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления (куб.м/сут.) | 1 012,8 | 448,2 | 1 461 |
| Коэффициент | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Коэффициент | 1,596 | 2,008 | 1,53 |
| Коэффициент максимальной часовой неравномерности | 1,9152 | 2,4096 | 1,836 |
| Расчетный максимальный общий часовой расход воды на час максимального водопотребления с 12.00 до 13.00 часов (куб.м/час.) В этот период полива нет. В период выполнения поливных работ суммарный расход на хозяйственно-питьевые нужды и полив меньше приведенного | 68,5642 | 39,0355 | 95,472 |
| Расчетный максимальный часовой расход горячей воды (куб.м/час.) | - | - | 49,348 |
| Количество тепла на нужды ГВС зданий (Гкал/час.) | - | - | 3,18983 |

Подключение зданий к системам водоснабжения предусматривается                от проектируемой внутриквартальной кольцевой и магистральной водопроводной сети.

В соответствии с Проектами ориентировочная глубина заложения трубопроводов от поверхности земли до верха труб принята 3 метра и уточняется             по данным инженерно-геологических изысканий на последующих стадиях проектирования.

Проекты водопроводных камер разрабатываются индивидуально из сборных железобетонных элементов, выпускаемых местной строительной промышленностью. Ввиду высокого уровня стояния грунтовых вод выполняется гидроизоляция днища и стенок рабочей части камер на всю глубину.

Проход труб под дорогами и коммуникациями выполняется в футлярах    из труб стальных электросварных по ГОСТ 10705-80. Предусматривается наружная антикоррозионная гидроизоляция футляров усиленного типа ленточной полимерно-битумной конструкции (ГОСТ 9.602-2016, глава 7, таблица 2). На концах футляров предусматривается устройство защитных сальников.

Проектами предусмотрено обеспечение жителей централизованной системой хозяйственно-бытовой канализации.

Расчетные расходы определены согласно региональным нормам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры без учета расходов на полив и представлены в таблице 5.

Таблица 5

| Наименование показателя | Жилые здания до 10 этажей | Жилые здания 11 этажей и выше | На расчетный период окончания строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Число жителей в данной застройке Nж (чел.) | 2 560 | 990 | 3 550 |
| Принятая норма водоотведения qж, л/сут. (приложение 1, приказ №12-нп) | 243 (пункт 2) | 284 (пункт 4) | 254 |
| Расчетный (средний за год) суточный расход воды Qсут.m (формула 1 СНиП 31.13330.2012) с коэффициентом неучтенных расходов 15% (подпункт 5.1.5 СП 32.13330.2018) (куб.м/сут.) | 716 | 324 | 1 040 |
| Коэффициенты суточной неравномерности (пункт 5.2 СП 31.13330.2012): |  |  |  |
| Ксут.max | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Ксут.min | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Расчетный расход сточной воды в сутки наибольшего водопотребления Qсут.max (подпункт 5.1.6 СП 32.13330.2018, пункт 5.2 СП 31.13330.2012) (куб.м/сут.) | 859,2 | 388,8 | 1 248 |
| Расчетный расход сточной воды в сутки наименьшего водопотребления Qсут.min (подпункт 5.1.6 СП 32.13330.2018, пункт 5.2 СП 31.13330.2012) (куб.м/сут.) | 572,8 | 259,2 | 832 |

Застройка квартала 40 предусмотрена жилыми многосекционными зданиями из 10-, 17-этажных блок-секций с встроенными и отдельно стоящими                зданиями общественного назначения. Здания оснащаются внутренними системами санитарно-бытовой канализации и водостока. Отвод дождевой воды                   с кровли зданий предусматривается на прилегающую территорию. Далее                      по рельефу вода отводится на магистральные улицы с последующим поступлением в закрытую систему ливневой канализации.

Канализование проектируемых жилых объектов и детского сада на 320 мест предусматривается в проектируемые самотечные внутриквартальные сети с отводом сточных вод в проектируемую канализационную насосную станцию, рассчитанную на прием и отвод хозяйственно-фекальных сточных вод от кварталов 40 - 42.

Перед КНС, располагаемой на улице Героев Самотлора, устанавливается камера с запорной арматурой, камера с переключающей арматурой. Сточная вода по двум напорным трубопроводам из полиэтиленовых технических труб марки ПЭ100 SDR13,6 по ГОСТ 18599-2001* перекачивается в существующий напорный канализационный коллектор по улице Северной с устройством монолитной камеры переключения в точке присоединения. Диаметр труб будет определен проектными решениями с учетом перспективы.

Канализационные внутриквартальные сети проектируются из труб чугунных с шаровидным графитом по ТУ1461-063-90910065-2013. Тип основания под трубы и диаметр труб будет определен проектными решениями с учетом перспективы.

Заложение трубопроводов самотечной сети предусмотрено на глубине         2,4 - 6,4 метра, напорной и водопроводной - 3 метра до верха трубы.

Колодцы на наружной самотечной сети выполняются в соответствии          с ТПР 902-09.22.84 из сборных железобетонных элементов. Ввиду высокого уровня стояния грунтовых вод выполняется гидроизоляция днища и стенок          колодцев на всю высоту рабочей части. Сверху на колодцах и камерах предусмотрен монтаж канализационных чугунных люков тяжелого типа                    по ГОСТ 3634-99.

Проход труб под дорогами и коммуникациями выполняется в футлярах    из труб стальных электросварных по ГОСТ 10705-80.

Теплоснабжение. Проектами предусматривается система централизованного теплоснабжения. Основным источником теплоснабжения является                перспективная котельная №3А.

Теплоснабжение объектов строительства предусмотрено от ранее запроектированных магистральных тепловых сетей 2Ø720 с подключением в тепловом узле ТК 16-3-2 по улице Интернациональной.

Для приготовления теплоносителя на горячее водоснабжение и отопление, подключенного по независимой схеме, в каждом индивидуально тепловом пункте устанавливаются водоподогреватели пластинчатого типа.

Схема подключения систем горячего водоснабжения к тепловым сетям -двухступенчатая смешанная.

Прокладка теплосетей принята подземная бесканальная в изоляции                    из пенополиуретана в полиэтиленовой гидрозащитной трубе-оболочке                    по ГОСТ 30732-2006 с проводниками индикаторов в заводском исполнении.

На участках теплотрассы при пересечении проезжей части автодорог трубопроводы теплосети прокладываются в футлярах из стальных электросварных труб.

Диаметры трубопроводов теплосети выбраны с учетом перспективы.

Протяженность вновь проектируемых магистральных тепловых сетей        составляет 1,322 км.

Тепловые нагрузки представлены в таблице 6.

Таблица 6

| № п/п | Наименование показателя | Этажность | Расход тепла (ккал/час.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление | вентиляция | горячая вода |
| 1. | 4-секционный жилой дом из изделий серии 112 | 10 | 543 880 | - | 387 090 |
| 2. | 3-секционный жилой дом из изделий серии 112 | 10 | 394 210 | - | 277 350 |
| 3. | 8-секционный жилой дом из изделий серии 112 со встроенно-пристроенным промышленным магазином (200 кв.м), ЖЭО (100 кв.м), отделением банка (100 кв.м) | 10 | 1 042 830 | 95 360 | 564 930 |
| 4. | 3-секционный жилой дом из изделий серии 112 со встроенно-пристроенным продовольственным магазином (400 кв.м), отделением связи (100 кв.м) | 17 | 1 079 890 | 89 140 | 490 510 |
| 5. | 2-секционный жилой дом из изделий серии 112 | 17 | 705 020 | - | 389 450 |
| 6. | 8-секционный жилой дом из изделий серии 112 со встроенно-пристроенными помещениями для занятий физической культурой (300 кв.м), аптекой (100 кв.м) | 10 | 1 030 460 | 82 040 | 571 950 |
| 7. | 8-секционный жилой дом из изделий серии 112 | 10 | 978 000 | - | 580 450 |
| 8. | 2-секционный жилой дом из изделий серии 112 | 17 | 446 800 | - | 366 930 |
| 9. | 8-секционный жилой дом из изделий серии 112 со встроенно-пристроенной библиотекой (100 кв.м), предприятиями бытового обслуживания (200 кв.м), продовольственным магазином (100 кв.м) | 10 | 1 043 160 | 71 050 | 552 650 |
| 10. | Детский сад на 320 мест | 3 | 404 870 | 71 600 | 251 470 |
| Итого | 7 669 120 | 409 190 | 3 189 830 |

Электроснабжение. Электроснабжение квартала 40 выполнено                 на основании ТУ №22-05-614 от 18.11.2020, выданных акционерным обществом "Городские электрические сети".

Целью Проектов является определение схемы электроснабжения 10 и 0,4 кВ с ориентировочной расстановкой подстанций.

В качестве источника электроснабжения квартала 40 принята РПЖ-23, расположенная в квартале 23.

Электроснабжение проектируемых БКТП выполняется от РПЖ-23              на напряжении 10 кВ по двухлучевой схеме.

Кабельные линии 10 кВ выполнены в земляных траншеях кабелем марки ААБ 2 л, сечением 3 х 150 кв.мм.

Расчет электрических нагрузок квартала 40 с распределением по ТП приведен в таблице 7.

Таблица 7

| № п/п | Наименование потребителя | Рр на вводе (кВт) | Количество | Км Кс | Рр на шинах (кВт) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БКТП №10 |
| 1. | Жилой дом №1 (188 кв.) |  |  |  |  |  |
|  | 188 кв. х 1,3768 = 258,8 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Лифты 4 шт. х 10 кВт 4 х 10 х 0,7 х 0,9 = 28 кВт |  |  |  |  |  |
|  | ИТП 5 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Насосная 5 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Наружное освещение 5 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 301,8 |  |  | 301,8 |  |
| 2. | Жилой дом №2 (116 кв.) |  |  |  |  |  |
|  | 116 кв. х 1,4776 = 171,4 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Лифты 3 шт. х 10 кВт 3 х 10 х 0,8 х 0,9 = 21,6 кВт |  |  |  |  |  |
|  | ИТП 5 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Насосная 5 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Наружное освещение 5 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 208 |  |  | 208 |  |
| 3. | Жилой дом №3 (300 кв.) |  |  |  |  |  |
|  | 300 кв. х 1,315 = 394,5 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Лифты 8 шт. х 10 кВт 8 х 10 х 0,575 х 0,9 = 41,4 кВ |  |  |  |  |  |
|  | ИТП 5кВт |  |  |  |  |  |
|  | Насосная 5 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Наружное освещение 5 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Итого по жилой части | 450,9 |  |  | 450,9 |  |
|  | Магазин промтоваров 200 кв.м х 0,16 = 32 кВт | 32 |  | 0,8 | 25,6 |  |
|  | ЖЭУ | 20 |  | 0,8 | 16 |  |
|  | Отделение банка 100 кв.м | 20 |  | 0,8 | 16 |  |
|  | Итого | 522,9 |  |  | 508,5 |  |
| 4. | КНС-1 | 120 |  |  | 120 |  |
|  | Жилые дома №1, 2, 3 (188 + 116 + 300 кв.) |  |  |  |  |  |
|  | 604 кв. х 1,2296 = 742,7 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Лифты 15 шт. х 10 кВт 15 х 10 х 0,45 х 0,9 = 67,5 кВт |  |  |  |  |  |
|  | ИТП 5 кВт х 3 = 15 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Насосные 5 кВт х 3 = 15 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Наружное освещение 15 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Итого по жилой части | 855,2 |  |  | 855,2 |  |
|  | Магазин промтоваров 200 кв.м х 0,16 = 32 кВт | 32 |  | 0,8 | 25,6 | жд №3 |
|  | ЖЭУ | 20 |  | 0,8 | 16 | жд №3 |
|  | Отделение банка 100 кв.м | 20 |  | 0,8 | 16 | жд №3 |
|  | КНС-1 | 120 |  | 0,9 | 108 |  |
|  | Итого БКТП№10 (2 х 1 000 кВА) |  |  |  | 1 020,8 |  |
|  | 1020,8:0,95 = 1074,5 кВА |  |  |  |  | Кз = 1,07 |
| БКТП №11 |
| 5. | Жилой дом №4 (210 кв.) |  |  |  |  |  |
|  | 210 кв. х 1,3555 = 284,7 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Лифты 6 шт. х 10 кВт (>12 эт.) 6 х 10 х 0,75 х 0,9 = 40,5 кВт |  |  |  |  |  |
|  | ИТП 5 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Насосная 5 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Наружное освещение 5 кВт |  |  |  |  |  |
|  | ОПС 3 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Итого по жилой части | 343,2 |  |  | 343,2 |  |
|  | Магазин продтоваров 400 х 0,25 | 100 | 1 | 0,8 | 80 |  |
|  | Отделение связи 100 кв.м | 20 |  | 0,8 | 16 |  |
|  | Итого | 463,2 |  |  | 439,2 |  |
| 6. | Жилой дом №4а (150 кв.) |  |  |  |  |  |
|  | 150 кв. х 1,43 = 214,5 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Лифты 4 шт. х 10 кВт (>12 эт.) 4 х 10 х 0,8 х 0,9 = 28,8 кВт |  |  |  |  |  |
|  | ИТП 5 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Насосная 5 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Наружное освещение 5 кВт |  |  |  |  |  |
|  | ОПС 2 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 260,3 |  |  | 260,3 |  |
| 7. | Кафе на 15 мест №14, 15 | 15 х 1,04 = 15,6 | 2 | 0,7 | 21,8 |  |
|  | Жилой дом №4, 4а (210 + 150 = 360 кв.) |  |  |  |  |  |
|  | 360 кв. х 1,288 = 463,7 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Лифты 10 шт. х 10 кВт 10 х 10 х 0,6 х 0,9 = 54 кВт |  |  |  |  |  |
|  | ИТП 5 кВт х 2 = 10 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Насосные 5 кВт х 2 = 10 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Наружное освещение 10 кВт |  |  |  |  |  |
|  | ОПС 5 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Итого по жилой части | 552,7 |  |  | 552,7 |  |
|  | Магазин продтоваров 400 х 0,25 | 100 | 1 | 0,8 | 80 | жд №4 |
|  | Отделение связи 100 кв.м | 20 |  | 0,8 | 16 | жд №4 |
|  | Кафе на 15 мест №14, 15 | 15,6 | 2 | 0,7 | 21,8 |  |
|  | Итого БКТП №11 (2 х 630 кВА) |  |  |  | 670,5 |  |
|  | 670,5 : 0,95 = 705,8 кВА |  |  |  |  | Кз = 1,12 |
| БКТП №12 |
| 8. | Жилой дом №5 (300 кв.) |  |  |  |  |  |
|  | 300 кв. х 1,315 = 394,5 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Лифты 8 шт. х 10 кВт 8 х 10 х 0,575 х 0,9 = 41,4 кВт |  |  |  |  |  |
|  | ИТП 5 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Насосная 5 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Наружное освещение 5 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Итого по жилой части | 450,9 |  |  | 450,9 |  |
|  | Помещение для занятий физкультурой 300 кв.м | 40 |  | 0,8 | 32 |  |
|  | Аптека 100 кв.м | 20 |  | 0,8 | 16 |  |
|  | Итого | 510,9 |  |  | 498,9 |  |
| 9. | Жилой дом №6 (304 кв.) |  |  |  |  |  |
|  | 304 кв. х 1,31455 = 399,6 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Лифты 8 шт. х 10 кВт 8 х 10 х 0,575 х 0,9 = 41,4 кВт |  |  |  |  |  |
|  | ИТП 5 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Насосная 5 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Наружное освещение 5 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 456 |  |  | 456 |  |
|  | БКТП№12 |  |  |  |  |  |
|  | Жилой дом №5, 6 (300 + 304 = 604 кв.) |  |  |  |  |  |
|  | 604 кв. х 1,2296 = 742,7 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Лифты 16 шт. х 10 кВт 16 х 10 х 0,44 х 0,9 = 63,4 кВт |  |  |  |  |  |
|  | ИТП 5 кВт х 2 = 10,0 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Насосные 5 кВт х 2 = 10 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Наружное освещение 10 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Итого по жилой части | 836,1 |  |  | 836,1 |  |
|  | Помещение для занятий физкультурой 300 кв.м | 40 |  | 0,8 | 32 | жд №5 |
|  | Аптека 100 кв.м | 20 |  | 0,8 | 16 | жд №5 |
|  | Итого БКТП №12 (2 х 1 000 кВА) |  |  |  | 884,1 |  |
|  | 884,1:0,95 = 930,6 кВА |  |  |  |  | Кз = 0,93 |
| БКТП №13 |
| 10. | Жилой дом №7 (127 кв.) |  |  |  |  |  |
|  | 127 кв. х 1,4622 = 185,7 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Лифты 4 шт. х 10 кВт (>12 эт.) 4 х 10 х 0,8 х 0,9 = 28,8 кВт |  |  |  |  |  |
|  | ИТП 5 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Насосная 5 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Наружное освещение 5 кВт |  |  |  |  |  |
|  | ОПС 2 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 231,5 |  |  | 231,5 |  |
| 11. | Жилой дом №8 (300 кв.) |  |  |  |  |  |
|  | 300 кв. х 1,315 = 394,5 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Лифты 8 шт. х 10 кВт 8 х 10 х 0,575 х 0,9 = 41,4 кВт |  |  |  |  |  |
|  | ИТП 5 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Насосная 5 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Наружное освещение 5 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Итого по жилой части | 450,9 |  |  | 450,9 |  |
|  | Библиотека 100 кв.м | 20 |  | 0,8 | 16 |  |
|  | Предприятия бытового обслуживания | 30 | 1 | 0,8 | 24 |  |
|  | Магазин продтоваров (100 х 0,25) | 25 | 1 | 0,8 | 20 |  |
|  | Итого | 525,9 |  |  | 510,9 |  |
| 12. | Детский сад на 320 мест | 300 |  |  |  | (по аналогу) |
|  | БКТП №13 |  |  |  |  |  |
|  | Жилой дом №7, 8 (127 + 300 = 427 кв.) |  |  |  |  |  |
|  | 427 кв. х 1,2646 = 540 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Лифты 8 шт. х 10 кВт (<12 эт.) 8 х 10 х 0,48 х 0,9 = 34,6 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Лифты 4 шт. х 10 кВт (>12 эт.) 4 х 10 х 0,62 х 0,9 = 22,3 кВт |  |  |  |  |  |
|  | ИТП 5 кВт х 2 = 10 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Насосные 5 кВт х 2 = 10 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Наружное освещение 10 кВт |  |  |  |  |  |
|  | ОПС 2 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Итого по жилой части | 628,9 |  |  | 628,9 |  |
|  | Библиотека 100 кв.м | 20 |  | 0,8 | 16 | жд №8 |
|  | Предприятия бытового обслуживания | 30 | 1 | 0,8 | 24 | жд №8 |
|  | Магазин продтоваров (100 х 0,25) | 25 | 1 | 0,8 | 20 | жд №8 |
|  | Детский сад на 320 мест | 300 | 1 | 0,4 | 120 |  |
|  | Итого БКТП №13 (2 х 1 000 кВА) |  |  |  | 808,9 |  |
|  | 808,9 : 0,95 = 851,5 кВА |  |  |  |  | Кз = 0,85 |
|  | Итого по 40 кварталу |  |  |  |  |  |
| 13. | Жилые дома 1 - 4а, 5-9 (1 995 кв.) |  |  |  |  |  |
|  | 1 995 кв. х 1,19 = 2 374,1 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Лифты 10 кВт до 12 эт. 39 х 10 х 0,35 х 0,9 = 122,9 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Лифты 10 кВт свыше 12 эт. 14 х 10 х 0,4 х 0,9 = 50,4 кВт |  |  |  |  |  |
|  | ИТП 5 кВт х 10 = 50 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Насосные 5 кВт х 10 = 50 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Наружное освещение 50 кВт |  |  |  |  |  |
|  | ОПС-7 кВт |  |  |  |  |  |
|  | Итого по жилью | 2 704,4 |  | 1 | 2 704,4 |  |
|  | Соцкультбыт |  |  |  |  |  |
|  | Магазин промтоваров 200 кв.м х 0,16 = 32 кВт | 32 |  | 0,8 | 25,6 | жд №3 |
|  | ЖЭУ | 20 |  | 0,8 | 16 | жд №3 |
|  | Отделение банка 100 кв.м | 20 |  | 0,8 | 16 | жд №3 |
|  | Магазин продтоваров 400 х 0,25 | 100 | 1 | 0,8 | 80 | жд №4 |
|  | Отделение связи 100 кв.м | 20 |  | 0,8 | 16 | жд №4 |
|  | Помещение для занятий физкультурой 300 кв.м | 40 |  | 0,8 | 32 | жд №5 |
|  | Аптека 100 кв.м | 20 |  | 0,8 | 16 | жд №5 |
|  | Библиотека 100 кв.м | 20 |  | 0,8 | 16 | жд №8 |
|  | Предприятия бытового обслуживания | 30 | 1 | 0,8 | 24 | жд №8 |
|  | Магазин продтоваров 100 х 0,25 | 25 | 1 | 0,8 | 20 | жд №8 |
|  | Кафе на 15 мест №14,15 | 15,6 | 2 | 0,7 | 21,8 |  |
|  | Детский сад на 320 мест | 300 | 1 | 0,4 | 120 |  |
|  | Нагрузка соцкультбыта |  |  |  | 403,4 |  |
|  | КНС-1 | 120 |  | 0,9 | 108 |  |
|  | Итого по 40 кварталу |  |  |  | 3 215,8 |  |
|  | 3215,8 : 0,95 = 3 385 кВА |  |  |  |  |  |

Согласно расчетам подключение нагрузок квартала 40 напряжением               0,4 кВ предусмотрено от 4 БКТП.

Суммарная нагрузка БКТП №10, БКТП №11, БКТП №12, БКТП №13        составляет 3,4 МВА.

Объемы по сетям электроснабжения 0,4 кВ, представлены в таблице 8.

Таблица 8

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прокладка кабеля ААБ2лУ-10 кВ в земляной траншее с покрытием кирпичом сечением 3 х 150 кв.мм | км | 1,9 | питающие линии от РПЖ-23 - БКТП |
| 2. | Сооружение блочных трансформаторных подстанций БКТП10/0,4 кВ | шт. | 3 | 2 х 1 000 кВА |
| 3. | Сооружение блочных трансформаторных подстанций БКТП10/0,4 кВ | шт. | 1 | 2 х 630 кВА |

Системы связи. Проектами предусмотрена прокладка оптического кабеля ВОК-96 от существующей станции УД-12, расположенной в жилом доме №01 по улице Мира в районе 3 подъезда, далее через ККС 45-8-24 и 45-7-24     занятым каналом по существующей кабельной канализации до ККС 45-9-24. Протяженность кабельной канализации составляет 0,0861 км.

Отдельным техническим решением определен вариант размещения кабеля на участке, где отсутствует техническая возможность размещения кабеля в кабельной канализации публичного акционерного общества "Ростелеком".

Трасса магистральной кабельной канализации предусмотрена                         в направлении по улице Мира с переходом через улицу Салманова                       с обустройством поворотного колодца, далее трасса телефонной канализации прокладывается вдоль улицы Салманова с необустроенной стороны                           до перекрестка дорог Северной - Салманова, после перехода через улицу Северную предусмотрен переходной колодец с дальнейшей прокладкой кабельной канализации до жилого дома №1 (первоочередного строительства              в квартале 40).

Перед жилым домом предусмотрено смотровое устройство кабельного типа ККТМ-3 с перспективой строительства кабельной канализации в разных направлениях до перспективной застройки кварталов 40 - 43.

Проектами предусматривается стопроцентная телефонизация жилого                 и общественного секторов квартала 40.

Подключение проектируемых домов и объектов общественного назначения будет выполняться согласно техническим условиям публичного акционерного общества "Ростелеком".

Расчет нагрузки представлен в таблице 9.

Таблица 9

| № п/п | Наименование показателя | Этажность | Количество | Кол-во телефонов | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | зданий | квартир | квартирный сектор | общий сектор |  |
| Жилые здания |
| 1. | 4-секционный жилой дом из изделий серии 112 | 10 | 1 | 188 | 188 | - | 188 |
| 2. | 3-секционный жилой дом из изделий серии 112 | 10 | 1 | 116 | 116 | - | 116 |
| 3. | 8-секционный жилой дом из изделий серии 112 со встроенно-пристроенным магазином промышленных товаров, ЖЭО, отделением банка | 10 | 1 | 300 | 300 | 6 | 306 |
| 4. | 3-секционный жилой дом из изделий серии 112 со встроенно-пристроенным магазином продовольственных товаров, отделением связи | 17 | 1 | 210 | 210 | 4 | 214 |
| 5. | 3-секционный жилой дом из изделий серии 112 | 17 | 1 | 150 | 150 | - | 150 |
| 6. | 8-секционный жилой дом из изделий серии 112 со встроенно-пристроенными помещениями для физкультурно-оздоровительных занятий, аптекой | 10 | 1 | 300 | 300 | 4 | 304 |
| 7. | 8-секционный жилой дом из изделий серии 112 | 10 | 1 | 304 | 304 | - | 304 |
| 8. | 2-секционный жилой дом из изделий серии 112 | 17 | 1 | 127 | 127 | - | 127 |
| 9. | 8-секционный жилой дом из изделий серии 112 со встроенно-пристроенной библиотекой, предприятиями бытового обслуживания, магазином продовольственных товаров | 10 | 1 | 300 | 300 | 12 | 312 |
|  | Итого по жилым зданиям |  |  |  | 1 995 | 26 | 2 021 |
| Общественные здания |
| 10. | Детский сад на 320 мест | 3 | 1 | - | - | 18 | 18 |
| 11. | Кафе на 15 мест | 1 | 2 | - | - | 2 | 2 |
|  | Итого по общественным зданиям |  |  | - | - | 20 | 20 |
|  | Итого по кварталу 40 |  |  |  | 1 995 | 46 | 2 041 |

9. Технико-экономические показатели развития территории

Технико-экономические показатели развития территории представлены   в таблице 10.

Таблица 10

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Cостояние на 2021 год | Расчетный срок 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Территория в границах проекта, всего, в том числе: | кв.м | 250 423 | 250 423 |
| 1.1.1. | Площадь квартала 40 в границах красных линий | кв.м | 136 057 | 136 057 |
| 1.1.2. | Площадь улиц в границах проекта | кв.м | 114 366 | 114 366 |
| 1.2. | Площадь земельного участка ЗАО "НСД" | кв.м | 131 915 | 131 915 |
| 1.3. | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (ЖЗ 101), всего, в том числе земельные участки со следующими видами использования: | кв.м | - | 131 915 |
| 1.3.1. | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | кв.м |  | 119 043 |
| 1.3.2. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | кв.м | - | 12 584 |
| 1.3.3. | Предоставление коммунальных услуг | кв.м | - | 288 |
| 1.4. | Озелененные территории общего пользования | кв.м | - | 38 600 |
| 1.5. | Обеспеченность территориями озеленения общего пользования | кв.м/чел. | - | 10,9 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | чел. | - | 3 550 |
| 2.2. | Плотность населения общественно-жилого квартала | чел./га | - | 269 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Средняя обеспеченность населения площадью квартир | кв.м/чел. | - | 30 |
| 3.2. | Общий объем жилищного фонда | кв.м | - | 106 400 |
| 3.3. | Новое строительство | кв.м | - | 106 400 |
|  |  | квартир | - | 1 995 |
| 4. | Объекты культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения | мест | - | 320 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы | учащихся | - | - |
| 4.3. | Предприятия общественного питания | посадочных мест | - | 30 |
| 4.4. | Предприятия торговли всех видов, в том числе повседневного обслуживания | кв.м торговой площади | - | 380 |
| 4.5. | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | кв.м общей площади | - | 300 |
| 4.6. | Всего общественной недвижимости, в том числе: | кв.м общей площади | - | 5 900 |
| 4.6.1. | Объектов местного значения | кв.м общей площади | - | 5 900 |
| 4.6.2. | Коммерческой недвижимости | кв.м общей площади | - | 1 900 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность улично-дорожной сети, всего, из них: | п.м | - | 1 820 |
| 5.1.1. | Улицы общегородского значения | п.м | - | 740 |
| 5.1.2. | Улицы районного значения | п.м | - | 380 |
| 5.1.3. | Улицы местного значения | п.м | - | 700 |
| 5.2. | Протяженность линий общественного транспорта | п.м | - | 1 120 |
| 5.3. | Парковочных мест, всего, в том числе: | машино- мест | - | 1 594 |
| 5.3.1. | На открытых охраняемых автостоянках | машино- мест | - | 150 |
| 5.3.2. | На открытых неохраняемых автостоянках | машино- мест | - | 100 |
| 5.3.3. | На открытых стоянках жилых домов | машино- мест | - | 1 280 |
| 5.3.4. | На парковках общественных объектов | машино- мест | - | 64 |
| 6. | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1. | Водопотребление | куб.м/сут. | - | 1 461 |
| 6.2. | Водоотведение | куб.м/сут. | - | 1 248 |
| 6.3. | Потребление электроэнергии | МВт | - | 3,4 |
| 6.4. | Потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал/час. | - | 11,27 |

II. Проект межевания территории

Перечень образуемых земельных участков представлен в таблице 11.

Таблица 11

| Условный номер земельного участка | Площадь земельного участка (кв.м) | Вид разрешенного использования земельного участка | Местоположение земельного участка | Категория земель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12 863 | многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, квартал 40 | земли населенных пунктов |
| 2 | 6 670 | многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, квартал 40 | земли населенных пунктов |
| 3 | 15 046 | многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, квартал 40 | земли населенных пунктов |
| 4 | 10 676 | многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, квартал 40 | земли населенных пунктов |
| 4А | 12 727 | многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, квартал 40 | земли населенных пунктов |
| 5 | 17 264 | многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, квартал 40 | земли населенных пунктов |
| 6 | 17 608 | многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, квартал 40 | земли населенных пунктов |
| 7 | 8 139 | многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, квартал 40 | земли населенных пунктов |
| 8 | 18 050 | многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, квартал 40 | земли населенных пунктов |
| 9 | 12 584 | дошкольное, начальное и среднее общее образование | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, квартал 40 | земли населенных пунктов |
| 10 | 72 | предоставление коммунальных услуг | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, квартал 40 | земли населенных пунктов |
| 11 | 72 | предоставление коммунальных услуг | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, квартал 40 | земли населенных пунктов |
| 12 | 72 | предоставление коммунальных услуг | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, квартал В-1 | земли населенных пунктов |
| 13 | 72 | предоставление коммунальных услуг | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, квартал В-1 | земли населенных пунктов |

Приложение 2 к постановлению

администрации города

от 27.04.2021 №338

Схема

использования территории в период подготовки проектов

| Условные обозначения: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | - | красные линии |
|  | - | граница проектируемой территории |
|  | - | граница земельного участка закрытого акционерного общества "Нижневартовскстройдеталь" |
|  | - | подземный водопровод |
|  | - | подземная канализация |
|  | - | подземная теплотрасса |
|  | - | подземный газопровод |
|  | - | Вл 110 КВ |
|  | - | Вл 10 КВ |
|  | - | охранная зона Вл |
|  | - | нежилые здания и сооружения |
|  | - | многоэтажная жилая застройка |
|  | - | дороги, проезды с твердым покрытием |

Разбивочный чертеж красных линий

Схема архитектурно-планировочной организации территории

| Условные обозначения: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | - | красные линии |
|  | - | граница проектируемой территории |
|  | - | граница земельного участка ЗАО "Нижневартовскстройдеталь" |

Схема организации транспорта и улично-дорожной сети

| Условные обозначения: |
| --- |
|  | - | магистральная улица общегородского значения регулируемого движения |
|  | - | магистральная улица районного значения |
|  | - | улица местного значения |
|  | - | проезд |
|  | - | путь пешеходного движения |
|  | - | открытая автостоянка с указанием количества мест |
|  | - | регулируемый перекресток |
|  | - | остановка общественного транспорта |

Схема вертикальной планировки территории

Схема размещения инженерных сетей

| Условные обозначения: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | - | красные линии |
|  | - | граница межевания территории |
|  | - | номер земельного участка |

Схема межевания территории