от 07.02.2018 №151

Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории района р. Рязанский Еган города Нижневартовска в части кадастрового квартала 86:11:0903001

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании распоряжения администрации города от 04.07.2017 №1062-р "О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории района р. Рязанский Еган города Нижневартовска в части кадастрового квартала 86:11:0903001", учитывая протокол проведения публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории района р. Рязанский Еган города Нижневартовска в части кадастрового квартала 86:11:0903001 от 19.10.2017,  заключение о результатах проведения публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории района  р. Рязанский Еган города Нижневартовска в части кадастрового квартала 86:11:0903001                 от 06.11.2017:

1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории района р. Рязанский Еган города Нижневартовска в части кадастрового квартала 86:11:0903001, разработанные обществом с ограниченной ответственностью "Нижневартовский Землеустроительный Центр", согласно приложениям 1, 2.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города          (А.А. Ракитский), департаменту муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города (Т.А. Шилова) при подготовке и согласовании документации на земельные участки, предусмотренные под застройку объектами капитального строительства, руководствоваться утвержденными проектом планировки территории и проектом межевания территории района р. Рязанский Еган города Нижневартовска в части кадастрового квартала 86:11:0903001.

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска в рубрике "Документация по планировке                     и межеванию территории" в течение семи дней со дня его подписания.

4. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города обеспечить опубликование постановления в газете   "Варта" в течение семи дней со дня его подписания.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города по строительству В.П. Ситникова.

Глава города                                                                                            В.В. Тихонов

Приложение 1 к постановлению

администрации города

от 07.02.2018 №151

Проект планировки территории и проект межевания территории

района р. Рязанский Еган города Нижневартовска

в части кадастрового квартала 86:11:0903001

I. Положение о размещении

объектов капитального строительства

и характеристиках планируемого развития территории

Характеристика планируемого развития территории

1.1. Проект планировки территории района р. Рязанский Еган города Нижневартовска в части кадастрового квартала 86:11:0903001 разработан                  в целях обеспечения устойчивого развития территорий, установления границ земельного участка, предназначенного для строительства и размещения объекта "Локальные очистные сооружения на выпусках сточных вод территории города Нижневартовска. Площадка №1".

1.2. Проектируемая территория расположена в кадастровом квартале 86:11:0903001 в районе реки Рязанский Еган города Нижневартовска.

1.3. Площадь территории в проектных границах составляет 0,8207 кв.м.

В соответствии с действующими Правилами землепользования и застройки на территории города Нижневартовска данная территория находится в границах существующих красных линий.

Красные линии проектом планировки территории не устанавливаются.

Характеристика объектов капитального строительства

1.4. Объекты коммунальной инфраструктуры.

На проектируемой территории предполагается размещение объектов водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. Проектные решения        не предусматривают размещение объектов и сетей теплоснабжения, объектов              и сетей связи в границах проектируемой территории.

1.5. Водоснабжение и водоотведение.

Для устранения нарушений по сбросу неочищенных поверхностных стоков в реку Рязанский Еган проектом планировки территории предусматривается перед выпуском существующего магистрального закрытого коллектора диаметром 800 мм установить очистные сооружения ливневой канализации         поверхностного стока закрытого типа с подводящим выпускным коллектором             и сопутствующими сооружениями.

Локальные очистные сооружения (далее - ЛОС) представляют собой комплекс сооружений, предназначенных для сбора стоков дождевой и талой воды, их очистки от вредных веществ и загрязнений до нормативно допустимых концентраций.

В проекте планировки территории предусмотрена канализационная насосная станция (далее - КНС) производительностью 687 л/с, напор - 10 м       (без надземной части). КНС состоит из стеклопластиковой емкости, выполненной в виде цилиндра, установленного вертикально, горловина емкости закрыта крышками. Во внутреннюю часть емкости через стенку выведена гильза для трубопровода подачи стоков. Для устранения завихрений от сильного потока воды напротив самотечного коллектора смонтирована водоотбойная стенка       с возможностью перелива. В нижней части резервуара установлены насосы   погружного типа с всасывающими патрубками. От каждого насоса идет напорная труба, на которой находится запорная арматура. На всю высоту КНС установлена лестница. Также внутри КНС установлены поплавковые датчики уровней включения/отключения насосов: поплавок общего отключения насосов,  поплавок срабатывания одного из насосов, поплавок включения другого насоса, поплавок подачи аварийного сигнала. Все поплавки и насосы подключены          к шкафу управления. Работа насосов осуществляется в автоматическом режиме при подаче сигналов от поплавковых выключателей, установленных внутри КНС.

В проекте планировки территории предусмотрена дождевая канализация.

Наружные сети дождевой канализации проектируются из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91, футерованных полиэтиленом                       по ТУ 14-3Р63-2002, и из полиэтиленовых напорных труб ПЭ 100 SDR 17             "питьевая" по ГОСТ 18599-2001.

Протяженность сетей канализации составляет:

- диаметром 219х6 мм - 13,4 м;

- диаметром 225х13,4 мм - 24,2 м;

- диаметром 250х14,8 мм - 42,6 м;

- диаметром 630х8 мм - 20,5 м;

- диаметром 1000х59,3 мм - 267,2 м;

- диаметром 1020х10,5 мм - 5,3 м.

Для осмотра и прочистки сетей канализации предусматривается устройство колодцев из сборных железобетонных элементов. Колодцы приняты диаметром 2000 и 2500 мм с диаметром горловины 1000 мм. Установка люков проектируется в одном уровне с поверхностью проезжей части дорог при усовершенствованном покрытии, на 50 мм выше поверхности земли в зеленой зоне,    на 200 мм выше поверхности земли на незастроенной территории.

Прокладка дождевой канализации предусматривается на глубине               0,6-5,5 м с уклоном трубопроводов 3,5‰, 5‰, 20‰.

Сети прокладываются подземно, в траншее. Трубопроводы канализации следует уложить на песчаное основание толщиной не менее 200 мм. При засыпке трубопроводов над верхом трубы обязательно устройство защитного слоя              из песчаного или мягкого местного грунта толщиной не менее 30 см, не содержащего твердых включений (щебня, камней, кирпичей и т.д.). Подбивка грунтом трубопровода производится ручным немеханизированным инструментом. Уплотнение грунта в пазухах между стенкой траншеи и трубой, а также всего защитного слоя следует проводить ручной механической трамбовкой. Уплотнение первого защитного слоя толщиной 10 см непосредственно над трубопроводом производят ручным инструментом.

1.6. Электроснабжение.

Проектной документацией предусматривается установка первой комплектной трансформаторной подстанции (далее - КТП) полной заводской            готовности. Выполняется подготовка площадки, фундамента для КТП.                       На площадке для КТП предусмотрено металлическое ограждение по периметру, устройство асфальтированного съезда.

КТП типа "киоск" состоит из отсека устройства высокого напряжения (далее - УВН), отсека распределительного устройства низкого напряжения        (далее - РУНН), высоковольтного ввода, разъединителя, основания. УВН            и РУНН заключены в металлический корпус.

В отсеке УВН расположены силовой трансформатор, выключатели нагрузки, разъединители, предохранители 10 кВ и ограничители перенапряжения.

В отсеке РУНН расположены низковольтные коммутационные аппараты вспомогательных цепей, аппаратура защиты, управления, автоматики и учета, сборные шины.

Поверхностная оболочка корпуса имеет двойное антикоррозийное покрытие (оцинковка и эмаль) (листы стальной оболочки корпуса толщиной 0,8 мм - оцинкованные, с окраской; стенки проемов дверей и ворот толщиной 2 мм -           из неоцинкованного металла с защитным лакокрасочным покрытием). Двери КТП имеют резиновые уплотнители, что повышает степень защиты оборудования.

Проектной документацией предусмотрено строительство кабельной         линии 6 кВ (далее - КЛ-6 кВ) от существующей опоры ВЛ-6 кВ до проектируемой КТП КК-250/10/0,4. При пересечении с существующими инженерными  сооружениями прокладка выполняется в полиэтиленовой трубе диаметром             110 мм на глубине 1 м от планировочной отметки земли. На спуске кабеля               с опоры ВЛ-6 кВ предусмотрена защита кабеля стальной трубой диаметром            90 мм на высоту не менее 3 м от планировочной отметки земли.

Прокладка КЛ-6 кВ выполняется открытым способом производства работ в полиэтиленовых трубах диаметром 110 мм на глубине 0,7 м от планировочной отметки земли по типовому проекту А5-92 "Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншее" (далее - типовой проект А5-92).

Протяженность КЛ-6 кВ составляет 386 м.

Проектной документацией предусмотрено строительство кабельной         линии 0,4 кВ (далее - КЛ-0,4 кВ).

Прокладка КЛ-0,4 кВ включает в себя следующее:

- установка вводно-распределительного устройства (далее - ВРУ) с автоматическим вводом резерва для электроснабжения ЛОС;

- строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП до ВРУ;

- строительство КЛ-0,4 кВ от ВРУ до электропотребителей.

Прокладка КЛ-0,4 кВ выполняется открытым способом: КЛ-0,4 кВ прокладывается в землю и защищается сигнальной лентой, при пересечении с коммуникациями кабель прокладывается в полиэтиленовых трубах диаметром       63 мм на глубине 0,7 м от планировочной отметки земли в соответствии                   с решениями типового проекта А5-92. КЛ-0,4 кВ прокладывается в земляной траншее на глубине 0,7 м с защитой сигнальной лентой ЛЗС150.

При пересечении с проезжей частью прокладка КЛ-0,4 кВ выполняется            в полиэтиленовой трубе диаметром 63 мм.

Питающие и распределительные линии предусматриваются в кабельном исполнении.

Для прокладки КЛ-0,4 кВ в траншее принят кабель марки АВБШв-1 сечением согласно расчету сети. Кабель имеет изоляцию из поливинила хлорида (далее - ПВХ) пластиката, броню из 2 стальных лент, 4 силовые жилы из алюминия и оболочку из ПВХ пластиката.

Ввод КЛ-0,4 кВ в опоры выполняется в двустенных гофрированных            полиэтиленовых трубах диаметром 63 мм.

1.7. Объекты транспортной инфраструктуры.

Въезд на территорию ЛОС осуществляется по проектируемой автомобильной дороге, которая примыкает к существующей автомобильной дороге "Мегион-Радужный".

Перед распашными воротами планируется устройство разворотной площадки из асфальтобетона для подъезда к проектируемой КТП.

По территории разворотной площадки предусмотрены подъезды. Ширина проезжей части принята 4,5 м для внутриплощадной автомобильной дороги           категории IV-в по СП 37.13330.2012. Сопряжение проезжей части с газоном выполняется с помощью бортового камня БР 100.30.15. Геометрические параметры разворотной площадки приняты исходя из минимально допустимых требований (12х12 м согласно пункту 7.4.9 СП 37.13330.2012) и планового размещения проектируемых сооружений. В результате размер разворотной площадки составил 12,95х13,95 м.

1.8. Технико-экономические  показатели  объекта  представлены  в  таблице 1.

Таблица 1

Технико-экономические показатели объекта

| № п/п | Наименование объекта | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ЛОС | шт. | 1 |
| 2. | КЛ-6 кВ | м | 386 |
| 3. | КЛ-0,4 кВ | м | 700 |
| 4. | КЛ-0,4 кВ (наружное электроосвещение) | м | 270 |
| 5. | КТП | шт. | 1 |

Зоны планируемого размещения объектов

федерального, регионального, местного значения

1.9. Зоны планируемого размещения объектов федерального значения.

Проектные решения не предусматривают размещение объектов федерального значения, в связи с чем зоны планируемого размещения указанных объектов отсутствуют.

1.10. Зоны планируемого размещения объектов регионального значения.

Проектные решения не предусматривают размещение объектов регионального значения, в связи с чем зоны планируемого размещения указанных объектов отсутствуют.

1.11. Зоны планируемого размещения объектов местного значения.

Проектные решения предусматривают размещение следующих объектов местного значения:

- ЛОС;

- КТП.

II. Проект межевания территории

В проекте межевания территории района р. Рязанский Еган города Нижневартовска в части кадастрового квартала 86:11:0903001 запроектированы границы земельных участков для дальнейшего заключения соглашения                    об установлении сервитутов.

Экспликация запроектированных границ земельных участков под сервитуты представлена в таблице 2.

Таблица 2

Экспликация запроектированных границ

земельных участков под сервитуты

| Номер земельного участка на чертеже | Назначение земельного участка | Площадь (кв.м) |
| --- | --- | --- |
| :0000000:44/чзу1 | коммунальное обслуживание | 548 |
| :0000000:79456/чзу1 | коммунальное обслуживание | 127 |
| 1 | коммунальное обслуживание | 6742 |
| 2 | коммунальное обслуживание | 790 |
| 3 | коммунальное обслуживание | 1241 |
| 4 | коммунальное обслуживание | 199 |

Приложение 2 к постановлению

администрации города

от 07.02.2018 №151

Схема планировочного решения территории

Условные обозначения:

- границы проектируемой территории

- проектируемые локальные очистные сооружения

- проектируемая трансформаторная подстанция

- газон

- грунтовое покрытие

- граница автодороги Нижневартовск-Радужный

- существующие красные линии

- ограждение

| Номер на плане | Наименование объекта | Статус | Этажность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | локальные очистные сооружения | проектируемый | подземные |
| 2 | трансформаторная подстанция | проектируемый | 1 |

Ведомость общественных зданий и сооружений

Схема организации движения транспорта

Условные обозначения:

- проектируемые локальные очистные сооружения

- планируемая дорога обычного типа местного значения

- реконструируемая магистральная улица общегородского значения

- дорога обычного типа местного значения

- существующие красные линии

Схема размещения инженерных сетей и сооружений

Условные обозначения:

- границы проекта планировки территории

- проектируемая трансформаторная подстанция

- проектируемые локальные очистные сооружения

- проектируемые сети электроснабжения (КЛ-6 кВ)

- проектируемые сети электроснабжения (КЛ-0,4 кВ)

- проектируемые сети ливневой канализации

- существующие сети электроснабжения (КЛ-0,4 кВ)

- существующие сети ливневой канализации

Схема границ зон с особыми условиями использования территории

Условные обозначения:

- границы проекта планировки территории

- проектируемые локальные очистные сооружения

- проектируемая трансформаторная подстанция

- санитарно-защитная зона локальных очистных сооружений

- охранная зона трансформаторной подстанции

- охранная зона инженерных сетей ливневой канализации

- проектируемые сети ливневой канализации

- проектируемые сети электроснабжения

Чертеж планировки территории

Условные обозначения:

- границы проекта планировки территории

- зоны объектов транспортной инфраструктуры

- проектируемые локальные очистные сооружения

- проектируемая трансформаторная подстанция

- существующие красные линии

Ведомость общественных зданий и сооружений

| Номер на плане | Наименование объекта | Статус | Этажность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | локальные очистные сооружения | проектируемый | подземные |
| 2 | трансформаторная подстанция | проектируемый | 1 |

Чертеж межевания территории

Условные обозначения:

- проектируемые локальные очистные сооружения

- границы существующих земельных участков

- границы земельного участка под проектируемое сооружение

- границы земельного участка под проезд

- границы земельного участка под инженерные сети канализации

- границы земельного участка под инженерные сети электроснабжения

- номер земельного участка

86:11:0903001          - номер кадастрового квартала

:0000000:44              - кадастровый номер земельного участка