Проект №: ППМ-222-2018-73-2018

Проект планировки территории и проект межевания территории

части квартала  "С" города Нижневартовска

ОБОСНОВАНИЕ

соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов

Том III

Начальник отдела разработки

Градостроительной документации                                                    С.С. Аникина

Специалист-градостроитель                                                            А.А.Маколкина

Новосибирск

2018 г.

01 Состав проекта

Основная часть

- Том I. Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

- Том II. Положение об очерёдности развития территории планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры

- Чертёж планировки территории

Материалы по обоснованию

- Том III. Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов.

- Том IV. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- Схемы

Электронная версия проекта

- Текстовая часть в формате docx.

- Графическая часть в виде рабочих наборов и слоёв MapInfo 10.0

- Графическая часть в виде растровых изображений в формате jpeg.

Состав графической части проекта

| №п/п | Наименование | № листа |
| --- | --- | --- |
|  | Основная часть |  |
| 1 | Чертёж планировки территории | 1 |
|  | Материалы по обоснованию |  |
| 2 | Схема планировочной структуры территории городского округа, М 1:10000 | 2 |
| 3 | Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам, М 1:1000 | 3 |
| 4 | Схема границ территорий объектов культурного наследия, схема границ зон с особыми условиями использования территории, М 1:1000 | 4 |
| 5 | Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, схема организации улично-дорожной сети, М 1:1000 | 5 |
| 6 | Схема архитектурно-планировочной организации территории, М 1:1000 | 6 |
| 7 | Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, М 1:1000 | 7 |
| 8 | Схема размещения инженерных сетей и сооружений, М 1:1000 | 8 |

02 Перечень ответственных за разработку проекта

| № | Раздел проекта | Должность | Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Архитектурно-планировочный раздел | Начальник отдела разработки Градостроительной документации | Аникина С.С. |  |
|  |  | Градостроитель проекта | Бигдай Ю.П. |  |
|  |  | Специалист-градостроитель | Маколкина А.А. |  |
| 3 | Инженерная подготовка и вертикальная планировка | Ведущий архитектор | Неклюдов А.А. |  |
| 4 | Инженерные коммуникации | Начальник отдела инженерных коммуникаций | Трофимова Н.А. |  |
| 6 | Графическое оформление проекта | Специалист-градостроитель | Маколкина А.А. |  |

ОБОСНОВАНИЕ

соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов

01  Состав проекта

02  Перечень ответственных за разработку проекта

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4

1. Анализ сложившегося использования территории	6

1.1. Краткая характеристика климатических  условий	6

1.2. Положение в системе расселения	7

1.3. Современное состояние территории	7

1.4. Зоны с особыми условиями использования территории	8

1.5. Результаты инженерных изысканий	10

1.6. Население и жилая застройка	11

1.7. Общественная застройка	11

2. Основные направления градостроительного развития планируемой территории	11

2.1. Основные положения	11

2.1.2. Положения о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотность и параметры застройки территории	12

2.1.3. Положение о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения	14

2.1.4. Положение о характеристиках объектов коммунальной инфраструктуры	15

2.1.5. Положение о характеристиках объектов транспортной инфраструктуры	15

2.1.6. Положение о характеристиках объектов социальной инфраструктуры	16

2.2 Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства	16

2.3. Архитектурно — планировочное и функциональное развитие территории	17

2.5. Система озеленения и организация мест отдыха населения	19

2.6. Проектные предложения по развитию улично-дорожной сети	20

2.7. Инженерная подготовка и вертикальная планировка	22

2.7.1. Вертикальная планировка	23

2.7.2. Водостоки	24

2.8. Инженерное обеспечение территории	25

2.8.1. Водоснабжение	25

2.8.2. Водоотведение	26

2.8.3 Теплоснабжение	27

2.8.4. Электроснабжение	27

3. Перечень мероприятий по охране окружающей среды	28

4. Охрана памятников культурного наследия	29

5. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и маломобильных групп населения	30

6. Технико-экономические показатели проекта	31

Введение

Основанием для разработки проекта планировки является муниципальный контракт с Администрацией города Нижневартовска  № 222-2018 от 31.07.2018.

Цель выполнения раздела – обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов.

В соответствии со ст. 42 Градостроительного кодекса РФ, подготовка документации по планировке территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

Основные задачи проекта:

-установление параметров планируемого развития территории квартала «С»;

-установление границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства

–уточнение планировочной структуры и функционального зонирования планируемой территории;

-размещение  в квартале «C» парка активного семейного отдыха.

При разработке документации использованы нормативные документы:

–Градостроительный кодекс Российской Федерации;

–Земельный кодекс Российской Федерации;

–СП 42.13330-2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

–Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.04.2007 № 39-оз «О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»;

–Закон Ханты-Мансийского автономного округа от 03.05.2000 № 26-оз «О регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»;

–Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.12.2014 № 534-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»;

–Решение Думы Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.07.2015 №676 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Нижневартовского района и поселений Нижневартовского района»;

–Решение Думы города Нижневартовска от 1 августа 2016 №1053 «Об утверждении  местных нормативов  градостроительного проектирования города Нижневартовска»;

–Правила благоустройства территории города Нижневартовска, утвержденные Решением Думы города Нижневартовска от 23.11.2012 № 306;

–Решение Думы города Нижневартовска от 21 декабря 2015 №953 «О внесении изменений в генеральный план города Нижневартовска, утвержденный решением Думы города Нижневартовска от 23.05.2006 №31 (с изменениями)»;

–Решение Думы города Нижневартовска от 26 февраля 2016 №971 «О правилах землепользования и застройки на территории города Нижневартовска»;

–Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 13.06.2007 № 153-п «О составе и содержании проектов планировки территорий, подготовка которых осуществляет на основании документов территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, документов территориального планирования муниципальных образований автономного округа»;

–Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Нижневартовска на 2017-2035 годы, утвержденная решением Думы города Нижневартовска от 22.12.2016 №86;

–Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры города Нижневартовска на 2017-2035 годы, утвержденная решением Думы города Нижневартовска от 28.12.2016 №90;

–Постановление администрации города Нижневартовска от 12.03.2009 № 315 «Об утверждении Положения о порядке подготовки документации по планировке территории города Нижневартовска» (с изменениями).

–Постановление администрации города Нижневартовска от 14.04.2017 №574 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания улично-дорожной сети города Нижневартовска».

- Постановление  Главы города Нижневартовска от 11.04.2008 №457 "Об утверждении проекта планировки Прибрежной зоны".

–Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 г. №402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 года N 20».

При выполнении проекта планировки были учтены основные положения ранее разработанных градостроительных документов:

–Региональные нормативы градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, принятые Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.12.2014 № 534-п;

–Местные нормативы градостроительного проектирования Нижневартовского района и поселений Нижневартовского района, принятые решением Думы Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.07.2015 №676;

-Проект планировки Прибрежной зоны, утвержденный постановлением главы города от 26.02.2016 №971;

-Эскизные предложения планируемого развития территории квартала «С» с перечнем объектов благоустройства (функциональное насыщение);

–Проект внесения изменений в генеральный план города Нижневартовска;

–Правила землепользования и застройки на территории города Нижневартовска.

1. Анализ сложившегося использования территории

1.1. Краткая характеристика климатических  условий

По строительно-климатическому районированию в соответствии со СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» территория муниципального образования относится к климатическому району IД.

Проектируемая территория характеризуется континентальным климатом с суровой, продолжительной зимой, коротким холодным летом, короткими переходными сезонами, поздними весенними и ранними осенними заморозками. Самым холодным месяцем в году является январь со средней максимальной температурой воздуха минус 22(С, самым теплым месяцем является июль со средней максимальной температурой воздуха плюс 17(С. Среднемноголетняя годовая температура атмосферного воздуха составляет минус 3,4(С, абсолютный минимум температуры зафиксирован в декабре минус 57,5(С, абсолютный максимум температуры в июле составляет плюс 34(С.

Продолжительность безморозного периода в среднем составляет около 100 дней. Сумма температур периода вегетации растений не превышает 1400(С. Характерное количество осадков составляет 450 - 550 мм в год. Большее количество осадков приходится на лето (июль, август) и осень (сентябрь, октябрь), нередко в виде ливней и гроз. Наименьшее количество осадков приходится на конец зимы – начало весны (февраль, март).

Относительная влажность воздуха составляет 76 %. Первое появление снежного покрова наблюдается в среднем 10 октября, а к 23 октября появляется устойчивый снежный покров. Наибольшей высоты снежный покров достигает во второй декаде марта. Устойчивый снежный покров держится в среднем 200 дней в году. Разрушение снежного покрова начинается 4 мая, а окончательный его сход происходит 28 мая. В течение всего года преобладают ветры западного (18 %) и юго-западного (16 %) направлений. Средняя годовая скорость ветра составляет 3,6 м/с. Число дней с сильным ветром (>15 м/с) в среднем за год составляет 18 дней.

Из неблагоприятных метеорологических явлений на территории муниципального образования возможны туманы, грозы, метели, гололед. Туманы наблюдаются в течение всего года, при штиле и малых скоростях ветра. Образование туманов способствует скоплению опасных примесей в атмосфере и ухудшает видимость. Грозы наблюдаются в основном в период с апреля по сентябрь и сопровождаются шквалистыми ветрами, ливневыми осадками, нередко с выпадением града. Частые грозы являются отличительной особенностью летнего периода. Метели наблюдаются с октября по май. Направление ветра при метелях совпадает с преобладающим зимой юго-западным и южным потоком. При метелях с ветрами юга – западного направления наблюдается наибольший снегоперенос. Гололед и изморозь наблюдаются с октября по май, гололед отмечается от 2 до 5 дней в году, среднее годовое число дней с изморозью колеблется в пределах 40-60 дней.

Климатические условия проектируемой территории относительно благоприятны для гражданского и промышленного строительства.

1.2. Положение в системе расселения

Планируемая территория расположена в населенном пункте Нижневартовск Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в центральной части города, прибрежная зона.

Территория квартала «С» ограничена:

- с севера и северо-востока улицей 60 лет Октября;

- с юго-востока улицей Мусы Джалиля;

- с юго-запада улицей Пикмана;

- с запада проспектом Победы.

Площадь территории в границах квартала «С» составляет 22,3 га., площадь в границах проектирования- 16,8 га.

1.3. Современное состояние территории

Проектируемая территория находится в центральной части города Нижневартовска. В прибрежной зоне. Представляет собой частично застроенный участок земли. Часть территории свободна от застройки, покрыта природной растительностью.

На территории квартала «С» расположены: городской стадион с трибунами, кукольный театр «Барабашка», комплекс зданий УВД, административные здания, территория РКНС, гаражи. В западной части этой зоны существует зеленый массив, расположен крытый хоккейный корт и кафе-бар.

Территория обеспечена удобными транспортными связями со всей селитебной территорией города Нижневартовска. Ограничена магистральной улицей общегородского значения - 60 лет Октября и магистральными улицами местного значения – улицей Пикмана и проспектом Победы.  В непосредственной близости находятся остановки общественного транспорта – Хоккейный корт, Детская школа искусств №1, Парк победы.

Инженерная инфраструктура представлена трансформаторными станциями ТП 9/19, ТП «Барабашка», сетями электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, канализации, канализационными насосными станциями КНС «Хоккейный корт», КНС «РНС-1А».

Рельеф на данной территории равнинный. Близость реки Обь делает данную территорию особенно комфортной для места прогулок и занятия спором.

Объекты культурного наследия стоящие на государственной охране и вновь выявленные отсутствуют.

Баланс существующего использования планируемой территории представлен в таблице 1.3-1.

Таблица 1.3-1

Существующий баланс территории

| № п/п | Вид использования | Площадь, га | Процент к итогу |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Используемая территория: | 16,8 | 100 |
| 1.2 | Территория спортивного назначения | 7,74 | 46,07 |
| 1.3 | Природные территории, не покрытые лесом и кустарником | 3,97 | 23,63 |
| 1.4 | Территории озелененных территорий общего пользования | 2,9 | 17,26 |
| 1.5 | Территория культурно-досуговая | 0,82 | 4,88 |
| 1.6 | Территория административно-деловая | 1,07 | 6,37 |
| 1.7 | Зона объектов транспортной инфраструктуры | 0,27 | 1,61 |
| 1.8 | Иные территории | 0,03 | 0,18 |

1.4. Зоны с особыми условиями использования территории

Санитарно-защитные зоны.

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями на 29 июля 2017 года)» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования – санитарно-защитная зона (далее – СЗЗ).

Ограничениями в направлении развития жилой застройки являются СЗЗ.  Размеры СЗЗ определяются согласно «СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и в соответствии со Сводом правил СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*). Санитарно-защитная зона создается с целью защиты населения от влияния вредных производственных факторов (шум, пыль, газообразные и другие вредные выбросы, содержащие промышленные загрязнения). Источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека (загрязнение атмосферного воздуха и неблагоприятное воздействие физических факторов) являются объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами промышленных площадок превышают ПДК и/или ПДУ и/или вклад в загрязнение жилых зон превышает 0,1 ПДК.

Санитарные разрывы.

Санитарный разрыв определяется минимальным расстоянием от источника вредного воздействия до границы жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта. Санитарный разрыв имеет режим СЗЗ, но не требует разработки проекта его организации.

Согласно материалам Проекта внесения изменений в генеральный план города Нижневартовска в границах проектируемой территории установлены санитарные разрывы от объекта транспортной инфраструктуры – гаражей индивидуального транспорта (50м).

Охранные и санитарно-защитные зоны объектов инженерной и  транспортной инфраструктуры

Железнодорожный  транспорт

Проектируемая жилая застройка удалена от существующих железнодорожной сети.

Сети и объекты канализации

Согласно материалам Проекта внесения изменений в генеральный план города Нижневартовска в границах проектируемой территории установлены СЗЗ от объектов инженерной  инфраструктуры – канализационных насосных станций (20м).

Электрические сети

Охранные зоны линий электропередач и объектов электросетевого хозяйства принимается в соответствии с Постановлением Правительства РФ  «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий  использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»  от 24.02.2009г.  № 160:

- для подземных кабельных линий  напряжением до 1 кВ – 2 м (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий);

- для воздушных линий напряжением 10 кВ – 10 м;

- для воздушных линий напряжением 110 кВ – 20 м;

- вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии – 20 м.

Сети теплоснабжения

Согласно Приказу Министерства архитектуры, строительства и ЖКХ от 17 августа 1992 г. № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей» типовые правила охраны коммунальных тепловых сетей  должны выполняться предприятиями и организациями независимо от их организационно-правовой формы, осуществляющими строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и эксплуатацию тепловых сетей на территории городов и других населенных пунктов, а также переустройство и эксплуатацию дорог, трамвайных и железнодорожных путей, переездов, зеленых насаждений, подземных и надземных сооружений в непосредственной близости от тепловых сетей.

Охранная зоны теплотрассы бесканальной прокладки d менее 300 мм ровняется  5 метров, d от 300 мм и более – 7 метров.

Сети водоснабжения

Зоны санитарной охраны организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В пределах санитарно – защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Охранная зоны водопровода  d до 3600 мм ровняется  5 метров

1.5. Результаты инженерных изысканий

В рамках разработки проекта были выполнены инженерно-геодезические изыскания – создание и обновление инженерно-топографических планов М 1:500. Работы выполнялись ООО «ЗЕМЛЕМЕРЪ».

Выполнение инженерных изысканий необходимо для решения следующих задач:

-оценка природных условий территории, в отношении которой осуществляется подготовка документации по планировке территории, и факторов техногенного воздействия на окружающую среду, прогнозирование их изменения в целях обеспечения рационального и безопасного использования указанной территории;

- определение границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, уточнение их предельных параметров;

- обоснование проведения мероприятий по организации поверхностного стока вод, частичному или полному осушению территории и других подобных мероприятий по инженерной защите и благоустройству территорий.

Выполненная топографическая съёмка удовлетворяет требованиям для разработки документов планировки территории, создания информационной системы обеспечения градостроительной деятельности и проектирования соответствующих масштабу и содержанию выполняемой съёмки инженерных сетей и иных объектов капитального строительства.

Топосъёмка выполнена в системе координат МСК-86 Зона 4, отображает существующие объекты капитального строительства, действующие существующие подземные коммуникации, согласованные с эксплуатирующими службами, отметки высот наиболее выдающихся точек местности.

1.6. Население и жилая застройка

В границах планируемой территории жилая застройка отсутствует.

1.7. Общественная застройка

В границах планируемой территории располагается кафе-бар «Проспектъ», кукольный театр «Барабашка» на 400 мест и крытый хоккейный корт вместимостью 400 человек.

2. Характеристики планируемого развития территории, в том числе плотность и параметры застройки территории.  Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства

# 2.1. Основные положения

Проект планировки выполнен с учетом генерального плана города Нижневартовска,  Правил землепользования и застройки на территории города Нижневартовска. Развитие планируемой территории предусматривается на расчетный срок до 2035 года.

Проект планировки выполнен с целью установления параметров планируемого развития элементов территории квартала «С», установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

Основу планировочной структуры планируемой территории составляет сложившийся  каркас основных транспортных связей.

Проектом планировки территории не предусматривается установление красных линий.

На планируемой территории формируется спортивно-оздоровительная зона представленная объектами спортивного назначения, местами отдыха населения и прогулочными зонами. Также территория сохраняет свое культурно-досуговое назначение.

В границах проекта планировки территории  в соответствии с правила землепользования и застройки на территории города Нижневартовска утвержденные решением Думы от 26.02.2016 №971 (с изменениями от 30.03.2018), установлены следующие территориальных зоны:

- Зона размещения объектов спорта (РЗ 604);

- Зона размещения объектов культурно-досугового назначения (ОДЗ 205);

- Зона озелененных территорий общего пользования (РЗ-601);

- Зона размещения объектов торгового назначения и общественного питания (ОДЗ-203);

- Зона застройки многоэтажными жилыми домами (ЖЗ -101).

## 2.1.2. Границы зон планируемого размещения объектов

## капитального строительства

При определении границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, наряду с факторами, выявленными в результате анализа состояния и использования территории в период подготовки проекта планировки, учитывались: границы территориальных зон, определённые Правилами землепользования и застройки города Нижневартовска утвержденные решением Думы от 26.02.2016 №971; разрешённые параметры объектов капитального строительства.

Проектом планировки устанавливаются границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства. В зонах с уже существующими объектами предусматривается возможность дальнейшего развития планируемой территории с размещением новых объектов капитального строительства соответствующего назначения, иных объектов капитального строительства.

Проектом планировки устанавливаются следующие границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства:

- Зона размещения объектов спорта;

- Зона размещения объектов торгового назначения и общественного питания;

- Зона размещения объектов культурно-досугового назначения;

- Зона озелененных территорий общего пользования;

- Зона коммунально-инженерной инфраструктуры;

Зона размещения объектов спорта

В зоне размещения объектов спорта планируется возведение объектов капитального строительства этажностью до 4 этажей. Минимальный отступ от зданий спортивных залов до красной линии - 6 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50. Предельные  (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.

Проектом предлагается строительство следующих объектов спорта:

- спортивно-зрелищная арена;

- трасса BMX;

- пейнтбольный тир

Зона размещения объектов торгового назначения и общественного питания

В зоне объектов торгового назначения и общественного питания планируется сохранение существующего объекта торгового назначения – кафе-бара.

Зона размещения объектов культурно-досугового назначения

В зоне размещения объектов культурно-досугового назначения предусмотрено сохранение существующего Театра кукол «Барабашка». Максимальная этажность - до 5 этажей. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50. Минимальный отступ от границ земельных участков - 3 м. Предельные  (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.

Зона озелененных территорий общего пользования

В зоне озелененных территорий общего пользования проектом предусмотрено размещение парка с зонами активного отдыха, формирование каркаса озеленения с пешеходными связями и   площадками для отдыха населения, установка арт-объектов.   Предельные  (минимальные и (или) максимальные) параметры не подлежат установлению.

Зона коммунально-инженерной инфраструктуры

В зоне коммунально-инженерной инфраструктуры размещаются существующие трансформаторные станции. Предельные  (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  не подлежат установлению.

Баланс зон планируемого размещения объектов капитального строительства в границах проекта планировки территории приведен в таблице 2.1.2-1.

Таблица  2.1.2-1

Баланс зон планируемого размещения объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование зоны | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Площадь планируемой территории, всего, в том числе: | 16,8 | 100 |
| 1.1 | Зона размещения объектов спорта | 14,10 | 83,93 |
| 1.2 | Зона размещения объектов торгового назначения и общественного питания | 0,1 | 0,60 |
| 1.3 | Зона размещения объектов культурно-досугового назначения | 0,82 | 4,88 |
| 1.4 | Зона озелененных территорий общего пользования | 1,36 | 8,51 |
| 1.5 | Зона коммунально-инженерной инфраструктуры | 0,42 | 2,50 |

Коэффициент застройки территории зданиями многофункционального назначения составляет 0,07м2.

Коэффициент плотности застройки территории зданиями многофункционального назначения составляет 0,18м2.

2.1.3. Положение о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения

В границах проекта планировки территории не планируется размещение объектов капитального строительства жилого назначения.

В границах проекта планировки территории не планируется размещение объектов капитального строительства производственного назначения.

Согласно проекту внесения изменений в генеральный план города Нижневартовска, утвержденного Решением Думы города Нижневартовска от 21 декабря 2015 №953 «О внесении изменений в генеральный план города Нижневартовска, утвержденный решением Думы города Нижневартовска от 23.05.2006 №31 (с изменениями) на разрабатываемой территории планируется размещение объектов местного значения спортивного назначения и места отдыха общего пользования:

- физкультурно-спортивный зал (спортивно-зрелищная арена);

Планируется увеличение спортивно-зрелищных площадей, проектом запланировано устройство площадки для мини футбола.

В северо-западной части проектируемой территорий  планируется создание парка активного семейного отдыха, с выделенными зонами активностей населения, это детская площадка (№ по экспликации 5), площадка воркаута (№ по экспликации 6), площадка паркура (№ по экспликации 7), скаладром (№ по экспликации 8), веревочный парк (№ по экспликации 9), ярмарочная площадь (№ по экспликации 21). Вход в парк предусмотрен на пересечении ул. 60 лет Октября и проспекта Победы, здесь расположен сквер Космонавтов с арт-объектами в виде искусственного спутника земли.

Таблица  2.1.3-1

Технико-экономические показатели парка активного семейного отдыха

| п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории в границах земельного участка | га | 2,48 |
| 2 | Площадь твердых покрытий | кв.м. | 7088 |
| 3 | Площадь эко-покрытий | кв.м. | 2684 |
| 4 | Площадь озеленения | кв.м. | 15028 |

На основании задания на проектирование, утвержденного Заместителем главы г. Нижневартовска по строительству В.П. Ситниковым проектной компанией ООО «Нижневартовский Промстройпроект» выполнена проектная документация по объекту «Сквер Спортивной славы по улице 60 лет Октября в г.Нижневартовске» (Благоустройство)». Целью размещения сквера в границах проектируемой территории является  создание современной парковой среды со спортивной тематической направленностью, организация комфортного перемещения болельщиков на стадион в дни футбольных матчей, а также условий для отдыха людей повседневно.

Таблица  2.1.3-2

Технико-экономические показатели благоустройства Сквера Спортивной славы по улице 60 лет Октября в г.Нижневартовске

| п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории в границах земельного участка | га | 0,6202 |
| 2 | Площадь территории в границах благоустройства | га | 0,7572 |
| 3 | Площадь застройки | кв.м. | 24,08 |
| 4 | Площадь твердых покрытий | кв.м. | 3067 |
| 5 | Площадь эко-покрытий | кв.м. | 486,5 |
| 6 | Площадь озеленения | кв.м. | 3794 |
| 7 | Сети видеонаблюдения | п.м. | 290 |

Проектные решения проекта планировки территории предусматривают размещение площадок для игр детей, спортивных площадок, площадок для проведения массовых мероприятий, площадок для проведения ярмарок, зоопарков и цирков, площадок для выгула и дрессировки собак, организация пейнтбольного тира в существующем здании.

2.1.4. Положение о характеристиках объектов коммунальной инфраструктуры

Для обеспечения электроэнергией разрабатываемой территории проектом планировки предусматривается строительство кабельной линии 0,4 кВт.

Обеспечение Спорткомплекса, расположенного на планируемой территории г. Нижневартовска коммунальными ресурсами осуществляется от городских централизованных сетей инженерно-технического обеспечения. При увеличении площади данного сооружения, необходимы дополнительные подключения его сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения

2.1.5. Положение о характеристиках объектов транспортной инфраструктуры

Вся исходная информация градостроительного характера взята из утвержденного генеральный план города Нижневартовска.

Территория квартала «С» ограничена магистральной улицей общегородского значения - 60 лет Октября и магистральными улицами местного значения – улицей Пикмана и проспектом Победы.

Изменение существующей транспортной сети проектом планировки не предусмотрено. Проектом планировки предусмотрены выезды с территории проектируемых объектов капитального строительства на существующие улицы и проезды квартала. При проектировании внутриквартальных проездов учтена транспортная и пешеходная доступность со смежными территориями.

2.1.6. Положение о характеристиках объектов социальной инфраструктуры

В границах проекта планировки строительство объектов социальной инфраструктуры не планируется.

2.1.7 Положение о характеристиках зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

В соответствии с генеральный план города Нижневартовска, утвержденным Решением Думы города Нижневартовска от 21 декабря 2015 №953 «О внесении изменений в генеральный план города Нижневартовска, утвержденный решением Думы города Нижневартовска от 23.05.2006 №31 (с изменениями)» на данном земельном участке не предусмотрено размещение новых объектов федерального и регионального значения. Охранные зоны объектов культурного наследия в районе освоения отсутствуют. Проектом планировки не предусмотрено размещение объектов капитального строительства федерального и регионального значения, в связи с этим в графической части данные объекты не отображены.

# 2.2 Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства

На проектируемой территории и прилегающих к ней участках особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и объектов историко-культурного наследия нет. Земельный участок находится за пределами 1-го пояса зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Функциональное использование территории в период подготовки проекта планировки ограничено прохождением по участку инженерных сетей и коммуникаций. По участку проходят охранные зоны линии ЛЭП, электрокабелей, канализации, водопровода. Также территория граничит с гаражным кооперативом.

Проектом осуществляется формирование застройки территории в соответствии с генеральный план города Нижневартовска, утвержденным Решением Думы города Нижневартовска от 21 декабря 2015 №953  и видами разрешенного использования, установленными  правила землепользования и застройки на территории города Нижневартовска утвержденные решением Думы от 26.02.2016 №971 (с изменениями от 30.03.2018) для земельных участков и объектов капитального строительства.

Объекты федерального и регионального значения на данной территории отсутствуют.

Генеральным планом города Нижневартовска, на вышеуказанной территории установлены следующие функциональные зоны:

-  Зона общественно-делового назначения;

-  Зона инженерной инфраструктуры.

В границах проекта планировки территории  в соответствии с правила землепользования и застройки на территории города Нижневартовска утвержденные решением Думы от 26.02.2016 №971 (с изменениями от 30.03.2018), установлены следующие территориальных зоны:

-   Зона размещения объектов спорта (РЗ 604);

-   Зона размещения объектов культурно-досугового назначения (ОДЗ 205);

-   Зона озелененных территорий общего пользования (РЗ-601);

- Зона размещения объектов торгового назначения и общественного питания (ОДЗ-203);

-   Зона застройки многоэтажными жилыми домами (ЖЗ -101).

В проекте планировки предлагается отразить зонирование в соответствии правила землепользования и застройки на территории города Нижневартовска. То есть предлагается формирование преимущественно городской спортивной зоны, соседствующей с зоной озелененных территорий общего пользования.

Развитие зоны объектов спорта предусматривается на основе существующего Центрального стадиона, крытого хоккейного корта и ролледрома.  Планируется строительство модуля для развития адаптивного спорта,  спортивных площадок различной направленности.

Лесной массив в юго-западной части разрабатываемой территории предлагается к облагораживанию и созданию парка с зонами активного отдыха.

Предлагается формирование единого каркаса озеленения, максимальное озеленение территорий не занятых существующей застройкой и организация пешеходного движения, связывающего воедино территорию.

Основные входы в спортивную зону предусмотрены через планируемы парк активного семейного отдыха со стороны пр.Победы, через пешеходную аллею и сквер спортивной славы со стороны ул.60 лет Октября,  от автостоянок на ул. Пикмана.

2.3. Архитектурно — планировочное и функциональное развитие территории

Данной территории отводиться роль озелененной зоны отдыха населения с размещением спортивных сооружений. Данная территория  может представлять собой довольно развитую структуру с подзонами различного функционального назначения.

Подзона активного отдыха, предусматривающая организацию и благоустройство мест массового отдыха населения. Функционально зона активного отдыха начинается от главного входа в парк, дисперсно продолжается в виде отдельных площадок по территориям, примыкающим к основным проходам и  в центральной части парка. Площадки парка могут быть предназначены для размещения аттракционов, детских тематических игровых площадок, а также для проведения мероприятий средней и малой посещаемости (сезонные праздники: «Масленица», цветения «Красная горка», Ивана Купалы, золотого листа; конкурсов кормушек для птиц, скворечников, именных скамеек; выставок, флешмобов и т.д.).

Со стороны ул.60 лет Октября предлагаются к организации площадки для проведения ярмарок.

В непосредственной близости к стеле «Флаг на набережной р.Обь в Нижневартовске» предлагается организовать площадку для проведения массовых мероприятий, площадку для цирка, что соединит объект  притяжения – стелу и разрабатываемую территорию.

По ул. Пикмана в юго-восточной стороне территории планируется разместить  площадку для дрессировки и прогулок с собаками. Данная территория находятся в удалении от основного потока населения. Такая площадка может стать не только местом выгула собак, но и своеобразным центром помощи их владельцам по всем вопросам и местом, где появится возможность проводить обучение собак и организовывать соревнования по аджилити.

Спортивно – развлекательная подзона, предназначенная для организации спортивных площадок и трасс расположена рядом с входной зоной со стороны ул.Пикмана и продолжается, также дисперсно, в направлении к южной границе парка, вдоль пешеходной аллеи с максимально возможным сохранением существующих зеленых насаждений. Спортивные площадки требуют значительных размеров, поэтому для их расположения подбирались удобные места, где доступность и функциональность сочетались бы с наименьшим вредом, оказываемым окружающей природной среде. Так наиболее публичные и требующие больших размеров территории открытых плоскостных спортсооружений расположены там, где качество зеленых насаждений утрачено. Вместе с тем виды спорта и площадки, размещаемые в парке, не вредят воздуху рекреационной зоны, не оказывают значительных «механистических» шумов. Все предусмотренные спортивные сооружения не используют деревья и кустарники в качестве опорных конструкций и т.п.

В центральной части парка запроектированы следующие спортивные площадки:

-скалодром;

-площадка паркура;

-площадка воркаута;

-веревочный парк.

На юге территории предусмотрено размещение трассы BMX  и скейт-парка в южно-восточной его части.

Все площадки и дорожки в этой зоне должны иметь специальные спортивные покрытия, асфальтобетонные покрытия в случае допустимости могут быть замощены, за исключением площадки веревочного парка, где твердое покрытие могут быть только площадки подъемов и спусков, остальная же часть территории должна содержаться в ее естественном виде с травянистым покровом и подростом.

Необходимо предусмотреть ограждение спортивных площадок и объектов массового скопления людей.

Проектные решения, направленные на противодействия антитеррористическим угрозам должны выполняться в соответствии с требованиями СП 132.13330.2011, Постановления правительства РФ от 06.03.2015 №202 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта».

Строительство ограждений должно быть осуществлено в едином архитектурном стиле с объектами.

2.5. Система озеленения и организация мест отдыха населения

На планируемой территории в настоящее время рельеф равнинный, абсолютные отметки поверхности земли меняются в пределах от 41,23-43,98м. В настоящее время территория в границах проекта планировки представляет собой частично застроенный участок земли. Часть территории свободна от застройки, покрыта природной растительностью. В юго-западной части этой зоны существует зеленый массив, представленный преимущественно березами, ивами и  осинами.

Планировка территории  разработана с учетом сохранения существующего лесного массива в  западной её части и максимального озеленения не занятой застройкой и сооружениями территории. В данном лесном массиве предлагается устройство парка активного семейного отдыха с облагораживанием территории и максимальным сохраняем существующих зеленых насаждений.

Предлагается формирование единого каркаса озеленения с сетью пешеходным дорожек, который свяжет все запланированные площадки в единую территорию.

Ранее утвержденной документацией предусмотрено  размещения сквера. Проектом предусмотрена пешеходная аллея («Аллея Славы») по композиционной оси Сквера Спортивной славы, которая берет свое начало с ул. 60 лет Октября и, проходя через центр монумента «Шар», ведет к входной зоне стадиона Центральный. К пешеходной аллее примыкают второстепенные прогулочные тротуары с площадками, связывающие различные зоны сквера.

Проект планировки выполнен с соблюдением требований по нормативной обеспеченности жителей зелеными насаждениями.

Необходимо благоустроить планируемую территорию путем проведения следующих мероприятий:

устройство газонов, цветников, посадка зеленых оград;

оборудование территории малыми архитектурными формами – арт-объектами, парковыми скамейками, нестационарными атракционами;

организация дорожно-пешеходной сети;

освещение территории;

обустройство мест сбора мусора.

Главным направлением озеленения планируемой территории является создание системы зеленых насаждений (деревья, кустарники, газоны, цветники).

Система зеленых насаждений планируемой территории складывается из:

-природных территорий;

-парк;

-скверы;

-аллеи;

-озеленение запланированных мест отдыха.

Система зеленых насаждений запроектирована в соответствии с архитектурно-планировочным решением.

Площадь парк активного семейного отдыха составляет 2.5 га. Парк рассчитан на одновременное посещение 250 людьми. Площадь озеленения территорий объектов рекреационного назначения должна составлять не менее  70 % от всем площади земельного участка. (таблица 12, Местных нормативов градостроительного проектирования г. Нижневартовска, утвержденные решение Думы города Нижневартовска от 01.08.2016 №1053

Определяя архитектурно-планировочные подходы к формированию насаждений на объектах озеленения, учитывают комплекс факторов, среди которых можно выделить:

( природно-климатические характеристики территории (при формировании основного и дополнительного ассортимента учитывается теплолюбие и устойчивость растений к экстремальным воздействиям температуры);

( санитарно-гигиенические функции данного объекта озеленения (в связи с чем учитывается дымо- и газостойкость, способность растений выделять фитонциды и т.п.);

( рекреационные функции объекта (значение имеют внешний вид растения, отношение к свету, воде, формовке, требования ухода и т.п.).

Основная задача, которая решается при выборе архитектурно-планировочных решений и подборе ассортимента – создание высокоэстетичных устойчивых насаждений на объектах системы озеленения.

2.6. Проектные предложения по развитию улично-дорожной сети

Согласно материала генерального плана города Нижневартовска территория квартала «С» ограничена магистральной улицей общегородского значения - 60 лет Октября и магистральными улицами местного значения – улицей Пикмана и проспектом Победы, что обеспечивает ей хорошие транспортные связи со всеми городскими районами.

Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта располагаются на магистральной улице с соблюдением нормативного радиуса доступности 600 м.

Изменение существующей транспортной сети проектом планировки не предусмотрено. Проектом планировки предусмотрены выезды с территории проектируемых объектов капитального строительства на существующие улицы и проезды квартала. При проектировании внутриквартальных проездов учтена транспортная и пешеходная доступность со смежными территориями.

Ширина проездов – 6м.

Ширина пешеходных дорожек 3-2м. Прогулочно – маршрутная сеть должна быть продолжена с максимальным использованием существующих натоптанных дорожек и просек и иметь твердое преимущественно замощенное покрытие и\или другие виды мягких покрытий (деревянные настилы, гравийные и их комбинации).

Велосипедные дорожки шириной 1,5 м. Покрытия велосипедных дорожек следует предусматривать из материалов обработанных вяжущими, а также из щебня, гравийного материала, грунтощебня, кирпичного боя, горелых пород и шлака, а при отсутствии этих материалов при соответствующем технико-экономическом обосновании - из асфальтобетона и цементобетона.

Автомобильное движение по территории проекта планировки должно быть запрещено и разрешено только для спецтранспорта, автомобилей по обслуживанию зданий и мероприятий на территории спортивно-рекреационной зоны, снегоуборочной и уборочной техники.

Основные дорожки парка и спортивные трассы должны иметь освещение различными типами светильников. В местах массового посещения необходимы торшеры высотой до 1,8м с 2(4 светильниками) по трассам необходимы промежуточные опоры одиночными светильниками направленного освещения. В местах небольших площадок это могут быть подсветки групп деревьев.

Хранение личного автотранспорта

На планируемой территории в границах проектирования, проектом предусмотрено места для временного хранения автотранспорта посетителей объектов спортивного назначения и мест отдыха.

Открытые автостоянки планируется разместить:

- на территории парка активного семейного отдыха со стороны ул.60 лет октября;

-с западной стороны Сквера Спортивной славы;

- с восточной стороны модуля для развития адаптивного спорта, со стороны ул.Пикмана;

- у Крытого хоккейного корта вдоль ул.Пикмана;

- между Кукольным театром «Барабашка»  и территорией роллердрома;

- вдоль ул.Пикмана

Размеры парковочных мест, в соответствии с положениями Региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, для легковых автомобилей без учёта проездов приняты: 2,5 х 5 м (для легковых автомобилей инвалидов, согласно СП 59.13330.2012  — 3,6 х 6 м).

Таблица № 2.6-1

Расчёт парковочных мест

для мест отдыха и объектов спортивного назначения

| № п/п | Наименование учреждений и предприятий | Норма расчёта (мест) | Требуемое количество машино-мест | Существующее количество машино-мест | Запроектированное количество машино-мест |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Парк активного семейного отдыха на 250 человек | 30 на 100 единовременных посетителей | 75 | - | 90 |
| 2 | «Сквер Спортивной славы по улице 60 лет Октября в г.Нижневартовске» | По проекту | 16 | - | 16 |
| 3 | Спортивный комплекс «Модуль» 458м2 и спортивная площадка при нем 400м2 | 1 на 60 кв.м. | 15 | - | 28 |
| 4 | Крытый хоккейный корт 800 чел | 15 на 100 зрительских мест | 120 | 50 | 120 |
| 5 | Кукольный театр «Барабашка» | 30 на 100 мест (посетителей) | 120 | 16 | 140 |
| 6 | ИТОГО |  | 346 | 66 | 402 |

Также расположены парковочные места для автомобилей вдоль ул. Пикмана, количество машино-мест составляет- 83.

2.7. Инженерная подготовка и вертикальная планировка

В состав мероприятий по инженерной подготовке территории входят:

подсыпка пониженных участков территории, предназначенной для устройства парка;

строительство дорожной сети;

организация сбора и отвода поверхностного стока с планируемой территории.

Анализ современного состояния планируемой  территории показал, что данный рельеф по градостроительной оценке территории в зависимости от крутизны поверхности относится к 1-й категории, для которой характерен уклон менее 0,005. Данная территория благоприятна для размещения застройки, трассирования дорог, но неблагоприятна для организации стока поверхностных вод и прокладки самотечных инженерных сетей. Также часть проектируемой территории, на которой планируется размещение тематического парка, находится в бессточном понижении.

Основными задачами вертикальной планировки и инженерной подготовки являются:

– обеспечение допустимых уклонов проездов, тротуаров для безопасного и удобного движения транспорта и пешеходов;

– созданий благоприятных условий для размещения зданий и прокладки подземных инженерных сетей;

– упорядоченная организация отвода стока поверхностных (дождевых и талых) вод с территории.

В состав работ по инженерной подготовке территории включены:

Вертикальная  планировка

Водостоки

# 2.7.1. Вертикальная планировка

Рельеф участка спокойный, однородный, представляет собой практически ровную площадку, с едва заметным естественным понижением отметок от северной части к центру, западу, югу и востоку. Средний уклон по площадке 0,3 - 0,4%. Общий перепад отметок в пределах проектируемой территории составляет  2,15 м (от 41,75 до 43,90 в абсолютных отметках).

Необходимо соблюдение мероприятий по инженерной подготовке территории: подсыпке площадок новой застройки, сплошной подсыпке территории парковой зоны, организации упорядоченного отвода дождевых и талых вод.

Схема вертикальной планировки выполнена с максимальным учётом рельефа с целью минимизации работ по инженерной подготовке территории.

Решения по вертикальной планировке даны на чертеже инженерных мероприятий в виде отметок (проектных и чёрных) и уклонов по осям улиц.

На чертеже также показаны обустраиваемые площадки и дорожки внутри проектируемого парка, подлежащие сплошной засыпке, в целях обеспечения водоотвода с территории. Сплошная подсыпка предусматривается для сквера космонавтов, детской площадки, площадки воркаута, площадки паркура, скалодрома. Под площадку- веревочный парк, необходимость подсыпки будет определяться при реализации данной площадки. Для остальной территории парка подсыпка не предусмотрена, т.к. это необходимо для сохранения существующего зелёного массива.

Вертикальная планировка решена с небольшим превышением внутриквартальной территории над уличной сетью, для обеспечения выпуска с территории поверхностных стоков в лотки уличных проездов и далее в дождеприёмные колодцы закрытой ливневой сети.

Поверхность тротуаров, газонов и других элементов улиц, примыкающих к проезжей части, по возможности превышают по отношению к ней на 0,15 м. Поперечный уклон поверхности проезжих частей установлен в зависимости от типов дорожных покрытий и принят в среднем для асфальтобетонных и цементно-бетонных покрытий из плит – 1,5-2,0%. Максимальные продольные уклоны, в местах нового строительства, предусмотренные схемой вертикальной планировки, составляют 1,9%, минимальные уклоны – 0,5%. Все существующие капитальные асфальтобетонные дорожные покрытия сохраняются.

Максимальный продольный уклон для обособленных велодорожек составляет 4,0%, для изолированных велодорожек – 3,0%. Ширина велосипедной полосы, устраиваемой вдоль тротуара, должна быть не менее 1 м.

Проезжая часть имеет как двускатный так и односкатный   поперечный профиль в зависимости от класса улиц и принятой системы водоотвода, требующий уточнения на дальнейших стадиях проектирования. Спортивные площадки рекомендуется устраивать с двускатной поверхностью (или четырёхскатной) с продольными и поперечными уклонами 0,4-0,5%. Учитывая малую величину уклонов, поверхность спортивных площадок следует подвергать особенно тщательной планировке и предусматривать возвышение площадок над прилегающей территорией на 0,5 м и более для обеспечения стока поверхностных вод и быстрого высыхания площадок после дождя.

Для защиты территории от подтопления грунтовыми водами при строительстве зданий и закладке парка применятся сплошная подсыпка территории грунтами, являющимися водоупорными. При необходимости для осушения территории возможно устройство закрытых горизонтальных дренажей.

В состав подготовительных мероприятий, производимых до начала инженерной подготовки территории, входят:

- расчистка территории от кустарника;

- снятие растительного слоя грунта по трассам будущих улиц и проездов, с последующим хранением в строго отведенных местах, и использованием при благоустройстве территории.

# 2.7.2. Водостоки

В настоящем проекте намечена схема водосточной сети.

С целью предотвращения повышения уровня грунтовых вод и улучшению экологической ситуации на проектируемой территории проектом планировки предусматривается устройство ливневой сети, благоустройство и озеленение территории.

Проектом планировки организация поверхностного водоотвода принята при помощи развитой ливневой сети. Запроектированная система водостоков проложена по проектируемым магистральным улицам в направлении максимальных уклонов рельефа. Система ливневой канализации включает в себя открытые лотки и самотечные трубопроводы закрытой ливневой сети. Запроектированная система ливневой канализации, состоящая из открытых и закрытых водостоков служит для упорядоченного централизованного отвода стоков с проектируемой территории, защищая её от подтопления дождевыми и талыми водами.

Открытые водостоки представляют собой пропуск воды по краю проезжей части свободным пробегом или по водоотводным лоткам (рекомендуемая марка Standartpark, являются безопасными и эстетичными) с внутриквартальной территории в направлении естественного понижения рельефа к дождеприёмным колодцам существующей и проектной ливневой сети, окаймляющей территорию квартала по периметру, и далее в существующую закрытую ливневую сеть по ул. Пикмана. Габаритные размеры лотков уточняются на дальнейших стадиях проектирования.

В зонах с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод, считая от проектной отметки территории, в целях защиты зданий и сооружений от подтопления.

При высоком уровне, но небольшом притоке грунтовых вод возможно осуществление разработки выемок с применением открытого водоотлива (откачки воды непосредственно из разрабатываемых выемок). В случаях значительного притока грунтовых вод и большой толщины водонасыщенного слоя, подлежащего разработке, уровень грунтовых вод искусственно понижается с использованием различных способов закрытого (грунтового) водоотлива – водопонижения.

При расчете дренажных систем необходимо соблюдать требования СНиП 2.06.15-85 и определять рациональное их местоположение и заглубление, обеспечивающее нормативное понижение грунтовых вод на защищаемой территории.

Защиту от проникновения грунтовых вод в подземные сооружения (подвалы, подземные переходы и т.д.) следует обеспечивать защитными гидроизоляционными покрытиями или устройством фильтрующих призм, пристенных и пластовых дренажей. В качестве защиты подвальных помещений следует предусматривать устройство локальных пластовых или кольцевых дренажей.

Для парковой зоны рекомендуется применение дренажных систем марки  Wavin, которые используются для осушения влажной почвы в земледелии и ландшафтной архитектуре, отведения воды от спортивных комплексов, дорог, фундаментов зданий. Избыток воды попадает в дренажную трубу через мелкие отверстия. Чем больше размер и число отверстий, тем большее количество  воды просачивается в трубу. Множество мелких отверстий легко пропускают воду, причём через них в трубу не попадают ил и песок, которые с течением времени могли бы засорить трубу, как это часто бывает с трубами имеющими большие отверстии. Дренажную систему можно усовершенствовать, обвязав трубу фильтром из синтетического или натурального материала. В дренажных системах марки Wavin используется геоткань или кокосовое волокно. Глубина укладки дренажных ПВХ труб Wavin зависит от степени уплотнения и засыпки по шкале Проктора. Уплотнение до 85% по шкале Проктора обеспечивается однократным утаптыванием поставленными рядом ногами слоя грунта толщиной 0,1 м. Под дорогами, предназначенными для движения тяжёлых транспортных средств, глубина укладки должна быть не менее 1 м. Уклон, как правило, должен быть не менее 0,2%, а при возможности и больше. Труба укладывается на выравнивающий слой толщиной 50 мм из песка или гравия с размером зёрен не менее32 мм. Обсыпка трубы-слой песка или гравия толщиной не менее 50 мм – защищает трубу от повреждений и обеспечивает свободное попадание воды в трубу.

2.8. Инженерное обеспечение территории

2.8.1. Водоснабжение

Существующее положение

Водоснабжение на планируемой  территории осуществляется централизованно.

По проектируемой территории проходят сети существующего водопровода.

Водопровод частично проложен в одном лотке с существующими сетями теплоснабжения.

Материал труб -  сталь.

Диаметры существующего водопровода – 25, 32, 57, 108, 159 мм.

Качество воды, подаваемой потребителям, соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

2.8.2. Водоотведение

Существующее положение

Водоотведение с планируемой  территории осуществляется централизованно.

На проектируемой территории проложены магистральные сети водоотведения:

- самотечные сети водоотведения;

- напорные сети водоотведения.

На территории расположены две канализационные насосные станции (КНС).

Сети самотечной канализации собирают стоки от существующих зданий, расположенных на проектируемой территории в канализационную насосную станцию КНС «Хоккейный корд», откуда по двум напорным канализационным коллекторам стоки перекачиваются в существующий самотечный коллектор.

Сети самотечной канализации собирают стоки от существующих зданий, расположенных за проектируемой территорией в канализационную насосную станцию КНС РНС-1А откуда по двум напорным канализационным коллекторам стоки перекачиваются за территорию в существующий самотечный коллектор.

Характеристики канализационных насосных станций прописаны в таблице 2.8.2-1.

Таблица 2.8.2-1

Характеристики канализационных насосных станций

| № п/п | Наименование | Год ввода в эксплуатацию | Мощность, куб.м/сут | Охранная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | КНС «Хоккейный корд» | 2005 г. | 11,00 | 15,00 |
| 2. | КНС РНС-1А | 1995 г. | 4770,00 | 15,00 |

2.8.3 Теплоснабжение

Существующее положение

Теплоснабжение планируемой  территории осуществляется централизованно.

По проектируемой территории проходят существующие сети теплоснабжения.

Тепловые сети проложены в две нитки, в одном лотке с существующими сетями водоснабжения.

Материал труб -  сталь.

Диаметры существующего водопровода – 25, 32, 57, 79, 108, 114, 159,  200, 250, 720, 1020мм.

Качество воды, подаваемой потребителям, соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Схема магистральных тепловых сетей от котельной – 2-х трубная.

Тип прокладки – подземная, бесканальная.

Система теплоснабжения – закрытая.

Охранная зона сетей теплоснабжения:

- для трубопроводов диаметром до 300мм принимаем охранную зону – 5м;

- для трубопроводов диаметром 300мм и более принимаем охранную

зону – 7м.

2.8.4. Электроснабжение

Существующее положение

На территории города Нижневартовска осуществляет деятельность гарантирующий поставщик электрической энергии ООО «Нижневартовская энергосбытовая компания» (ООО «НЭСКО»). Зоной деятельности ООО «НЭСКО» является границы балансовой принадлежности электрических сетей ПАО «Городские электрические сети» города Нижневартовска.

По проектируемой территории проходят существующие сети электроснабжения 10 кВ.

В настоящее время на территории проекта планировки расположены  трансформаторные  подстанций ТП 9/19, ТП 9/21 (Барабашка).

Проектные решения

Расчет  электрических нагрузок проводился по удельной расчетной электрической нагрузке на  основании раздела 2 (Изменённая редакция, Изм. 1999) РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» Таблица 2.1.1.1 (дополнительная).

Для обеспечения электроэнергией проектом планировки предусматривается строительство кабельной линии 0,4 кВт.

3. Перечень мероприятий по охране окружающей среды

Мероприятия по охране окружающей среды

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по охране  состояния воздушного бассейна:

- проведение мониторинговых исследований загрязнения атмосферного воздуха;

- проведение работ по оценке трансграничного воздействия нефтепромысловых объектов на состояние атмосферного воздуха в пределах города;

- внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования, механических и биологических фильтров на всех производственных и инженерных объектах;

- комплексное нормирование вредных выбросов в атмосферу и достижение установленных нормативов предельно допустимых выбросов;

- внедрение малоотходных и безотходных технологий в производстве;

- совершенствованием и модернизацией технологического производства;

- вынос или уменьшение мощности производства, в случае попадания жилых зон в санитарно-защитную зону;

- организация и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

- организация системы контроля за выбросами автотранспорта;

- улучшение дорожного покрытия;

- организация зеленых полос вдоль автомобильных дорог в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016;

- ограничение на передвижение транспортных средств в пределах озелененных территорий общего пользования и зон отдыха;

- выполнение полного комплекса благоустройства планируемой территории;

- обеспечение территории всеми видами инженерного оборудования.

Мероприятия по охране водных ресурсов

Самый надёжный способ сохранения водных ресурсов – не допустить их загрязнения.

В целях предотвращения загрязнения водного бассейна проектом строительство системы ливневой канализации;

- первичный учёт водопотребления;

- производство регулярной ревизии труб, задвижек;

- производство замеров динамических и статических уровней подземных вод;

- регулярный вывоз отходов;

- поддержание пропускной способности сетей ливневой канализации;

- не допущение разлива канализационных стоков.

Мероприятия по охране почв

Чтобы не допускать загрязнения почвы, необходимо предусмотреть соответствующие мероприятия:

- плановый вывоз твердого мусора из зданий и улиц;

- в местах установки мусоросборников устройство асфальтового покрытия с целью защиты почвы от загрязнения;

- организация очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, где отсутствует централизованная система водоотведения;

- своевременная санитарная очистка территории.

Мероприятия по санитарной очистке территории

Настоящим проектом предусматривается организация коммунальной системы очистки.

Вывоз мусора с территории жилых и общественных зданий будет производиться по графику вне зависимости от заявок домовладельцев.

Предлагается следующая схема санитарной очистки:

Очистка от твёрдых бытовых отходов по планово-регулярной системе. Контейнеры ёмкостью 0,55, 0,6, 0,7 куб.м.

Площадки под контейнеры должны быть удалены от жилых домов и учреждений на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Они должны иметь ровное бетонное покрытие, ограждены зелёными насаждениями.

Мероприятия по уборке территорий общего пользования:

- механизированная уборка улиц и удаление уличного смёта;

- поливка проезжих частей улиц, зелённых насаждений;

- уборка снега с вывозом на снегоотвалы или снегоплавильные станции;

- ликвидация несанкционированных мест складирования мусора;

- организация оборудованных контейнерных площадок для селективного сбора отходов;

- установка урн для мусора;

- организация системы водоотводных лотков ливневой канализации.

# 4. Охрана памятников культурного наследия

На планируемой территории объекты культурного наследия, стоящие на государственной охране и вновь выявленные, отсутствуют.

# 5. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и маломобильных групп населения

В проекте планировки предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения МГН по участку к объектам и по территории парка с учетом требований градостроительных норм.

Ширина пути движения на участках территории парковой зоны при встречном движении инвалидов на креслах-колясках предусмотрена не менее 1,8 м с учетом габаритных размеров кресел-колясок. Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов должно быть из твердых материалов, ровным, шероховатым, без зазоров, не создающим вибрацию при движении, а также предотвращающим скольжение, т.е. сохраняющим крепкое сцепление подошвы обуви, опор вспомогательных средств хождения и колес кресла-коляски при сырости и снеге.

Вертикальная планировка территории разработана с учётом возможности перемещения инвалидов по пешеходным путям, проложенным вдоль магистральных и жилых улиц, с уклоном не превышающим 5% ко всем значимым объектам обслуживания, местам приложения труда, остановочным пунктам общественного пассажирского транспорта. Пешеходные маршруты на проектируемой территории, соединяющие между собою наиболее важные объекты, совмещённые с линейными элементами озеленения, также запроектированы с уклонами, не превышающими 5%. Средний уклон по планируемой территории не превышает 0,3-0,4%. Высота бордюров по краям пешеходных путей на участке принимается не менее 0,05 м. Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не превышает 0,04 м.

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, СП 59.13330.2016 «СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», во все входы жилых и общественных зданий, а также встроенных объектов обслуживания предусматривается доступ инвалидов и маломобильных групп населения.

На территории на основных путях движения людей рекомендуется предусматривать не менее чем через 100-150 м места отдыха, доступные для МГН, оборудованные навесами, скамьями, телефонами-автоматами, указателями, светильниками, сигнализацией и т.п. Места отдыха должны выполнять функции архитектурных акцентов, входящих в общую информационную систему объекта.

Скамейки для инвалидов, в том числе слепых, устанавливаются на обочинах проходов и обозначаются с помощью изменения фактуры наземного покрытия. В местах отдыха следует применять скамьи разной высоты от 0,38 до 0,58 м с опорой для спины. Сиденья должны иметь не менее одного подлокотника. Минимальное свободное пространство для ног под сиденьем должно быть не менее 1/3 глубины сиденья.

При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входов в здание или на участке около здания следует предусматривать элементы заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода, вплоть до его регулирования в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51684. По обеим сторонам перехода через проезжую часть должны быть установлены бордюрные пандусы.

В соответствии с примечанием 2 к таблице 20 приложения 3 к Местным нормативам градостроительного проектирования города Нижневартовска количество парковочных мест для индивидуального автотранспорта инвалидов на открытых стоянках для кратковременного хранения легковых автомобилей около учреждений и предприятий обслуживания следует принимать не менее 10% от общего количества парковочных мест: (437 х 0,1) = 44 машино-мест.

Согласно СП 59.13330.2016, размеры площадки для автомашины инвалида должны быть не менее 3,6 x 6,0 м. Эти места должны выделяться разметкой и обозначаться специальными дорожными знаками. Для автомашин инвалидов следует резервировать места, примыкающие к выходам со стоянок, либо максимально приближенные ко входам в здания.

6. Технико-экономические показатели проекта

Основные показатели развития планируемой территории представлены в таблице 6-1.

Таблица 6-1

Основные показатели развития планируемой территории

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Итого до 2035 года |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |
| 1.1 | Площадь планируемой территории, всего, в том числе: | га | 16,8 |
| 1.1.1 | Зона размещения объектов спорта | га | 14,10 |
| 1.1.2 | Зона размещения объектов торгового назначения и общественного питания | га | 0,1 |
| 1.1.3 | Зона размещения объектов культурно-досугового назначения | га | 0,82 |
| 1.1.4 | Зона озелененных территорий общего пользования | га | 1,36 |
| 1.1.5 | Зона коммунально-инженерной инфраструктуры | га | 0,42 |
| 2 | Транспортная инфраструктура |
| 2.1 | Протяженность пешеходной сети | км | 5,23 |
| 2.2 | Протяженность велодорожек | км | 1,4 |
| 2.3 | Открытые автостоянки | машино-мест | 402 |
| 3 | Озеленение |
| 3.1 | Озеленение территории общего пользования | га | 6,12 |
| 3.2 | Искусственная трава | га | 0,12 |
| 3.3 | Цветники, клумбы | га | 0,1 |
| 3.4 | Газонное покрытие спортивных площадок | га | 1,25 |
| 4 | Парк активного семейного отдыха |
| 4.1 | Площадь территории в границах земельного участка | га | 2,48 |
| 4.2 | Площадь твердых покрытий | кв.м. | 7088 |
| 4.3 | Площадь эко-покрытий | кв.м. | 2684 |
| 4.4 | Площадь озеленения | кв.м. | 15028 |

7.Каталог координат поворотных точек красных линий

Таблица 7-1

Ведомость координат поворотных точек красных линий

| № точки на плане | X, м | У, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 947673.315 | 4419252.420 |
| 2 | 947648.070 | 4419252.930 |
| 3 | 947576.010 | 4419254.400 |
| 4 | 947551.035 | 4419254.910 |
| 5 | 947546.400 | 4419255.000 |
| 6 | 947401.815 | 4419257.910 |
| 7 | 947398.875 | 4419258.000 |
| 8 | 947290.410 | 4419763.950 |
| 9 | 947289.660 | 4419772.020 |
| 10 | 947289.615 | 4419780.120 |
| 11 | 947290.290 | 4419788.160 |
| 12 | 947291.700 | 4419796.140 |
| 13 | 947293.815 | 4419803.970 |
| 14 | 947296.605 | 4419811.560 |
| 15 | 947300.070 | 4419818.880 |
| 16 | 947304.165 | 4419825.870 |
| 17 | 947308.875 | 4419832.470 |
| 18 | 947312.070 | 4419836.190 |
| 19 | 947314.155 | 4419838.620 |
| 20 | 947319.960 | 4419844.260 |
| 21 | 947326.230 | 4419849.360 |
| 22 | 947573.040 | 4419986.460 |
| 23 | 947616.885 | 4419907.500 |
| 24 | 947619.795 | 4419902.010 |
| 25 | 947626.140 | 4419890.040 |
| 26 | 947632.755 | 4419877.560 |
| 27 | 947633.220 | 4419876.660 |
| 28 | 947637.045 | 4419869.460 |
| 29 | 947637.330 | 4419868.980 |
| 30 | 947645.910 | 4419852.720 |
| 31 | 947670.180 | 4419806.940 |
| 32 | 947683.875 | 4419781.110 |
| 33 | 947681.670 | 4419672.240 |
| 34 | 947680.935 | 4419637.680 |
| 35 | 947680.455 | 4419614.160 |
| 36 | 947680.275 | 4419604.830 |
| 37 | 947680.050 | 4419594.270 |
| 38 | 947679.960 | 4419590.250 |
| 39 | 947679.900 | 4419586.920 |
| 40 | 947679.000 | 4419544.080 |
| 41 | 947678.490 | 4419518.700 |
| 42 | 947677.620 | 4419476.010 |
| 43 | 947677.425 | 4419466.320 |
| 44 | 947676.915 | 4419440.520 |
| 45 | 947676.660 | 4419428.550 |
| 46 | 947674.290 | 4419309.120 |