ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» ООО «НВ ЗЕМ-ЦЕНТР» ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛА 11П СТАРОГО ВАРТОВСКА (iii ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА г. Нижневартовск 2016 г.

# СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

# 1. Цель проекта межевания	5

# 2. Характеристика территории квартала 11П Старого Вартовска (III очередь строительства)	5

# 2.1. Анализ сведений о границах и площади существующих

земельных участков	5

# 2.2. Общие сведения об использовании территории квартала 11П Старого Вартовска (III очередь строительства)	6

# 3. Разработка проекта межевания территории квартала 11П Старого Вартовска (III очередь строительства)	7

3.1. Методика установления границ земельных участков в составе проекта межевания территории квартала 11П Старого Вартовска              (III очередь строительства) 	7

# 3.2. Принципы формирования границ земельных участков

на территории квартала 11П Старого Вартовска (III очередь строительства)	24

# 4. Графическая часть

# 4.1. Чертеж "Проект межевания территории квартала 11П Старого Вартовска (III очередь строительства)".

# Приложение

- Распоряжение администрации города от 21.04.2016 №542-р "О подготовке проекта межевания территорий квартала 11П Старого Вартовска (III очередь строительства)".

# Введение

Проект межевания подготовлен применительно к территории квартала 11П Старого Вартовска в границах улиц Осенней, Садовой и территорией лесного квартала №64.

Проект межевания территории квартала 11П Старого Вартовска разработан с целью осуществления строительства ПС-35/10 кВ «Совхозная».

Основными задачами разработки проекта межевания является:

- образование земельного участка под строительство ПС-35/10 кВ «Совхозная»;

- определение в соответствии с нормативными требованиями площадей земельных участков под индивидуальное жилищное строительство,

- обеспечение условий эксплуатации объектов, расположенных в районе проектирования в границах образуемых земельных участков;

- установление границ незастроенных земельных участков с учетом возможности размещения объектов капитального строительства по виду разрешенного использования в территориальной зоне.

Проект межевания разработан в соответствии с требованиями следующих правовых и нормативно-технических документов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (с изменениями);

- Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-Ф3 (с изменениями);

- Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" (с изменениями);

- Генеральный план города Нижневартовска, утвержденный решением Думы города от 23.05.2006 №31 (с изменениями);

- Правила землепользования и застройки на территории города Нижневартовска, утвержденные решением Думы города от 27.09.2006 №77 (с изменениями);

- СНиП 11-04-2003 "Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации";

- Решение Думы города Нижневартовска от 20.04.2007 №209 "Об установлении норм предоставления земельных участков";

- Постановление администрации города от 12.03.2009 №315 "Об утверждении Положения о порядке подготовки документации по планировке территории города Нижневартовска" (с изменениями);

- Распоряжение администрации города Нижневартовска от 21.04.2016 №542-р «О подготовке проекта межевания территории квартала 11П Старого Вартовска (III очередь строительства)».

Проект межевания выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе Maplnfo системе координат МСК86_Зона_4, содержит соответствующие картографические слои и семантические базы данных.

1. Цель проекта межевания территории

Проект межевания территории квартала 11П Старого Вартовска (III очередь строительства) разработан с целью осуществления строительства ПС-35/10 кВ "Совхозная".

2. Характеристика территории квартала 11П Старого Вартовска (III очередь строительства)

2.1.	Анализ сведений о границах и площади существующих земельных участков

Основу проведения анализа составляют:

- изучение открытых источников информации, содержащих сведения об объектах недвижимости (портал Росреестра);

- направление запросов о сведениях, содержащихся в государственном кадастре недвижимости, в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округе - Югре;

- сопоставление сведений о земельных участках содержащихся в государственном кадастре недвижимости со сведениями, содержащимися в дежурной карте земель города;

- анализ качества, полноты и достоверности данных государственного кадастра недвижимости и иных сведений о границах земельных участков.

Анализ сведений о земельных участках, расположенных в квартале 11П Старого Вартовска (III очередь строительства), проведен на основе сопоставления трех баз данных:

- публичной кадастровой карты (портал Росреестра);

- справочной информации по объектам недвижимости в режиме online (портал Росреестра);

- сведений о границах и площади земельных участков, содержащихся               в дежурной карте земель города.

# 2.2.	Общие сведения об использовании территории квартала 11П Старого Вартовска (III очередь строительства)

# Территория квартала 11П Старого Вартовска (III очередь строительства) ограничена:

- с северо-запада красной линией улицы Осенняя;

- с юго-запада красной линией улицы Садовая;

- с юго-востока территорией лесного квартала №64;

- с северо-востока территорией лесного квартала №64.

Площадь территории для подготовки проекта межевания составляет             18 га.

Объекты культурного наследия  на территории квартала 11П Старого Вартовска (III очередь строительства) отсутствуют.

Зоны действия публичных сервитутов на территории квартала 11П Старого Вартовска (III очередь строительства) отсутствуют.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки данная территория находится в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (ЖЗ 104), зоне коммунально-инженерной инфраструктуры (ИЗ 400).

Категория земель - земли населенных пунктов.

3. Разработка проекта межевания территории квартала 11П Старого Вартовска (III очередь строительства)

3.1. Методика установления границ земельных участков в составе проекта межевания территории квартала 11П Старого Вартовска (III очередь строительства).

Проект межевания территории разрабатывается в границах установленных красных линий квартала. Минимальным элементом планировочной структуры, сформированным красными линиями, является планировочный квартал. Исключением являются элементы планировочной структуры, формирующие улично-дорожную сеть.

Проектом межевания территории квартала 11П Старого Вартовска (III очередь строительства) устанавливаются границы и определяются размеры образуемых земельных участков (таблица №1):

- под строительство ПС-35/10 кВ «Совхозная»;

- под индивидуальное жилищное строительство;

- под общее пользование территории;

- и др.

Границы образуемых земельных участков приведены на чертеже "Проект межевания территории квартала 11П Старого Вартовска (III очередь строительства)".

Таблица №1

# Экспликация образуемых земельных участков

| Условный номер земельных участков | Площадь земельных участков, кв. м | Вид разрешенного использования земельных участков | Местоположение земельного участка | Категория земель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 878 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 2 | 876 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 3 | 876 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 4 | 876 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 5 | 875 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 6 | 875 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 7 | 875 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 8 | 1158 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 9 | 875 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 10 | 875 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 11 | 875 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 12 | 875 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 13 | 875 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 14 | 998 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 15 | 1427 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 16 | 978 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 17 | 875 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 18 | 999 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 19 | 1000 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 20 | 1000 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 21 | 1000 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 22 | 1000 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 23 | 1445 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 24 | 1437 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 25 | 1000 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 26 | 1000 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 27 | 1000 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 28 | 1429 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 29 | 999 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 30 | 1000 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 31 | 1000 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 32 | 1000 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 33 | 1000 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 34 | 1182 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 35 | 1000 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 36 | 1000 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 37 | 1348 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 38 | 1000 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 39 | 999 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 40 | 999 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 41 | 999 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 42 | 1358 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 43 | 1494 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 44 | 1023 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 45 | 1034 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 46 | 1000 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 47 | 1000 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 48 | 1000 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 49 | 999 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 50 | 1000 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 51 | 1000 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 52 | 1000 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 53 | 1487 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 54 | 1034 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 55 | 1000 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 56 | 1000 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 57 | 1000 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 58 | 1000 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 59 | 1000 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 60 | 1000 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 61 | 898 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 62 | 1000 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 63 | 1000 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 64 | 1000 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 65 | 1000 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 66 | 1000 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 67 | 916 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 68 | 1221 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 69 | 1136 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 70 | 1163 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 71 | 1171 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 72 | 1133 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 73 | 1064 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 74 | 1000 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 75 | 757 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 76 | 998 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 77 | 1000 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 78 | 1000 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 79 | 1000 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 80 | 1000 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 81 | 1000 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 82 | 1000 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 83 | 1000 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 84 | 1122 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 85 | 1000 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 86 | 1014 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 87 | 1000 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 88 | 1000 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 89 | 1000 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 90 | 1000 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 91 | 1000 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 92 | 1003 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 93 | 997 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 94 | 993 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 95 | 1211 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 96 | 1000 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 97 | 1014 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 98 | 1000 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 99 | 1000 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 100 | 1000 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 101 | 1000 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 102 | 1000 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 103 | 1003 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 104 | 997 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 105 | 994 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 106 | 1212 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 107 | 1000 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 108 | 1001 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 109 | 1001 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 110 | 1001 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 111 | 1002 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 112 | 1002 | Малоэтажная жилая застройка Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 113 | 1002 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 114 | 1001 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 115 | 1000 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 116 | 1000 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 117 | 1000 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 118 | 1000 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 119 | 1000 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 120 | 1000 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 121 | 1219 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных и садовых домов) | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 122 | 1395 | Магазины | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 123 | 6400 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 124 | 2202 | Коммунальное обслуживание | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 125 | 1000 | Коммунальное обслуживание | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |
| 126 | 46571 | Земельные участки (территории) общего пользования | ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, квартал 11П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | Земли населенных пунктов |

Вид разрешенного использования для земельных участков устанавливается в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного Приказом Минэкономразвития России №540 от 01.09.2014 г.

Сформированные земельные участки должны обеспечить возможность их долгосрочного использования в соответствии с правилами землепользования и застройки, градостроительными нормативами.

Также ранее учтенный многоконтурный земельный участок с кадастровым номером 86:11:0202001:154 под существующие опоры линии электропередачи ВЛ-10 кВ попадает в границы подготовки данного проекта и будет уточнен в границах улично-дорожной сети в связи с реконструкцией и переносом существующих опор и линий электропередач на территории квартала 11П.

3.2. Принципы формирования границ земельных участков на территории квартала 11П Старого Вартовска (III очередь строительства).

Границы земельных участков на территории квартала 11П Старого Вартовска (III очередь строительства) формируются с учетом обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости, проживания и т.д., включая проезды, проходы к ним.

Размеры образуемых земельных участков под индивидуальное жилищное строительство устанавливаются в соответствии с решением Думы города Нижневартовска от 20.04.2007 №209 "Об установлении норм предоставления земельных участков".

Границы и размеры образуемых земельных участков общего пользования определяются с учетом установленных красных линий, общих проездов, границ образуемых земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.

Земельные участки общего пользования формируются в отдельные земельные участки муниципальной собственности. В силу Земельного кодекса Российской Федерации такие земельные участки не подлежат приватизации (пункт 12 статьи 85) и не могут быть предметом аукциона (подпункт 18 пункта 8 статья 39.11).

Таблица №2

Координаты поворотных точек образуемых земельных участков

| Номер поворотной точки | Координаты, м |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 |
| 1 | 944224 | 4426046 |
| 2 | 944243 | 4426063 |
| 3 | 944219 | 4426088 |
| 4 | 944200 | 4426071 |
| 2 |
| 1 | 944206 | 4426029 |
| 2 | 944224 | 4426046 |
| 3 | 944200 | 4426071 |
| 4 | 944182 | 4426054 |
| 3 |
| 1 | 944188 | 4426011 |
| 2 | 944206 | 4426029 |
| 3 | 944182 | 4426054 |
| 4 | 944164 | 4426037 |
| 4 |
| 1 | 944170 | 4425994 |
| 2 | 944188 | 4426011 |
| 3 | 944164 | 4426037 |
| 4 | 944146 | 4426020 |
| 5 |
| 1 | 944152 | 4425977 |
| 2 | 944170 | 4425994 |
| 3 | 944146 | 4426020 |
| 4 | 944128 | 4426002 |
| 6 |
| 1 | 944134 | 4425960 |
| 2 | 944152 | 4425977 |
| 3 | 944128 | 4426002 |
| 4 | 944110 | 4425985 |
| 7 |
| 1 | 944116 | 4425943 |
| 2 | 944134 | 4425960 |
| 3 | 944110 | 4425985 |
| 4 | 944092 | 4425968 |
| 8 |
| 1 | 944116 | 4425943 |
| 2 | 944092 | 4425968 |
| 3 | 944085 | 4425962 |
| 4 | 944080 | 4425963 |
| 5 | 944072 | 4425929 |
| 6 | 944095 | 4425924 |
| 9 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 944048 | 4425934 |
| 2 | 944072 | 4425929 |
| 3 | 944080 | 4425963 |
| 4 | 944055 | 4425968 |
| 10 |
| 1 | 944023 | 4425939 |
| 2 | 944048 | 4425934 |
| 3 | 944055 | 4425968 |
| 4 | 944031 | 4425974 |
| 11 |
| 1 | 943999 | 4425945 |
| 2 | 944023 | 4425939 |
| 3 | 944031 | 4425974 |
| 4 | 944006 | 4425979 |
| 12 |
| 1 | 943975 | 4425950 |
| 2 | 943999 | 4425945 |
| 3 | 944006 | 4425979 |
| 4 | 943982 | 4425984 |
| 13 |
| 1 | 943950 | 4425956 |
| 2 | 943975 | 4425950 |
| 3 | 943982 | 4425984 |
| 4 | 943958 | 4425990 |
| 14 |
| 1 | 943922 | 4425962 |
| 2 | 943950 | 4425956 |
| 3 | 943958 | 4425990 |
| 4 | 943930 | 4425996 |
| 15 |
| 1 | 943902 | 4425961 |
| 2 | 943907 | 4425965 |
| 3 | 943922 | 4425962 |
| 4 | 943930 | 4425996 |
| 5 | 943896 | 4426003 |
| 6 | 943878 | 4425986 |
| 16 |
| 1 | 943882 | 4425941 |
| 2 | 943902 | 4425961 |
| 3 | 943878 | 4425986 |
| 4 | 943858 | 4425967 |
| 17 |
| 1 | 943864 | 4425924 |
| 2 | 943882 | 4425941 |
| 3 | 943858 | 4425967 |
| 4 | 943840 | 4425950 |
| 18 |
| 1 | 944187 | 4426086 |
| 2 | 944159 | 4426115 |
| 3 | 944177 | 4426132 |
| 4 | 944205 | 4426103 |
| 19 |
| 1 | 944187 | 4426086 |
| 2 | 944159 | 4426115 |
| 1 | 2 | 3 |
| 3 | 944141 | 4426098 |
| 4 | 944169 | 4426069 |
| 20 |
| 1 | 944187 | 4426086 |
| 2 | 944159 | 4426115 |
| 3 | 944141 | 4426098 |
| 4 | 944169 | 4426069 |
| 21 |
| 1 | 944150 | 4426051 |
| 2 | 944123 | 4426080 |
| 3 | 944105 | 4426063 |
| 4 | 944132 | 4426034 |
| 22 |
| 1 | 944132 | 4426034 |
| 2 | 944105 | 4426063 |
| 3 | 944087 | 4426046 |
| 4 | 944114 | 4426017 |
| 23 |
| 1 | 944114 | 4426017 |
| 2 | 944087 | 4426046 |
| 3 | 944067 | 4426027 |
| 4 | 944082 | 4425986 |
| 5 | 944082 | 4425986 |
| 24 |
| 1 | 944079 | 4425984 |
| 2 | 944082 | 4425986 |
| 3 | 944067 | 4426027 |
| 4 | 944044 | 4426032 |
| 5 | 944035 | 4425993 |
| 25 |
| 1 | 944035 | 4425993 |
| 2 | 944044 | 4426032 |
| 3 | 944019 | 4426038 |
| 4 | 944011 | 4425999 |
| 26 |
| 1 | 944011 | 4425999 |
| 2 | 944019 | 4426038 |
| 3 | 943995 | 4426043 |
| 4 | 943986 | 4426004 |
| 27 |
| 1 | 943986 | 4426004 |
| 2 | 943995 | 4426043 |
| 3 | 943971 | 4426048 |
| 4 | 943962 | 4426009 |
| 28 |
| 1 | 943971 | 4426048 |
| 2 | 943949 | 4426053 |
| 3 | 943914 | 4426020 |
| 4 | 943962 | 4426009 |
| 29 |
| 1 | 944159 | 4426115 |
| 2 | 944132 | 4426144 |
| 3 | 944150 | 4426161 |
| 4 | 944177 | 4426132 |
| 1 | 2 | 3 |
| 30 |
| 1 | 944113 | 4426127 |
| 2 | 944141 | 4426098 |
| 3 | 944159 | 4426115 |
| 4 | 944132 | 4426144 |
| 31 |
| 1 | 944095 | 4426109 |
| 2 | 944123 | 4426080 |
| 3 | 944141 | 4426098 |
| 4 | 944113 | 4426127 |
| 32 |
| 1 | 944077 | 4426092 |
| 2 | 944105 | 4426063 |
| 3 | 944123 | 4426080 |
| 4 | 944095 | 4426109 |
| 33 |
| 1 | 944059 | 4426075 |
| 2 | 944087 | 4426046 |
| 3 | 944105 | 4426063 |
| 4 | 944077 | 4426092 |
| 34 |
| 1 | 944044 | 4426032 |
| 2 | 944067 | 4426027 |
| 3 | 944087 | 4426046 |
| 4 | 944059 | 4426075 |
| 5 | 944055 | 4426071 |
| 6 | 944052 | 4426071 |
| 35 |
| 1 | 944019 | 4426038 |
| 2 | 944028 | 4426077 |
| 3 | 944052 | 4426071 |
| 4 | 944044 | 4426032 |
| 36 |
| 1 | 943995 | 4426043 |
| 2 | 944004 | 4426082 |
| 3 | 944028 | 4426077 |
| 4 | 944019 | 4426038 |
| 37 |
| 1 | 943949 | 4426053 |
| 2 | 943984 | 4426086 |
| 3 | 944004 | 4426082 |
| 4 | 943995 | 4426043 |
| 5 | 943971 | 4426048 |
| 38 |
| 1 | 944118 | 4426158 |
| 2 | 944090 | 4426187 |
| 3 | 944108 | 4426205 |
| 4 | 944136 | 4426176 |
| 39 |
| 1 | 944100 | 4426141 |
| 2 | 944072 | 4426170 |
| 3 | 944090 | 4426187 |
| 4 | 944118 | 4426158 |
| 40 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 944082 | 4426124 |
| 2 | 944054 | 4426153 |
| 3 | 944072 | 4426170 |
| 4 | 944100 | 4426141 |
| 41 |
| 1 | 944063 | 4426107 |
| 2 | 944082 | 4426124 |
| 3 | 944054 | 4426153 |
| 4 | 944036 | 4426136 |
| 42 |
| 1 | 944036 | 4426136 |
| 2 | 944001 | 4426103 |
| 3 | 944049 | 4426093 |
| 4 | 944063 | 4426107 |
| 43 |
| 1 | 944035 | 4426218 |
| 2 | 944063 | 4426189 |
| 3 | 944080 | 4426205 |
| 4 | 944095 | 4426219 |
| 5 | 944086 | 4426228 |
| 6 | 944053 | 4426235 |
| 44 |
| 1 | 944035 | 4426218 |
| 2 | 944063 | 4426189 |
| 3 | 944044 | 4426171 |
| 4 | 944017 | 4426200 |
| 45 |
| 1 | 944017 | 4426200 |
| 2 | 944044 | 4426171 |
| 3 | 944025 | 4426153 |
| 4 | 943998 | 4426182 |
| 46 |
| 1 | 943998 | 4426182 |
| 2 | 944025 | 4426153 |
| 3 | 944007 | 4426136 |
| 4 | 943980 | 4426165 |
| 47 |
| 1 | 943980 | 4426165 |
| 2 | 944007 | 4426136 |
| 3 | 943989 | 4426119 |
| 4 | 943962 | 4426148 |
| 48 |
| 1 | 943962 | 4426148 |
| 2 | 943989 | 4426119 |
| 3 | 943971 | 4426102 |
| 4 | 943944 | 4426131 |
| 49 |
| 1 | 943944 | 4426131 |
| 2 | 943971 | 4426102 |
| 3 | 943953 | 4426085 |
| 4 | 943925 | 4426114 |
| 50 |
| 1 | 943925 | 4426114 |
| 2 | 943953 | 4426085 |
| 1 | 2 | 3 |
| 3 | 943935 | 4426067 |
| 4 | 943907 | 4426096 |
| 51 |
| 1 | 943907 | 4426096 |
| 2 | 943935 | 4426067 |
| 3 | 943917 | 4426050 |
| 4 | 943889 | 4426079 |
| 52 |
| 1 | 943889 | 4426079 |
| 2 | 943917 | 4426050 |
| 3 | 943899 | 4426033 |
| 4 | 943871 | 4426062 |
| 53 |
| 1 | 943989 | 4426229 |
| 2 | 944006 | 4426245 |
| 3 | 944053 | 4426235 |
| 4 | 944035 | 4426218 |
| 5 | 944017 | 4426200 |
| 54 |
| 1 | 943998 | 4426182 |
| 2 | 943970 | 4426211 |
| 3 | 943989 | 4426229 |
| 4 | 944017 | 4426200 |
| 5 | 944016 | 4426200 |
| 55 |
| 1 | 943980 | 4426165 |
| 2 | 943952 | 4426194 |
| 3 | 943970 | 4426211 |
| 4 | 943998 | 4426182 |
| 56 |
| 1 | 943962 | 4426148 |
| 2 | 943934 | 4426177 |
| 3 | 943952 | 4426194 |
| 4 | 943980 | 4426165 |
| 57 |
| 1 | 943944 | 4426131 |
| 2 | 943916 | 4426160 |
| 3 | 943934 | 4426177 |
| 4 | 943962 | 4426148 |
| 58 |
| 1 | 943925 | 4426114 |
| 2 | 943898 | 4426143 |
| 3 | 943916 | 4426160 |
| 4 | 943944 | 4426131 |
| 59 |
| 1 | 943907 | 4426096 |
| 2 | 943880 | 4426125 |
| 3 | 943898 | 4426143 |
| 4 | 943925 | 4426114 |
| 60 |
| 1 | 943889 | 4426079 |
| 2 | 943862 | 4426108 |
| 3 | 943880 | 4426125 |
| 4 | 943907 | 4426096 |
| 1 | 2 | 3 |
| 61 |
| 1 | 943983 | 4426251 |
| 2 | 943957 | 4426226 |
| 3 | 943929 | 4426255 |
| 4 | 943936 | 4426261 |
| 62 |
| 1 | 943957 | 4426226 |
| 2 | 943929 | 4426255 |
| 3 | 943911 | 4426238 |
| 4 | 943939 | 4426209 |
| 63 |
| 1 | 943939 | 4426209 |
| 2 | 943911 | 4426238 |
| 3 | 943900 | 4426228 |
| 4 | 943893 | 4426221 |
| 5 | 943920 | 4426192 |
| 64 |
| 1 | 943920 | 4426192 |
| 2 | 943893 | 4426221 |
| 3 | 943875 | 4426203 |
| 4 | 943902 | 4426174 |
| 65 |
| 1 | 943902 | 4426174 |
| 2 | 943875 | 4426203 |
| 3 | 943857 | 4426186 |
| 4 | 943884 | 4426157 |
| 66 |
| 1 | 943884 | 4426157 |
| 2 | 943857 | 4426186 |
| 3 | 943838 | 4426169 |
| 4 | 943866 | 4426140 |
| 67 |
| 1 | 943866 | 4426140 |
| 2 | 943838 | 4426169 |
| 3 | 943836 | 4426167 |
| 4 | 943835 | 4426110 |
| 68 |
| 1 | 943936 | 4426261 |
| 2 | 943929 | 4426255 |
| 3 | 943911 | 4426238 |
| 4 | 943900 | 4426228 |
| 5 | 943878 | 4426251 |
| 6 | 943897 | 4426270 |
| 69 |
| 1 | 943893 | 4426221 |
| 2 | 943900 | 4426228 |
| 3 | 943878 | 4426251 |
| 4 | 943853 | 4426226 |
| 5 | 943875 | 4426203 |
| 70 |
| 1 | 943836 | 4426167 |
| 2 | 943838 | 4426169 |
| 3 | 943857 | 4426186 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 943875 | 4426203 |
| 5 | 943853 | 4426226 |
| 6 | 943837 | 4426211 |
| 71 |
| 1 | 943748 | 4426286 |
| 2 | 943728 | 4426307 |
| 3 | 943685 | 4426316 |
| 4 | 943700 | 4426300 |
| 5 | 943718 | 4426282 |
| 6 | 943730 | 4426269 |
| 72 |
| 1 | 943761 | 4426236 |
| 2 | 943779 | 4426253 |
| 3 | 943748 | 4426286 |
| 4 | 943730 | 4426269 |
| 5 | 943735 | 4426264 |
| 6 | 943752 | 4426246 |
| 73 |
| 1 | 943790 | 4426205 |
| 2 | 943808 | 4426223 |
| 3 | 943779 | 4426253 |
| 4 | 943761 | 4426236 |
| 5 | 943769 | 4426227 |
| 6 | 943786 | 4426209 |
| 74 |
| 1 | 943826 | 4426167 |
| 2 | 943827 | 4426203 |
| 3 | 943808 | 4426223 |
| 4 | 943790 | 4426205 |
| 5 | 943804 | 4426191 |
| 6 | 943821 | 4426173 |
| 75 |
| 1 | 943654 | 4426291 |
| 2 | 943682 | 4426317 |
| 3 | 943652 | 4426324 |
| 4 | 943637 | 4426309 |
| 76 |
| 1 | 943671 | 4426272 |
| 2 | 943700 | 4426300 |
| 3 | 943685 | 4426316 |
| 4 | 943682 | 4426317 |
| 5 | 943654 | 4426291 |
| 77 |
| 1 | 943718 | 4426282 |
| 2 | 943700 | 4426300 |
| 3 | 943671 | 4426272 |
| 4 | 943689 | 4426254 |
| 78 |
| 1 | 943706 | 4426236 |
| 2 | 943735 | 4426264 |
| 3 | 943730 | 4426269 |
| 4 | 943718 | 4426282 |
| 5 | 943689 | 4426254 |
| 79 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 943723 | 4426218 |
| 2 | 943752 | 4426246 |
| 3 | 943735 | 4426264 |
| 4 | 943706 | 4426236 |
| 80 |
| 1 | 943740 | 4426200 |
| 2 | 943769 | 4426227 |
| 3 | 943761 | 4426236 |
| 4 | 943752 | 4426246 |
| 5 | 943723 | 4426218 |
| 81 |
| 1 | 943757 | 4426182 |
| 2 | 943786 | 4426209 |
| 3 | 943769 | 4426227 |
| 4 | 943740 | 4426200 |
| 82 |
| 1 | 943775 | 4426164 |
| 2 | 943804 | 4426191 |
| 3 | 943790 | 4426205 |
| 4 | 943786 | 4426209 |
| 5 | 943757 | 4426182 |
| 83 |
| 1 | 943792 | 4426146 |
| 2 | 943821 | 4426173 |
| 3 | 943804 | 4426191 |
| 4 | 943775 | 4426164 |
| 84 |
| 1 | 943825 | 4426111 |
| 2 | 943826 | 4426167 |
| 3 | 943821 | 4426173 |
| 4 | 943792 | 4426146 |
| 85 |
| 1 | 943639 | 4426277 |
| 2 | 943610 | 4426250 |
| 3 | 943593 | 4426268 |
| 4 | 943622 | 4426295 |
| 86 |
| 1 | 943657 | 4426259 |
| 2 | 943628 | 4426231 |
| 3 | 943610 | 4426250 |
| 4 | 943639 | 4426277 |
| 87 |
| 1 | 943674 | 4426241 |
| 2 | 943645 | 4426213 |
| 3 | 943628 | 4426231 |
| 4 | 943657 | 4426259 |
| 88 |
| 1 | 943691 | 4426222 |
| 2 | 943662 | 4426195 |
| 3 | 943645 | 4426213 |
| 4 | 943674 | 4426241 |
| 89 |
| 1 | 943708 | 4426204 |
| 2 | 943679 | 4426177 |
| 1 | 2 | 3 |
| 3 | 943662 | 4426195 |
| 4 | 943691 | 4426222 |
| 90 |
| 1 | 943726 | 4426186 |
| 2 | 943697 | 4426159 |
| 3 | 943679 | 4426177 |
| 4 | 943708 | 4426204 |
| 91 |
| 1 | 943743 | 4426168 |
| 2 | 943714 | 4426141 |
| 3 | 943697 | 4426159 |
| 4 | 943726 | 4426186 |
| 92 |
| 1 | 943760 | 4426150 |
| 2 | 943731 | 4426122 |
| 3 | 943714 | 4426141 |
| 4 | 943743 | 4426168 |
| 93 |
| 1 | 943777 | 4426132 |
| 2 | 943748 | 4426104 |
| 3 | 943731 | 4426122 |
| 4 | 943760 | 4426150 |
| 94 |
| 1 | 943794 | 4426114 |
| 2 | 943765 | 4426086 |
| 3 | 943748 | 4426104 |
| 4 | 943777 | 4426132 |
| 95 |
| 1 | 943815 | 4426092 |
| 2 | 943786 | 4426064 |
| 3 | 943765 | 4426086 |
| 4 | 943794 | 4426114 |
| 96 |
| 1 | 943581 | 4426222 |
| 2 | 943610 | 4426250 |
| 3 | 943593 | 4426268 |
| 4 | 943564 | 4426240 |
| 97 |
| 1 | 943599 | 4426204 |
| 2 | 943628 | 4426231 |
| 3 | 943610 | 4426250 |
| 4 | 943581 | 4426222 |
| 98 |
| 1 | 943616 | 4426186 |
| 2 | 943645 | 4426213 |
| 3 | 943628 | 4426231 |
| 4 | 943599 | 4426204 |
| 99 |
| 1 | 943633 | 4426167 |
| 2 | 943662 | 4426195 |
| 3 | 943645 | 4426213 |
| 4 | 943616 | 4426186 |
| 100 |
| 1 | 943650 | 4426149 |
| 1 | 2 | 3 |
| 2 | 943679 | 4426177 |
| 3 | 943662 | 4426195 |
| 4 | 943633 | 4426167 |
| 101 |
| 1 | 943668 | 4426131 |
| 2 | 943697 | 4426159 |
| 3 | 943679 | 4426177 |
| 4 | 943650 | 4426149 |
| 102 |
| 1 | 943685 | 4426113 |
| 2 | 943714 | 4426141 |
| 3 | 943697 | 4426159 |
| 4 | 943668 | 4426131 |
| 103 |
| 1 | 943702 | 4426095 |
| 2 | 943731 | 4426122 |
| 3 | 943714 | 4426141 |
| 4 | 943685 | 4426113 |
| 104 |
| 1 | 943719 | 4426077 |
| 2 | 943748 | 4426104 |
| 3 | 943731 | 4426122 |
| 4 | 943702 | 4426095 |
| 105 |
| 1 | 943786 | 4426064 |
| 2 | 943757 | 4426037 |
| 3 | 943736 | 4426059 |
| 4 | 943765 | 4426086 |
| 106 |
| 1 | 943786 | 4426064 |
| 2 | 943757 | 4426037 |
| 3 | 943736 | 4426059 |
| 4 | 943765 | 4426086 |
| 107 |
| 1 | 943521 | 4426199 |
| 2 | 943550 | 4426226 |
| 3 | 943567 | 4426208 |
| 4 | 943538 | 4426181 |
| 108 |
| 1 | 943538 | 4426181 |
| 2 | 943567 | 4426208 |
| 3 | 943584 | 4426190 |
| 4 | 943555 | 4426163 |
| 109 |
| 1 | 943584 | 4426190 |
| 2 | 943601 | 4426172 |
| 3 | 943572 | 4426144 |
| 4 | 943555 | 4426163 |
| 110 |
| 1 | 943572 | 4426144 |
| 2 | 943601 | 4426172 |
| 3 | 943618 | 4426154 |
| 4 | 943589 | 4426126 |
| 111 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 943589 | 4426126 |
| 2 | 943618 | 4426154 |
| 3 | 943636 | 4426136 |
| 4 | 943607 | 4426108 |
| 112 |
| 1 | 943607 | 4426108 |
| 2 | 943636 | 4426136 |
| 3 | 943653 | 4426118 |
| 4 | 943624 | 4426090 |
| 113 |
| 1 | 943624 | 4426090 |
| 2 | 943653 | 4426118 |
| 3 | 943670 | 4426100 |
| 4 | 943641 | 4426072 |
| 114 |
| 1 | 943641 | 4426072 |
| 2 | 943670 | 4426100 |
| 3 | 943687 | 4426081 |
| 4 | 943658 | 4426054 |
| 115 |
| 1 | 943658 | 4426054 |
| 2 | 943687 | 4426081 |
| 3 | 943704 | 4426063 |
| 4 | 943675 | 4426036 |
| 116 |
| 1 | 943675 | 4426036 |
| 2 | 943704 | 4426063 |
| 3 | 943722 | 4426045 |
| 4 | 943693 | 4426018 |
| 117 |
| 1 | 943693 | 4426018 |
| 2 | 943722 | 4426045 |
| 3 | 943739 | 4426027 |
| 4 | 943710 | 4425999 |
| 118 |
| 1 | 943710 | 4425999 |
| 2 | 943739 | 4426027 |
| 3 | 943756 | 4426009 |
| 4 | 943727 | 4425981 |
| 119 |
| 1 | 943727 | 4425981 |
| 2 | 943756 | 4426009 |
| 3 | 943773 | 4425991 |
| 4 | 943744 | 4425963 |
| 120 |
| 1 | 943744 | 4425963 |
| 2 | 943773 | 4425991 |
| 3 | 943790 | 4425973 |
| 4 | 943761 | 4425945 |
| 121 |
| 1 | 943761 | 4425945 |
| 2 | 943790 | 4425973 |
| 3 | 943811 | 4425950 |
| 4 | 943782 | 4425923 |
| 1 | 2 | 3 |
| 122 |
| 1 | 943820 | 4425883 |
| 2 | 943849 | 4425910 |
| 3 | 943825 | 4425936 |
| 4 | 943796 | 4425908 |
| 123 |
| 1 | 943826 | 4425964 |
| 2 | 943884 | 4426019 |
| 3 | 943829 | 4426077 |
| 4 | 943771 | 4426022 |
| 124 |
| 1 | 943800 | 4426291 |
| 2 | 943793 | 4426248 |
| 3 | 943843 | 4426237 |
| 4 | 943849 | 4426280 |
| 125 |
| 1 | 943871 | 4426062 |
| 2 | 943843 | 4426091 |
| 3 | 943862 | 4426108 |
| 4 | 943889 | 4426079 |
| 126 |
| 1 | 943793 | 4426248 |
| 2 | 943800 | 4426291 |
| 3 | 943728 | 4426307 |
| 4 | 943748 | 4426286 |
| 5 | 943779 | 4426253 |
| 6 | 943808 | 4426223 |
| 7 | 943827 | 4426203 |
| 8 | 943826 | 4426167 |
| 9 | 943825 | 4426111 |
| 10 | 943792 | 4426146 |
| 11 | 943775 | 4426164 |
| 12 | 943757 | 4426182 |
| 13 | 943740 | 4426200 |
| 14 | 943723 | 4426218 |
| 15 | 943706 | 4426236 |
| 16 | 943689 | 4426254 |
| 17 | 943671 | 4426273 |
| 18 | 943654 | 4426291 |
| 19 | 943637 | 4426309 |
| 20 | 943622 | 4426295 |
| 21 | 943639 | 4426277 |
| 22 | 943657 | 4426259 |
| 23 | 943674 | 4426241 |
| 24 | 943691 | 4426222 |
| 25 | 943708 | 4426204 |
| 26 | 943726 | 4426186 |
| 27 | 943743 | 4426168 |
| 28 | 943760 | 4426150 |
| 29 | 943777 | 4426132 |
| 30 | 943794 | 4426114 |
| 31 | 943815 | 4426092 |
| 32 | 943786 | 4426064 |
| 33 | 943757 | 4426037 |
| 1 | 2 | 3 |
| 34 | 943736 | 4426059 |
| 35 | 943719 | 4426077 |
| 36 | 943702 | 4426095 |
| 37 | 943685 | 4426113 |
| 38 | 943668 | 4426131 |
| 39 | 943650 | 4426149 |
| 40 | 943633 | 4426167 |
| 41 | 943616 | 4426186 |
| 42 | 943599 | 4426204 |
| 43 | 943581 | 4426222 |
| 44 | 943564 | 4426240 |
| 45 | 943550 | 4426226 |
| 46 | 943567 | 4426208 |
| 47 | 943584 | 4426190 |
| 48 | 943601 | 4426172 |
| 49 | 943618 | 4426154 |
| 50 | 943636 | 4426136 |
| 51 | 943653 | 4426118 |
| 52 | 943670 | 4426100 |
| 53 | 943687 | 4426081 |
| 54 | 943704 | 4426063 |
| 55 | 943722 | 4426045 |
| 56 | 943739 | 4426027 |
| 57 | 943756 | 4426009 |
| 58 | 943773 | 4425991 |
| 59 | 943790 | 4425973 |
| 60 | 943811 | 4425950 |
| 61 | 943782 | 4425923 |
| 62 | 943796 | 4425908 |
| 63 | 943825 | 4425936 |
| 64 | 943849 | 4425910 |
| 65 | 943864 | 4425924 |
| 66 | 943840 | 4425950 |
| 67 | 943858 | 4425967 |
| 68 | 943878 | 4425986 |
| 69 | 943896 | 4426003 |
| 70 | 943930 | 4425996 |
| 71 | 943958 | 4425990 |
| 72 | 943982 | 4425984 |
| 73 | 944006 | 4425979 |
| 74 | 944031 | 4425974 |
| 75 | 944055 | 4425968 |
| 76 | 944080 | 4425963 |
| 77 | 944085 | 4425962 |
| 78 | 944092 | 4425968 |
| 79 | 944110 | 4425985 |
| 80 | 944128 | 4426002 |
| 81 | 944146 | 4426020 |
| 82 | 944164 | 4426037 |
| 83 | 944182 | 4426054 |
| 84 | 944200 | 4426071 |
| 85 | 944219 | 4426088 |
| 86 | 944205 | 4426103 |
| 87 | 944187 | 4426086 |
| 1 | 2 | 3 |
| 88 | 944169 | 4426069 |
| 89 | 944150 | 4426051 |
| 90 | 944132 | 4426034 |
| 91 | 944114 | 4426017 |
| 92 | 944082 | 4425986 |
| 93 | 944079 | 4425984 |
| 94 | 944035 | 4425993 |
| 95 | 944011 | 4425999 |
| 96 | 943986 | 4426004 |
| 97 | 943962 | 4426009 |
| 98 | 943914 | 4426020 |
| 99 | 943949 | 4426053 |
| 100 | 943984 | 4426086 |
| 101 | 944004 | 4426082 |
| 102 | 944028 | 4426077 |
| 103 | 944052 | 4426071 |
| 104 | 944055 | 4426071 |
| 105 | 944059 | 4426075 |
| 106 | 944077 | 4426092 |
| 107 | 944095 | 4426109 |
| 108 | 944113 | 4426127 |
| 109 | 944132 | 4426144 |
| 110 | 944150 | 4426161 |
| 111 | 944136 | 4426176 |
| 112 | 944118 | 4426158 |
| 113 | 944100 | 4426141 |
| 114 | 944082 | 4426124 |
| 115 | 944063 | 4426107 |
| 116 | 944049 | 4426093 |
| 117 | 944001 | 4426103 |
| 118 | 944036 | 4426136 |
| 119 | 944054 | 4426153 |
| 120 | 944072 | 4426170 |
| 121 | 944090 | 4426187 |
| 122 | 944108 | 4426205 |
| 123 | 944095 | 4426219 |
| 124 | 944063 | 4426189 |
| 125 | 944044 | 4426171 |
| 126 | 944025 | 4426153 |
| 127 | 944007 | 4426136 |
| 128 | 943989 | 4426119 |
| 129 | 943971 | 4426102 |
| 130 | 943953 | 4426085 |
| 131 | 943935 | 4426067 |
| 132 | 943917 | 4426050 |
| 133 | 943899 | 4426033 |
| 134 | 943871 | 4426062 |
| 135 | 943843 | 4426091 |
| 136 | 943862 | 4426108 |
| 137 | 943880 | 4426125 |
| 138 | 943898 | 4426143 |
| 139 | 943916 | 4426160 |
| 140 | 943934 | 4426177 |
| 141 | 943952 | 4426194 |
| 1 | 2 | 3 |
| 142 | 943970 | 4426211 |
| 143 | 943989 | 4426229 |
| 144 | 944006 | 4426245 |
| 145 | 943983 | 4426251 |
| 146 | 943957 | 4426226 |
| 147 | 943939 | 4426209 |
| 148 | 943920 | 4426192 |
| 149 | 943902 | 4426174 |
| 150 | 943884 | 4426157 |
| 151 | 943866 | 4426140 |
| 152 | 943835 | 4426110 |
| 153 | 943835 | 4426110 |
| 154 | 943836 | 4426167 |
| 155 | 943837 | 4426211 |
| 156 | 943853 | 4426226 |
| 157 | 943878 | 4426251 |
| 158 | 943897 | 4426270 |
| 159 | 943849 | 4426280 |
| 160 | 943843 | 4426237 |

Приложения