от 09.08.2021 №667

Об утверждении проекта планировки территории в районе протоки Баграс западнее СОНТ "Оптимист"

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании распоряжения администрации города от 20.08.2020 №791-р "О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории в районе протоки Баграс западнее СОНТ "Оптимист", учитывая протокол общественных обсуждений по проекту планировки территории и проекту межевания территории в районе протоки Баграс западнее СОНТ "Оптимист" от 23.12.2020, заключение о результатах проведения общественных обсуждений по проекту планировки территории и проекту межевания территории в районе протоки Баграс западнее СОНТ "Оптимист" от 23.12.2020:

1. Утвердить проект планировки территории в районе протоки Баграс западнее СОНТ "Оптимист", разработанный публичным акционерным обществом "Славнефть-Мегионнефтегаз", согласно приложениям 1, 2.

2. Департаменту строительства администрации города (В.П. Ситников), департаменту муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города (Т.А. Шилова) при подготовке и согласовании документации на земельные участки, предусмотренные под застройку объектами капитального строительства, руководствоваться утвержденным проектом планировки территории в районе протоки Баграс западнее СОНТ "Оптимист".

3. Департаменту строительства администрации города разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска в рубрике "Документация по планировке и межеванию территорий" в течение семи дней со дня его подписания.

4. Департаменту общественных коммуникаций администрации города (С.В. Селиванова) обеспечить опубликование постановления в газете "Варта"           в течение семи дней со дня его подписания.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города, директора департамента строительства администрации города В.П. Ситникова.

Исполняющий обязанности

главы города                                                                                           Д.А. Кощенко

Приложение 1 к постановлению

администрации города

от 09.08.2021 №667

Проект

планировки территории в районе

протоки Баграс западнее СОНТ "Оптимист"

I. Характеристика

планируемого развития территории

Проект планировки территории в районе протоки Баграс западнее                СОНТ "Оптимист" разработан с целью определения местоположения линейного объекта "Обустройство Мегионского месторождения нефти. Нефтегазопроводы, водные переходы на нефтегазопроводах" (далее - Линейный объект).

Проектируемая территория расположена в юго-западной части города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Категория земель - "земли населенных пунктов".

Площадь проектируемой территории составляет 0,306 га.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки                                на территории города Нижневартовска, утвержденными решением Думы города от 22.01.2020 №565, действие градостроительного регламента                     не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятых линейными объектами.

Проектом планировки территории в районе протоки Баграс западнее СОНТ "Оптимист" предлагается поэтапная последовательность осуществления следующих мероприятий:

- разработка проектной документации по строительству зданий                         и сооружений;

- строительство планируемых объектов капитального строительства;

- ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию.

II. Параметры застройки

Необходимость строительства Линейного объекта на территории населенного пункта обусловлена тем, что он является резервной ниткой                         на существующем нефтегазопроводе в местах его пересечения с водными преградами. Строительство Линейного объекта увеличит безопасность бесперебойной работы, а также предотвратит пагубное воздействие                               на окружающую среду в случае аварии.

Проектом планировки территории предусмотрено строительство объектов:

- "Нефтегазопровод т. вр. ГЗУ к. 27 - ПК16 + 68 (резервная нитка ПК16 + 00-ПК16 + 50)";

- "Нефтегазопровод т. вр. ГЗУ к. 27 - ПК16 + 68 (резервная нитка ПК16 + 00-ПК16 + 50)". Перемычка 1;

- "Нефтегазопровод т. вр. ГЗУ к. 27 - ПК16 + 68 (резервная нитка ПК16 + 00-ПК16 + 50)". Перемычка 2.

Способ прокладки Линейного объекта - подземный. Заглубление                            в траншее до верха трубы составит не менее 0,8 м.

Для проектируемого Линейного объекта разработаны специальные технические условия, в соответствии с которыми будут предприняты следующие дополнительные меры для обеспечения безопасности:

- увеличение толщины стенки объекта;

- увеличение толщины стенки футляров;

- увеличение давления предпусковых гидравлических испытаний Линейного объекта;

- увеличение категории Линейного объекта;

- увеличение количества линейных опознавательных знаков (не менее  100 м);

- дополнительное информирование обслуживающего персонала.

Проектом планировки территории не предусматривается образование земельных участков.

Линейный объект расположен в границах ранее отведенного земельного участка с кадастровым номером 86:11:0704001:6, предоставленного публичному акционерному обществу "Славнефть-Мегионнефтегаз"                            по договору аренды от 08.11.2013 №366-АЗ.

Площади земельных участков, необходимые для строительства                             и эксплуатации Линейного объекта, представлены в таблице 1.

Таблица 1

Площади земельных участков,

необходимые для строительства и эксплуатации Линейного объекта

| Наименование Линейного объекта | Площадь вновь испрашиваемых земельных участков (га) | Площадь по земельным участкам, арендованным ранее (га) | Площадь зоны застройки (га) |
| --- | --- | --- | --- |
| "Обустройство Мегионского месторождения нефти. Нефтегазопроводы, водные переходы на нефтегазопроводах" | 0,000 | 0,306 | 0,306 |
| Всего | 0,000 | 0,306 | 0,306 |

III. Технико-экономические показатели

Проект планировки территории предусматривает размещение                               на территории только объекта местного значения и не предполагает размещение объектов федерального и регионального значения. Мероприятия по обеспечению сохранения фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения                              не предусматриваются.

Технико-экономические показатели проекта планировки территории представлены в таблице 2.

Таблица 2

Технико-экономические показатели

проекта планировки территории

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| I. ТЕРРИТОРИЯ |
| 1.1. | Территория в границах проекта планировки | га | 0,306 | 100% |
| 1.2. | Площадь территории в границах красных линий | га | - |
| II. НАСЕЛЕНИЕ |
| 2.1. | Численность населения | чел. | - |
| III. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 3.1. | Протяженность улично-дорожной сети | км | - |
| 3.2. | Стоянка | кв.м | - |
| IV. ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |
| 4.1. | "Нефтегазопровод т. вр. ГЗУ к. 27 - ПК16 + 68 (резервная нитка ПК16 + 00-ПК16 + 50)" | м | 143 |
| 4.2. | "Нефтегазопровод т. вр. ГЗУ к. 27 - ПК16 + 68 (резервная нитка ПК16 + 00-ПК16 + 50)". Перемычка 1 | м | 16 |
| 4.3. | "Нефтегазопровод т. вр. ГЗУ к. 27 - ПК16 + 68 (резервная нитка ПК16 + 00-ПК16 + 50)". Перемычка 2 | м | 15 |

IV. Обеспечение пожарной безопасности

В целях обеспечения пожарной безопасности проектом планировки территории в районе протоки Баграс западнее СОНТ "Оптимист" предусмотрены следующие мероприятия:

- применение герметизированной схемы транспорта;

- применение подземного способа прокладки Линейного объекта;

- применение внутреннего и наружного антикоррозионного покрытия Линейного объекта;

- применение оборудования, устройств, при эксплуатации которых                        не образуются источники зажигания;

- применение запорной арматуры, соответствующей классу герметичности затвора "А" по ГОСТ 9544-2015 "Межгосударственный стандарт. Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов";

- применение электрооборудования, соответствующего пожароопасной                    и взрывоопасной зонам, группе и категории взрывоопасной смеси                               в соответствии с требованиями правил устройства электроустановок;

- применение устройства молниезащиты сооружений и оборудования                     в соответствии со стандартом организации 153-34.21.122-2003 "Инструкция             по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций" с учетом рабочей документации 34.21.122-87 "Инструкция                   по устройству молниезащиты зданий и сооружений".

Для противопожарной защиты проектируемого Линейного объекта проектом планировки территории предусмотрено использование основных строительных конструкций из негорючих материалов и устройств, обеспечивающих ограничение распространения пожара.

Проектируемый Линейный объект и сооружения размещаются                              на безопасном расстоянии от смежных предприятий и при аварии, взрыве           или пожаре не могут представлять для них серьезной опасности. Населенные пункты вблизи Линейного объекта отсутствуют.

Конструктивные решения обеспечивают прочность и устойчивость сооружений, а также безопасную эксплуатацию Линейного объекта в течение расчетного срока эксплуатации.

Расстояния до объектов, зданий и сооружений приняты в соответствии                 с требованиями ГОСТ Р 55990-2014 "Национальный стандарт Российской Федерации. Месторождения нефтяные и газонефтяные. Промысловые трубопроводы. Нормы проектирования" (далее - ГОСТ):

- расстояние от оси Линейного объекта до подошвы насыпи земляного полотна дороги - не менее 10 м;

- минимальное расстояние при пересечении, сближении и параллельном следовании от крайнего неотклоненного провода до любой части надземного Линейного объекта согласно требованиям пункта 2.5.284 и таблицы 2.5.39 "Правил устройства электроустановок" принято не менее 10 м.

Расстояния от оси Линейного объекта до населенных пунктов, предприятий, объектов, зданий, сооружений, транспортных и инженерных сетей принято в соответствии с пунктом 7.2 ГОСТ.

Охранная зона Линейного объекта согласно пункту 4.1 Правил                     охраны магистральных трубопроводов, утвержденных постановлением Госгортехнадзора России от 24.04.92 №9, составляет 25 м от оси трубопровода с каждой стороны, 100 м вдоль подводных переходов трубопроводов.                          В охранных зонах запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов.

Согласно требованиям Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации                         от 30.06.2007 №417, полосы отвода и охранные зоны вдоль трубопроводов, проходящих через лесные массивы, в период пожароопасного сезона должны быть свободны от горючих материалов. Через каждые 5 - 7 км трубопроводов устраиваются переезды для пожарной техники и прокладываются противопожарные минерализованные полосы шириной 2 - 2,5 м вокруг домов линейных обходчиков, а также вокруг колодцев на Линейном объекте. При строительстве Линейного объекта обеспечиваются рубка лесных насаждений, складирование и уборка заготовленной древесины, порубочных остатков                           и других горючих материалов.

Приложение 2 к постановлению

администрации города

от 09.08.2021 №667

# Чертеж проекта планировки территории

| Условные обозначения: |
| --- |
|  | - | иная рекреационная зона (РЗ 605) |
|  | - | поверхностные водные объекты (ОП) |
|  | - | зона, предназначенная для ведения огородничества (СХЗ 703) |
| 86:11:0704001 | - | номер кадастрового квартала |
| :25 | - | кадастровый номер земельного участка |
|  | - | граница зоны размещения линейного объекта |
|  | - | граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет |