от 11.10.2019 №845

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы концессионера по развитию централизованной системы горячего водоснабжения муниципального образования город Нижневартовск на 2019-2027 годы

В соответствии с федеральными законами от 07.12.2011 №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", от 21.07.2005 №115-ФЗ "О концессионных               соглашениях", постановлением Правительства Российской Федерации                           от 29.07.2013 №641 "Об инвестиционных и производственных программах               организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", а также схемами водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением администрации города от 14.01.2019 №11 "Об утверждении актуализированных схем водоснабжения и водоотведения муниципального           образования город Нижневартовск на период до 2033 года":

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной              программы концессионера по развитию централизованной системы горячего водоснабжения муниципального образования город Нижневартовск на 2019-2027 годы согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:

- постановление администрации города от 18.09.2017 №1417 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия города Нижневартовска "Теплоснабжение" по развитию централизованной системы горячего водоснабжения муниципального образования город Нижневартовск на 2018-2020 годы";

- абзацы второй - шестой постановления администрации города                           от 12.12.2017 №1815 "О внесении изменений в приложения к некоторым постановлениям администрации города".

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства                 администрации города М.А. Коротаева.

Глава города                                                                                            В.В. Тихонов

Приложение к постановлению

администрации города

от 11.10.2019 №845

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы концессионера

по развитию централизованной системы горячего водоснабжения

муниципального образования город Нижневартовск на 2019-2027 годы

(далее - Инвестиционная программа)

I. Цели и задачи Инвестиционной программы

1.1. Цели Инвестиционной программы:

- обеспечение развития централизованной системы горячего водоснабжения путем развития эффективных форм управления этой системой, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала регулируемой организации;

- обеспечение развития сетей и объектов горячего водоснабжения в соответствии с потребностями социального, жилищного и промышленного строительства на территории города Нижневартовска;

- повышение надежности работы системы горячего водоснабжения                 в соответствии с нормативными требованиями;

- повышение качества предоставления населению коммунальных услуг               в части горячего водоснабжения;

- обеспечение равных условий доступа абонентов к горячему водоснабжению.

1.2. Задачи Инвестиционной программы:

- разработка плана мероприятий по модернизации или реконструкции существующей централизованной системы горячего водоснабжения;

- обоснование мероприятий по модернизации или реконструкции существующей централизованной системы горячего водоснабжения;

- определение объема финансовых потребностей, необходимых для осуществления финансирования мероприятий по модернизации или реконструкции существующей централизованной системы горячего водоснабжения;

- создание условий для привлечения инвестиций в сферу горячего водоснабжения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

- разработка плана финансирования работ с указанием источников           финансирования;

- модернизация или реконструкция существующей централизованной          системы горячего водоснабжения в соответствии с разработанным планом            мероприятий;

- обеспечение надежности и качества горячего водоснабжения.

II. Требования к Инвестиционной программе

2.1. В Инвестиционную программу включаются мероприятия по модернизации или реконструкции объектов централизованной системы горячего             водоснабжения, обеспечивающие изменение технических характеристик этих объектов и предполагающие изменения первоначальной (полной) стоимости модернизируемых объектов.

2.2. Инвестиционная программа должна соответствовать требованиям, установленным в постановлении Правительства Российской Федерации                        от 29.07.2013 №641 "Об инвестиционных и производственных программах            организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", и содержать:

2.2.1. Паспорт Инвестиционной программы.

2.2.2. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы горячего водоснабжения согласно таблице 1 приложения к настоящему техническому заданию.

2.2.3. Перечень мероприятий по модернизации или реконструкции существующих объектов централизованной системы горячего водоснабжения                  согласно таблице 2 приложения к настоящему техническому заданию.

2.2.4. Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий Инвестиционной программы, подтвержденные расчетом.

2.2.5. Укрупненный сетевой график выполнения мероприятий Инвестиционной программы.

2.2.6. Финансовый план расходов на реализацию мероприятий в сфере  горячего водоснабжения с расшифровкой по источникам финансирования          Инвестиционной программы.

2.2.7. План привлечения и возврата кредитных средств для реализации мероприятий Инвестиционной программы.

2.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации            мероприятий Инвестиционной программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения              и инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством строительства Российской Федерации. В случае отсутствия укрупненных сметных нормативов расчеты производятся по единичным федеральным расценкам, проектная документация, проекты - по аналогам.

Финансовые потребности определяются в прогнозных ценах соответствующего года с учетом прогнозных цен на регулируемый период, утвержденных Министерством экономического развития Российской Федерации, по базовому варианту прогноза социально-экономического развития Российской Федерации.

Приложение к техническому заданию             на разработку инвестиционной программы концессионера по развитию централизованной системы горячего водоснабжения муниципального образования       город Нижневартовск на 2019-2027 годы

Таблица 1

Плановые значения показателей

надежности, качества и энергетической эффективности объектов

централизованной системы горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Показатели качества | Показатель надежности | Показатели энергетической эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (%) | доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (%) | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение (ед./км) | удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (Гкал/куб.м) | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%) |
|  |  | текущие значения на 2018 год | плановые значения на 2019-2027 годы | текущие значения на 2018 год | плановые значения на 2019-2027 годы | текущие значения на 2018 год | плановые значения на 2019-2027 годы | текущие значения на 2018 год | плановые значения на 2019-2027 годы | текущие значения на 2018 год | плановые значения на 2019-2027 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Модернизация или реконструкция сетей горячего водоснабжения | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,83 | 0,73 | 0,0633 | 0,0633 | 0 | 0 |
|  | Итого по предприятию | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,83 | 0,73 | 0,0633 | 0,0633 | 0 | 0 |

Таблица 2

Перечень мероприятий

по модернизации или реконструкции существующих объектов

централизованной системы горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах (тыс. руб.) (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование показателя (мощность, НУР электроэнергии, потери воды, протяженность, диаметр и т.п.) | ед. изм. | значение показателя |  |  | всего | профинансировано к 2019 году | в том числе по годам | остаток финансирования | в том числе за счет платы за подключение |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Мероприятия в сфере горячего водоснабжения |
| Группа 1. Строительство, модернизация или реконструкция объектов централизованной системы горячего водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |
| 1.1. Строительство новых сетей горячего водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |
| 1.1.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. Строительство иных объектов централизованной системы горячего водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения |
| 1.2.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей горячего водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |
| 1.3.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованной системы горячего водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения |
| 1.4.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по группе 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Группа 2. Строительство новых объектов централизованной системы горячего водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов |
| 2.1. Строительство новых сетей горячего водоснабжения |
| 2.1.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. Строительство иных объектов централизованной системы горячего водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения |
| 2.2.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по группе 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной системы горячего водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов |
| 3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей горячего водоснабжения |
| 3.1.1. | Модернизация (техническое перевооружение) сетей горячего водоснабжения, в том числе: | увеличение надежности систем горячего водоснабжения | внутриквартальные сети микрорайонов 7А, 9, 10, 10Г, 10Б, 13, 14, 15, Больничного комплекса, квартал Мира | общая протяженность | м | 7 660 | 7 660 | 2 019 | 2 023 | 134 237 | 0 | 12 203 | 30 508 | 30 508 | 30 508 | 30 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 237 | 0 |
| 3.1.1.1. | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП 26 (10/3) - ТК18 -ТК19 - ТК20 до жилого дома 21 (ул. Пермская, 13), (участок от ЦТП 26 (10/3) - ТК 18 до ТК 19), 10 мкр. | увеличение надежности систем горячего водоснабжения | внутриквартальные сети города | протяженность | м | 130 | 130 | 2 019 | 2 019 | 2 921 | 0 | 2 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 921 | 0 |
|  |  |  |  | диаметр | мм | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.2. | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-7А/2 до ТК-1, 7 "А" мкр. | увеличение надежности систем горячего водоснабжения | внутриквартальные сети города | протяженность | м | 80 | 80 | 2 019 | 2 019 | 1 388 | 0 | 1 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 388 | 0 |
|  |  |  |  | диаметр | мм | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.3. | Участок сети горячего водоснабжения от УТ-1 до УТ-2 , 7 "А" мкр. | увеличение надежности систем горячего водоснабжения | внутриквартальные сети города | протяженность | м | 110 | 110 | 2 019 | 2 019 | 1 973 | 0 | 1 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 973 | 0 |
|  |  |  |  | диаметр | мм | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.4. | Участок сети горячего водоснабжения от ТК18-ТК17 - ТК14 до школы №29 (школа интернат №34 по ул. Пермская, 19) (участок от ТК-17 до ТК-18), 10 мкр. | увеличение надежности систем горячего водоснабжения | внутриквартальные сети города | протяженность | м | 70 | 70 | 2 019 | 2 019 | 1 260 | 0 | 1 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 260 | 0 |
|  |  |  |  | диаметр | мм | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.5. | Участок сети горячего водоснабжения от ТК19 до жилого дома 23 (ул. Пермская, 15), 10 мкр. | увеличение надежности систем горячего водоснабжения | внутриквартальные сети города | протяженность | м | 50 | 50 | 2019 | 2019 | 717 | 0 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717 | 0 |
|  |  |  |  | диаметр | мм | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.6. | Участок сети горячего водоснабжения от ТК-7 до школы №23 (стр.14, ул. Чапаева, 30), 7 "А" мкр. | увеличение надежности систем горячего водоснабжения | внутриквартальные сети города | протяженность | м | 170 | 170 | 2019 | 2019 | 2 263 | 0 | 2 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 263 | 0 |
|  |  |  |  | диаметр | мм | 70 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.7. | Участок сети горячего водоснабжения от ж.д. ул. Пермская, 31 до ж.д. ул. Пермская, 21 (сшитый полиэтилен), 10 мкр. | увеличение надежности систем горячего водоснабжения | внутриквартальные сети города | протяженность | м | 130 | 130 | 2 019 | 2 019 | 1 681 | 0 | 1 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 681 | 0 |
|  |  |  |  | диаметр | мм | 70 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.8. | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-51 (10Г/2) до УТ-2, от УТ-2 до ж/д по проезду Заозерный проезд, 8а, 10 "Г" мкр. | увеличение надежности систем горячего водоснабжения | внутриквартальные сети города | протяженность | м | 60 | 60 | 2 020 | 2 020 | 1 392 | 0 | 0 | 1 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 392 | 0 |
|  |  |  |  | диаметр | мм | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.9. | Участок сети горячего водоснабжения от ТК-7 (сущ.) до жилого дома по ул. Интернациональная, 27 (строительный номер 41А), 10 "Б" мкр. | увеличение надежности систем горячего водоснабжения | внутриквартальные сети города | протяженность | м | 340 | 340 | 2 020 | 2 020 | 6 138 | 0 | 0 | 6 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 138 | 0 |
|  |  |  |  | диаметр | мм | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.10. | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП 26 (10/3) - ТК 18 - ТК 19 - ТК 20 до жилого дома 21 (ул. Пермская, 13), (участок от ТК 20 до жилого дома 21 (ул. Пермская,13), 10 мкр. | увеличение надежности систем горячего водоснабжения | внутриквартальные сети города | протяженность | м | 20 | 20 | 2 020 | 2 020 | 340 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 |
|  |  |  |  | диаметр | мм | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.11. | Участок сети горячего водоснабжения от ТК-36 до ж.д. ул. Ханты-Мансийская, 45, 13 микрорайон, инв. №5785 | увеличение надежности систем горячего водоснабжения | внутриквартальные сети города | протяженность | м | 190 | 190 | 2 020 | 2 020 | 3 544 | 0 | 0 | 3 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 544 | 0 |
|  |  |  |  | диаметр | мм | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.12. | Участок сети горячего водоснабжения от ТК19 до д./с 30 (школа интернат №16) (ул. Пермская, 17), 10 мкр. | увеличение надежности систем горячего водоснабжения | внутриквартальные сети города | протяженность | м | 30 | 30 | 2 020 | 2 020 | 467 | 0 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 | 0 |
|  |  |  |  | диаметр | мм | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.13. | Участок сети горячего водоснабжения от ТК-8 до жилого дома 15 (ул. Чапаева, 79а), 10 мкр. | увеличение надежности систем горячего водоснабжения | внутриквартальные сети города | протяженность | м | 90 | 90 | 2 020 | 2 020 | 1 264 | 0 | 0 | 1 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 264 | 0 |
|  |  |  |  | диаметр | мм | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.14. | Участок сети горячего водоснабжения от узла врезки №1 через ТК-5 и ТК-6 до Гинекологии (от узла врезки №1 до ТК-5; от ТК-6 до здания Гинекологии по ул. Ленина, 18, строение 10) | увеличение надежности систем горячего водоснабжения | внутриквартальные сети города | протяженность | м | 150 | 150 | 2 020 | 2 020 | 2 145 | 0 | 0 | 2 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 145 | 0 |
|  |  |  |  | диаметр | мм | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.15. | Участок сети горячего водоснабжения от УТ-1 (существующего) (ТК-5) до здания (от ТК-5 до здания судебно-медицинской экспертизы) Больничный комплекс | увеличение надежности систем горячего водоснабжения | внутриквартальные сети города | протяженность | м | 120 | 120 | 2 020 | 2 020 | 1 704 | 0 | 0 | 1 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 704 | 0 |
|  |  |  |  | диаметр | мм | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.16. | Участок сети горячего водоснабжения от ж/д по проезду Заозерный, 8а до ж/д по проезду Заозерный, 6 (транзитом в тех.подполье ж/д по проезду Заозерный,8а), 10 "Г" мкр. | увеличение надежности систем горячего водоснабжения | внутриквартальные сети города | протяженность | м | 150 | 150 | 2 020 | 2 020 | 2 194 | 0 | 0 | 2 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 194 | 0 |
|  |  |  |  | диаметр | мм | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.17. | Участок сети горячего водоснабжения от узла врезки №2 до Главного хирургического корпуса по ул. Ленина, 18, Больничный комплекс | увеличение надежности систем горячего водоснабжения | внутриквартальные сети города | протяженность | м | 320 | 320 | 2 020 | 2 020 | 4 702 | 0 | 0 | 4 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 702 | 0 |
|  |  |  |  | диаметр | мм | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.18. | Участок сети горячего водоснабжения от узла врезки №2 до Главного хирургического корпуса по ул. Ленина, 18, Больничный комплекс | увеличение надежности систем горячего водоснабжения | внутриквартальные сети города | протяженность | м | 100 | 100 | 2 020 | 2 020 | 1 318 | 0 | 0 | 1 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 318 | 0 |
|  |  |  |  | диаметр | мм | 80 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.19. | Участок сети горячего водоснабжения от УТ-15 до ж/д по ул. Северная 5б, 10 "Г" мкр. | увеличение надежности систем горячего водоснабжения | внутриквартальные сети города | протяженность | м | 50 | 50 | 2 020 | 2 020 | 636 | 0 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 | 0 |
|  |  |  |  | диаметр | мм | 80 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.20. | Участок сети горячего водоснабжения от Пищеблока по ул. Ленина, 18, строение 1 до здания Главного хирургического корпуса по ул. Ленина, 18и, Больничный комплекс | увеличение надежности систем горячего водоснабжения | внутриквартальные сети города | протяженность | м | 90 | 90 | 2 020 | 2 020 | 1 136 | 0 | 0 | 1 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 136 | 0 |
|  |  |  |  | диаметр | мм | 70 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.21. | Участок сети горячего водоснабжения от узла врезки №1* до точки врезки №2, Больничный комплекс | увеличение надежности систем горячего водоснабжения | внутриквартальные сети города | протяженность | м | 120 | 120 | 2 020 | 2 020 | 1 544 | 0 | 0 | 1 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 544 | 0 |
|  |  |  |  | диаметр | мм | 70 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.22. | Участок сети горячего водоснабжения от узла врезки №2 до здания Прачечной по ул. Ленина, 18, строение 10, Больничный комплекс | увеличение надежности систем горячего водоснабжения | внутриквартальные сети города | протяженность | м | 150 | 150 | 2 020 | 2 020 | 1 984 | 0 | 0 | 1 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 984 | 0 |
|  |  |  |  | диаметр | мм | 70 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.23. | Участок сети горячего водоснабжения от УТ-18 до УТ-14, 14 мкр. | увеличение надежности систем горячего водоснабжения | внутриквартальные сети города | протяженность | м | 250 | 250 | 2 021 | 2 021 | 5 660 | 0 | 0 | 0 | 5 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 660 | 0 |
|  |  |  |  | диаметр | мм | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.24. | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-61 (13/1) до ТК- 30, 13 мкр. | увеличение надежности систем горячего водоснабжения | внутриквартальные сети города | протяженность | м | 260 | 260 | 2 021 | 2 021 | 4 658 | 0 | 0 | 0 | 4 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 658 | 0 |
|  |  |  |  | диаметр | мм | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.25. | Участок сети горячего водоснабжения от точки подключения ж/д 2 (ул. Нефтяников, 2) до ж/д 1 (ул. Нефтяников, 4) (сшитый полиэтилен), 9 микрорайон | увеличение надежности систем горячего водоснабжения | внутриквартальные сети города | протяженность | м | 100 | 100 | 2 021 | 2 021 | 1 750 | 0 | 0 | 0 | 1 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 750 | 0 |
|  |  |  |  | диаметр | мм | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.26. | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-9/1 до точки подключения ж/д 2 (ул. Нефтяников, 2) (сшитый полиэтилен), 9 микрорайон | увеличение надежности систем горячего водоснабжения | внутриквартальные сети города | протяженность | м | 140 | 140 | 2 021 | 2 021 | 2 482 | 0 | 0 | 0 | 2 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 482 | 0 |
|  |  |  |  | диаметр | мм | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.27. | Участок сети горячего водоснабжения от УТ-2 до УТ-3 (сшитый полиэтилен), 9 микрорайон | увеличение надежности систем горячего водоснабжения | внутриквартальные сети города | протяженность | м | 100 | 100 | 2 021 | 2 021 | 1 469 | 0 | 0 | 0 | 1 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 469 | 0 |
|  |  |  |  | диаметр | мм | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.28. | Участок сети горячего водоснабжения от УТ-3 до д/с 31 (ул. Пионерская,14) (сшитый полиэтилен), 9 микрорайон | увеличение надежности систем горячего водоснабжения | внутриквартальные сети города | протяженность | м | 50 | 50 | 2 021 | 2 021 | 723 | 0 | 0 | 0 | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723 | 0 |
|  |  |  |  | диаметр | мм | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.29. | Участок сети горячего водоснабжения от ж/д по ул. Пермская, 6 (строительный №4) до ж/д по ул. Пермская, 4 (строительный №25), 13 мкр. | увеличение надежности систем горячего водоснабжения | внутриквартальные сети города | протяженность | м | 60 | 60 | 2 021 | 2 021 | 952 | 0 | 0 | 0 | 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952 | 0 |
|  |  |  |  | диаметр | мм | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.30. | Участок сети горячего водоснабжения от ТК5 до жилого дома 22 (ул. Чапаева, 87а), 10 мкр. | увеличение надежности систем горячего водоснабжения | внутриквартальные сети города | протяженность | м | 110 | 110 | 2 021 | 2 021 | 1 646 | 0 | 0 | 0 | 1 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 646 | 0 |
|  |  |  |  | диаметр | мм | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.31. | Участок сети горячего водоснабжения от ТК- 30 до ж/д. по ул. Пермская, 6 (строительный №4), 13 мкр. | увеличение надежности систем горячего водоснабжения | внутриквартальные сети города | протяженность | м | 160 | 160 | 2 021 | 2 021 | 2 410 | 0 | 0 | 0 | 2 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 410 | 0 |
|  |  |  |  | диаметр | мм | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.32. | Участок сети горячего водоснабжения от ТК-3 до ж.д. 60 лет Октября, 47 (сшитый полиэтилен), 15 мкр. | увеличение надежности систем горячего водоснабжения | внутриквартальные сети города | протяженность | м | 320 | 320 | 2 021 | 2 021 | 4 681 | 0 | 0 | 0 | 4 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 681 | 0 |
|  |  |  |  | диаметр | мм | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.33. | Участок сети горячего водоснабжения ж/д по проезду Заозерный, 16 (транзитом по тех.подполью ж/д по проезду Заозерный, 16а и подземно), 10"Г "мкр. | увеличение надежности систем горячего водоснабжения | внутриквартальные сети города | протяженность | м | 180 | 180 | 2 021 | 2 021 | 2 586 | 0 | 0 | 0 | 2 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 586 | 0 |
|  |  |  |  | диаметр | мм | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.34. | Участок сети горячего водоснабжения от УТ-4 до ж/д по ул. Интернациональная, 2/4, 10 "Г "мкр. | увеличение надежности систем горячего водоснабжения | внутриквартальные сети города | протяженность | м | 110 | 110 | 2 021 | 2 021 | 1 491 | 0 | 0 | 0 | 1 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 491 | 0 |
|  |  |  |  | диаметр | мм | 70 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.35. | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-60 (10/1) - ТК2 - ТК4 тех. подполье ж/д 4 (ул. Чапаева, 91) - ТК-5 до жилого дома 7 (ул. Чапаева, 85 "б") (сшитый полиэтилен), 10 микрорайон | увеличение надежности систем горячего водоснабжения | внутриквартальные сети города | протяженность | м | 730 | 730 | 2 022 | 2 022 | 16 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 711 | 0 |
|  |  |  |  | диаметр | мм | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.36. | Участок сети горячего водоснабжения от УТ-14 до УТ-15 (сшитый полиэтилен), 14 микрорайон | увеличение надежности систем горячего водоснабжения | внутриквартальные сети города | протяженность | м | 230 | 230 | 2 022 | 2 022 | 4 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 298 | 0 |
|  |  |  |  | диаметр | мм | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.37. | Участок сети горячего водоснабжения от УТ-14 к ж/д 11 (ул. Ленина, 29 "а") (сшитый полиэтилен), 14 микрорайон | увеличение надежности систем горячего водоснабжения | внутриквартальные сети города | протяженность | м | 70 | 70 | 2 022 | 2 022 | 1 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 266 | 0 |
|  |  |  |  | диаметр | мм | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.38. | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-9/1 до УТ-2 (сшитый полиэтилен), 9 микрорайон | увеличение надежности систем горячего водоснабжения | внутриквартальные сети города | протяженность | м | 110 | 110 | 2 022 | 2 022 | 2 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 046 | 0 |
|  |  |  |  | диаметр | мм | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.39. | Участок сети горячего водоснабжения от гл. врезки в ж/д 19 (ул. Дружбы Народов 26 "а") до ж/д 12 (ул. Дружбы Народов, 28 "а") (сшитый полиэтилен), 14 микрорайон | увеличение надежности систем горячего водоснабжения | внутриквартальные сети города | протяженность | м | 100 | 100 | 2 022 | 2 022 | 1 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 851 | 0 |
|  |  |  |  | диаметр | мм | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.40. | Участок сети горячего водоснабжения от УТ-16 до ж/д 8 (ул. Др. Народов, 26) (сшитый полиэтилен), 14 микрорайон | увеличение надежности систем горячего водоснабжения | внутриквартальные сети города | протяженность | м | 100 | 100 | 2022 | 2 022 | 1 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 807 | 0 |
|  |  |  |  | диаметр | мм | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.41. | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-8(7/1) до жилых домов 4, 3, 2 (по ул. Мира, 31; от ж.д. по ул. Мира, 31/1 до ж.д. по ул. Мира, 31/3) от перехода до врезки (сшитый полиэтилен), квартал Мира | увеличение надежности систем горячего водоснабжения | внутриквартальные сети города | протяженность | м | 110 | 110 | 2 022 | 2 022 | 1 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 587 | 0 |
|  |  |  |  | диаметр | мм | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.42. | Участок сети горячего водоснабжения от УТ 3 до ж/д по ул. Интернациональная, 2в, 10 "Г" мкр. | увеличение надежности систем горячего водоснабжения | внутриквартальные сети города | протяженность | м | 70 | 70 | 2 022 | 2 022 | 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942 | 0 |
|  |  |  |  | диаметр | мм | 80 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.43. | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-60 (10/1) - ТК2 - ТК4 тех. подполье ж/д 4 (ул. Чапаева, 91) - ТК-5 до жилого дома 7 (ул. Чапаева, 85 "б") (сшитый полиэтилен), 10 микрорайон | увеличение надежности систем горячего водоснабжения | внутриквартальные сети города | протяженность | м | 730 | 730 | 2 023 | 2 023 | 16 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 661 | 0 |
|  |  |  |  | диаметр | мм | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.44. | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-8(7/1) - ТК-1 до жилого дома 1 (ул. Мира, 31/2) (от ЦТП-8 до ГВ-9) (сшитый полиэтилен), квартал Мира | увеличение надежности систем горячего водоснабжения | внутриквартальные сети города | протяженность | м | 20 | 20 | 2 023 | 2 023 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 |
|  |  |  |  | диаметр | мм | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.45. | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-8 (7/1) до жилых домов 4, 3, 2 (ул. Мира, 31, ул. Мира, 31/1 до ж.д. по ул. Мира, 31/3 ) до перехода 150*100 (сшитый полиэтилен), квартал Мира | увеличение надежности систем горячего водоснабжения | внутриквартальные сети города | протяженность | м | 460 | 460 | 2 023 | 2 023 | 8 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 381 | 0 |
|  |  |  |  | диаметр | мм | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.46. | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-8(7/1) - ТК-1 до жилого дома 1 (ул. Мира, 31/2) (от ГВ-9 до ул. Мира 31/2) (сшитый полиэтилен), квартал Мира | увеличение надежности систем горячего водоснабжения | внутриквартальные сети города | протяженность | м | 90 | 90 | 2 023 | 2 023 | 1 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 388 | 0 |
|  |  |  |  | диаметр | мм | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.47. | Участок сети горячего водоснабжения от жилого дома 2 (ул. Северная, 70) до жилого дома 1 (ул. Северная, 72) (сшитый полиэтилен), 10 микрорайон | увеличение надежности систем горячего водоснабжения | внутриквартальные сети города | протяженность | м | 60 | 60 | 2 023 | 2 023 | 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764 | 0 |
|  |  |  |  | диаметр | мм | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.48. | Участок сети горячего водоснабжения от жилого дома 2 (ул. Мира 31/3) до ТК-1 (ТК-5); ТК-6 (сшитый полиэтилен), квартал Мира | увеличение надежности систем горячего водоснабжения | внутриквартальные сети города | протяженность | м | 100 | 100 | 2 023 | 2 023 | 1 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 331 | 0 |
|  |  |  |  | диаметр | мм | 80 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.49. | Участок сети горячего водоснабжения от ТК-1(ТК-5) до детского сада 29 (стр.20) (ул. Спортивная, 2) (сшитый полиэтилен), квартал Мира | увеличение надежности систем горячего водоснабжения | внутриквартальные сети города | протяженность | м | 120 | 120 | 2 023 | 2 023 | 1 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 597 | 0 |
|  |  |  |  | диаметр | мм | 80 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Модернизация (техническое перевооружение) сетей горячего водоснабжения | увеличение надежности систем горячего водоснабжения | внутриквартальные сети города | общая протяженность | м | 7 110 | 7 110 | 2 024 | 2 027 | 122 033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 508 | 30 508 | 30 508 | 30 508 | 122 033 | 0 |
| 3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем горячего водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения |
| Всего по группе 3 | 256 270 | 0 | 12 203 | 30 508 | 30 508 | 30 508 | 30 508 | 30 508 | 30 508 | 30 508 | 30 508 | 256 270 | 0 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения, не включенные в прочие группы мероприятий |
| 4.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по группе 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем горячего водоснабжения |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей горячего водоснабжения |
| 5.1.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения |
| 5.2.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по группе 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Группа 6. Мероприятия по защите объектов централизованных систем горячего водоснабжения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций |
| 6.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по группе 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО по горячему водоснабжению | 256 270 | 0 | 12 203 | 30 508 | 30 508 | 30 508 | 30 508 | 30 508 | 30 508 | 30 508 | 30 508 | 256 270 | 0 |