Оглавление

СТРУКТУРА ПРОЕКТА	3

ВВЕДЕНИЕ	4

1. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ	7

2. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ	10

3. ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	12

3.1 Жилищная сфера	12

3.2 Социальное обслуживание	15

3.3 Транспортное обслуживание	20

3.4 Инженерное обслуживание территории	21

3.4.1 Водоснабжение	21

3.4.2 Водоотведение (канализация)	22

3.4.3 Теплоснабжение	22

3.4.4 Газоснабжение	25

3.4.5 Электроснабжение	25

4. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ	27

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	28

6. ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	34

6.1 Чрезвычайные ситуации природного характера	34

6.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера	35

7. ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	41

7.1 Гражданская оборона	41

7.2 Обеспечение пожарной безопасности	43

8. Мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения	45

9. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА	47

Приложение 1	50

Приложение 2	70

## СТРУКТУРА ПРОЕКТА

| № п/п | Название документа | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| Текстовые материалы |
| 1 | Положение о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения | 11 листов |
| 2 | Пояснительная записка | 72 листа |
| Графические материалы утверждаемой части |
| 1 | Чертеж планировки территории. Лист 1 | М 1:2000 |
| 2 | Чертеж планировки территории. Лист 2 | М 1:2000 |
| Графические материалы по обоснованию |
| 1 | Схема расположения элемента планировочной структуры в документах территориального планирования | М 1:10 000 |
| 2 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки (опорный план) | М 1:2000 |
| 3 | Схема организации улично-дорожной сети с размещением остановок общественного транспорта. Схема движения транспорта и пешеходов | М 1:2000 |
| 4 | Схема размещения инженерных сетей и сооружений | М 1:2000 |
| 5 | Разбивочный чертеж красных линий | М 1:2000 |
| 6 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории | М 1:2000 |
| 7 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории | М 1:2000 |
| 8 | Схема архитектурно-планировочной организации территории | М 1:1000 |
| 9 | Схема благоустройства и озеленения | М 1:1000 |

## ВВЕДЕНИЕ

В целях обеспечения устойчивого развития территории Старого Вартовска города Нижневартовска (далее также – городской округ, муниципальное образование, территория проектирования, проектируемая территория, территория Старого Вартовска) в 2014 году подготовлены проект внесения изменений в проект планировки территории Старого Вартовска (далее также – градостроительная документация).

Градостроительная документация подготовлена обществом с ограниченной ответственностью «Терпланпроект» (г. Омск) в соответствии с муниципальным контрактом и техническим заданием, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В настоящей пояснительной записке используются следующие основные понятия:

Гражданская оборона - система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.

Границы водоохранных зон - границы территорий, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Границы прибрежных защитных полос - границы территорий внутри водоохранных зон, на которых в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации вводятся дополнительные ограничения природопользования.

Документация по планировке территории - проекты планировки территории, проекты межевания территории, градостроительные планы земельных участков.

Дом жилой индивидуальный - отдельно стоящий жилой дом с количеством этажей не более чем три, предназначенный для проживания одной семьи.

Защита населения - комплекс взаимоувязанных по месту, времени проведения, цели, ресурсам мероприятий единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, направленных на устранение или снижение на пострадавших территориях до приемлемого уровня угрозы жизни и здоровью людей в случае реальной опасности возникновения или в условиях реализации опасных и вредных факторов стихийных бедствий, техногенных аварий и катастроф.

Земельный участок - часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с федеральными законами.

Зона (район) застройки - застроенная или подлежащая застройке территория, имеющая установленные градостроительной документацией границы и режим целевого функционального назначения.

Зоны застройки индивидуальными жилыми домами - территории для размещения отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи.

Зоны застройки малоэтажными жилыми домами - территория для размещения жилых домов этажностью до 3 этажей включительно с обеспечением, как правило, непосредственной связи квартир с земельным участком.

Зоны застройки среднеэтажными жилыми домами - территория для размещения многоквартирных жилых домов этажностью от 3 до 6 этажей.

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов природно-культурного наследия (памятников истории и культуры), объекты культурного наследия народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации и инструкции о порядке осуществления государственного контроля за использованием и охраной земель в городских и сельских поселениях.

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) - совокупность реализуемых при строительстве проектных решений, направленных на обеспечение защиты населения и территории и снижение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, от опасностей, возникающих при ведении военных действия или вследствие этих действий, а также диверсиях.

Квартал - планировочный элемент жилой застройки в границах красных линий, ограниченный магистральными или жилыми улицами.

Коэффициент застройки (Кз) - отношение территории земельного участка, которая может быть занята зданиями, ко всей площади участка (в процентах).

Коэффициент плотности застройки (Кпз) - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка.

Красная линия - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги и другие подобные сооружения (линейные объекты).

Линия регулирования застройки - граница застройки, устанавливаемая при размещении зданий, строений, сооружений с отступом от красных линий или от границ земельного участка.

Микрорайон - планировочный элемент жилой застройки.

Муниципальное образование - муниципальный район, городское или сельское поселение, городской округ.

Общественные территории - территории функционально-планировочных образований, предназначенные для свободного доступа людей к объектам и комплексам объектов общественного назначения, для обеспечения пешеходных связей между указанными объектами и их комплексами, а также между ними, объектами общественного транспорта и местами для хранения автомобилей.

Объекты капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.

Озелененные территории - часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты – парк, сад, сквер, бульвар; территории жилых, общественно-деловых и других территориальных зон, часть поверхности которых занято зелеными насаждениями и другим растительным покровом.

Объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов.

Объекты регионального значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению субъекта Российской Федерации, органов государственной власти субъекта Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации.

Объекты федерального значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению Российской Федерации, органов государственной власти Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, решениями Президента Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие Российской Федерации.

Плотность застройки - суммарная поэтажная площадь застройки наземной части зданий и сооружений в габаритах наружных стен, приходящаяся на единицу территории участка (квартала) (тыс. кв. м/га).

Санитарно-защитная зона - территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

Территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).

Улица, площадь - территория общего пользования, ограниченная красными линиями улично-дорожной сети.

Устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

## 1. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ

Климат территории г. Нижневартовска континентальный, характеризующийся суровой продолжительной зимой с длительными морозами и устойчивым снежным покровом, коротким холодным летом, короткими переходными сезонами, поздними весенними и ранними осенними заморозками.

Средняя температура наиболее холодного месяца около минус 22 ºС, однако возможны морозы до минус 57 ºС (1989 г). Средняя температура наиболее теплого месяца около плюс 17ºС. Средняя температура за год порядка минус 3ºС. Продолжительность безморозного периода в среднем составляет около 100 дней.

Характерное количество осадков – 450-550 мм в год. Однако осадки распределены не равномерно на протяжении всего года. Большее количество осадков приходится на лето (июль, август) и осень (сентябрь, октябрь), нередко в виде ливней и гроз. Наименьшее количество осадков приходится на конец зимы – начало весны (февраль, март). Максимальная высота снежного покрова достигается к концу апреля и достигает 100 см. Среднегодовая влажность воздуха порядка 80%. Территория характеризуется избыточным увлажнением.

На территории города в годовом разрезе преобладают ветра западных и северо-западных направлений. При этом в летний период усиливается роль северных ветров, а в зимний попеременно западных и восточных ветров. Это связано с деятельностью Атлантических циклонов и Сибирских антициклонов. Средняя скорость ветра за год – 3 м/с. По силе ветра наблюдается равномерное распределение скоростей ветра по сезонам года, однако фиксируется увеличение скорости ветра в переходные сезоны. Наибольшая скорость ветра может достигать до 28 м/с, особенно в долине р. Оби, где летом он может носить шквалистый характер. Число дней с сильным ветром (>15 м/с) в среднем за год 18.

Из неблагоприятных метеорологических явлений на территории г. Нижневартовска возможны: туманы, грозы, метели, гололед.

Туманы наблюдаются в течение всего года, при штиле и малых скоростях ветра. Образование туманов способствует скоплению опасных примесей в атмосфере, ухудшает видимость.

Грозы наблюдаются в основном с апреля по сентябрь, сопровождаются шквалистыми ветрами, ливневыми осадками, нередко с выпадением града. Частые грозы являются отличительной особенностью летнего периода.

Метели наблюдаются с октября по май. В районах, расположенных по долине р. Оби, направление ветра при метелях имеет хорошо выраженный долинный характер. Возможны снежные заносы до 2-х метров (1 раз в 10 лет, последнее явление фиксировалось в 1988 году).

В зимний период также возможны такие явления, как гололед, изморозь, экстремально низкие температуры.

Особенность гидрографической сети территории города является наличие крупной реки Оби в южной его части, многочисленных стариц, протоков и озер. Река Обь - основная водная артерия города, по территории города протекает своим средним течением с востока на запад. На территории г. Нижневартовска Обь принимает правые притоки, ориентированные в северо-западном направлении.

Река Обь является типично равнинной рекой. Ширина основного русла в межень 800-1000 м., средняя глубина 8-15 м., наибольшая до 30 м. Средняя скорость течения воды в межень 0.08-0.1м/с, в период половодья - 1.2-1.6 м/с. Наиболее крупные притоки Оби – р. Вах; р. Большой Еган, р. Малый Еган, р. Большой Рязанский Еган.

Река Вах впадает в р. Обь в 14 км восточнее города, на реке организован источник водоснабжения города.

Река Большой Еган берет начало из безымянного озера, протекает в восточной части города и впадает в р. Обь. Длина реки 30 км. Русло извилистое, шириной 0.8-3.5 м. глубиной 0.2-0.8 м.

Река Малый Еган вытекает из озера Эмтор и впадает в р. Большой Еган. Длина реки 5 км.

Река Большой Рязанский Еган берет начало из озера, протекает в западной части города и впадает в р. Большая Рязанка в районе поселка Дивный за чертой города Нижневартовск. Длина реки 15 км. Русло извилистое, ширина устьевой части до 2.0 м. глубина 0.8 м.

Основной источник питания рек – снеговой. Величина грунтового и дождевого питания невелика.

Гидрологический режим рек характеризуется зимней меженью, ярко выраженным весенним половодьем и летне-осенней меженью, прерываемой дождевыми паводками. Основной фазой формирования стока является весеннее половодье. При этом максимум половодья значительно превышает максимум дождевых паводков.

На р. Обь высота наибольшего подъема воды в период весеннего половодья более 10 м. над меженью. Графическое изображение зоны затопления территории паводком 1% обеспеченности водами р. Оби дано на схеме зон с особыми условиями использования территорий.

Первые ледовые явления появляются преимущественно во второй половине октября – начале ноября. Толщина льда в зависимости от суровости зимы колеблется от 80 до 140 см. Продолжительность ледостава - от 120 до 225 дней.

Озера, расположенные на территории г. Нижневартовска отличаются малыми глубинами и пологими заболоченными берегами. Развитию озер способствовал равнинный характер территории, незначительные уклоны, слабый дренаж и большое количество осадков. Наиболее крупное озеро на территории города – озеро Эмтор, расположено в его восточной части (площадь водного зеркала около 150 га). Глубина озера в среднем составляет 3 м. Берега заболочены, поросли камышом и кустарником.

Озеро Комсомольское с площадью водного зеркала 30 га, расположено в центральной части города.

Пойменные озера представляют собой мелководные озера-старицы и озера-протоки. Они распространены в основном в пойме р. Оби, вытянутые вдоль долины реки. Во время высоких половодий и дождевых паводков пойменные водоемы имеют гидравлическую связь с р. Обью.

Инженерно-строительная оценка территории складывается из особенностей природных условий (геолого-геоморфологическое строение, гидрогеологические параметры водоносных горизонтов и комплексов, наличие и степень развития физико-геологических процессов и явлений), а также техногенных изменений геологической оболочки.

Город Нижневартовск расположен в долине р. Обь. Русло реки меандрирует по пойме, разветвляется на рукава и протоки. Пойма ассиметрична, занимает значительную площадь в юго-западной и юго-восточной частях города. Застроенная часть города расположена на более высоком берегу. В целом, рельеф территории плоский, равнинный.

В геологическом отношении территория г. Нижневартовска расположена в границах Западно-Сибирской плиты, сложенной архейскими и протерозойскими породами. Основу коренных пород слагают отложения кайнозойского возраста.

Коренные породы повсеместно перекрыты мощным чехлом четвертичных отложений: комплексом озерно-аллювиальных, аллювиальных, озерных и болотных отложений (пески, суглинки, глины). Физико-механические свойства отложений различны, что требует дополнительных изысканий на стадии строительства. В пределах застроенной части города Нижневартовска по данным материалов технических отчетов инженерных изысканий четвертичные отложения представлены насыпными грунтами (пылеватые пески); торфом, суглинками, супесями пластичными и текучими, мелкозернистыми песками, местами водонасыщенными.

Подземные воды залегают на глубине 30 – 50 м в зависимости от удаленности от р. Оби. Также в пределах городской черты повсеместно развиты болотные и грунтовые воды. Болотные воды залегают у поверхности земли, в восточной части они смыкаются с грунтовыми водами аллювиальных и озерно-аллювиальных отложений, залегающими на глубине до 3,0 м. На болотах, в насыпном грунте в нижней части его образовался постоянный техногенный водоносный горизонт, глубина которого зависит от обилия атмосферных осадков и времени года (в осенне-весенние паводки глубина его обычно 0.8-1.0 м в периоды обильных дождей 1.0-1.5 м в сухое время года 1.6-2.0 м). По данным предыдущего Генерального плана и отчетов инженерных изысканий грунтовые воды по отношению к бетону воды не агрессивны, слабо и среднеагрессивны.

На территории рассматриваемой площадки возможны проявления следующих физико-геологических процессов: заболачивание и заторфовывание, проседание грунта и суффозия, боковая эрозия и разрушение берегов, термокарстовые явления, пучение грунтов.

На территории города и прилегающих территорий расположено одно из крупнейших по запасам нефти месторождений в мире – Самотлорское нефтегазоносное месторождение. В пределах города разработка месторождения в настоящее время не ведется.

На территории города Нижневартовска имеются обширные пространства лесных территорий. По целевому назначению городские леса г. Нижневартовска являются рекреационными (защитными).

Оценка пригодности территории для строительства.

На основе проведенного анализа инженерно-геологических, строительно-климатических и почвенных условий по степени пригодности для размещения объектов капитального строительства, произведена оценка выделенной под застройку территории. Основные показатели, определяющие особенности возведения зданий и сооружений, характеризуются следующим образом:

- климатические условия территории относительно благоприятны для гражданского и промышленного строительства и не являются существенным ограничением, однако необходимость повышенной теплозащиты зданий будет являться причиной удорожания строительства;

- дискомфортные условия в зимние месяцы создаются за счет переохлаждения, летом – в основном за счет интенсивной ветровой деятельности;

- в геолого-геоморфологическом отношении территория имеет неоднородную структуру и сложена различными породами (пластичные и текучие суглинки, пески, супесь, торф и др.);

- рельеф рассматриваемой территории слабоволнистый, уклоны поверхности большей части территории не превышают 5%, за исключением отдельных участков склонов долины р. Обь;

- овраги глубиной более 3 м отсутствуют;

- глубина залегания грунтовых вод варьируется от 0,5 (пойма реки, заболоченные участки) до более 3 м (по удалению от р. Обь), что позволяет ведение работ по строительству жилых и общественных зданий, однако необходимо учитывать возможность морозной пучинистости, эрозии и заболачивания существующих грунтов в условиях их водонасыщенного состояния;

- территория проектирования в достаточной степени инсолируется, хорошо проветривается и в то же время защищена от постоянных сильных ветров;

Результаты анализа существующих условий свидетельствуют о возможности возведения объектов капитального строительства на территории проектирования и развития жилищного строительства. Участок проектирования относится к ограничено пригодным для строительства территориям. С целью доведения его до нормативного уровня требуется проведение инженерных мероприятий, связанных с дополнительным удорожанием.

## 2. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

Территория проектирования, ограниченная улицами Нововартовская, Лопарева, Ханты-Мансийская и переулком Обской (за исключением территории планировочного квартала В-1). г. Нижневартовск, располагается не берегу реки Обь, что оказало влияние на формирование схемы застройки. На проектируемой территории застройка сложилась по комбинированному типу, состоящему из двух простых: прямоугольный и радиальный. На сегодняшний день застройка представлена индивидуальными и малоэтажными жилыми домами. Большинство многоквартирных домов признаны ветхими, и были предложены к сносу. Помимо жилых объектов на территории имеются объекты транспортной и инженерной инфраструктуры, а также объекты общественно-деловой застройки: административные здания, детский сад, кафе, объекты торговли, религиозная организация и участковый пункт полиции.

Архитектурно-планировочная концепция предусматривает формирование жилой застройки, отвечающей всем современным требованиям и обеспеченной всеми необходимыми элементами транспортной и инженерной инфраструктур. При проектировании также максимально учтены ландшафтные особенности данной территории.

Проектом планировки территории Старого Вартовска предусмотрено выделение новых участков под жилую застройку индивидуального, блокированного и многоквартирного типа. Данное решение позволило не только увеличить плотность застройки, придать архитектурному облику города разнообразие, но и дало жителям больше вариантов в выборе типа жилья.  Индивидуальная застройка заняла основную часть территории проектирования, однако в центральной ее части, рядом с сохраняемым детским садом, размещены блокированные жилые дома, выше которых разместились многоквартирные, этажность которых варьируется от 4 до 9. Периметральная застройка жилых кварталов многоквартирной застройки позволяет создавать закрытые внутридворовые пространства с организацией зон для отдыха, игр и занятия спортом. Объекты социальной инфраструктуры представлены разнообразными объектами. Вдоль улицы Ханты-Мансийская сохраняется группа зданий административного и торгового назначения, к застройке запланирован торгово-сервисный комплекс. По ул. Лопарева сохраняется группа объектов торговли и транспортного обслуживания, запроектированы административное здание и культурно-оздоровительный комплекс с баней-сауной. Севернее данных объектов размещаются рынок «Старовартовский», административное здание, предусмотрено строительство группы административных зданий и пожарного депо.

На территориях учебно-образовательного назначения размещено 3 объекта: детский сад, школа и высшее учебное заведение. Каждый обособлен, имеет удобные связи с соседними территориями, однако ориентация зданий на разные улицы позволяет разделить людские потоки и повышает уровень комфорта. На ул. УМ-5 размещается поликлиника со станцией скорой помощи и аптекой. Среди многоэтажной жилой застройки запроектированы следующие объекты: кинотеатр; административное здание с комплексом бытовых услуг; торговый комплекс; административные здания (отделение связи, отделение банка, ЖЭО); кафе; объекты торговли, пристроенные к жилым домам. А также торгово-офисные помещения на первых этажах жилых домов, ориентированных на ул. Нововартовская. Здание религиозной организации ликвидировано, на его месте размещается новый административный объект, соответствующий противопожарным нормам. Все объекты жилой общественной застройки имеют между собой транспортные и пешеходные связи. В целях строительства улично-дорожной сети предлагается к ликвидации три объекта административного назначения и один объект торговли. Ширина проектируемых улиц в красных линиях принята от 16 до 70 м в соответствии с категорией дороги и с учетом сложившегося землепользования. Данные решения позволят произвести прокладку необходимых инженерных подземных коммуникаций, а также дают возможность организовать отвод поверхностного стока. В данном проекте линии регулирования застройки предусмотрены на расстоянии 5 м от красных линий для жилой застройки, от 5 до 25 м – для общественных зданий (в соответствии с нормами градостроительного проектирования).

С целью охраны окружающей среды, формирования условий для здоровой и комфортной среды жизнедеятельности населения предлагается комплекс мероприятий по благоустройству и озеленению. Это в первую очередь непрерывная система озеленения территории вдоль улиц и проездов, организация детских игровых площадок, площадки для отдыха взрослого населения и спортивных площадок с установкой декоративного освещения.

В озеленении территории предлагается использовать деревья, кустарники и цветники в соответствии с особенностями климата. Видовой состав растений формировать из быстрорастущих, газо- и дымоустойчивых пород деревьев и кустарников. Обилие зеленых насаждений создаст благоприятную атмосферу, украсит территорию микрорайона и будет выполнять защитную функцию.

## 3. ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

##### 3.1 Жилищная сфера

На территории проектирования расположен существующий жилищный фонд. На момент обследования участка жилищный фонд сформирован следующими объектами:

1. Одноквартирные жилые дома, в том числе:

- этажность: 1,

- количество: 255 объектов,

- площадь застройки: 20997 м2,

- общая площадь: 16798 м2;

- этажность: 2,

- количество: 48 объектов,

- площадь застройки: 5923 м2,

- общая площадь: 9476 м2;

- этажность: 3,

- количество: 2 объекта,

- площадь застройки: 672 м2,

- общая площадь: 1614 м2.

2. Двухквартирные жилые дома:

- этажность: 1,

- количество: 9 объектов,

- площадь застройки: 1668 м2,

- общая площадь: 1334 м2.

3. Многоквартирные жилые дома, в том числе:

- этажность: 1,

- количество: 92 объекта,

- площадь застройки: 25299 м2,

- общая площадь: 20239 м2;

- этажность: 2,

- количество: 1 объект,

- площадь застройки: 481 м2,

- общая площадь: 770 м2.

Кроме того, на территории проектирования размещено одноэтажное общежитие, общая площадь которого составляет 335 м2, при площади застройки 419 м2. Так же существует 37 одноэтажных домов инвентарного жилья, общая площадь которого составляет 1741 м2, при площади застройки 2176 м2.

Таким образом, существующая общая площадь жилищного фонда составляет 52307 м2 (площадь застройки 57635 м2). Всего домов на проектируемой территории – 445. По виду застройки существующий жилищный фонд распределяется следующим образом:

- одноквартирный: 51,6%;

- двухквартирный: 2,9%;

- многоквартирный: 45,5%.

Жилая застройка относится к I группе этажности (до 5 этажей). Средняя этажность составляет 1,2.

Существующий жилищный фонд в процессе его эксплуатации за последнее десятилетие претерпел значительный моральный и физический износ. Значительная часть его устарела и нуждается в реконструкции. Процент физического износа колеблется от 40-80%, что обуславливает принадлежность рассматриваемой жилой застройки к III группе износа. В условиях проектируемой территории актуальным является вопрос проведения мероприятий по реконструкции жилой застройки, ориентированной на ликвидацию зданий непригодных для проживания (ветхих) и многократный прирост площадей жилья за счет увеличения этажности застройки. В результате проектных решений повысится жилищная обеспеченность населения и использование земельных ресурсов города.

Таким образом, проектом планировки предлагается осуществить ликвидацию следующих объектов жилищного фонда:

1. Одноквартирные жилые дома, в том числе:

- этажность: 1,

- количество: 76 объектов,

- площадь застройки: 6564 м2,

- общая площадь: 5252 м2;

- этажность: 2,

- количество: 3 объекта,

- площадь застройки: 230 м2,

- общая площадь: 367 м2.

2. Двухквартирные жилые дома:

- этажность: 1,

- количество: 8 объектов,

- площадь застройки: 1386 м2,

- общая площадь: 1108 м2.

3. Многоквартирные жилые дома, в том числе:

- этажность: 1,

- количество: 91 объект,

- площадь застройки: 25162 м2,

- общая площадь: 20130 м2;

- этажность: 2,

- количество: 1 объект,

- площадь застройки: 481 м2,

- общая площадь: 770 м2.

Кроме того, к сносу предложены: одноэтажное общежитие и 37 одноэтажных домов инвентарного жилья.

Таким образом, общая площадь ликвидируемого жилья – 29703 м2, что составляет 56,8% от существующего жилищного фонда территории. В результате проектных решений необходимо осуществить работы по сносу 217 домов. С целью реновации жилищного фонда и достижения нормативных показателей жилищной обеспеченности, к размещению на месте ликвидируемых домов, утративших свою потребительскую привлекательность, общий срок службы которых подошел к завершению, предлагаются одноквартирные и многоквартирные жилые дома, в том числе:

1. Одноквартирные жилые дома, в том числе:

- этажность: 1,

- количество: 201 объект,

- площадь застройки: 20050 м2,

- общая площадь: 16040 м2;

- этажность: 3,

- количество: 81 блокированных объекта,

- площадь застройки: 8505 м2,

- общая площадь: 20413 м2.

2. Многоквартирные жилые дома, в том числе:

- этажность: 4,

- количество: 2 объекта,

- площадь застройки: 3280 м2,

- общая площадь: 10496 м2;

- этажность: 6,

- количество: 4 объекта,

- площадь застройки: 4330 м2,

- общая площадь: 20785 м2;

- этажность: 9,

- количество: 10 объектов,

- площадь застройки: 14645 м2,

- общая площадь: 105441 м2.

Так же, проектом планировки предложены к размещению 5 четырехэтажных общежитий, общей площадью 17280 м2 (площадь застройки 5400 м2). Таким образом, объем нового строительства на территории проектирования составляет 190455 м2 (площадь застройки 56210,41 м2). Всего размещено 303 жилых домов. Существующий сохраняемый объем жилищного фонда составляет 22604 м2. Таким образом, общий жилищный фонд проектируемой территории достигнет 213059 м2 (площадь застройки 77427,41м2). В результате планировочных решений на рассматриваемом участке количество домов увеличилось до 531 объекта (на 86 объектов больше).

Изменение состава жилищного фонда по виду застройки отражено следующим процентным соотношением:

- одноквартирный: 62,3%;

- двухквартирный: 0,4%;

- многоквартирный: 37,3%.

Средняя этажность увеличилась и составляет 3,2. Размер земельных участков для размещения объектов жилищного фонда составляет 0,05 - 0,15 га

С целью соблюдения определенного генеральным планом показателя средней жилищной обеспеченности – 26 м2 на человека, проектная численность населения территории проектирования составляет 8247 человек.

При разработке проектов жилых четырехэтажных и девятиэтажных домов необходимо предусмотреть первые этажи домов с наличием нежилых помещений для размещения объектов обслуживания, торговли и офисов. Для вышеуказанных целей проектом предложены 1 четырехэтажное и 3 девятиэтажных здания.

Формирование жилой застройки осуществлено наиболее целесообразно: вдоль существующих дорог и проездов. Кроме того, учтены покрытие земельных участков радиусами обслуживания социально значимых объектов, возможность хозяйственного использования земельного участка, его застройки, обеспечения инженерными сетями.

Разработанный проект комплексной реконструкции сложившейся жилой застройки решает следующие задачи:

- ликвидация ветхого жилья, непригодного для проживания;

- осуществление реновации жилищного фонда;

- достижение нормативных показателей жилищной обеспеченности;

- повышение эффективности использования городских земельных ресурсов;

- обеспечение условий для организации обслуживания населения;

- организация хранения личного транспорта.

##### 3.2 Социальное обслуживание

На современном этапе развития территории проектирования, сеть объектов социального обслуживания сформирована и представлена следующими объектами капитального строительства:

1. Административные здания, в том числе:

- этажность: 1,

- количество: 9 объектов,

- площадь застройки: 2187 м2,

- общая площадь: 1749 м2;

- этажность: 2,

- количество: 4 объекта,

- площадь застройки: 2247 м2,

- общая площадь: 3595 м2;

- этажность: 3,

- количество: 2 объекта,

- площадь застройки: 1326 м2,

- общая площадь: 3183 м2.

2. Детский сад №79 «Голосистое горлышко»:

- этажность: 2,

- мощность: 115 мест,

- площадь застройки: 782 м2,

- общая площадь: 1252 м2.

3. Кафе:

- этажность: 1,

- площадь застройки: 149 м2,

- общая площадь: 119 м2.

4. Контрольно-пропускной пункт:

- этажность: 2,

- площадь застройки: 101 м2,

- общая площадь: 81 м2.

5. Магазин:

- этажность: 1,

- количество: 11 объектов,

- площадь застройки: 2306 м2,

- общая площадь: 1845 м2.

6. Религиозная организация:

- этажность: 1,

- площадь застройки: 339 м2,

- общая площадь: 271 м2.

7. Рынок «Старовартовский»:

- этажность: 2,

- площадь застройки: 2012 м2,

- общая площадь: 3220 м2.

8. Торговый комплекс:

- этажность: 1,

- площадь застройки: 1450 м2,

- общая площадь: 1160 м2.

9. Торговый павильон:

- этажность: 1,

- количество: 2 объекта,

- площадь застройки: 68 м2,

- общая площадь: 55 м2.

10. Участковый пункт полиции:

- этажность: 1,

- площадь застройки: 233 м2,

- общая площадь: 186 м2.

Учитывая степень морального и физического износа некоторых объектов социальной сферы, а также с целью реализации архитектурно-планировочных решений проекта планировки, к ликвидации предложены следующие объекты капитального строительства:

1. Административные здания, в том числе:

- этажность: 1,

- количество: 3 объекта,

- площадь застройки: 1330 м2,

- общая площадь: 1064 м2;

- этажность: 2,

- количество: 2 объекта,

- площадь застройки: 1106 м2,

- общая площадь: 1770 м2.

2. Магазин:

- этажность: 1,

- количество: 6 объектов,

- площадь застройки: 969 м2,

- общая площадь: 775 м2.

3. Религиозная организация:

- этажность: 1,

- площадь застройки: 339 м2,

- общая площадь: 271 м2.

4. Торговый павильон:

- этажность: 1,

- площадь застройки: 37 м2,

- общая площадь: 30 м2.

Освободившаяся в результате проведенных мероприятий территория будет использована для размещения необходимых объектов социальной инфраструктуры. Формирование современного комплекса обслуживания будет являться градостроительным инструментом оптимизации сферы услуг. Территориальная организация общественного обслуживания предполагает размещение:

1. Объектов, обеспечивающих населению базовый социально гарантируемый минимум (стандарт) услуг – необходимый состав объектов;

2. Нелимитируемых коммерческих объектов – дополнительный состав объектов.

На основе анализа социальной сферы населенного пункта и определения социального стандарта минимально требуемого состава объектов обслуживания, проектом планировки к размещению предложены следующие объекты:

1. Детский сад:

- этажность: 2,

- мощность: 120 мест,

- площадь застройки: 1106 м2,

- общая площадь: 1770 м2.

2. Школа:

- этажность: 3,

- мощность: 600 мест,

- площадь застройки: 4750 м2,

- общая площадь: 11401 м2.

3. Высшее учебное заведение:

- этажность: 3-4,

- мощность: 2500 учащихся,

- площадь застройки: 11409 м2,

- общая площадь: 34380 м2.

4. Административные здания, в том числе:

- назначение: объекты обслуживания, торговли, офисы:

- этажность: 1,

- количество: 1 объект,

- площадь застройки: 96 м2,

- общая площадь: 77 м2;

- назначение: объекты обслуживания, торговли, офисы:

- этажность: 2,

- количество: 3 объекта,

- площадь застройки: 1012 м2,

- общая площадь: 1619 м2;

- назначение: РОВД:

- этажность: 2,

- количество: 2 объекта,

- площадь застройки: 1441 м2,

- общая площадь: 2305 м2;

- назначение: отделение связи, отделение банка, ЖЭО, кафе:

- этажность: 3,

- мощность кафе: 20 мест,

- площадь застройки: 540 м2,

- общая площадь: 1296 м2;

- назначение: пожарное депо с тренировочной башней:

- этажность: 2,4,

- площадь застройки: 1255 м2,

- общая площадь: 2008 м2;

- назначение: комплекс бытовых услуг:

- этажность: 2,

- количество: 2 объекта,

- площадь застройки: 954 м2,

- общая площадь: 1526 м2.

5. Столовая:

- этажность: 1,

- мощность: 50 мест,

- площадь застройки: 1600 м2,

- общая площадь: 1280 м2.

6. Культурно-оздоровительный комплекс с баней-сауной на 25 мест:

- этажность: 2,

- площадь застройки: 761 м2,

- общая площадь: 1217 м2.

7. Пожарное депо:

- этажность: 2,

- мощность: 4 автомобиля,

- площадь застройки: 1200 м2,

- общая площадь: 1920 м2.

8. Поликлиника/Станция скорой помощи. Аптека:

- этажность: 3,

- мощность: 400 посещений в сутки/2 автомобиля,

- площадь застройки: 894 м2,

- общая площадь: 2146 м2.

9. Кинотеатр:

- этажность: 2,

- мощность кафе: 300 мест,

- площадь застройки: 777 м2,

- общая площадь: 1244 м2.

10. Объекты торгового назначения, в том числе:

Магазин:

- этажность: 1,

- площадь застройки: 371 м2,

- общая площадь: 297 м2.

Магазин. Молочная кухня:

- этажность: 1,

- площадь застройки: 338 м2,

- общая площадь: 270 м2.

Торговый комплекс:

- этажность: 2,

- площадь застройки: 787 м2,

- общая площадь: 1258 м2.

Торгово-сервисный комплекс:

- этажность: 1,

- площадь застройки: 99 м2,

- общая площадь: 79 м2.

Торгово-офисные помещения (пристрой к жилым домам):

- этажность: 1,

- количество: 5,

- площадь застройки: 2424 м2,

- общая площадь: 1939 м2.

Общая площадь вновь размещаемых объектов – 68034 м2 (площадь застройки 31814м2).

При размещении объектов капитального строительства учтены условия их пространственной доступности. Радиусы обслуживания населения удовлетворяют нормативным требованиям СП 42.13330.2011. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (далее также – СП 42.13330.2011).

Строительство нелимитируемых коммерческих объектов будет осуществляться при наличии реальных инвестиционных возможностей.

##### 3.3 Транспортное обслуживание

Улично-дорожная сеть

При проектировании улично-дорожной сети учтены решения генерального плана города Нижневартовск, введена четкая дифференциация улиц по категориям.

В проекте принята классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения улиц в транспортной схеме города Нижневартовск.

Ниже приведена таблица, обобщающая сведения по улично-дорожной сети.

Таблица 1

Основные показатели улично-дорожной сети

| № | Показатели | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Улично-дорожная сеть всего | км / м2 | 25,19 / 248404,4 |
| 2 | В том числе: - Магистральные улицы общегородского значения сохраняемый проектируемый - Магистральные улицы районного значения проектируемый - Улицы и дороги местного значения сохраняемый проектируемый - Проезды сохраняемый проектируемый - Проезды внутриквартальные сохраняемый проектируемый | км / м2 | 1,34 / 20015 0,78 / 8716 3,20 / 32610 1,17 / 8997 2,70 / 17965 0,90 / 5337 5,97 / 35982 1,45/ 30010 7,68/ 88772,4 |

В восточной части территории Старый Вартовск подъезд к жилым домам осуществляется по проездам с тупиковыми разворотными площадками, в целях уменьшения помех от движения, повышения скоростей, удобства и безопасности движения основных потоков на автомобильных дорогах (СП 34.13330.2012. «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*»).

Проектом планировки предлагается вариант улично-дорожной сети с капитальным типом покрытия (асфальтобетонное).

Для движения пешеходов проектом предусмотрены тротуары из тротуарной плитки с бордюрным камнем на территории общественно-деловой застройки, и с асфальтобетонным покрытием и с бордюрным камнем на других территориях.  Ширина тротуаров составляет от 1,5 до 3 м. В целях обеспечения безопасного движения предусмотрено размещение светофоров и организация пешеходных переходов.

Объекты транспортного обслуживания

Проектом планировки предусмотрена организация парковочных мест перед общественными объектами, гостевые парковки на дворовой территории многоквартирных и блокированных жилых домов, а также две новые стоянки в структуре жилой застройки общей мощностью 127 машино-мест. Хранение индивидуального транспорта предлагается осуществлять на территории приусадебных участков для индивидуальной жилой застройки и в первых этажах для блокированных жилых домов. Для многоквартирных домов предусмотрена организация открытых стоянок, строительство 4 многоуровневых гаражей общей мощностью 520 машино-мест. Под 4-этажной жилой группой северо-западной части проектируемой территории запроектирована подземная парковка вместимостью 350 машино-мест.

Проектом предусмотрено строительство системы закрытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков) вдоль дорог с последующим отводом поверхностных стоков на очистные сооружения, расположенные в юго-восточной части микрорайона.

##### 3.4 Инженерное обслуживание территории

###### 3.4.1 Водоснабжение

Для обеспечения устойчивого развития территории Старого Вартовска города Нижневартовск и создания условий для комфортного проживания населения проектом предусматривается сохранения и дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения. Схема трубопроводов водопровода принята кольцевой.

Глубина заложения труб должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры согласно СП 31.13330.2012. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» (далее также - СП 31.13330.2012), при невозможности заложить трубопровод на достаточную глубину необходимо предусмотреть мероприятия, препятствующие замерзанию воды в нем. Указанные мероприятия разрабатываются на стадии рабочего проектирования.

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принять в соответствии с СП 31.13330.2012.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определяются в соответствии с СП 31.13330.2012. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определяется при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max равный 1,2.

Сети хозяйственно питьевого водопровода запроектированы общей протяженностью                     16,7 км. Подключение водопроводных сетей проектируемой территории к коммунальным сетям водоснабжения города выполнить к водоводу, проходящему по ул. Нововартовская.

При рабочем проектировании необходимо выполнить гидравлическую увязку водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам.

Противопожарные мероприятия.

Проектом планировки предусмотрены противопожарные мероприятия согласно СП 8.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (далее также - СП 8.13130.2009). Противопожарный водопровод объединен с хозяйственно-питьевым, диаметр труб водопровода должен быть не менее 100 мм. Для наружного пожаротушения на водопроводных сетях необходимо установить пожарные гидранты и гидрант-колонки северного исполнения.

Согласно СП 8.13130.2009 – расчетное количество одновременных пожаров принято равным 1 с расходом воды на один пожар наружного пожаротушения 15 л/с.

Расход воды на внутреннее пожаротушение принять 1 струю по 2,5 л/с. Время тушения пожара - 3 часа.

Водопотребление проектируемой территории по укрупненным показателям составит                  868 м3/сут. (уточняется на стадии рабочего проектирования).

###### 3.4.2 Водоотведение (канализация)

Для обеспечения устойчивого развития территории Старого Вартовска города Нижневартовск и создания условий для комфортного проживания населения проектом предусматривается централизованная система водоотведения. Стоки от всех зданий отводятся по самотечным канализационным сетям, на отдельных участках стоки перемещаются с помощью канализационных насосных станций в общую канализационную сеть города Нижневартовск, в канализационный коллектор.

Самотечные сети канализации следует прокладывать с учетом существующего рельефа местности, что обеспечит оптимальный отвод сточных вод. Самотечные сети канализации запроектированы общей протяженностью 9,4км, напорные коллекторы протяженностью 0,8 км. Также запроектировано строительство двух канализационных насосных станций.

Трассировка сетей водоотведения уточняется на стадии рабочего проектирования. Объём сточных вод с территории Старого Вартовска города Нижневартовск принят в соответствии с СП 32.13330.2012. «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85» (далее также - СП 32.13330.2012) для жителей, проживающих в домах, оборудованных канализацией, среднесуточное (за год) водоотведение от жилых зданий принято равным расчетному удельному (за год) водопотреблению согласно СП 31.13330.2012 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Размещение проектных коллекторов и выбор трассировки канализационных сетей предусмотрено согласно СП 32.13330.2012. Пропускная способность сетей и объектов водоотведения уточняется на стадии рабочего проектирования в зависимости от собираемых объёмов сточных вод с проектируемой территории.

Глубина заложения коллекторов, диаметры и мощности объектов водоотведения необходимо уточнить на стадии рабочего проектирования.

Объём водоотведения с проектируемой территории по укрупненным показателям составляет 783 м3/сут. (уточняется на стадии рабочего проектирования).

###### 3.4.3 Теплоснабжение

Климатические данные:

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 43 °С.

Средняя температура за отопительный период – минус 9,9 С.

Продолжительность отопительного периода - 257 сутки.

Проектом предусматривается: для теплоснабжение административно-общественных зданий и многоквартирных жилых домов, прокладка сетей теплоснабжения от проектируемой котельной. Теплоснабжения индивидуальных жилых домов предусмотрена от индивидуальных газовых котлов.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий, запитанных от котельной, определены по укрупненным показателям и составят 42,5 Гкал/час (148329 Гкал/год).

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение индивидуальных жилых домов от индивидуальных газовых котлов по укрупненным показателям и составят 12 Гкал/час (41574 Гкал/год).

Таблица 2

Расчет тепловых нагрузок

| № | Наименование здания | Этаж. | Площадь общая здания, м2 | Теплопотребление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
|  | Котельная |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Административное здание | 1 | 76,94 | 0,007 | 0,0015 | 0,0001 | 0,009 |
| 2 | Высшее учебное заведение | 4 | 11420,9 | 0,813 | 0,1651 | 0,0457 | 1,023 |
| 3 | Столовая на 50 мест | 1 | 1280 | 0,097 | 0,1850 | 0,4877 | 0,769 |
| 4 | Школа на 600 учащихся | 3 | 11419,2 | 0,812 | 0,1651 | 0,0200 | 0,997 |
| 5 | Детский сад на 120 мест | 2 | 1689,98 | 0,132 | 0,0373 | 0,0148 | 0,184 |
| 6 | Высшее учебное заведение | 4 | 2734,46 | 0,206 | 0,0452 | 0,0109 | 0,262 |
| 7 | Административное здание (РОВД) | 2 | 1320,03 | 0,127 | 0,0254 | 0,0015 | 0,153 |
| 8 | Административное здание (РОВД) | 2 | 985,2 | 0,094 | 0,0189 | 0,0011 | 0,115 |
| 9 | Культурно-оздоровительный комплекс с баней-сауной на 25 мест | 2 | 1216,91 | 0,097 | 0,0628 | 0,0243 | 0,184 |
| 10 | Пожарное депо на 4 автомобиля | 2 | 1920,21 | 0,187 | 0,0351 | 0,0130 | 0,235 |
| 11 | Поликлиника на 400 посещений в сутки. Аптека. Станция скорой помощи на 2 автомобиля | 3 | 2146,34 | 0,178 | 0,1325 | 0,8049 | 1,115 |
| 12 | Торгово-сервисный комплекс | 1 | 79,34 | 0,006 | 0,0000 | 0,0013 | 0,008 |
| 13 | Административное здание | 2 | 640 | 0,061 | 0,0123 | 0,0007 | 0,074 |
| 14 | Торговый комплекс | 2 | 1258,48 | 0,101 | 0,0000 | 0,0205 | 0,122 |
| 15 | Административное здание с комплексом бытовых услуг | 2 | 864 | 0,083 | 0,0166 | 0,0010 | 0,100 |
| 16 | Магазин. Молочная кухня | 1 | 270,05 | 0,022 | 0,0000 | 0,0044 | 0,026 |
| 17 | Административное здание с комплексом бытовых услуг | 2 | 662,42 | 0,063 | 0,0127 | 0,0008 | 0,077 |
| 18 | Административное здание | 2 | 662,42 | 0,063 | 0,0127 | 0,0008 | 0,077 |
| 19 | Высшее учебное заведение | 4 | 4540,61 | 0,323 | 0,0656 | 0,0182 | 0,407 |
| 20 | Административное здание (пожарное депо) | 2 | 2007,92 | 0,170 | 0,0343 | 0,0023 | 0,207 |
| 21 | Тренировочная башня (пожарное депо) | 4 | 457,79 | 0,047 | 0,0130 | 0,0031 | 0,063 |
| 22 | Высшее учебное заведение | 3 | 2592 | 0,196 | 0,0428 | 0,0104 | 0,249 |
| 23 | Административное здание (отделение связи, отделение банка, ЖЭО). Кафе на 20 мест | 3 | 1296 | 0,124 | 0,0249 | 0,0015 | 0,151 |
| 24 | Высшее учебное заведение | 3 | 3789,6 | 0,270 | 0,0548 | 0,0152 | 0,340 |
| 25 | Высшее учебное заведение | 4 | 9302,56 | 0,662 | 0,1345 | 0,0372 | 0,833 |
| 26 | Торгово-офисные помещения | 1 | 211,13 | 0,017 | 0,0000 | 0,0034 | 0,020 |
| 27 | Торгово-офисные помещения | 1 | 283,95 | 0,023 | 0,0000 | 0,0046 | 0,027 |
| 28 | Кинотеатр на 300 мест | 2 | 1243,58 | 0,099 | 0,0642 | 0,0012 | 0,165 |
| 29 | Административное здание | 2 | 316,99 | 0,030 | 0,0061 | 0,0004 | 0,037 |
| 30 | Торгово-офисные помещения | 1 | 458,1 | 0,037 | 0,0000 | 0,0074 | 0,044 |
| 31 | Торгово-офисные помещения | 1 | 459,11 | 0,037 | 0,0000 | 0,0075 | 0,044 |
| 32 | Торгово-офисные помещения. Участковый пункт полиции | 1 | 527,19 | 0,042 | 0,0000 | 0,0086 | 0,051 |
| 33 | Магазин | 1 | 297,11 | 0,024 | 0,0000 | 0,0048 | 0,029 |
| 34 | Контрольно-пропускной пункт | 1 | 31,39 | 0,003 | 0,0006 | 0,0000 | 0,004 |
| 35 | Магазин | 1 | 168,59 | 0,014 | 0,0000 | 0,0027 | 0,016 |
| 36 | Контрольно-пропускной пункт | 1 | 49,62 | 0,005 | 0,0010 | 0,0001 | 0,006 |
| 37 | Торговый комплекс | 1 | 1160,38 | 0,093 | 0,0000 | 0,0189 | 0,112 |
| 38 | Магазин | 1 | 141,69 | 0,011 | 0,0000 | 0,0023 | 0,014 |
| 39 | Магазин | 1 | 182,7 | 0,015 | 0,0000 | 0,0030 | 0,018 |
| 40 | Административное здание | 1 | 166,58 | 0,016 | 0,0032 | 0,0002 | 0,019 |
| 41 | Рынок "Старовартовский" | 2 | 3219,97 | 0,212 | 0,1765 | 0,0523 | 0,440 |
| 42 | Административное здание | 2 | 1641,31 | 0,139 | 0,0280 | 0,0019 | 0,169 |
| 43 | Кафе | 1 | 118,98 | 0,009 | 0,0172 | 0,0453 | 0,072 |
| 44 | Административное здание | 1 | 118,98 | 0,011 | 0,0023 | 0,0001 | 0,014 |
| 45 | Административное здание | 1 | 109,02 | 0,010 | 0,0021 | 0,0001 | 0,013 |
| 46 | Административное здание | 3 | 1334,98 | 0,128 | 0,0257 | 0,0016 | 0,155 |
| 47 | Детский сад №79 "Голосистое горлышко" | 2 | 1251,86 | 0,110 | 0,0304 | 0,0110 | 0,151 |
| 48 | Магазин | 1 | 474,42 | 0,038 | 0,0000 | 0,0077 | 0,046 |
| 49 | Торговый павильон | 1 | 30,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,0005 | 0,003 |
| 50 | Участковый пункт полиции | 1 | 186,26 | 0,018 | 0,0036 | 0,0002 | 0,022 |
| 51 | Магазин | 1 | 102,32 | 0,008 | 0,0000 | 0,0017 | 0,010 |
| 52 | Административное здание | 1 | 193,74 | 0,019 | 0,0037 | 0,0002 | 0,023 |
| 53 | Административное здание | 1 | 28,64 | 0,003 | 0,0006 | 0,0000 | 0,003 |
| 54 | Административное здание | 1 | 68,72 | 0,007 | 0,0013 | 0,0001 | 0,008 |
| 55 | Административное здание | 2 | 184,35 | 0,018 | 0,0035 | 0,0002 | 0,021 |
| 56 | Административное здание | 3 | 1847,62 | 0,156 | 0,0316 | 0,0022 | 0,190 |
| 57 | Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями |  | 7760,19 | 1,601 | 0,0000 | 0,2587 | 1,860 |
| 58 | Многоквартирный жилой дом |  | 2735,78 | 0,565 | 0,0000 | 0,0912 | 0,656 |
| 59 | Многоквартирный жилой дом |  | 10471,03 | 2,161 | 0,0000 | 0,3490 | 2,510 |
| 60 | Многоквартирный жилой дом |  | 10191,24 | 2,103 | 0,0000 | 0,3397 | 2,443 |
| 61 | Многоквартирный жилой дом |  | 6670,8 | 1,377 | 0,0000 | 0,2224 | 1,599 |
| 62 | Многоквартирный жилой дом |  | 3801,02 | 0,784 | 0,0000 | 0,1267 | 0,911 |
| 63 | Многоквартирный жилой дом |  | 6981,46 | 1,441 | 0,0000 | 0,2327 | 1,673 |
| 64 | Многоквартирный жилой дом |  | 4288,85 | 0,885 | 0,0000 | 0,1430 | 1,028 |
| 65 | Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями |  | 15241,39 | 3,145 | 0,0000 | 0,5080 | 3,653 |
| 66 | Многоквартирный жилой дом |  | 10471,25 | 2,161 | 0,0000 | 0,3490 | 2,510 |
| 67 | Многоквартирный жилой дом |  | 5714,21 | 1,179 | 0,0000 | 0,1905 | 1,370 |
| 68 | Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями |  | 13341,31 | 2,753 | 0,0000 | 0,4447 | 3,198 |
| 69 | Многоквартирный жилой дом |  | 8570,81 | 1,769 | 0,0000 | 0,2857 | 2,054 |
| 70 | Многоквартирный жилой дом |  | 8571,1 | 1,769 | 0,0000 | 0,2857 | 2,054 |
| 71 | Многоквартирный жилой дом |  | 8571,31 | 1,769 | 0,0000 | 0,2857 | 2,055 |
| 72 | Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями |  | 13340,95 | 2,753 | 0,0000 | 0,4447 | 3,198 |
|  | ИТОГО: |  |  | 34,511 | 1,700 | 6,289 | 42,499 |
|  | Индивидуальные газовые котлы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Одноквартирный жилой дом (206 шт) |  | 16448 | 3,394 | 0,0000 | 0,5483 | 3,943 |
| 2 | Одноквартирный жилой дом (228 шт) |  | 22666 | 3,726 | 0,0000 | 0,5440 | 4,270 |
| 3 | Блокированный жилой дом (81 шт) |  | 20413 | 3,356 | 0,0000 | 0,4899 | 3,846 |
|  | ИТОГО: |  |  | 10,477 | 0,000 | 1,582 | 12,059 |

Для обеспечения территории централизованной системой теплоснабжения необходимо строительство сетей теплоснабжения протяженностью 13,5 км.

###### 3.4.4 Газоснабжение

Для обеспечения устойчивого развития территории Старого Вартовска города Нижневартовск и создания условий для комфортного проживания населения проектом предусматривается газификация.

Использование газа в индивидуальной жилой застройке предусматривается на отопление, горячее водоснабжение от газовых котлов и пищеприготовление. В многоэтажной жилой застройке газ используется на нужды пищеприготовления.

Для подачи газа в газораспределительную сеть микрорайонов предусматривается установка двух газорегуляторных пунктов (ГРП).

Система газоснабжения двухступенчатая, выполнена по кольцевой схеме газоснабжения.

Классификация газопроводов, задействованных в газораспределительной сети селитебной зоны:

- вид транспортируемого газа – природный;

- давление газа: низкое 0,003 МПа; высокое (II-категории) 0,6 МПа;

- местоположение относительно земли – подземные;

- материал газопроводов высокого и низкого давления – сталь, полиэтилен.

Присоединение системы газоснабжения зданий к распределительным сетям осуществляется через отключаемую арматуру, размещаемую в каждом здании.

Для определения расходов газа на бытовые нужды приняты укрупненные нормы годового потребления согласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» и СП 62.13330.2011. «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002», м³/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/м³).

Таблица 3

Определение расходов газа

| Назначение | Количество проживающих, чел. | Годовой расход газа, м3 | Часовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Проектная и существующая жилая и административно-общественная застройка с учетом нужд на: - пищеприготовление; - отопление и горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов. | 2365 | 709500 | 394 |

*приведенное газопотребление ориентировочно, уточняется на дальнейших стадиях разработки документации по газоснабжению

Для обеспечения территории централизованной системой газоснабжения необходимо выполнить ряд мероприятий:

- строительство сетей газоснабжения высокого 1,4 км. и низкого давления 13,5 км;

- строительство газорегуляторных пунктов (2 шт.).

###### 3.4.5 Электроснабжение

Для электроснабжения потребителей территории Старого Вартовска города Нижневартовск предусматривается прокладка линий электропередач номиналом 10 кВ для подключения проектных трансформаторных подстанций - 10 шт. и сохраняемых трансформаторных подстанций в количестве 3 шт. Передача потребителям электрической мощности осуществляется непосредственно через распределительную сеть 0,4 кВ от трансформаторных подстанций.

Общая протяженность проектных линий электропередач 10 кВ на проектируемой территории составляет 4,7 км. Марку и сечение проектных линий электропередач определить после уточнения нагрузок. Трассировку, место подключения, используемые материалы должны определяться на стадии рабочего проектирования.

Суммарное электропотребление по планировочной территории составит 8 МВт. Данную нагрузку уточнить на стадии рабочего проектирования.

## 4. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Реализация принятых проектом решений обуславливает необходимость в таких инженерных мероприятиях как вертикальная планировка и организация отвода поверхностных вод.

Вертикальная планировка - важный элемент инженерной подготовки территории. Ее назначение - привести естественный рельеф в состояние, соответствующее наиболее благоприятным условиям для общего планировочного решения. При строительстве и реконструкции населенных мест с помощью вертикальной планировки сооружают уличную сеть в соответствии с требованиями транспорта, обеспечивают нормальный отвод поверхностных вод с территорий проектирования. Она имеет важное значение в создании необходимых условий для застройки жилых территорий, отдельных зданий и сооружений. Мероприятия по вертикальной планировке в значительной мере зависят от рельефа. Основным принципом вертикальной планировки является принцип балансирования земляных масс. При подготовке вертикальной планировки на данную территорию соблюдено условие, при котором баланс земляных масс приближен к нулевому. В результате проведенной работы обеспечен нулевой баланс земляных масс, что свидетельствует о равенстве объемов выемок и насыпей, обеспечены необходимые условия для возведения объектов капитального строительства, размещения зданий и сооружений, объектов инженерного и транспортного обеспечения.

Организация стока поверхностных дождевых и талых вод на территории жилого массива осуществляется с помощью системы водоотвода, т.е. водосточной сети. Организации стока поверхностных вод осуществляется с участков застройки, площадок разного назначения и территорий зеленых насаждений в лотки проездов, по которым вода направляется к лоткам проезжих частей прилегающих улиц. Такая организация водоотвода осуществляется с помощью вертикальной планировки всей территории, обеспечивающей сток создаваемыми продольными и поперечными уклонами на всех проездах, площадках и территориях жилой застройки. В результате проектных решений поверхностный водоотвод на территории обеспечен в такой мере, что из любой точки территории сток воды беспрепятственно доходит до лотков проезжей части прилегающих улиц.

Проектом планировки предлагаются несколько видов покрытий поверхности, которые будут обеспечивать на территории проектирования условия безопасного и комфортного передвижения, а также окончательно сформируют архитектурно-художественный облик среды. Для условий рассматриваемой территории определены следующие виды покрытий:

- асфальтобетон: проезды;

- тротуарная плитка: тротуары;

- резина: детские спортивные площадки, площадки отдыха.

Данные виды покрытий прочные, ремонтнопригодные, экологичные и не допускают скольжения. Тротуары и проезды ограничены гранитными бортовыми камнями, уклон поверхности их покрытии должен обеспечивать отвод поверхностных вод (не менее 4‰).

Грунт в насыпи отсыпается послойно и уплотняется до коэффициента 0,95, под проездами – до значения коэффициента уплотнения равному 0,98.

## 5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» охрана окружающей среды – это деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных и иных некоммерческих объединений, юридических и физических лиц, направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий (далее также - природоохранная деятельность).

При разработке проекта планировки под жилую застройку необходимо соблюдение требований в области охраны окружающей среды, санитарно-гигиенических норм, санитарной очистке, обезвреживанию и безопасному размещению отходов потребления, соблюдению нормативов допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов, а также по восстановлению природной среды, рекультивации земель, благоустройству территорий и иных мер по обеспечению охраны окружающей среды и экологической безопасности в соответствии с законодательством.

Основным мероприятием по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития территории проектирования является установление зон с особыми условиями использования. Наличие данных зон определяет систему градостроительных ограничений, от которых во многом зависит планировочная структура и условия дальнейшего развития.

На территории проектирования устанавливается СЗЗ от автозаправочных станций в размере 50 и 100 м. Так же организации СЗЗ требует наличие СТО (50 м), производственной базы (100 м) и гаражей (50 м). Градостроительные ограничения от электроподстанций составляют 45 и 150 м. Кроме того осуществляется организация СЗЗ от КНС в размере 15 м.

Территорию СЗЗ рекомендуется озеленить. При посадке полос зеленых насаждений должно быть обеспечено плотное примыкание крон деревьев между собой и заполнение пространства под кронами до поверхности земли кустарником. Полосы зеленых насаждений должны предусматриваться из пород быстрорастущих деревьев и кустарников, устойчивых к условиям воздушной среды в населенном пункте и произрастающих в соответствующей климатической зоне.

В санитарно-защитной зоне запрещается размещать:

- жилую застройку;

- ландшафтно-рекреационные зоны;

- зоны отдыха, территории курортов;

- санаториев и домов отдыха;

- территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки;

- коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;

- спортивные сооружения;

- детские площадки;

- образовательные и детские учреждения;

- лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала;

- помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель);

- здания управления;

- конструкторские бюро;

- здания административного назначения;

- научно-исследовательские лаборатории;

- поликлиники;

- спортивно-оздоровительные объекты закрытого типа;

- бани, прачечные;

- объекты торговли и общественного питания;

- мотели, гостиницы;

- гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта;

- пожарные депо;

- местные и транзитные коммуникации;

- ЛЭП, электроподстанции;

- нефте и газопроводы;

- артезианские скважины для технического водоснабжения;

- водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды;

- канализационные насосные станции;

- сооружения оборотного водоснабжения;

- автозаправочные станции;

- станции технического обслуживания автомобилей.

Для исключения повреждения ЛЭП, трубопроводов и иных инженерных сооружений (при любом виде их прокладке) устанавливаются охранные зоны. Ограничения на использование территории накладывают охранные зоны линий электропередач 0,4, 10 и 110 кВт, от которых осуществляется организация охранных зон в размере 2, 5 и 20 м соответственно. Кроме того, по территории проектирования проходит газопровод высокого давления, охранная зона которого 2 м. Охранная зона от ГРП составляет 10 м.

Проектом планировки предусмотрены соблюдение санитарных разрывов от гаражей:

- до жилых зданий: не менее 15 м;

- до территории детского сада: не менее 25 м.

Кроме того, проектными решениями предлагается провести комплекс следующих мероприятий по снижению негативного воздействия объектов на окружающую природную среду и здоровье человека.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха.

Атмосферный воздух – жизненно важный компонент окружающей природной среды, представляющий собой естественную смесь газов атмосферы, находящуюся за пределами жилых, производственных и иных помещений. В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» атмосферный воздух относится к объектам охраны окружающей среды от загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения и иного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности.

По источникам загрязнения выделяют два вида загрязнения атмосферы:

- естественное (извержения вулканов, лесные и пожары);

- искусственное (теплоэнергетика, транспорт, химическая промышленность, металлургия, промышленность строительных материалов).

Как правило, естественное загрязнение не угрожает отрицательными последствиями для биоценозов и живых организмов, их составляющих.

Источниками антропогенного загрязнениями атмосферного воздуха на проектируемой территории является автотранспорт, выбросы от которого содержат оксид углерода, оксиды азота, углеводороды, альдегиды, сажу и т.д. Кроме того автомобильный транспорт являются источником шума и вибрации.

Благоустройство и озеленение улиц, предложенное проектом, кроме декоративно-планировочной функции будет выполнять санитарно-гигиенические функции (очищение воздуха от пыли и газа), а также шумозащитные, для чего необходимо провести озеленение между транспортными магистралями и застройкой.

Мероприятия по охране почв и водных объектов.

Загрязнение почв - это вид антропогенной деградации почв, при которой содержание химических веществ в почвах, подверженных антропогенному воздействию, превышает природный региональный фоновый уровень их содержания в почвах. Основной критерий загрязнения различными веществами - проявление признаков вредного действия этих веществ на отдельные виды живых организмов, так как устойчивость последних к химическому воздействию существенно различается. Экологическую опасность представляет то, что в окружающей человека природной среде по сравнению с природными уровнями превышено содержание определенных химических веществ за счет их поступления из антропогенных источников. Эта опасность может реализоваться не только для самых чувствительных видов живых организмов.

Загрязнение вод - это изменение гидрохимического состояния, вызванное хозяйственной деятельностью, изменение качества подземных вод (физических, химических и микробиологических показателей и свойств) по сравнению с естественным состоянием и санитарно-гигиеническими нормами к качеству питьевой воды, которые частично или полностью исключают возможность использования этих вод в питьевых целях без предварительной их водоподготовки или обработки.

Для предотвращения загрязнения почв и водных объектов в границах проекта планировки предусмотрены следующие мероприятия:

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

- исключение сброса неочищенных сточных вод на рельеф и в открытые водоемы;

- устройство асфальтобетонного покрытия дорог;

- устройство отмосток вдоль стен зданий;

- организация системы водоотводных лотков.

Мероприятия по санитарной очистке.

Санитарная очистка населенных мест - одно из важнейших санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и охрану окружающей природной среды. Санитарная очистка включает в себя сбор всех видов твердых бытовых отходов (ТБО), их вывоз и утилизацию.

Основными мероприятиями в системе сбора и утилизации отходов в границах проекта планировки являются:

- организация планово-поквартальной системы санитарной очистки территории;

- ликвидация несанкционированных свалок с последующим проведением рекультивации территории, расчистка захламленных участков территории;

- организация уборки территорий от мусора, смета, снега;

- организация системы водоотводных лотков;

- установка урн для мусора.

Нормы накопления отходов принимаются в соответствии со СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». Таким образом, объем образующихся отходов в границах проекта планировки с учетом степени благоустройства территории и проектной численности населения (8247 чел.) составит 1584 тонны в год.

Вывоз смета с территории будет производиться по мере его образования совместно с бытовыми отходами специальным автотранспортом. Объем смета с площади проектных дорожных покрытий составит 1242 т/год. Строительные отходы будут вывозиться по мере образования с площадки строительства на санкционированные места захоронения. Сбор и вывоз бытовых и строительных отходов осуществляется службой коммунального хозяйства.

Мероприятия по благоустройству и озеленению территории.

Благоустройство территории – это комплекс мероприятий, направленный на улучшение санитарного, экологического и эстетического состояния территории. К основным элементам благоустройства территории относят прокладку дорожно-тропиночной сети, возведение малых архитектурных форм как декоративного, так и утилитарного характера.

При организации жилой застройки в границах проекта планировки необходимо произвести следующие мероприятия по благоустройству территории:

- организация дорожно-пешеходной сети;

- обустройство мест сбора мусора;

- разработка системы освещения;

- устройство газонов, цветников, посадка зеленых оград.

Места для сбора мусора в местах общего пользования предполагает размещение урн, что играет важную роль в соблюдении санитарно-гигиенических требований и обеспечении эстетического вида территории общественного пользования. К уличным урнам для мусора предъявляются простые требования: удобство уборки мусора, лёгкость обслуживания, прочность. Освобождение от мусора должно происходить не реже двух раз в день.

Для искусственного освещения территории проектирования в вечернее и ночное время необходимо предусмотреть размещение фонарей, высотой не менее 2,5 м. При разработке схемы размещения данных архитектурных форм необходимо учесть рельеф территории, создать хорошую ориентировку путём размещения фонарей на поворотах.

Особый элемент благоустройства при градостроительном проектировании – это работы по его озеленению. Озеленение – совокупность мероприятий по улучшению внешнего вида территории, связанных с посадкой растений (кустарников, деревьев, цветов). Главные направления озеленения проектной территории включают в себя:

- Создание системы зеленых насаждений: участки озеленения ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках жилых массивов, детских садов); участки специального назначения (озеленение санитарно-защитных зон, озеленение территории вдоль дорог; участки озеленения общего пользования).

- Реконструкция существующих озелененных территорий общего пользования.

- Сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности.

Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах территории жилого квартала должен быть не менее 25% (включая суммарную площадь озелененной территории квартала) в соответствии со СП 42.13330.2011.

Новое строительство озелененных территорий общего пользования.

1. Озеленение территорий жилых массивов. На территориях жилой застройки озеленение занимает основные, свободные от застройки участки. На территориях массовой застройки озеленение должно составлять от 62,7 до 73,8%, а при реконструкции жилой застройки – от 64,9 до 81,7%. Таким образом, обеспеченность зелеными насаждениями участков жилых домов составляет от 7 до 13 м2 на человека при застройке большой этажности и до 27 м2 – при небольшой этажности.

2. Озеленение территорий детских садов. Для детских садов и яслей общая площадь зеленых насаждений составляет 75…80% всей территории детских учреждений. Вокруг участка устраивают защитные посадки: во внешнем ряду – колючий кустарник, в среднем – кустарник без колючек, во внутреннем – деревья. Ширина защитных посадок – 5 м. Для избегания затенения здания деревья должны располагаться не ближе 10 м, а кустарники – не ближе 5 м от его стен.

3. Озеленение территорий школ. На участках школ зеленые насаждения окружают все площадки и изолируют плотной зеленой полосой шириной в 3…5 м спортивную зону от учебно-опытных участков. Посадки вокруг участка должны защищать его от городских шумов и пыли. Учебно-опытная зона не должна затеняться. Деревья высаживают не ближе, чем 0,75 м от края дорожек.

4. Озеленение территорий общественных зданий. У общественных зданий между площадками и дорожками устраивают газон, обширные цветники и сажают деревья, красиво цветущие кустарники. Для озеленения подбирают декоративные породы. Наиболее эффективные группы и выразительные композиции в вечернее время могут быть подсвечены снизу.

5. Газоны на территории проектирования. Газоном покрывают всю озелененную территорию. Для его устройства применяют смеси трав обычного и спортивного типа (для озеленения физкультурных и игровых площадок). Под цветники отводится 1 % озелененной территории. Их разбивают при входе и вокруг здания, а также на каждой игровой площадке размером 0,5 х 1,5 м. Зеленые насаждения должны обеспечить полную изоляцию одной групповой площадки от другой, и всех – от хозяйственной зоны, но при этом все площадки должны хорошо проветриваться и в течение всего дня инсолироваться на 55%.

6. Озеленение территорий санитарно-защитных зон. Насаждения в санитарно-защитных зонах следует создавать по мере возможности сплошными двух- или трехъярусными. Первый ярус образуется из деревьев первой величины, второй ярус – из деревьев второй величины, отличающихся теневыносливостью; третий ярус – из теневыносливых кустарников. Размещаемые в санитарно-защитной зоне различные сооружения и здания также окружаются древесными насаждениями, глухие стены и заборы озеленяются вьющимися растениями. Находящиеся здесь же подъездные пути, дороги, линии коммуникаций оформляются зелеными растениями согласно общим положениям.

Реконструкция озелененных территорий общего пользования.

Изменение градостроительной ситуации в связи с принятыми проектными решениями проекта планировки и, как следствие, повышение рекреационных нагрузок, нарушение растительного покрова и механические повреждения деревьев и кустарников в период проведения строительных работ обуславливают необходимость реконструкции озелененных территорий. Кроме того, на проектной территории отсутствует систематический уход за насаждениями – подкормка, обрезка и формирование крон деревьев, омолаживание кустарников, устранение механических повреждений, борьба с вредителями и болезнями и т.п., что ведёт к потере жизнеспособности и декоративности, образованию поросли, зарастанию приствольных пространств вокруг деревьев нежелательными видами травянистых растений.

Реконструкция насаждений на озеленённых территориях является сложным творческим процессом, который включает изыскательские, проектные, инженерно-строительные, агротехнические работы. При этом необходимо учитывать индивидуальные качества самой территории, её функциональную предназначенность и объёмно-пространственную структуру, тип насаждений и их композиционную роль на том или ином участке – вблизи площадок отдыха, дорог и т.п. При проведении реконструкции и восстановления насаждений на объекте основным должен быть принцип максимального сохранения жизнеспособной растительности и увеличение сроков жизни отдельных деревьев.

Реконструкция и восстановление зелёных насаждений на объектах озеленения осуществляются на основании специального проекта. Проект реконструкции и восстановления зелёных насаждений разрабатывается, как правило, на стадии рабочего проекта (РП). Проект разрабатывается на основании утвержденного заказчиком технического задания на проектирование. Проект реконструкции и восстановления зелёных насаждений на объектах озеленения должен обеспечивать экономическую эффективность, целесообразность функций отдельных компонентов, их архитектурно-планировочную предназначенность и эстетическую выразительность.

Деятельность по благоустройству и поддержанию в надлежащем состоянии территории осуществляется: муниципальными организациями, на балансе которых они находятся, за счет средств местного бюджета, а также за счет привлечения внебюджетных средств; землепользователями в пределах границ отведенного им земельного участка за счет собственных средств; гражданами и юридическими лицами, за которыми закреплена прилегающая территория, в установленном порядке.

#### Ограничения, связанные с шумовым воздействием на окружающую среду

Шумовое воздействие - одна из форм вредного физического воздействия на окружающую природную среду. Загрязнение среды шумом возникает в результате недопустимого превышения естественного уровня звуковых колебаний. С экологической точки зрения в современных условиях шум становится не просто неприятным для слуха, но и приводит к серьезным физиологическим последствиям для человека. Естественные природные звуки на экологическом благополучии человека, как правило, не отражаются. Звуковой дискомфорт создают антропогенные источники шума, которые повышают утомляемость человека, снижают его умственные возможности, значительно понижают производительность труда, вызывают нервные перегрузки, шумовые стрессы и т. д.

Основные источники антропогенного шума на территории проектирования является автомобильный транспорт.

Технологические меры для решения данной проблемы сводятся к «шумозащите», что подразумевает комплексные технические меры по сокращению воздействия шума как в промышленности (звукопоглощение, звукоизолирующие кожухи станков, и пр.), так и на транспорте (замена колодочных тормозов на дисковые, глушители выбросов, специальный звукопоглощающий асфальт и пр.).

Шум, создаваемый движущимися автомобилями, является частью шума транспортного потока. В общем случае наибольший шум генерируется большегрузными автомобилями. При малых скоростях движения по автодорогам и больших частотах вращения вала двигателя основным источником шума является обычно силовая установка, в то время как при больших скоростях движения, пониженных частотах вращения и меньшей мощности силовой установки доминирующим может стать шум, обусловленный взаимодействием шин с поверхностью дороги. При наличии неровностей на поверхности дороги преобладающим может стать шум системы рессорной подвески, а также грохот груза и кузова. Часто бывает довольно трудно определить относительный вклад различных источников шума сложных по конструкции транспортных средств. Поэтому общий шум транспортного средства определяется рядом источников и для разработки предложений генерального плана с целью снижения уровня шума от автомобильного транспорта принимается генерированный шум этих источников.

Для обеспечения нормативного шумового режима в жилых районах борьба с транспортным шумом, основным источником акустического загрязнения, должна осуществляться в трех основных направлениях:

- совершенствование покрытий проезжей части, рациональная организация движения;

- организация шумозащитного озеленения, использование наиболее рациональных приемов планировки, застройки и зонирования территории жилых образований;

- строительство специальных типов домов с повышенной звукоизоляцией наружных ограждений и др.

Интенсивность шума на озелененных тротуарах в 10 раз меньше, чем на «голых». Травянистые растения, особенно при многорядной посадке (клумбы и рабатки на разделительных полосах магистралей), помимо красоты, также обладают шумозащитными свойствами. Вьющиеся растения, декорируя окна, двери, балконы, веранды, снижают уровень шума в помещении. Способность вьющихся растений зависит от густоты листьев и от способа формирования «зеленых стен» из вьющихся растений.

Потребность в тишине стала общечеловеческой проблемой, и в ее решении великолепными помощниками могут стать растения, если их грамотно высаживать и бережно сохранять.

## 6. ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Чрезвычайная ситуация (далее также – ЧС) - обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

###### 6.1 Чрезвычайные ситуации природного характера

ЧС природного характера – это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

К опасным природным процессам и явлениям, которые могут стать причиной чрезвычайной ситуации на территории города Нижневартовска, могут быть отнесены опасные геологические процессы и явления - заболачивание и заторфовывание, проседание грунта и суффозия, боковая эрозия и разрушение берегов, термокарстовые явления, пучение грунтов; гидрологические процессы и явления – подтопление поймы р. Обь в паводковые периоды, метеорологические - сильный шквалистый ветер (до 28 м/с), грозы (с апреля по сентябрь), град, метели, снег, ливни, морозы, а так же природные пожары.

В сильные морозы (при низких температурах), при недостаточном теплоснабжении, повышается нагрузка на электрические сети и электротехническое оборудование, что может привести к выходу их из строя, а также к возникновению пожаров в зданиях. При недостаточной теплоизоляции инженерных и технологических коммуникаций в холода возможен их выход из строя (замерзание коммуникаций или запорной арматуры).

Снегопады сильные и продолжительные могут привести к скоплению масс снега, способных привести к повреждению (частичному или полному разрушению) конструктивных элементов зданий.

Ливневые дожди способны привести к подтоплению зданий и сооружений. Результатом подтопления может стать ослабление несущей способности грунтов, затопление помещений, расположенных ниже планировочной отметки земли, выход из строя инженерных коммуникаций и технологического оборудования.

Опасность природных пожаров для населения проявляется в угрозе непосредственного воздействия на людей, их имущество, в уничтожении примыкающих к лесным массивам поселков и предприятий, а также в задымлении значительных территорий, что приводит к нарушениям движения автомобильного и железнодорожного транспорта, ухудшению состояния здоровья людей.

ОПЯ и ОПП на территории городского округа не представляют непосредственной угрозы для жизни людей, но могут нанести ущерб зданиям, сооружениям, транспортным и инженерным коммуникациям.

К поражающим факторам источников возможных чрезвычайных ситуаций природного характера относятся:

- гравитационный - при смещении породы, деформации земной поверхности;

- гидродинамический (гидрохимический) – при повышении уровня грунтовых вод, подтоплении и затоплении территории, коррозии подземных металлических конструкций, при осадках в виде снега и дождя;

- аэродинамический – при ветровой нагрузке на конструкции;

- динамический – при осадках в виде града;

- электрофизический теплофизический – при электрических разрядах, пожарах.

Мероприятия по защите от воздействия чрезвычайных природных ситуаций населения и территории сводятся к своевременному оповещению населения и руководителей предприятий о надвигающихся природных явлениях и проведении заблаговременных и оперативных мер по снижению ущерба от опасных природных явлений.

Для смягчения последствий ОПЯ необходимо применять следующие предупредительные меры:

При угрозе ураганов, бурь, гроз:

- оповещение населения об угрозе возникновения явления;

- отключение ЛЭП, обесточивание потребителей во избежание замыканий электрических сетей;

- укрытие зданий и сооружений. Укрытие населения в капитальных строениях, подвалах и убежищах. Защита витрин, окон с наветренной стороны;

- проведение противопаводковых мероприятий.

- При угрозе экстремально низких температур воздуха:

- выделение тепловых районов;

- резервирование источников теплоснабжения (котельные в холодном резерве) и подключение резервных источников теплоснабжения.

Для решения проблем затопления и подтопления территории необходимо проведение мероприятий по инженерной подготовке и защите территории, организации поверхностного стока.

На территориях ограниченно благоприятных для градостроительного освоения необходимо проведение дополнительных инженерно-строительных изысканий под конкретные объекты строительства.

Выбор оптимальных вариантов защиты проводится на основе прогноза ожидаемых событий, и первоочередные мероприятия должны быть направлены на предотвращение тех последствий, которые могут привести к возникновению вторичных поражающих факторов (на химических предприятиях, хранилищах нефти, нефтепродуктов, газов и др.), превышающих по тяжести последствий воздействие самого стихийного бедствия, а именно, на усиление устойчивости линий связи, сетей электроснабжения, городского и междугородного транспорта и т.д.

Вероятность возникновения ЧС возрастает на территориях:

- с высокой плотностью населения;

- с развивающимися опасными природными и природно-техногенными процессами;

- в местах размещения потенциально опасных объектов (ПОО);

- в местах расположения транспортных и инженерных объектов и коммуникаций.

###### 6.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера

ЧС техногенного характера - состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Опасность чрезвычайных ситуаций (ЧС) техногенного характера в мирное время (в соответствии с «Требованиями по предупреждению ЧС на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения», утвержденными Приказом МЧС №105 от 28.02.2003 г.) для населения и территорий может возникнуть в случае аварий:

- на потенциально-опасных объектах (ПОО), на которых используются, производятся, перерабатываются, хранятся и транспортируются взрыво-пожароопасные, опасные радиоактивные, химические и биологические вещества;

- на установках, складах, хранилищах, инженерных сооружениях и коммуникациях разрушение (повреждение) которых может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности людей (прекращению обеспечения газом, водой, теплом, электроэнергией, затоплению жилых массивов, выходу из строя канализации и очистки сточных вод).

Аварии на потенциально-опасных объектах (ПОО)

На территории города Нижневартовск, в настоящее время, находится более 20-ти объектов экономики, которые являются потенциально-опасными объектами, аварии на которых могут стать причиной чрезвычайных ситуаций техногенного характера, различных по масштабу и последствиям.

В основном, это промышленные предприятия, относящихся к нефтедобывающей отрасли, обрабатывающей отрасли (специализирующиеся на производстве нефтепродуктов - дизельного топлива, авиационного керосина); предприятия транспорта (сухопутного, воздушного, водного), ориентированного, в основном, на вывоз нефти и нефтепродуктов, предприятия пищевой промышленности и объекты жизнеобеспечения города.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера на территории городского округа возможны в результате аварий:

- на химически опасных объектах;

- на взрывопожароопасных объектах;

- на транспорте (в том числе, трубопроводном), при транспортировке опасных веществ;

- на объектах жизнеобеспечения (см. Приложение (секретно).

По результатам прогнозирования масштаба возможной чрезвычайной ситуации, устанавливается класс опасности опасного объекта (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»), определяется комплекс мероприятий по предупреждению возможных ЧС и смягчению их последствий.

Потенциально-опасные объекты в границах города размещаются, в основном, в удалении от жилой застройки, в промышленных узлах на юго-западе, на западе и севере территории городского округа.

Аварии с участием аварийно-химически опасных веществ.

Наиболее опасны аварии с разливом (выбросом) аварийно-химически опасных веществ (АХОВ) на объектах. При этом часть территории городского округа может оказаться в зоне возможного химического заражения (загрязнения). Нельзя исключать так же, образование ЗВХЗ, в случае аварии с участием АХОВ при их перевозке на транспорте.

Зона возможного химического заражения (загрязнения) ЗВХЗ – территория или акватория, в пределах которых распространены или куда привнесены опасные химические вещества в концентрациях или количествах, создающих опасность для жизни и здоровья людей, для животных и растений в течение определенного времени.

Время, за которое ядовитое облако достигнет границ жилой застройки, рассчитывается предварительно, и уточняется при возникновении аварийной ситуации на ХОО с учетом скорости и направления ветра. Основным способом защиты населения, в зоне возможного опасного химического заражения (загрязнения), является его оповещение и эвакуация.

Работа по предупреждению чрезвычайных ситуаций на ХОО должна быть направлена на анализ и прогнозирование возможности возникновения ЧС, проведение заблаговременных мероприятий по недопущению возникновения чрезвычайных ситуаций и устранению причин их возникновения, обеспечению готовности сил и средств городского звена ТП РСЧС и подготовку их к ликвидации последствий ЧС.

Аварии на пожаровзрывоопасных объектах

В производственной и коммунально-энергетической сфере городского округа пожар может возникнуть, вследствие аварий на взрыво-пожароопасных объектах а именно:

- на объектах энергетики (использование в технологии газогенераторов и котлов, горение природного газа под высоким давлением; применение ЛВЖ (легко воспламеняемых жидкостей) и ГЖ (горючих жидкостей) как топливо в котельных и др.);

- на объектах промышленности (применение (использование) природного газа; производство ЛВЖ и ГЖ и др.);

- на автомобильном, железнодорожном и водном транспорте при авариях с участием горючих веществ, на складах и базах хранения нефтепродуктов, ГСМ, на АЗС, АГЗС и т.д. а так же, на трубопроводном транспорте, при аварийной разгерметизации газопровода.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций, связанных с взрывами и пожарами, направлены на снижение вероятности их возникновения, защиту от огня, безопасную эвакуацию людей, беспрепятственный ввод пожарных расчетов и пожарной техники.

Для предотвращения аварий на химически-, взрыво-, пожароопасных объектах и сокращения тяжелых последствий необходимы следующие организационные и технические мероприятия:

- организация городской службы мониторинга окружающей среды и прогнозирования чрезвычайных ситуаций (Распоряжение Правительства РФ № 1314 от 27.08.2005 г);

- строгое соблюдение технологии производства, автоматизация процессов, связанных с применением ОХВ, содержание в полной готовности обваловок, поддонов, дегазирующих средств, постоянная тренировка персонала по предотвращению ЧС, надежная охрана потенциально опасных объектов;

- дальнейшее совершенствование технологических процессов с сокращением или полной ликвидацией использования ОХВ;

- совершенствование надежности службы оповещения работников взрыво-, пожаро- и химически опасных предприятий и населения прилегающих районов о создавшейся чрезвычайной ситуации и необходимых действиях работников и населения

- организация локальных систем оповещения (ЛСО).

На предприятиях, использующих взрывопожароопасные вещества необходимо предусматривать следующие мероприятия:

- Снижение запасов взрывопожароопасных веществ до минимального количества, необходимого для производства;

- Хранение взрывопожароопасных веществ в резервуарах заглубленного типа с обваловкой;

- Строгое соблюдение мер техники безопасности и мер противопожарной безопасности;

- Организация круглосуточного дежурства персонала на предприятии;

- Создание системы оповещения;

- Организация своевременного обучения действию персонала при возникновении аварийной ситуации;

- Проведение плановых учений;

- Создание фонда индивидуальных средств защиты на предприятии.

На взрывоопасных объектах:

- контроль за выполнением требований техники безопасности при эксплуатации технологического оборудования с использованием природного газа;

- контроль за выполнением требований и норм техники безопасности при эксплуатации сосудов, работающих под давлением;

- контроль за своевременным профилактическим обслуживанием технологического оборудования;

- соблюдение требований нормативных документов по безопасности;

- своевременная аттестация технологического оборудования;

- своевременная аттестация персонала, обслуживающего взрывоопасное оборудование.

Для опасных производственных объектов обязательно:

- лицензирование деятельности;

- сертификация применяемых технических устройств на соответствие требованиям промышленной безопасности;

- страхование ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу других лиц и окружающей природной среды в случае аварии;

- декларирование промышленной безопасности (ДБП) (в соответствии Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-03 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»).

В местах размещения потенциально опасных объектов необходима установка  локальных систем оповещения, размещение которых определяются следующими нормативно-правовыми документами: Постановлением Правительства РФ от 1 марта 1993 г №178 «О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально-опасных объектов»; «Методическими рекомендациями по созданию в районах размещения потенциально-опасных объектов локальных систем оповещения», утвержденные приказом МЧС РФ от 24.12.2002 г.; Распоряжением Правительства РФ от 25.10.2003 г. №1544-р; Приказом МЧС РФ, Министерства информационных технологий и связи РФ и Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 25 июля 2006 г. № 422/90/376 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения». Аппаратура должна технически сопрягаться с вышестоящими системами оповещения.

Локальные системы оповещения должны быть организованы на всех химически опасных предприятиях.

Для определения опасности ЧС техногенного характера, степени риска ЧС, для всех потенциально-опасных объектов (ПОО) необходима разработка декларации промышленной безопасности (ДБП), которая предполагает:

- всестороннюю оценку риска аварии и связанной с нею угрозы;

- анализ достаточности принятых мер по предупреждению аварий, по обеспечению готовности организации и эксплуатации опасного производственного объекта в соответствии с требованиями промышленной безопасности, а также к локализации и ликвидации последствий аварии на опасном производственном объекте;

- разработку мероприятий, направленных на снижение масштаба последствий аварии и размера ущерба, нанесенного в случае аварии на опасном производственном объекте.

Аварии на транспорте

Транспорт на территории города является источником повышенной опасности для пассажиров и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей по которым перевозятся легковоспламеняющиеся, взрывчатые и др. опасные вещества, представляющие угрозу жизни и здоровью людей, угрозу возникновения пожаров.

Аварии с разливом опасных грузов возможны в случае транспортного происшествия и при нарушении технологии ведения погрузочно-разгрузочных работ. Радиус поражения при чрезвычайной ситуации может составить от 100 м до 2-3 км.

Определяющим фактором, влияющим на безопасность движения на железнодорожном транспорте, останется изношенность подвижного состава и верхних строений пути. Наиболее вероятны аварии в районе станции, переездов и подъездных путей предприятий, возможны, так же, утечки опасных веществ в пути из-за разгерметизации (образования трещин и др.) вагонов-цистерн.

Для вывоза ж.д. цистерн с опасным грузом, в случае возникновения аварийной ситуации должны использоваться ж.д. тупики, организован подъезд для спецтехники, в непосредственной близости расположены пожарные гидранты (на территории ХОО запасы реагента) и др. специальные мероприятия.

На автотранспорте с участием опасных грузов возможны дорожно-транспортные происшествия.

Часть некоторых маршрутов перевозки опасных грузов проходит вблизи селитебных территорий, что увеличивает риск возникновения аварий с тяжелыми последствиями. На автомобильном транспорте аварии наиболее вероятны в районах мостов, путепроводов, перекрестков, в местах пересечения транспортных магистралей с инженерными коммуникациями, с газопроводами.

Совершенствование транспортной инфраструктуры г. Нижневартовск позволит в некоторых случаях изменить маршрут в обход селитебных территорий.

Аварии на трубопроводном транспорте.

На трубопроводном транспорте чрезвычайные ситуации возможны при аварийной разгерметизации газопровода. При этом происходит истечение газа под высоким давлением в окружающую среду (на месте аварии образуется воронка в грунте и облако газо-воздушной взрывоопасной смеси).

Для предотвращения тяжелых последствий аварии на газопроводе необходимо предусматривать:

- контроль состояния и своевременную замену дефектных и изношенных частей газопровода;

- установку в узловых точках отключающих устройств, срабатывающих от импульса ударной волны;

- защиту подземных сетей от коррозионных процессов и др.

Аварии на объектах жизнеобеспечения

Наиболее тяжелые последствия, имеют аварии на следующих объектах:

- трансформаторные электрические подстанции;

- канализационные и водоочистные сооружения;

- инженерные сети (водонесущие коммуникации - тепловые, водопроводные, ливневая канализация);

- линии электропередач, газопроводы, водоводы.

Последствиями аварий на системах жизнеобеспечения могут быть – отключение теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и газоснабжения.

При аварии на подземных коммуникациях наиболее частыми техногенными ЧС является затопление подвальных частей зданий, что может привести к поражению людей электрическим током, получению ими травм и ожогов различной степени тяжести, деформации конструктивных частей зданий и сооружений;

При аварии на тепловых сетях нарушается ритмичная работа предприятий и организаций, возможен выход из строя систем отопления в производственных зданиях, возможен слив воды с системы отопления.

Перебои в электроснабжении могут стать причиной аварийной ситуации, связанной с несанкционированной остановкой оборудования, замыканий в сети электроснабжения и как следствие взрывов, пожаров.

Как правило, аварии на объектах ЖКХ обусловлены, высокой степенью износа основных производственных фондов из-за неустойчивого финансового положения большинства объектов, увеличением количества аварийного жилья из-за его несвоевременного ремонта.

Наибольшую опасность вызывает возможность возникновения аварийной ситуации, связанной с пожарами. Согласно статистическим данным до 70 % составляют пожары в жилой застройке, возникающие от неисправности электротехнического оборудования и неосторожного обращения с огнем

Поражающие факторы источников техногенных ЧС на территории городского округа классифицируются по ГОСТ 22.0.07-95. «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров» и подразделяются:

- на первичные (прямого действия - вызываются возникновением источника техногенной ЧС);

- на вторичные (побочного действия - вызываются изменением объектов окружающей среды первичными поражающими факторами).

К поражающим факторам возможных чрезвычайных ситуаций техногенного характера опасных объектов территории относятся:

- воздушная ударная волна, возникающая при взрывных превращениях облаков топливно-воздушных смесей, взрывчатых веществ, при взрывах резервуаров с перегретой жидкостью и сосудов под давлением;

- экстремальный нагрев среды;

- тепловое излучение продуктов горения при пожаре и взрыве, в том числе, при образовании «огненного шара»;

- обломки или осколки, образующиеся при взрыве;

- токсические нагрузки вследствие выброса опасных химических веществ и их воздействия на людей.

При разработке конкретных мероприятий по защите населения городского округа необходимо учитывать всю совокупность опасностей, возникающих в случае аварийной ситуации на предприятиях города.

Генеральным планом строительство новых конкретных промышленных предприятий на территории города не предусматривается, в проектном плане обозначены территории, где данные объекты могут быть размещены в перспективе, в соответствии с программами развития городского округа.

Размещение новых объектов экономики на территории городского округа, а также реконструкция (модернизация) существующих предприятий, должна осуществляться с учетом нормативных требований по обеспечению безопасности населения и территории городского округа (в соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» и др. нормативными требованиями), не ухудшая сложившуюся ситуацию, а так же с учетом требований по обеспечению безопасности самих размещаемых объектов.

## 7. ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

###### 7.1 Гражданская оборона

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» гражданская оборона – это система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Основными задачами в области гражданской обороны являются:

- обучение населения в области гражданской обороны;

- оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;

- предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты;

- проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки;

- проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей для населения при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий, в том числе медицинское обслуживание, оказание первой помощи, срочное предоставление жилья и принятие других необходимых мер;

- борьба с пожарами, возникшими при ведении военных действий или вследствие этих действий;

- обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению;

- санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, специальная обработка техники и территорий;

- восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в военное время;

- срочное захоронение трупов в военное время;

- разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное время;

- обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны.

Систему гражданской обороны составляют:

- органы повседневного управления по обеспечению защиты населения;

- силы и средства, предназначенные для выполнения задач гражданской обороны;

- фонды и резервы финансовых, медицинских и материально-технических средств, предусмотренных на случай чрезвычайной ситуации;

- системы связи, оповещения, управления и информационного обеспечения.

С учётом особенностей градостроительного развития территории микрорайона проектом рекомендуется реализация следующих мероприятий гражданской обороны:

1. Организация защитных сооружений.

Основным способом защиты населения от современных средств поражения является укрытие его в защитных сооружениях. С этой целью осуществляется планомерное накопление необходимого фонда убежищ и противорадиационных укрытий. Защитные сооружения должны приводиться в готовность для приема укрываемых в сроки, не превышающие 12 ч. Создание фонда защитных сооружений осуществляется заблаговременно, в мирное время, путем комплексного освоения подземного пространства с учетом приспособления и использования его сооружений в интересах защиты населения.

Убежища должны обеспечивать защиту укрываемых от расчетного воздействия поражающих факторов ядерного оружия и обычных средств поражения (без учета прямого попадания), бактериальных (биологических) средств (БС), отравляющих веществ (0В), а также при необходимости от катастрофического затопления, сильно действующих ядовитых веществ, радиоактивных продуктов при разрушении ядерных энергоустановок, высоких температур и продуктов горения при пожарах. Системы жизнеобеспечения убежищ должны обеспечивать непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых в течение двух суток. Воздухоснабжение убежищ, как правило, должно осуществляться по двум режимам: чистой вентиляции (1-й режим) и фильтровентиляции (2-й режим). Противорадиационные укрытия должны обеспечивать защиту укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) местности и допускать непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых до двух суток.

Противорадиационные укрытия для населения проектируемого жилого района оборудуются в подвальных помещениях административных зданий.

2. Мероприятия по защите системы водоснабжения.

Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из строя головных сооружений, обеспечивающих функционирование системы водоснабжения или заражения источников водоснабжения на территории, следует иметь резервуары в целях создания в них не менее 3-х суточного запаса питьевой воды по норме не менее 10 л в сутки на одного человека. Резервуары питьевой воды должны оборудоваться герметическими (защитно-герметическими) люками и приспособлениями для раздачи воды в передвижную тару.

Кроме того, необходимо обеспечивать возможность использования систем водоснабжения для целей пожаротушения.

3. Мероприятия по защите системы электроснабжения.

Рабочий проект системы электроснабжения проектируемой территории рекомендуется выполнить с учетом обеспечения устойчивого электроснабжения в условиях мирного и военного времени.

Схема электрических сетей энергосистем при необходимости должна предусматривать возможность автоматического деления энергосистемы на сбалансированные независимо работающие части.

При проектировании систем электроснабжения следует сохранять в качестве резерва мелкие стационарные электростанции, а также учитывать возможность использования передвижных электростанций и подстанций.

4. Мероприятия по защите системы электросвязи и проводного вещания.

При проектировании новых автоматических телефонных станций (АТС) рекомендуется предусматривать:

- прокладку кабелей межшкафных связей с расчетом передачи части абонентской емкости территории на АТС соседних микрорайонов;

- прокладку соединительных кабелей от ведомственных АТС к ближайшим распределительным шкафам городской телефонной сети;

- установку на АТС специальной аппаратуры циркулярного вызова и дистанционного управления средствами оповещения гражданской обороны (по заданию местных штабов гражданской обороны).

5. Предотвращение террористических актов.

Опасности, связанные с диверсионными актами могут иметь весьма значительные негативные последствия для жителей микрорайона и персонала организаций, расположенных на его территории. Принципы противодействия терроризму, правовые и организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма регламентируются Федеральным законом от 6 марта 2006 г. №35-ФЗ «О противодействии терроризму».

В целях противодействия возможным диверсионным актам предусматривается установка автоматической пожарной сигнализации, и освещение территории объектов. В зданиях организованы системы охраны, обеспечивающие безопасность жизнедеятельности людей. В учреждениях назначается ответственное лицо, организующее профилактическую работу по предупреждению терактов и руководящее работами при угрозе теракта и по его ликвидации.

Рекомендуемые зоны оцепления при обнаружении взрывного устройства:

- автомобиль «Жигули» - 460 м;

- грузовой автомобиль   - 1250 м.

###### 7.2 Обеспечение пожарной безопасности

Пожар – это неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства. Опасные факторы пожара: открытый огонь, искры, повышенная температура окружающей среды и предметов, токсичные продукты горения, дым, пониженная концентрация кислорода, обрушивающиеся конструкции, взрывы. Таким образом, пожарная безопасность – это состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожара. Общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации определяет Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Подлежит применению Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», а также иные нормативные правовые акты. Обеспечение пожарной безопасности достигается путем применения системы пожарной безопасности, под которой понимается совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами. Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности следующие:

- нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности;

- создание пожарной охраны и организация её деятельности;

- разработка и осуществление мер пожарной безопасности;

- реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности;

- проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;

- содействие деятельности добровольных пожарных и объединений пожарной охраны, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

- научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;

- информационное обеспечение в области пожарной безопасности;

- осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности;

- производство пожарно-технической продукции;

- выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности;

- лицензирование деятельности (работ, услуг) в области пожарной безопасности и подтверждения соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности;

- тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;

- учет пожаров и их последствий;

- установление особого противопожарного режима.

Общие требования для предотвращения пожара можно свести к следующему: пожар невозможен ни при каких-либо обстоятельствах, если исключается контакт источника зажигания с горючим материалом. Если потенциальный источник зажигания и горючую среду невозможно полностью исключить из технологического процесса, то данное оборудование или помещение, в котором оно размещено, должно быть надежно защищено автоматическими средствами - аварийное отключение оборудования или сигнализация. Соответственно методы противодействия пожару делятся на уменьшающие вероятность возникновения пожара (профилактические) и на защиту и спасение людей от огня.

Предотвращение распространения пожара достигается мероприятиями, ограничивающими площадь, интенсивность и продолжительность горения. К ним относятся:

- конструктивные и объемно-планировочные решения, препятствующие распространению опасных факторов пожара по помещению, между помещениями, между группами помещений различной функциональной пожарной опасности, между этажами и секциями, между пожарными отсеками, а также между зданиями;

- ограничение пожарной опасности строительных материалов, используемых в поверхностных слоях конструкций здания, в том числе кровель, отделок и облицовок фасадов, помещений и путей эвакуации;

- снижение технологической взрыво-пожарной и пожарной опасности помещений и зданий;

- наличие первичных, в том числе автоматических и привозных, средств пожаротушения, сигнализации и оповещение о пожаре.

Профилактические действия - это бытовые действия, уменьшающие вероятность возникновения пожара, а именно:

- изоляция розеток, расположенных в санузлах и на внешних стенах, от влаги и изоляция электропроводки во избежание возникновения короткого замыкания, способного привести к пожару;

- установка устройств защитного отключения и автоматических предохранителей;

- теплоизоляция газовых и электрических плит от деревянной мебели;

- использование пепельниц, зажигание свечей в подсвечниках;

- изучение сотрудниками предприятий пожарно-технического минимума.

Защитные действия делятся на защиту человека от высокой температуры (используется термоизолирующая одежда БОП (боевая одежда пожарного)) и от зачастую более опасных отравляющих веществ, выделяемых при пожаре в воздух (используются изолирующие противогазы и аппараты на сжатом воздухе, фильтрующие воздух капюшоны по типу противогазов).

Активная борьба с пожаром (тушение пожара) производится огнетушителями различного наполнения, песком и другими негорючими материалами, мешающими огню распространяться и гореть. Для защиты ценных вещей и документов от огня применяются несгораемые сейфы.

При принятии архитектурно-планировочных решений, с целью дальнейшего развития территории, соблюдены следующие условия пожарной безопасности:

- обеспечены нормативные противопожарные расстояния между зданиями;

- обеспечены подъезды к каждому зданию и сооружению пожарной техники и возможность проезда со всех сторон шириной не менее 6 м;

- предусмотрены подъездные площадки с твердым покрытием для разворота пожарных машин у каждого пожарного гидранта;

- на территории запроектирована система водоснабжения, оборудованная пожарными гидрантами для целей пожаротушения.

Для тушения пожара привлекаются техника и работники пожарной части, расположенной на расстоянии не более 3 км.

Для объектов обслуживания необходима разработка организационных мероприятий, включающих составление схемы путей эвакуации населения, назначения специалиста, ответственного за пожарную безопасность, регулярные осмотры сооружений на предмет соблюдения правил пожарной безопасности.

## 8. Мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения

Проект планировки разработан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, Сводом правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», основных положений СП 59.13330.2012. «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» и СП 35-105-2002 «Реконструкция городской застройки с учётом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения» в части отношения к созданию удобной для инвалидов среды. Маломобильные группы населения - люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. К маломобильным группам населения отнесены:

- инвалиды,

- люди с временным нарушением здоровья,

- беременные женщины,

- люди старших возрастов,

- люди с детскими колясками и т.п.

Формирование архитектурной среды района по критериям доступности, безопасности, удобства и информативности для нужд инвалидов и других маломобильных групп населения осуществляется без ущемления соответствующих возможностей остальных граждан.

Критерий доступности обеспечивается возможностью беспрепятственного достижения мест обслуживания, своевременного использования мест отдыха, ожидания и сопутствующего обслуживания.

Критерий безопасности обеспечивается возможностью посещения мест обслуживания, общего пользования без риска быть травмированным каким-либо образом или причинения вреда своему имуществу, а также без нанесения вреда другим людям, зданиям, сооружениям, оборудованию.

Критерий информативности обеспечивается своевременным распознаванием ориентиров в архитектурной среде территории, точной идентификацией своего места нахождения и мест, являющихся целью посещения, а также возможностью эффективной ориентации, как в светлое, так и в тёмное время суток.

В проекте предусмотрены мероприятия для беспрепятственного и удобного передвижения инвалидов и маломобильных групп населения по территории проектирования, которые необходимо учесть при разработке рабочего проекта и выноса проектных решений в натуру:

- продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не должен превышать 5%;

-  необходимо предусмотреть съезды с тротуаров;

- поперечный уклон пути движения следует принять в пределах 1-2%;

- высоту бордюров по краям пешеходных путей на участках проектирования рекомендуется принимать не менее 0,05м;

- высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озеленённых площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,04 м;

- устройство доступных проходов к площадкам и местам посадки в общественный транспорт;

- обеспечение дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации.

Проект планировки осуществляет формирование индивидуальной жилой застройки с учётом приспособления проектируемых и существующих объектов для доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами. Все вновь строящиеся здания будут иметь как минимум один вход, приспособленный для маломобильных групп населения.

Государственные и муниципальные расходы на разработку и производство транспортных средств с учетом нужд инвалидов, приспособление транспортных средств, средств связи и информации для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами, создание условий для беспрепятственного доступа к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур осуществляются в пределах ассигнований, ежегодно предусматриваемых на эти цели в бюджетах всех уровней. Расходы на проведение указанных мероприятий, не относящиеся к государственным и муниципальным расходам, осуществляются за счет других источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

## 9. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ТЕРРИТОРИЯ |
| 1.1 | Территория в границах проекта планировки | га | 20,6 | 129,00 |
| 1.2 | Территория в границах красных линий | га | 12,4 | 87,81 |
| 1.3 | Плотность застройки | тыс.м2/га | 1,0 | 4,2 |
| 2. НАСЕЛЕНИЕ |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | - | 8247 |
| 2.2 | Плотность населения | чел. на га | - | 94 |
| 2.3 | Средний размер семьи | чел. | - | 3,5 |
| 3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 3.1 | Общий объем жилищного фонда, в том числе: | тыс.м2 | 52,31 | 214,4 |
|  |  | кол-во домов | 445 | 594 |
| 3.1.1 | одноквартирные жилые дома | тыс.м2 | 29,63 | 60,1 |
|  |  | кол-во домов | 342 | 571 |
| 3.1.2 | двухквартирные жилые дома | тыс.м2 | 1,3 | 0,2 |
|  |  | кол-во домов | 9 | 1 |
| 3.1.3 | многоквартирные жилые дома | тыс.м2 | 21,0 | 139,8 |
|  |  | кол-во домов | 93 | 17 |
| 3.1.4 | общежития | тыс.м2 | 0,3 | 17,3 |
|  |  | кол-во домов | 1 | 5 |
| 3.2 | Средняя этажность застройки | этаж | 1,2 | 3,2 |
| 3.3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс.м2 | - | 22,6 |
| 3.4 | Общий объем ликвидируемого жилищного фонда, в том числе: | тыс.м2 | - | 29,7 |
|  |  | кол-во домов | - | 217 |
| 3.4.1 | одноквартирные жилые дома | тыс.м2 | - | 7,4 |
|  |  | кол-во домов | - | 116 |
| 3.4.2 | двухквартирные жилые дома | тыс.м2 | - | 1,1 |
|  |  | кол-во домов | - | 8 |
| 3.4.3 | многоквартирные жилые дома | тыс.м2 | - | 20,9 |
|  |  | кол-во домов | - | 92 |
| 3.4.4 | общежития | тыс.м2 | - | 0,3 |
|  |  | кол-во домов | - | 1 |
| 3.5 | Общий объем нового жилищного строительства, в том числе: | тыс.м2 | - | 190,4 |
|  |  | кол-во домов | - | 366 |
| 3.5.1 | одноквартирные жилые дома | тыс.м2 | - | 36,4 |
|  |  | кол-во домов | - | 282 |
| 3.5.2 | многоквартирные жилые дома | тыс.м2 | - | 136,7 |
|  |  | кол-во домов | - | 16 |
| 3.5.3 | общежития | тыс.м2 | - | 17,3 |
|  |  | кол-во домов | - | 5 |
| 3.6 | Плотность жилой застройки | % | 9,7 | 13,1 |
| 4. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 4.1 | Административное здание | объект | 15 | 19 |
| 4.2 | Детский сад | объект/мест | 1/115 | 2/235 |
| 4.3 | Кафе | объект | 1 | 2 |
| 4.4 | Контрольно-пропускной пункт | объект | 2 | 2 |
| 4.5 | Объект торгового назначения | объект | 15 | 17 |
| 4.6 | Религиозная организация | объект | 1 | - |
| 4.7 | Участковый пункт полиции | объект | 1 | 1 |
| 4.8 | Школа | объект/мест | - | 1/600 |
| 4.9 | Высшее учебное заведение | объект/учащихся | - | 1/2500 |
| 4.10 | Столовая | объект/мест | - | 1/50 |
| 4.11 | Культурно-оздоровительный комплекс | объект | - | 1 |
| 4.12 | Пожарное депо | автомобилей | - | 4 |
| 4.13 | Поликлиника/Станция скорой помощи. Аптека | посещений в сутки/ автомобилей | - | 400/2 |
| 4.14 | Кинотеатр | объект/мест | - | 1/300 |
| 5. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети - всего | км | 10,6 | 20,07 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Магистральные улицы общегородского значения | км | - | 0,78 |
|  | Магистральные улицы районного значения | км | - | 3,20 |
|  | Улицы и дороги местного значения | км | - | 2,70 |
|  | Проезды | км | - | 5,97 |
|  | Проезды внутриквартальные | км | - | 7,42 |
| 6. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |
| 6.1 | Водоснабжение | куб. м./в сутки | - | 868 |
| 6.2 | Водоотведение | куб. м./в сутки | - | 783 |
| 6.3 | Электроснабжение | МВт | - | 8 |
| 6.4 | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал/год | - | 189903 |
| 6.5 | Газоснабжение | куб. м./в час | - | 394 |
| 7. ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА |
|  | Всего, в том числе: | млн. руб. | - | 4378,5 |
| 7.1 | Жилищное строительство | млн. руб. | - | 3518,8 |
| 7.2 | Социальная инфраструктура |  | - | 644,9 |
| 7.3 | Инженерная инфраструктура | млн. руб. | - | 91,6 |
| 7.4 | Улично-дорожная сеть | млн. руб. | - | 123,1 |

## Приложение 1

Ведомость координат поворотных точек планировочного элемента

Планировочный элемент 03:03:01

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 119° 9' 51'' | 59.76 | 19053.58 | 23752.08 |
| 2 | 119° 9' 51'' | 20.24 | 19024.46 | 23804.26 |
| 3 | 208° 51' 52'' | 262.05 | 19014.6 | 23821.93 |
| 4 | 297° 47' 17'' | 16.05 | 18785.11 | 23695.43 |
| 5 | 278° 21' 57'' | 5.86 | 18792.59 | 23681.23 |
| 6 | 298° 52' 55'' | 55.53 | 18793.44 | 23675.44 |
| 7 | 27° 36' 15'' | 2.98 | 18820.26 | 23626.82 |
| 8 | 27° 38' 22'' | 16.75 | 18822.9 | 23628.2 |
| 9 | 27° 56' 12'' | 14.87 | 18837.74 | 23635.97 |
| 10 | 28° 2' 6'' | 9.83 | 18850.88 | 23642.94 |
| 11 | 27° 38' 44'' | 2.28 | 18859.56 | 23647.56 |
| 12 | 29° 28' 56'' | 4.51 | 18861.58 | 23648.62 |
| 13 | 28° 39' 10'' | 23.77 | 18865.51 | 23650.84 |
| 14 | 28° 32' 44'' | 23.82 | 18886.37 | 23662.24 |
| 15 | 28° 44' 41'' | 25.16 | 18907.29 | 23673.62 |
| 16 | 28° 38' 8'' | 21.16 | 18929.35 | 23685.72 |
| 17 | 29° 47' 19'' | 7.97 | 18947.92 | 23695.86 |
| 18 | 28° 39' 12'' | 17.18 | 18954.84 | 23699.82 |
| 19 | 299° 1' 22'' | 1.88 | 18969.92 | 23708.06 |
| 20 | 28° 52' 7'' | 29.7 | 18970.83 | 23706.42 |
| 21 | 28° 53' 50'' | 20.01 | 18996.84 | 23720.76 |
| 22 | 28° 53' 52'' | 44.8 | 19014.36 | 23730.43 |

Планировочный элемент 03:03:02

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 330° 49' 42'' | 19.89 | 18423.07 | 24620.26 |
| 2 | 330° 51' 16'' | 137.67 | 18440.44 | 24610.57 |
| 3 | 240° 36' 56'' | 51.46 | 18560.68 | 24543.52 |
| 4 | 240° 38' 51'' | 17.98 | 18535.43 | 24498.68 |
| 5 | 221° 10' 15'' | 172.74 | 18526.61 | 24483 |
| 6 | 142° 46' 60'' | 178.11 | 18396.59 | 24369.29 |
| 7 | 39° 32' 13'' | 165.88 | 18254.74 | 24477.02 |
| 8 | 42° 59' 43'' | 12.77 | 18382.67 | 24582.61 |
| 9 | 42° 58' 26'' | 4.65 | 18392.01 | 24591.32 |
| 10 | 310° 52' 48'' | 12.07 | 18395.41 | 24594.49 |
| 11 | 330° 53' 27'' | 2.8 | 18403.31 | 24585.36 |
| 12 | 39° 7' 42'' | 15.44 | 18405.76 | 24584 |
| 13 | 39° 7' 42'' | 8.52 | 18417.74 | 24593.75 |
| 14 | 129° 16' 19'' | 16.25 | 18424.35 | 24599.12 |
| 15 | 40° 11' 22'' | 5.06 | 18414.06 | 24611.7 |
| 16 | 130° 47' 21'' | 0.36 | 18417.93 | 24614.97 |
| 17 | 42° 59' 20'' | 7.35 | 18417.69 | 24615.25 |

Планировочный элемент 03:03:03

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 239° 37' 44'' | 188.86 | 18219.05 | 24734 |
| 2 | 325° 29' 21'' | 128.99 | 18123.56 | 24571.06 |
| 3 | 39° 47' 9'' | 165.66 | 18229.86 | 24497.98 |
| 4 | 40° 5' 42'' | 37.58 | 18357.16 | 24603.99 |
| 5 | 95° 28' 41'' | 13.58 | 18385.9 | 24628.19 |
| 6 | 150° 51' 44'' | 189.54 | 18384.61 | 24641.71 |

Планировочный элемент 03:03:04

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 222° 0' 34'' | 250.46 | 18608.76 | 24515.14 |
| 2 | 298° 53' 14'' | 291.14 | 18422.66 | 24347.51 |
| 3 | 28° 53' 11'' | 270 | 18563.3 | 24092.6 |
| 4 | 118° 52' 28'' | 193 | 18799.71 | 24223.03 |
| 5 | 119° 25' 49'' | 47.24 | 18706.51 | 24392.04 |
| 6 | 121° 14' 16'' | 15.71 | 18683.3 | 24433.18 |
| 7 | 124° 42' 55'' | 14.76 | 18675.15 | 24446.61 |
| 8 | 128° 9' 40'' | 15.24 | 18666.75 | 24458.75 |
| 9 | 131° 39' 12'' | 15.24 | 18657.33 | 24470.72 |
| 10 | 135° 8' 43'' | 15.24 | 18647.21 | 24482.11 |
| 11 | 138° 38' 15'' | 15.24 | 18636.41 | 24492.85 |
| 12 | 142° 7' 48'' | 15.24 | 18624.97 | 24502.92 |
| 13 | 145° 37' 18'' | 5.07 | 18612.95 | 24512.27 |

Планировочный элемент 03:03:05

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 55° 9' 13'' | 16.03 | 18123.35 | 24405.72 |
| 2 | 143° 54' 27'' | 99.6 | 18132.51 | 24418.88 |
| 3 | 234° 21' 26'' | 75.25 | 18052.03 | 24477.55 |
| 4 | 326° 28' 57'' | 85.85 | 18008.18 | 24416.4 |
| 5 | 40° 6' 27'' | 57 | 18079.75 | 24369 |

Планировочный элемент 03:03:06

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 59° 37' 44'' | 198.7 | 18101.12 | 24572.31 |
| 2 | 150° 51' 44'' | 108.74 | 18201.58 | 24743.74 |
| 3 | 150° 51' 38'' | 15.03 | 18106.6 | 24796.69 |
| 4 | 150° 51' 25'' | 109.42 | 18093.47 | 24804.01 |
| 5 | 239° 54' 54'' | 166.14 | 17997.9 | 24857.3 |
| 6 | 239° 54' 54'' | 61.62 | 17914.62 | 24713.54 |
| 7 | 328° 49' 2'' | 30.7 | 17883.73 | 24660.23 |
| 8 | 322° 3' 59'' | 3.56 | 17910 | 24644.33 |
| 9 | 324° 57' 60'' | 9.4 | 17912.81 | 24642.14 |
| 10 | 235° 42' 31'' | 0.43 | 17920.51 | 24636.74 |
| 11 | 325° 17' 28'' | 24.27 | 17920.27 | 24636.39 |
| 12 | 327° 10' 50'' | 6.33 | 17940.22 | 24622.57 |
| 13 | 324° 43' 3'' | 25.43 | 17945.54 | 24619.14 |
| 14 | 346° 35' 30'' | 138.59 | 17966.3 | 24604.45 |

Планировочный элемент 03:03:07

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 130° 29' 52'' | 65.21 | 18241.16 | 24236.87 |
| 2 | 40° 29' 52'' | 159.23 | 18198.81 | 24286.46 |
| 3 | 322° 47' 0'' | 66.5 | 18319.89 | 24389.87 |
| 4 | 220° 34' 25'' | 173.38 | 18372.85 | 24349.64 |

Планировочный элемент 03:03:08

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28° 54' 36'' | 27.61 | 18439.03 | 24023.99 |
| 2 | 28° 53' 10'' | 79.48 | 18463.2 | 24037.34 |
| 3 | 28° 53' 43'' | 4.86 | 18532.79 | 24075.73 |
| 4 | 118° 53' 15'' | 288.71 | 18537.05 | 24078.08 |
| 5 | 221° 8' 4'' | 179.72 | 18397.57 | 24330.87 |
| 6 | 310° 28' 38'' | 220.1 | 18262.22 | 24212.65 |
| 7 | 40° 28' 38'' | 12.03 | 18405.09 | 24045.22 |
| 8 | 310° 28' 38'' | 38.18 | 18414.25 | 24053.04 |

Планировочный элемент 03:03:09

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 324° 59' 7'' | 9.1 | 18071.8 | 24485.2 |
| 2 | 323° 59' 44'' | 40.91 | 18079.25 | 24479.98 |
| 3 | 323° 48' 48'' | 37.73 | 18112.35 | 24455.93 |
| 4 | 55° 9' 13'' | 22.93 | 18142.8 | 24433.65 |
| 5 | 55° 43' 22'' | 49.4 | 18155.9 | 24452.47 |
| 6 | 145° 29' 14'' | 76.97 | 18183.72 | 24493.29 |
| 7 | 166° 35' 32'' | 15.77 | 18120.3 | 24536.9 |
| 8 | 238° 46' 56'' | 7.73 | 18104.96 | 24540.56 |
| 9 | 229° 36' 46'' | 45.05 | 18100.95 | 24533.95 |
| 10 | 236° 28' 48'' | 12.01 | 18071.76 | 24499.63 |
| 11 | 326° 27' 37'' | 8 | 18065.13 | 24489.62 |

Планировочный элемент 03:03:10

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 54° 21' 26'' | 67.65 | 17995.66 | 24424.69 |
| 2 | 52° 35' 1'' | 38.54 | 18035.09 | 24479.67 |
| 3 | 58° 34' 32'' | 42.29 | 18058.51 | 24510.28 |
| 4 | 166° 35' 32'' | 120.24 | 18080.56 | 24546.37 |
| 5 | 237° 28' 27'' | 96.81 | 17963.6 | 24574.25 |
| 6 | 326° 35' 14'' | 19.33 | 17911.54 | 24492.63 |
| 7 | 326° 50' 23'' | 36.84 | 17927.68 | 24481.98 |
| 8 | 312° 53' 22'' | 1.35 | 17958.52 | 24461.83 |
| 9 | 297° 56' 18'' | 21.21 | 17959.44 | 24460.84 |
| 10 | 326° 28' 57'' | 31.53 | 17969.38 | 24442.1 |

Планировочный элемент 03:03:11

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 220° 34' 25'' | 69.8 | 18303.6 | 24402.24 |
| 2 | 146° 14' 31'' | 93.01 | 18250.58 | 24356.85 |
| 3 | 40° 6' 27'' | 75.67 | 18173.25 | 24408.53 |
| 4 | 322° 47' 1'' | 91 | 18231.13 | 24457.28 |

Планировочный элемент 03:03:12

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 220° 34' 25'' | 69.27 | 18236.38 | 24344.69 |
| 2 | 146° 14' 31'' | 93.75 | 18183.77 | 24299.63 |
| 3 | 40° 6' 27'' | 69.43 | 18105.82 | 24351.73 |
| 4 | 326° 14' 31'' | 93.17 | 18158.92 | 24396.46 |

Планировочный элемент 03:03:13

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40° 28' 59'' | 80 | 18160.5 | 24160.8 |
| 2 | 130° 28' 39'' | 74.94 | 18221.35 | 24212.74 |
| 3 | 146° 14' 23'' | 42.9 | 18172.7 | 24269.75 |
| 4 | 146° 15' 24'' | 29.81 | 18137.03 | 24293.59 |
| 5 | 146° 14' 20'' | 33.65 | 18112.24 | 24310.15 |
| 6 | 177° 29' 42'' | 6.81 | 18084.26 | 24328.85 |
| 7 | 220° 6' 42'' | 23.98 | 18077.46 | 24329.15 |
| 8 | 220° 6' 37'' | 14.44 | 18059.12 | 24313.7 |
| 9 | 220° 6' 58'' | 7.71 | 18048.08 | 24304.4 |
| 10 | 310° 36' 59'' | 51.64 | 18042.18 | 24299.43 |
| 11 | 310° 13' 16'' | 27.84 | 18075.8 | 24260.23 |
| 12 | 310° 29' 42'' | 18.09 | 18093.78 | 24238.97 |
| 13 | 310° 29' 7'' | 8.46 | 18105.53 | 24225.21 |
| 14 | 310° 28' 24'' | 33.59 | 18111.02 | 24218.78 |
| 15 | 310° 28' 48'' | 42.63 | 18132.82 | 24193.23 |

Планировочный элемент 03:03:14

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 327° 17' 56'' | 11.63 | 17814.62 | 24553.74 |
| 2 | 330° 41' 36'' | 27.68 | 17824.41 | 24547.46 |
| 3 | 333° 57' 22'' | 0.07 | 17848.55 | 24533.91 |
| 4 | 325° 54' 28'' | 0.07 | 17848.61 | 24533.88 |
| 5 | 333° 57' 3'' | 0.07 | 17848.67 | 24533.84 |
| 6 | 326° 33' 57'' | 26.55 | 17848.73 | 24533.81 |
| 7 | 327° 1' 10'' | 28.55 | 17870.89 | 24519.18 |
| 8 | 57° 28' 2'' | 57.77 | 17894.84 | 24503.64 |
| 9 | 57° 28' 53'' | 34.55 | 17925.91 | 24552.34 |
| 10 | 148° 6' 13'' | 9.26 | 17944.48 | 24581.48 |
| 11 | 146° 18' 32'' | 4.87 | 17936.62 | 24586.37 |
| 12 | 146° 19' 2'' | 38.93 | 17932.57 | 24589.07 |
| 13 | 148° 49' 2'' | 45.91 | 17900.17 | 24610.66 |
| 14 | 239° 52' 12'' | 23.07 | 17860.9 | 24634.43 |
| 15 | 240° 52' 15'' | 26.2 | 17849.31 | 24614.48 |
| 16 | 239° 54' 11'' | 43.74 | 17836.56 | 24591.59 |

Планировочный элемент 03:05:01

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40° 6' 26'' | 80 | 18336.8 | 23954.26 |
| 2 | 130° 28' 52'' | 140 | 18397.99 | 24005.8 |
| 3 | 220° 6' 14'' | 80 | 18307.1 | 24112.29 |
| 4 | 310° 28' 56'' | 46.85 | 18245.91 | 24060.75 |
| 5 | 310° 28' 51'' | 93.16 | 18276.32 | 24025.12 |

Планировочный элемент 03:05:02

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 130° 28' 44'' | 97.06 | 18294.11 | 24127.5 |
| 2 | 220° 28' 35'' | 26.99 | 18231.1 | 24201.33 |
| 3 | 220° 28' 14'' | 26.5 | 18210.57 | 24183.81 |
| 4 | 134° 33' 44'' | 0.09 | 18190.41 | 24166.61 |
| 5 | 220° 40' 9'' | 26.5 | 18190.35 | 24166.67 |
| 6 | 310° 28' 15'' | 45.85 | 18170.25 | 24149.4 |
| 7 | 310° 29' 18'' | 50.7 | 18200.01 | 24114.52 |
| 8 | 40° 6' 22'' | 32.41 | 18232.93 | 24075.96 |
| 9 | 40° 6' 57'' | 47.58 | 18257.72 | 24096.84 |

Планировочный элемент 03:05:03

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 310° 29' 11'' | 140 | 18181.66 | 24006.63 |
| 2 | 40° 6' 35'' | 69 | 18272.56 | 23900.15 |
| 3 | 130° 29' 2'' | 140 | 18325.33 | 23944.6 |
| 4 | 220° 6' 12'' | 69 | 18234.44 | 24051.08 |

Планировочный элемент 03:05:04

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 310° 28' 32'' | 43.15 | 18106.36 | 24094.86 |
| 2 | 310° 29' 2'' | 52.85 | 18134.37 | 24062.04 |
| 3 | 40° 6' 54'' | 69 | 18168.68 | 24021.84 |
| 4 | 130° 27' 29'' | 23.75 | 18221.45 | 24066.3 |
| 5 | 130° 29' 9'' | 48.25 | 18206.04 | 24084.37 |
| 6 | 130° 30' 15'' | 24.43 | 18174.71 | 24121.07 |
| 7 | 220° 34' 16'' | 37.65 | 18158.84 | 24139.65 |
| 8 | 220° 21' 50'' | 31.34 | 18130.24 | 24115.16 |

Планировочный элемент 03:05:05

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 220° 6' 12'' | 69 | 18030.72 | 24289.76 |
| 2 | 310° 32' 2'' | 40.41 | 17977.94 | 24245.31 |
| 3 | 310° 26' 42'' | 57.33 | 18004.2 | 24214.6 |
| 4 | 310° 29' 3'' | 46.75 | 18041.39 | 24170.97 |
| 5 | 310° 27' 22'' | 34.86 | 18071.74 | 24135.41 |
| 6 | 310° 46' 35'' | 3.45 | 18094.36 | 24108.89 |
| 7 | 40° 28' 9'' | 33 | 18096.62 | 24106.27 |
| 8 | 40° 18' 52'' | 0.81 | 18121.72 | 24127.69 |
| 9 | 40° 28' 52'' | 35.2 | 18122.34 | 24128.21 |
| 10 | 130° 28' 51'' | 41.2 | 18149.11 | 24151.06 |
| 11 | 130° 29' 1'' | 141.15 | 18122.36 | 24182.4 |

Планировочный элемент 03:05:06

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 51° 53' 21'' | 11.61 | 18171.12 | 23844.6 |
| 2 | 317° 32' 32'' | 25.45 | 18178.29 | 23853.73 |
| 3 | 40° 6' 26'' | 83.71 | 18197.06 | 23836.55 |
| 4 | 130° 29' 3'' | 140.01 | 18261.09 | 23890.48 |
| 5 | 220° 6' 34'' | 76.62 | 18170.19 | 23996.97 |
| 6 | 220° 6' 32'' | 5.88 | 18111.59 | 23947.61 |
| 7 | 313° 0' 32'' | 9.55 | 18107.09 | 23943.82 |
| 8 | 313° 19' 55'' | 8.66 | 18113.61 | 23936.84 |
| 9 | 312° 12' 31'' | 17.03 | 18119.55 | 23930.54 |
| 10 | 222° 12' 0'' | 17.99 | 18130.99 | 23917.92 |
| 11 | 223° 56' 13'' | 6.44 | 18117.67 | 23905.84 |
| 12 | 221° 17' 30'' | 3.61 | 18113.03 | 23901.37 |
| 13 | 212° 35' 14'' | 1.35 | 18110.32 | 23898.99 |
| 14 | 223° 57' 49'' | 6.25 | 18109.18 | 23898.26 |
| 15 | 215° 54' 33'' | 3.58 | 18104.68 | 23893.92 |
| 16 | 221° 1' 35'' | 7.24 | 18101.78 | 23891.82 |
| 17 | 218° 6' 39'' | 7.37 | 18096.32 | 23887.07 |
| 18 | 221° 49' 13'' | 9.16 | 18090.52 | 23882.52 |
| 19 | 180° 0' 0'' | 0.01 | 18083.69 | 23876.41 |
| 20 | 221° 12' 33'' | 0.23 | 18083.68 | 23876.41 |
| 21 | 219° 16' 5'' | 11.9 | 18083.51 | 23876.26 |
| 22 | 220° 3' 44'' | 10.43 | 18074.3 | 23868.73 |
| 23 | 220° 29' 55'' | 20.09 | 18066.32 | 23862.02 |
| 24 | 311° 6' 28'' | 10.43 | 18051.04 | 23848.97 |
| 25 | 311° 4' 35'' | 14.15 | 18057.9 | 23841.11 |
| 26 | 220° 6' 20'' | 1.56 | 18067.19 | 23830.45 |
| 27 | 310° 8' 55'' | 9.09 | 18066 | 23829.44 |
| 28 | 39° 19' 48'' | 2.43 | 18071.86 | 23822.49 |
| 29 | 309° 35' 56'' | 3.98 | 18073.74 | 23824.03 |
| 30 | 219° 56' 36'' | 2.39 | 18076.28 | 23820.96 |
| 31 | 310° 6' 37'' | 58.97 | 18074.45 | 23819.42 |
| 32 | 50° 58' 0'' | 19.85 | 18112.44 | 23774.32 |
| 33 | 51° 0' 21'' | 45.8 | 18124.94 | 23789.74 |
| 34 | 52° 50' 33'' | 6.55 | 18153.76 | 23825.33 |
| 35 | 50° 15' 16'' | 16.86 | 18157.71 | 23830.55 |
| 36 | 49° 14' 51'' | 2.57 | 18168.49 | 23843.52 |
| 37 | 317° 33' 48'' | 1.29 | 18170.17 | 23845.47 |

Планировочный элемент 03:05:07

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 310° 29' 12'' | 95.34 | 18029.53 | 24029.29 |
| 2 | 40° 6' 15'' | 86 | 18091.43 | 23956.78 |
| 3 | 130° 26' 44'' | 21.72 | 18157.21 | 24012.18 |
| 4 | 130° 30' 60'' | 20.36 | 18143.12 | 24028.71 |
| 5 | 130° 29' 42'' | 18.82 | 18129.89 | 24044.19 |
| 6 | 130° 29' 29'' | 5.39 | 18117.67 | 24058.5 |
| 7 | 130° 28' 1'' | 29.61 | 18114.17 | 24062.6 |
| 8 | 220° 29' 8'' | 28.03 | 18094.95 | 24085.13 |
| 9 | 220° 28' 54'' | 57.98 | 18073.63 | 24066.93 |

Планировочный элемент 03:05:08

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 220° 6' 15'' | 85.97 | 17966.46 | 24235.64 |
| 2 | 310° 26' 15'' | 38.47 | 17900.71 | 24180.26 |
| 3 | 310° 29' 49'' | 29 | 17925.66 | 24150.98 |
| 4 | 310° 29' 4'' | 29 | 17944.49 | 24128.93 |
| 5 | 310° 25' 19'' | 7 | 17963.32 | 24106.87 |
| 6 | 310° 28' 51'' | 22 | 17967.86 | 24101.54 |
| 7 | 310° 29' 3'' | 11.86 | 17982.14 | 24084.81 |
| 8 | 310° 31' 47'' | 17.14 | 17989.84 | 24075.79 |
| 9 | 310° 28' 13'' | 29 | 18000.98 | 24062.76 |
| 10 | 40° 28' 16'' | 43 | 18019.8 | 24040.7 |
| 11 | 40° 30' 56'' | 19.07 | 18052.51 | 24068.61 |
| 12 | 40° 29' 32'' | 23.93 | 18067.01 | 24081 |
| 13 | 130° 29' 1'' | 28.74 | 18085.21 | 24096.54 |
| 14 | 130° 29' 50'' | 14.67 | 18066.55 | 24118.4 |
| 15 | 130° 29' 39'' | 43.58 | 18057.02 | 24129.56 |
| 16 | 130° 28' 13'' | 29 | 18028.72 | 24162.7 |
| 17 | 130° 29' 23'' | 66.9 | 18009.9 | 24184.76 |

Планировочный элемент 03:05:09

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40° 6' 13'' | 41.63 | 18034.59 | 23868.09 |
| 2 | 40° 6' 31'' | 44.18 | 18066.43 | 23894.91 |
| 3 | 130° 29' 4'' | 25.33 | 18100.22 | 23923.37 |
| 4 | 130° 28' 28'' | 25.52 | 18083.78 | 23942.63 |
| 5 | 121° 26' 37'' | 0.01 | 18067.21 | 23962.04 |
| 6 | 130° 29' 40'' | 25.02 | 18067.21 | 23962.05 |
| 7 | 130° 27' 33'' | 25.29 | 18050.96 | 23981.08 |
| 8 | 130° 29' 35'' | 25.29 | 18034.55 | 24000.32 |
| 9 | 219° 5' 19'' | 0.13 | 18018.13 | 24019.55 |
| 10 | 220° 29' 8'' | 41.88 | 18018.03 | 24019.47 |
| 11 | 220° 28' 39'' | 43.84 | 17986.18 | 23992.28 |
| 12 | 310° 6' 59'' | 25 | 17952.83 | 23963.82 |
| 13 | 310° 6' 48'' | 24.91 | 17968.94 | 23944.7 |
| 14 | 310° 6' 40'' | 25.06 | 17984.99 | 23925.65 |
| 15 | 311° 40' 50'' | 25.54 | 18001.13 | 23906.49 |
| 16 | 310° 27' 34'' | 25.4 | 18018.11 | 23887.42 |

Планировочный элемент 03:05:10

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40° 33' 23'' | 26.68 | 17943.17 | 23975.29 |
| 2 | 134° 46' 59'' | 1.13 | 17963.44 | 23992.64 |
| 3 | 45° 2' 56'' | 7.74 | 17962.65 | 23993.44 |
| 4 | 46° 33' 27'' | 4.7 | 17968.12 | 23998.92 |
| 5 | 43° 55' 17'' | 16.87 | 17971.35 | 24002.33 |
| 6 | 43° 6' 3'' | 18.16 | 17983.5 | 24014.03 |
| 7 | 43° 58' 6'' | 3.52 | 17996.76 | 24026.44 |
| 8 | 44° 28' 4'' | 5.38 | 17999.29 | 24028.88 |
| 9 | 129° 15' 49'' | 15.42 | 18003.13 | 24032.65 |
| 10 | 130° 32' 8'' | 6.35 | 17993.37 | 24044.59 |
| 11 | 129° 54' 53'' | 1.04 | 17989.24 | 24049.42 |
| 12 | 129° 24' 33'' | 12.63 | 17988.57 | 24050.22 |
| 13 | 129° 24' 39'' | 4.06 | 17980.55 | 24059.98 |
| 14 | 129° 56' 23'' | 5.76 | 17977.97 | 24063.12 |
| 15 | 129° 43' 47'' | 6.7 | 17974.27 | 24067.54 |
| 16 | 227° 5' 31'' | 0.19 | 17969.99 | 24072.69 |
| 17 | 127° 53' 5'' | 17.02 | 17969.86 | 24072.55 |
| 18 | 139° 0' 21'' | 4.15 | 17959.41 | 24085.98 |
| 19 | 129° 15' 11'' | 25.93 | 17956.28 | 24088.7 |
| 20 | 129° 35' 1'' | 13.7 | 17939.87 | 24108.78 |
| 21 | 127° 47' 59'' | 4.56 | 17931.14 | 24119.34 |
| 22 | 131° 5' 37'' | 7.25 | 17928.35 | 24122.94 |
| 23 | 131° 9' 43'' | 24.39 | 17923.58 | 24128.41 |
| 24 | 138° 11' 32'' | 30.96 | 17907.53 | 24146.77 |
| 25 | 231° 16' 25'' | 40.06 | 17884.45 | 24167.41 |
| 26 | 235° 44' 22'' | 42.92 | 17859.39 | 24136.16 |
| 27 | 313° 55' 52'' | 25.12 | 17835.23 | 24100.68 |
| 28 | 43° 47' 22'' | 0.11 | 17852.65 | 24082.59 |
| 29 | 310° 5' 27'' | 24.87 | 17852.73 | 24082.67 |
| 30 | 310° 6' 35'' | 25.6 | 17868.75 | 24063.64 |
| 31 | 223° 37' 32'' | 6.05 | 17885.24 | 24044.06 |
| 32 | 309° 52' 21'' | 44.06 | 17880.86 | 24039.89 |
| 33 | 39° 3' 22'' | 3.34 | 17909.11 | 24006.07 |
| 34 | 44° 36' 23'' | 2.88 | 17911.7 | 24008.18 |
| 35 | 309° 54' 30'' | 16.66 | 17913.75 | 24010.2 |
| 36 | 309° 58' 57'' | 0.33 | 17924.44 | 23997.42 |
| 37 | 310° 14' 51'' | 28.66 | 17924.65 | 23997.17 |

Планировочный элемент 03:06:01

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 298° 54' 44'' | 11.25 | 18567.88 | 23575.5 |
| 2 | 298° 55' 24'' | 2.83 | 18573.32 | 23565.65 |
| 3 | 298° 52' 2'' | 42.96 | 18574.69 | 23563.17 |
| 4 | 298° 55' 50'' | 8.02 | 18595.43 | 23525.55 |
| 5 | 298° 53' 7'' | 4.2 | 18599.31 | 23518.53 |
| 6 | 298° 50' 29'' | 10.8 | 18601.34 | 23514.85 |
| 7 | 28° 50' 55'' | 12.81 | 18606.55 | 23505.39 |
| 8 | 28° 59' 22'' | 2.21 | 18617.77 | 23511.57 |
| 9 | 28° 51' 34'' | 29.61 | 18619.7 | 23512.64 |
| 10 | 28° 54' 14'' | 128.52 | 18645.63 | 23526.93 |
| 11 | 28° 50' 25'' | 6.91 | 18758.14 | 23589.05 |
| 12 | 28° 53' 19'' | 35.73 | 18764.19 | 23592.38 |
| 13 | 119° 21' 16'' | 2.13 | 18795.47 | 23609.64 |
| 14 | 118° 46' 30'' | 6.71 | 18794.43 | 23611.49 |
| 15 | 118° 54' 15'' | 7.01 | 18791.2 | 23617.37 |
| 16 | 118° 52' 18'' | 30.67 | 18787.81 | 23623.51 |
| 17 | 118° 52' 55'' | 33.52 | 18773 | 23650.37 |
| 18 | 208° 52' 57'' | 215.77 | 18756.81 | 23679.72 |

Планировочный элемент 03:06:02

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 298° 52' 57'' | 50 | 18534.07 | 23636.8 |
| 2 | 28° 52' 40'' | 50 | 18558.22 | 23593.02 |
| 3 | 28° 53' 28'' | 25 | 18602 | 23617.16 |
| 4 | 28° 53' 28'' | 25 | 18623.89 | 23629.24 |
| 5 | 28° 51' 43'' | 25.01 | 18645.78 | 23641.32 |
| 6 | 28° 54' 8'' | 24.99 | 18667.68 | 23653.39 |
| 7 | 28° 52' 49'' | 25.01 | 18689.56 | 23665.47 |
| 8 | 28° 52' 54'' | 40.75 | 18711.46 | 23677.55 |
| 9 | 118° 53' 6'' | 24.99 | 18747.14 | 23697.23 |
| 10 | 118° 51' 36'' | 25.01 | 18735.07 | 23719.11 |
| 11 | 208° 51' 55'' | 40.76 | 18723 | 23741.01 |
| 12 | 208° 54' 24'' | 24.99 | 18687.3 | 23721.33 |
| 13 | 208° 52' 48'' | 25.01 | 18665.42 | 23709.25 |
| 14 | 208° 53' 30'' | 25 | 18643.52 | 23697.17 |
| 15 | 208° 52' 15'' | 25 | 18621.63 | 23685.09 |
| 16 | 208° 52' 31'' | 25 | 18599.74 | 23673.02 |
| 17 | 208° 53' 23'' | 25 | 18577.85 | 23660.95 |
| 18 | 208° 52' 57'' | 25 | 18555.96 | 23648.87 |

Планировочный элемент 03:06:03

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 298° 52' 59'' | 94.99 | 18667.46 | 23841.7 |
| 2 | 208° 52' 57'' | 38.72 | 18713.34 | 23758.53 |
| 3 | 208° 53' 30'' | 26 | 18679.44 | 23739.83 |
| 4 | 208° 52' 53'' | 26 | 18656.68 | 23727.27 |
| 5 | 208° 53' 7'' | 25.98 | 18633.91 | 23714.71 |
| 6 | 208° 52' 15'' | 26.01 | 18611.16 | 23702.16 |
| 7 | 208° 53' 4'' | 72.27 | 18588.38 | 23689.6 |
| 8 | 208° 56' 26'' | 2.58 | 18525.1 | 23654.69 |
| 9 | 130° 8' 4'' | 2.59 | 18522.84 | 23653.44 |
| 10 | 130° 6' 27'' | 63.43 | 18521.17 | 23655.42 |
| 11 | 130° 7' 9'' | 27 | 18480.31 | 23703.93 |
| 12 | 130° 6' 55'' | 26.99 | 18462.91 | 23724.58 |
| 13 | 130° 4' 41'' | 26.72 | 18445.52 | 23745.22 |
| 14 | 40° 6' 38'' | 94.68 | 18428.32 | 23765.66 |
| 15 | 310° 8' 12'' | 53.71 | 18500.73 | 23826.66 |
| 16 | 310° 6' 9'' | 15 | 18535.35 | 23785.6 |
| 17 | 28° 56' 14'' | 13.95 | 18545.01 | 23774.13 |
| 18 | 28° 52' 21'' | 4.66 | 18557.22 | 23780.88 |
| 19 | 28° 53' 10'' | 4.53 | 18561.3 | 23783.13 |
| 20 | 28° 53' 11'' | 116.71 | 18565.27 | 23785.32 |

Планировочный элемент 03:06:04

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 118° 53' 12'' | 42.5 | 18652.96 | 23867.98 |
| 2 | 118° 53' 15'' | 42.5 | 18632.43 | 23905.19 |
| 3 | 208° 52' 56'' | 48.8 | 18611.9 | 23942.4 |
| 4 | 208° 51' 49'' | 24.38 | 18569.17 | 23918.83 |
| 5 | 208° 53' 41'' | 24.42 | 18547.82 | 23907.06 |
| 6 | 208° 52' 47'' | 34.58 | 18526.44 | 23895.26 |
| 7 | 310° 8' 59'' | 36.45 | 18496.16 | 23878.56 |
| 8 | 310° 6' 43'' | 50.13 | 18519.66 | 23850.7 |
| 9 | 28° 50' 29'' | 115.3 | 18551.96 | 23812.36 |

Планировочный элемент 03:06:05

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 118° 51' 58'' | 34.99 | 18602.23 | 23959.92 |
| 2 | 118° 53' 24'' | 35.04 | 18585.34 | 23990.56 |
| 3 | 118° 53' 6'' | 34.92 | 18568.41 | 24021.24 |
| 4 | 208° 53' 39'' | 24.4 | 18551.54 | 24051.82 |
| 5 | 208° 52' 8'' | 24.4 | 18530.18 | 24040.03 |
| 6 | 208° 52' 55'' | 108.17 | 18508.81 | 24028.25 |
| 7 | 310° 6' 50'' | 107.01 | 18414.09 | 23976 |
| 8 | 28° 52' 51'' | 87.33 | 18483.04 | 23894.16 |
| 9 | 28° 53' 0'' | 24.41 | 18559.51 | 23936.34 |
| 10 | 28° 54' 37'' | 24.39 | 18580.88 | 23948.13 |

Планировочный элемент 03:06:06

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 309° 58' 15'' | 23.3 | 18337.15 | 23915.32 |
| 2 | 310° 11' 49'' | 28.29 | 18352.12 | 23897.46 |
| 3 | 310° 7' 32'' | 25.8 | 18370.38 | 23875.85 |
| 4 | 310° 5' 30'' | 6.77 | 18387.01 | 23856.12 |
| 5 | 310° 6' 11'' | 17.33 | 18391.37 | 23850.94 |
| 6 | 310° 16' 55'' | 1.7 | 18402.53 | 23837.69 |
| 7 | 220° 13' 33'' | 3.41 | 18403.63 | 23836.39 |
| 8 | 220° 1' 36'' | 3.59 | 18401.03 | 23834.19 |
| 9 | 220° 6' 10'' | 20.2 | 18398.28 | 23831.88 |
| 10 | 310° 5' 28'' | 50 | 18382.83 | 23818.87 |
| 11 | 40° 6' 48'' | 23.81 | 18415.03 | 23780.62 |
| 12 | 40° 5' 14'' | 23.79 | 18433.24 | 23795.96 |
| 13 | 40° 6' 48'' | 23.81 | 18451.44 | 23811.28 |
| 14 | 40° 7' 5'' | 18.29 | 18469.65 | 23826.62 |
| 15 | 127° 8' 55'' | 1.14 | 18483.64 | 23838.41 |
| 16 | 35° 34' 26'' | 3.89 | 18482.95 | 23839.32 |
| 17 | 307° 39' 7'' | 0.83 | 18486.11 | 23841.58 |
| 18 | 39° 57' 28'' | 1.61 | 18486.62 | 23840.92 |
| 19 | 130° 7' 2'' | 50 | 18487.85 | 23841.95 |
| 20 | 130° 5' 38'' | 25.79 | 18455.63 | 23880.19 |
| 21 | 130° 6' 31'' | 25.8 | 18439.02 | 23899.92 |
| 22 | 130° 6' 45'' | 25.81 | 18422.4 | 23919.65 |
| 23 | 130° 6' 42'' | 25.8 | 18405.77 | 23939.39 |
| 24 | 220° 6' 28'' | 67.99 | 18389.15 | 23959.12 |

Планировочный элемент 03:06:07

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 310° 7' 22'' | 40 | 18413.01 | 23752.77 |
| 2 | 310° 5' 29'' | 23.29 | 18438.79 | 23722.18 |
| 3 | 310° 14' 30'' | 1.51 | 18453.79 | 23704.36 |
| 4 | 310° 8' 32'' | 1.44 | 18454.76 | 23703.21 |
| 5 | 310° 7' 5'' | 23.36 | 18455.69 | 23702.11 |
| 6 | 310° 6' 30'' | 24.8 | 18470.74 | 23684.25 |
| 7 | 310° 5' 30'' | 24.8 | 18486.72 | 23665.28 |
| 8 | 310° 10' 44'' | 14.71 | 18502.69 | 23646.31 |
| 9 | 298° 52' 36'' | 10.29 | 18512.18 | 23635.07 |
| 10 | 298° 52' 35'' | 25.28 | 18517.15 | 23626.06 |
| 11 | 298° 53' 17'' | 25.27 | 18529.36 | 23603.92 |
| 12 | 220° 6' 17'' | 36.96 | 18541.57 | 23581.79 |
| 13 | 220° 6' 15'' | 51.2 | 18513.3 | 23557.98 |
| 14 | 130° 7' 16'' | 38.58 | 18474.14 | 23525 |
| 15 | 131° 6' 18'' | 4.69 | 18449.28 | 23554.5 |
| 16 | 129° 54' 45'' | 24.72 | 18446.2 | 23558.03 |
| 17 | 130° 6' 45'' | 26.4 | 18430.34 | 23576.99 |
| 18 | 130° 6' 56'' | 26.4 | 18413.33 | 23597.18 |
| 19 | 130° 6' 56'' | 26.4 | 18396.32 | 23617.37 |
| 20 | 130° 6' 3'' | 26.4 | 18379.31 | 23637.56 |
| 21 | 130° 6' 46'' | 21.35 | 18362.3 | 23657.75 |
| 22 | 130° 6' 24'' | 18.65 | 18348.55 | 23674.08 |
| 23 | 40° 6' 35'' | 25.6 | 18336.53 | 23688.35 |
| 24 | 40° 6' 34'' | 25.6 | 18356.11 | 23704.84 |
| 25 | 40° 6' 35'' | 17.5 | 18375.69 | 23721.33 |
| 26 | 39° 2' 10'' | 9.47 | 18389.08 | 23732.61 |
| 27 | 46° 21' 37'' | 5.69 | 18396.43 | 23738.57 |
| 28 | 37° 36' 48'' | 10.17 | 18400.36 | 23742.69 |
| 29 | 40° 7' 31'' | 6 | 18408.42 | 23748.9 |

Планировочный элемент 03:06:08

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 220° 6' 36'' | 84.19 | 18551.42 | 23563.93 |
| 2 | 310° 6' 42'' | 62.72 | 18487.03 | 23509.69 |
| 3 | 28° 53' 30'' | 70.37 | 18527.44 | 23461.72 |
| 4 | 118° 53' 3'' | 77.9 | 18589.05 | 23495.72 |

Планировочный элемент 03:06:09

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 341° 46' 21'' | 62.09 | 18429.18 | 23488.99 |
| 2 | 132° 38' 13'' | 85.73 | 18488.15 | 23469.57 |
| 3 | 103° 36' 21'' | 13.47 | 18430.08 | 23532.64 |
| 4 | 129° 7' 55'' | 31.2 | 18426.91 | 23545.74 |
| 5 | 44° 31' 43'' | 0.11 | 18407.22 | 23569.94 |
| 6 | 129° 41' 9'' | 29.03 | 18407.3 | 23570.02 |
| 7 | 128° 48' 20'' | 3.33 | 18388.76 | 23592.36 |
| 8 | 130° 33' 1'' | 18.15 | 18386.67 | 23594.96 |
| 9 | 124° 59' 42'' | 21.97 | 18374.87 | 23608.75 |
| 10 | 130° 6' 40'' | 42.25 | 18362.27 | 23626.75 |
| 11 | 130° 3' 7'' | 14.27 | 18335.05 | 23659.06 |
| 12 | 130° 15' 35'' | 7.18 | 18325.87 | 23669.98 |
| 13 | 197° 46' 5'' | 6.49 | 18321.23 | 23675.46 |
| 14 | 197° 59' 51'' | 4.66 | 18315.05 | 23673.48 |
| 15 | 218° 35' 50'' | 1.78 | 18310.62 | 23672.04 |
| 16 | 223° 35' 5'' | 24.86 | 18309.23 | 23670.93 |
| 17 | 230° 16' 37'' | 15.64 | 18291.22 | 23653.79 |
| 18 | 220° 6' 18'' | 14.87 | 18281.22 | 23641.76 |
| 19 | 311° 12' 45'' | 0.74 | 18269.85 | 23632.18 |
| 20 | 220° 43' 31'' | 1.81 | 18270.34 | 23631.62 |
| 21 | 218° 6' 21'' | 15.37 | 18268.97 | 23630.44 |
| 22 | 220° 57' 52'' | 11.67 | 18256.88 | 23620.96 |
| 23 | 309° 0' 5'' | 31.87 | 18248.07 | 23613.31 |
| 24 | 310° 13' 16'' | 30.2 | 18268.13 | 23588.54 |
| 25 | 322° 4' 18'' | 3.32 | 18287.63 | 23565.48 |
| 26 | 311° 11' 40'' | 11.92 | 18290.25 | 23563.44 |
| 27 | 311° 44' 56'' | 3.14 | 18298.1 | 23554.47 |
| 28 | 317° 17' 10'' | 0.56 | 18300.19 | 23552.13 |
| 29 | 311° 49' 53'' | 2.82 | 18300.6 | 23551.75 |
| 30 | 230° 23' 37'' | 0.22 | 18302.48 | 23549.65 |
| 31 | 308° 57' 44'' | 5.31 | 18302.34 | 23549.48 |
| 32 | 307° 17' 28'' | 3.22 | 18305.68 | 23545.35 |
| 33 | 310° 52' 37'' | 11.9 | 18307.63 | 23542.79 |
| 34 | 310° 0' 35'' | 7.08 | 18315.42 | 23533.79 |
| 35 | 332° 57' 48'' | 20.88 | 18319.97 | 23528.37 |
| 36 | 341° 44' 51'' | 42.18 | 18338.56 | 23518.88 |
| 37 | 341° 44' 55'' | 21.59 | 18378.62 | 23505.67 |
| 38 | 341° 10' 49'' | 0.5 | 18399.12 | 23498.91 |
| 39 | 341° 44' 14'' | 10.08 | 18399.59 | 23498.75 |
| 40 | 341° 48' 7'' | 6.54 | 18409.16 | 23495.59 |
| 41 | 60° 57' 42'' | 3.11 | 18415.37 | 23493.55 |
| 42 | 332° 30' 3'' | 14.29 | 18416.88 | 23496.27 |
| 43 | 239° 59' 36'' | 0.74 | 18429.56 | 23489.67 |
| 44 | 255° 23' 22'' | 0.04 | 18429.19 | 23489.03 |

Планировочный элемент 03:06:10

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 310° 13' 28'' | 75.43 | 18122.51 | 23762.12 |
| 2 | 310° 6' 55'' | 43.19 | 18171.22 | 23704.53 |
| 3 | 310° 6' 0'' | 6.69 | 18199.05 | 23671.5 |
| 4 | 310° 7' 7'' | 21.94 | 18203.36 | 23666.38 |
| 5 | 310° 5' 14'' | 27.41 | 18217.5 | 23649.6 |
| 6 | 35° 43' 41'' | 4.43 | 18235.15 | 23628.63 |
| 7 | 38° 1' 9'' | 5.59 | 18238.75 | 23631.22 |
| 8 | 39° 25' 8'' | 12.65 | 18243.15 | 23634.66 |
| 9 | 128° 51' 58'' | 1.05 | 18252.92 | 23642.69 |
| 10 | 40° 7' 22'' | 22.3 | 18252.26 | 23643.51 |
| 11 | 40° 4' 40'' | 20.43 | 18269.31 | 23657.88 |
| 12 | 40° 7' 28'' | 30.62 | 18284.94 | 23671.03 |
| 13 | 130° 6' 31'' | 77.78 | 18308.35 | 23690.76 |
| 14 | 130° 6' 38'' | 75.42 | 18258.24 | 23750.25 |
| 15 | 220° 6' 35'' | 40.36 | 18209.65 | 23807.93 |
| 16 | 139° 27' 21'' | 30 | 18178.78 | 23781.93 |
| 17 | 229° 34' 46'' | 51.63 | 18155.99 | 23801.43 |

Планировочный элемент 03:06:11

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 130° 7' 22'' | 43.98 | 18399.65 | 23767.66 |
| 2 | 130° 4' 12'' | 6 | 18371.31 | 23801.29 |
| 3 | 130° 7' 23'' | 14.48 | 18367.45 | 23805.88 |
| 4 | 53° 2' 18'' | 28.57 | 18358.12 | 23816.95 |
| 5 | 132° 12' 25'' | 82.41 | 18375.3 | 23839.78 |
| 6 | 220° 6' 20'' | 75.68 | 18319.94 | 23900.82 |
| 7 | 224° 19' 45'' | 10.23 | 18262.05 | 23852.07 |
| 8 | 224° 54' 12'' | 12.59 | 18254.73 | 23844.92 |
| 9 | 314° 56' 1'' | 6.13 | 18245.81 | 23836.03 |
| 10 | 222° 2' 18'' | 26.28 | 18250.14 | 23831.69 |
| 11 | 310° 7' 59'' | 63 | 18230.62 | 23814.09 |
| 12 | 310° 3' 26'' | 30.86 | 18271.23 | 23765.92 |
| 13 | 313° 38' 60'' | 0.54 | 18291.09 | 23742.3 |
| 14 | 310° 1' 38'' | 25 | 18291.46 | 23741.91 |
| 15 | 310° 6' 29'' | 25 | 18307.54 | 23722.76 |
| 16 | 40° 5' 24'' | 74.47 | 18323.65 | 23703.64 |
| 17 | 40° 9' 33'' | 24.9 | 18380.62 | 23751.6 |

Планировочный элемент 08:01:01

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 59° 20' 58'' | 41.27 | 17838.02 | 24671.55 |
| 2 | 76° 57' 59'' | 88.15 | 17859.06 | 24707.05 |
| 3 | 56° 31' 21'' | 19.79 | 17878.94 | 24792.93 |
| 4 | 60° 12' 49'' | 94.43 | 17889.85 | 24809.43 |
| 5 | 150° 51' 43'' | 47.57 | 17936.76 | 24891.39 |
| 6 | 239° 16' 49'' | 190.19 | 17895.21 | 24914.55 |
| 7 | 239° 17' 0'' | 47.93 | 17798.05 | 24751.05 |
| 8 | 329° 17' 48'' | 25.05 | 17773.57 | 24709.84 |
| 9 | 329° 16' 11'' | 25.45 | 17795.11 | 24697.05 |
| 10 | 329° 16' 50'' | 24.46 | 17816.99 | 24684.04 |

Планировочный элемент 08:01:02

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 329° 16' 51'' | 80.01 | 17687.6 | 24760.92 |
| 2 | 59° 16' 59'' | 237.57 | 17756.38 | 24720.05 |
| 3 | 150° 51' 35'' | 80.03 | 17877.73 | 24924.29 |
| 4 | 239° 16' 53'' | 235.37 | 17807.83 | 24963.26 |

Планировочный элемент 08:01:03

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 329° 16' 60'' | 79.99 | 17601.64 | 24812 |
| 2 | 59° 16' 49'' | 234.81 | 17670.41 | 24771.14 |
| 3 | 150° 51' 36'' | 80.03 | 17790.36 | 24973 |
| 4 | 239° 16' 38'' | 28.07 | 17720.46 | 25011.97 |
| 5 | 239° 16' 37'' | 28.13 | 17706.12 | 24987.84 |
| 6 | 239° 17' 16'' | 57.94 | 17691.75 | 24963.66 |
| 7 | 180° 0' 0'' | 0.01 | 17662.16 | 24913.85 |
| 8 | 239° 22' 26'' | 38.77 | 17662.15 | 24913.85 |
| 9 | 239° 14' 30'' | 79.7 | 17642.4 | 24880.49 |

Планировочный элемент 08:01:04

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 238° 1' 51'' | 100.02 | 17591.22 | 24794.93 |
| 2 | 329° 16' 47'' | 277.52 | 17538.26 | 24710.08 |
| 3 | 59° 20' 58'' | 100.01 | 17776.84 | 24568.31 |
| 4 | 149° 16' 56'' | 149.99 | 17827.82 | 24654.34 |
| 5 | 149° 16' 47'' | 125.22 | 17698.87 | 24730.96 |

Планировочный элемент 08:02:01

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 146° 28' 57'' | 93.81 | 18054.97 | 24349.42 |
| 2 | 220° 6' 32'' | 80.34 | 17976.77 | 24401.22 |
| 3 | 220° 6' 8'' | 42.37 | 17915.32 | 24349.46 |
| 4 | 220° 6' 33'' | 52 | 17882.91 | 24322.17 |
| 5 | 220° 7' 3'' | 38.64 | 17843.14 | 24288.67 |
| 6 | 318° 40' 43'' | 21.7 | 17813.59 | 24263.77 |
| 7 | 331° 46' 42'' | 24.57 | 17829.89 | 24249.44 |
| 8 | 310° 29' 26'' | 45.69 | 17851.54 | 24237.82 |
| 9 | 40° 6' 11'' | 26.03 | 17881.21 | 24203.07 |
| 10 | 40° 7' 15'' | 26 | 17901.12 | 24219.84 |
| 11 | 40° 5' 52'' | 20.69 | 17921 | 24236.59 |
| 12 | 40° 6' 7'' | 48.27 | 17936.83 | 24249.92 |
| 13 | 40° 6' 22'' | 106.2 | 17973.75 | 24281.01 |

Планировочный элемент 08:02:02

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50° 52' 54'' | 20.18 | 17931.46 | 24407.15 |
| 2 | 146° 28' 4'' | 69.72 | 17944.19 | 24422.8 |
| 3 | 220° 6' 53'' | 42.43 | 17886.07 | 24461.32 |
| 4 | 220° 6' 14'' | 29.99 | 17853.62 | 24433.98 |
| 5 | 220° 6' 30'' | 24 | 17830.68 | 24414.66 |
| 6 | 220° 6' 20'' | 24 | 17812.33 | 24399.2 |
| 7 | 220° 6' 58'' | 24 | 17793.97 | 24383.74 |
| 8 | 220° 5' 48'' | 24 | 17775.62 | 24368.28 |
| 9 | 220° 7' 5'' | 20.02 | 17757.26 | 24352.82 |
| 10 | 220° 6' 24'' | 41.03 | 17741.95 | 24339.92 |
| 11 | 331° 46' 51'' | 21.51 | 17710.57 | 24313.49 |
| 12 | 331° 46' 11'' | 23.89 | 17729.52 | 24303.32 |
| 13 | 331° 47' 8'' | 8.97 | 17750.57 | 24292.02 |
| 14 | 331° 46' 59'' | 36.44 | 17758.47 | 24287.78 |
| 15 | 40° 6' 0'' | 16.41 | 17790.58 | 24270.55 |
| 16 | 40° 6' 26'' | 37.93 | 17803.13 | 24281.12 |
| 17 | 40° 6' 30'' | 25 | 17832.14 | 24305.56 |
| 18 | 40° 6' 11'' | 25.01 | 17851.26 | 24321.66 |
| 19 | 40° 6' 46'' | 24.99 | 17870.39 | 24337.77 |
| 20 | 40° 6' 8'' | 25.01 | 17889.5 | 24353.87 |
| 21 | 130° 7' 60'' | 15 | 17908.63 | 24369.98 |
| 22 | 45° 22' 35'' | 16.76 | 17898.96 | 24381.45 |
| 23 | 33° 35' 52'' | 24.88 | 17910.74 | 24393.38 |

Планировочный элемент 08:02:03

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 331° 46' 15'' | 110.59 | 17626.91 | 24335.71 |
| 2 | 331° 46' 7'' | 26.28 | 17724.35 | 24283.4 |
| 3 | 331° 47' 4'' | 25 | 17747.5 | 24270.97 |
| 4 | 331° 46' 3'' | 29.19 | 17769.53 | 24259.15 |
| 5 | 331° 44' 39'' | 19.44 | 17795.25 | 24245.34 |
| 6 | 331° 46' 44'' | 5.54 | 17812.37 | 24236.14 |
| 7 | 331° 47' 9'' | 24.41 | 17817.25 | 24233.52 |
| 8 | 310° 28' 53'' | 40.39 | 17838.76 | 24221.98 |
| 9 | 232° 13' 51'' | 32.87 | 17864.98 | 24191.26 |
| 10 | 232° 20' 38'' | 22.9 | 17844.85 | 24165.28 |
| 11 | 323° 27' 5'' | 0.96 | 17830.86 | 24147.15 |
| 12 | 232° 22' 36'' | 4.41 | 17831.63 | 24146.58 |
| 13 | 232° 19' 21'' | 26.2 | 17828.94 | 24143.09 |
| 14 | 151° 46' 50'' | 19.97 | 17812.92 | 24122.35 |
| 15 | 151° 41' 40'' | 30.45 | 17795.33 | 24131.79 |
| 16 | 152° 2' 54'' | 8.51 | 17768.52 | 24146.23 |
| 17 | 151° 43' 55'' | 26.18 | 17761 | 24150.22 |
| 18 | 151° 55' 53'' | 5.79 | 17737.94 | 24162.62 |
| 19 | 151° 42' 19'' | 2.96 | 17732.83 | 24165.34 |
| 20 | 151° 42' 17'' | 5.55 | 17730.23 | 24166.74 |
| 21 | 151° 55' 22'' | 3.86 | 17725.34 | 24169.37 |
| 22 | 241° 50' 5'' | 0.48 | 17721.94 | 24171.19 |
| 23 | 152° 19' 0'' | 15.33 | 17721.71 | 24170.76 |
| 24 | 152° 13' 53'' | 12 | 17708.13 | 24177.89 |
| 25 | 152° 26' 25'' | 5.14 | 17697.51 | 24183.48 |
| 26 | 147° 17' 53'' | 10.12 | 17692.95 | 24185.86 |
| 27 | 151° 42' 15'' | 24.68 | 17684.43 | 24191.33 |
| 28 | 151° 47' 47'' | 49.86 | 17662.7 | 24203.03 |
| 29 | 237° 1' 48'' | 1.79 | 17618.76 | 24226.59 |
| 30 | 151° 14' 58'' | 15.01 | 17617.79 | 24225.09 |
| 31 | 151° 21' 47'' | 6.93 | 17604.63 | 24232.31 |
| 32 | 150° 24' 0'' | 4.9 | 17598.55 | 24235.63 |
| 33 | 150° 56' 41'' | 0.41 | 17594.29 | 24238.05 |
| 34 | 150° 41' 34'' | 6.17 | 17593.93 | 24238.25 |
| 35 | 150° 47' 18'' | 3.77 | 17588.55 | 24241.27 |
| 36 | 148° 1' 49'' | 4.7 | 17585.26 | 24243.11 |
| 37 | 150° 22' 28'' | 9.87 | 17581.27 | 24245.6 |
| 38 | 61° 48' 16'' | 0.73 | 17572.69 | 24250.48 |
| 39 | 61° 48' 13'' | 6.97 | 17573.03 | 24251.12 |
| 40 | 60° 18' 5'' | 11.52 | 17576.33 | 24257.27 |
| 41 | 37° 3' 46'' | 0.86 | 17582.04 | 24267.28 |
| 42 | 59° 53' 23'' | 3.49 | 17582.73 | 24267.8 |
| 43 | 61° 45' 52'' | 6.28 | 17584.48 | 24270.82 |
| 44 | 66° 37' 51'' | 2.24 | 17587.45 | 24276.35 |
| 45 | 47° 36' 10'' | 3.57 | 17588.34 | 24278.41 |
| 46 | 55° 35' 41'' | 1.27 | 17590.75 | 24281.05 |
| 47 | 54° 57' 26'' | 1.34 | 17591.47 | 24282.1 |
| 48 | 60° 31' 24'' | 12.66 | 17592.24 | 24283.2 |
| 49 | 55° 34' 44'' | 25 | 17598.47 | 24294.22 |
| 50 | 55° 33' 47'' | 25.3 | 17612.6 | 24314.84 |

Планировочный элемент 08:02:04

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 146° 14' 35'' | 84.38 | 17873.1 | 24470 |
| 2 | 146° 14' 55'' | 18.37 | 17802.94 | 24516.89 |
| 3 | 225° 4' 54'' | 77.93 | 17787.67 | 24527.1 |
| 4 | 228° 12' 40'' | 8.99 | 17732.64 | 24471.91 |
| 5 | 228° 21' 25'' | 18.81 | 17726.65 | 24465.21 |
| 6 | 219° 4' 53'' | 5.67 | 17714.15 | 24451.15 |
| 7 | 228° 13' 33'' | 19.46 | 17709.75 | 24447.58 |
| 8 | 227° 19' 57'' | 16.5 | 17696.79 | 24433.07 |
| 9 | 142° 28' 33'' | 0.22 | 17685.61 | 24420.94 |
| 10 | 235° 33' 49'' | 17.97 | 17685.44 | 24421.07 |
| 11 | 235° 34' 38'' | 26.12 | 17675.28 | 24406.25 |
| 12 | 235° 33' 32'' | 39.29 | 17660.51 | 24384.7 |
| 13 | 331° 45' 47'' | 15.18 | 17638.29 | 24352.3 |
| 14 | 331° 46' 43'' | 16.2 | 17651.66 | 24345.12 |
| 15 | 331° 44' 40'' | 17.6 | 17665.93 | 24337.46 |
| 16 | 331° 47' 16'' | 10.11 | 17681.43 | 24329.13 |
| 17 | 331° 44' 32'' | 6.82 | 17690.34 | 24324.35 |
| 18 | 40° 6' 48'' | 23.42 | 17696.35 | 24321.12 |
| 19 | 40° 6' 29'' | 29.46 | 17714.26 | 24336.21 |
| 20 | 40° 6' 30'' | 16.42 | 17736.79 | 24355.19 |
| 21 | 40° 5' 8'' | 5 | 17749.35 | 24365.77 |
| 22 | 40° 6' 26'' | 60.35 | 17753.18 | 24368.99 |
| 23 | 40° 7' 24'' | 45.5 | 17799.34 | 24407.87 |
| 24 | 40° 5' 58'' | 50.94 | 17834.13 | 24437.19 |

Планировочный элемент 08:02:05

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 152° 27' 41'' | 7.63 | 17509.44 | 24556.91 |
| 2 | 152° 27' 42'' | 14.99 | 17502.67 | 24560.44 |
| 3 | 152° 26' 54'' | 29.86 | 17489.38 | 24567.37 |
| 4 | 241° 54' 37'' | 12.96 | 17462.91 | 24581.18 |
| 5 | 241° 52' 50'' | 39.4 | 17456.81 | 24569.75 |
| 6 | 226° 23' 30'' | 6.41 | 17438.24 | 24535 |
| 7 | 237° 16' 6'' | 17.57 | 17433.82 | 24530.36 |
| 8 | 240° 32' 1'' | 50.54 | 17424.32 | 24515.58 |
| 9 | 331° 24' 58'' | 27.42 | 17399.46 | 24471.58 |
| 10 | 338° 38' 29'' | 3.84 | 17423.54 | 24458.46 |
| 11 | 311° 17' 26'' | 0.44 | 17427.12 | 24457.06 |
| 12 | 334° 55' 43'' | 3.25 | 17427.41 | 24456.73 |
| 13 | 331° 25' 52'' | 15.4 | 17430.36 | 24455.35 |
| 14 | 333° 57' 45'' | 19.1 | 17443.88 | 24447.99 |
| 15 | 63° 56' 27'' | 20 | 17461.04 | 24439.6 |
| 16 | 333° 56' 27'' | 37.43 | 17469.83 | 24457.57 |
| 17 | 312° 58' 58'' | 45.01 | 17503.45 | 24441.13 |
| 18 | 331° 46' 58'' | 20.01 | 17534.14 | 24408.2 |
| 19 | 331° 46' 11'' | 83.11 | 17551.77 | 24398.74 |
| 20 | 55° 35' 7'' | 20.44 | 17624.99 | 24359.43 |
| 21 | 55° 30' 17'' | 30.72 | 17636.54 | 24376.29 |
| 22 | 55° 36' 11'' | 24.98 | 17653.94 | 24401.61 |
| 23 | 55° 34' 40'' | 24.77 | 17668.05 | 24422.22 |
| 24 | 152° 17' 20'' | 154.02 | 17682.05 | 24442.65 |
| 25 | 61° 46' 57'' | 4.39 | 17545.7 | 24514.28 |
| 26 | 151° 46' 22'' | 12.4 | 17547.77 | 24518.14 |
| 27 | 129° 47' 37'' | 8.19 | 17536.85 | 24524.01 |
| 28 | 129° 47' 37'' | 34.63 | 17531.6 | 24530.3 |

Планировочный элемент 08:02:06

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 55° 47' 42'' | 34.59 | 17557.49 | 24258.72 |
| 2 | 56° 20' 47'' | 8.41 | 17576.93 | 24287.32 |
| 3 | 56° 13' 23'' | 3.63 | 17581.59 | 24294.32 |
| 4 | 55° 22' 13'' | 14.57 | 17583.61 | 24297.34 |
| 5 | 59° 10' 38'' | 16.31 | 17591.89 | 24309.33 |
| 6 | 55° 35' 23'' | 23.62 | 17600.25 | 24323.34 |
| 7 | 151° 45' 15'' | 40.4 | 17613.6 | 24342.83 |
| 8 | 151° 46' 3'' | 61.36 | 17578.01 | 24361.95 |
| 9 | 134° 19' 20'' | 34.51 | 17523.95 | 24390.98 |
| 10 | 140° 17' 40'' | 23.33 | 17499.83 | 24415.67 |
| 11 | 182° 3' 53'' | 3.34 | 17481.89 | 24430.57 |
| 12 | 218° 12' 41'' | 26.66 | 17478.55 | 24430.45 |
| 13 | 240° 26' 33'' | 4.83 | 17457.6 | 24413.96 |
| 14 | 241° 36' 35'' | 16.14 | 17455.22 | 24409.76 |
| 15 | 177° 21' 16'' | 1.42 | 17447.55 | 24395.57 |
| 16 | 241° 55' 53'' | 7.15 | 17446.13 | 24395.63 |
| 17 | 241° 10' 38'' | 3.4 | 17442.76 | 24389.32 |
| 18 | 244° 36' 58'' | 3.4 | 17441.12 | 24386.34 |
| 19 | 241° 20' 50'' | 7.23 | 17439.67 | 24383.27 |
| 20 | 236° 56' 15'' | 19.07 | 17436.2 | 24376.93 |
| 21 | 241° 38' 31'' | 5.43 | 17425.8 | 24360.95 |
| 22 | 241° 44' 3'' | 8.89 | 17423.22 | 24356.17 |
| 23 | 245° 27' 20'' | 5.2 | 17419.01 | 24348.34 |
| 24 | 245° 48' 5'' | 7.26 | 17416.85 | 24343.61 |
| 25 | 331° 33' 52'' | 2.98 | 17413.88 | 24336.99 |
| 26 | 331° 33' 50'' | 13.44 | 17416.5 | 24335.57 |
| 27 | 330° 34' 4'' | 5.45 | 17428.32 | 24329.17 |
| 28 | 332° 53' 37'' | 3.31 | 17433.07 | 24326.49 |
| 29 | 331° 25' 57'' | 21 | 17436.02 | 24324.98 |
| 30 | 330° 34' 0'' | 4.41 | 17454.46 | 24314.94 |
| 31 | 330° 33' 4'' | 15.79 | 17458.3 | 24312.77 |
| 32 | 332° 59' 31'' | 12.07 | 17472.05 | 24305.01 |
| 33 | 333° 53' 56'' | 14.25 | 17482.8 | 24299.53 |
| 34 | 337° 21' 30'' | 0.93 | 17495.6 | 24293.26 |
| 35 | 329° 36' 15'' | 9.98 | 17496.46 | 24292.9 |
| 36 | 332° 34' 55'' | 8.38 | 17505.07 | 24287.85 |
| 37 | 331° 23' 33'' | 5.26 | 17512.51 | 24283.99 |
| 38 | 242° 40' 45'' | 0.68 | 17517.13 | 24281.47 |
| 39 | 329° 26' 27'' | 2.97 | 17516.82 | 24280.87 |
| 40 | 331° 33' 13'' | 43.34 | 17519.38 | 24279.36 |

Планировочный элемент 08:02:07

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 333° 23' 58'' | 11.98 | 17470.28 | 24586.5 |
| 2 | 331° 33' 58'' | 18.58 | 17480.99 | 24581.14 |
| 3 | 337° 18' 36'' | 23.29 | 17497.33 | 24572.29 |
| 4 | 331° 43' 27'' | 0.43 | 17518.81 | 24563.31 |
| 5 | 307° 47' 37'' | 23.3 | 17519.19 | 24563.11 |
| 6 | 307° 47' 24'' | 16.29 | 17533.47 | 24544.69 |
| 7 | 300° 50' 52'' | 1.62 | 17543.45 | 24531.82 |
| 8 | 312° 30' 50'' | 1.9 | 17544.28 | 24530.43 |
| 9 | 335° 3' 37'' | 23.25 | 17545.56 | 24529.03 |
| 10 | 332° 35' 31'' | 13.43 | 17566.64 | 24519.23 |
| 11 | 331° 36' 56'' | 8.68 | 17578.56 | 24513.05 |
| 12 | 331° 43' 58'' | 78.02 | 17586.2 | 24508.92 |
| 13 | 331° 40' 45'' | 39.14 | 17654.92 | 24471.97 |
| 14 | 55° 27' 11'' | 20.16 | 17689.38 | 24453.4 |
| 15 | 40° 22' 39'' | 8.32 | 17700.81 | 24470.01 |
| 16 | 40° 9' 41'' | 8.3 | 17707.15 | 24475.4 |
| 17 | 45° 9' 29'' | 40.22 | 17713.49 | 24480.75 |
| 18 | 59° 20' 58'' | 38.62 | 17741.85 | 24509.27 |
| 19 | 149° 17' 2'' | 281.1 | 17761.54 | 24542.5 |
| 20 | 232° 32' 26'' | 60.55 | 17519.87 | 24686.08 |
| 21 | 236° 10' 33'' | 7.11 | 17483.05 | 24638.02 |
| 22 | 252° 22' 33'' | 45.17 | 17479.09 | 24632.11 |
| 23 | 332° 17' 16'' | 5.5 | 17465.41 | 24589.06 |

Планировочный элемент 08:02:08

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 332° 24' 30'' | 16.32 | 17385.33 | 24351.86 |
| 2 | 53° 46' 9'' | 47.62 | 17399.79 | 24344.3 |
| 3 | 51° 55' 31'' | 26.98 | 17427.93 | 24382.71 |
| 4 | 63° 36' 7'' | 6.43 | 17444.57 | 24403.95 |
| 5 | 62° 59' 53'' | 6.54 | 17447.43 | 24409.71 |
| 6 | 65° 41' 36'' | 5.22 | 17450.4 | 24415.54 |
| 7 | 64° 4' 11'' | 3.25 | 17452.55 | 24420.3 |
| 8 | 63° 45' 4'' | 4.02 | 17453.97 | 24423.22 |
| 9 | 65° 59' 59'' | 1.11 | 17455.75 | 24426.83 |
| 10 | 150° 35' 52'' | 15.44 | 17456.2 | 24427.84 |
| 11 | 149° 15' 32'' | 11.43 | 17442.75 | 24435.42 |
| 12 | 151° 7' 12'' | 7.51 | 17432.93 | 24441.26 |
| 13 | 154° 0' 26'' | 21.02 | 17426.35 | 24444.89 |
| 14 | 150° 8' 33'' | 4.76 | 17407.46 | 24454.1 |
| 15 | 150° 15' 4'' | 6.35 | 17403.33 | 24456.47 |
| 16 | 150° 9' 52'' | 3.38 | 17397.82 | 24459.62 |
| 17 | 150° 7' 60'' | 0.38 | 17394.89 | 24461.3 |
| 18 | 240° 1' 16'' | 0.38 | 17394.56 | 24461.49 |
| 19 | 242° 14' 38'' | 3.2 | 17394.37 | 24461.16 |
| 20 | 242° 28' 33'' | 10.71 | 17392.88 | 24458.33 |
| 21 | 242° 26' 5'' | 3.59 | 17387.93 | 24448.83 |
| 22 | 242° 27' 8'' | 4.43 | 17386.27 | 24445.65 |
| 23 | 241° 48' 16'' | 10.22 | 17384.22 | 24441.72 |
| 24 | 244° 43' 33'' | 0.42 | 17379.39 | 24432.71 |
| 25 | 245° 6' 10'' | 3.54 | 17379.21 | 24432.33 |
| 26 | 244° 15' 2'' | 8.42 | 17377.72 | 24429.12 |
| 27 | 242° 29' 8'' | 14.83 | 17374.06 | 24421.53 |
| 28 | 243° 51' 49'' | 12.55 | 17367.21 | 24408.38 |
| 29 | 247° 6' 17'' | 28.79 | 17361.68 | 24397.11 |
| 30 | 331° 50' 34'' | 21.85 | 17350.48 | 24370.59 |
| 31 | 331° 37' 28'' | 17.72 | 17369.74 | 24360.28 |

## Приложение 2

# Footnotes

В здании торгово-офисного помещения расположен участковый пункт полиции

# Text boxes

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ СТАРОГО ВАРТОВСКА

(I ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ООО «Терпланпроект»

2014