от 06.07.2017 №996

Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории части 10В микрорайона города Нижневартовска

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", учитывая протокол проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории части 10В микрорайона города Нижневартовска от 21.02.2017             и заключение о результатах проведения публичных слушаний по проекту           планировки и проекту межевания территории части 10В микрорайона города Нижневартовска от 06.03.2017:

1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории части 10В микрорайона города Нижневартовска, разработанные обществом с ограниченной ответственностью "ЦентрГрадПроект", город Пенза,         согласно приложениям 1, 2.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (В.Ю. Прокофьев), департаменту муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города (Т.А. Шилова), управлению по природопользованию и экологии администрации города (А.А. Туниеков) при подготовке      и согласовании документации на земельные участки руководствоваться утвержденными проектом планировки территории и проектом межевания территории части 10В микрорайона города Нижневартовска.

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска в рубрике "Документация по планировке                       и межеванию территории" в течение семи дней со дня его подписания.

4. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города (С.В. Селиванова) обеспечить опубликование постановления в газете "Варта" в течение семи дней со дня его подписания.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города по строительству В.П. Ситникова.

Глава города                                                                                            В.В. Тихонов

Приложение 1 к постановлению

администрации города

от 06.07.2017 №996

Проект

планировки территории и проект межевания территории

части 10В микрорайона города Нижневартовска

I. Положение

о размещении объектов капитального строительства

и характеристиках планируемого развития территории

1. Общие положения

Проект планировки территории и проект межевания территории части 10В микрорайона города Нижневартовска (далее - документация по планировке территории) разработаны с целью обеспечения устойчивого развития территории города, реализации решений генерального плана города Нижневартовска, положений Программы комплексного развития социальной инфраструктуры города Нижневартовска на 2017-2035 годы, установления параметров планируемого развития территории 10В микрорайона.

Документация по планировке территории подготовлена в отношении двух участков планируемого размещения объектов капитального строительства            в сложившейся застройке:

- свободный от застройки участок, ограниченный существующими         земельными участками детского сада №5 "Мечта", Нижневартовского медицинского колледжа, детской школы искусств №3 и многоквартирного жилого дома №19/3 по улице Северной, площадью 1,9620 га (далее - западная             площадка);

- земельный участок с кадастровым номером 86:11:0102010:28 площадью 0,8736 га (далее - восточная площадка).

Площадь проектируемой территории составляет 2,8356 га.

Красные линии, ограничивающие территорию 10В микрорайона, установлены проектом планировки, утвержденным постановлением администрации города от 21.10.2016 №1531 "Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории 10В микрорайона и части улично-дорожной сети г. Нижневартовска".

Документация по планировке территории направлена на решение следующих задач:

- размещение в границах 10В микрорайона общеобразовательной школы на 1100 учащихся;

- размещение в границах земельного участка с кадастровым номером 86:11:0102010:28 объекта спортивного назначения;

- формирование земельных участков под размещение планируемых         объектов капитального строительства.

2. Перечень планируемых к размещению объектов

капитального строительства

федерального, регионального, местного значения и их характеристики

В границах проектируемой территории планируются к размещению        объекты местного значения: школа на 1100 учащихся (западная площадка), физкультурно-оздоровительный комплекс (восточная площадка). Технико-экономические показатели объектов капитального строительства представлены в таблице 1.

Таблица 1

Технико-экономические показатели объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование объекта | Этажность | Мощность объекта (ед. изм.) | Площадь застройки (м2) | Объем строительный (м3) | Площадь участка (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Школа | 3 | 1100 мест | 2975,0 | 11600,0 | 1,6473 |
| 2. | Физкультурно-оздоровительный комплекс | 1-2 | площадь пола 876,0 м2 | 1547,0 | 9600,0 | 0,8736 |

3. Характеристика планируемого развития территории

3.1. Согласно карте градостроительного зонирования, утвержденной        решением Думы города от 26.02.2017 №971, в составе Правил землепользования и застройки на территории города Нижневартовска проектируемые участки расположены в территориальной зоне застройки многоэтажными жилыми      домами ЖЗ 101.

В соответствии с планировочной организацией проектируемой территории, принятой на основании решения Думы города от 21.12.2015 №953            "О внесении изменений в генеральный план города Нижневартовска, утвержденный решением Думы города Нижневартовска от 23.05.2006 №31 (с изменениями)", с учетом показателя уровня обеспеченности города объектами спортивного назначения менее 50% на территории 10В микрорайона проектом планировки территории предложены к размещению объекты социальной инфраструктуры, удовлетворяющие потребность жителей данного микрорайона                    и близлежащих микрорайонов:

- 2-этажный физкультурно-оздоровительный комплекс с площадью пола 876 м2 - восточная площадка;

- 3-этажная общеобразовательная школа на 1100 учащихся - западная площадка.

Данные объекты относятся к основным видам использования земельных участков в территориальной зоне застройки многоэтажными жилыми домами ЖЗ 101.

Основным принципом организации территории в границах проекта        планировки территории является повышение эффективности ее использования в соответствии с нормами градостроительного проектирования. Таким образом, площадь земельного участка для размещения школы на 1100 учащихся согласно местным нормативам градостроительного проектирования города Нижневартовска (далее - МНГП) должна быть не менее 2,3100 га.

В примечаниях к таблице 2 МНГП отмечено, что в районах Крайнего        Севера и районах, приравненных к ним, площадь участка может быть уменьшена на 40%. Соответственно, минимальная площадь земельного участка           под школу на 1100 учащихся составляет 1,3860 га. Проектом планировки территории выделен участок площадью 1,5617 га с учетом выноса существующих сетей инженерного обеспечения за границы земельного участка.

Предлагается комплекс мероприятий по благоустройству и озеленению проектируемых участков, организации транспортного обслуживания для создания комфортной среды.

Структуру планируемой территории составляют следующие функциональные зоны (таблица 2):

- общественно-деловая зона;

- зона коммунального обслуживания;

- территории общего пользования.

Таблица 2

Баланс функционального зонирования территории

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Площадь | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория в границах проекта (всего) | га | 2,8356 | 100 |
| 2. | Общественно-деловая зона, в том числе: | га | 2,4353 | 85,9 |
| 2.1. | Земельный участок с видом разрешенного использования "дошкольное, начальное и среднее общее образование" | га | 1,5617 | 55,1 |
| 2.2. | Земельный участок с видом разрешенного использования "спорт" | га | 0,8736 | 30,8 |
| 3. | Зона коммунального обслуживания | га | 0,3533 | 12,4 |
| 4. | Территории общего пользования | га | 0,0470 | 1,7 |

3.2. Система инженерно-технического обеспечения территории.

3.2.1. Водоснабжение.

Водоснабжение проектируемой территории части 10В микрорайона города Нижневартовска осуществляется от существующей водопроводной сети. Вновь проектируемых источников водоснабжения не предусмотрено.

Водоснабжение планируемых к размещению объектов осуществляется        от проектируемой сети холодного водоснабжения (таблица 3).

Таблица 3

Расчетные расходы воды для планируемых к размещению объектов

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Кол-во | Норма водопотребления (л/сут) | Общий расход воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | суточный (м³/сут) | часовой (м3/ч) | секундный (л/с) |
| 1. | Школа | человек | 1100 | 20 | 22,0 | 4,9 | 2,0 |
| 2. | Физкультурно-оздоровительный комплекс | человек | 730 | 50 | 36,5 | 5,1 | 2,4 |
| 3. | Наружное пожаротушение |  |  |  | - | - | 15 |
|  | Итого |  |  |  | 58,5 | 10,0 | 19,4 |

3.2.2. Водоотведение.

Водоотведение проектируемой территории части 10В микрорайона города Нижневартовска осуществляется в существующую сеть хозяйственно-бытовой канализации.

Для отведения сточных вод для планируемых к размещению объектов предусматривается проектируемая сеть хозяйственно-бытовой канализации.

Расходы хозяйственно-бытовых сточных вод составляют:

- суточный расход - 58,5 м³/сут;

- часовой расход - 10,0 м³/ч;

- секундный расход - 6,0 л/с.

3.2.3. Электроснабжение.

Электроснабжение планируемых к размещению объектов осуществляется от существующих на территории 10В микрорайона города Нижневартовска трансформаторных подстанций (ТП).

Расчетные данные на существующую ТП, обеспечивающую электроснабжение школы на 1100 учащихся: полная суммарная нагрузка на ТП -           300,9 кВА.

Расчетные данные на существующую ТП, обеспечивающую электроснабжение физкультурно-оздоровительного комплекса: полная суммарная нагрузка на ТП - 44,5 кВА.

3.2.4. Теплоснабжение.

Теплоснабжение потребителей проектируемой территории части 10В микрорайона города Нижневартовска осуществляется по тепловым сетям от котельной №3А, находящимся в распоряжении муниципального унитарного предприятия города Нижневартовска "Теплоснабжение".

Максимальные нагрузки по существующим и планируемым к размещению объектам составляют:

- часовой расход тепла на отопление и вентиляцию - 12,945 Гкал/ч, в том числе проектируемая нагрузка - 1,296 Гкал/ч;

- годовой расход тепла на отопление и вентиляцию - 52 960 Гкал/ч, в том числе проектируемая нагрузка - 7 611 Гкал/ч.

3.3. Система транспортного обслуживания.

На проектируемой территории проектом планировки территории решается вопрос транспортного обслуживания планируемых к размещению объектов капитального строительства. Реконструкция улично-дорожной сети не запланирована.

Западная площадка проектирования.

Для обслуживания здания школы используется противопожарный проезд шириной 3,5 метра, что допустимо при высоте здания до 13 метров включительно. Имеется 3 въезда-выезда с территории школы на смежные внутриквартальные проезды.

Вдоль улицы Зимней возле существующего детского сада на 320 мест  организовано 10 парковочных мест, в том числе одно машиноместо для           маломобильных групп населения, а возле проектируемой школы организовано 46 парковочных мест, в том числе 5 машиномест для маломобильных групп населения.

Восточная площадка проектирования.

Вокруг физкультурно-оздоровительного комплекса также имеется противопожарный проезд шириной 3,5 метра. Организовано 2 въезда-выезда с территории физкультурно-оздоровительного комплекса на улицы Интернациональную и Северную.

Согласно приложению 1 к МНГП для спортивных комплексов на 60 м2             в закрытых помещениях приходится одно машиноместо.

Площадь пола спортивных залов физкультурно-оздоровительного комплекса составляет 876 м2, соответственно, требуемое из расчета количество машиномест равно 15.

На территории физкультурно-оздоровительного комплекса количество автостоянок открытого типа для временного хранения автомобилей составило 15 машиномест, из них 2 машиноместа - для автотранспорта маломобильных групп населения. Норма обеспеченности автостоянками соблюдается.

II. Проект межевания территории

2.1. Основные решения проекта межевания территории.

Проект межевания территории предусматривает выполнение следующих видов межевых работ:

- формирование границ вновь образуемых земельных участков под размещение планируемых объектов капитального строительства в 10В микрорайоне (западная площадка);

- изменение вида разрешенного использования земельного участка                с кадастровым номером 86:11:0102010:28 (восточная площадка);

- установление границ публичных сервитутов под сети инженерного обеспечения.

Перечень земельных участков, поставленных на кадастровый учет, расположенных в границах проектируемой территории, приведен в таблице 4.

Таблица 4

Перечень земельных участков, поставленных на кадастровый учет

| Кадастровый номер земельного участка | Местоположение земельного участка | Вид разрешенного использования земельного участка | Назначение земельного участка | Площадь земельного участка (м²) | Вид собственности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86:11:0102010:28 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, 10В микрорайон | под иными объектами специального назначения | незавершенное строительство объекта торгового центра | 8736 | муниципальная собственность |
| 86:11:0102010:117(1) | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, 10В микрорайон | коммунальное обслуживание | сети инженерного обеспечения | 318 | - |
| 86:11:0102010:8 (частично) | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, 10В микрорайон | под иными объектами специального назначения | иные объекты специального назначения | 47269 (в границах проектирования - 100) | - |

2.2. Сведения о вновь образуемых земельных участках.

Границы проектируемых земельных участков установлены в зависимости от планировочной организации проектируемой территории, видов объектов  капитального строительства с условием обеспечения их эксплуатации и доступа к ним с учетом существующих границ смежного землепользования.

Перечень вновь образуемых земельных участков с указанием условных номеров образуемых земельных участков, площадей и видов разрешенного            использования в соответствии с проектом планировки территории приведен         в таблице 5.

Таблица 5

Перечень вновь образуемых земельных участков

| Номер земельного участка | Площадь земельного участка (м²) | Назначение земельного участка | Вид разрешенного использования земельного участка по классификатору | Вид территориальной зоны | Категории земель | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗУ №1 | 1240 | под существующими сетями инженерного обеспечения | коммунальное обслуживание | ЖЗ 101 | земли населенных пунктов | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, 10В микрорайон |
| ЗУ №2 | 15670 | под строительство школы на 1100 учащихся | дошкольное, начальное и среднее общее образование | ЖЗ 101 | земли населенных пунктов | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, 10В микрорайон |
| ЗУ №3 | 1975 | под существующими сетями инженерного обеспечения | коммунальное обслуживание | ЖЗ 101 | земли населенных пунктов | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, 10В микрорайон |

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков             в соответствии с решениями проекта планировки территории приведен с учетом Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 №540.

В границах проектируемой территории по остаточному принципу определены планируемые земельные участки (территории) общего пользования.  Земельные участки (территории) общего пользования, занятые проездами,            пешеходными дорожками и тротуарами, благоустройством, формируются               в отдельные земельные участки муниципальной собственности. В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации такие земельные участки                не подлежат приватизации (пункт 12 статьи 85) и не могут быть предметом аукциона (подпункт 18 пункта 8 статьи 39.11).

Решения проекта межевания территории в части планируемых земельных участков (территорий) общего пользования являются базовыми для подготовки последующей документации по планировке территории. Границы таких участков могут быть изменены путем присоединения к другим подобным участкам.

2.3. Сведения об изменяемых земельных участках.

В соответствии с решениями проекта планировки территории 10В микрорайона города Нижневартовска земельный участок с кадастровым номером 86:11:0102010:28 и видом разрешенного использования "под иными объектами специального назначения" будет использоваться в установленных границах         земельного участка площадью 8 736 м2  под строительство объекта спортивного назначения.

Существующий вид разрешенного использования данного земельного участка необходимо изменить на вид разрешенного использования "спорт".

Перечень изменяемых земельных участков приведен в таблице 6.

Таблица 6

Перечень изменяемых земельных участков

| Номер изменяемого земельного участка | Кадастровый номер земельного участка | Площадь земельного участка (м²) | Вид разрешенного использования исходного земельного участка | Вид разрешенного использования изменяемого земельного участка | Вид территориальной зоны | Назначение изменяемого земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗУ №4 | 86:11:0102010:28 | 873 | под иными объектами специального назначения | спорт | ЖЗ 101 | под строительство спортивного комплекса |

2.4. Сведения об установленных зонах с особыми условиями использования территории и зонах действия публичных сервитутов.

На проектируемой территории к зонам с особыми условиями использования территории относятся охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры, на которые в границах земельных участков накладываются публичные        сервитуты.

Публичные сервитуты установлены для эксплуатации, обслуживания             и ремонта коммунальных, инженерных, электрических сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры.

2.5. Координаты поворотных точек образуемых земельных участков представлены в таблице 7.

Таблица 7

Координаты поворотных точек образуемых земельных участков

| Номер точки | Координаты | Площадь участка (га) | Вид разрешенного использования |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| Участок №1 | 0,1240 | коммунальное обслуживание |
| 1 | 950780.85 | 4419955.51 |  |  |
| 2 | 950851.69 | 4420012.15 |  |  |
| 3 | 950844.71 | 4420025.16 |  |  |
| 4 | 950772.70 | 4419964.83 |  |  |
| Участок №2 | 1,5617 | дошкольное, начальное и среднее общее образование |
| 3 | 950844.71 | 4420025.16 |  |  |
| 4 | 950772.70 | 4419964.83 |  |  |
| 5 | 950747 | 4419944.55 |  |  |
| 6 | 950745.62 | 4419943.44 |  |  |
| 7 | 950736.29 | 4419935.78 |  |  |
| 8 | 950734.52 | 4419937.84 |  |  |
| 9 | 950732.82 | 4419939.76 |  |  |
| 10 | 950731.28 | 4419941.72 |  |  |
| 11 | 950730.2 | 4419943.12 |  |  |
| 12 | 950729.66 | 4419943.66 |  |  |
| 13 | 950729.42 | 4419944.26 |  |  |
| 14 | 950729.2 | 4419945.04 |  |  |
| 15 | 950729.04 | 4419946.74 |  |  |
| 16 | 950728.64 | 4419948.98 |  |  |
| 17 | 950728.64 | 4419951.46 |  |  |
| 18 | 950728.64 | 4419953.08 |  |  |
| 19 | 950728.96 | 4419954.48 |  |  |
| 20 | 950729.26 | 4419956.34 |  |  |
| 21 | 950729.58 | 4419957.26 |  |  |
| 22 | 950729.66 | 4419957.58 |  |  |
| 23 | 950728.78 | 4419957.24 |  |  |
| 24 | 950727.88 | 4419957.04 |  |  |
| 25 | 950727 | 4419956.96 |  |  |
| 26 | 950726.3 | 4419956.8 |  |  |
| 27 | 950725.46 | 4419956.7 |  |  |
| 28 | 950724.44 | 4419956.38 |  |  |
| 29 | 950723.56 | 4419956.26 |  |  |
| 30 | 950722.36 | 4419956.16 |  |  |
| 31 | 950721.4 | 4419956.08 |  |  |
| 32 | 950720.54 | 4419956.04 |  |  |
| 33 | 950719.42 | 4419956.08 |  |  |
| 34 | 950718.72 | 4419956.12 |  |  |
| 35 | 950717.7 | 4419956.1 |  |  |
| 36 | 950716.84 | 4419956.1 |  |  |
| 37 | 950716 | 4419956.14 |  |  |
| 38 | 950715.08 | 4419956.26 |  |  |
| 39 | 950714.5 | 4419956.26 |  |  |
| 40 | 950713.72 | 4419956.34 |  |  |
| 41 | 950712.82 | 4419956.3 |  |  |
| 42 | 950712.78 | 4419956.3 |  |  |
| 43 | 950702.35 | 4419969.09 |  |  |
| 44 | 950701.19 | 4419970.45 |  |  |
| 45 | 950683.36 | 4419991.02 |  |  |
| 46 | 950678.62 | 4419996.49 |  |  |
| 47 | 950682.97 | 4420040.34 |  |  |
| 48 | 950801.65 | 4420105.02 |  |  |
| Участок №3 | 0,1975 | коммунальное обслуживание |
| 46 | 950678.62 | 4419996.49 |  |  |
| 47 | 950682.97 | 4420040.34 |  |  |
| 48 | 950801.65 | 4420105.02 |  |  |
| 49 | 950797.09 | 4420113.47 |  |  |
| 50 | 950690.61 | 4420056.89 |  |  |
| 51 | 950690.44 | 4420057.21 |  |  |
| 52 | 950670.29 | 4420046.37 |  |  |
| 53 | 950668.38 | 4420030.08 |  |  |
| 54 | 950667.36 | 4420009.51 |  |  |

Приложение 2 к постановлению

администрации города

от 06.07.2017 №996

Чертежи

проекта планировки территории и проекта межевания территории

части 10В микрорайона города Нижневартовска

Чертеж планировки территории

Схема архитектурно-планировочной организации территории

Схема организации улично-дорожной сети

Схема размещения инженерных сетей и сооружений

Чертеж межевания территории

# Text boxes

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование объекта | Этаж | Кол-во | Ед. изм. | Мощность объекта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Детский сад по адресу: город Нижневартовск, 10В микрорайон, улица Интернациональная, 3а | 3 | 1 | место | 320 | существующий |
| 2. | Медицинский колледж по адресу: город Нижневартовск, 10В микрорайон, улица Интернациональная, 3 | 2-4 | 1 | - | - | существующий |
| 3. | Школа искусств по адресу: город Нижневартовск, 10В микрорайон, улица Интернациональная, 7а | 3 | 1 | - | - | существующий |
| 4. | Многоквартирный жилой дом по адресу: город Нижневартовск, 10В микрорайон, улица Интернациональная, 7 | 4-5 | 1 | S общ. м2/ кол-во квартир | 6941,2/84 | существующий |
| 5. | Многоквартирный жилой дом по адресу: город Нижневартовск, 10В микрорайон, улица Интернациональная, 9 | 3-4 | 1 | S общ. м2/ кол-во квартир | 3375,4/98 | существующий |
| 6. | ЦТП-33 по адресу: город Нижневартовск, 10В микрорайон | 1 | 1 | - | - | существующий |
| 7. | Магазин по адресу: город Нижневартовск, 10В микрорайон, улица Интернациональная, 11а | 2 | 1 | S общ. м2/ S торг. м2 | н.д. | существующий |
| 8. | Многоквартирный жилой дом по адресу: город Нижневартовск, 10В микрорайон, улица Интернациональная, 11 | 4-5 | 1 | S общ. м2/ кол-во квартир | 6941,2/84 | существующий |
| 9. | Детский сад №25 по адресу: город Нижневартовск, 10В микрорайон, улица Интернациональная, 9а | 3 | 1 | мест | н.д. | существующий |
| 10. | Многоквартирный жилой дом по адресу: город Нижневартовск, 10В микрорайон, улица Северная, 17 | 9 | 1 | S общ. м2/ кол-во квартир | 18656,0/156 | существующий |
| 11. | Торговый центр "Яблоня" по адресу: город Нижневартовск, 10В микрорайон, улица Северная, 19г | 2 | 1 | S общ. м2/ S торг. м2 | н.д. | существующий |
| 12. | Многоквартирный жилой дом по адресу: город Нижневартовск, 10В микрорайон, улица Северная, 19/3 | 9 | 1 | S общ. м2/ кол-во квартир | 12505,0/257 | существующий |
| 13. | Многоквартирный жилой дом по адресу: город Нижневартовск, 10В микрорайон, улица Северная, 19г | 9 | 1 | S общ. м2/ кол-во квартир | 8856,8/175 | существующий |
| 14. | Многоквартирный жилой дом по адресу: город Нижневартовск, 10В микрорайон, улица Северная, 19/2 | 9 | 1 | S общ. м2/ кол-во квартир | 13019,0/214 | существующий |
| 15. | Многоквартирный жилой дом по адресу: город Нижневартовск, 10В микрорайон, улица Северная, 19в | 9 | 1 | S общ. м2/ кол-во квартир | 3543,7/70 | существующий |
| 16. | Многоквартирный жилой дом по адресу: город Нижневартовск, 10В микрорайон, улица Северная, 19/1 | 9 | 1 | S общ. м2/ кол-во квартир | 13019,0/214 | существующий |
| 17. | Многоквартирный жилой дом по адресу: город Нижневартовск, 10В микрорайон, улица Северная, 19б | 9 | 1 | S общ. м2/ кол-во квартир | 3523,7/70 | существующий |
| 18. | Многоквартирный жилой дом по адресу: город Нижневартовск, 10В микрорайон, улица Северная, 19 | 9 | 1 | S общ. м2/ кол-во квартир | 12453,5/229 | существующий |
| 19. | Многоквартирный жилой дом по адресу: город Нижневартовск, 10В микрорайон, улица Северная, 19а | 9 | 1 | S общ. м2/ кол-во квартир | 8679,2/77 | существующий |
| 20. | Гараж по адресу: город Нижневартовск, 10В микрорайон | 1 | 1 | - | - | существующий |
| 21-24. | ТП по адресу: город Нижневартовск, 10В микрорайон | 1 | 4 | - | - | существующий |
| 25. | Общеобразовательная школа | 3 | 1 | место | 1100 | проектируемый |
| 26. | Физкультурно-оздоровительный комплекс | 2 | 1 | S пола м2 | 876 | проектируемый |

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ

Зона земельного участка с видом разрешенного использования "дошкольное, начальное и среднее общее образование"

Зона земельного участка с видом разрешенного использования "спорт"

Зона земельного участка с видом разрешенного использования "коммунальное обслуживание"

Зона земельного участка с видом разрешенного использования "земельные участки (территории) общего пользования"

номер земельного участка по проекту/

площадь земельного участка по проекту (м2)

номер здания/сооружения по экспликации

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование объекта | Этаж | Кол-во | Ед. изм. | Мощность объекта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Детский сад по адресу: город Нижневартовск, 10В микрорайон, улица Интернациональная, 3а | 3 | 1 | место | 320 | существующий |
| 2. | Медицинский колледж по адресу: город Нижневартовск, 10В микрорайон, улица Интернациональная, 3 | 2-4 | 1 | - | - | существующий |
| 3. | Школа искусств по адресу: город Нижневартовск, 10В микрорайон, улица Интернациональная, 7а | 3 | 1 | - | - | существующий |
| 4. | Многоквартирный жилой дом по адресу: город Нижневартовск, 10В микрорайон, улица Интернациональная, 7 | 4-5 | 1 | S общ. м2/ кол-во квартир | 6941,2/84 | существующий |
| 5. | Многоквартирный жилой дом по адресу: город Нижневартовск, 10В микрорайон, улица Интернациональная, 9 | 3-4 | 1 | S общ. м2/ кол-во квартир | 3375,4/98 | существующий |
| 6. | ЦТП-33 по адресу: город Нижневартовск, 10В микрорайон | 1 | 1 | - | - | существующий |
| 7. | Магазин по адресу: город Нижневартовск, 10В микрорайон, улица Интернациональная, 11а | 2 | 1 | S общ. м2/ S торг. м2 | н.д. | существующий |
| 8. | Многоквартирный жилой дом по адресу: город Нижневартовск, 10В микрорайон, улица Интернациональная, 11 | 4-5 | 1 | S общ. м2/ кол-во квартир | 6941,2/84 | существующий |
| 9. | Детский сад №25 по адресу: город Нижневартовск, 10В микрорайон, улица Интернациональная, 9а | 3 | 1 | мест | н.д. | существующий |
| 10. | Многоквартирный жилой дом по адресу: город Нижневартовск, 10В микрорайон, улица Северная, 17 | 9 | 1 | S общ. м2/ кол-во квартир | 18656,0/156 | существующий |
| 11. | Торговый центр "Яблоня" по адресу: город Нижневартовск, 10В микрорайон, улица Северная, 19г | 2 | 1 | S общ. м2/ S торг. м2 | н.д. | существующий |
| 12. | Многоквартирный жилой дом по адресу: город Нижневартовск, 10В микрорайон, улица Северная, 19/3 | 9 | 1 | S общ. м2/ кол-во квартир | 12505,0/257 | существующий |
| 13. | Многоквартирный жилой дом по адресу: город Нижневартовск, 10В микрорайон, улица Северная, 19г | 9 | 1 | S общ. м2/ кол-во квартир | 8856,8/175 | существующий |
| 14. | Многоквартирный жилой дом по адресу: город Нижневартовск, 10В микрорайон, улица Северная, 19/2 | 9 | 1 | S общ. м2/ кол-во квартир | 13019,0/214 | существующий |
| 15. | Многоквартирный жилой дом по адресу: город Нижневартовск, 10В микрорайон, улица Северная, 19в | 9 | 1 | S общ. м2/ кол-во квартир | 3543,7/70 | существующий |
| 16. | Многоквартирный жилой дом по адресу: город Нижневартовск, 10В микрорайон, улица Северная, 19/1 | 9 | 1 | S общ. м2/ кол-во квартир | 13019,0/214 | существующий |
| 17. | Многоквартирный жилой дом по адресу: город Нижневартовск, 10В микрорайон, улица Северная, 19б | 9 | 1 | S общ. м2/ кол-во квартир | 3523,7/70 | существующий |
| 18. | Многоквартирный жилой дом по адресу: город Нижневартовск, 10В микрорайон, улица Северная, 19 | 9 | 1 | S общ. м2/ кол-во квартир | 12453,5/229 | существующий |
| 19. | Многоквартирный жилой дом по адресу: город Нижневартовск, 10В микрорайон, улица Северная, 19а | 9 | 1 | S общ. м2/ кол-во квартир | 8679,2/77 | существующий |
| 20. | Гараж по адресу: город Нижневартовск, 10В микрорайон | 1 | 1 | - | - | существующий |
| 21-24. | ТП по адресу: город Нижневартовск, 10В микрорайон | 1 | 4 | - | - | существующий |
| 25. | Общеобразовательная школа | 3 | 1 | место | 1100 | проектируемый |
| 26. | Физкультурно-оздоровительный комплекс | 2 | 1 | S пола м2 | 876 | проектируемый |

Направление движения транспорта по проезжей части магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения

Направление движения транспорта по проезжей части магистральной улицы местного значения

Направление движения транспорта по проезжей части проезда

Автомобильная стоянка/количество мест

Номер здания/сооружения по экспликации

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование объекта | Этаж | Кол-во | Единица измерения | Мощность объекта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Детский сад по адресу: город Нижневартовск, 10В микрорайон, улица Интернациональная, 3а | 3 | 1 | место | 320 | существующий |
| 2. | Медицинский колледж по адресу: город Нижневартовск, 10В микрорайон, улица Интернациональная, 3 | 2-4 | 1 | - | - | существующий |
| 3. | Школа искусств по адресу: город Нижневартовск, 10В микрорайон, улица Интернациональная, 7а | 3 | 1 | - | - | существующий |
| 4. | Многоквартирный жилой дом по адресу: город Нижневартовск, 10В микрорайон, улица Интернациональная, 7 | 4-5 | 1 | S общ. м2/ кол-во квартир | 6941,2/84 | существующий |
| 5. | Многоквартирный жилой дом по адресу: город Нижневартовск, 10В микрорайон, улица Интернациональная, 9 | 3-4 | 1 | S общ. м2/ кол-во квартир | 3375,4/98 | существующий |
| 6. | ЦТП-33 по адресу: город Нижневартовск, 10В микрорайон | 1 | 1 | - | - | существующий |
| 7. | Магазин по адресу: город Нижневартовск, 10В микрорайон, улица Интернациональная, 11а | 2 | 1 | S общ. м2/ S торг. м2 | н.д. | существующий |
| 8. | Многоквартирный жилой дом по адресу: город Нижневартовск, 10В микрорайон, улица Интернациональная, 11 | 4-5 | 1 | S общ. м2/ кол-во квартир | 6941,2/84 | существующий |
| 9. | Детский сад №25 по адресу: город Нижневартовск, 10В микрорайон, улица Интернациональная, 9а | 3 | 1 | мест | н.д. | существующий |
| 10. | Многоквартирный жилой дом по адресу: город Нижневартовск, 10В микрорайон, улица Северная, 17 | 9 | 1 | S общ. м2/ кол-во квартир | 18656,0/156 | существующий |
| 11. | Торговый центр "Яблоня" по адресу: город Нижневартовск, 10В микрорайон, улица Северная, 19г | 2 | 1 | S общ. м2/ S торг. м2 | н.д. | существующий |
| 12. | Многоквартирный жилой дом по адресу: город Нижневартовск, 10В микрорайон, улица Северная, 19/3 | 9 | 1 | S общ. м2/ кол-во квартир | 12505,0/257 | существующий |
| 13. | Многоквартирный жилой дом по адресу: город Нижневартовск, 10В микрорайон, улица Северная, 19г | 9 | 1 | S общ. м2/ кол-во квартир | 8856,8/175 | существующий |
| 14. | Многоквартирный жилой дом по адресу: город Нижневартовск, 10В микрорайон, улица Северная, 19/2 | 9 | 1 | S общ. м2/ кол-во квартир | 13019,0/214 | существующий |
| 15. | Многоквартирный жилой дом по адресу: город Нижневартовск, 10В микрорайон, улица Северная, 19в | 9 | 1 | S общ. м2/ кол-во квартир | 3543,7/70 | существующий |
| 16. | Многоквартирный жилой дом по адресу: город Нижневартовск, 10В микрорайон, улица Северная, 19/1 | 9 | 1 | S общ. м2/ кол-во квартир | 13019,0/214 | существующий |
| 17. | Многоквартирный жилой дом по адресу: город Нижневартовск, 10В микрорайон, улица Северная, 19б | 9 | 1 | S общ. м2/ кол-во квартир | 3523,7/70 | существующий |
| 18. | Многоквартирный жилой дом по адресу: город Нижневартовск, 10В микрорайон, улица Северная, 19 | 9 | 1 | S общ. м2/ кол-во квартир | 12453,5/229 | существующий |
| 19. | Многоквартирный жилой дом по адресу: город Нижневартовск, 10В микрорайон, улица Северная, 19а | 9 | 1 | S общ. м2/ кол-во квартир | 8679,2/77 | существующий |
| 20. | Гараж по адресу: город Нижневартовск, 10В микрорайон | 1 | 1 | - | - | существующий |
| 21-24. | ТП по адресу: город Нижневартовск, 10В микрорайон | 1 | 4 | - | - | существующий |
| 25. | Общеобразовательная школа | 3 | 1 | место | 1100 | проектируемый |
| 26. | Физкультурно-оздоровительный комплекс | 2 | 1 | S пола м2 | 876 | проектируемый |

Номер земельного участка по проекту/

площадь земельного участка по проекту (м2)

Номер здания/сооружения по экспликации

Номер земельного участка по проекту/

площадь земельного участка по проекту (м2)

Номер здания/сооружения по экспликации

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование объекта | Этаж | Кол-во | Ед. изм. | Мощность объекта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Детский сад по адресу: город Нижневартовск, 10В микрорайон, улица Интернациональная, 3а | 3 | 1 | место | 320 | существующий |
| 2. | Медицинский колледж по адресу: город Нижневартовск, 10В микрорайон, улица Интернациональная, 3 | 2-4 | 1 | - | - | существующий |
| 3. | Школа искусств по адресу: город Нижневартовск, 10В микрорайон, улица Интернациональная, 7а | 3 | 1 | - | - | существующий |
| 4. | Многоквартирный жилой дом по адресу: город Нижневартовск, 10В микрорайон, улица Интернациональная, 7 | 4-5 | 1 | S общ. м2/ кол-во квартир | 6941,2/84 | существующий |
| 5. | Многоквартирный жилой дом по адресу: город Нижневартовск, 10В микрорайон, улица Интернациональная, 9 | 3-4 | 1 | S общ. м2/ кол-во квартир | 3375,4/98 | существующий |
| 6. | ЦТП-33 по адресу: город Нижневартовск, 10В микрорайон | 1 | 1 | - | - | существующий |
| 7. | Магазин по адресу: город Нижневартовск, 10В микрорайон, улица Интернациональная, 11а | 2 | 1 | S общ. м2/ S торг. м2 | н.д. | существующий |
| 8. | Многоквартирный жилой дом по адресу: город Нижневартовск, 10В микрорайон, улица Интернациональная, 11 | 4-5 | 1 | S общ. м2/ кол-во квартир | 6941,2/84 | существующий |
| 9. | Детский сад №25 по адресу: город Нижневартовск, 10В микрорайон, улица Интернациональная, 9а | 3 | 1 | мест | н.д. | существующий |
| 10. | Многоквартирный жилой дом по адресу: город Нижневартовск, 10В микрорайон, улица Северная, 17 | 9 | 1 | S общ. м2/ кол-во квартир | 18656,0/156 | существующий |
| 11. | Торговый центр "Яблоня" по адресу: город Нижневартовск, 10В микрорайон, улица Северная, 19г | 2 | 1 | S общ. м2/ S торг. м2 | н.д. | существующий |
| 12. | Многоквартирный жилой дом по адресу: город Нижневартовск, 10В микрорайон, улица Северная, 19/3 | 9 | 1 | S общ. м2/ кол-во квартир | 12505,0/257 | существующий |
| 13. | Многоквартирный жилой дом по адресу: город Нижневартовск, 10В микрорайон, улица Северная, 19г | 9 | 1 | S общ. м2/ кол-во квартир | 8856,8/175 | существующий |
| 14. | Многоквартирный жилой дом по адресу: город Нижневартовск, 10В микрорайон, улица Северная, 19/2 | 9 | 1 | S общ. м2/ кол-во квартир | 13019,0/214 | существующий |
| 15. | Многоквартирный жилой дом по адресу: город Нижневартовск, 10В микрорайон, улица Северная, 19в | 9 | 1 | S общ. м2/ кол-во квартир | 3543,7/70 | существующий |
| 16. | Многоквартирный жилой дом по адресу: город Нижневартовск, 10В микрорайон, улица Северная, 19/1 | 9 | 1 | S общ. м2/ кол-во квартир | 13019,0/214 | существующий |
| 17. | Многоквартирный жилой дом по адресу: город Нижневартовск, 10В микрорайон, улица Северная, 19б | 9 | 1 | S общ. м2/ кол-во квартир | 3523,7/70 | существующий |
| 18. | Многоквартирный жилой дом по адресу: город Нижневартовск, 10В микрорайон, улица Северная, 19 | 9 | 1 | S общ. м2/ кол-во квартир | 12453,5/229 | существующий |
| 19. | Многоквартирный жилой дом по адресу: город Нижневартовск, 10В микрорайон, улица Северная, 19а | 9 | 1 | S общ. м2/ кол-во квартир | 8679,2/77 | существующий |
| 20. | Гараж по адресу: город Нижневартовск, 10В микрорайон | 1 | 1 | - | - | существующий |
| 21-24. | ТП по адресу: город Нижневартовск, 10В микрорайон | 1 | 4 | - | - | существующий |
| 25. | Общеобразовательная школа | 3 | 1 | место | 1100 | проектируемый |
| 26. | Физкультурно-оздоровительный комплекс | 2 | 1 | S пола м2 | 876 | проектируемый |

Граница и зона действия сервитута для эксплуатации и ремонта сетей водоснабжения

Граница и зона действия сервитута для эксплуатации и ремонта сетей канализации

Граница и зона действия сервитута для эксплуатации и ремонта сетей теплоснабжения

Граница и зона действия сервитута для эксплуатации и ремонта сетей электроснабжения

Граница и зона действия сервитута для эксплуатации и ремонта сетей связи

Номер земельного участка по проекту/

площадь земельного участка по проекту (м2)