Основные положения

проекта планировки территории и проекта межевания территории

для размещения линейного объекта «Трубопроводы светлых нефтепродуктов между цехом №1 и ЦОТП»

Сведения о проектируемых объектах

Принятые проектные решения, оборудование, выбранное для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации проектируемых трубопроводов, соответствует требованиям действующих ГОСТов, каталогов, специальных технических условий и нормам РФ по качеству.

Данным проектом предусмотрено строительство следующих трубопроводов светлых нефтепродуктов:

1.	Трубопровод БГС от насосной БГС УСН 4/1 цеха №1 до задвижки № 100 ЦОТП ООО «ННПО»;

2.	Трубопровод ДТ от насосной ДТ 4/1 цеха №1 до фланцевой пары Ду 250 ЦОТП ООО «ННПО»;

3.	Трубопровод ТС-1 от насосной ТС до фланцевой пары Ду 150 ЦОТП ООО «ННПО».

Трубопровод БГС начинается от насосной БГС на территории УСН 4/1, проходит по территории цеха №1, выходит за ограждение цеха №1, проходит по территории, относящейся к г.Нижневартовску, между цехами ООО «ННПО», доходит до территории ЦОТП, где подключается к существующей задвижке №100.

Трубопровод ДТ начинается от насосной ДТ на территории УСН 4/1, проходит по территории цеха №1, выходит за ограждение цеха №1, проходит по территории, относящейся к г.Нижневартовску, между цехами ООО «ННПО», доходит до территории ЦОТП, где подключается к существующей фланцевой паре Ду 250.

Трубопровод ТС-1 начинается от насосной ТС на территории УСН 4/2, проходит по территории цеха №1, выходит за ограждение цеха №1, проходит по территории, относящейся к г.Нижневартовску, между цехами ООО «ННПО», доходит до территории ЦОТП, где подключается к существующей фланцевой паре Ду 150.

Линейная часть проектируемых трубопроводов, на которую распространяется данный том, начинается на ПК0. Границей между линейной и технологической частью трубопроводов является поверхность земли. Окончанием линейной части трубопроводов является выход на поверхность земли на территории ЦОТП.

Технологическая схема проектируемых трубопроводов приведена в графической части данного тома.

Выбор трасс проектируемых трубопроводов выполнен в соответствии с требованиями СП 125.13330.2012, СП 36.13330.2012, Федерального Закона «Об охране окружающей среды» и технического задания ОАО «Ангарскнефтехимпроект».

Основными критериями при выборе трасс являются: минимальное нанесение ущерба окружающей природной среде, коридорная прокладка линейных коммуникаций. Инженерные сети проложены по кратчайшим расстояниям. Расстояния принимаются из условий безопасности строительства и эксплуатации объекта, определены нормами СП 125.13330.2012, СП 36.13330.2012.

Выбор трассы проектируемых трубопроводов светлых нефтепродуктов осуществлялся в существующем коридоре коммуникаций с учетом требований действующих нормативных документов.

При выборе варианта прохождения трасс трубопроводов учитывались следующие условия:

-	минимальное количество углов поворота;

-	минимальное количество переходов через естественные и искусственные препятствия;

-	возможность вести обслуживание и ремонт трубопроводов в любое время года.

Трасса проектируемых трубопроводов не проходит особо охраняемым землям.

При строительстве проектируемого трубопровода планировка строительной полосы не предусмотрена.

Планы трасс проектируемых трубопроводов с границами отводимых земель приведены в графической части данного тома.

Строительство и обслуживание проектируемых трубопроводов предусмотрено с использованием существующих  автомобильных дорог.

Основные решения проекта межевания территории

Проект межевания территории разработан с учётом сохранения отведённых земельных участков существующих и запроектированных объектов микрорайона и с учётом обеспечения проектируемых объектов необходимыми элементами благоустройства.

Размеры земельных участков на застроенной территории устанавливаются с учетом фактического землепользования и в соответствии с градостроительными регламентами, установленными правилами землепользования и застройки, а также с учетом прилегающих к ним территорий, необходимых для их функционирования (обслуживания), с учетом соблюдения требований противопожарной безопасности.

Образование земельных участков не должно приводить к вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, невозможности размещения объектов недвижимости и другим препятствующим рациональному использованию и охране земель недостаткам, а также нарушать требования, установленные настоящим Кодексом, другими федеральными законами.

При образовании учитываются основные планировочные характеристики земельных участков:

1. местоположение земельного участка в пределах территории межевания относительно улиц и проездов общего пользования, наличие или отсутствие непосредственного выхода его границ на магистральные улицы;

2. площадь земельного участка;

3. форма земельного участка.

Сведения о земельных участках и их частях для размещения объектов

Экспликация вновь образуемых земельных участков

| № п/п | Обозначение земельного участка | Площадь земельного участка, В.м | Местоположение земельного участка | Доступ к земельному участку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 86:11:0902001:ЗУ1 | 429 | Ханты-Мансийский автономный округ, г.Нижневартовск, район станции Нижневартовск-2 | Квартал 86:11:0902001 |
| 2 | 86:11:0000001:ЗУ2 | 18238 |  | Квартал 86:11:0902001, 86:11:0904001 |
| 3 | 86:11:0904001:ЗУ3 | 60 |  | Квартал 86:11:0904001 |
| 4 | 86:11:0904001:ЗУ3 | 625 |  | Квартал 86:11:0904001 |

Работы по установлению границ вновь образуемых земельных участков проводятся путем образования из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Виды разрешенного использования для земельных участков устанавливаются в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного Приказом Минэкономразвития России №540 от 01.09.2014 г.

Виды разрешенного использования образуемых земельных участков

| № п/п | Обозначение земельного участка | Наименование вида разрешенного использования земельных участков | Описание вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 86:11:0902001:ЗУ1 | Трубопроводный транспорт | Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов |
| 2 | 86:11:0000001:ЗУ2 |  |  |
| 3 | 86:11:0904001:ЗУ3 |  |  |
| 4 | 86:11:0904001:ЗУ4 |  |  |