МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ГОРОД  НИЖНЕВАРТОВСК

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ДУМА ГОРОДА

РЕШЕНИЕ

от _____________  2016 г.                                                                  № _______

| О местных нормативах градостроительного проектирования города Нижневартовска |  |
| --- | --- |

Рассмотрев проект решения Думы города Нижневартовска «О местных нормативах градостроительного проектирования города Нижневартовска», внесенный главой администрации города, руководствуясь частью 3 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании Устава города  Нижневартовска,

Дума  города  РЕШИЛА:

1.  Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования города  Нижневартовска согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.

Глава города  Нижневартовска                                                   М.В. Клец

## Дата подписания «____» _________ 2016 года

Приложение к решению Думы города

от_________________№___________

Местные нормативы градостроительного проектирования

города Нижневартовска

# 1. Основная часть

Термины и определения

В местных нормативах градостроительного проектирования города приведенные понятия применяются в следующем значении:

автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог;

газификация - деятельность по реализации научно-технических и проектных решений, осуществлению строительно-монтажных работ и организационных мер, направленных на перевод объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных объектов на использование газа в качестве топливного или энергетического ресурса;

городской населенный пункт – населенный пункт (город, поселок городского типа), трудоспособное население которого преимущественно занято в промышленности, торговле и других отраслях, характерных для городских населенных пунктов;

градостроительная документация (документы градостроительного проектирования) - документы территориального планирования, документы градостроительного зонирования, документация по планировке территории;

линии отступа от красных линий - линии, определяющие места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;

линия электропередачи - электрическая линия, выходящая за пределы электростанции или подстанции и предназначенная для передачи электрической энергии;

место захоронения - часть пространства объекта похоронного назначения, предназначенная для захоронения останков или праха умерших или погибших;

нормативы градостроительного проектирования - совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных образований и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных образований;

объекты иного значения - объекты, не относящиеся к объектам регионального и местного значений, которые создаются и содержатся, в основном, путем привлечения на добровольной основе частных коммерческих организаций и напрямую не влияют на решение вопросов регионального и местного значения;

объекты местного значения поселения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления поселения полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Уставом муниципального образования и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие поселения. Виды объектов местного значения поселения в указанных в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации областях, подлежащих отображению на генеральном плане поселения, определяются законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

объекты периодического обслуживания - учреждения и предприятия, посещаемые не реже одного раза в месяц, расположенные в пределах 15-минутной транспортной доступности (размещение преимущественно в границах районов городских населенных пунктов, административных центрах сельских поселений);

объекты повседневного обслуживания - учреждения и предприятия, посещаемые не реже одного раза в неделю, расположенные в пределах пешеходной доступности (размещение преимущественно в пределах кварталов, сельских населенных пунктов);

объекты утилизации переработки бытовых и промышленных отходов - свалки, полигоны бытовых и (или) промышленных отходов, скотомогильники, объекты по переработке промышленных, бытовых и биологических отходов;

расчетные показатели объекта местного значения - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения;

централизованного система теплоснабжения – система состоящая из одного или нескольких источников тепловой энергии, тепловых сетей и потребителей тепла;

территория (жилой район) застройки - застроенная или подлежащая застройке территория, имеющая установленные градостроительной документацией границы и проектные параметры застройки – плотность, набор функций, структуру строительства, параметры транспортной и инженерной инфраструктуры;

улица, площадь - территория общего пользования, ограниченная красными линиями улично-дорожной сети населенного пункта;

централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения;

централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;

централизованная система электроснабжения - совокупность электроустановок, предназначенных для электроснабжения потребителей от энергетической системы;

иные понятия, используемые в настоящих нормативах, употребляются в значениях, соответствующих значениям, содержащимся в федеральном и региональном законодательстве.

Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного проектирования города

Местные нормативы градостроительного проектирования (далее также – МНГП) города Нижневартовска разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами социально-экономического развития поселения, определяющими и содержащими цели и задачи социально-экономического развития территории поселения.

Местные нормативы градостроительного проектирования позволяют обеспечить согласованность решений и показателей развития территории, устанавливаемых в документах социально-экономического развития и территориального планирования, таких как прогноз социально-экономического развития города.

Местные нормативы градостроительного проектирования города Нижневартовска направлены на решение следующих основных задач:

1) установление расчетных показателей, применение которых необходимо при разработке или корректировке градостроительной документации;

2) распределение используемых при проектировании расчетных показателей на группы по видам градостроительной документации (словосочетания «документы градостроительного проектирования» и «градостроительная документация» используются в местных нормативах градостроительного проектирования как равнозначные);

3) обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия её решений целям повышения качества жизни населения, установленным в документах социально-экономического развития;

4) обеспечение постоянного контроля за соответствием решений градостроительной документации, изменяющимся социально-экономическим условиям на территории поселения.

При подготовке   местных нормативов градостроительного проектирования города Нижневартовска учитывались требования:

- охраны окружающей среды;

- санитарно-гигиенических норм;

- охраны памятников истории и культуры;

- интенсивности использования территорий иного назначения, выраженной в процентах застройки, иных показателях;

- пожарной безопасности.

Общая характеристика состава и содержания местных нормативов градостроительного проектирования поселения

Местные   нормативы   градостроительного   проектирования   города Нижневартовска содержат расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города.

В соответствии с ч. 5 ст. 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации местные нормативы градостроительного проектирования включают в себя:

1) основную часть (расчетные показатели);

2)  материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования;

3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования.

Расчетные показатели

- Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения города

Таблица 1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня   обеспеченности объектами местного значения в области жилищного строительства

| Наименование вида ОМЗ | Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения | Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ |
| --- | --- | --- |
| Объекты жилищного строительства, в том числе инвестиционные площадки | Уровень средней жилищной обеспеченности, кв. м площади жилых помещений на человека | 30 |
|  | Площадь территории для предварительного определения общих размеров жилых зон, га/ тыс. человек | Многоэтажная жилая застройка многоквартирными жилыми домами (9 этажей и выше) | 7 |
|  |  | Среднеэтажная жилая застройка многоквартирными жилыми домами (4 - 8 этажей) | 8 |
|  |  | Блокированная жилая застройка (1 - 3 этажа) | 8 |
|  |  | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство с приусадебным земельным участком площадью: |  |
|  |  | от 500 до 800 кв. м | 25 |
|  |  | от 800 до 1200 кв. м | 50 |
|  |  | 1200 кв. м и более | 70 |
|  | Площадь земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность для размещения объектов жилищного строительства, га | Для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства |
|  |  | предельный минимальный размер земельного участка | 0,05 |
|  |  | Для строительства жилых домов блокированного типа |
|  |  | предельный минимальный размер земельного участка | 0,02 |
|  | Плотность жилой застройки | Показатели предельно допустимых параметров плотности жилой застройки следует принимать не более, приведенных ниже значений |
|  |  | Тип жилой застройки | Коэффициент «брутто» | Коэффициент «нетто» | Коэффициент застройки Кз, % |
|  |  | Многоэтажная (9 этажей и выше) | 0,8 | 1,0 | 15 |
|  |  | Среднеэтажная (4 - 8 этажей) | 0,7 | 0,9 | 20 |
|  |  | Малоэтажная блокированная (1 - 3 этажа) | 0,6 | 0,8 | 35 |
|  |  | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство с приусадебным земельным участком площадью: | от 500 до 800 кв. м | 0,10 | 0,15 | 30 |
|  |  |  | от 800 до 1200 кв. м | 0,05 | 0,08 | 30 |
|  |  |  | 1200 кв. м и более | 0,04 | 0,06 | 30 |
|  | Площадь площадок общего пользования различного функционального назначения | Минимально допустимые размеры площадок различного функционального назначения, размещаемых на территории жилой застройки, следует принимать в соответствии со значениями: |
|  |  | Удельные размеры площадок общего пользования различного назначения, кв. м/чел. | для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 |
|  |  |  | для отдыха взрослого населения | 0,1 |
|  |  |  | для занятий физкультурой | 2,0 |
|  |  |  | для хозяйственных целей | 0,3 |
|  |  |  | для выгула собак | 0,1 |
|  |  | Минимально допустимый размер одной площадки, кв. м. | для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 30 |
|  |  |  | для отдыха взрослого населения | 15 |
|  |  |  | для занятий физкультурой | 100 |
|  |  |  | для хозяйственных целей | 10 |
|  |  |  | для выгула собак | 25 |
|  | Площадь озелененной и благоустроенной территории микрорайона (квартала), без учета участков общеобразовательных организаций и дошкольных образовательных организаций, кв. м/на 1человека | 6 |
|  | Площадь инвестиционных площадок в сфере развития жилищного строительства, га/тыс.чел. | 5 |
| Примечание: Нормативы объектов в иных областях, определяющих параметры объектов жилищного строительства и качество городской среды, представлены в таблице 17 приложения 1 к местным нормативам градостроительного проектирования. |
| Таблица 2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области образования и просвещения |
| Наименование вида ОМЗ | Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения | Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ |
| Дошкольные образовательные организации (детские ясли, детские сады) | Уровень обеспеченности, место | 100% охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет или 75 мест на 1 тыс. человек |
|  | Размер земельного участка, кв. м/место | на 1 место для учреждений вместимостью: |
|  |  | до 100 мест | 40 |
|  |  | свыше 100 мест | 35 |
|  |  | Размер групповой площадки на 1 место следует принимать не менее: |
|  |  | для детей ясельного возраста | 7,2 |
|  |  | для детей дошкольного возраста | 9,0 |
|  |  | Примечание: Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 30- 40% в климатическом подрайоне 1Д. |
| Общеобразова-тельные организации | Уровень обеспеченности, учащийся | 100% охват детей в возрасте от 7 до 16 лет начальным и основным общим образованием, 90% охват детей в возрасте от 16 до 18 лет средним общим образованием; 170 учащихся на 1 тыс. человек общей численности населения |
|  | Размер земельного участка, кв. м/учащегося | На 1 учащегося при вместимости организации: |
|  |  | от 40 до 400 | 70 |
|  |  | от 400 до 500 | 60 |
|  |  | от 500 до 600 | 50 |
|  |  | от 600 до 800 | 40 |
|  |  | от 800 до 1100 | 33 |
|  |  | от 1100 до 1500 | 21 |
|  |  | от 1500 до 2000 | 17 |
|  |  | свыше 2000 | 16 |
|  |  | Примечание: Размеры земельных участков школ могут быть уменьшены на 40% в климатическом подрайоне 1Д. Размеры земельных участков близко расположенных общеобразовательных учреждений могут быть уменьшены на 20% за счет совместного использования спортивной зоны. |
| Организации дополнительного образования (художественные, музыкальные школы, общеобразовательные кружки и др.) | Уровень обеспеченности, место | 67% охват от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет. Норматив обеспеченности следует определять исходя из количества детей, фактически охваченных дополнительным образованием. Проектная мощность организаций дополнительного образования определяется согласно удельному нормативу 65 мест на 1 тыс. человек общей численности населения, установленному с учетом сменности данных организаций. |
|  | Размер земельного участка, кв. м/место | Встроенные | Отдельностоящие |
|  |  | Размещаются в 1-х этажах жилых, общественных зданий. | 15 кв. м/место |
| Таблица 3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области культурного развития |
| Наименование вида ОМЗ | Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения | Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ |
| Объекты культурно-досугового назначения местного значения на территории города |
| Общедоступные библиотеки | Уровень обеспеченности, объект | 1 на 10 тыс. человек |
|  | Размер земельного участка, га/1 тыс. ед. хранения | 0,3 |
| Детские библиотеки | Уровень обеспеченности, объект | 1 на 5,5 тыс. детей в возрасте от 1,5 до 15 лет |
|  | Размер земельного участка, га/1 тыс. ед. хранения | 0,3 |
| Юношеские библиотеки | Уровень обеспеченности, объект | 1 на 17 тыс. человек в возрасте от 15 до 24 лет |
|  | Размер земельного участка, га/1 тыс. ед. хранения | 0,3 |
| Примечание: В городских массовых библиотеках (общедоступных, детских, юношеских) при численности обслуживаемого населения нормативы обеспеченности библиотечным фондом составляют: 4 тыс. ед. хранения на 1 тыс. человек; Библиотеки целесообразно размещать с учетом не только норматива минимально допустимого уровня обеспеченности, но и с учетом показателя территориальной доступности. Общедоступна, детская, юношеская библиотеки, филиалы общедоступных библиотек могут размещаться в отдельно стоящем здании или в блок-пристройке к жилому или общественному зданию, а также в специально приспособленном помещении жилого или общественного здания. |
| Учреждения культуры клубного типа, дома культуры | Уровень обеспеченности, объект/место | 20 мест на 1 тыс. человек |
|  | Размер земельного участка, кв. м/объект | 4000-5000 |
| Музеи | Уровень обеспеченности, объект | 1 на 25 тыс. человек |
|  | Размер земельного участка, га | Зависимость площадей экспозиции и участка: |
|  |  | Площадь участка, га | Экспозиционная площадь, кв. м |
|  |  | 0,5 | 500 |
|  |  | 0,8 | 1000 |
|  |  | 1,2 | 1500 |
|  |  | 1,5 | 2000 |
|  |  | 1,8 | 2500 |
|  |  | 2,0 | 3000 |
|  |  | Примечание. Данные требования не распространяются на музеи, расположение которых связано с определенным местом: мемориальные музеи, археологические музеи на месте раскопок, музеи предприятий, учреждений и учебных заведений, музеи в памятниках, музеи под открытым небом, требующие больших по площади незастроенных территорий, с ландшафтом, характерным для данного региона |
| Выставочные залы, художественные галереи | Уровень обеспеченности, объект | 1 объект |
|  | Размер земельного участка, га/ объект | 0,5 |
| Театры, кинотеатры | Уровень обеспеченности, место | 4 на 5 тыс. человек |
|  | Размер земельного участка, га/объект | 1,0 или встроенные Примечание. При проектировании театров с малыми залами рекомендуется увеличение площади земельного участка до 10 %. При кооперировании двух и более театров в одном здании площадь участка может составлять 0,8 - 0,85 суммарной площади земельных участков отдельных театров. В условиях стесненной городской застройки возможно сокращение размеров земельного участка за счет уменьшения площадок перед входами на 15 - 20 % и сокращения состава зон участка за счет хозяйственного двора и площадки для стоянок автомобилей путем перевода их на подземные или наземные уровни |
| Концертные залы | Уровень обеспеченности, объект | 1 объект |
|  | Размер земельного участка, га /объект | 0,7 |
| Примечание: необходимое количество зрительских мест для концертных залов устанавливается из расчета 2 места на 1 тыс. человек |
| Универсальные спортивно-зрелищные залы | Уровень обеспеченности, место | 6 на 1 тыс. человек |
|  | Размер земельного участка, га/объект | 5,0 |
| Примечание: многофункциональные культурно-досуговые центры, которые при необходимости могут выполнять функции различных видов объектов (кинотеатр, выставочный зал, учреждение культуры клубного типа и др.) |
| Таблица 4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области спорта |
| Наименование вида ОМЗ | Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения | Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ |
| Объекты физической культуры и массового спорта | Норматив единовременной пропускной способности, тыс. человек | 0,19 на 1 тыс. человек |
| Физкультурно-спортивные залы | Уровень обеспеченности, кв. м площади пола | 350 на 1 тыс. человек |
|  | Размер земельного участка, кв. м./тыс. человек | 3500 |
| Плавательные бассейны | Уровень обеспеченности, кв. м зеркала воды | 75 на 1 тыс. человек |
|  | Размер земельного участка, кв. м/тыс. человек | 3500 |
| Плоскостные сооружения | Уровень обеспеченности, кв. м | 1950 на 1 тыс. человек, в том числе по типу: -крытые плоскостные сооружения - 30%; -открытые плоскостные сооружения – 70% . |
|  | Размер земельного участка кв. м./тыс. человек | 2500 |
| Таблица 5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения и водоотведение |
| Наименование вида ОМЗ | Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения | Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ |
| Электроснабжение | Уровень обеспеченности централизованным электроснабжением, % | 100 |
|  | Размер земельного участка, отводимого для подстанций и переключательных пунктов, кв.м | трансформаторные подстанции с высшим напряжением от 6 кВ до 10 кВ | не более 150 |
|  |  | подстанции и переключательные пункты от 20 кВ до 35 кВ | не более 5000 |
| Теплоснабжение | Уровень обеспеченности централизованной системой теплоснабжения в пределах радиусов эффективного теплоснабжения источников тепла, % | 100 |
|  | Размер земельного участка для отдельно стоящих котельных в зависимости от теплопроизводительности, га | до 5 Гкал/ч | 0,7 |
|  |  | свыше 5 до 10 Гкал/ч | 1,0 |
|  |  | свыше 10 до 50 Гкал/ч | на твердом топливе – 2,0 на газомазутном топливе – 1,5 |
|  |  | свыше 50 до 100 Гкал/ч | на твердом топливе – 3,0 на газомазутном топливе – 2,5 |
|  |  | свыше 100 до 200 Гкал/ч | на твердом топливе – 3,7 на газомазутном топливе – 3,0 |
|  |  | свыше 200 до 400 Гкал/ч | на твердом топливе – 4,3 на газомазутном топливе – 3,5 |
| Газоснабжение | Уровень обеспеченности централизованной системой газоснабжения вне зон действия источников централизованного теплоснабжения, % | 100 |
|  | Размер земельного участка для размещения пунктов редуцирования газа(без учета охранных зон) кв. м | от 4,0 |
|  | Размер земельного участка для размещения газонаполнительной станции (ГНС), га. | при 10 тыс. т/год | 6,0 |
|  |  | при 20 тыс. т/год | 7,0 |
|  |  | при 40 тыс. т/год | 8,0 |
| Водоснабжение | Уровень обеспеченности централизованным водоснабжением, % | 100 |
|  | Размер земельного участка для размещения станций очистки воды в зависимости от их производительности, га | до 0,7 тыс. куб. м/сут. | 0,5 |
|  |  | свыше 0,7 до 17 тыс. куб. м/сут. | 4,0 |
|  |  | cвыше 17 до 40 тыс. куб.м/сут. | 6,0 |
|  |  | свыше 40 до 130 тыс. куб. м/сут. | 12,0 |
|  |  | свыше 130 до 175 тыс. куб.м/сут. | 14,0 |
|  |  | свыше 175 до 280 тыс. куб.м/сут. | 18,0 |
| Водоотведение | Уровень обеспеченности централизованным водоотведением для общественно-деловой и многоэтажной жилой застройки, % | 100 |
|  | Размер земельного участка для канализационных очистных сооружений в зависимости от их производительности, га | до 0,7 тыс. куб. м/сут. | 0,5 |
|  |  | свыше 0,7 до 17 тыс. куб. м/сут. | 4,0 |
|  |  | cвыше 17 до 40 тыс. куб. м/сут. | 6,0 |
|  |  | свыше 40 до 130 тыс. куб. м/сут. | 12,0 |
|  |  | свыше 130 до 175 тыс. куб. м/сут. | 14,0 |
|  |  | свыше 175 до 280 тыс. куб. м/сут. | 18,0 |

| Категории улично-дорожной сети | Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения/ Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ |
| --- | --- |
|  | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина улиц и дорог в красных линиях, м | Наименьший ра-диус кривых в плане, м |
| Магистральные дороги регулируемого движения | 80 | 3,75 | 2-6 | 50-75 | 400 |
| Магистральные улицы общегородского значения непрерывного движения | 70 | 3,75 | 4-8 | 70-100 | 500 |
| Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения | 60 | 3,5 | 4-6 | 60-80 | 400 |
| Магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные | 60 | 3,5 | 2-4 | 40-60 | 250 |
| Магистральные улицы районного значения пешеходно-транспортные | 50 | 4,0 | 2-4 | 35-45 | 125 |
| Улицы в жилой застройке | 40 | 3,0 | 2-3 | 15-25 | 90 |
| Улицы и дороги в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах) | 50 | 3,5 | 2 | 20-40 | 90 |
| Парковые дороги | 40 | 3,0 | 2 | 20 | 75 |
| Проезды основные | 40 | 3,5 | 2 | 20 | 50 |
| Проезды второстепенные | 30 | 3,0 | 2 | - | 25 |
| Пешеходные улицы и дороги основные | - | 1,0 | по расчету | - | - |
| Велосипедные дорожки | 30 | 1,5 | 1-2 |  | 30 |
|  | В условиях реконструкции, а также для улиц районного значения допускается устройство магистралей или их участков, предназначенных только для пропуска средств общественного транспорта с организацией автобусно-пешеходного движения. |
| Примечание: Классификация улиц и дорог. Основное назначение улиц и дорог отражены в таблице 19 приложения 2 к местным нормативам градостроительного проектирования. |

Таблица 6.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности иных показателей к объектами местного значения в области автомобильных дорог местного значения

| Наименование вида ОМЗ | Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения | Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ |
| --- | --- | --- |
|  | Радиус закругления проезжей части улиц и дорог, м | Категория улиц | Радиус закругления проезжей части, м |
|  |  |  | при новом строительстве | в условиях реконструкции |
|  |  | магистральные улицы и дороги | 15,0 | 12,0 |
|  |  | улицы местного значения | 12,0 | 6,0 |
|  |  | проезды | 8,0 | 5,0 |
|  | Ширина боковых проездов, м | при движении транспорта и без устройства специальных полос для стоянки автомобилей | не менее 7 |
|  |  | при движении транспорта и организации по местному проезду движения общественного пассажирского транспорта в одном направлении | 7,5 |
|  |  | при движении транспорта и организации по местному проезду движения общественного пассажирского транспорта в двух направлениях | 10,50 |
|  | Расстояние до примыканий пешеходно-транспортных улиц, улиц и дорог местного значения, проездов к другим магистральным улицам и дорогам регулируемого движения, м | не менее 50 от конца кривой радиуса закругления на ближайшем пересечении и не менее 150 друг от друга. |
|  | Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки, м | не менее 50, при условии применения шумозащитных устройств - не менее 25 |
|  | Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки, м | не более 25, в случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин. |
|  | Расстояние до въездов и выездов на территории кварталов и микрорайонов, м | от границы пересечений улиц, дорог и проездов местного значения (от стоп-линии) | не менее 35 |
|  |  | от остановочного пункта общественного транспорта при отсутствии островка безопасности | не менее 30 |
|  |  | от остановочного пункта общественного транспорта при поднятом над уровнем проезжей части островком безопасности | не менее 20 |
|  |  | Тупиковые проезды следует принимать протяженностью не более 150 метров. В конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при организации конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского транспорта. Использование поворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается. |
|  | Максимальное расстояние между пешеходными переходами, м | на магистральных дорогах регулируемого движения в пределах застроенной территории | 300 м в одном уровне |
|  |  | на магистральных дорогах скоростного движения | 800 м в двух уровнях |
|  |  | на магистральных дорогах непрерывного движения | 400 м в двух уровнях |
|  | Общественный пассажирский транспорт |
|  | Норма наполнения подвижного состава общественного пассажирского транспорта на расчетный срок, чел/м2 свободной площади пола пассажирского салона | 4 |
|  | Расчетная скорость движения, км/ч | 40 |
|  | Плотность сети линий наземного обществен-ного пассажирского транспорта, км/км² | 1,5 |
|  | Максимальное расстояние между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта, м | - в пределах населенного пункта | 600 |
|  |  | -зоне индивидуальной застройки | 800 |
|  | Ширина крайней полосы для движения автобусов на магистральных улицах и дорогах, м | 4 |
|  | Размещение остановочных площадок автобусов | - за перекрестками | не менее 25 м до стоп-линии |
|  |  | - перед перекрестками | не менее 40 м до стоп-линии |
|  |  | - за наземными пешеходными переходами | не менее 5 м |
|  | Длина остановочной площадки, м | 20 м на один автобус, но не более 60 м |
|  | Ширина остановочной площадки в заездном кармане, м | равна ширине основных полос проезжей части |
|  | Ширина отстойно-разворотной площадки, м | не менее 30 |
|  | Расстояние от отстойно -разворотной площадки до жилой застройки, м | не менее 50 |
|  | Площадь земельных участков для размещения автобус-ных парков (гаражей) в зависимости от вместимости сооружений, га | - 100 машин | 2,3 |
|  |  | - 200 машин | 3,5 |
|  |  | - 300 машин | 4,5 |
|  |  | - 500 машин | 6,5 |
| Таблица 7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами обслуживания автотранспорта |
| Наименование вида ОМЗ | Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения | Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ |
| Автозаправочные станции (АЗС) | Уровень обеспечен-ности, колонка/автомобилей | 1 на 1200 автомобилей |
|  | Размер земельного участка, га | на 2 колонки | 0,1 |
|  |  | на 5 колонок | 0,2 |
|  |  | на 7 колонок | 0,3 |
|  |  | на 9 колонок | 0,35 |
|  |  | на 11 колонок | 0,4 |
| Автогазозапра-вочные станции (АГЗС) | Доля от общего количества автозаправочных станций, % | не менее 15 % |
|  | Размер земельного участка, га | на 2 колонки | 0,1 |
|  |  | на 5 колонок | 0,2 |
|  |  | на 7 колонок | 0,3 |
|  |  | на 9 колонок | 0,35 |
|  |  | на 11 колонок | 0,4 |
| Примечание: Нормы расчета стоянок для учреждений и предприятий обслуживания определяются по таблице 20 приложения 3 к местным нормативам градостроительного проектирования. |
| Таблица 8. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности в области организации мест захоронения |
| Наименование вида ОМЗ | Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения | Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ |
| Кладбища смешанного и традиционного захоронения | Размер земельного участка для кладбища, га на 1 тыс. чел. | 0,24 Размещение кладбища размером территории более 40 га не допускается |
|  | Минимальные расстояния, м | до стен жилых домов; до зданий общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций и лечебно-профилактических медицинских организаций | при площади: 10 га и менее – 100; от 10 до 20 га – 300: от 20 до 40 га – 500. |
| Кладбища для погребения после кремации | Минимальные расстояния, м |  | 100 |
|  | Размер земельного участка, га/1 тыс. чел. | 0,02 |
| Таблица 9. Расчетные показатели в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций |
| Наименование вида ОМЗ | Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения | Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ |
| Дамбы, берегоукрепительные сооружения | Ширина, м | Ширину гребня плотины следует устанавливать в зависимости от условий производства работ и эксплуатации (использования гребня для проезда, прохода и других целей), но не менее 4,5 м. |
|  | Высота, м | Отметку гребня плотины следует назначать на основе расчета возвышения его над расчетным уровнем воды. |
| Таблица 10. Расчетные показатели в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов |
| Наименование вида ОМЗ | Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения | Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ |
| Полигоны бытовых и промышленных отходов, объекты по транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых отходов | Размер земельного участка предприятия и сооружения по транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых отходов, га/ 1тыс. тонн твердых бытовых отходов в год | предприятия по промышленной переработке бытовых отходов мощностью до 100 тысяч тонн в год | 0,05 |
|  |  | предприятия по промышленной переработке бытовых отходов мощностью 100 и более тысяч тонн в год | 0,04 |
|  |  | склады свежего компоста | 0,02 |
|  |  | полигоны (кроме полигонов по обезвреживанию и месту размещения токсичных промышленных отходов) | 0,5 |
|  |  | поля компостирования | 2,0 |
|  |  | поля ассенизации | 0,2 |
|  |  | сливные станции | 0,04 |
|  |  | мусороперегрузочные станции | 0,3 |
|  |  | поля складирования и места размещения обезвреженных осадков (по сухому веществу) | 0,3 |
| Предприятия по переработке промышленных отходов | Плотность застройки предприятия, % | не менее 30 |
| Предприятия мощностью 100 тыс. т и более отходов в год | Минимальные расстояния, м | до жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий санаториев, домов отдыха, садоводческих товариществ, дачных и садово-огородных участков, спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских организаций, лечебно-профилактических и оздоровительных организаций | не менее 1000 |
| Предприятия мощностью менее 100 тыс. т отходов в год |  |  | не менее 500 |
| Места размещения токсичных промышленных отходов | Размер земельного участка, кв. м | не регламентируется |
|  | Мощность, тыс. тонн | определяется количеством токсичных отходов, которое может быть принято на полигон в течение одного года |
|  | Минимальные расстояния, м | до населенных пунктов и открытых водоемов, а также до объектов, используемых в культурно-оздоровительных целях | не менее 3000 |
|  |  | до сельскохозяйственных угодий и автомобильных и железных дорог общей сети | не менее 200 |
|  |  | До границ леса и лесопосадок, не предназначенных для использования в рекреационных целях | не менее 50 |
| Скотомогильники (биотермические ямы) | Размер земельного участка, кв. м | не менее 600 |
|  | Минимальные расстояния от скотомогильника (биотермической ямы), м | до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) | 1000 |
|  |  | до автомобильных, железных дорог | 300 |
|  |  | до скотопрогонов и пастбищ | 200 |
| Установки термической утилизации биологических отходов | Минимальные расстояния, м | до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) | 1000 |
| Таблица 11. Расчетные показатели в области архивного дела |
| Наименование вида ОМЗ | Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения | Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ |
| Муниципальные архивы | Уровень обеспеченности, объект | Не менее 1 на городской округ |
|  | Размер земельного участка, кв. м/объект | 3000 |
| Таблица 12. Расчетные показатели в области благоустройства (озеленения) территории |
| Наименование вида ОМЗ | Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения | Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ |
| Объекты озеленения общего пользования | Уровень обеспеченности, кв. м на 1 человека | 8 |
|  | Размер земельного участка объектов озеленения рекреационного назначения, не менее га | парки | 5 |
|  |  | сады | 3 |
|  |  | скверы | 0,5 |
|  |  | зоны массового кратковременного отдыха | 50 |
|  | Площадь озеленения территорий объектов рекреационного назначения, % | не менее 70%. |
|  | Число единовременных посетителей территории парков, человек на гектар | для городских парков | не более 100 |
|  |  | для парков зон отдыха | не более 70 |
|  | Размеры зеленых устройств декоративного назначения (зимних садов), кв. м на посетителя | 0,1 |

Таблица 13. Расчетные показатели в области в области развития промышленности, строительства и сельского хозяйства

| Наименование вида ОМЗ | Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения | Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ |
| --- | --- | --- |
| 1. Объекты производственного и хозяйственно-складского |
| Объекты производственного и хозяйственно-складского назначения | Размер земельного участка склада, предназначенного для обслуживания населенных пунктов, кв. м/человек | Не менее 2,5 |
|  | Площадь общетоварного склада, кв. м/1 тыс. человек | продовольственных товаров | 77 |
|  |  | непродовольственных товаров | 217 |
|  | Размер земельного участка общетоварного склада, кв. м/1тыс. человек | Для одноэтажных складов: |
|  |  | продовольственных товаров | 310 |
|  |  | непродовольственных товаров | 740 |
|  |  | Для многоэтажных складов (при средней высоте этажей 6 метров): |
|  |  | продовольственных товаров | 210 |
|  |  | непродовольственных товаров | 490 |
|  | Вместимость специализированного склада, тонн | холодильники распределительные (для хранения мяса и мясных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла, животного жира, молочных продуктов и яиц) | 27 |
|  |  | фруктохранилища | 17 |
|  |  | овощехранилища | 54 |
|  |  | картофелехранилища | 57 |
|  | Размер земельного участка специализированного склада, кв. м/1 тыс. человек | Для одноэтажных складов: |  |
|  |  | холодильники распределительные (для хранения мяса и мясных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла, животного жира, молочных продуктов и яиц) | 190 |
|  |  | фруктохранилища, овощехранилища, картофелехранилища | 1300 |
|  |  | Для многоэтажных складов (при средней высоте этажей 6 метров): |  |
|  |  | холодильники распределительные (для хранения мяса и мясных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла, животного жира, молочных продуктов и яиц) | 70 |
|  |  | фруктохранилища, овощехранилища, картофелехранилища | 610 |
|  | Размер земельного участка для складов строительных материалов (потребительские) и твердого топлива, кв. м/тыс. человек | Не менее 300 |
| 2.Объекты производственного и хозяйственно-складского назначения, соответствующие приоритетным направления развития экономики |
| Инвестиционные площадки в сфере развития нефтегазоперерабатывающего комплекса | Площадь, га/ тыс. человек | не более 0,05 |
|  | Плотность застройки, % (см. Примечание 2) | Для размещения следующих видов предприятий в сфере нефтепереработки: |
|  |  | нефтеперерабатывающей промышленности | 46 |
|  |  | производства синтетического каучука | 32 |
|  |  | сажевой промышленности | 32 |
|  |  | шинной промышленности | 55 |
|  |  | промышленности резинотехнических изделий | 55 |
|  |  | производства резиновой обуви | 55 |
|  |  | Для размещения следующих видов предприятий в сфере газовой промышленности: |
|  |  | головные промысловые сооружения, установки комплексной подготовки газа, компрессорные станции подземных хранилищ газа | 35 |
|  |  | компрессорные станции магистральных газопроводов | 40 |
|  |  | газораспределительные пункты подземных хранилищ газа | 25 |
|  |  | ремонтно-эксплуатационные пункты | 45 |
|  |  | Для размещения предприятий нефтяных и газовых производств: |
|  |  | замерные установки | 30 |
|  |  | нефтенасосные станции (дожимные) | 25 |
|  |  | центральные пункты сбора и подготовки нефти, газа и воды, млн. м3/год: |  |
|  |  | до 3 | 35 |
|  |  | более 3 | 37 |
|  |  | установки компрессорного газлифта | 35 |
|  |  | компрессорные станции перекачки нефтяного газа производительностью, тыс. м3/сут: |  |
|  |  | 200 | 25 |
|  |  | 400 | 30 |
|  |  | кустовые насосные станции для заводнения нефтяных пластов | 25 |
|  |  | базы производственного обслуживания нефтегазодобывающих предприятий и уравлений буровых работ | 45 |
|  |  | базы материально-технического снабжения нефтяной промышленности | 45 |
|  |  | геофизические базы нефтяной промышленности | 30 |
| Инвестиционные площадки в сфере развития строительного комплекса | Площадь, га/ тыс. человек | 0,015 |
|  | Плотность застройки, % (см. Примечание ) | Для размещения следующих видов предприятий в сфере производства строительных материалов: |
|  |  | цементные: с сухим способом производства | 35 |
|  |  | с мокрым способом производства | 37 |
|  |  | асбестоцементных изделий | 42 |
|  |  | железобетонных напорных труб производственной мощностью 60 тыс. м3/год | 45 |
|  |  | крупных блоков, панелей и других конструкций из ячеистого и плотного силикато-бетона производственной мощностью, тыс. м3/год: |  |
|  |  | 120 | 45 |
|  |  | 200 | 50 |
|  |  | железобетонных мостовых конструкций для железнодорожного и автодорожного строительства производственной мощностью 40 тыс. м3/год | 40 |
|  |  | железобетонных конструкций для гидротехнического и портового строительства производственной мощностью 150 тыс. м3/год | 50 |
|  |  | сборных железобетонных и легкобетонных конструкций для сельского производственного строительства производственной мощностью, тыс. м3/год: |  |
|  |  | 40 | 50 |
|  |  | 100 | 55 |
|  |  | железобетонных изделий для строительства мощностью до 50 тыс. м3/год | 55 |
|  |  | обожженного глиняного кирпича и керамических блоков | 42 |
|  |  | керамических плиток для полов, облицовочных глазурованных плиток, керамических изделий для облицовки фасадов зданий | 45 |
|  |  | керамических канализационных труб | 45 |
|  |  | керамических дренажных труб | 45 |
|  |  | гравийно-сортировочные при разработке месторождений способом гидромеханизации производственной мощностью, тыс. м3/год:│ |  |
|  |  | 500 - 1000 | 35 |
|  |  | 200 (сборно-разборные) | 30 |
|  |  | вспученного перлита (с производством перлитобитумных плит) при применении в качестве топлива: |  |
|  |  | природного газа | 55 |
|  |  | мазута | 50 |
|  |  | минеральной ваты и изделий из нее, вермикулитовых и перлитовых тепло- и звукоизоляционных изделий | 45 |
|  |  | стекла оконного, полированного, архитектурно-строительного, технического и стекловолокна | 38 |
|  |  | строительного, технического, санитарно-технического фаянса, фарфора и полуфарфора | 45 |
|  |  | стальных строительных конструкций (в том числе из труб) | 55 |
|  |  | стальных конструкций для мостов | 45 |
|  |  | алюминиевых строительных конструкций | 60 |
|  |  | монтажных (для КИП и автоматики, сантехнических) и электромонтажных заготовок | 60 |
|  |  | технологических металлоконструкций и узлов трубопроводов | 48 |
|  |  | по ремонту строительных машин | 63 |
|  |  | объединенные предприятия специализированных монтажных организаций: |  |
|  |  | с базой механизации | 50 |
|  |  | без базы механизации | 55 |
|  |  | базы механизации строительства | 47 |
|  |  | базы управлений производственно-технической комплектации строительных и монтажных трестов | 60 |
|  |  | опорные базы общестроительных передвижных механизированных колонн (ПМК) | 40 |
|  |  | опорные базы специализированных передвижных механизированных колонн (СПМК) | 50 |
|  |  | автотранспортные предприятия строительных организаций на 200 и 300 специализированных большегрузных автомобилей и автопоездов | 40 |
|  |  | гаражи: |  |
|  |  | на 150 автомобилей | 40 |
|  |  | на 250 автомобилей | 50 |
| Инвестиционные площадки в сфере развития лесопромышленного комплекса | Площадь, га/тыс. человек | не более 0,12 |
|  | Плотность застройки, % (см. Примечание ) | Для размещения следующих видов предприятий лесной промышленности: |
|  |  | лесозаготовительные с примыканием к железной дороге МПС: |  |
|  |  | без переработки древесины производственной мощностью, тыс. м3/год: |  |
|  |  | до 400 | 28 |
|  |  | более 400 | 35 |
|  |  | с переработкой древесины производственной мощностью, тыс. м3/год: |  |
|  |  | до 400 | 23 |
|  |  | более 400 | 20 |
|  |  | лесозаготовительные с примыканием к водным транспортным путям при отправке леса в хлыстах: |  |
|  |  | с зимним плотбищем | 17 |
|  |  | без зимнего плотбища | 44 |
|  |  | то же, при отправке леса в сортиментах: |  |
|  |  | с зимним плотбищем производственной мощностью, тыс. м3/год: |  |
|  |  | до 400 | 30 |
|  |  | более 400 | 33 |
|  |  | без зимнего плотбища производственной мощностью, тыс. м3/год: |  |
|  |  | до 400 | 33 |
|  |  | более 400 | 38 |
|  |  | пиломатериалов, стандартных домов, комплектов деталей, столярных изделий и заготовок: |  |
|  |  | при поставке сырья и отправке продукции по железной дороге | 40 |
|  |  | при поставке сырья по воде | 45 |
|  |  | древесно-стружечных плит | 45 |
|  |  | фанеры | 47 |
|  |  | мебельные | 53 |
| Инвестиционные площадки в сфере развития рыбоперерабатывающей промышленности | Площадь, га/тыс. человек | не более 0,004 |  |
|  | Плотность застройки, % (см. Примечание) | Для размещения следующих видов предприятий в сфере рыбопереработки: |  |
|  |  | Рыбоперерабатывающие предприятия производственной мощностью, т/сут: |  |
|  |  | до 10 | 40 |
|  |  | более 10 | 50 |
|  |  | рыбные порты | 45 |
| Примечание: Минимальную плотность застройки допускается уменьшать (при наличии соответствующих технико-экономических обоснований), но не более чем на 1/10 установленного значения, приведенного ниже: |
| Уклон местности, % | Поправочный коэффициент плотности застройки |
| 2 – 5 | 0,95 – 0,90 |
| 5 – 10 | 0,90 – 0,85 |
| 10 – 15 | 0,85 – 0,80 |
| 15 – 20 | 0,80 – 0,70 |
| а) при расширении и реконструкции объектов; б) для предприятий машиностроения, имеющих в своем составе заготовительные цехи (литейные, кузнечно-прессовые, копровые); в) при строительстве предприятий на участках со сложными инженерно-геологическими или другими неблагоприятными естественными условиями; г) для предприятий по ремонту речных судов, имеющих бассейновые цехи лесопиления; д) для предприятий тяжелого энергетического и транспортного машиностроения при необходимости технологических внутриплощадочных перевозок грузов длиной более 6 м на прицепах, трайлерах (мосты тяжелых кранов, заготовки деталей рам тепловозов и вагонов и др.) или межцеховых железнодорожных перевозок негабаритных или крупногабаритных грузов массой более 10 т (блоки паровых котлов, корпуса атомных реакторов и др.); е) для объектов при необходимости строительства собственных энергетических и водозаборных сооружений. |
| 3.Объекты сельскохозяйственного назначения, соответствующие приоритетным направления развития экономики |
| Инвестиционные площадки в сфере развития агропромышленного комплекса | Площадь территории сельскохозяйственного использования и земельных участков, предназначенных для размещения объектов сельскохозяйственного назначения, га | Земельные участки, предоставляемые гражданам в собственность из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (если иное не определено законодательством Российской Федерации) |
|  |  | Размер земельного участка, га | Площадь инвестиционной площадки, га/1 тыс. человек |
|  |  | крестьянского (фермерского) хозяйства | не менее 1 | не менее 0,15 |
|  |  | животноводства | не менее 1 |  |
|  |  | садоводства, огородничества и дачного строительства | не менее 0,04 |  |
|  | Минимальная плотность застройки площадок объектов сельскохозяйственного назначения, % | Предприятия: | Минимальная плотность застройки, % |
|  |  | однопролетные (ангарные) теплицы до 5 га | 42 |
|  |  | предприятия по переработке или хранению сельскохозяйственной продукции | 50 |
|  |  | фермерские (крестьянские) хозяйства |
|  |  | по производству молока | 40 |
|  |  | по доращиванию и откорму крупного рогатого скота | 35 |
|  |  | по откорму свиней (с законченным производственным циклом) | 35 |
|  |  | овцеводческие мясо-шерстно-молочного направлений | 40 |
|  |  | козоводческие молочного и пухового направлений | 54 |
|  |  | птицеводческие яичного направления | 27 |
|  |  | птицеводческие мясного направления | 25 |

Таблица 14. Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения

| Наименование вида ОМЗ | Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения | Предельное значение расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности ОМЗ |
| --- | --- | --- |
| В области образования |
| Дошкольные образовательные организации | Уровень территориальной доступности для населения, м/ минут | Пешеходная доступность – 300 м/5 минут |
| Общеобразова-тельные организации | Уровень территориальной доступности для населения, м/ минут | Пешеходная доступность – 300 м/5 минут |
| Организации дополнительного образования | Уровень территориальной доступности для населения, м/ минут | Пешеходная доступность – 500 м/5 минут |
| В области культуры |
| Библиотеки | Уровень территориальной доступности для населения, минут | Транспортная доступность - 30 минут |
|  |  | Пешеходная доступность – 500 м/7 минут |
| Учреждения культуры клубного типа | Уровень территориальной доступности для населения, минут | Транспортная доступность: |
|  |  | 30 минут |
| Музеи | Уровень территориальной доступности для населения, минут | Транспортная доступность: |
|  |  | 30 минут |
| Выставочные залы, картинные галереи | Уровень территориальной доступности для населения, минут | Транспортная доступность: |
|  |  | 30 минут |
| Театры | Уровень территориальной доступности для населения, минут | Транспортная доступность: |
|  |  | 30 минут |
| Концертные залы | Уровень территориальной доступности для населения, минут | Транспортная доступность: |
|  |  | 30 минут |
| Универсальные спортивно-зрелищные залы | Уровень территориальной доступности для населения, минут | Транспортная доступность: |
|  |  | 30 минут |
| В области физической культуры и массового спорта |
| Физкультурно-спортивные залы | Уровень территориальной доступности для населения, минут | Транспортная доступность - 30 минут |
|  |  | Пешеходная доступность – 500 м/7 минут |
| Плавательные бассейны | Уровень территориальной доступности для населения, минут | Транспортная доступность: |
|  |  | 30 минут |
| Плоскостные сооружения | Уровень территориальной доступности для населения, минут | Транспортная доступность: |
|  |  | 30 минут |
| В области автомобильных дорог местного значения |
| Автомобильные дороги местного значения в границах городского округа | Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта, м | 300-400 |
|  |  | в общегородском центре не более 250 от объектов массового посещения |
|  |  | в районах индивидуальной жилой застройки до 600 м |
| В области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций |
| Пожарные депо | Уровень территориальной доступности для населения, м | Транспортная доступность: 3000 |
| В области благоустройства (озеленения) территории |
| Объекты озеленения общего пользования | Уровень территориальной доступности для населения, мин., м | Для городских парков | не более 20 мин. на общественном транспорте (без учета времени ожидания транспорта); |
|  |  | Для парков планировочных районов | не более 15 мин. (время пешеходной доступности) или не более 900 м |
|  |  | Для садов, скверов и бульваров | не более 10 мин. (время пешеходной доступности) или не более 600 м |

2. Материалы по обоснованию  расчетных показателей,

содержащихся в основной части местных нормативов

градостроительного проектирования

В нормативах установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города с учетом:

- административно-территориального устройства;

- социально-демографического состава и плотности населения;

- природно-климатических условий;

- федерального законодательства, иных градостроительных показателей и норм.

Нормативы направлены на повышение благоприятных условий жизни населения города, устойчивое развитие его территории.

Минимальные расчетные показатели, содержащиеся в основной части обеспечения объектами социального и иного назначения в области обеспечения учреждениями и предприятиями обслуживания действуют в отношении объектов, размещаемых на застроенных и подлежащей застройке территориях общественно-деловых, жилых, рекреационных зон.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области транспорта, предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий, образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, социального обеспечения, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, в иных областях, расчетные показатели и параметры развития, организации и использования территорий, градостроительные показатели и нормы для архитектурно – строительного проектирования подготовлены в соответствии с:

Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 29.12..2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом  регулировании»;

Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

Законом Российской Федерации от 10.12.1995 № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 08.11.2007№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации»;

СНиП 2.01.28-85 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию»;

СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги;

СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;

СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения;

СП 43.13330.2012. Свод правил. Сооружения промышленных предприятий;

СП 113.13330.2012. Свод правил. Стоянки автомобилей;

СП 116.13330.2012. Свод правил. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов;

СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения;

НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны»;

СанПиН 2.1.2.2645-10. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;

СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»;

СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

## СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»;

## Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18 апреля 2007 года N 39-оз "О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры";

## Постановлением правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 29.12.2014 №534-п «Об утверждении ррегиональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры».

- Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа населения муниципального образования, установленные местными нормативами градостроительного проектирования города Нижневартовска, не могут быть ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального образования, установленных региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также – РНГП Ханты-Мансийского автономного округа - Югры).

В случае внесения изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования, предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения станут выше расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа, установленных местными нормативами градостроительного проектирования, то применяются расчетные показатели РНГП Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также показатели нормативных правовых актов Российской Федерации.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения городского округа для населения муниципального образования, установленные местными нормативами градостроительного проектирования города Нижневартовска, не могут превышать предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований, установленных РНГП Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

В случае внесения изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования, предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований, станут ниже расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения городского округа для населения муниципального образования, установленных местными нормативами градостроительного проектирования, то применяются расчетные показатели РНГП Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также показатели нормативных правовых актов Российской Федерации.

Расчетные показатели допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения городского округа для населения города Нижневартовска, установленные в местных нормативах градостроительного проектирования, применяются при подготовке генерального плана (ГП), документации по планировке территории (ДППТ) и Правил землепользования и застройки (ПЗЗ).

Расчетные показатели подлежат применению разработчиком градостроительной документации, заказчиком градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в плане соответствия её решений целям повышения качества жизни населения.

Таблица 15. Перечень расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа, применяемых при подготовке генерального плана, документации по планировке территории, правил землепользования и застройки

| № п/п | Наименование расчетного показателя ОМЗ городского округа | Единица измерения | ГП | ДППТ | ПЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | В области образования |  |
| 1.1 | Уровень обеспеченности дошкольными образовательными организациями | место | + | + | - |
| 1.2 | Размер земельного участка дошкольных образовательных организаций | кв. м/место | + | + | + |
| 1.3 | Уровень обеспеченности общеобразовательными организациями | учащийся | + | + | - |
| 1.4 | Размер земельного участка общеобразовательных организаций | кв.м/учащийся | + | + | + |
| 1.5 | Уровень обеспеченности организациями дополнительного образования | место | + | + | - |
| 1.6 | Размер земельного участка организаций дополнительного образования | кв. м/объект | + | + | + |
| 2 | В области культуры |  |
| 2.1 | Уровень обеспеченности помещениями для культурно-досуговой деятельности | кв. м площади пола /тыс. человек | + | + | - |
| 2.2 | Размер земельного участка помещений для культурно-досуговой деятельности | кв. м | - | + | + |
| 2.3 | Уровень обеспеченности учреждениями культуры клубного типа | посетительских мест/ тыс. человек | + | + | - |
| 2.4 | Размер земельного участка учреждений культуры клубного типа | кв. м | + | + | + |
| 2.5 | Уровень обеспеченности музеями | объект/25 тыс. человек | + | - | - |
| 2.6 | Размер земельного участка музеев | кв.м/объект | + | + | + |
| 2.7 | Уровень обеспеченности кинотеатрами | объект/ городской округ | + | + |  |
| 2.8 | Размер земельного участка кинотеатров | кв.м/объект | + | + | + |
| 2.9 | Уровень обеспеченности выставочными залами, галереями | объект/ городской округ | + | - | - |
| 2.10 | Размер земельного участка выставочных залов, галерей | кв.м/объект | + | + | + |
| 2.11 | Уровень обеспеченности библиотеками, в том числе по типам: |  | - | - | - |
| 2.11.1 | общедоступная | объект | + | + | - |
| 2.11.2 | детская | объект/ 7 тыс. школьников и дошкольников (от 1 года 6 месяцев до 15 лет) | + | + | - |
| 2.11.3 | юношеская | объект/17 тыс. человек (от 15 до 24 лет) | + | + | - |
| 2.12 | Размер земельного участка библиотек | кв.м/объект | + | + | + |
| 3 | В области физической культуры и массового спорта |  |
| 3.1 | Уровень обеспеченности помещениями для физкультурных занятий и тренировок | кв. м общей площади/ тыс. человек | + | + | - |
| 3.2 | Размер земельного участка помещений для физкультурных занятий и тренировок | кв. м | - | + | + |
| 3.3 | Уровень обеспеченности физкультурно-спортивными залами | кв. м общей площади/ тыс. чел. | + | + | - |
| 3.4 | Размер земельного участка физкультурно-спортивных залов | кв. м/тыс. человек | + | + | + |
| 3.5 | Уровень обеспеченности плоскостными сооружениями | кв. м общей площади/ тыс. чел. | + | + | - |
| 3.6 | Размер земельного участка плоскостных сооружений | кв. м/тыс. человек | + | + | + |
| 3.7 | Уровень обеспеченности плавательными бассейнами | кв. м зеркала воды/ тыс. чел. | + | + | - |
| 3.8 | Размер земельного участка плавательных бассейнов | кв. м/тыс. человек | + | + | + |
| 4 | В области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведение |
| 4.1 | Водоснабжение |
| 4.1.1 | Уровень обеспеченности централизованной системой водоснабжения | % | + | + | - |
| 4.1.2 | Размер земельного участка для размещения станций очистки воды в зависимости от их производительности | га | + | + | + |
| 4.2 | Водоотведение |
| 4.2.1 | Уровень обеспеченности централизованной системой водоотведения для общественно-деловой и многоэтажной жилой застройки | % | + | + | - |
| 4.2.2 | Уровень обеспеченности системой водоотведения для индивидуальной застройки | % | - | - | - |
| 4.2.3 | Размер земельного участка для канализационных очистных сооружений в зависимости от их производительности | га | + | + | + |
| 4.3 | Теплоснабжение |
| 4.3.1 | Уровень обеспеченности централизованной системой теплоснабжения в пределах радиусов эффективного теплоснабжения источников тепла | % | + | + | - |
| 4.3.2 | Размер земельного участка для отдельно стоящих котельных в зависимости от теплопроизводительности | га | + | + | + |
| 4.4 | Электроснабжение |
| 4.4.1 | Уровень обеспеченности централизованной системой электроснабжения | % | + | + | - |
| 4.4.2 | Размер земельного участка, отводимого для подстанций и переключательных пунктов напряжением | кв. м | + | + | + |
| 4.5 | Газоснабжение |
| 4.5.1 | Уровень обеспеченности централизованной системой газоснабжения вне зон действия источников централизованного теплоснабжения | % | + | + | - |
| 4.5.2 | Размер земельного участка для размещения пунктов редуцирования газа | кв. м | + | + | + |
| 4.5.3 | Размер земельного участка для размещения газонаполнительных станций следует принимать в зависимости от производительности, тысяч тонн в год | га | + | + | + |
| 5 | В области автомобильных дорог местного значения |  |
| 5.1 | Уровень автомобилизации населения | автомобилей/ тыс. человек | + | + | - |
| 5.2 | Уровень обеспеченности населения личным автотранспортом | % | + | + | - |
| 5.3 | Параметры автомобильных дорог в зависимости от категории и основного назначения дорог и улиц | - | + | + | - |
| 5.4 | Обеспечение безопасности дорожного движения – организация пешеходных переходов в разных уровнях с проезжей частью | - | + | + | - |
| 5.5 | Расстояние между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта | м | + | + | - |
| 5.6 | Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях | км/кв. км | + | + | - |
| 5.7 | Уровень обеспеченности автозаправочными станциями | колонка/ автомобилей | + | + | - |
| 5.8 | Размер земельного участка автозаправочной станции | га | + | + | + |
| 6 | В области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций |
| 6.1 | Уровень обеспеченности пожарными депо | автомобилей | + | + |  |
| 6.2 | Размер земельного участка пожарных депо | кв. м | + | + | + |
| 7 | В области утилизации и переработки бытовых отходов |
| 7.1 | Размер земельного участка предприятия и сооружения по транспортировке, обезвреживанию и переработке твердых бытовых отходов | га/ 1тыс. тонн твердых бытовых отходов в год | + | + | + |
| 7.2 | Размер земельного участка от скотомогильника (биотермической ямы) | кв. м | + | + | + |
| 7.3 | Минимальные расстояния от объектов утилизации биологических отходов до зданий и сооружений | м | + | + | - |
| 7.4 | Минимальные расстояния от установки термической утилизации биологических отходов | м | + | + | - |
| Объекты местного значения городского округа в иных областях: |
| 8 | В области развития жилищного строительства |
| 8.1 | Уровень средней жилищной обеспеченности | кв. м общей площади жилых помещений/ человек | + | + | - |
| 8.2 | Площадь территории для предварительного определения общих размеров жилых зон | га / тыс. человек | + | - | - |
| 8.3 | Площадь земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность для размещения объектов жилищного строительства | га | + | + | + |
| 8.4 | Площадь земельных участков, выделяемых около жилых домов на индивидуальный дом или квартиру, кв. м | кв. м | + | + | + |
| 8.5 | Плотность населения на территории жилой застройки | человек/га | + | + | - |
| 8.6 | Плотность жилой застройки | коэффициент | + | + | + |
| 8.7 | Площадь площадок общего пользования различного функционального назначения | кв. м /человек | + | + | - |
| 8.8 | Нормативы расстояний между зданиями, строениями и сооружениями различных типов при различных планировочных условиях | м | - | + | - |
| 9 | В области развития промышленности, строительства и сельского хозяйства: |
| 9.1 | Объекты производственного и хозяйственно-складского назначения |
| 9.1.1 | Размер земельного участка склада, предназначенного для обслуживания населенных пунктов | кв. м /человек | + | + | + |
| 9.1.2 | Площадь общетоварного склада, кв. м/ 1 тыс. человек | кв. м / тыс. человек | + | + | + |
| 9.1.3 | Размер земельного участка общетоварного склада | кв. м / тыс. человек | + | + | + |
| 9.1.4 | Вместимость специализированного склада | тонн | + | + |  |
| 9.1.5 | Размер земельного участка специализированного склада | кв. м/тыс. человек | + | + | + |
| 9.1.6 | Площадь для складов строительных материалов (потребительские) и твердого топлива | кв. м / тыс. человек | + | + | + |
| 9.1.7 | Размер земельного участка для складов строительных материалов (потребительские) и твердого топлива | кв. м / тыс. человек | + | + | + |
| 9.2 | Объекты производственного и хозяйственно-складского назначения, соответствующие приоритетным направления развития экономики |
| 9.2.1 | Площадь территории инвестиционной площадки в сфере развития нефтегазоперерабатывающего комплекса | га/тыс. человек | + | + | - |
| 9.2.2 | Плотность застройки инвестиционной площадки в сфере развития нефтегазоперерабатывающего комплекса | % | + | + | - |
| 9.2.3 | Площадь территории инвестиционной площадки в сфере развития строительного комплекса | га/тыс. человек | + | + | - |
| 9.2.4 | Плотность застройки инвестиционной площадки в сфере развития строительного комплекса | % | + | + | - |
| 9.2.5 | Площадь территории инвестиционной площадки в сфере развития лесопромышленного комплекса | га/тыс.человек | + | + | - |
| 9.2.6 | Плотность застройки инвестиционной площадки в сфере развития лесопромышленного комплекса | % | + | + | - |
| 9.2.7 | Площадь территории инвестиционной площадки в сфере развития рыбоперерабатывающей промышленности | га/тыс. человек | + | + | - |
| 9.2.8 | Плотность застройки инвестиционной площадки в сфере развития рыбоперерабатывающей промышленности | % | + | + | - |
| 9.3 | Объекты сельскохозяйственного назначения, соответствующие приоритетным направления развития экономики |
| 9.3.1 | Площадь территорий сельскохозяйственного использования и размеры земельных участков, предназначенных для размещения объектов сельскохозяйственного назначения | га | + | + | + |
| 9.3.2 | Минимальная плотность застройки площадок объектов сельскохозяйственного назначения | % | + | + | - |
| 9.4 | В области организации мест захоронения |
| 9.4.1 | Размер земельного участка для кладбища смешанного и традиционного захоронения | га /1 тыс.чел. | + | + | + |
| 9.4.2 | Минимальные расстояния от мест захоронения до зданий и сооружений | м | + | + | - |
| 9.4.3 | Размер земельного участка кладбища для погребения после кремации | га/1 тыс. чел. | + | + | + |
| 9.4.4 | Минимальные расстояния от мест захоронения до зданий и сооружений | м | + | + | - |
| 10 | Иные виды объектов местного значения городского округа, которые необходимы в связи с решением вопросов местного значения городского округа |
| 10.1 | В области архивного дела |
| 10.1.1 | Уровень обеспеченности муниципальными архивами | объект | + | - | - |
| 10.1.2 | Размер земельного участка муниципальных архивов | кв. м/объект | + | + | + |
| 10.2 | В области благоустройства (озеленения) территории |
| 10.2.1 | Уровень обеспеченности объектами озеленения общего пользования | кв. м на 1 человека | + | + | - |
| 10.2.2 | Размер земельного участка объектов озеленения рекреационного назначения | га | + | + | + |
| 10.2.3 | Площадь озеленения территорий объектов рекреационного назначения | % | + | + | - |
| 10.2.4 | Число единовременных посетителей территории парков | человек на гектар | + | + | - |
| 10.2.5 | Размеры зеленых устройств декоративного назначения (зимних садов) | кв. м на посетителя | + | + | - |
| 11. | Объекты иного значения, определяющие параметры объектов местного значения городского округа и качество среды |
| 11.1 | В области здравоохранения |
| 11.1.1 | Уровень обеспеченности аптечными организациями | объект | + | + | - |
| 11.1.2 | Размер земельного участка аптечной организации | га | - | - | + |
| 11.2 | В области торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 11.2.1 | Уровень обеспеченности торговыми предприятиями | кв. м площади торговых объектов/тыс. человек | + | + | - |
| 11.2.2 | Размер земельного участка торгового предприятия | га | - | - | + |
| 11.2.3 | Уровень обеспеченности предприятиями общественного питания | место/тыс. человек | + | + | + |
| 11.2.4 | Размер земельного участка предприятия общественного питания | га | - | - | + |
| 11.2.5 | Уровень обеспеченности предприятиями бытового обслуживания | рабочее место/тыс. человек | + | + | - |
| 11.2.6 | Размер земельного участка предприятия бытового обслуживания | га | - | - | + |
| 11.3 | Здания, строения и сооружения, размещаемые в жилых и общественно-деловых зонах |
| 11.3.1 | Расстояния между зданиями, строениями и сооружениями различных типов при различных планировочных условиях | м | + | + | + |
| 11.3.2 | Плотность застройки общественно-деловых зон | тыс. кв. м общей площади/га | + | + | + |
| 11.4 | Объекты в области связи и информатизации |
| 11.4.1 | Размер земельного участка для размещения антенно-мачтового сооружения | га | + | + | + |
| 11.5 | Объекты в области автомобильных дорог местного значения |
| 11.5.1 | Обеспеченность местами постоянного и временного хранения легковых автомобилей | - | + | + | - |
| 11.5.2 | Размер земельного участка объектов хранения легковых автомобилей | га | + | + | - |

Таблица 16. Перечень расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения городского округа для населения города Нижневартовска, применяемых при подготовке генерального плана, документации по планировке территории

| № п/п | Наименование нормируемого показателя | Единица измерения | ГП | ДППТ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | В области образования |
| 1.1 | Уровень территориальной доступности общеобразовательных организаций для населения | м/минут | + | + |
| 1.2 | Уровень территориальной доступности организаций дополнительного образования | м | + | + |
| 2. | В области физической культуры и массового спорта |
| 2.1 | Уровень территориальной доступности помещений для физкультурных занятий и тренировок | м | - | + |
| 2.2 | Уровень территориальной доступности физкультурно-спортивных залов | м | + | + |
| 3. | В области автомобильных дорог местного значения |
| 3.1 | Дальность пешеходных подходов до остановок общественного транспорта | м | + | + |
| 4. | В области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций |
| 4.1 | Уровень территориальной доступности обслуживания пожарных депо для населения | м | + | + |
| 5. | Иные виды объектов местного значения городского округа, которые необходимы в связи с решением вопросов местного значения городского округа |
| В области благоустройства (озеленения) территории |
| 5.1 | Уровень территориальной доступности объектов озеленения общего пользования для населения | мин, м | + | + |
| 6. | Объекты иного значения, определяющие параметры объектов местного значения городского округа и качество среды |
| В области здравоохранения |
| 6.1 | Уровень территориальной доступности аптечных организаций для населения | м | + | + |
| 7. | В области торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 7.1 | Уровень территориальной доступности торгового предприятия для населения | м | + | + |
| 7.2 | Уровень территориальной доступности предприятия общественного питания для населения | м | + | + |
| 7.3 | Уровень территориальной доступности предприятия бытового обслуживания для населения | м | + | + |
| 8. | В области автомобильных дорог местного значения |
| 8.1 | Дальность пешеходных подходов к гаражам и открытым стоянкам для постоянного хранения | м | + | + |

Приложение 1

к местным нормативам градостроительного проектирования

Таблица 17. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности городского округа объектами иного значения, определяющими параметры объектов местного значения городского округа и качество среды

| Наименование объекта иного значения | Наименование расчетного показателя объекта иного значения/единица измерения | Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности городского округа объектами иного значения |
| --- | --- | --- |
| В области здравоохранения |
| Аптечные организации | Уровень обеспеченности, объект | 1 на 12 тыс. человек |
| В области торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| Торговые предприятия (магазины, торговые центры, торговые комплексы) | Уровень обеспеченности, кв. м площади торговых объектов | 673 на 1 тыс. человек, в .ч. |
|  |  | продовольственных товаров | 205 |
|  |  | непродовольственных товаров | 468 |
|  | Размер земельного участка, га | на 100 кв. м торговой площади, при торговой площади: |
|  |  | до 150 кв. м | 0,03 га |
|  |  | от 150 до 250 кв.м | 0,08 га |
|  |  | от 250 до 650 кв.м | 0,08-0,06 га |
|  |  | от 650 до 1500 кв.м | 0,06-0,04 га |
|  |  | свыше 1 500 | 0,02 га |
| Предприятия общественного питания | Уровень обеспеченности, место | 40 (8)* мест на 1 тыс. человек |
|  | Размер земельного участка, га | на 100 мест, при числе мест: |
|  |  | до 100 мест | 0,2 га на объект |
|  |  | 100-150 | 0,15 га на объект |
|  |  | свыше 150 мест | 0,1 га на объект |
| Предприятия бытового обслуживания | Уровень обеспеченности, рабочее место | 9 (2)* рабочих мест на 1 тыс. человек |
|  | Размер земельного участка, га | на 10 рабочих мест для предприятий мощностью, рабочих мест: |
|  |  | 10-50 | 0,1 га на объект |
|  |  | 50-150 | 0,05 га на объект |
|  |  | свыше 150 | 0,03 га на объект |
|  |  | в зоне малоэтажной жилой застройки | 0,15 га на объект |
| Здания, строения и сооружения, размещаемые в жилых и общественно-деловых зонах |
| Здания, строения и сооружения, размещаемые в жилых зонах | Расстояния между зданиями, строениями и сооружениями различных типов при различных планировочных условиях, м | Между длинными сторонами многоквартирных жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): |
|  |  | для жилых зданий высотой 2 - 3 этажа | не менее 15 |
|  |  | для жилых зданий высотой 4 этажа | не менее 20 |
|  |  | для жилых зданий высотой 5 этажей | не менее 30 |
|  |  | между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат | не менее 12 |
|  |  | На территориях индивидуальной жилой застройки расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 |
|  |  | В зонах малоэтажной жилой застройки расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям следует принимать не менее: |
|  |  | от объекта индивидуального жилищного строительства, усадебного жилого дома и жилого дома блокированной застройки | 3 |
|  |  | от построек для содержания скота и птицы | 4 |
|  |  | от бани, гаража и других построек | 1 |
|  |  | от стволов высокорослых деревьев | 4 |
|  |  | от стволов среднерослых деревьев | 2 |
|  |  | от кустарника | 1 |
|  |  | Минимально допустимое расстояние от окон жилых и общественных зданий до площадок: |
|  |  | для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 12 |
|  |  | для отдыха взрослого населения | 10 |
|  |  | для занятий физкультурой | 10 |
|  |  | для хоккейных и футбольных площадок | 40 |
|  |  | для занятий теннисом | 10 |
|  |  | для хозяйственных целей | 20 |
|  |  | для выгула собак | 40 |
|  |  | Сараи для скота и птицы, размещаемые в пределах жилых зон, должны содержать не более 30 блоков. Их следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома, при количестве блоков: |
|  |  | до 2 блоков | 15 |
|  |  | от 3 до 8 блоков | 25 |
|  |  | от 9 до 30 блоков | 50 |
| Здания, строения и сооружения, размещаемые в общественно-деловых зонах | Плотность застройки общественно-деловых зон, тыс. кв. м общей площади, га | общественный центр | на свободных | 6 |
|  |  |  | при реконструкции | 7 |
|  |  | административно-деловые объекты | на свободных | 4 |
|  |  |  | при реконструкции | 5 |
|  |  | социально-бытовые объекты | на свободных | 3 |
|  |  |  | при реконструкции | 4 |
|  |  | объекты торгового назначения и общественного питания | на свободных | 2 |
|  |  |  | при реконструкции | 3 |
|  |  | культурно-досуговые объекты | на свободных | 2 |
|  |  |  | при реконструкции | 3 |
| Обеспеченность сооружениями для хранения легкового автотранспорта |
| Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств | Уровень обеспеченности гаражами и открытыми стоянками для постоянного хранения легковых автомобилей, % | Уровень обеспеченности гаражами и открытыми стоянками для постоянного хранения легковых автомобилей 100% |
|  | Уровень обеспеченности открытыми стоянками для временного хранения легковых автомобилей, % | Не менее чем для 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, в том числе: |
|  |  | жилые районы | 35 |
|  |  | промышленные и коммунально-складские зоны (районы) | 15 |
|  |  | общегородские и специализированные центры | 5 |
|  |  | зоны массового кратковременного отдыха | 15 |
|  |  | В (микрорайонах) кварталах жилой застройки следует предусматривать мест для хранения индивидуальных легковых автомобилей из расчета 320 машино-мест на 1 тысячу жителей |
|  | Размер земельного участка гаражей и стоянок легковых автомобилей в зависимости, кв.м/машино-место | одноэтажных | 30 |
|  |  | двухэтажных | 20 |
|  |  | трехэтажных | 14 |
|  |  | четырехэтажных | 12 |
|  |  | пятиэтажных | 10 |
|  |  | наземных стоянок | 25 |
| В области связи и информатизации |
| Антенно-мачтовые сооружения | Размер земельного участка для размещения антенно-мачтового сооружения/га | от 0,3 |

Примечание: * - в скобках приведены значения расчетных показателей объектов, которые соответствуют организации систем обслуживания в микрорайоне и жилом районе.

Таблица 18.  Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов иного значения, определяющих параметры объектов местного значения городского округа и качество среды

| Наименование объекта иного значения | Наименование расчетного показателя объекта иного значения/единица измерения | Значение расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности объекта иного значения |
| --- | --- | --- |
| В области здравоохранения |
| Аптечные организации | Уровень территориальной доступности для населения, м | Пешеходная доступность: |  |
|  |  | зона многоквартирной и малоэтажной блокированной жилой застройки | 300 |
|  |  | зона застройки объектами индивидуального жилищного строительства | 600 |
| В области торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| Торговые предприятия (магазины, торговые центры, торговые комплексы) | Уровень территориальной доступности для населения, м | Пешеходная доступность: |  |
|  |  | зона многоквартирной и малоэтажной блокированной жилой застройки | 500 |
|  |  | зона застройки объектами индивидуального жилищного строительства | 800 |
| Предприятия общественного питания | Уровень территориальной доступности для населения, м | Пешеходная доступность: |  |
|  |  | зона многоквартирной и малоэтажной блокированной жилой застройки | 500 |
|  |  | зона застройки объектами индивидуального жилищного строительства | 800 |
| Предприятия бытового обслуживания | Уровень территориальной доступности для населения, м | Пешеходная доступность: |  |
|  |  | зона многоквартирной и малоэтажной блокированной жилой застройки | 500 |
|  |  | зона застройки объектами индивидуального жилищного строительства | 800 |
| В области автомобильных дорог местного значения |
| Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств | Пешеходная доступность к гаражам и открытым стоянкам для постоянного хранения, м | не более 800, в условиях реконструкции существующей застройки - не более 1500 |

Приложение 2

к местным нормативам градостроительного проектирования

Таблица 19. Классификация улиц и дорог. Основное назначение улиц и дорог

| Категория дорог и улиц | Основное назначение дорог и улиц |
| --- | --- |
| Магистральные дороги регулируемого движения (ДРД) | Транспортная связь между районами на отдельных направлениях и участках преимущественно грузового движения, осуществляемого вне жилой застройки, выходы на внешние автомобильные дороги, пересечения с улицами и дорогами, как правило, в одном уровне |
| Магистральные улицы общегородского значения непрерывного движения (УНД) | Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и общественными центрами, а также с другими магистральными улицами и внешними автомобильными дорогами. Обеспечение движения транспорта по основным направлениям в разных уровнях |
| Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения (УРД) | Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и центром города, центрами планировочных районов, выходы на магистральные улицы и дороги и внешние автомобильные дороги. Пересечения с магистральными улицами и дорогами, как правило, в одном уровне |
| Магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные (УТП) | Транспортная и пешеходная связи между жилыми районами, а также между жилыми и промышленными районами, общественными центрами, выходы на другие магистральные улицы |
| Магистральные улицы районного значения пешеходно-транспортные (УПТ) | Пешеходная и транспортная связи (преимущественно общественный пассажирский транспорт) в пределах планировочного района |
| Улицы и дороги местного значения | Улицы в жилой застройке (УЖ) | Транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы и дороги регулируемого движения |
|  | Улицы и дороги в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах) (УПр) | Транспортная связь преимущественно легкового и грузового транспорта в пределах зон (районов), выходы на магистральные городские дороги. Пересечения с улицами и дорогами устраиваются в одном уровне |
|  | Парковые дороги (ДПар) | Транспортная связь в пределах территории парков и лесопарков преимущественно для движения легковых автомобилей |
| Проезды (Пр) | Подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки внутри районов, микрорайонов, кварталов |
| Пешеходные улицы и дороги (УПш) | Пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров, местами отдыха и остановочными пунктами общественного транспорта |
| Велосипедные дорожки (ДВ) | Проезд на велосипедах по свободным от других видов транспортного движения трассам к местам отдыха, общественным центрам |

Приложение 3

к местным нормативам градостроительного проектирования

Таблица 20.  Нормы расчета стоянок для учреждений и предприятий обслуживания

| Здания, сооружения и иные объекты | Расчетная единица | Число машино-мест на расчетную единицу |
| --- | --- | --- |
| Общежития | 10 проживающих | 1 |
| Гостиницы высшего разряда | 100 мест | 30 |
| Прочие гостиницы | 100 мест | 15 |
| Торговые центры, универмаги, магазины с площадью залов более 200 кв.м | 100 кв.м торговой площади | 15 |
| Магазины с площадью залов менее 200 кв.м | 100 кв.м торговой площади | 5 |
| Рынки | 50 торговых мест | 40 |
| Зрелищные объекты: театры, кинотеатры, видео-залы, цирки, планетарии, концертные залы, музеи, выставочные залы | 100 мест (посетителей) | 30 |
| Специальные парки (зоопарки, ботанические сады) | 100 посетителей | 20 |
| Теле- и радиостудии, киностудии, студии звукозаписи, редакции газет и журналов, издательства | 100 работающих | 25 |
| Развлекательные центры, ночные клубы, дискотеки | 100 посетителей | 35 |
| Рестораны и кафе общегородского значения | 100 мест | 30 |
| Кафе прочие | 100 мест | 10 |
| Комплексы для занятий физкультурой и спортом с местами для зрителей (стадионы, спортивные комплексы), крытые спортивно-зрелищные комплексы | 100 зрительских мест | 15 |
| Спортивные комплексы со специальными требованиями к размещению (автодромы, вело- и мототреки, стрельбища, конноспортивные клубы, манежи для верховой езды, ипподромы) | 60 кв.м в закрытых помещениях | 1 |
|  | 20 зрительских мест | 3 |
| Больницы и клиники, родильные дома, стационары при медицинских институтах, госпитали, специализированные медицинские центры и медсанчасти, хосписы и иные больничные учреждения со специальными требованиями к размещению | 100 коек | 15 |
| Поликлиники, амбулаторные учреждения | 100 посещений в смену | 20 |
| Санитарно-эпидемиологические станции, дезинфекционные станции, судебно-медицинская экспертиза | 60 кв.м общей площади | 1 |
| Объекты социального обеспечения | 50 единовременных посетителей и персонала | 1 |
| Жилищно-эксплуатационные службы: РЭУ, ПРЭО, аварийные службы | 100 кв.м общей площади | 2 |
| Ветеринарные поликлиники и станции | 100 кв.м общей площади | 1 |
| Государственные, административные, общественные организации и учреждения, загсы, дворцы бракосочетания, архивы, информационные центры, общественные объединения и организации, творческие союзы, международные организации | 100 единовременных посетителей и персонала | 15 |
| Отделения связи, почтовые отделения, телефонные и телеграфные пункты | 10 единовременных посетителей и персонала | 4 |
| Банки, учреждения кредитования, страхования, биржевой торговли, нотариальные конторы, ломбарды, юридические консультации, агентства недвижимости, туристические агентства и центры обслуживания, рекламные агентства | 100 работающих | 30 |
| Научно-исследовательские, проектные, конструкторские организации | 100 работающих | 30 |
| Производственные предприятия, производственные базы строительных, коммунальных, транспортных и других предприятий | 10 работников в максимальной смене | 3 |
| Склады | 10 работников в максимальной смене | 3 |
| Электростанции, теплоэлектроцентрали, котельные большой мощности, газораспределительные станции и другие аналогичные объекты | 10 работников в максимальной смене | 2 |
| Обслуживание автотранспорта (мастерские автосервиса, станции технического обслуживания, АЗС, автомобильные мойки) | 10 работников в максимальную смену | 3 |
| Вокзалы и станции | 100 пассажиров, прибывающих в час пик | 30 |
| Пляжи и парки в зонах отдыха | 100 единовременных посетителей | 30 |
| Лесопарки и заповедники | -//- | 20 |
| Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.) | -//- | 30 |
| Предприятия общественного питания, торгового и коммунально-бытового обслуживания в зонах отдыха | 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала | 20 |
| Садоводческие товарищества | 10 участков | 5 |
| Кладбища | 100 единовременных посетителей |  |

Примечание:

1.  При организации мест хранения автотранспорта для многофункциональных общественных центров, в состав которых входят административные, зрелищные, спортивные здания и сооружения, расчетные показатели потребности в гаражах и открытых стоянках допускается снижать:

- для общегородского центра - на 15%;

- для остальных территорий - на 10%.

При изменении функционального назначения зданий и сооружений расчетное количество мест хранения автотранспорта должно быть приведено в соответствие с новым функциональным назначением объекта. При отсутствии технической возможности в организации нормативного количества мест хранения автотранспорта, расширение, реконструкция, изменение функционального назначения объектов строительства не допускается.

Для малых предприятий торговли, бытового обслуживания и общественного питания с численностью персонала до 3 рабочих мест, 12 посадочных мест, размещаемых на жилых улицах и внутриквартальных проездах с шириной проезжей части  до 9 м, устройство открытых стоянок автотранспорта допускается не предусматривать.

2. При расчете мест временного хранения индивидуального автотранспорта следует выделять не менее 10% мест (но не менее одного места), а около учреждений, связанных с восстановлением опорно-двигательных функций, - не менее 20% мест, наиболее удобных для въезда, выезда и стоянки специальных автотранспортных средств инвалидов.