УТВЕРЖДЕН:

Постановлением администрации города Нижневартовск

От «_____» ____________2018г. №____________

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Проект планировки территории для размещения линейного объекта «Самотлорское месторождение. Распределительное устройство РУ-6кВ №2 на ЦПН №1» в границах кадастрового квартала 86:11:0904001

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

г. Нижневартовск 2018 г.

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

| Должность | Подпись | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

ВВЕДЕНИЕ

Проект планировки территории района ЦТП города Нижневартвоска в части кадастрового квартала 86:11:0904001 для размещения линейного объекта ВЛ-6кВ в габаритах 110кВ (далее также – документация по планировке территории, проект планировки территории, проект) разрабатывается на основании решений Генерального плана города Нижневартовска (утв. Решением Думы города Нижневартовска от 21.12.2015г. №953) и Правил землепользования и застройки на территории города Нижневартовска (в ред. Решения Думы города Нижневартовска от 30.03.2018г. №320), в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов.

Состав и содержание проекта планировки территории определены техническим заданием в соответствии со статьей 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ) и Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13.06.2007г. № 153-п «О составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, документов территориального планирования муниципальных образований автономного округа».

1. ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. № 190-ФЗ (с изменениями);

- Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г. №136-Ф3 (с изменениями);

- Генеральный план города Нижневартовска, утвержденный в редакции решения Думы города от 21.12.2015г. №953;

- Правила землепользования и застройки на территории города Нижневартовска, утвержденные решение Думы города от 30.03.2018г. №320 (с изменениями);

- Постановление администрации города от 12.03.2009г. № 315 «Об утверждении Положения о порядке подготовки документации по планировке территории города Нижневартовска» (с изменениями);

- Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 13.06.2007г. № 153-п «О составе и содержании проектов планировки территорий, подготовка которых осуществляет на основании документов территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, документов территориального планирования муниципальных образований автономного округа»;

- Распоряжение администрации города Нижневартовска от 08.11.2018г. №1497-р "О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории района ЦТП города Нижневартовска для размещения линейного объекта «Самотлорское месторождение. Распределительное устройство РУ-6кВ №2 на ЦПСН №1»;

- Топографическая съемка.

2. обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства

##### 2.1. Размещение элемента планировочной структуры на территории города Нижневартовска

Работы выполняются в отношении части кадастрового квартала 86:11:0904001.

Территория в проектных границах для размещения проектируемого объекта составляет 0,8943 га.

##### 2.2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов жилого назначения

Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение объектов жилого назначения.

##### 2.3.Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов производственного назначения

##### Охранные зоны проектируемых ВЛ определены в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. (ширина  зависит от напряжения в линиях, в данном проекте: до 20 кВ -10м,  35 кВ – 15 м, от 110 кВ – 20 м, от 110-220 кВ – 25 м).

Проектные решения проекта планировки территории предусматривают:

- строительство участка ВЛ-6 кВ, в габаритах 110 кВ, от существующей опоры №4/5 ф. ЦТП-3, ЦТП-4 ПС-220/110/10/6 кВ «Мегион» до проектируемого РУ-6 кВ;

- замена кабельных линий 6 кВ от существующих ячеек №9А, 411 ЗРУ-1, 2  ПС-220/110/10/6 кВ «Мегион» до опор №1 ВЛ-6 кВ ф. ЦТП-3, ЦТП-4.

Характеристика линейного объекта ВЛ-6кВ в габаритах 110 кВ

Двухцепная ВЛ 6кВ (в габаритах) от т.вр. «ПС-220/110/10/6кВ «Мегион»-ф. ЦТП-3,4» - РУ-2:

1 цепь L=205м; Точкой подключения является ПС-220/110/10/6 кВ Мегион ЗРУ-1 яч.9А. Точкой врезки, проектируемой ВЛ-6кВ (в габаритах 110 кВ), является существующая опора №4/5, подключение выполняется к сущ. опоре №4/5, отпайкой с установкой дополнительной гирлянды изоляторов на сущ. опоре и установкой порталов.

2 цепь L=181м; Точкой подключения является ПС-220/110/10/6 кВ Мегион ЗРУ-1 яч.411. Точкой врезки, проектируемой ВЛ-6кВ (в габаритах 110 кВ), является существующая опора №4/5, подключение выполняется к сущ. опоре №4/5, отпайкой с установкой дополнительной гирлянды изоляторов на сущ. опоре.

Заземления металлических опор ВЛ-6 кВ, металлических опор ВЛ-35 кВ выполнены согласно типовому проекту 3.407-150.

Для проектируемого участка ВЛ-6 кВ, в габаритах 110кВ, приняты металлические опо-ры по серии 3.407.2-170 «Унифицированные стальные конструкции промежуточных и анкерно-угловых опор ВЛ 35-110 кВ для нормальных условий» и порталы по серии 3.407.2-162 «Унифицированные стальные порталы открытых распределительных устройств 35-150кВ для обычных и северных районов».

В проекте предусмотрена замена кабельных линий:

- на участке от ПС-220/110/10/6 кВ Мегион ЗРУ-1 яч.9А до опора №1 ВЛ-6 кВ ф.ЦТП-3;

- на участке от ПС-220/110/10/6 кВ Мегион ЗРУ-2 яч.411 до опора №1 ВЛ-6 кВ ф.ЦТП-4.

Марка кабеля 6 кВ принята АПвБВнг(А)-ХЛ 2x(3x185), две параллельных линии на один фидер.

Электроснабжение выполняется согласно технических условий №02-02-61 от 10.02.2017г., выданных АО «Самотлорнефтегаз.

По трассе ВЛ-6кВ имеются пересечения со следующими инженерными коммуникациями: сущ. нефтепроводы; сущ. водоводы; сущ. кабельные эстакады; сущ. автомобильные дороги.

##### 2.4. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов общественно-делового назначения

Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение объектов общественно-делового назначения.

##### 2.5. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов социальной инфраструктуры

Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение объектов социальной инфраструктуры.

##### 2.6. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов иного назначения

Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение объекта иного назначения.

##### 2.7. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов коммунальной инфраструктуры

Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение объектов коммунальной инфраструктуры.

###### 2.8. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры

Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение объекта транспортной инфраструктуры.

3. ОБОСНОВАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НОРМАТИВАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ

Объекты регионального и местного значений на территории проектирования отсутствуют.

4. ОХРАННАЯ ЗОНА ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА

Согласно постановлению правительства РФ от 24.12.2009 г.№160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Ширина охранной зоны линии электропередач составляет 10 м от крайнего провода.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;

г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

Сведения об охранной зоне

таблица 1

| Характеристика объекта | Описание характеристик |
| --- | --- |
| Местоположение объекта | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск, |
| Площадь объекта | 8943 м.кв. |
| Иные характеристики объекта | В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства |

Координаты поворотных точек охранной зоны

таблица 2

| Номер поворотной точки | Координаты, м |
| --- | --- |
|  | Х | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 953200.23 | 4413541.92 |
| 2 | 953261.26 | 4413490.25 |
| 3 | 953273.46 | 4413509.86 |
| 4 | 953289.35 | 4413456.11 |
| 5 | 953282.39 | 4413409.24 |
| 6 | 953305.61 | 4413324.42 |
| 7 | 953308.43 | 4413322.96 |
| 8 | 953316.68 | 4413320.89 |
| 9 | 953309.41 | 4413291.79 |
| 10 | 953297.78 | 4413294.70 |
| 11 | 953280.16 | 4413303.80 |
| 12 | 953252.50 | 4413405.13 |
| 13 | 953250.91 | 4413459.72 |
| 14 | 953180.74 | 4413519.07 |