ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«КОНЦЕПТ-ПРОЕКТ»

Россия, 630099, г. Новосибирск, Горького 79, тел.(383) 210-58-32

ПроектЫ МЕЖЕВАНИЯ территории

Восточного планировочного района
(IV очередь строительства) города Нижневартовска

Том 2. Пояснительная записка

г. Новосибирск, 2012 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«КОНЦЕПТ-ПРОЕКТ»

Россия, 630099, г. Новосибирск, Горького 79

Проекты МЕЖЕВАНИЯ территории
Восточного планировочного района
(IV очередь строительства) города Нижневартовска

Том 2. Пояснительная записка

Заказчик: 	Администрация города Нижневартовска

Муниципальный контракт: № 164-2012 от 31.07.2012 г.

Исполнитель: ООО «Концепт-Проект»

Шифр: 	164-ПМТ-ПЗ.2

Директор				______________________________ М.Н.Марков

Главный градостроитель проекта	_______________________________В.А.Григорьев

г. Новосибирск, 2012 г.

Содержание

| №№ п.п. | Наименование глав, разделов | Номера страниц |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 4. | Состав проектов Состав ответственных исполнителей ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Общие данные Описание существующей ситуации Квартал №25 Квартал №26 Квартал №27 Квартал №31а Квартал №31б Квартал №32 Квартал №33 Проектные решения Квартал №25 Квартал №26 Квартал №27 Квартал №31а Квартал №31б Квартал №32 Квартал №33 Основные технико-экономические показатели Приложения | 1 2 6 18 24 |
|  | Приложения: Распоряжение администрации города от 11.04.2012 №479-р «О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории Восточного планировочного района (IV очередь строительства) города Нижневартовска»; Техническое задание на выполнение работ по подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории Восточного планировочного района (IV очередь строительства) города Нижневартовска. Приложение №1 к контракту № 164-2012 от 37.07.2012 |  |

Состав проектов

| № п/п | Наименование документа | Шифр | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Том 1. Утверждаемая часть | 164-ПМТ.2 |  |
| 1 | Чертеж межевания территории. Приложение к проекту межевания территории квартала № 25 Восточного планировочного района (IV очередь строительства) города Нижневартовска | то же |  |
| 2 | Чертеж межевания территории. Приложение к проекту межевания территории квартала № 26 Восточного планировочного района (IV очередь строительства) города Нижневартовска | – // – |  |
| 3 | Чертеж межевания территории. Приложение к проекту межевания территории квартала № 27 Восточного планировочного района (IV очередь строительства) города Нижневартовска | – // – |  |
| 4 | Чертеж межевания территории. Приложение к проекту межевания территории квартала № 31а Восточного планировочного района (IV очередь строительства) города Нижневартовска | – // – |  |
| 5 | Чертеж межевания территории. Приложение к проекту межевания территории квартала № 31б Восточного планировочного района (IV очередь строительства) города Нижневартовска | – // – |  |
| 6 | Чертеж межевания территории. Приложение к проекту межевания территории квартала № 32 Восточного планировочного района (IV очередь строительства) города Нижневартовска | – // – |  |
| 7 | Чертеж межевания территории. Приложение к проекту межевания территории квартала № 33 Восточного планировочного района (IV очередь строительства) города Нижневартовска | – // – |  |
| 8 | Том 2. Пояснительная записка | 164-ПМТ-ПЗ.2 |  |
|  | Том 3. Планы межевания территории кварталов | 164-ПМТ-2 |  |
| 9 | План межевания территории квартала № 25. М 1:1000 | то же | Лист 1 |
| 10 | План межевания территории квартала № 26. М 1:1000 | – // – | Лист 2 |
| 11 | План межевания территории квартала № 27. М 1:1000 | – // – | Лист 3 |
| 12 | План межевания территории квартала № 31а. М 1:1000 | – // – | Лист 4 |
| 13 | План межевания территории квартала № 31б. М 1:1000 | – // – | Лист 5 |
| 14 | План межевания территории квартала № 32. М 1:1000 | – // – | Лист 6 |
| 15 | План межевания территории квартала № 33. М 1:1000 | – // – | Лист 7 |
| 16 | Том 4.1 Градостроительные планы земельных участков квартала № 25 Восточного планировочного района (IV очередь строительства) города Нижневартовска | 164-ГПЗУ-1 |  |
| 17 | Том 4.2 Градостроительные планы земельных участков квартала № 26 Восточного планировочного района (IV очередь строительства) города Нижневартовска | 164-ГПЗУ-2 |  |
| 18 | Том 4.3 Градостроительные планы земельных участков квартала № 27 Восточного планировочного района (IV очередь строительства) города Нижневартовска | 164-ГПЗУ-3 |  |
| 19 | Том 4.4 Градостроительные планы земельных участков квартала № 31а Восточного планировочного района (IV очередь строительства) города Нижневартовска | 164-ГПЗУ-4 |  |
| 20 | Том 4.5 Градостроительные планы земельных участков квартала № 31б Восточного планировочного района (IV очередь строительства) города Нижневартовска | 164-ГПЗУ-5 |  |
| 21 | Том 4.6 Градостроительные планы земельных участков квартала № 32 Восточного планировочного района (IV очередь строительства) города Нижневартовска | 164-ГПЗУ-6 |  |
| 22 | Том 4.7 Градостроительные планы земельных участков квартала № 33 Восточного планировочного района (IV очередь строительства) города Нижневартовска | 164-ГПЗУ-7 |  |
| 23 | Том 5. Электронная версия проектов межевания | 164-ПМТ-2-ЭД |  |

Состав ответственных исполнителей

| №№ п.п | Фамилия, инициалы | Должность | Подпись ( в арх. экз.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Марков М.Н. | Директор |  |
| 2 | Шапиро И.Р. | Главный архитектор |  |
| 3 | Григорьев В.А. | Главный градостроитель проекта |  |
| 4 | Хомов А.А. | Зам. главного инженера проекта |  |
| 5 | Бровкин. К.Ю. | Градостроитель I категории |  |
| 6 | Меренкова Е.Р. | Градостроитель II категории |  |
| 7 | Тихомиров А.В. | Руководитель группы ВиК |  |
| 8 | Харчук А.А. | Руководитель группы по теплоснабжению, отоплению и вентиляции |  |
| 9 | Барахтенко Е.В. | Инженер по электроснабжению |  |

##### ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Документация проектов межевания территории Восточного планировочного района (IV очередь строительства) города Нижневартовска выполнена на основании следующих документов:

- Распоряжения администрации города от 11.04.2012 №479-р «О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории Восточного планировочного района (IV очередь строительства) города Нижневартовска»;

- Муниципального контракта на выполнение работ по подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории Восточного планировочного района (IV очередь строительства) города Нижневартовска, № 164-2012 от 31.07.2012 г.

При разработке документации использованы следующие федеральные нормативные документы:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка населенных мест»;

Проектные решения приняты с учетом положений региональных и местных нормативно-правовых актов:

- Приказ Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 26.02.2009 №31-НП «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»;

- Генеральный план города Нижневартовска, утвержденный решением Думы города от 23.05.2006 №31 (с изменениями от 18.11.2011 №123).

- Правила землепользования и застройки на территории города Нижневартовска, утвержденные решением Думы города от 27.09.2006 №77 (с изменениями).

Обоснования решений по планировке и межеванию территории кварталов №№ 25, 26, 27, 31а, 31б, 32, 33 выполнены в документации проекта планировки территории Восточного планировочного района (IV очередь строительства) города Нижневартовска, шифр 164-ППТ, Новосибирск, 2012 г. Данный том пояснительной записки содержит дополнительную информацию в части межевания кварталов и параметров использования формируемых земельных участков.

2. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИТУАЦИИ

2.1.	Квартал № 25

# Проект межевания квартала №25 выполнен применительно к подлежащей застройке территории квартала, расположенного в границах планировочной структуры, установленной проектом планировки территории Восточного планировочного района (IV очередь строительства) города Нижневартовска (шифр: 164-ППТ-2).

Территория межевания ограничена :

- с северо-западной стороны – красными линиями ул. Героев Самотлора (РМ-3);

- с северо-восточной стороны - красными линиями ул. Мира (РМ-1);

- с юго-западной стороны - красными линиями жилой улицы (ж.у. 1);

- с юго-восточной стороны - красными линиями ул. Первопоселенцев (РМ-4).

На момент разработки проекта вдоль северо-западной границы территории проектируемого квартала размещается земельный участок под размещение линейного объекта ВЛ-10кВ и подлежит аннулированию (все магистральные сети выносятся в пределы красных линий). Другие земельные участки отсутствуют. Инженерные сети по территории квартала не проходят. Территория свободна от застройки.

В соответствии с картой зонирования Правил землепользования и застройки на территории г. Нижневартовска, на рассматриваемой территории размещены зоны: объектов многоэтажной жилой застройки и объектов мест отдыха общего пользования.

2.2.	Квартал № 26

# Проект межевания квартала №26 выполнен применительно к подлежащей застройке территории квартала, расположенного в границах планировочной структуры, установленной проектом планировки территории Восточного планировочного района (IV очередь строительства) города Нижневартовска (шифр: 164-ППТ-2).

Территория межевания ограничена:

- с северо-западной стороны – красными линиями ул. Героев Самотлора (РМ-3);

- с северо-восточной стороны - красными линиями жилой улицы (ж.у. 1);

- с юго-западной стороны - красными линиями ул. Ленина (ГМ-1);

- с юго-восточной стороны - красными линиями ул. Первопоселенцев (РМ-4).

На момент разработки проекта вдоль северо-западной границы территории проектируемого квартала размещается земельный участок под размещение линейного объекта ВЛ-10кВ и подлежит аннулированию (все магистральные сети выносятся в пределы красных линий). Другие земельные участки отсутствуют. Инженерные сети по территории квартала не проходят. Территория свободна от застройки.

В соответствии с картой зонирования Правил землепользования и застройки на территории г. Нижневартовска, на рассматриваемой территории размещены зоны: объектов многоэтажной жилой застройки и объектов индивидуального транспорта.

2.3.	Квартал № 27

# Проект межевания квартала №27 выполнен применительно к подлежащей застройке территории квартала, расположенного в границах планировочной структуры, установленной проектом планировки территории Восточного планировочного района (IV очередь строительства) города Нижневартовска (шифр: 164-ППТ-2).

Территория межевания ограничена:

- с северо-западной стороны – красными линиями ул. Героев Самотлора (РМ-3);

- с северо-восточной стороны - красными линиями ул. Ленина (ГМ-1);

- с юго-западной стороны - красными линиями ул. Нововартовская (РМ-2);

- с юго-восточной стороны - красными линиями ул. Первопоселенцев (РМ-4).

На момент разработки проекта имеется 1 земельный участок под размещение католической церкви и вдоль северо-западной границы территории проектируемого квартала размещается земельный участок под размещение линейного объекта ВЛ-10кВ и подлежит аннулированию (все магистральные сети выносятся в пределы красных линий). Другие земельные участки отсутствуют. В южной части квартала проходит воздушная ВЛ-110 кВ, подлежащая выносу. Территория свободна от застройки.

В соответствии с картой зонирования Правил землепользования и застройки на территории г. Нижневартовска, на рассматриваемой территории размещены зоны: объектов культового назначения, объектов спортивного назначения  и объектов мест отдыха общего пользования.

2.4.	Квартал № 31а

# Проект межевания квартала №31а выполнен применительно к подлежащей застройке территории квартала, расположенного в границах планировочной структуры, установленной проектом планировки территории Восточного планировочного района (IV очередь строительства) города Нижневартовска (шифр: 164-ППТ-2).

Территория межевания ограничена:

- с северо-западной стороны – красными линиями ул.Первопоселенцев (РМ-4);

- с северо-восточной стороны - красными линиями ул. Мира (РМ-1);

- с юго-западной стороны - красными линиями жилой улицы (ж.у. 1);

- с юго-восточной стороны - красными линиями жилой улицы (ж.у. 2).

На момент разработки проекта вдоль северо-западной границы территории проектируемого квартала размещается земельный участок под размещение газопровода и подлежит аннулированию (все магистральные сети выносятся в пределы красных линий). Другие земельные участки отсутствуют. По территории квартала проходит ВЛ-35 кВ и линия связи подлежащие выносу. Территория свободна от застройки.

В соответствии с картой зонирования Правил землепользования и застройки на территории г. Нижневартовска, на рассматриваемой территории размещены зоны: объектов многоэтажной жилой застройки, объектов культурно-досугового назначения, объектов мест отдыха общего пользования и объектов индивидуального транспорта.

2.5.	Квартал № 31б

# Проект межевания квартала №31б выполнен применительно к подлежащей застройке территории квартала, расположенного в границах планировочной структуры, установленной проектом планировки территории Восточного планировочного района (IV очередь строительства) города Нижневартовска (шифр: 164-ППТ-2).

Территория межевания ограничена:

- с северо-западной и с юго-западной стороны – красными линиями жилой улицы (ж.у.2);

- с северо-восточной стороны - красными линиями ул. Мира (РМ-1);

- с юго-восточной стороны - красными линиями ул. Восточный обход (ГМ-3).

На момент разработки земельные участки на территории проектируемого квартала отсутствуют. По территории квартала проходят ВЛ-110 кВ и ВЛ-35 кВ подлежащие выносу. Территория свободна от застройки.

В соответствии с картой зонирования Правил землепользования и застройки на территории г. Нижневартовска, на рассматриваемой территории размещены зоны: объектов многоэтажной жилой застройки, объектов административно-делового назначения, объектов культурно-досугового назначения, объектов мест отдыха общего пользования и объектов индивидуального транспорта.

2.6.	Квартал № 32

# Проект межевания квартала №32 выполнен применительно к подлежащей застройке территории квартала, расположенного в границах планировочной структуры, установленной проектом планировки территории Восточного планировочного района (IV очередь строительства) города Нижневартовска (шифр: 164-ППТ-2).

Территория межевания ограничена:

- с северо-западной - красными линиями ул. Первопоселенцев (РМ-4);

- с юго-западной стороны – красными линиями ул. Ленина (ГМ-1);

- с северо-восточной стороны - красными линиями жилых улиц (ж.у. 1 и ж.у. 2);

- с юго-восточной стороны - красными линиями ул. Восточный обход (ГМ-3).

На момент разработки земельные участки на территории проектируемого квартала отсутствуют. По территории квартала проходят ВЛ-110 кВ и ВЛ-35 кВ, линия связи и 2 трубы напорной канализации все подлежащие выносу. Территория свободна от застройки.

В соответствии с картой зонирования Правил землепользования и застройки на территории г. Нижневартовска, на рассматриваемой территории размещены зоны: объектов многоэтажной жилой застройки, объектов культурно-досугового назначения и объектов мест отдыха общего пользования.

2.7.	Квартал №33

# Проект межевания квартала №33 выполнен применительно к подлежащей застройке территории квартала, расположенного в границах планировочной структуры, установленной проектом планировки территории Восточного планировочного района (IV очередь строительства) города Нижневартовска (шифр: 164-ППТ-2).

Территория межевания ограничена:

- с северо-западной - красными линиями ул. Первопоселенцев (РМ-4);

- с юго-западной стороны – красными линиями ул. Нововартовская (РМ-2);

- с северо-восточной стороны - красными линиями ул. Ленина (ГМ-1);

- с юго-восточной стороны - красными линиями ул. Энтузиастов (ГМ-2).

На момент разработки на территории проектируемого квартала размещается 4 земельных участка жилой застройки с 19 жилыми зданиями с большой степенью износа, 4 земельных участка под размещение инженерных объектов. Они все подлежат аннулированию. Другие земельные участки отсутствуют. По территории квартала проходят ВЛ-110 кВ и ВЛ-35 кВ, трубы водопровода и напорной канализации, все подлежащие выносу.

В соответствии с картой зонирования Правил землепользования и застройки на территории г. Нижневартовска, на рассматриваемой территории размещены зоны: объектов многоэтажной жилой застройки, объектов социального назначения, объектов индивидуального транспорта  и объектов мест отдыха общего пользования.

3. проектныЕ решениЯ
3.1.	Квартал №25

Формируемые земельные участки

При формировании земельных участков проектом межевания использованы материалы проектного плана и архитектурно-планировочной организации территории проекта планировки (лист 3 и 9, шифр: 164-ППТ-2).

В соответствии с решениями проекта планировки территории (ППТ) проектом межевания предусматривается формирование земельных участков под размещение объектов капитального строительства следующего назначения:

- 5 земельных участков под многоквартирные жилые дома с нежилыми помещениями;

- 1 земельный участок под среднее общеобразовательное учреждение;

- 2 земельных участка под детские сады;

- 2 земельных участка под многоуровневые автостоянки;

- 1 земельный участок под выставочный комплекс;

- 1 земельный участок под сквер;

- 3 земельных участка под бульвары;

- 3 земельных участка под электроподстанции (трансформаторные подстанции и распределительный пункт).

Данные участки в соответствии с зонированием территории квартала предполагается разместить в следующих территориальных зонах:

- зона объектов многоэтажной жилой застройки (ЖЗ 101);

- зона объектов учебно-образовательного назначения (ОДЗ 204);

- зона объектов индивидуального автотранспорта (ТЗ 503);

- зона инженерной инфраструктуры (ИЗ 401);

- зона объектов культурно-досугового назначения (ОДЗ 205);

- зона объектов мест отдыха общего пользования (РЗ 601).

Проектом межевания устанавливаются границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также для размещения объектов капитального строительства местного значения.

На территории проектируемого квартала объекты культурного наследия отсутствуют.

Параметры использования территории квартала

Параметры использования территории квартала №25 определены решениями, предусмотренными проектом планировки, шифр: 164-ППТ-2 с учетом Региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Ограничения использования земельных участков, объектов капитального строительства, перечень публичных сервитутов

Для земельных участков с номерами 25-1, 25-2, 25-3, 25-4 устанавливаются зоны действия публичных сервитутов для обеспечения прохода или проезда через земельный участок, а также для использования в целях прокладки, ремонта и обслуживания инженерно-технических коммуникаций.

К каждому земельному участку обеспечивается возможность беспрепятственного прохода пешеходов и проезда автотранспорта с территорий мест общего пользования или через зоны действия публичных сервитутов. Границы зон действия сервитутов назначены в соответствии с планировочными решениями застройки территории и схемой размещения инженерных сетей с учетом нормативных требований по проезду, проходу и размерам технических коридоров для прокладки инженерно-технических коммуникаций.

Предусматривается организация санитарно-защитной зоны от планируемого размещения электроподстанций на участках №№ 25-16, 25-17, 25-18 и санразрывов от въездов в подземные автостоянки на участках №№ 25-9, 25-10.

На чертеже межевания (лист 1) указано расположение линий минимального отступа от границ земельных участков и красных линий для надземных объектов капстроительства, установленные Правилами землепользования и застройки на территории г. Нижневартовска: от красных линий - 5 м, от границ земельных участков - 3 м. Вдоль границ земельных участков школ и детских садов установлен отступ 6 м для организации возможности пожарного проезда вдоль заборов.

3.2.	Квартал №26

Формируемые земельные участки

При формировании земельных участков проектом межевания использованы материалы проектного плана и архитектурно-планировочной организации территории проекта планировки (лист 3 и 9, шифр: 164-ППТ-2).

В соответствии с решениями ППТ проектом межевания предусматривается формирование земельных участков под размещение объектов капстроительства следующего назначения:

- 8 земельных участков под многоквартирные жилые дома с нежилыми помещениями;

- 2 земельных участка под детские сады;

- 4 земельных участка под многоуровневые автостоянки;

- 3 земельных участка под бульвары;

- 4 земельных участка под электроподстанции.

Данные участки в соответствии с зонированием территории квартала предполагается разместить в следующих территориальных зонах:

- зона объектов многоэтажной жилой застройки (ЖЗ 101);

- зона объектов учебно-образовательного назначения (ОДЗ 204);

- зона объектов индивидуального автотранспорта (ТЗ 503);

- зона инженерной инфраструктуры (ИЗ 401);

- зона объектов мест отдыха общего пользования (РЗ 601).

Проектом межевания устанавливаются границы формируемых земельных участков планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также для размещения объектов капитального строительства местного значения.

На территории проектируемого квартала объекты культурного наследия отсутствуют.

Параметры использования территории квартала

Параметры использования территории квартала №26 определены решениями, предусмотренными проектом планировки, шифр: 164-ППТ-2 с учетом Региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Ограничения использования земельных участков, объектов капитального строительства, перечень публичных сервитутов

Для земельных участков №№ 26-2, 26-3, 26-5, 26-6, 26-7, 26-8, 26-12, 26-13, 26-20, 26-21  устанавливаются зоны действия публичных сервитутов для обеспечения прохода или проезда через земельный участок, а также для использования в целях прокладки, ремонта и обслуживания инженерно-технических коммуникаций.

К каждому земельному участку обеспечивается возможность беспрепятственного прохода пешеходов и проезда автотранспорта с территорий мест общего пользования или через зоны действия публичных сервитутов. Границы зон действия сервитутов назначены в соответствии с планировочными решениями застройки территории и схемой размещения инженерных сетей с учетом нормативных требований по проезду, проходу и размерам технических коридоров для прокладки инженерно-технических коммуникаций.

Предусматривается организация санитарно-защитной зоны от планируемых к размещению электроподстанций на участках №№26-18, 26-19, 26-20, 26-21, а также санитарных разрывов от въездов в подземные автостоянки на участках №№ 26-11, 26-12, 26-13, 26-14.

На чертеже межевания (лист 2) указано расположение линий минимального отступа от границ земельных участков и красных линий для надземных объектов капстроительства, установленные Правилами землепользования и застройки на территории г.Нижневартовска: от красных линий - 5 м, от границ земельных участков - 3 м.. Вдоль границ земельных участков детских садов установлен отступ 6 м для организации возможности пожарного проезда вдоль заборов.

3.3.	Квартал №27

Формируемые земельные участки

При формировании земельных участков проектом межевания использованы материалы проектного плана и архитектурно-планировочной организации территории проекта планировки (лист 3 и 9, шифр: 164-ППТ-2).

В соответствии с решениями ППТ проектом межевания предусматривается формирование земельных участков под размещение объектов капстроительства следующего назначения:

- 1 земельный участок под церковь;

- 1 земельный участок под гостиницу;

- 1 земельный участок под дворец спорта;

- 2 земельных участка под бизнес-центр;

- 2 земельных участка под многоуровневые автостоянки;

- 3 земельных участка под скверы;

- 2 земельных участка под электроподстанции.

Данные участки в соответствии с функциональным зонированием территории квартала предполагается разместить в следующих территориальных зонах:

- зона объектов административно-делового назначения (ОДЗ 201);

- зона объектов социального коммунально-бытового назначения (ОДЗ 202);

- зона объектов спортивного назначения (ОДЗ 206);

- зона объектов культового назначения (ОДЗ 209);

- зона объектов индивидуального автотранспорта (ТЗ 503);

- зона инженерной инфраструктуры (ИЗ 401);

- зона объектов мест отдыха общего пользования (РЗ 601).

Проектом межевания устанавливаются границы формируемых земельных участков планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также для размещения объектов капитального строительства местного значения.

На территории проектируемого объекты культурного наследия отсутствуют.

Параметры использования территории квартала

Параметры использования территории квартала №27 определены решениями, предусмотренными проектом планировки, шифр: 164-ППТ-2 с учетом Региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Ограничения использования земельных участков, объектов капитального строительства, перечень публичных сервитутов

Для земельных участков №№ 27-5, 27-10 устанавливаются зоны действия публичных сервитутов для обеспечения прохода или проезда через земельный участок, а также для использования в целях ремонта и обслуживания инженерно-технических коммуникаций.

К каждому земельному участку обеспечивается возможность беспрепятственного прохода пешеходов и проезда автотранспорта с территорий мест общего пользования или через зоны действия публичных сервитутов. Границы зон действия сервитутов назначены в соответствии с планировочными решениями застройки территории и схемой размещения инженерных сетей с учетом нормативных требований по проезду, проходу и размерам технических коридоров для прокладки инженерно-технических коммуникаций.

Предусматривается организация санитарно-защитной зоны от планируемого размещения канализационной насосной станции около земельного участка №27-3, электроподстанций на участках №№27-11, 27-12 и санразрывов от автостоянок на участках №№ 27-6, 27-10.

На чертеже межевания (лист 3) указано расположение линий минимального отступа от границ земельных участков и красных линий для надземных объектов капстроительства, установленные Правилами землепользования и застройки на территории г.Нижневартовска: от красных линий - 5 м, от границ земельных участков - 3 м.  Вдоль границы участка церкви отступ – 6 м для организации возможности пожарного проезда вдоль забора.

3.4.	Квартал №31а

Формируемые земельные участки

При формировании земельных участков проектом межевания использованы материалы проектного плана и архитектурно-планировочной организации территории проекта планировки (лист 3 и 9, шифр: 164-ППТ-2).

В соответствии с решениями ППТ  проектом межевания предусматривается формирование земельных участков под размещение объектов капстроительства следующего назначения:

- 3 земельных участка под многоквартирные жилые дома с нежилыми помещениями;

- 1 земельный участок под среднее общеобразовательное учреждение;

- 1 земельный участок под детский сад;

- 1 земельный участок под многоуровневую автостоянку;

- 1 земельный участок под школу искусств;

- 1 земельный участок под бульвар;

- 2 земельных участка под электроподстанции.

Данные участки в соответствии с функциональным зонированием территории квартала предполагается разместить в следующих территориальных зонах:

- зона объектов многоэтажной жилой застройки (ЖЗ 101);

- зона объектов учебно-образовательного назначения (ОДЗ 204);

- зона объектов индивидуального автотранспорта (ТЗ 503);

- зона инженерной инфраструктуры (ИЗ 401);

- зона объектов мест отдыха общего пользования (РЗ 601).

Проектом межевания устанавливаются границы формируемых земельных участков планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также для размещения объектов капитального строительства местного значения.

На территории проектируемого квартала объекты культурного наследия отсутствуют.

Параметры использования территории квартала

Параметры использования территории квартала №31а определены решениями, предусмотренными проектом планировки, шифр: 164-ППТ-2 с учетом Региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Ограничения использования земельных участков, объектов капитального строительства, перечень публичных сервитутов

Для земельных участков №№ 31а-1, 31а-2 устанавливаются зоны действия публичных сервитутов для обеспечения прохода или проезда через земельный участок, а также для использования в целях прокладки, ремонта и обслуживания инженерно-технических коммуникаций.

К каждому земельному участку обеспечивается возможность беспрепятственного прохода пешеходов и проезда автотранспорта с территорий мест общего пользования или через зоны действия публичных сервитутов. Границы зон действия сервитутов назначены в соответствии с планировочными решениями застройки территории и схемой размещения инженерных сетей с учетом нормативных требований по проезду, проходу и размерам технических коридоров для прокладки инженерно-технических коммуникаций.

Предусматривается организация санитарно-защитной зоны от планируемого размещения электроподстанций на участках №№ 31а-9,  31а-10 и санразрывов от въезда в подземную автостоянку на участке № 31а-4.

На чертеже межевания (лист 4) указано расположение линий минимального отступа от границ земельных участков и красных линий для надземных объектов капстроительства, установленные Правилами землепользования и застройки на территории г.Нижневартовска: от красных линий - 5 м, от границ земельных участков - 3 м. Вдоль границ земельных участков школ и детских садов установлен отступ 6 м для организации возможности пожарного проезда вдоль заборов.

3.5.	Квартал №31б

Формируемые земельные участки

При формировании земельных участков проектом межевания использованы материалы проектного плана и архитектурно-планировочной организации территории проекта планировки (лист 3 и 9, шифр: 164-ППТ-2).

В соответствии с решениями ППТ  проектом межевания предусматривается формирование земельных участков под размещение объектов капстроительства следующего назначения:

- 4 земельных участка под многоквартирные жилые дома с нежилыми помещениями;

- 1 земельный участок под детский сад;

- 1 земельный участок под открытую автостоянку;

- 3 земельных участка под многоуровневую автостоянку;

- 1 земельный участок под поликлинику;

- 1 земельный участок под станцию технического обслуживания;

- 2 земельных участка под бульвар и сквер;

- 2 земельных участка под электроподстанции.

Данные участки в соответствии с функциональным зонированием территории квартала предполагается разместить в следующих территориальных зонах:

- зона объектов многоэтажной жилой застройки (ЖЗ 101);

- зона объектов учебно-образовательного назначения (ОДЗ 204);

- зона объектов здравоохранения (ОДЗ 207);

- зона объектов индивидуального автотранспорта (ТЗ 503);

- зона инженерной инфраструктуры (ИЗ 401);

- зона объектов мест отдыха общего пользования (РЗ 601).

Проектом межевания устанавливаются границы формируемых земельных участков планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также для размещения объектов капитального строительства местного значения.

На территории проектируемого квартала в объекты культурного наследия отсутствуют.

Параметры использования территории квартала

Параметры использования территории квартала №31б определены решениями, предусмотренными проектом планировки, шифр: 164-ППТ-2 с учетом Региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Ограничения использования земельных участков, объектов капитального строительства, перечень публичных сервитутов

Для земельного участка № 31б-4 устанавливается зона действия публичных сервитутов для обеспечения прохода или проезда через земельный участок, а также для использования в целях прокладки, ремонта и обслуживания инженерно-технических коммуникаций.

К каждому земельному участку обеспечивается возможность беспрепятственного прохода пешеходов и проезда автотранспорта с территорий мест общего пользования или через зоны действия публичных сервитутов. Границы зон действия сервитутов назначены в соответствии с планировочными решениями застройки территории и схемой размещения инженерных сетей с учетом нормативных требований по проезду, проходу и размерам технических коридоров для прокладки инженерно-технических коммуникаций.

Предусматривается организация санитарно-защитной зоны от планируемого размещения СТО на участке №31б-13, электроподстанции на участках №№ 31б-14, 31б-15 и санразрывов от въезда в подземную автостоянку на участках №№ 31б-7, 31б-11, 31б-12 и открытой автостоянки на участке №31б-8.

На чертеже межевания (лист 5) указано расположение линий минимального отступа от границ земельных участков и красных линий для надземных объектов капстроительства, установленные Правилами землепользования и застройки на территории г. Нижневартовска: от красных линий - 5 м, от границ земельных участков - 3 м. Вдоль границ земельных участков детских садов установлен отступ 6 м для организации возможности пожарного проезда вдоль заборов.

3.6.	Квартал №32

Формируемые земельные участки

При формировании земельных участков проектом межевания использованы материалы проектного плана и архитектурно-планировочной организации территории проекта планировки (лист 3 и 9, шифр: 164-ППТ-2).

В соответствии с решениями ППТ  проектом межевания предусматривается формирование земельных участков под размещение объектов капстроительства следующего назначения:

- 4 земельных участка под многоквартирные жилые дома с нежилыми помещениями;

- 1 земельный участок под детский сад;

- 1 земельный участок под открытую автостоянку;

- 2 земельных участка под многоуровневую автостоянку;

- 1 земельный участок под культурно-досуговый и деловой центр;

- 2 земельных участка под бульвар;

- 3 земельных участка под электроподстанции.

Данные участки в соответствии с функциональным зонированием территории квартала предполагается разместить в следующих территориальных зонах:

- зона объектов многоэтажной жилой застройки (ЖЗ 101);

- зона объектов учебно-образовательного назначения (ОДЗ 204);

- зона объектов культурно-досугового назначения (ОДЗ 205);

- зона объектов индивидуального автотранспорта (ТЗ 503);

- зона инженерной инфраструктуры (ИЗ 401);

- зона объектов мест отдыха общего пользования (РЗ 601).

Проектом межевания устанавливаются границы формируемых земельных участков планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также для размещения объектов капитального строительства местного значения.

На территории проектируемого квартала объекты культурного наследия отсутствуют.

Параметры использования территории квартала

Параметры использования территории квартала №32 определены решениями, предусмотренными проектом планировки, шифр: 164-ППТ-2 с учетом Региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Ограничения использования земельных участков, объектов капитального строительства, перечень публичных сервитутов

Для земельных участков №№ 32-1, 32-2, 32-4, 32-8, 32-11 устанавливаются зоны действия публичных сервитутов для обеспечения прохода или проезда через земельный участок, а также для использования в целях прокладки, ремонта и обслуживания инженерно-технических коммуникаций.

К каждому земельному участку обеспечивается возможность беспрепятственного прохода пешеходов и проезда автотранспорта с территорий мест общего пользования или через зоны действия публичных сервитутов. Границы зон действия сервитутов назначены в соответствии с планировочными решениями застройки территории и схемой размещения инженерных сетей с учетом нормативных требований по проезду, проходу и размерам технических коридоров для прокладки инженерно-технических коммуникаций.

Предусматривается организация санитарно-защитной зоны от планируемого размещения культурно-досугового и делового центра на участке №32-8, электроподстанций на участках №№ 32-12, 32-13, 32-14 и санразрывов от въездов в подземные автостоянки на участках №№ 32-6, 32-7, открытой автостоянки на участке №32-11.

На чертеже межевания (лист 6) указано расположение линий минимального отступа от границ земельных участков и красных линий для надземных объектов капстроительства, установленные Правилами землепользования и застройки на территории г. Нижневартовска: от красных линий - 5 м, от границ земельных участков - 3 м. Вдоль границ земельных участков детских садов установлен отступ 6 м для организации возможности пожарного проезда вдоль заборов.

3.7.	Квартал №33

Формируемые земельные участки

При формировании земельных участков проектом межевания использованы материалы проектного плана и архитектурно-планировочной организации территории проекта планировки (лист 3 и 9, шифр: 164-ППТ-2).

В соответствии с решениями ППТ  проектом межевания предусматривается формирование земельных участков под размещение объектов капстроительства следующего назначения:

- 9 земельных участков под многоквартирные жилые дома с нежилыми помещениями;

- 1 земельный участок под среднее общеобразовательное учреждение;

- 2 земельных участка под детские сады;

- 2 земельных участка под магазин смешанной торговли;

- 2 земельных участка под многоуровневые автостоянки;

- 3 земельных участка под открытые автостоянки;

- 3 земельных участка под станции технического обслуживания;

- 1 земельный участок под крытый бассейн;

- 6 земельных участков под бульвары и скверы;

- 4 земельных участка под электроподстанции.

Данные участки в соответствии с функциональным зонированием территории квартала предполагается разместить в следующих территориальных зонах:

- зона объектов многоэтажной жилой застройки (ЖЗ 101);

- зона объектов учебно-образовательного назначения (ОДЗ 204);

- зона объектов спортивного назначения (ОДЗ 206);

- зона объектов городского транспорта (ТЗ 502);

- зона объектов индивидуального автотранспорта (ТЗ 503);

- зона инженерной инфраструктуры (ИЗ 401);

- зона объектов торгового назначения (ОДЗ 203);

- зона объектов мест отдыха общего пользования (РЗ 601).

Проектом межевания устанавливаются границы формируемых земельных участков планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также для размещения объектов капитального строительства местного значения.

На территории проектируемого объекты культурного наследия отсутствуют.

Параметры использования территории квартала

Параметры использования территории квартала №33 определены решениями, предусмотренными проектом планировки, шифр: 164-ППТ-2 с учетом Региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Ограничения использования земельных участков, объектов капитального строительства, перечень публичных сервитутов

Для земельных участков №№ 33-4, 33-5, 33-6, 33-7, 33-8, 33-19, 33-13 устанавливаются зоны действия публичных сервитутов для обеспечения прохода или проезда через земельный участок, а также для использования в целях прокладки, ремонта и обслуживания инженерно-технических коммуникаций.

К каждому земельному участку обеспечивается возможность беспрепятственного прохода пешеходов и проезда автотранспорта с территорий мест общего пользования или через зоны действия публичных сервитутов. Границы зон действия сервитутов назначены в соответствии с планировочными решениями застройки территории и схемой размещения инженерных сетей с учетом нормативных требований по проезду, проходу и размерам технических коридоров для прокладки инженерно-технических коммуникаций.

Предусматривается организация санитарно-защитной зоны от планируемого размещения районной котельной на прилегающей территории, станций техобслуживания на участках №№ 33-25, 33-26, 33-28, электроподстанций на участках №№ 33-27, 33-29, 33-30, 33-31 и санразрывов от въездов в подземные автостоянки на участках №№ 33-12, 33-13 и открытых автостоянок на участках №№ 33-14, 33-15, 33-24.

На чертеже межевания (лист 7) указано расположение линий минимального отступа от границ земельных участков и красных линий для надземных объектов капстроительства, установленные Правилами землепользования и застройки на территории г.Нижневартовска: от красных линий - 5 м, от границ земельных участков - 3 м. Вдоль границ земельных участков школ и детских садов установлен отступ 6 м для организации возможности пожарного проезда вдоль заборов.

4. Основные технико-экономические показатели

Квартал №25

| № п.п. | Наименование показателей | Единица измерения | Площадь |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории - всего | га | 12,4108 |
| 2 | Территории, для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства | -"- | 5,7620 |
|  | В том числе: |  |  |
|  | - территории жилой застройки | -"- | 5,1241 |
|  | из них: |  |  |
|  | территории многоэтажной застройки | -"- | 5,1241 |
|  | территории среднеэтажной застройки | -"- | - |
|  | территории малоэтажной застройки | -"- | - |
|  | - прочие территории | -"- | 0,6379 |
| 3 | Территории, для размещения объектов капитального строительства местного значения | -"- | 6,6488 |
|  | В том числе: |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | -"- | 2,4368 |
|  | - Объекты обслуживания | -"- | 4,2120 |

Квартал №26

| № п.п. | Наименование показателей | Единица измерения | Площадь |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории - всего | га | 11,8117 |
| 2 | Территории, для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства | -"- | 9,3298 |
|  | В том числе: |  |  |
|  | - территории жилой застройки | -"- | 7,8447 |
|  | из них: |  |  |
|  | территории многоэтажной застройки | -"- | 7,8447 |
|  | территории среднеэтажной застройки | -"- | - |
|  | территории малоэтажной застройки | -"- | - |
|  | - прочие территории | -"- | 1,4851 |
| 3 | Территории, для размещения объектов капитального строительства местного значения | -"- | 2,4819 |
|  | В том числе: |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | -"- | 1,0817 |
|  | - Объекты обслуживания | -"- | 1,4002 |

Квартал №27

| № п.п. | Наименование показателей | Единица измерения | Площадь |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории - всего | га | 7,7794 |
| 2 | Территории, для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства | -"- | 3,3331 |
|  | В том числе: |  |  |
|  | - территории жилой застройки | -"- | - |
|  | из них: |  |  |
|  | территории многоэтажной застройки | -"- | - |
|  | территории среднеэтажной застройки | -"- | - |
|  | территории малоэтажной застройки | -"- | - |
|  | - прочие территории | -"- | 3,3331 |
| 3 | Территории, для размещения объектов капитального строительства местного значения | -"- | 4,4463 |
|  | В том числе: |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | -"- | 1,6116 |
|  | - Объекты обслуживания | -"- | 2,8347 |

Квартал №31а

| № п.п. | Наименование показателей | Единица измерения | Площадь |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории - всего | га | 6,2301 |
| 2 | Территории, для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства | -"- | 3,2436 |
|  | В том числе: |  |  |
|  | - территории жилой застройки | -"- | 2,9412 |
|  | из них: |  |  |
|  | территории многоэтажной застройки | -"- | 2,9412 |
|  | территории среднеэтажной застройки | -"- | - |
|  | территории малоэтажной застройки | -"- | - |
|  | - прочие территории | -"- | 0,3024 |
| 3 | Территории, для размещения объектов капитального строительства местного значения | -"- | 2,9865 |
|  | В том числе: |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | -"- | 0,2702 |
|  | - Объекты обслуживания | -"- | 2,7163 |

Квартал №31б

| № п.п. | Наименование показателей | Единица измерения | Площадь |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории - всего | га | 6,7470 |
| 2 | Территории, для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства | -"- | 5,1139 |
|  | В том числе: |  |  |
|  | - территории жилой застройки | -"- | 4,1917 |
|  | из них: |  |  |
|  | территории многоэтажной застройки | -"- | 4,1917 |
|  | территории среднеэтажной застройки | -"- | - |
|  | территории малоэтажной застройки | -"- | - |
|  | - прочие территории | -"- | 0,9222 |
| 3 | Территории, для размещения объектов капитального строительства местного значения | -"- | 1,6331 |
|  | В том числе: |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | -"- | 0,6227 |
|  | - Объекты обслуживания | -"- | 1,0104 |

Квартал №32

| № п.п. | Наименование показателей | Единица измерения | Площадь |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории - всего | га | 9,8929 |
| 2 | Территории, для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства | -"- | 8,5936 |
|  | В том числе: |  |  |
|  | - территории жилой застройки | -"- | 4,1483 |
|  | из них: |  |  |
|  | территории многоэтажной застройки | -"- | 4,1483 |
|  | территории среднеэтажной застройки | -"- | - |
|  | территории малоэтажной застройки | -"- | - |
|  | - прочие территории | -"- | 4,4453 |
| 3 | Территории, для размещения объектов капитального строительства местного значения | -"- | 1,2993 |
|  | В том числе: |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | -"- | 0,5929 |
|  | - Объекты обслуживания | -"- | 0,7064 |

Квартал №33

| № п.п. | Наименование показателей | Единица измерения | Площадь |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории - всего | га | 20,1588 |
| 2 | Территории, для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства | -"- | 13,1095 |
|  | В том числе: |  |  |
|  | - территории жилой застройки | -"- | 10,3759 |
|  | из них: |  |  |
|  | территории многоэтажной застройки | -"- | 10,3759 |
|  | территории среднеэтажной застройки | -"- | - |
|  | территории малоэтажной застройки | -"- | - |
|  | - прочие территории | -"- | 2,7336 |
| 3 | Территории, для размещения объектов капитального строительства местного значения | -"- | 7,0493 |
|  | В том числе: |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | -"- | 3,3907 |
|  | - Объекты обслуживания | -"- | 3,6586 |

ПРИЛОЖЕНИЯ