ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

«Проект планировки территории и проект межевания территории дачного некоммерческого товарищества "Огородник-3" города Нижневартовска»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

ТЕРРИТОРИИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

«Проект планировки территории и проект межевания территории дачного некоммерческого товарищества "Огородник-3"  города Нижневартовска»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ и ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

ТЕРРИТОРИИ

| Директор | И.В. Лукафин |
| --- | --- |

Основная часть проекта планировки территории

| СОДЕРЖАНИЕ |
| --- |
| Раздел | Наименование | Стр. |
|  | Том 1. Основная часть проекта планировки территории |  |
|  | Часть 1. Положения о размещении объекта капитального строительства и характеристиках планируемого развития территории |  |
| 1. | Характеристика планируемого развития территории | 4 |
| 2. | Параметры застройки | 5 |
| 3. | Характеристика объектов инженерной инфраструктуры | 6 |
|  | Часть 2. Графическая часть |  |
|  | Чертеж планировки территории | Лист 1 |
|  | Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |
|  | Часть 1. Графическая часть |  |
|  | Фрагмент карты планировочной структуры территорий города Нижневартовска | Лист 1 |
|  | Схема размещения инженерных сетей и сооружений | Лист 2 |
|  | Часть 2. Пояснительная записка |  |
| 1. | Правовая, нормативная и методическая база для проведения работ | 2 |
| 2. | Климатическая, географическая и инженерно-геологическая характеристика района | 3 |
| 3. | Основные решения планировочной организации | 4 |
| 4. | Транспортные условия | 4 |
| 5. | Характеристика развития системы инженерно-технического обеспечения | 4 |
| 6. | Положения о размещении объектов федерального, регионального и местного значения | 5 |
| 7. | Мероприятия по охране окружающей среды | 5 |
|  | Том 3. Основная часть проекта межевания территории |  |
|  | Часть 1. Пояснительная записка |  |
| 1. | Анализ сведений об использовании территории | 2 |
| 2. | Методика установления границ земельных участков в составе проекта межевания территории | 2 |
| 3. | Принципы образования земельных участков | 65 |
|  | Часть 2. Графическая часть |  |
|  | Чертеж межевания территории | Лист 2 |
|  | Том 4. Материалы по обоснованию проекта межевания территории |  |
|  | Часть 1. Графическая часть |  |
|  | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий | Лист 2 |
|  | Схема существующего использования территории | Лист 3 |

Часть 1. Положения о размещении объекта капитального строительства и характеристиках планируемого развития территории

Введение

Разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории дачного некоммерческого товарищества "Огородник-3"  города Нижневартовска выполнена на основании решения правления ДНТ "Огородник-3" и техническим заданием.

Основной целью данного проекта планировки является установление границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим лицам, а также границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов непроизводственного назначения.

1. Характеристика планируемого развития территории

Проектируемая территория в границах дачного некоммерческого товарищества "Огородник-3"  расположена в старой части города, район реки Большой Еган.

Площадь территории для разработки проекта планировки составляет

54,8298 га.

Категория земель – земли населенных пунктов.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории города Нижневартовска  данная территория находится в зоне дачного хозяйства и садоводства (СХЗ 704).

На территории ДНТ "Огородник-3", в границах территории общего пользования, согласно СП 53.13330.2011 "Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения" запроектированы: помещение для охраны территории, помещение правления ДНТ "Огородник-3", площадки для мусоросборников, площадки для противопожарных водоемов, трансформаторные подстанции. Местом для хранения средств пожаротушения является помещение для охраны. На проектируемой территории запроектированы одна площадка для временной стоянки  автомобилей с проектируемым помещением правления ДНТ. Также разрешена стоянка автомобилей у границ личного дачного участка при соблюдении беспрепятственного прохода и проезда транспорта других лиц.

По решению  ДНТ "Огородник-3" по оборудованию противопожарных водоемов было решено разместить их  в разных местах в количестве - 8 шт .

Основные технико-экономические показатели проектируемой территории представлены в таблице 1.

Таблица 1

Основные технико-экономические показатели

проектируемой территории

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Площадь земельного участка, в том числе: | м2 | 548298 |
|  | площадь земель общего пользования | м2 | 83734 |
|  | площадь земель индивидуальных участков | м2 | 464564 |
| 2. | Количество индивидуальных участков | шт. | 535 |

2. Параметры застройки

Параметры застройки территории ДНТ "Огородник-3" определены в соответствии с требованиями действующих строительным нормам и правил проектирования, а также градостроительных регламентов, установленных на территории города Нижневартовска.

Застройку земельных участков необходимо производить согласно параметрам разрешенного использования территориальной зоны, установленной на территории ДНТ "Огородник-3" (СХЗ 704), в соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории города Нижневартовска.

По периметру индивидуальных садовых участков рекомендуется устраивать сетчатое ограждение высотой до 1,5 м. По обоюдному письменному согласию владельцев соседних участков (согласованное председателем ДНТ "Огородник-3") возможно устройство ограждений других типов. Допускается по решению общего собрания членов ДНТ "Огородник-3"устройство глухих ограждений со стороны улиц и проездов высотой до 2,0 м.

Не допускается организация стока дождевой воды с крыш на соседний участок.

Противопожарные расстояния между жилыми строениями, расположенными на соседних участках, в зависимости от материала несущих и ограждающих конструкций должны быть не менее указанных в таблице 2 "Минимальные противопожарные расстояния между жилыми строениями на  соседних участках".

Таблица 2

Минимальные противопожарные расстояния между жилыми строениями

на соседних участках

| Материал несущих и ограждающих конструкций строения | Расстояние (м) |
| --- | --- |
|  | А | Б | В |
| А | Камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы | 6 | 8 | 10 |
| Б | То же, с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными негорючими и трудногорючими материалами | 8 | 10 | 12 |
| В | Древесина, каркасные ограждающие конструкции из негорючих, трудногорючих и горючих материалов | 10 | 12 | 15 |

По согласованию с председателем ДНТ "Огородник-3" навес или гараж для автомобиля может размещаться на участке, непосредственно примыкая к ограде со стороны улицы или проезда.

Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в пределах одного садового участка не нормируются.

3. Характеристика объектов инженерной инфраструктуры

Снабжение хозяйственной водой осуществляется от индивидуальных скважин. Питьевая вода – привозная.

На индивидуальных дачных участках могут быть предусмотрены выгребные устройства типа люфт-клозет и надворная уборная.

Применение выгребных устройств должно быть согласовано в каждом отдельном случае на стадии разработки проекта с местными органами по регулированию, использованию и охране подземных вод, с учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.

Отопление садовых домиков осуществляется от автономных систем, к которым относятся источники теплоснабжения (котел, печь и др.)

На проектируемой территории в настоящее время размещаются высоковольтные линии электропередач, а также размещаются воздушные линии электропередачи 0,4 кВ. электроснабжения земельных  участков , а также расположены две трансформаторной подстанции.

Для учета потребляемой электроэнергии следует устанавливать счетчики выносные с установкой на опорах ЛЭП, с дистанционным управлением.

На проездах территории дачного товарищества следует предусматривать наружное освещение, управление которым осуществляется, как правило, из помещения для охраны.

Помещение для охраны должно быть обеспечено телефонной связью позволяющей осуществлять вызов неотложной медицинской помощи, пожарной, полицейской и аварийной служб.

# Text boxes

Взаи. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Тюменская область Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

Общество с ограниченной ответственностью

«Нижневартовский землеустроительный центр»

(ООО «НВ Зем-Центр»)

г. Нижневартовск 2020г

| УТВЕРЖДЕН: |
| --- |
| Постановлением администрации города Нижневартовска |
| от «_____» | ____________2020г. №__________ |

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Тюменская область Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

Общество с ограниченной ответственностью

«Нижневартовский землеустроительный центр»

(ООО «НВ Зем-Центр»)

Взаи. инв. №

Подп. и дата

г. Нижневартовск 2020 г

Инв. № подл.