от 12.09.2016 №1320

Об утверждении проекта планировки  территории и проекта межевания территории части Юго-Западного промышленного узла города Нижневартовска в границах земельного участка с кадастровым номером 86:11:0702001:1136

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании распоряжения администрации города от 14.06.2016 №860-р "О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории части Юго-Западного промышленного узла города Нижневартовска в границах земельного участка         с кадастровым номером 86:11:0702001:1136", учитывая протокол проведения публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории части Юго-Западного промышленного узла города Нижневартовска в границах земельного участка с кадастровым номером 86:11:0702001:1136            от 04.08.2016 и заключение о результатах проведения публичных слушаний         по проекту планировки территории и проекту межевания территории части Юго-Западного промышленного узла города Нижневартовска в границах        земельного участка с кадастровым номером 86:11:0702001:1136 от 29.08.2016:

1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории части Юго-Западного промышленного узла города Нижневартовска          в границах земельного участка с кадастровым номером 86:11:0702001:1136, разработанные открытым акционерным обществом "Институт Территориального Планирования "Град", г. Омск, согласно приложениям 1, 2.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (В.Ю. Прокофьев), департаменту муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города (В.В. Тихонов), управлению по природопользованию и экологии администрации города (А.А. Туниеков) при подготовке           и согласовании документации на земельные участки, предусмотренные под         застройку объектами капитального строительства, руководствоваться утвержденными проектом планировки территории и проектом межевания территории части Юго-Западного промышленного узла города Нижневартовска в границах земельного участка с кадастровым номером 86:11:0702001:1136.

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска в рубрике "Документация по планировке             и межеванию территории" в течение семи дней со дня его подписания.

4. Управлению по информационной политике администрации города (С.В. Селиванова) обеспечить опубликование постановления в газете "Варта"          в течение семи дней со дня его подписания.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по строительству Н.А. Пшенцова.

Глава администрации города                                                                   А.А. Бадина

Приложение 1 к постановлению

администрации города

от 12.09.2016 №1320

Проект планировки территории

и проект межевания территории

части Юго-Западного промышленного узла города Нижневартовска

в границах земельного участка с кадастровым номером 86:11:0702001:1136

Положение

о размещении объектов капитального строительства

и характеристиках планируемого развития территории

I. Характеристика планируемого развития территории

1.1. Проектируемая территория (земельный участок с кадастровым номером 86:11:0702001:1136) расположена на территории Юго-Западного промышленного узла города Нижневартовска в составе планировочного элемента -       панель 25.

Площадь территории в границах проекта планировки составляет 15,7 га,  в том числе площадь земельного участка с кадастровым номером 86:11:0702001:1136 - 12,3 га.

Проектируемая территория внесена в адресный реестр как поселок Солнечный, имеет только внутриквартальные проезды. Красные линии в границах проекта планировки не установлены.

1.2. Цель проекта планировки – размещение в сложившейся системе          использования территории Дома причта.

Проектом планировки предусматривается сохранение общественных пространств и благоустройства территории, существующих объектов капитального строительства в полном объеме, представляющих ведомственный жилой фонд, спортивных плоскостных сооружений с универсальными игровыми и спортивными площадками, часовни в честь Николая Чудотворца.

Размещение объектов федерального, регионального, местного значения       в границах проекта планировки территории не предусмотрено.

1.3. В границах проектируемой территории установлены следующие территориальные зоны планируемого размещения объектов капитального строительства:

- зона размещения культовых объектов (ОДЗ 208);

- зона размещения производственных объектов (ПР 301).

1.4. Характеристика планируемого развития территории.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства на территории проектирования определены градостроительными регламентами, установленными Правилами землепользования  и застройки города Нижневартовска. Баланс проектируемой территории представлен в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние на 2016 год | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь территории в границах проекта планировки | га | 15,7 | 15,7 |
| 2. | Площадь земельного участка с кадастровым номером 86:11:0702001:1136, в том числе: | га | 12,3 | 12,35 |
| 2.1. | Зона размещения культовых объектов | га | - | 0,36 |
|  |  | % | - | 2,92 |
| 2.2. | Зона размещения производственных объектов | га | 12,3 | 11,99 |
|  |  | % | 100 | 97,08 |
| 2.3. | Территории общего пользования | га | - | 2,2 |
|  |  | % | - | - |

1.5. Характеристика развития системы транспортного обслуживания.

Транспортное обслуживание в границах земельного участка осуществляется по внутриквартальным проездам шириной 6 метров.

Дорожные одежды проездов предусмотрены капитального типа с асфальтобетонным покрытием. Протяженность проездов в границах проектируемой территории составляет 3,3 км.

Для постоянного хранения индивидуального легкового автотранспорта  на проектируемой территории используются следующие сооружения:

- комплекс гаражей индивидуального автотранспорта общей вместимостью 42 машиноместа;

- 5 наземных стоянок индивидуального автотранспорта общей вместимостью 98 машиномест.

1.6. Характеристика развития системы инженерно-технического обеспечения:

1.6.1. Водоснабжение.

На проектируемой территории централизованная система водоснабжения отсутствует. Источником водоснабжения территории является привозная вода.

Суточное водопотребление территории составляет 13,2 м³/сут.

1.6.2. Водоотведение.

В границах проектируемой территории действует децентрализованная  система водоотведения.

Все существующее сети водоотведения, расположенные в границах проекта планировки территории, диаметром 430 мм выполнены из стальных труб общей протяженностью 1,2 км.

Для повышения комфортности проживания населения, а также для улучшения экологической обстановки необходимо обеспечить организацию сбора        и транспортировки сточных вод от объектов, расположенных на проектируемой территории, для их очистки и утилизации. С этой целью в границах проекта планировки необходимо выполнить строительство новых очистных сооружений.

С учетом строительства новых очистных сооружений суточное водоотведение на территории в границах проекта планировки составит 15,9 м³/сут.

1.6.3. Теплоснабжение.

Теплоснабжение потребителей в границах проекта планировки территории осуществляется от тепловых сетей диаметром 530 мм.

Схема распределительных тепловых сетей (от котельной до потребителей) - двухтрубная. Тепловые сети проложены преимущественно надземным способом. Общая протяженность тепловых сетей в границах проекта планировки, включая сети горячего водоснабжения, составляет 1,27 км.

Суммарное теплопотребление территории в границах проекта планировки составит 1,05 Гкал/ч (3690 Гкал/год).

1.6.4. Электроснабжение.

В границах проекта планировки территории система электроснабжения централизованная.

Электроснабжение осуществляется от городских электрических сетей напряжением 10 кВ по воздушным и кабельным линиям электропередачи.

На проектируемой территории расположены две трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ различной мощности.

Суммарная электрическая нагрузка потребления электроэнергии по проектируемой территории составляет 220 кВт, с учетом потерь при транспортировке суммарная электрическая нагрузка составляет 242 кВт.

1.6.5. Телефонизация.

На территории проекта планировки предоставляют свои услуги операторы мобильной связи:

- Билайн (ОАО "ВымпелКом");

- Мегафон (ОАО "МегаФон");

- МТС (ОАО "МТС");

- Ростелеком (ОАО "Ростелеком").

II. Характеристика объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние на 2016 год | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ВЕДОМСТВЕННЫЙ ЖИЛОЙ ФОНД |
| 1.1. | Численность населения | чел. | 416 | 416 |
| 1.2. | Общая площадь домов | тыс. м² | 13,7 | 13,7 |
| 1.3. | Средняя этажность застройки | этаж | 3 | 3 |
| 1.4. | Общая площадь существующего сохраняемого фонда | тыс. м² | 13,7 | 13,7 |
| 1.5. | Общая площадь нового строительства | тыс. м² | 0 | 0 |
| 2. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| 2.1. | Спортивные плоскостные сооружения | тыс. м² | 4620 | 4620 |
| 2.2. | Часовня | объект | 1 | 1 |
| 2.3. | Дом причта | объект | - | 1 |
| 3. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 3.1. | Протяженность улично-дорожной сети, в том числе: | км | 2,8 | 3,3 |
|  | проезды | км | 2,8 | 3,3 |
| 3.2. | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей, в том числе: | машиномест | 140 | 140 |
|  | постоянного хранения | машиномест | 42 | 42 |
|  | временного хранения | машиномест | 98 | 98 |
| 4. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |
| 4.1. | Водоснабжение, в том числе: | м³/сут. | 13,2 | 13,2 |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | м³/сут. | 13,2 | 13,2 |
|  | Протяженность сетей | км | - | - |
| 4.2. | Водоотведение, в том числе: | м³/сут. | 15,9 | 15,9 |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | м³/сут. | - | 15,9 |
|  | производственные сточные воды | м³/сут. | - | - |
|  | Протяженность сетей | км | 1,2 | 1,2 |
|  | Канализационные очистные сооружения | объект | - | 1 |
| 4.3. | Теплоснабжение, в том числе: | Гкал/год | - | 3690 |
|  | на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | 3690 |
|  | Протяженность сетей (двухтрубная) | км | 1,27 | 1,27 |
| 4.4. | Электроснабжение |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии, в том числе: | млн. кВт/час в год | 1,93 | 1,93 |
|  | на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт/час в год | 1,93 | 1,93 |
|  | Потребление электроэнергии на 1 человека, в том числе: | кВт/час в сутки | 1600 | 1600 |
|  | на коммунально-бытовые нужды | кВт/час в сутки | 1600 | 1600 |
|  | Протяженность сетей 6-0,4 кВ | км | 0,56 | 0,56 |
|  | Протяженность сетей 10 кВ | км | 0,42 | 0,42 |
| 5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
| 5.1. | Количество твердых бытовых отходов | тыс. м³/сут. | 0,002 | 0,002 |

III. Проект межевания территории

Проект межевания территории подготовлен в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.

Проект межевания территории выполнен в границах проектируемой      территории площадью 15,7 га.

В границах проектируемой территории сформированы земельные участки, сведения о которых содержатся в государственном кадастре недвижимости: 86:11:0702001:1136, 86:11:0702001:1135, 86:11:0702001:440, 86:11:0702001:441, 86:11:0702001:442, 86:11:0702001:443, 86:11:0702001:444, 86:11:0702001:445, 86:11:0702001:446.

Проект межевания территории предусматривает выполнение межевых работ в несколько этапов.

Первым этапом выполняются работы по уточнению местоположения  границ застроенных земельных участков, занятых многоквартирными жилыми домами (земельные участки с кадастровыми номерами 86:11:0702001:440, 86:11:0702001:441, 86:11:0702001:442, 86:11:0702001:443, 86:11:0702001:444, 86:11:0702001:445, 86:11:0702001:446). Также предусмотрено выполнение         работ по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 86:11:0702001:1136 в целях дальнейшего раздела на десять новых       земельных участков согласно требованиям земельного законодательства.

Вторым этапом выполняются работы по разделу земельного участка              с кадастровым номером 86:11:0702001:1136 согласно требованиям статей 11.4   и 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации. Раздел данного земельного участка предполагает образование новых десяти земельных участков с условными номерами 86:11:0702001:1136:ЗУ1, 86:11:0702001:1136:ЗУ2, 86:11:0702001:1136:ЗУ3, 86:11:0702001:1136:ЗУ4, 86:11:0702001:1136:ЗУ5, 86:11:0702001:1136:ЗУ6, 86:11:0702001:1136:ЗУ7, 86:11:0702001:1136:ЗУ8, 86:11:0702001:1136:ЗУ9, 86:11:0702001:1136:ЗУ10.

Третий этап предполагает формирование земельного участка с условным номером 86:11:0702001:ЗУ1 путем объединения земельного участка с кадастровым номером 86:11:0702001:1135 под строительство часовни в честь Николая Чудотворца и образуемого земельного участка с условным номером 86:11:0702001:1136:ЗУ1 под строительство Дома причта.

Результатом проекта межевания является полностью разграниченная         на земельные участки территория. Разрешенные виды образуемых земельных участков установлены в соответствии с решениями проекта планировки территории, приведены с учетом приказа Минэкономразвития России от 01.09.2014 №540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков".

Экспликация образуемых земельных участков

| № п/п | Условный номер земельного участка | Площадь (м²) | Вид территориальной зоны | Наименование объекта в границах земельного участка | Разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 86:11:0702001:1136:ЗУ1 | 3612,38 | зона размещения культовых объектов (ОДЗ 208) | Дом причта | религиозное использование |
| 2. | 86:11:0702001:1136:ЗУ2 | 297,61 | зона размещения производственных объектов (ПР 301) | общие проезды, площадки, аллеи | земельные участки (территории) общего пользования |
| 3. | 86:11:0702001:1136:ЗУ3 | 1406,87 | зона размещения производственных объектов (ПР 301) | общие проезды, площадки, аллеи | земельные участки (территории) общего пользования |
| 4. | 86:11:0702001:1136:ЗУ4 | 1412,59 | зона размещения производственных объектов (ПР 301) | общие проезды, площадки, аллеи | земельные участки (территории) общего пользования |
| 5. | 86:11:0702001:1136:ЗУ5 | 1424 | зона размещения производственных объектов (ПР 301) | общие проезды, площадки, аллеи | земельные участки (территории) общего пользования |
| 6. | 86:11:0702001:1136:ЗУ6 | 318,37 | зона размещения производственных объектов (ПР 301) | общие проезды, площадки, аллеи | земельные участки (территории) общего пользования |
| 7. | 86:11:0702001:1136:ЗУ7 | 68663,88 | зона размещения производственных объектов (ПР 301) | общие проезды, площадки, аллеи | земельные участки (территории) общего пользования |
| 8. | 86:11:0702001:1136:ЗУ8 | 29859,43 | зона размещения производственных объектов (ПР 301) | общие проезды, площадки, аллеи | земельные участки (территории) общего пользования |
| 9. | 86:11:0702001:1136:ЗУ9 | 1128,08 | зона размещения производственных объектов (ПР 301) | общие проезды, площадки, аллеи | земельные участки (территории) общего пользования |
| 10. | 86:11:0702001:1136:ЗУ10 | 15303,63 | зона размещения производственных объектов (ПР 301) | производственная база | строительная промышленность |
| 11. | 86:11:0702001:ЗУ1 | 4542,38 | зона размещения культовых объектов (ОДЗ 208) | часовня в честь Николая Чудотворца, Дом причта | религиозное использование |

Приложение 2 к постановлению

администрации города

от 12.09.2016 №1320

Чертежи проекта планировки территории

и проекта межевания территории

части Юго-Западного промышленного узла города Нижневартовска

в границах земельного участка с кадастровым номером 86:11:0702001:1136

Схема архитектурно-планировочной организации территории

Чертеж планировки территории

Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта

Чертеж межевания территории

# Text boxes

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

| № п/п | Объект капитального строительства | Количество объектов | Статус объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ведомственный жилой фонд, 2 эт. | 3 | сохраняемый |
| 2. | Ведомственный жилой фонд, 3 эт. | 3 | сохраняемый |
| 3. | Ведомственный жилой фонд, 4 эт. | 1 | сохраняемый |
| 4. | Часовня в честь Николая Чудотворца | 1 | сохраняемый |
| 5. | Дом причта | 1 | проектируемый |
| 6. | Канализационные очистные сооружения | 1 | проектируемый |
| 7. | Трансформаторная подстанция | 1 | сохраняемый |

1

2

2

4

5

1

2

7

6

1

3

содержащихся в

СХЕМА МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ОБРАЗУЕМОГО

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 86:11:0702001:ЗУ1 ПОСЛЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 86:11:0702001:1136:ЗУ1 И 86:11:0702001:1135

ЧЕРТЕЖ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ М 1:2000